# 建设项目环境影响报告表

项目名称：       年产800吨PVC折叠门型材项目

建设单位（盖章）： 大城县东窑头思普旺折叠门厂

编制日期：2018年9月

中华人民共和国生态环保部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产800吨PVC折叠门型材项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县东窑头思普旺折叠门厂 |
| 法人代表 | 常军权 | 联系人 | 常军权 |
| 通讯地址 | 廊坊市大城县东窑头村 |
| 联系电话 | 13072221148 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 廊坊市大城县石圪垯村北 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字（2018）94号 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 塑料板、管、型材制造 C2922 |
| 占地面积（平方米） | 800 | 绿地面积（平方米） | 0 |
| 总投资（万元） | 70 | 其中环保投资 （万元） | 10.5 | 环保投资占总投资比例 | 15% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2019年1月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 PVC折叠门具有门体质轻,、保温隔冷热、防潮、防火阻燃、降噪隔音、耐酸碱、耐腐蚀等化学稳定性。主要适用于室内装修设计和车间、商场、办公楼、展示厅等公共场所，特别是电动折叠门，其自动伸缩开启、美观、时尚的造型深受欢迎。伴随着我国居民生活水平的不断提高，PVC折叠门的需求进一步增加，面对广阔的市场前景，大城县东窑头思普旺折叠门厂拟在廊坊市大城县石圪垯村投资70万元建设“年产800吨PVC折叠门型材项目”。 本项目的建设对周边环境存在一定的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订版）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）中有关规定，需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目类别属于“十八、橡胶和塑料制品业”—“47塑料制品制造” —“其他”，应编制环境影响报告表。 大城县东窑头思普旺折叠门厂委托我单位承担本项目的环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，在现场踏勘、测量和资料收集的基础上编制完成了本报告表，呈报廊坊市大城县环保局审查、审批，以期为本项目管理提供依据。 二、项目产业政策及选址分析 1、产业政策符合性分析 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中淘汰和限制类，为允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制淘汰类。项目已取得大城县发展改革局出具的企业投资项目备案信息，备案文号：大发改工备字（2018）94号。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 2、选址合理性分析 本项目选址位于廊坊市大城县石圪垯村，项目中心地理位置坐标为东经116°37'26.46"，北纬38°33'21.92"。本项目租赁河北富达新型建材有限责任公司闲置车间，厂区四临：东侧为宇通停车场，南侧为石圪垯村道，西侧为聚朝保温管厂，北侧为乡村公路。本项目用地为工业用地，符合当地土地利用及总体规规划（相关证明文件见附件）。项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 项目概况 1、项目名称：年产800吨PVC折叠门型材项目 2、建设单位：大城县东窑头思普旺折叠门厂 3、建设地点：廊坊市大城县石圪垯村 4、项目投资：总投资70万元，其中环保投资为10.5万，占总投资的比例为 15%。 5、劳动定员与工作制度：劳动定员10人，实行一班制，每天生产8h，年工作时间300天 6、建设期：本项目建设期预计为3个月， 2018年10月开始建设，至2019年1月建成投产。 7、建设规模及内容 本项目占地面积800m2，建筑面积800m2。本项目主要建构筑物见表1。 表1 主要建筑物一览表 序号 名称 占地面积 建筑面积 备注 1 整体车间 800m2 800m2 内部分生产区和办公室等 8、生产规模及产品方案 本项目生产规模为年产800吨PVC折叠门型材。 9、生产设备 本项目设置7条生产线，主要设备见表2。 表2 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 粉碎机 / 台 1 1条生产线 2 磨粉机 / 台 1 3 高混机 / 台 1 4 造粒机 / 台 1 5 挤出机 50型 台 5 5条生产线 6 共挤机 45+30型 台 1 1条生产线 原材料及理化性质 本项目原辅材料主要为聚氯乙烯树脂粉、钙粉和添加剂，具体情况见表3。 表3 原材料一览表 序号 原材料名称 单位 年用量 备注 1 聚氯乙烯树脂粉 吨 500 粉状 2 钙粉 吨 260 粉状 3 添 加 剂 稳定剂 吨 10 粉状 聚乙烯蜡 吨 10 粉状 钛白粉 吨 10 粉状 硬脂酸 吨 10 粉状 聚氯乙烯：聚氯乙烯，英文简称PVC，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。 PVC曾是世界上产量最大的通用塑料，应用非常广泛。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。 钙粉：钙粉俗称：石灰石、石粉，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。钙粉在塑料制品中能起到一种骨架作用，对塑料制品尺寸的稳定性有很大作用，还能提高制品的硬度，并提高制品的表面光泽和表面平整性。由于碳酸钙白度在90以上，还可以取代昂贵的白色颜料。 稳定剂：塑料稳定剂能够吸收PVC塑料分解所产生的HCL，从而起到稳定的作用，分为热稳定剂和光稳定剂。热稳定剂主流的包括钙锌稳定剂、钡锌稳定剂、复合铅盐稳定剂。 聚乙烯蜡（PE蜡）：又名高分子蜡，是一种由乙烯聚合橡胶加工剂而形成的化工材料，成色为白色小微珠状/片状，具有熔点较高、硬度大、光泽度高、颜色雪白等特点。聚乙烯蜡与聚乙烯、聚丙烯、聚蜡酸乙烯、乙丙橡胶、丁基橡胶相溶性好，能改善聚乙烯、聚丙烯、ABS的流动性和聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯的脱模性。聚乙烯蜡是广泛应用于涂料的低分子量聚乙烯均聚物或共聚体，作为一种添加剂可直接加到聚烯烃加工中，增加产品的光泽和加工性能；作为润滑剂，其化学性质稳定、电性能良好。 钛白粉：主要成分为二氧化钛(TiO2)的白色颜料。学名为二氧化钛，分子式为TiO2是一种多晶化合物，其质点呈规则排列，具有格子构造。二氧化钛的化学性质极为稳定，是一种偏酸性的两性氧化物。常温下几乎不与其他元素和化合物反应，对氧、氨、氮、硫化氢、二氧化碳、二氧化硫都不起作用，不溶于水、脂肪，也不溶于稀酸及无机酸、碱，只溶于氢氟酸。但在光作用下，钛白粉可发生连续的氧化还原反应，具有光化学活性。 这一种光化学活性，在紫外线照射下锐钛型钛白粉尤为明显，这一性质使钛白粉既是某些无机化合物的光敏氧化催化剂，又是某些有机化合物光敏还原催化剂。 硬脂酸：白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体。能分散成粉末，微带牛油气味。纯品为带有光泽的白色柔软小片，小鼠、大鼠静脉注射LC50：（23±0.7）mg/kg、（21.5±1.8）mg/kg。硬脂酸广泛应用于PVC塑料管材、板材、型材、薄膜的制造。是PVC热稳定剂，具有很好的润滑性和较好的光、热稳定作用。在塑料PVC管中，硬脂酸有助于防止加工过程中的"焦化"，在PVC薄膜加工中添加是一种有效的热稳定剂，同时可以防御暴置于硫化物中所引起的成品薄膜变色。 11、厂区平面布置 本项目整体车间为租赁性质，内部设置为生产区和办公室，车间东侧设置出入口，方便人流及物流进出厂区。平面布置情况见附图2。 12、公用工程及能源消耗量 （1）给水 本项目用水由石圪垯村供水管网供给，项目用水单元为主要为员工办公用水和设备冷却循环水补水。员工办公用水量为0.3m3/d。用水指标及用水量见表3。项目给排水情况详见图1。 表3 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量 年用水量 员工办公用水 30L/人·d，工作时间300天 10人 0.3m3 90m3 冷却循环水补水 日补水0.2m3 0.2m3 60m3 合计 0.5m3 150m3 （2）排水 本项目设备冷却水循环使用，定期补充新水，无外排；员工办公生活废水，排水系数按用水量0.8计算，则污水量为0.24m3/d。用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内为旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。项目给排水情况详见图1。 （3）供电 本项目供电由当地电网接入，项目年用电量约为1.1万kW·h，厂区电力供电为三相四线制380/220V，厂房内配有动力配电箱及照明箱。 （4）取暖、生产用热 本项目办公室冬季取暖采用空调解决，生产用热采用电加热。 （5）食宿 本项目厂内不设职工食堂、宿舍，员工来源于当地村庄，食宿自行解决。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石圪垯—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二、工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、摩托车配件、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的摩托车配件专业市场，以澳力发、万利发食品为代表的大城食品享誉京津，雄居北方市场。 2016年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2016年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 三、交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四、文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医的需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （1）道路交通噪声：2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （2）区域环境噪声：2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于廊坊市大城县石圪垯村。周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表4。 表4 环境保护敏感目标及保护内容 环境要素 环境保护目标 方位 距离 保护对象 保护内容 环境空气 声环境 石圪垯村 南侧 120m 居民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 娘娘庄村 西侧 1000m

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，VOCS(以非甲烷总烃计)参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/ 1577-2012）。标准值见表5。 表5 环境空气质量标准 污染物名称 浓度限值 标准值出处 1小时平均/一次 24小时平均 PM2.5 － 75µg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） PM10 － 150µg/m3 SO2 500µg/m3 150µg/m3 NO2 200µg/m3 80µg/m3 非甲烷总烃 2.0mg/m3 — 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/ 1577-2012） 2、声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准值见表6。 表6 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2类 60 50 混杂区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准要求。标准值见表7。 表7 颗粒物污染物排放标准 污染物 排气筒高度15m 无组织排放监控浓度限值 排放浓度，mg/m3 排放速率，kg/h 监控点 浓度，mg/m3 颗粒物 120 3.5 周界外浓度最高点 1.0 有机废气（以非甲烷总烃计）排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业业标准，无组织排放非甲烷总烃企业边界浓度限值执行表2中其他企业标准要求，当非甲烷总烃去除效率达不到要求时，需执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。标准值见表8。 表8 工业企业挥发性有机物排放控制标准 污染物名称 最高允许排放浓度 最低去除效率 无组织排放监控浓度限值 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 非甲烷 总烃 80mg/m3 90% 2.0mg/m3 4.0 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，见表9。 表9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 区域 2类 60 50 混杂区 3、固体废物 一般工业固体废弃物参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX、VOCS。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 本项目无废水排放，生产采用电加热，不建锅炉。本项目污染物排放总量计算情况见下表。 表10 项目污染物排放总量计算情况一览表 项目 排放标准 废气（水）排放量 污染物年排放总量 SO2 / / 0t/a NOX / 0t/a COD / / 0t/a 氨氮 / 0t/a VOCs 80mg/m3 3360万m3/a 1.68t/a 根据上述计算，本项目污染物总量控制指标为COD 0t/a、NH3-N 0t/a；SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs1.68t/a。 |

# 建设项目工程分析

项目工艺流程及排污节点： 本项目产品为PVC型材。生产工艺流程及排污节点示意见图2。 工艺流程简述： （1）一次挤压造粒：将PVC树脂粉、钙粉和添加剂等在混料机内搅拌均匀，送到一次螺旋挤出机加热、塑化挤出、拉丝造粒； （2）二次挤压成型：将造好的PVC塑料颗粒送到二次螺旋挤出机加热、塑化挤出，通过模具成型； （3）成品：冷却后按照尺寸切割，经检验的合格后即为成品，入库待售。 挤压机处产生的边角料和不合格产品经粉碎、磨粉后返回混料工序再利用。 主要污染物产生工序： 一、施工期的主要环境影响因素： 本项目为租赁现有厂房进行建设，不新建车间。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。 二、运营期的主要环境影响因素： 1、大气污染源 本项目大气污染物主要为混料、粉碎和磨粉工序产生的粉尘，加热挤出工序产生的有机废气VOCs（以非甲烷总烃计）。 2、水污染源 本项目无生产废水。厂区内不设食宿，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，约为0.24m3/d。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏做农肥。 3、噪声 噪声主要来源于混料机、挤出机、粉碎机、磨粉机等生产设备。产生的噪声较小，噪声源产生的噪声值一般在70—85dB(A)之间。 4、固体废物 本项目生产固废主要来除尘器收集的粉尘、挤出机切割机产生的边角料、不合格产品和员工日常工作产生的生活垃圾。 运营期排污情况见表11。 表11 主要排污节点一览表 污染物类型 污染源 编号 污染因子 排放特征 废气 混料机 G1 颗粒物 间断 粉碎机 G4 颗粒物 间断 磨粉机 G5 颗粒物 间断 挤出机 G2、G3 VOCS(以非甲烷总烃计) 连续 固废 除尘器 S1、S5、S6 颗粒物 间断 挤出机、切割机 S2、S3 边角料 间断 检验工序 S4 不合格产品 间断 办公 生活垃圾 间断 噪声 生产设备 N1-N5 等效A声级 连续

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混料机 粉碎机 磨粉机 | 有组织颗粒物 | 817mg/m3,7.839t/a | 8.17mg/m3,0.0784t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 0.871t/a | ≦1.0mg/m3,0.871t/a |
|  | 挤出机 造粒机 共挤机 | 有组织非甲烷总烃 | 15.0mg/m3,0.51t/a | 1.5mg/m3,0.051t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0565t/a | ≦2.0mg/m3,0.0565t/a |
| 水 污 染 物 | 办公废水 | COD SS 氨氮 | 全部用于地面泼洒抑尘，厂内设防渗旱厕定期清掏用作农肥 |
| 固体 废物 | 除尘器 | 颗粒物 | 7.7t/a | 0t/a |
|  | 挤出机 切割机 | 边角料 | 16t/a | 0t/a |
|  | 检验工序 | 不合格产品 | 8.0t/a | 0t/a |
|  | 办公 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 混料机、粉碎机、磨粉机、挤出机运行时产生的噪声 | 等效A声级 | 70-85dB(A) | 厂界噪声： 昼间≤60dB(A) 夜间不生产 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目租赁已建成的厂房内安装生产设备，不涉及大型土建工程、新增占地及植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目为租赁现有厂房进行建设，不新建车间。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小，本次评价不再进行分析。

运营期环境影响分析 一、大气环境影响分析 本项目大气污染物主要为混料、粉碎和磨粉工序产生的粉尘，加热挤出工序产生的有机废气VOCs（以非甲烷总烃计）。 （1）粉尘 在混料、粉碎和磨粉工序均产生的粉尘，本项目采用1套粉尘收集治理设施（集气罩+布袋除尘器+15m排气筒），具体为分别在混料机、粉碎机和磨粉机上方设置集气罩，收集的粉尘经负压管道送至布袋除尘器净化除尘，净化后废气通过不低于15m高排气筒P1排放。根据经验系数和建设方提供的资料，本评价以产尘量约占物料量的1.0%，边角料约占加工料的1.0%，不合格产品约占产品的1.0%来计算，本项目原辅材料共计800t/a，则混料、粉碎和磨粉工序粉尘产生量合计为8.71t/a。集气罩收尘率为90%，无组织粉尘产生量为0.871t/a，有组织粉尘产生量为7.839t/a。除尘系统风机风量为4000m3/h，年工作2400小时，布袋除尘器除尘效率为99%。通过计算，本项目除尘系统15米高排气筒P1粉尘排放量为0.0784t/a，排放浓度为8.17mg/m3，排放速率为0.0326kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准要求。 （2）有机废气 在一次挤出造粒、二次挤出成型工序均产生有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目熔融挤出过程控制温度均未达到聚氯乙烯热解温度，但原料中本身残留的少量游离单体废会被释放出来，主要为不饱和烃，污染因子为非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和本项目建成后物料的实际使用量计算非甲烷总烃排放量。该手册认为在无控制措施时，塑料制品加工的非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t有机原料。本项目按照原料用量按2倍计算，挤出工序非甲烷总烃产生量为560kg。本项目采用1套有机废气收集治理设施（集气罩+光氧催化低温等离子一体机+15m排气筒），在每个挤出机上方设置集气罩，收集的有机废气经负压管道送至光氧催化低温等离子一体机净化，净化后废气通过不低于15m高排气筒P2排放。集气罩集气率为90%，无组织非甲烷总烃产生量为56kg/a，有组织非甲烷总烃产生量为504kg/a。光氧催化低温等离子一体机系统风机风量为14000m3/h，年工作2400小时，去除效率为90%。通过计算，本项目有机废气净化系统15米高排气筒P2非甲烷总烃排放量为50.4kg/a，排放浓度为1.5mg/m3，排放速率为0.021kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业业标准及表2其他企业无组织排放标准要求。 （3）卫生防护距离计算 本评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式： 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取，具体数值取自GB/T13201—91中表5。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），根据工程分析获取。 卫生防护距离计算参数及计算结果见下表。 表12 卫生防护距离计算参数及计算结果 位置 污 染物 Cm mg/m3 源强特征 年平均风速m/s 计算系数 卫生防护距离（m） QC （kg/h） S (m2) A B C D 整体 车间 颗粒物 0.9 0.363 800 3.5 470 0.021 1.85 0.84 37.65 非甲烷总烃 2.0 0.0233 0.639 经计算，本项目各无组织排放污染物卫生防护距离结果为0.639m-37.65m。根据卫生防护距离提级规则，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，应提高一级。本项目有两种污染物，故卫生防护距离为100m。本项目周边100m范围内无需特殊保护的环境敏感点，所以能够满足卫生防护距离要求。 综合分析，本项目运营期废气不会对周边大气环境质量造成明显不利影响。 二、水环境影响分析 本项目无生产废水。厂区内不设食宿，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，约为0.24m3/d。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏做农肥。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目类别属于“N、轻工”—“116塑料制品制造” —“其他”，应编制环境影响报告表，属于该导则中地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 综上所述，本项目污水可做到零排放，项目建设不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 三、噪声影响分析 本项目噪声源为混料机、挤出机、粉碎机、磨粉机等设备运行时产生的噪声，源强约为70-85dB（A）。主要噪声设备及采取的降噪措施见表13。 表13 主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备台（套）数 噪声级 （单机） 安装位置/降噪措施 原声级 降噪后 1 粉碎机 1 80 60 室内/减振、隔声 2 磨粉机 1 80 60 室内/减振、隔声 3 高混机 1 85 65 室内/减振、隔声 4 造粒机 1 75 55 室内/减振、隔声 5 挤出机 5 75 55 室内/减振、隔声 6 共挤机 1 75 55 室内/减振、隔声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本项目租赁河北富达新型建材有限责任公司闲置车间一个整体车间，本项目噪声源对厂界的影响预测结果见表14。 表14 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源 预测点位 距离厂界 贡献值 标准值 备注 70.2 东厂界 100 30.2 昼间：60 夜间不生产 南厂界 25 42.2 西厂界 30 40.7 北厂界 70 33.3 由表14看出，在采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目噪声对厂界的噪声贡献值在30.2～42.2dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 综上，本项目噪声可做到达标排放，项目建设不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 四、固体废物对环境的影响分析 本项目的固体废物包括一般工业固废和生活垃圾。 （1）生产固废 本项目一般工业固废灌有挤出机、切割机产生的边角料16t/a和不合格产品8.0t/a经粉碎和磨粉后与除尘器收集的粉尘7.7t/a返回混料机再利用，不外排。 （2）生活垃圾 本项目办公生活垃圾主要来源于员工的日常办公，产生量按0.5kg/人·天，员工10人，垃圾产生量为1.5t/a，委托当地环卫部门定期清运填埋。 综上，本项目固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合“无害化、减量化、资源化”的原则，在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，能够实现固体废物零排，不会对环境造成二次污染。 五、污染物总量控制 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX、VOCS。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 本项目无废水排放，生产采用电加热，不建锅炉。本项目污染物排放总量计算情况见下表。 表15 项目污染物排放总量计算情况一览表 项目 排放标准 废气（水）排放量 污染物年排放总量 SO2 / / 0t/a NOX / 0t/a COD / / 0t/a 氨氮 / 0t/a VOCs 50mg/m3 3360万m3/a 1.68t/a 根据上述计算，本项目污染物总量控制指标为COD 0t/a、NH3-N 0t/a；SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs 1.68t/a。 六、环保投资及“三同时”验收一览表 本项目总投资70万元，其中环保投资估算约为10.5万元，占工程总投资的15%。具体投资情况及环保竣工“三同时”验收见表16。 表16 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 防治设施 投资 （万元） 验收指标 验收标准 废气 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒P1 3.0 排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 厂界≤2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放标准要求 有机废气 集气罩+光氧催化低温等离子一体机+15米高排气筒P2 6.0 排放浓度≤80mg/m3 去除效率≥90% 厂界≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业排放限值及表2其他企业厂界限值，当非甲烷总烃去除效率达不到要求时，需执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 废水 办公生活污水 地面泼洒抑尘。防渗旱厕定期清掏用作农肥 0.5 不外排 不外排 噪声 生产设备噪声 合理布局、基础减振、建筑物隔声 0.5 昼间≤60dB(A) 夜间不生产 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 固废 挤出、切割边角料 粉碎、磨粉后返回混料机再利用 1.5 固废收集及 储存设施完备 处置完善 《一般工业固体废物贮存、处场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求。 不合格产品 除尘器收尘 返回混料机再利用 办公垃圾 统一收集并交当地环卫部门处理 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修定)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 合计 10.5

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 拟采取的防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混料机 粉碎机 磨粉机 | 有组织颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒P1 | 达标排放 |
|  |  | 无组织颗粒物 | 车间通风 | 达标排放 |
|  | 挤出机 造粒机 共挤机 | 有组织非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化低温等离子一体机+15米高排气筒P2 | 达标排放 |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 车间通风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 办公废水 | COD SS 氨氮 | 全部用于地面泼洒抑尘，厂内设防渗旱厕定期清掏用作农肥 | 不外排 |
| 固体 废物 | 除尘器 | 颗粒物 | 返回混料机再利用 | 不外排 |
|  | 挤出机 切割机 | 边角料 | 经粉碎、磨粉后返回混料机 | 不外排 |
|  | 检验工序 | 不合格产品 |  | 不外排 |
|  | 办公 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运填埋 | 不外排 |
| 噪 声 | 混料机、粉碎机、磨粉机、挤出机运行时产生的噪声 | 等效A声级 | 合理布局、基础减振，车间墙体隔声，距离衰减 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目租赁已建成的厂房内安装生产设备，不涉及大型土建工程、新增占地及植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 结论与建议

一、结论： （一）项目建设情况 （1）基本情况 项目名称： 年产800吨PVC折叠门型材项目 建设单位： 大城县东窑头思普旺折叠门厂 建设规模：本项目占地面积800m2，建筑面积800m2。 工程投资和环保投资：本项目总投资70万元，其中环保投资估算约为10.5万元，占工程总投资的15%。 职工人数和工作制度：本项目员工人数为10人。每天1班，8小时工作制，年工作日为300天。 （2）产业政策 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中淘汰和限制类，为允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制淘汰类。项目已取得大城县发展改革局出具的企业投资项目备案信息，备案文号：大发改工备字（2018）94号。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 （3）项目选址 本项目选址位于廊坊市大城县石圪垯村，项目中心地理位置坐标为东经116°37'26.46"，北纬38°33'21.92"。本项目租赁河北富达新型建材有限责任公司闲置车间，厂区四临：东侧为宇通停车场，南侧为石圪垯村道，西侧为聚朝保温管厂，北侧为乡村公路。本项目用地为工业用地，符合当地土地利用及总体规规划（相关证明文件见附件）。项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。 （二）环境现状和区域主要环境问题 根据2017年7大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： ①环境空气：2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 ②地表水环境：2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 ③声环境：大城县区域噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求的相关标准标准。 （三）环境影响分析结论 （1）废气 本项目大气污染物主要为混料、粉碎和磨粉工序产生的粉尘，加热挤出工序产生的有机废气VOCs（以非甲烷总烃计）。 粉尘：在混料、粉碎和磨粉工序均产生的粉尘，本项目采用1套粉尘收集治理设施（集气罩+布袋除尘器+15m排气筒），具体为分别在混料机、粉碎机和磨粉机上方设置集气罩，收集的粉尘经负压管道送至布袋除尘器净化除尘，净化后废气通过不低于15m高排气筒P1排放。根据经验系数和建设方提供的资料，本评价以产尘量约占物料量的1.0%，边角料约占加工料的1.0%，不合格产品约占产品的1.0%来计算，本项目原辅材料共计800t/a，则混料、粉碎和磨粉工序粉尘产生量合计为8.71t/a。集气罩收尘率为90%，无组织粉尘产生量为0.871t/a，有组织粉尘产生量为7.839t/a。除尘系统风机风量为4000m3/h，年工作2400小时，布袋除尘器除尘效率为99%。通过计算，本项目除尘系统15米高排气筒P1粉尘排放量为0.0784t/a，排放浓度为8.17mg/m3，排放速率为0.0326kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准要求。 有机废气： 在一次挤出造粒、二次挤出成型均产生有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目熔融挤出过程控制温度均未达到聚氯乙烯热解温度，但原料中本身残留的少量游离单体废会被释放出来，主要为不饱和烃，污染因子为非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和本项目建成后物料的实际使用量计算非甲烷总烃排放量。该手册认为在无控制措施时，塑料制品加工的非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t有机原料。本项目按照原料用量按2倍计算，挤出工序非甲烷总烃产生量为560kg。本项目采用1套有机废气收集治理设施（集气罩+光氧催化低温等离子一体机+15m排气筒），在每个挤出机上方设置集气罩，收集的有机废气经负压管道送至光氧催化低温等离子一体机净化，净化后废气通过不低于15m高排气筒P2排放。集气罩集气率为90%，无组织非甲烷总烃产生量为56kg/a，有组织非甲烷总烃产生量为504kg/a。光氧催化低温等离子一体机系统风机风量为14000m3/h，年工作2400小时，去除效率为90%。通过计算，本项目有机废气净化系统15米高排气筒P2非甲烷总烃排放量为50.4kg/a，排放浓度为1.5mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业业标准及表2其他企业无组织排放标准要求。 本项目应设置100m卫生防护距离。本项目无组织排放面源距离最近的环境敏感目标为南侧120m的石圪垯村，满足卫生防护距离要求。评价要求在项目卫生防护距离不得建设居民区、学校、医院等环境敏感目标。 综上所述，本项目废气均可达标排放，项目建设不会对周边大气环境造成明显不利影响。 （2）废水： 本项目无生产废水。厂区内不设食宿，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，约为0.24m3/d。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏做农肥。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目类别属于“N、轻工”—“116塑料制品制造” —“其他”，应编制环境影响报告表，属于该导则中地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 综上所述，本项目污水可做到零排放，项目建设不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 （3）噪声 在采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目噪声对厂界的噪声贡献值在30.2～42.2dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类。 综上所述，本项目噪声治理措施可行，项目建设不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 （4）固体废物 本项目的固体废物包括一般工业固废和生活垃圾。 本项目一般工业固废有挤出机、切割机产生的边角料和不合格产品经粉碎和磨粉后与除尘器收集的粉尘返回混料机再利用，不外排。 本项目办公生活垃圾主要来源于员工的日常办公，委托当地环卫部门定期清运填埋。 综上，本项目固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合“无害化、减量化、资源化”的原则，在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，能够实现固体废物零排，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx和VOCS。 本项目污染物总量控制指标为本项目污染物总量控制指标为COD 0t/a、NH3-N 0t/a；SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs 1.68t/a。 （五）项目可行性结论 综上所述，评价认为该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议: 1、项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有市级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备，为污染物的达标排放和正常运行提供技术保障。 2、建设单位要加强企业管理，尤其对环保设备定期进行维护管理，保证设备的正常运转。 3、为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

图1    项目用水平衡示意图

石圪垯村供水

用于厂区泼洒抑尘，不外排

0.3m3/d

日常办公用水

0.06m3/d

0.24m3/d

0.2m3/d

设备冷却循环水

0.2m3/d

20m3/d

图例： N噪声 S固废  G 废气

PVC树脂粉

钙粉、添加剂

混料

加热挤出造粒

加热挤出成型

冷却

磨粉

粉碎

切割、检验

成品

N1、G1、S1

N2、G2 、S2

N3、G3、S3

边角料

边角料

边角料

不合格产品

S4

N5、G5 、S6

N4、G4 、S5

图2   生产工艺流程及排污节点示意图