# 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：  年产600万号各种碳化硅石墨坩埚项目

建设单位（盖章）：        大城县津大坩埚厂

编制日期：2018年10月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产600万号各种碳化硅石墨坩埚项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县津大坩埚厂 |
| 法人代表 | 张建国 | 联系人 | 张建国 |
| 通讯地址 | 大城县臧屯乡东迷堤村 |
| 联系电话 | 13503263958 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县臧屯乡东迷堤村东北侧 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ | 行业类别 及代码 | 石墨及碳素制品制造 C3091 |
| 占地面积（平方米） | 4940.5 | 绿地面积（平方米） | / |
| 总投资（万元） | 400 | 其中环保投资 （万元） | 15.0 | 环保投资占总投资比例 | 3.75% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2018年12月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 石墨坩埚主要成份组成为天然鳞片石墨与粘结剂，因此它有导热快、耐高温、热稳定性好、不与熔质起反应等优点，是有色金属熔铸器，随着市场需求量的不断增加，前景较为广阔。 大城县津大坩埚厂位于大城县臧屯乡东迷堤村东北侧，主要经营范围为加工销售各种碳化硅石墨坩埚等。企业建厂时间较早，属于2000年以前企业，已取得大城县环境环境保护局关于《2000年前建设项目验收表》。现企业为满足生产需求，增加部分生产设备，同时对工艺进行改进，在厂区原址进行设备更新及废气治理设施改造建设，建设年产600万号各种碳化硅石墨坩埚项目（下称“本项目”）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）中有关规定，大城县津大坩埚厂需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目类别属于“56、石墨及其他非金属矿物制品”— “其他”，应编制环境影响报告表。大城县津大坩埚厂委托我单位承担本项目环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘和资料收集的基础上编制完成了本报告表，上报廊坊市环境保护局大城分局审批，作为项目建设管理的依据。 二、原有工程项目概况 1.项目名称：大城县津大坩埚厂项目。 2.建设单位：大城县津大坩埚厂。 3.建设内容：原有工程总占地面积为4940.5m2，建设内容包括生产车间、办公室、库房等。 4.生产规模：原有工程年产各种型号坩埚600万号。 5.生产天数和职工人数：原有工程设置劳动定员20人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 6.主要原辅材料及能源消耗 原有工程主要原材料为石墨、球黏土、石英砂及泡花碱等，所有原材料有稳定的、长期的供应商，能保证原材料的品质、用量，可满足项目需要。 表1 原有工程主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 石墨 t/a 300 外购 2 球黏土 t/a 250 外购 3 石英砂及泡花碱 t/a 8 外购 7.主要设备 原有工程主要生产设备见表2。 表2 原有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量(台/套) 备注 1 电碾 / 3 2 旋台 / 3 3 粉碎机 / 1 目前已淘汰，不再使用 4 炉窑 / 3 目前已淘汰，不再使用 8.生产工艺 原有工程工艺流程及排污节点见下图。 图例：噪声N 废气G 图1 原有项目生产工艺流程及排污节点图 9.环保设施 原有工程环保设施见表3。 表3 原有工程环保措施一览表 项目 污染类别 污染工序 污染物 环保措施 环保 措施 废气 粉碎搅拌工序 颗粒物 密闭车间，无组织排放 烧制工序 非甲烷总烃 密闭车间，无组织排放 废水 生产冷却水 —— 循环使用，定期补充，不外排 生活污水 COD、氨氮 用于泼洒地面抑尘，不外排 固废 生产工序 废包装材料 外售处理 办公生活 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 噪声 生产车间设备 噪声 厂房密闭、基础减振 10. 原有项目公用工程 （1）给排水：原有工程用水由当地供水管网供给，用水环节包括生活用水和生产用水，水质水量可满足项目用水需求。生产用水为涂釉工序釉料配制用水，釉料配制用水年用量为3.0m3/a，蒸发损耗，不外排。 生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）供电：原有工程年耗电量10万kW·h，引自厂区附近变电站，可满足项目用电需求。 （3）供暖：原有工程生产工序炉窑采用电加热，办公区冬季取暖采用空调。 三、改扩建后项目概况 1、产业政策及选址分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本及2013修改本）中限制类及淘汰类项目，属于允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015）》中新建和扩建项目。项目已取得大城县发展改革局关于本项目符合产业政策情况的说明。因此，本项目建设符合国家产业政策。 本项目选址位于大城县臧屯乡东迷堤村东北侧，厂址中心地理坐标为东经116°35'06.95"，北纬38°38'09.04"。本项目东侧为乡村道路，南侧、西侧和北侧均为空地，项目东北侧为廊沧高速公路。项目周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。根据大城县国土资源局出具的本项目用地地类审查报告等相关文件（见附件），项目占用土地类型为建设用地。大城县臧屯乡村镇规划管理办公室已出具项目用地符合当地规划的证明材料，因此，本项目符合大城县臧屯乡土地利用及总体规划。地理位置见附图1，厂区平面布置图见附图2。 3、建设规模及内容 本项目总占地面积4940.5m2，建筑面积为2500m2。主要建构筑物见表4。 表4 主要建筑物一览表 序号 名称 占地面积，m2 建筑面积，m2 1 生产车间 2000 2000 2 成品库房 150 150 3 窑炉间 150 150 4 配电室 50 50 5 门卫室 20 20 6 办公室 130 130 7 空地 2440.5 / 合计 4940.5 2500 本项目工程组成见表5。 表5 项目组成一览表 类别 工程名称 工程内容 主体工程 生产车间 建筑面积2000m2，1层砖混结构，用于产品生产。 公用工程 供水 供水来自东迷堤村自来水。 排水 生产工序用水均不外排。项目污水主要为员工洗漱产生的废水，厂内设旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。 供电 由附近电网接入，厂区设置变压器及供配电设施。 用热 生产工序炉窑采用电加热，办公区冬季取暖采用空调。 环保工程 废气处理 生产工序投料粉尘经布袋除尘器处理后，，通过1根15m排气筒排放。烧制工序产生非甲烷总烃，经收集后通过光氧催化+低温等离子废气处理措施处理后，通过1根15m排气筒排放。 废水处理 生产用水循环使用，不外排。员工洗漱废水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内为旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。 噪声防治 低噪声设备、隔声减振等措施。 固废处理 生产固废主要为废包装材料，收集后外售处理。生活垃圾交当地环卫部门处理。 4、生产规模及产品方案 本项目产品为碳化硅石墨坩埚，生产规模为年产各种碳化硅石墨坩埚600万号。 5、生产设备 本项目生产所用设备详见表6。 表6 生产设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 1 混料机（新增） 2套 2 干燥箱（新增） 2台 3 均混机（新增） 1台 4 模具加料机（新增） 1套 5 等静压机（新增） 2台 6 修边机（新增） 1台 7 电窑炉（新增） 1台 8 布袋除尘器（新增） 1套 9 VOC设备（新增） 1套 光氧催化、低温等离子设备 10 电碾（原有） 3台 11 旋台（原有） 3台 6、主要原辅材料用量 本项目主要原材料、辅助材料及其用量，详见表7。 表7 原辅材料消耗量估算表 序号 原辅料名称 年消耗量 备注 1 石墨 200t/a 2 碳化硅 100t/a 3 碳化硼 20t/a 4 金属硅 15t/a 5 酚醛树脂 20t/a 6 球黏土（外购） 40t/a 项目所用球黏土为国外购进专用土 7 玻璃粉 0.5t/a 釉料配制用 8 硅溶胶 5.0t/a 釉料配制用 原辅材料理化性质简介: 石墨是一种结晶形碳。是元素碳的一种同素异形体，每个碳原子的周边连结著另外三个碳原子（排列方式呈蜂巢式的多个六边形）以共价键结合，构成共价分子。由于每个碳原子均会放出一个电子，那些电子能够自由移动，因此石墨属于导电体。石墨是其中一种最软的矿物，它的用途包括制造铅笔芯和润滑剂。碳是一种非金属元素，位于元素周期表的第二周期IVA族。六方晶系，为铁墨色至深灰色。密度2.25g/cm3，硬度1.5，溶点3652℃，沸点4827℃。质软，有滑腻感，可导电。化学性质不活泼，耐腐蚀，与酸、碱等不易反应。在空气或氧气中加强热，可燃烧并生成二氧化碳。强氧化剂会将它氧化成有机酸。用作抗摩剂和润滑材料，制作坩埚、电极、干电池、铅笔芯。 碳化硅，又称金钢砂或耐火砂。碳化硅（SiC）是用石英砂、石油焦（或煤焦）、木屑（生产绿色碳化硅时需要加食盐）等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物，莫桑石。 碳化硅又称碳硅石。在当代C、N、B等非氧化物高技术耐火原料中，碳化硅为应用最广泛、最经济的一种，可以称为金钢砂或耐火砂。目前中国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种，均为六方晶体，比重为3.20～3.25，显微硬度为2840～3320kg/mm2。 碳化硼别名黑钻石，分子式为B4C，通常为灰黑色微粉。是已知最坚硬的三种材料之一（其他两种为金刚石、立方相氮化硼），用于坦克车的装甲、避弹衣和很多工业应用品中。坚硬黑色有光泽晶体。硬度比工业金刚石低，但比碳化硅高。与大多数陶器相比，易碎性较低。具有大的热能中子俘获截面。抗化学作用强。不受热氟化氢和硝酸的侵蚀。溶于熔化的碱中，不溶于水和酸。相对密度(d204)2.508～2.512。熔点2350℃。沸点3500℃。 金属硅又称结晶硅或工业硅，是二十世纪六十年代中期出现的一个商品名称。它的出现与半导体行业的兴起有关。国际用作法是把商品硅分成金属硅和半导体硅，主要用途是作为非铁基合金的添加剂。 酚醛树脂，也叫电木，是由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂，其中以苯酚和甲醛树脂为最重要。固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，实体的比重平均1.7左右，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂。也是世界上最早由人工合成的，至今仍很重要的高分子材料。因选用催化剂的不同，可分为热固性和热塑性两类。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。 球黏土，是一种重要的矿物原料。是颗粒非常小的（<2µm）可塑的硅酸铝盐。除了铝外，黏土还包含少量镁、铁、钠、钾和钙，一般由硅酸盐矿物在地球表面风化后形成。黏土是一种重要的矿物原料，广泛分布于世界各地的岩石和土壤中，可用于制造陶瓷制品，耐火材料，建筑材料等。黏土矿物用水湿润后具有可塑性，在较小压力下可以变形并能长久保持原状，而且比表面积大，颗粒上带有负电性，因此有很好的物理吸附性和表面化学活性，具有与其他阳离子交换的能力。 硅溶胶：硅溶胶为纳米级的二氧化硅颗粒在水中或溶剂中的分撒液。由于硅溶胶中的SiO2含有大量的水及羟基，故硅溶胶也可以表述为SiO2.nH2O。制备硅溶胶有不同的途径。最常用的方法有离子交换法、硅粉一步水解法、硅烷水解法等。本项目所用硅溶胶主要成分为无机物质，主要用于釉料配制环节，增加釉料粘性，使用过程中无有机污染物挥发。 7、厂区平面布置 本项目根据场地所处的地理位置及工程建设用地的地块形状和场地周围的交通运输条件，从生产便捷的角度出发，总图布置充分考虑人货流向、节耗、消防安全和厂区景观等因素，具体布置方案如下： 厂区北侧为生产车间，南侧中部为成品库房，西侧为炉窑间，东南侧为办公室，项目厂区出入口位于东侧，连接乡村道路，方便人员进出及物资运输需要，交通方便。平面布置情况见附图2。 8、生产定员及工作制度 本项目劳动定员20人，全年生产300天，每天1班生产，8小时工作制。 9.公用工程及能源消耗量 （1）给水：本项目用水来源于东迷堤村自来水，用水环节主要为员工生活用水及生产工序等静压机用水、釉料勾兑用水，用水指标及用水量见表8。项目给排水情况见图2。 表8 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量 年用水量 员工生活用水 30L/人·d，工作时间300天 20人 0.6m3/d 180.0m3/a 生产工序用水（等静压机用水、釉料勾兑用水） 0.03m3/d 9.0m3/a 合计 0.63m3/d 189.0m3/a （2）排水：本项目等静压机用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。釉料配制用水蒸发损耗，不外排。废水主要为员工生活污水，系数按用水量的0.8计算，则污水量为0.48m3/d。员工生活污水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内无食堂宿舍，设有旱厕1间，由当地村民定期清掏，用于农肥。 （3）供电：本项目用电由东迷堤村供电管网提供，年用电量为40万kW·h。 （4）供热：生产工序炉窑采用电加热，办公区冬季取暖采用空调。 （5）食宿：本项目不设职工食堂及宿舍，员工均来源于当地村庄，食宿在家解决。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 大城县津大坩埚厂位于大城县臧屯乡东迷堤村东北侧，主要经营范围为加工销售各种碳化硅石墨坩埚等。企业建厂时间较早，属于2000年以前企业，已取得大城县环境环境保护局关于《2000年前建设项目验收表》。目前企业增加了部分较先进的设备，对生产工艺进行了优化调整，同时拟新增除尘及VOC治理设备，建设前后，生产规模不变，该项目属于批建不符项目。 原有工程对环境的污染主要是废水、废气、噪声、固废。废水为生活污水；废气主要为窑炉烧制工序有机废气；噪声主要来源于生产设备运行噪声；项目固体废物主要为废包装材料和生活垃圾。 （1）废水 项目生产等静压机用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。釉料配制用水蒸发损耗，不外排。生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）废气 项目窑炉烧制工序产生的有机废气无组织排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准。 （3）噪声 项目噪声源主要为生产设备运行噪声，采取合理布局、选用低噪声设备、产噪设备置于室内、基础减震等措施减少噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类、4类（东侧、北侧）标准。 （4）固体废弃物 生产过程产生的废包装材料收集后外售处理；职工生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。 根据原有项目材料，原工程污染物排放总量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 原有工程存在问题及整改措施： 存在问题：项目窑炉烧制工序产生的有机废气存在无组织排放现象，不符合现行的环保管理要求。同时混料工序粉尘无组织排放，扬尘较多，不利于车间环境及厂区周边大气环境质量。 整改措施：1、为实现减排目标，项目对窑炉烧制工序产生的有机废气新增废气处理装置，有机废气经集气罩收集后经1套低温等离子光氧一体机装置处理后，由1根15m高排气筒排放。2、在混料工序上方设置集气罩，该工序产生的粉尘经收集后，进入布袋除尘器进行处理，由1根15m高排气筒排放。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二、工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、塑料颗粒、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的塑料颗粒专业市场。 2016年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2016年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 三、交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四、文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017年大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2.地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3.声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于廊坊市大城县臧屯乡东迷堤村，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表9。 表9 环境保护敏感目标及保护内容 环境要素 环境保护 目标 方位 距离 保护 对象 保护内容 大气环境质量 东迷堤村 西南侧 200m 居民 大气环境质量符合 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 刘固献村 东北侧 220m 地下水环境质量 地下水 四周 厂址1km 范围 地下水环境质量 地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。甲醛、酚类执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值。具体标准值见表10。 表10 环境空气质量标准 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 SO2 60 150 500 μg/m3 NOX 40 80 200 PM10 70 150 一 PM2.5 35 75 一 甲醛 0.05 mg/m3 酚类 0.02 mg/m3 2、地下水质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表11。 表11 地下水质量标准 单位：mg/L，pH除外 序号 因子 标 值 1 pH值 6.5～8.5 2 总硬度 ≤450 3 硝酸盐氮 ≤20 4 硫酸盐 ≤250 5 氨氮 ≤0.5 6 亚硝酸盐氮 ≤1 7 氯化物 ≤250 8 氟化物 ≤1 3、声环境质量标准 项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类、4a类（东侧、北侧）标准（项目东侧和北侧厂界距离东北侧廊沧高速公路均较近）。标准值见表12。 表12 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2类 60 50 混合区 4a类 70 55 交通干线两侧 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 生产工序甲醛、苯酚废气及混料工序颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。具体标准值见下表。 表13 大气污染物综合排放标准 污染物名称 标准级别 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒 限值 甲醛 表2二级 25mg/m3 15m 0.26kg/h 0.20mg/m3 酚类 表2二级 100mg/m3 15m 0.10kg/h 0.08mg/m3 颗粒物（碳黑尘、染料尘） 表2二级 18mg/m3 15m 0.51kg/h 肉眼不可见 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类（东侧、北侧）标准要求，见表14。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 区域 2类 60 50 混合区 4类 70 55 交通干线两侧 3、固体废物 固体废弃物：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修订)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 本项目以污染物达标排放量作为总量控制指标为：COD0t/a、NH3-N0t/a；SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs0.268t/a。 |

# 建设项目工程分析

项目工艺流程及排污节点： 本项目工艺流程及产污节点示意见图3。 工艺流程简述： 1、外购各类原料进厂后，在原料区存放。生产过程中，根据产品比例，将各类物料放进料斗，送入混料机进行搅拌。 2、搅拌完成后的物料，送入干燥箱进行烘干，去除原料中水分，采用电加热，温度为70℃。 3、将混干后的物料投入均混机搅拌均匀。 4、通过模具加料机将模具内注入原料，送入等静压机内压力成型。 5、坩埚成型出模后，用修边机修整掉边缘多余的部分。 6、再将修边后坩埚放入干燥箱进行二次烘干，以电为能源，烘干温度为200℃。 7、用水进行釉料的配制（釉料主要由碳化硅、碳化硼、玻璃粉、硅溶胶及水混合后配制而成），将加工好的釉料涂地坩埚的表面。项目所用硅溶胶为二氧化硅颗粒在水中或溶剂中的分撒液，使用过程中无有机废气排放。 8、涂釉后坩埚放入电窑炉内进行烧制，按照设置好的升温曲线进行烧制，温度为980℃。 9、烧制完成后坩埚出窑，经包装后，可作为成品外售。 主要污染物产生工序： 一、施工期的主要环境影响因素： 本项目为利用厂区现有厂房进行建设，不新建车间。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。 二.运营期的主要环境影响因素： 1、大气污染源分析 本项目原材料中部分物料为粉状，在混料、均混、装模及修边工序产生少量粉尘废气，主要污染物为颗粒物。烘干及炉窑内烧制工序产生有机废气，主要污染物为苯酚、甲醛。 2、水污染源分析 项目等静压机用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。釉料配制用水蒸发损耗，不外排。废水主要为员工生活污水，系数按用水量的0.8计算，则污水量为0.48m3/d。员工生活污水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内无食堂宿舍，设有旱厕1间，由当地村民定期清掏，用于农肥。 3、噪声污染源分析 本项目运营期噪声主要来源于生产设备运行及废气处理系统风机等，声压级75-85dB（A）。 4、固体废弃物分析 生产固废主要来自于修边工序产生的边角料，返回混料工序重新使用。固体原料废包装材料收集后外售处理。酚醛树脂采用桶进行包装，使用完毕后产生废包装桶返回供货厂家继续利用。员工日常工作产生的生活垃圾，集中收集后委托当地环卫部门清运处理。 运营期排污节点见表15。 表15 主要排污节点一览表 污染物类型 序号 排污节点 污染物 排放特征 去向 废水 — 生活污水 COD、SS、氨氮 间断 不外排 — 生产工序用水 COD、SS 间断 不外排 废气 G1、G3、G4、G5 混料、均混、装模及修边工序 颗粒物 间断 大气环境 G2、G6、G7 烘干及炉窑内烧制工序 苯酚、甲醛 噪声 N1- N6 生产加工设备 等效A声级 间断 周围环境 固废 S1 修边工序 边角料 间断 回收重新使用 — 固体原料废包装材料 废包装袋 间断 收集后外售处理 — 酚醛树脂废包装桶 废包装桶 间断 返回供货厂家继续利用 — 职工生活 生活垃圾 间断 市政环卫部门

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混料、均混、装模及修边工序 | 有组织排放 颗粒物 | 14.84mg/m3，356.25kg/a | 0.15mg/m3，3.56kg/a |
|  |  | 无组织排放 颗粒物 | ≤1.0mg/m3，18.75kg/a | ≤1.0mg/m3，18.75kg/a |
|  | 烘干及炉窑内烧制工序 | 苯酚 | 22.17mg/m3，0.532t/a | 6.65mg/m3，0.16t/a |
|  |  | 甲醛 | 9.5mg/m3，0.228t/a | 2.85mg/m3，0.068t/a |
|  |  | 无组织苯酚 | ≤0.08mg/m3，0.028t/a | ≤0.08mg/m3，0.028t/a |
|  |  | 无组织甲醛 | ≤0.20mg/m3，0.012t/a | ≤0.20mg/m3，0.012t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | / | 厂内道路喷洒抑尘，不外排 |
|  | 等静压机用水及釉料配制用水 | COD SS | / | 定期补充蒸发损耗，不外排 |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 3.0t/a | 0t/a |
|  | 修边工序 | 边角料 | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 原料包装 | 废包装材料 | 0.5t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 噪声主要来源于生产工序混料机、均混机、加料机、修边机和风机等 | 噪声 | 75-85dB(A) | 达标排放 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目为利用厂区现有厂房进行建设，不新建车间。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目为利用厂区现有厂房进行建设，不新建车间。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）有机废气 本项目产品生产过程中需进行两次烘干固化，以去除原料中水分，烘干工序使用烤箱，使用电加热。最高工作温度为200℃，经查阅有关资料，在300℃以下，酚醛树脂本身基本不会发生分解，此时产生的废气主要为树脂内未能聚合的游离苯酚。炉窑内烧制过程中，温度控制在980℃以内，酚醛树脂发生碳化，废气中产生少量苯酚废气。 根据企业提供的资料，酚醛树脂液中游离苯酚含量为14%，甲醛含量为1.2%。由于苯酚、甲醛均易挥发，项目苯酚挥发量按原料中游离苯酚的20%计，甲醛按全部挥发考虑。项目树脂液年用量为20t，则苯酚废气产生量为0.56t/a，甲醛废气产生量为0.24t/a。 根据企业提供资料，干燥箱及电窑炉运行过程中密闭性较好，废气主要产生于开关加热容器过程中。建设单位拟在干燥箱及电窑炉上方设置集气罩，产生的有机废气经集气罩进行收集后，引风至光氧催化、低温等离子废气治理设施进行治理。项目工作时间按每天8小时，年工作300天，风机风量10000m3/h，集气罩集气效率95%计算，以苯酚废气收集量为0.532t/a，浓度为22.17mg/m3。甲醛废气收集量为0.228t/a，浓度为9.5mg/m3。 图4 有机废气治理流程示意图 光氧催化原理：光催化氧化反应是利用人工紫外线光波作为能源，配合纳米TiO2作为催化剂，以空气中的氧为氧化剂，使有机物裂解为CO2和H2O，达到净化工业废气与除臭的目的。具体反应过程为在光催化氧化反应中，在253.7nm波段的紫外线光能的照射下纳米TiO2催化板吸收光能并同时产生电子跃进、空穴跃进，电子跃进和空穴跃进强力结合后产生电子空穴对，一般与表面吸附的O2反应生成氧化性很活波的氢氧自由基（OH-）和超氧离子自由基（O2-、O-）。能够把空气中各种有害气体如苯类、酮类、酯类及其他挥发性有机物直接氧化原成H2O和CO2等小分子物质。 光氧催化、低温等离子有机废气治理设备是一种干法处理有机废气净化设备，它改变了传统使用活性炭材料的吸附有机废气的工艺技术，无需再生处理原料，无需专人负责，不产生二次污染，更换及维护保养方便。 低温等离子废气净化器工作原理： 等离子是由电子、离子、自由基和中性粒子流组成，工作状态呈流星雨状电性流体，属固态、液态、气态之外的第四种物质形态。等离子发生器整体保持电中性，安全可靠。 低温等离子体分解油雾、废气等污染介质时，等离子体中的高能离子起决定性的作用。流星雨状的高能等离子与介质发生非弹性碰撞，将能量转化成基态介质的内能，发生激发、离解、电离等一系列过程是污染介质处于活化状态。污染介质在等离子体的作用下，产生活性自由基，活化后的污染分子经过等离子体定向链化学反应后被脱离。当离子平均能量超过污染介质中化学链结合能时，分子链段裂，污染介质分解，并在等离子发生器吸附场的作用下被收集。在低温等离子体中，可能由污染介质成分决定发生的各类化学反应，这主要取决于等离子的平均能量、离子密度、气体温度、污染物介质浓度及共存的介质成分。 通过采用上述废气处理装置处理后，有机废气处理效率按70%计，苯酚排放量为0.16t/a，排放速率为0.067kg/h，排放浓度6.65mg/m3；甲醛排放量为0.068t/a，排放速率为0.028kg/h，排放浓度2.85mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，通过15m高排气筒排放。 未被集气罩收集的苯酚量为0.028t/a，排放速率为0.012kg/h，甲醛量为0.012t/a，排放速率为0.005kg/h，以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放污染物的稀释扩散，厂界废气排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周围外浓度最高点标准要求。 （2）粉尘废气 本项目原材料中部分物料为粉状，在混料、均混、装模及修边工序产生少量粉尘废气，主要污染物为颗粒物。 项目使用混料机对物料进行混合，首先投入原料，然后加入液态酚醛树脂，均匀润湿磨料。本项目采用人工投料，在混料过程中会产生粉尘，由于物料中加油液态酚醛树脂，减少了粉尘的产生量。项目在均混、装模及修边工序均会有少量粉尘产生，通过参考《易散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等资料，并结合类比同行业青岛东冶耐火材料有限公司碳化硅石墨坩埚技术改造项目污染物产排情况，生产过程粉尘产生系数为1.0kg/t，项目投入粉状物料为375.0t/a，则混料过程粉尘产生量为375.0kg/a。 项目通过在混料、均混、装模及修边工序等产尘部位上方设置集气罩，集气罩的集气效率为95%，废气通过管道引入布袋除尘器（风机风量10000m3/h，除尘效率为99%）处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。项目年工作时间2400h，颗粒物收集量为356.25kg/a，产生速率为0.15kg/h，浓度为14.84mg/m3。经布袋除尘器处理后，颗粒物排放量为3.56kg/a，产生速率为0.0015kg/h，浓度为0.15mg/m3。废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。布袋除尘器收集粉尘回用于混料工序。 集气罩的收集效率按95%计算，未被收集的颗粒物在车间以无组织形式在车间内排放，废气排放量18.75kg/a，年工作时间2400h，排放速率为0.008kg/h，故本次以生产车间作为一个整体面源，采用“Screen3System中的面源模式”预测，厂界处颗粒物浓度为0.001052mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周围外浓度最高点标准要求。 （3）卫生防护距离计算： 本评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式： 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取，具体数值取自GB/T13201—91中表5。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），根据工程分析获取。 卫生防护距离计算参数及计算结果见表16。 表16 卫生防护距离计算参数及计算结果 位置 污染物 Cm mg/m3 源强特征 年平均风速 m/s 计算系数 卫生防护 距离（m） QC （kg/h） S (m2) A B C D 厂区 苯酚 0.02 0.012 2000 3.5 470 0.021 1.85 0.84 37.96 甲醛 0.05 0.005 2000 4.78 颗粒物 0.45 0.008 2000 0.61 本项目废气污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果分别为苯酚37.96m、甲醛4.78m、颗粒物0.61m。根据卫生防护距离取值的相关规定，项目应设置100m的卫生防护距离。因此，本项目卫生防护距离确定为100m，项目卫生防护距离内没有居民区、学校、医院等环境敏感目标。项目距离最近的居民点为西南侧200m的东迷堤村，评价要求政府部门在项目100m范围内，不得规划居民区、学校、医院等环境敏感目标。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 2、水环境影响分析 项目等静压机用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。釉料配制用水蒸发损耗，不外排。废水主要为员工生活污水，系数按用水量的0.8计算，则污水量为0.48m3/d。主要污染物浓度分别为COD50mg/L，SS10mg/L，氨氮5mg/L，产生量分别为0.007t/a，0.0014t/a，0.0007t/a。员工洗漱废水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内无食堂宿舍不设化粪池，设有旱厕1间，由当地村民定期清掏，用于农肥。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目属于石墨及其他非金属矿物制品业，属于该导则中地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 综上，本项目污水治理措施是可行的，项目建设不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3、噪声影响分析 本项目噪声主要来源于生产工序混料机、均混机、加料机、修边机和风机等，声压级在75-85dB（A）。声防治对策从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手。 ①首先控制声源。在设备选型上选用低噪声环保型设备，运营过程中应对声源采用消声和基础减振措施，及时检修维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高。 ②在传播途径上加以控制。设置厂房隔离噪声，这样可阻挡主车间的噪声传播，把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准。 主要噪声设备及采取的降噪措施见表17。 表17 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备 台数 噪声级 （单机） 安装位置/降噪措施 原声级 降噪后 1 混料机 2 80 60 室内/减振、隔声 2 均混机 1 75 55 室内/减振、隔声 3 加料机 1 75 55 室内/减振、隔声 4 修边机 1 80 60 室内/减振、隔声 5 风机 3 85 60 室内/减振、隔声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本项目评价将生产车间简化为点声源，采用噪声预测软件进行噪声预测，本次噪声贡献值预测至厂区边界，噪声源对各预测点的影响预测结果见表18。 表18 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源 预测点位 距离厂界 贡献值 标准值 昼间（夜间不生产） 68.2 东厂界 3.0 55.5 70 南厂界 48.0 21.4 60 西厂界 5.0 41.0 60 北厂界 3.0 55.5 70 由表18看出，在落实评价提出的采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在21.4～55.5dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类（东侧、北侧）标准。 项目距离最近的环境敏感目标为西南侧200m的东迷堤村，距离较远，根据预测，对其贡献值小于30dB(A)，满足声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 综上，本项目的噪声治理措施可行，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目运营期产生的固体废物包括生产固废和生活垃圾。 （1）生产固废 生产固废主要来自于修边工序产生的边角料，产生量为0.5t/a，返回混料工序重新使用。固体原料废包装材料产生量为0.3t/a，收集后外售处理。酚醛树脂废包装桶产生量为0.2t/a，返回供货厂家继续利用。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，员工20人，工作日以300天计，则产生量为3.0t/a，由环卫部门定期清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 5、清洁生产 （1）产业政策分析 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中淘汰和限制类，属允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制淘汰类。因此本项目符合国家的产业政策。 （2）设备先进性分析 本项目关键设备均采用国内比较先进的生产设备，能有效保证产品质量，提高原材料利用率。 （3）工艺先进性分析 本项目生产工艺采用国内较为先进生产工艺，提高产品生产率，减少资源消耗，项目生产不涉及高能耗，低产出的工艺。 （4）消耗能源、原材料分析 本项目生产过程使用能源为清洁能源电能。原材料为厂外购买的石墨及酚醛树脂等，对环境影响较小，原材料较为清洁。 （5）污染物处置分析 本项目配备完善的废气、废水、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。 （6）清洁生产结论 本项目通过在内部管理、生产工艺与设备选择注重先进性、原辅材料选用和管理、废物回收利用等几方面采取合理可行的清洁生产措施，从生产全过程控制污染，从而大大降低物耗、能耗、水耗，减少污染物的排放，通过对比同类生产企业，本项目的清洁生产水平处于国内先进水平。 6、总量控制 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮；SO2、NOX、VOCs。 项目生产工序废水不外排，员工生活用水用于厂区道路泼洒抑尘，不外排，因此水污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a。厂内生产工序用热采用清洁能源电能，无燃料能源废气污染物产生及排放，因此废气污染物控制指标为SO20t/a、NOX 0t/a。厂区有机废气污染物总量控制指标以预测排放量作为总量控制指标，主要污染物为苯酚和甲醛，预测排放量为0.268t/a。 综上，本项目污染物总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX 0t/a、VOCs 0.268t/a。 7、环保三同时验收一览表 本项目总投资400万元，其中环保投资估算约为15.0万元，占工程总投资的3.75%。具体投资情况见表19。 表19 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收标准 标准来源 投资 (万元) 废气 烘干及炉窑内烧制工序有机废气 集气罩+光氧催化+低温等离子有机废气治理设备+15m高排气筒（P1） 甲醛排放浓度 ≤25mg/m3 排放速率≤0.26kg/h 酚类排放浓度 ≤100mg/m3 排放速率≤0.10kg/h 甲醛厂界浓度 ≤0.20mg/m3 酚类厂界浓度 ≤0.08mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值 10.0 混料、均混、装模及修边工序 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P2） 颗粒物排放浓度≤18mg/m3 排放速率≤0.51kg/h 无组织肉眼不可见 废 水 等静压机用水 循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排 污水零排放 / 1.0 釉料配制用水 蒸发损耗，不外排 生活污水 厂区内不设食宿设施，生活废水用于厂区道路喷洒抑尘 噪 声 生产工序混料机、均混机、加料机、修边机和风机等 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 南、西厂界： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 东、北厂界： 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类（东侧、北侧）标准 2.0 固 废 修边工序边角料 返回混料工序重新使用 固废收集及 储存设施完备处置完善 不外排，不产生 二次污染 2.0 固体原料废包装材料 收集后外售处理 酚醛树脂废包装桶 返回供货厂家继续利用 生活垃圾 委托环卫部门 清运处理 总计 15.0

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干及炉窑内烧制工序有机废气 | 甲醛、酚类 | 集气罩+光氧催化+低温等离子有机废气治理设备+15m高排气筒（P1） | 达标排放 |
|  | 混料、均混、装模及修边工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P2） |  |
| 水 污 染 物 | 等静压机用水 | / | 循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排 | 污水零排放 |
|  | 釉料配制用水 | / | 蒸发损耗，不外排 |  |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 厂区内不设食宿，生活废水用于厂区道路喷洒抑尘 |  |
| 固 体 废 物 | 修边工序 | 边角料 | 返回混料工序重新使用 | 固废收集及储存设施完备、处置完善，不造成二次污染 |
|  | 固体原料 | 废包装材料 | 收集后外售处理 |  |
|  | 酚醛树脂 | 废包装桶 | 返回供货厂家继续利用 |  |
|  | 员工日常 工作 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备在加工时产生的噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目为利用厂区现有厂房进行建设，不新建车间。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、结论： （一）项目建设情况 项目名称：年产600万号各种碳化硅石墨坩埚项目 建设单位：大城县津大坩埚厂 建设规模：项目占地面积4940.5m2，建筑面积2500m2。 工程投资和环保投资：本项目总投资400万元，其中环保投资估算约为15万元，占工程总投资的3.75%。 职工人数和工作制度：本项目员工人数为20人。每天1班，8小时工作制，年工作日为300天。 （二）环境现状和区域主要环境问题 （1）环境现状： 根据2017年7月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017月大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 子牙河水环境质量选取廊坊市环保局公布的廊坊市地面水水质监测报告中相关内容。子牙河小合闸断面水质属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 （三）采取的环保措施可行性 （1）有机废气 本项目产品生产过程中需进行两次烘干固化，以去除原料中水分，烘干工序使用烤箱，使用电加热。最高工作温度为200℃，经查阅有关资料，在300℃以下，酚醛树脂本身基本不会发生分解，此时产生的废气主要为树脂内未能聚合的游离苯酚。炉窑内烧制过程中，温度控制在980℃以内，酚醛树脂发生碳化，废气中产生少量苯酚废气。 根据企业提供的资料，酚醛树脂液中游离苯酚含量为14%，甲醛含量为1.2%。由于苯酚、甲醛均易挥发，项目苯酚挥发量按原料中游离苯酚的20%计，甲醛按全部挥发考虑。项目树脂液年用量为20t，则苯酚废气产生量为0.56t/a，甲醛废气产生量为0.24t/a。 根据企业提供资料，干燥箱及电窑炉运行过程中密闭性较好，废气主要产生于开关加热容器过程中。建设单位拟在干燥箱及电窑炉上方设置集气罩，产生的有机废气经集气罩进行收集后，引风至光氧催化、低温等离子废气治理设施进行治理。项目工作时间按每天8小时，年工作300天，风机风量10000m3/h，集气罩集气效率95%计算，以苯酚废气收集量为0.532t/a，浓度为22.17mg/m3。甲醛废气收集量为0.228t/a，浓度为9.5mg/m3。 通过采用上述废气处理装置处理后，有机废气处理效率按70%计，苯酚排放量为0.16t/a，排放速率为0.067kg/h，排放浓度6.65mg/m3；甲醛排放量为0.068t/a，排放速率为0.028kg/h，排放浓度2.85mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，通过15m高排气筒排放。 未被集气罩收集的苯酚量为0.028t/a，排放速率为0.012kg/h，甲醛量为0.012t/a，排放速率为0.005kg/h，以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放污染物的稀释扩散，厂界废气排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周围外浓度最高点标准要求。 （2）粉尘废气 本项目原材料中部分物料为粉状，在混料、均混、装模及修边工序产生少量粉尘废气，主要污染物为颗粒物。 项目使用混料机对物料进行混合，首先投入原料，然后加入液态酚醛树脂，均匀润湿磨料。本项目采用人工投料，在混料过程中会产生粉尘，由于物料中加油液态酚醛树脂，减少了粉尘的产生量。项目在均混、装模及修边工序均会有少量粉尘产生，通过参考《易散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等资料，并结合类比同行业青岛东冶耐火材料有限公司碳化硅石墨坩埚技术改造项目污染物产排情况，生产过程粉尘产生系数为1.0kg/t，项目投入粉状物料为375.0t/a，则混料过程粉尘产生量为375.0kg/a。 项目通过在混料、均混、装模及修边工序等产尘部位上方设置集气罩，集气罩的集气效率为95%，废气通过管道引入布袋除尘器（风机风量10000m3/h，除尘效率为99%）处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放。项目年工作时间2400h，颗粒物收集量为356.25kg/a，产生速率为0.15kg/h，浓度为14.84mg/m3。经布袋除尘器处理后，颗粒物排放量为3.56kg/a，产生速率为0.0015kg/h，浓度为0.15mg/m3。废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 集气罩的收集效率按95%计算，未被收集的颗粒物在车间以无组织形式在车间内排放，废气排放量18.75kg/a，年工作时间2400h，排放速率为0.008kg/h，故本次以生产车间作为一个整体面源，采用“Screen3System中的面源模式”预测，厂界处颗粒物浓度为0.001052mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周围外浓度最高点标准要求。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 ②废水： 项目等静压机用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。釉料配制用水蒸发损耗，不外排。废水主要为员工生活污水，系数按用水量的0.8计算，则污水量为0.48m3/d。主要污染物浓度分别为COD50mg/L，SS10mg/L，氨氮5mg/L，产生量分别为0.007t/a，0.0014t/a，0.0007t/a。员工洗漱废水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内无食堂宿舍不设化粪池，设有旱厕1间，由当地村民定期清掏，用于农肥。 综上，本项目污水治理措施是可行的，不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 ③噪声 本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在21.4～55.5dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类（东侧、北侧）标准。 项目距离最近的环境敏感目标为西南侧200m的东迷堤村，距离较远，根据预测，对其贡献值小于30dB(A)，满足声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 综上，本项目的噪声治理措施可行，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 ④固体废弃物 生产固废主要来自于修边工序产生的边角料，产生量为0.5t/a，返回混料工序重新使用。固体原料废包装材料产生量为0.3t/a，收集后外售处理。酚醛树脂废包装桶产生量为0.2t/a，返回供货厂家继续利用。生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，员工20人，工作日以300天计，则产生量为3.0t/a，由环卫部门定期清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 项目生产工序废水不外排，员工生活用水用于厂区道路泼洒抑尘，不外排，因此水污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a。厂内生产工序用热采用清洁能源电能，无燃料能源废气污染物产生及排放，因此废气污染物控制指标为SO20t/a、NOX 0t/a。厂区有机废气污染物总量控制指标以预测排放量作为总量控制指标，主要污染物为苯酚和甲醛，预测排放量为0.268t/a。 综上，本项目污染物总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX 0t/a、VOCs 0.268t/a。 （五）清洁生产分析 本项目关键设备均采用国内上比较先进的生产设备，生产工艺成熟，生产过程不涉及有毒有害物质。本项目配备完善的废气、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。因此本项目清洁生产水平处于国内先进水平。综上分析，从物耗、能耗、水耗等指标方面分析本项目满足清洁生产要求。 （六）项目可行性结论 综上所述，评价认为该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施的前提下，废气及噪声均可达标排放，固废得到合理处置，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议: 1、项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有市级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备，为污染物的达标排放和正常运行提供技术保障。 2、建设单位要加强企业管理，尤其对废气环保设备定期进行维护管理，保证设备的正常运转。 3、为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 4、建设单位应加强场区内绿化、硬化、吸尘降噪，改善场区及周围生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

凉晒

搅拌

轧泥

制胚

N

G3、N

成品外售

包装

出窑入库

S1边角料返回混料工序

图2   项目用水平衡示意图

等静压机用水用水

0.02m3/d

0.02m3/d

日常办公用水

0.6m3/d

用于厂区道路泼洒抑尘，不外排

0.48m3/d

0.12m3/d

0.63m3/d

村庄供水网

混料

G1粉尘废气

N1噪声

循环系统

窑炉烧制

装模

2.0m3/d

均混

一次烘干

压力成型

二次烘干

涂釉

石墨、碳化硅、碳化硼、金属硅、酚醛树脂及球黏土等

修边

G3粉尘废气

N3噪声

G5粉尘废气

N5噪声

G4粉尘废气

N4噪声

图例：G废气 N噪声 S固废

图3   生产工艺流程及排污节点示意图

集气罩

风机

有机废气

光氧催化+低温等离子有机废气设备

达标排放

粉碎

球黏土

成品

涂釉

石墨粘土

包装

烧制

G1、N

G2、N

0.01m3/d

0.01m3/d

釉料配制用水

G7有机废气

N7噪声

G2有机废气

N2噪声

G6有机废气

N6噪声