建设项目环境影响报告表

项目名称: 年产20万平方米复合保温板、2500吨保温砂浆、2万平方米硬质硅酸钙板项目

建设单位(盖章):        大城县零巨永兴新型保温建材厂

编制单位：衡水江成环保科技开发有限公司

编制日期：2018年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万平方米复合保温板、2500吨保温砂浆、2万平方米硬质硅酸钙板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县零巨永兴新型保温建材厂 |
| 法人代表 | 李国胜 | 联系人 | 李国胜 |
| 通讯地址 | 大城县广安镇李零巨村 |
| 联系电话 | 13703169806 | 传真 | —— | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县广安镇李零巨村 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字【2018】254号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 其他水泥类似制品制造C3029 隔热和隔音材料制造C3034 |
| 占地面积 (平方米) | 897.6 | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) | 10 | 环保投资占总投资比例 | 20% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 | 2018年12月 |
| 工程内容及规模 一、项目背景 大城县零巨永兴新型保温建材厂位于大城县广安镇李零巨村，主要经营范围为加工销售保温砂浆、抗裂砂浆、保温玻璃棉板等。为了适应市场发展趋势的要求，大城县零巨永兴新型保温建材厂在大城县广安镇李零巨村新建年产20万平方米复合保温板、2500吨保温砂浆、2万平方米硬质硅酸钙板项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）和《建设项目环境影响评价分类管类名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号，2018年4月28日起实施）的有关规定，本项目应编制环境影响报告表，受大城县零巨永兴新型保温建材厂的委托（委托书见附件），衡水江成环保科技开发有限公司承担了“年产20万平方米复合保温板、2500吨保温砂浆、2万平方米硬质硅酸钙板项目”的环境影响评价工作，在现场调查、资料收集以及咨询专家的基础上，按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批并作为环境管理的依据。 二、项目概况 1、项目基本概况 项目名称：年产20万平方米复合保温板、2500吨保温砂浆、2万平方米硬质硅酸钙板项目。 建设单位：大城县零巨永兴新型保温建材厂。 性质：新建。 建设地点：大城县广安镇李零巨村。 项目投资：项目总投资50万元，其中环保投资10万元，占总投资的20%。 产品及规模：年产20万平方米复合保温板、2500吨保温砂浆、2万平方米硬质硅酸钙板。 2、地理位置及占地 大城县零巨永兴新型保温建材厂位于大城县广安镇李零巨村，项目东侧为空地，南侧为浩通门窗厂，西侧为公路，北侧为美斯德公司，距离项目最近的环境敏感点为西侧52m处的李零巨村，厂区中心地理坐标：东经116°30′45.08″，北纬38°36′17.75″，地理位置见附图1。项目占地897.6m2，土地证明详见附件。 3、建设内容及平面布置 （1）建设内容 项目总占地面积897.6平方米（折合1.35亩），总建筑面积800平方米，包括生产车间、库房及附属用房等，主要建筑物及项目组成见表1。 表1 建设规模及内容一览表 项目类别 建设内容 主体工程 车间 共3个车间，1层，分别布设保温砂浆设备，复合保温板和硬质硅酸钙板设备 辅助工程 附属用房 原料及成品存储 公用工程 供电 本项目厂区电源引自厂区附近变电站，在厂区设有1台变压器，年用电量为3.5万kWh 供暖 本项目冬季办公区采用空调取暖 给水 本项目供水由当地供水管网集中供水 排水 本项目生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排；厂内设防渗旱厕，定期清掏 环保工程 废气 生产工序粉尘由集气罩收集后由管道引入布袋除尘器净化处理后经15m高排气筒外排（2套） 废水 本项目生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排；厂内设防渗旱厕，定期清掏 噪声 厂房隔声+基础减振 固废 布袋除尘器收集尘用作砂浆原料，不外排； 边角料经粉碎后作为原料，返回工艺； 废包装物收集后外售综合利用； 员工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理 （2）厂区平面布置 厂区东侧、北侧布置生产车间，大门口位于厂区西侧，紧邻公路，方便职工与车辆进出。平面布置详见附图3。 4、主要设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 一 生产设备 1 复合保温板生产线 —— 2套 生产复合保温板 2 保温砂浆设备 3台 生产保温砂浆 3 硬质硅酸钙板设备 1台 生产硬质硅酸钙板 4 粉碎机 1台 二 附属设备 1 变压器 1台 2 高压开关柜 XGT8-12kV 1台 3 低压配电屏 GCK 1台 4 消防设备 SNSS 80-65 8台 合计 18台（套） 5、产品方案 本项目建成后，年产20万平方米复合保温板、2500吨保温砂浆、2万平方米硬质硅酸钙板。 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表3。 表3 本项目主要原辅材料一览表 产品 名称 单位 年用量 备注 复合保温板 抗裂砂浆 t/a 2000 外购 网格布 m2/a 20万 外购 岩棉、玻璃棉 m2/a 10万 外购 保温砂浆 珍珠岩、胶粉 t/a 2000 外购 水泥 t/a 500 外购 硬质硅酸钙板 硅酸钙粉 t/a 2500 外购 胶粉 t/a 500 外购 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为9人。 工作制度：年工作日200天，实行单班制，每班工作8小时。 8、公用工程 （1）给水：本项目用水由当地供水管网供给，用水环节包括生活用水和生产用水，水质水量可满足项目用水需求。 ①生产用水：本项目生产用水为复合保温板生产工艺砂浆搅拌用水和硬质硅酸钙板原料搅拌用水；搅拌用水量为2m3/d ，即400m3/a。 ②生活用水：本项目不设食堂，生活用水主要是员工办公生活盥洗用水，本项目劳动定员9人；根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T 1161-2016）中第三部分生活用水，每人每天用水量40L，则办公生活盥洗用水0.36m3/d，即72m3/a；厂区设置旱厕，定期清掏。 因此，本项目新鲜水用量为472m3/a。 表4 本项目水平衡表 单位：m3/d 序号 名称 总用水量 新鲜用水量 重复用水量 蒸发、损耗量 排放量 1 员工生活用水 0.36 0.36 0 0.07 0.29 2 原料搅拌用水 2 2 0 2 0 合计 2.36 2.36 0 2.07 0.29 （2）排水：本项目生产用水为砂浆和硬质硅酸钙板原料搅拌水，搅拌水进入产品，无生产废水产生；生活废水主要为职工盥洗废水，排水量为0.29m3/d，58m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 图1 项目水量平衡图 单位：m3/d （3）供热 本项目冬季办公区采用空调取暖。 （4）供电 本项目厂区电源引自厂区附近变电站，在厂区设有1台变压器，年用电量为3.5万kWh，能够满足项目用电需求。 （5）食宿：员工均为附近村民，厂区不提供食宿。 三、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年7月16日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改工备字【2018】254号。因此，项目符合国家产业政策。 四、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县广安镇李零巨村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的地类审查报告（编号：2018141）可知：项目用地为建设用地；同时，大城县广安镇村镇规划管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及环境问题 本项目为新建项目，利用闲置厂房建设，故不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地理位置 大城县地处河北省东中部，位于廊坊市最南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北，东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与大城县相接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里。全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距大城县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。 大城县零巨永兴新型保温建材厂位于大城县广安镇李零巨村，项目东侧为空地，南侧为浩通门窗厂，西侧为公路，北侧为美斯德公司，厂区中心地理坐标：东经116°30′45.08″，北纬38°36′17.75″，地理位置见附图1。企业周围无重要环境敏感保护目标，选址合理。 2、地形、地貌 大城县地处洪水冲击平原，地形平坦，地貌为平地加有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度3.6~10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1-10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属大城洼东南边沿。等高线以南，大部分地域在5m以上。 建设项目所在区域位于大城区域内，地势平坦。 3、气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，多年平均降水量597.9毫米，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2,历年平均风速1.91m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，年无霜期188天，年主导风向SSW，冬季盛行N风，夏季盛行SSW风。 4、水文地质 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，超深淡水区。 5、地表水 大城县境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河，主要干渠含任河大排渠和阜草干渠。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 1、社会概况 大城县现辖10个乡镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 2、交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。自2008年起，全力打造“五横”“五纵”的大交通路网框架，真正从空间上融入“一小时入京、半小时下卫”的环京津经济圈。 3、经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 评价区域内没有重点保护单位和珍稀动植物资源，根据工程性质及周边环境特征，确定项目主要保护级别及其保护目标见下表。 表5 主要环境保护级别及保护目标 类别 保护对象 与厂区相对方位 距离（m） 功能 保护级别及要求 环境空气 声环境 李零巨村 西 52 村庄 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 肖零巨村 西 410 村庄 声环境 厂界 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准 地下水环境 项目所在区域 饮用水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气中PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 3、区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 表6 环境质量标准 类别 项目 标准值 单位 标准来源 大 气 环 境 PM10 24小时平均 150 μg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 小时平均 — NO2 24小时平均 80 小时平均 200 SO2 24小时平均 150 小时平均 500 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 地 表 水 pH 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 化学需氧量(COD) 40 mg/L 五日生化需氧量(BOD5) 10 氨氮(NH3-N) 2.0 声 环 境 厂界 昼间≤60 夜间≤50 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目工艺粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级排放标准及无组织排放监控浓度限值标准。 表7 大气污染物综合排放标准 名称 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120 15m 3.5 1.0 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，标准限值见表8。 表8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 方位 类别 昼间 夜间 厂界 2类 60 50 3、固废排放标准 本项目产生的固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单规定；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。 |
| 总量排放指标 | “十三五”期间国家对COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目实际污染物排放量COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 项目运营期产生废水均不外排，因此项目运营期间废水污染物排放总量为COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 本项目运营期间，生产过程不使用锅炉等供热设施，项目无SO2及NOx等大气污染物排放，因此可确定本项目大气污染物排放总量情况为：SO2：0t/a、NOx：0t/a。 综上所述，根据项目污染物排放标准，建议该项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目共有3种产品，分别为保温砂浆、复合保温板、硬质硅酸钙板。 1.保温砂浆生产工艺： 图2 保温砂浆生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购的珍珠岩、水泥、胶粉等原材料，按比例混合，在封闭式搅拌机中充分搅拌均匀，然后装袋入库即为成品。 该产品工艺流程主要污染物为原料珍珠岩、水泥、胶粉投料搅拌粉尘及设备噪声。 2.复合保温板生产工艺： 图3 保温复合板生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）外购成品岩棉、玻璃棉等，厂内不需要进行加工。 （2）铺设内层粘结加强层：将岩棉、玻璃棉等放置在生产线上，铺设一道耐碱网格布。再将砂浆加水搅拌后作为聚合物铺设于网格布上，厚度为3mm，使其与网格布有机结合。 （3）涂布后保温复合板在厂内进行自然晾干，再进行修整，去除边角即为成品。 该产品工艺流程主要污染物为原料砂浆搅拌混合粉尘，修整工序废边角料、粉尘废气及设备噪声。其中废边角料经粉碎机粉碎后作为原料返回工艺。 3.硬质硅酸钙板生产工艺： 图4 硬质硅酸钙板生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购的硅酸钙粉、胶粉、水等原材料按比例混合搅拌均匀，经机器挤压模具成型，做出板来，自然风干即为成品。 该产品工艺流程主要污染物为原料硅酸钙粉、胶粉、搅拌混合粉尘及设备噪声。

主要污染工序 （一）施工期 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 （二）营运期 废气： 项目营运期废气主要为原料投料搅拌、复合保温板修整工序产生的粉尘及废边角料粉碎工序粉尘。 废水： 项目生产用水为原料搅拌水，搅拌水进入产品，无生产废水产生；生活废水主要为职工盥洗废水，排水量为0.29m3/d，58m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 噪声： 项目噪声源主要为生产设备运转时产生的设备机械噪声，噪声源强70-85dB（A）。 固废： 项目营运期产生的固废主要为废包装物、废边角料、布袋除尘器收集尘以及职工生活垃圾。 表9 本项目主要污染工序及污染物一览表 产品 污染物 污染工序 污染物 保温砂浆 废气 原料（珍珠岩、水泥、胶粉）投料搅拌工序 粉尘 噪声 设备噪声 设备噪声 固废 布袋除尘器收集尘 收集尘 复合保温板 废气 砂浆搅拌混合工序；修整工序 粉尘 边角废料粉碎工序 粉尘 噪声 设备噪声 设备噪声 固废 修整工序 边角废料 布袋除尘器收集尘 收集尘 硬质硅酸钙板 废气 原料（硅酸钙粉、胶粉）投料搅拌工序 粉尘 噪声 设备噪声 设备噪声 固废 布袋除尘器收集尘 收集尘 其他 废水 员工办公生活 COD、氨氮等 生活垃圾 员工办公生活 生活垃圾 固废 原料包装 废包装袋

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混合搅拌、修整工序及粉碎工序 | 颗粒物 有组织 | 98.4mg/m3，1.576t/a | 0.49mg/m3，0.001576t/a |
|  |  | 颗粒物 无组织 | 0.175t/a | 0.175t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 少量 | 0 t/a |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 除尘过程 | 布袋除尘器收集尘 | 3.85t/a | 用作砂浆原料，不外排 |
|  | 修整工序 | 废边角料 | 10t/a | 粉碎后作为原料返回工艺 |
|  | 包装工序 | 废包装物 | 2t/a | 外售综合利用 |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 交当地环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为各种设备，噪声源强在75-85dB(A)之间。设备均至于车间内，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期影响分析 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。

二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为原料投料搅拌、复合保温板修整工序产生的粉尘及废边角料粉碎工序粉尘。 （1）粉尘 保温砂浆生产过程：珍珠岩、水泥、胶粉等投料搅拌工序会产生一定量的粉尘，类比其他同类企业，投料搅拌工序产生的粉尘产生量按照原材料的0.01%计算，生产保温砂浆粉状物料年使用量2500t，则粉尘产生量约为0.250t/a； 硬质硅酸钙板生产过程：硅酸钙粉、胶粉等投料搅拌工序会产生一定量的粉尘，类比其他同类企业，投料搅拌工序产生的粉尘产生量按照原材料的0.01%计算，生产硬质硅酸钙板粉状物料年使用量3000t，则粉尘产生量约为0.3t/a； 复合保温板生产过程：抗裂砂浆搅拌工序会产生一定量的粉尘，类比其他同类企业，投料搅拌工序产生的粉尘产生量按照原材料的0.01%计算，抗裂砂浆年使用量2000t，则粉尘产生量约为0.2t/a； 保温复合板生产线修整工序会产生一定量的粉尘。类比其他同类企业，修整工序产生的粉尘产生量按照半成品的0.01%计算，则修整粉尘产生量约为1.0t/a。 边角废料粉碎工序会产生一定量的粉尘，类比其他同类企业，粉碎工序产生的粉尘产生量按照原料的0.01%计算，边角废料产生量10t，则粉碎粉尘产生量约为0.001t/a； 本项目粉尘产生总量1.751 t/a，项目共设置两套布袋除尘器，粉尘经集气罩收集后由管道引入布袋除尘器净化处理后经15米高排气筒排放。 布袋除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 集气罩收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99%，系统总风量为10000m3/h。核算单个排气筒粉尘排放量为0.0079t/a，排放速率为0.0049kg/h，排放浓度为0.49mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它二级排放标准；车间内未被收集粉尘于车间无组织排放，排放量为0.175 t/a； 通过《环境影响评价技术导则—大气导则》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式（SCREEN3）进行大气影响预测可知，车间颗粒物最大落地浓度为0.01mg/m3，最大落地浓度出现距离为84m，占标率为2.22%。厂界外1米无组织排放的颗粒物浓度为0.00018mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。 （2）防护距离 ①大气环境防护距离的确定 为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。本项目无组织排放污染物均不存在超标点，因此，本项目不设大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 本项目通过采取合理的生产工艺流程，控制生产设施的密闭程度，最大限度减少无组织排放。为保证大气环境质量达标和减少项目对周边人群的影响，本项目设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表5。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数及计算结果见表9。 表9 卫生防护距离计算结果一览表 污染源 污染因子 排放速率(kg/h) 评价标准mg/m3 平均风速(m/s) 计算系数 L（m） A B C D 生产车间 PM10 0.297 0.45 1.91 400 0.01 1.85 0.78 2.787 根据表9计算结果，生产车间污染物卫生防护距离为50m。按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“7.5部分”的规定，最终确定本项目卫生防护距离为生产车间周围50m，距离项目最近敏感点西侧李零巨村距离（车间3）52米，满足卫生防护距离要求。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目生产用水为原料搅拌水，原料搅拌水进入产品，无生产废水产生；生活废水主要为职工盥洗废水，排水量为0.29m3/d，58m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。项目废水不会对周围水环境造成不利影响。 防渗旱厕采用混凝土硬化10-15cm，内壁采用防腐材料涂覆，渗透系数均≤10-7cm/s。本项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 3、噪声影响分析 （1）噪声源强 本项目主要噪声源是复合保温板生产线、保温砂浆设备、复合板机、设备运行产生的噪声，源强在70-85dB（A）之间。要噪声设备及采取的降噪措施见表10。 表10 项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 数量 /台 噪声级 dB（A） 安装位置/降噪措施 复合噪声级 dB（A） 噪声级 降噪后 1 复合保温板生产线 2 85 55 室内/减振、隔声 64.26 2 保温砂浆设备 3 70 45 室内/减振、隔声 3 硬质硅酸钙板设备 1 80 55 室内/减振、隔声 4 粉碎机 1 80 55 室内/减振、隔声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （2）预测模式选用 本评价采用环评导则推荐的噪声叠加、衰减模式，对四周厂界噪声影响值进行评价。 噪声叠加模式：L1+2=10lg[10L1/10+10L2/10] 式中：L1+2——被影响点所接受的总声压级，dB（A）； L1、L2——分别为1、2噪声源对被影响点的噪声影响值，dB（A）。 噪声衰减模式 式中：△L——噪声源强至受声点的衰减量，dB（A）； r——噪声源至受声点的距离，m。 评价采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中的无指向性几何发散衰减模式对厂界现状监测点的影响值进行预测，预测模式如下： L(r)=L(r0)－20lg(r/r0)－△L 其中：L(r)——预测点处声级， dB（A）； L(r0)——声源处声级，dB（A）； r——声源距离预测点处的距离，m； △L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）。 （3）噪声预测结果 采用低噪声设备，合理布局、并采取基础减振、车间隔声等降噪措施和距离衰减等处理措施后不会对周围环境造成影响。 噪声源对各预测点的影响预测结果见表11。 表11 厂界噪声预测结果 预测点位 与厂界距离(m) 贡献值dB(A) 执行标准dB(A) 厂北界 20 38.2 2类：昼间60，夜间50 厂南界 20 38.2 厂东界 10 44.3 厂西界 12 42.7 由表11看出，本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振，主要设备置于车间内，厂房隔声等措施减少噪声排放，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在38.2～44.3dB(A)之间，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目西侧52m处的李零巨村，噪声贡献值28.1dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准。 本项目噪声不会对周围环境产生明显不利影响。 4、固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固废主要为废包装物、废边角料、布袋除尘器收集尘以及职工生活垃圾。 修整工序产生的废边角料，根据企业提供资料，其产生量为10t/a，粉碎后作为原料返回工艺。 包装过程产生的废包装物，根据企业提供资料，其产生量为2t/a，收集后外售综合利用。 布袋除尘器收集尘约为3.85t/a，用作砂浆原料，不外排。 职工生活垃圾按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员9人，则本项目生活垃圾产生量为0.0045t/d，年工作时间为200d，则生活垃圾年产生量为0.9t/a。生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 表12 项目固废产生及排放情况一览表 类别 污染物 产生量 处理措施 一般固废 除尘过程 布袋除尘器收集尘 3.85t/a 用作砂浆原料，不外排 修整工序 废边角料 10t/a 粉碎后作为原料返回工艺 包装工序 废包装物 2t/a 外售综合利用 生活垃圾 日常生活 生活垃圾 0.9t/a 交当地环卫部门处理 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、污染物排放总量控制 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为4项：SO2、NOx和COD、氨氮。 综上，项目污染物总量控制指标为COD ：0t/a、氨氮：0t/a、SO2 ：0t/a、NOx： 0t/a。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混合搅拌、修整工序及粉碎工序 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+ 15m排气筒（2套） | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级排放标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD、BOD5 、SS、NH3-N | 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 布袋除尘器 | 收集尘 | 用作砂浆原料，不外排 | 不外排 |
|  | 包装工序 | 废包装物 | 外售综合利用 | 资源化利用 |
|  | 修整工序 | 废边角料 | 粉碎后作为原料返回工艺 | 不外排 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门处理 | 合理化处置 |
| 噪 声 | 主要噪声源源强在70-85dB(A)之间。机械设备均置于封闭的生产车间内，底部采取减振措施，经过距离衰减等。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 附：“三同时”验收一览表 本项目建设总投资50万元，其中环保投资为10万元，环保投资占工程总投资的比例为20%。 本项目营运期环境保护“三同时”验收内容见表13。 表13 “三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收指标 投资 （万元） 验收标准 废气 混合搅拌、修整工序及粉碎工序 集气罩+布袋除尘器+ 15m排气筒（2套） 有组织颗粒物≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 无组织排放浓度限值≤1.0 mg/m3 6 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级排放标准及无组织排放监控浓度限值标准 废水 生活污水 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 不外排 0.5 不外排 固废 布袋除尘器收集尘 用作砂浆原料，不外排 固废收集及储存设施完备、处置完善 0.5 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定 废包装物 外售综合利用 废边角料 粉碎后作为原料返回工艺 生活垃圾 交当地环卫部门处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治规定 噪声 机械噪声 通过采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振等措施 2类： 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 合计 10 |

# 结论及建议

一、结论 1、项目概况 大城县零巨永兴新型保温建材厂位于大城县广安镇李零巨村，项目东侧为空地，南侧为浩通门窗厂，西侧为公路，北侧为美斯德公司，距离项目最近的环境敏感点为西侧52m处的李零巨村，厂区中心地理坐标：东经116°30′45.08″，北纬38°36′17.75″。项目占地897.6m2。项目年产20万平方米复合保温板、2500吨保温砂浆、2万平方米硬质硅酸钙板。总投资50万元，其中环保投资10万元，占总投资的20%。 2、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年7月16日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改工备字【2018】254号。因此，项目符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县广安镇李零巨村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的地类审查报告（编号：2018141）可知：项目用地为建设用地；同时，大城县广安镇村镇规划管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 4、主要环境影响结论 施工期环境影响分析结论： 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 营运期环境影响分析结论： （1）环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为混合搅拌、修整工序产生的粉尘及边角料粉碎工序粉尘。 粉尘经集气罩收集后引入布袋除尘器净化处理后经15米高排气筒排放。环评预测粉尘排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它二级排放标准。未被收集尘于厂区无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值标准。 综上，本项目产生的废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目生产用水为砂浆搅拌水，砂浆搅拌水进入产品，不外排，无生产废水产生；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。项目废水不会对周围水环境造成不利影响。 （3）噪声影响分析 本项目的噪声主要来自生产设备的运行噪声，噪声值在70-85dB(A)之间，通过采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振，主要设备置于车间内，厂房隔声等措施减少噪声排放，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目西侧52m处的李零巨村，噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准。 本项目噪声不会对周围环境产生明显不利影响。 （4）固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固废主要为废包装物、废边角料、布袋除尘器收集尘以及职工生活垃圾。 布袋除尘器收集尘用作砂浆原料，不外排；修整工序产生的废边角料粉碎后作为原料返回工艺；包装过程产生的废包装物外售综合利用；生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、总量控制结论 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 6、项目可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，拟建项目选址可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 7、建议 （1）为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对拟建工程环境保护工作进行监督和管理。 （2）项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，选用经有关部门认证的环保设备，确保“三同时”，保证污染防治措施在生产过程中处于良好的运行状态。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目平面布置示意图 附件： 附件1 委托书； 附件2 大城县发改局备案； 附件3 广安镇村镇规划管理办公室出具的证明； 附件4 土地证明； 附件5 营业执照； 附表： 附件1 建设项目环评审批基础信息表 本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不进行专项评价。

# Text boxes

0.07

0.36

0.29

用于泼洒地面抑尘，不外排

职工生活用水

进入产品后蒸发损耗

2

新鲜水

2.36

2

原料搅拌用水

废气、噪声

珍珠岩、水泥、胶粉等

成品入库

包装

混合搅拌

噪声、废气

返回工艺

废边角料

粉碎

噪声、废气

岩棉、玻璃棉

成品

晾干修整

复合成型

涂网格布

废气、噪声

抗裂砂浆+水

砂浆混合

废气、噪声

硅酸钙粉、胶粉、水等

自然晾干

成品入库

混合

模具成型