# 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：  年加工300吨中空玻璃注塑件项目

建设单位（盖章）： 大城县大尚屯鑫康中空配件厂

编制日期：2018年9月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工300吨中空玻璃注塑件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县大尚屯鑫康中空配件厂 |
| 法人代表 | 吕利辉 | 联系人 | 吕利辉 |
| 通讯地址 | 大城县大尚屯镇后街村 |
| 联系电话 | 13091302988 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县大尚屯镇后街村西侧 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字[2018]11号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 塑料零件及其他塑料制品制造 C2929 |
| 占地面积（平方米） | 380 | 绿地面积（平方米） | / |
| 总投资（万元） | 180 | 其中环保投资 （万元） | 6 | 环保投资占总投资比例 | 3.33% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2018年12月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 大城县大尚屯鑫康中空配件厂产品主要为中空玻璃配件。随着市场需求量的不断增加，前景较为广阔。根据市场需求，大城县大尚屯鑫康中空配件厂在大城县大尚屯镇后街村西侧建设年加工300吨中空玻璃注塑件项目（下称“本项目”）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）中有关规定，大城县大尚屯鑫康中空配件厂需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目类别属于“十八、橡胶和塑料制品业”—“47、塑料制品制造”—“其他”，应编制环境影响报告表。大城县大尚屯鑫康中空配件厂委托我单位承担本项目环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘和资料收集的基础上编制完成了本报告表，上报廊坊市环境保护局大城分局审批，作为项目建设管理的依据。 2、产业政策及选址分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本及2013修改本）中限制类及淘汰类项目，属于允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015）》中新建和扩建项目。项目已经在大城县发展改革局备案，备案文号：大发改工备字【2018】11号。因此，本项目建设符合国家产业政策。 本项目选址位于大城县大尚屯镇后街村东侧，厂址中心地理坐标为东经116°29'11.00"，北纬 38°41'12.69"。本项目东侧为吕利辉厂房，南侧为乡村道路，西侧为村地，北侧为空地。项目周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。根据大城县国土资源局出具的本项目用地地类审查报告等相关文件（见附件），项目占用土地类型为建设用地。大城县大尚屯镇规划管理办公室已出具项目用地符合当地规划的证明材料，因此，本项目符合大城县大尚屯镇土地利用及总体规划。地理位置见附图1，厂区平面布置图见附图2。 3、建设规模及内容 本项目总占地面积380m2，建筑面积为380m2。主要建构筑物见表1。 表1 主要建筑物一览表 序号 名称 占地面积，m2 建筑面积，m2 1 生产车间 250 250 2 库房 80 80 3 办公室 50 50 合计 380 380 本项目工程组成见表2。 表2 项目组成一览表 类别 工程名称 工程内容 主体工程 生产车间 建筑面积250m2，1层砖混结构，用于产品生产。 公用工程 供水 供水来自后街村自来水。 排水 项目污水主要为员工洗漱产生的废水，厂内设旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。 供电 由附近电网接入，厂区设置变压器及供配电设施。 用热 办公室冬季取暖采用空调，车间无供暖设施。 环保工程 废气处理 注塑工序产生非甲烷总烃，经收集后通过光氧催化+低温等离子废气处理措施处理，通过1根15m排气筒排放。 废水处理 产品冷却用水循环使用，不外排。员工洗漱废水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内为旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。 噪声防治 低噪声设备、隔声减振等措施。 固废处理 生产固废主要来自于生产工序产生的边角料和不合格产品，外售综合利用。生活垃圾交当地环卫部门处理。 4、生产规模及产品方案 本项目产品为中空玻璃注塑件配件，生产规模为年产300吨注塑件。 5、生产设备 本项目生产所用设备详见表3。 表3 生产设备一览表 序号 设备名称 数量 1 注塑机 8台 2 光氧催化低温等离子设备 1套 3 风机 1台 6、主要原辅材料用量 本项目主要原材料、辅助材料及其用量，详见表4。 表4 原辅材料消耗量估算表 序号 原辅料名称 年消耗量 1 原包聚丙烯颗粒 300t/a 2 色母粒 200kg/a 聚丙烯：强度高，硬度大，耐磨，耐弯曲疲劳，耐湿和耐化学性均佳，容易加工成型，价格低廉，因此是产量大、应用广泛的通用高分子品种。 色母粒：由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。 7、厂区平面布置 本项目根据场地所处的地理位置及工程建设用地的地块形状和场地周围的交通运输条件，从生产便捷的角度出发，总图布置充分考虑人货流向、节耗、消防安全和厂区景观等因素，具体布置方案如下： 厂区北侧为生产车间，东侧为库房，西侧为办公室，项目厂区出入口位于南侧，连接乡村道路，方便人员进出及物资运输需要，交通方便。平面布置情况见附图2。 8、生产定员及工作制度 本项目劳动定员10人，全年生产300天，每天1班生产，8小时工作制。 9.公用工程及能源消耗量 （1）给水：本项目用水来源于后街村自来水，用水环节主要为员工生活用水及生产工序产品冷却用水，用水指标及用水量见表5。项目给排水情况见图1。 表5 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量 年用水量 员工生活用水 30L/人·d，工作时间300天 10人 0.3m3/d 90.0m3/a 产品冷却用水 0.3m3/d 90.0m3/a 合计 0.6m3/d 180.0m3/a （2）排水：本项目产品冷却用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。废水主要为员工生活污水，系数按用水量的0.8计算，则污水量为0.24m3/d。员工生活污水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内无食堂宿舍，设有旱厕1间，由当地村民定期清掏，用于农肥。 （3）供电：本项目用电由后街村供电管网提供，年用电量为5万kW·h。 （4）供热：办公室冬季取暖采用空调解决。 （5）食宿：本项目不设职工食堂，设有员工休息室。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二、工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、塑料颗粒、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的塑料颗粒专业市场。 2016年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2016年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 三、交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四、文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017年大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2.地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3.声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于廊坊市大城县大尚屯镇后街村西侧，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表6。 表6 环境保护敏感目标及保护内容 环境要素 环境保护 目标 方位 距离 保护 对象 保护内容 大气环境质量 后街村 东侧 60m 居民 大气环境质量符合 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 地下水环境质量 地下水 四周 厂址1km 范围 地下水环境质量 地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。具体标准值见表7。 表7 环境空气质量标准 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 SO2 60 150 500 μg/m3 NOX 40 80 200 PM10 70 150 一 PM2.5 35 75 一 非甲烷总烃 2.0 mg/m3 2、地下水质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表8。 表8 地下水质量标准单位：mg/L，pH除外 序号 因子 标 值 1 pH值 6.5～8.5 2 总硬度 ≤450 3 硝酸盐氮 ≤20 4 硫酸盐 ≤250 5 氨氮 ≤0.5 6 亚硝酸盐氮 ≤1 7 氯化物 ≤250 8 氟化物 ≤1 3、声环境质量标准 项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准值见表9。 表9 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2类 60 50 混合区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 生产工序非甲烷总烃排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工行业标准要求。无组织排放非甲烷总烃企业边界浓度限值执行表2中其他企业标准要求。当非甲烷总烃去除效率达不到要求时，需执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。具体标准值见表10。 表10 有机废气排放标准 行业 污染物 名称 排放浓度 最低去除效率 无组织排放监控浓度限值 表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 有机化工行业 非甲烷总烃 80mg/m3 90% 2.0mg/m3 4.0mg/m3 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，见表11。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 区域 2类 60 50 混合区 3、固体废物 固体废弃物：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修订)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 本项目以污染物达标排放量作为总量控制指标为：COD0t/a、NH3-N0t/a；SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs1.53t/a。 |

# 建设项目工程分析

项目工艺流程及排污节点： 本项目工艺流程及产污节点示意见图2。 工艺流程简述： 根据产品需要将购进的聚丙烯颗粒、色母粒搅拌均匀后放入挤塑机内进行加热，能源为电，加热温度控制在180℃左右，待原材料呈熔融状态后，进行挤塑加工。挤塑件去除料把后再进行质量检验，合格品即为成品，不合格品收集后和边角料一起外售综合利用。 主要污染物产生工序： 一、施工期的主要环境影响因素： 本项目为利用厂区现有厂房进行建设，不新建车间。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。 二.运营期的主要环境影响因素： 1、大气污染源分析 本项目原材料均为原包颗粒，投料时不产生粉尘。加热挤塑工序产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃； 2、水污染源分析 挤塑机设备冷却用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。项目污水主要为员工日常办公生活污水，产生系数按0.8计算，则污水量为0.24m3/d。员工洗漱废水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内无食堂宿舍不设化粪池，厂内设有旱厕1间，由当地村民定期清掏，用于农肥。 3、噪声污染源分析 本项目运营期噪声主要来源于挤塑机和风机等，声压级75-85dB（A）。 4、固体废弃物分析 生产固废主要来自于生产工序产生的边角料和不合格品，收集后外售综合利用。员工日常工作产生的生活垃圾，集中收集后委托当地环卫部门清运处理。 运营期排污节点见表12。 表12 主要排污节点一览表 污染物类型 排污节点 污染物 排放特征 去向 废气 加热挤塑工序G1 非甲烷总烃 间断 大气环境 废水 生活污水 COD、SS、氨氮 间断 不外排 设备冷却用水 COD、SS 间断 不外排 噪声 生产加工设备N1-N3 等效A声级 间断 声环境 固废 挤塑工序S1 边角料 间断 收集后外售综合利用 检验工序S2 不合格品 间断 职工生活 生活垃圾 间断 市政环卫部门

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加热挤塑工序 | 有组织排放 非甲烷总烃 | 4.9mg/m3，94.6kg/a | 0.49mg/m3，9.46kg/a |
|  |  | 无组织排放 非甲烷总烃 | --，10.5kg/a | ≤2.0mg/m3，10.5kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 厂内道路喷洒抑尘，不外排 |
|  | 设备循环冷却水 | COD SS | 循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排 |
| 固 体 废 物 | 挤塑工序 | 边角料 | 1.5t/a | 0t/a |
|  | 检验工序 | 不合格品 | 1.5t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 噪声主要来源于生产线和风机等 | 噪声 | 75-85dB(A) | 达标排放 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目为利用厂区现有厂房进行建设，不新建车间。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目为利用厂区现有厂房进行建设，不新建车间。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）生产废气 本项目加热工序采用电加热，不产生燃料废气。本项目加热挤塑工序加热温度约为180℃，未达到原料分解温度350~380℃，原料不会分解，无大量分解废气产生。但塑料原料在受热情况下，残存未聚合的单体挥发至空气中，从而形成有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。本项目在产生挤塑机上方设置集气罩收集废气，然后经UV光氧催化+低温等离子有机废气治理设备进行治理。 生产废气处理工艺见图3。 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和本项目预计物料使用量计算非甲烷总烃排放量。该手册认为在无控制措施时，塑料制品加工的非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t有机原料。本项目聚丙烯原材料总用量为300.2t/a，则非甲烷总烃的产生量为105.1kg/a。释放非甲烷总烃总时间按每天8小时，年工作300天，风机风量8000m3/h，集气罩集气效率90%计算，有组织非甲烷总烃产生量为94.6kg/a，产生浓度为4.9mg/m3。通过采用上述废气处理装置处理后，非甲烷总烃处理效率按90%计，排放量为9.46kg/a，排放浓度0.49mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业大气污染物排放限值，通过15m高排气筒排放。未被集气罩收集的无组织非甲烷总烃排放量为10.5kg/a（0.00438kg/h），以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放非甲烷总烃的稀释扩散，厂界非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他业企业边界大气污染物浓度限值。 （2）卫生防护距离计算： 本评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式： 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取，具体数值取自GB/T13201—91中表5。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），根据工程分析获取。 卫生防护距离计算参数及计算结果见表13。 表13 卫生防护距离计算参数及计算结果 位置 污染物 Cm mg/m3 源强特征 年平均风速 m/s 计算系数 卫生防护 距离（m） QC （kg/h） S (m2) A B C D 车间 非甲烷总烃 2.0 0.00438 250 3.5 470 0.021 1.85 0.84 0.02 本项目废气污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为0.2m，应设置50m卫生防护距离。因此，本项目卫生防护距离确定为50m，项目卫生防护距离内没有居民区、学校、医院等环境敏感目标。项目距离最近的居民点为东侧60m的后街村，评价要求政府部门在项目50m范围内，不得规划居民区、学校、医院等环境敏感目标。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 2、水环境影响分析 生产设备冷却用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。本项目员工人数为10人，生活污水为员工日常生活及办公清洁废水，污水产生量较少，约为0.24m3/d。员工洗漱废水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内无食堂宿舍不设化粪池，设有旱厕1间，由当地村民定期清掏，用于农肥。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目属于塑料制品制造业，属于该导则中地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 综上，本项目污水治理措施是可行的，项目建设不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3、噪声影响分析 本项目噪声主要来源于生产线设备和风机等，声压级在75-85dB（A）。声防治对策从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手。 ①首先控制声源。在设备选型上选用低噪声环保型设备，运营过程中应对声源采用消声和基础减振措施，及时检修维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高。 ②在传播途径上加以控制。设置厂房隔离噪声，这样可阻挡主车间的噪声传播，把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准。 主要噪声设备及采取的降噪措施见表14。 表14 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备 台数 噪声级 （单机） 安装位置/降噪措施 原声级 降噪后 1 挤塑机 8 75 50 室内/减振、隔声 2 风机 1 85 60 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本项目评价将生产车间简化为点声源，采用噪声预测软件进行噪声预测，本次噪声贡献值预测至厂区边界，噪声源对各预测点的影响预测结果见表15。 表15 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源 预测点位 距离厂界 贡献值 标准值 61.5 东厂界 3.0 47.0 昼间：60 夜间：50 南厂界 18.0 31.4 西厂界 3.0 47.0 北厂界 3.0 47.0 由表15看出，在落实评价提出的采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在31.4～47.0dB(A)，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 项目距离最近的环境敏感目标为东侧60m的后街村，距离较远，根据预测，对其贡献值小于30dB(A)，满足声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 综上，本项目的噪声治理措施可行，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目运营期产生的固体废物包括生产固废和生活垃圾。 （1）生产固废 生产固废主要来自于挤塑工序边角料1.5t/a、不合格品1.5t/a，收集后外售综合利用。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，员工10人，工作日以300天计，则产生量为1.5t/a，由环卫部门定期清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 5、总量控制 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮；SO2、NOX、VOCs。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 加热挤塑工序有机废气非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业大气污染物排放限值：非甲烷总烃80mg/m3，风机风量为8000m3/h，工作时间为2400h，则废气排放量为1.92×107m3/a。 按照废气污染物排放标准计算达标排放总量如下： VOCs（以非甲烷总烃计）达标排放量： 1.92×107m3/a×80mg/m3×10-9=1.53t/a。 综上，本项目污染物总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX 0t/a、VOCs （以非甲烷总烃计）1.53t/a。 7、环保三同时验收一览表 本项目总投资180万元，其中环保投资估算约为6万元，占工程总投资的3.33%。具体投资情况见表16。 表16 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收标准 标准来源 投资 (万元) 废气 加热挤塑工序有组织非甲烷总烃 集气罩+光氧催化+低温等离子有机废气治理设备+15m高排气筒 排气筒排放浓度 ≤80mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业大气污染物排放限值 5.0 加热挤塑工序无组织非甲烷总烃 加强车间通排风 厂界排放浓度 ≤2.0mg/m3，生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值≤4.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它业企业边界大气污染物浓度限值，去除效率≥90%；当非甲烷总烃去除效率达不到要求时，需执行表3标准 废 水 设备冷却水 循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排 污水零排放 / / 生活污水 厂区内不设食宿设施，生活废水用于厂区道路喷洒抑尘 噪 声 生产设备在加工时产生的噪声 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 厂界： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 0.5 固 废 挤塑边角料 收集后外售综合利用 固废收集及 储存设施完备处置完善 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 0.5 不合格品 生活垃圾 委托环卫部门 清运处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修订)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 总计 6.0

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加热及吹塑工序 | 有组织 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化+低温等离子有机废气治理设备+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 无组织 非甲烷总烃 | 加强车间通排风 |  |
| 水 污 染 物 | 设备冷却水 | / | 循环使用，定期补充 蒸发损耗 | 污水零排放 |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 厂区内不设食宿，生活废水用于厂区道路喷洒抑尘 |  |
| 固 体 废 物 | 挤塑边角料 | 生产固废 | 收集后外售综合利用 | 不外排 |
|  | 不合格品 |  |  |  |
|  | 员工日常 工作 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备在加工时产生的噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目为利用厂区现有厂房进行建设，不新建车间。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、结论： （一）项目建设情况 项目名称：年加工300吨中空玻璃注塑件项目 建设单位：大城县大尚屯鑫康中空配件厂 建设规模：项目占地面积380m2，建筑面积380m2。 工程投资和环保投资：本项目总投资180万元，其中环保投资估算约为6万元，占工程总投资的3.33%。 职工人数和工作制度：本项目员工人数为10人。每天1班，8小时工作制，年工作日为300天。 （二）环境现状和区域主要环境问题 （1）环境现状： 根据2017年7月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017月大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 子牙河水环境质量选取廊坊市环保局公布的廊坊市地面水水质监测报告中相关内容。子牙河小合闸断面水质属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 （三）采取的环保措施可行性 ①废气 本项目加热挤塑工序产生的非甲烷总烃采用集气罩收集后经光氧催化+低温等离子有机废气治理设备进行治理。废气经治理后，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业大气污染物排放限值，通过15m高排气筒排放。通过加强车间通风换气，促进无组织排放非甲烷总烃的稀释扩散，生产车间外无组织排放监控点任何1小时大气污染物平均浓度应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3标准要求：≤4.0mg/m3；厂界非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他业企业边界大气污染物浓度限值：≤2.0mg/m3。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 ②废水： 生产工序产品冷却用水循环使用，定期补充，废水不外排。本项目员工人数为10人，生活污水为员工日常生活及办公清洁废水，污水产生量较少，约为0.24m3/d。员工洗漱废水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内无食堂宿舍不设化粪池，设有旱厕1间，由当地村民定期清掏，用于农肥。 综上，本项目污水治理措施是可行的，不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 ③噪声 本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在31.4～47.0dB(A)，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 项目距离最近的环境敏感目标为东侧60m的后街村，距离较远，根据预测，对其贡献值小于30dB(A)，满足声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 综上，本项目的噪声治理措施可行，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 ④固体废弃物 生产固废主要来自于挤塑边角料和不合格品，收集后外售综合利用。生活垃圾主要来源于员工的日常生活，由环卫部门定期清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 本项目以污染物达标排放量作为总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX 0t/a、VOCs 1.53t/a。 （五）项目可行性结论 综上所述，评价认为该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施的前提下，废气及噪声均可达标排放，固废得到合理处置，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议: 1、项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有市级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备，为污染物的达标排放和正常运行提供技术保障。 2、建设单位要加强企业管理，尤其对废气环保设备定期进行维护管理，保证设备的正常运转。 3、为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

村庄供水网

0.6m3/d

0.06m3/d

0.24m3/d

用于厂区道路泼洒抑尘，不外排

0.3m3/d

日常办公用水

0.3m3/d

0.3m3/d

设备冷却用水

循环水池

30.0m3/d

图1   项目用水平衡示意图

G1有机废气

N2噪声

S1边角料

S2不合格品

N1噪声

成品

检验

搅拌

加热挤塑

聚丙烯、色母粒

循环冷却水

图例：G废气 N噪声 S固废

图2   生产工艺流程及排污节点示意图

1根15米排气筒

挤塑机

光氧催化低温等离子

风机

集气罩

图3   生产工艺废气治理流程示意图