# 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：年产塑料瓶坯200万只、塑料桶100万只、盖

子100万个、把手100万个项目

建设单位（盖章）：     大城县兴源塑料制品有限公司

编制日期：2018年10月

国家环境总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产塑料瓶坯200万只、塑料桶100万只、盖子100万个、把手100万个项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县兴源塑料制品有限公司 |
| 法人代表 | 张铁强 | 联系人 | 张阔 |
| 通讯地址 | 大城县西魏各庄村南 |
| 联系电话 | 18231601988 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县西魏各庄村南 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建√技改□ | 行业类别 及代码 | C2962塑料包装箱及容器制造；C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 8543.14 | 绿地面积 （平方米） | -- |
| 总投资（万元） | 40 | 其中环保投资 （万元） | 14 | 环保投资占总投资比例 | 35% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 大城县兴源塑料制品有限公司成立于2011年6月，2011年6月于大城县西魏各庄村南建设注塑件项目。该项目投资20万元，其中环保投资1万元，主要产品为塑料瓶坯和塑料桶。该项目环境影响登记表于2011年6月10日通过大城县环境保护局审批，并于2013年1月12日通过大城县环境保护局竣工环境保护验收。 该企业利用部分原有建筑物以及新增1个生产车间，包括1#生产车间、2#生产车间、办公室、原料仓库、成品仓库、食堂、门卫及其他附属配套建筑，新增主要设备23台（套），建设年产塑料瓶坯200万只、塑料桶100万只、盖子100万个、把手100万个项目。该项目已经建设完成，由于建设初期办理的环保手续与实际建设情况不一致，属于批建不符项目，大城县环境保护局责令其立即停止生产，补办环评。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018年4月28日修正）中的有关规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”类别中第47项“塑料制品制造”，项目建设应编制环境影响报告表。大城县兴源塑料制品有限公司委托山东环保产业集团有限公司承担本项目的环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘和资料收集的基础上编制完成了本报告表，呈报大城县环境保护局审批，作为项目建设管理的依据。 二、原有工程概况 1、原有工程批复及验收情况 《大城县兴源塑料制品有限公司注塑件项目环境影响登记表》于2011年6月10日通过大城县环境保护局审批，并于2013年1月12日通过大城县环境保护局竣工环境保护验收，审批意见及验收批复见附件。 2、项目建设情况 原有项目位于大城县西魏各庄村南，原有占地面积2200m2，建设内容包括生产车间、库房以及其他附属设施，厂址中心地理坐标为东经116°29′48.51′′，北纬38°43′5.57′′。 原有项目厂区东、北侧均为村路，西、南侧均为空地，厂区最近敏感点为西侧310m处的赵各庄村。现有生产设备包括7台注塑机，实际生产规模为年产塑料瓶坯100万只。 三、本项目概况 1、项目基本情况 项目名称：年产塑料瓶坯200万只、塑料桶100万只、盖子100万个、把手100万个项目。 建设单位：大城县兴源塑料制品有限公司。 建设性质：改扩建。 地理位置：大城县西魏各庄村南，全厂占地面积8543.14m2，厂址中心地理坐标为东经116°29′48.51′′，北纬38°43′5.57′′。现有厂区东、北、西侧均为村路，南侧为空地。周围敏感点为西侧310m处的赵各庄村，北侧700m处的西魏各庄村，西南侧930m处的康各庄村、东北侧1030m处的东魏各庄村、东北侧1220m处的田家庄村和东北侧1640m处的大祥村。 项目投资：投资总额40万元，其中环保投资14万元，占总投资的35%。 2、建设规模及内容 本项目占地8543.14平方米，建筑面积4520平方米。主要建设内容为生产车间、原料仓库、成品仓库、办公室等辅助生产设施。项目利用现有厂房以及新增2#生产车间（已建设完成），安装注塑机、吹塑机、空气压缩机等配套设备共30台。项目建成后可年产塑料瓶坯200万只、塑料桶100万只、盖子100万个、把手100万个。主要建构筑物见表1。 表1 项目工程组成表 工程类别 工程名称 建设内容 主体工程 1#生产车间（包含1#成品仓库和破碎区） 占地面积2300m2，其中由内部通道分为东区和西区，东区北部为破碎区，东侧南部为1#成品仓库；西区为生产区，生产区内设注塑机、吹塑机、空压机和粉碎机 2#生产车间 占地面积800m2，内设注塑机、吹塑机和空压机 仓储工程 2#成品仓库 占地面积400m²，用于原料储存 原料仓库 占地面积150m²，用于成品储存 辅助工程 办公室 占地面积400m²，用于生产办公 食堂 占地面积150m²，用于员工餐饮 1#员工宿舍 占地面积150m²，用于员工住宿 2#员工宿舍 占地面积150m²，用于员工住宿 门卫 占地面积20m2 公用工程 供水 由厂区自备井提供 供电 当地高压管线经变压器变压后使用 供暖及制冷 办公室冬季采暖及夏季制冷采用空调提供，生产车间不供暖 环保工程 废气处理 1#生产车间：集气罩+光氧等离子一体机(1)+15m排气筒(P1)；2#生产车间：集气罩+光氧等离子一体机(2)+15m排气筒(P2) 食堂：安装油烟净化装置 废水处理 盥洗废水全部用于厂内泼洒抑尘，不外排；食堂废水经隔油池处理后排入防渗旱厕，防渗旱厕定期清掏用作农肥 噪声防治 基础减振、厂房隔声、距离衰减 固废处理 边角废料和不合格品统一收集后通过粉碎机粉碎，外售处理；废包装统一收集后外售处理；职工生活垃圾由环卫部门定期清运。 3、平面布置 项目厂区东侧设置1个出入口，出入口南侧为1#生产车间，其中1#生产车间内由内部通道分为东区（包括破碎区和1#成品仓库）和西区为生产区；北侧为办公室，东侧为2#成品仓库。办公室北侧为食堂，2#成品仓库北侧由南向北分别为1#员工宿舍、2#员工宿舍和原料仓库。厂区东北部为2#生产车间。具体平面布置情况见附图3。 4、主要生产设备 项目主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台/套） 备注 1 注塑机 小型 7 原有 2 注塑机 FST400V-PET 1 新增 3 注塑机 CJ180M3V.PET 5 新增 4 注塑机 BT200V-V2Ⅱ 1 新增 5 吹塑机 JS-600B 2 新增 6 吹塑机 S-600 1 新增 7 吹塑机 QCS-10A-20 1 新增 8 吹塑机 -- 7 新增 9 空气压缩机 LHF-3/30 1 新增 10 空气压缩机 LGF-22 1 新增 11 空气干燥机 Q-0.38AH 1 新增 12 粉碎机 500 2 新增 5、原辅材料 项目使用原料为聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯及色母，使用原料全部为当地购入，通过汽车运输入场。主要原辅材料消耗量见表3。 表3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 聚酯切片 t/a 6600 颗粒，25kg袋装 2 聚丙烯 t/a 3300 颗粒，25kg袋装 3 聚乙烯 t/a 3300 颗粒，25kg袋装 4 色母 t/a 6 颗粒，10kg袋装 聚酯切片：俗称PET塑料即聚对苯二甲酸类塑料，PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表而平滑而有光泽。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性，分解温度在300℃；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸湿性高，成型前需干燥。耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。 聚丙烯：聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.9~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万~15万。成型性好，制品表面光泽好。聚丙烯具有良好的耐热性，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150℃也不变形。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高40~50%，约为164~170℃，100%等规度聚丙烯熔点为176℃。聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。 聚乙烯：聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能。易燃烧且离火后继续燃烧。透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降，在一定结晶度下，透明度随分子量增大而提高。高密度聚乙烯熔点范围为132~135℃，低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽。70℃以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊酯、三率乙烯等溶剂中 。聚乙烯有优异的化学稳定性，室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质，硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。聚乙烯容易光氧化、热氧化、臭氧分解，在紫外线作用下容易发生降解，碳黑对聚乙烯有优异的光屏蔽作用。受辐射后可发生交联、断链、形成不饱和基团等反应。 色母：色母主要用在塑胶上，以达到在塑料或是胶料制品中达到什么颜色效果。色母是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。色母又名色种，色母是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。它由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料或染料均匀地载附于树脂之中而得到的聚集体，可称颜料浓缩物，所以他的着色力高于颜料本身。 6、产品方案及规模 本项目产品规模为年产塑料瓶坯200万只、塑料桶100万只、盖子100万个、把手100万个。产品方案见表4。 表4 生产产品方案 序号 名称 单位 数量 备注 1 塑料瓶坯 万只 200 1#生产车间生产120万只，2#车间生产60万只 2 塑料桶 万只 100 1#生产车间80万只，2#生产车间生产40万只 3 盖子 万个 100 1#生产车间生产60万个，2#车间生产40万个 4 把手 万个 100 1#生产车间生产60万个，2#车间生产40万个 7、劳动定员及工作制度 本项目原有劳动定员5人，本次新增劳动定员3人，全厂劳动定员为8人，实行两班工作制，年生产天数为300天。 8、公用工程及能源消耗 （1）供水 项目用水由厂区自备井提供，主要为循环冷却用水、职工生活用水和食堂用水。循环冷却用水量为10m³/d，其中循环水量为9.8m³/d，循环水补水量为0.2m³/d（60m³/a）；项目全厂劳动定员8人，参照《河北用水定额（生活用水）》（DB13/T1161-2016），厂区设置宿舍，宿舍室内无给排水和卫生设施，生活用水量按50L/人·d计，生活用水量为0.4m³/d（120m³/a）；食堂用水按10L/d·人计算，本项目员工8人，则食堂用水量为0.08m3/d（24m3/a）。 项目年用水量为213.8m³/a，日用水量为10.48m³/d，其中新鲜水量为0.68m³/d，循环水用量为9.8m³/d，水重复利用率为93.51%。 ②排水 本项目无生产废水产生；生活污水主要为职工盥洗废水，废水产生量按用水量的80%计，为0.32m3/d（96m3/a），由于水量较小，且水质简单，直接用于厂区泼洒地面抑尘；食堂废水产生量按用水量的80%计，为0.064m3/d（19.2m3/a）。食堂废水经隔油池处理后排入厂区防渗旱厕，防渗旱厕定期清掏用作农肥，废水不外排。水量平衡见图1。 图1 项目给排水平图 单位：m³/d （2）供电 项目用电由当地高压管线经变压器变压后使用，厂区设350KVA、500KVA变压器各1台，年用电量15万kWh，可以满足厂区用电需要。 （3）供暖及制冷 本项目办公区冬季采暖和夏季制冷采用空调提供，生产车间不设取暖设备，生产设备采用电加热。 四、项目产业政策及选址分析 1、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）中的限制和淘汰类，属于允许类；不含该名录限制和淘汰类生产工艺和设备。本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录的通知》（2015年版）中限制和淘汰类。大城县发展改革局出具了《关于城县兴源塑料制品有限公司年产塑料瓶坯200万只、塑料桶100万只、盖子100万个、把手100万个项目情况的说明》。因此，本项目建设符合国家和地方相关产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目选址位于大城县西魏各庄村南，厂址中心地理坐标为东经116°29′48.51′′，北纬38°43′5.57′′。四至范围：东、北、西侧均为村路，南侧为空地。 本项目占地面积8543.14m2，新增6343.14m2，根据大城县国土资源局出具的地类审查报告，编号：2018249和2018735，本项目所占土地地类为建设用地。本项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。项目地理位置见附图1，周围情况见附图2。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有污染情况 大城县兴源塑料制品有限公司位于大城县西魏各庄村南，法人代表：张铁强，该厂于2011年成立，并于2011年6月10日《大城县兴源塑料制品有限公司注塑件项目环境影响登记表》通过大城县环境保护局审批，2013年1月12日通过大城县环境保护局验收。 本环评根据现有项目实际情况及审批、验收相关内容，对原有工程污染情况进行分析。 （1）废气 原有工程仅为1#生产车间进行生产，产生的废气主要为注塑工序产生的有机废气，废气通过集气罩收集后，通过1套光氧等离子一体机处理后，通过1根15m排气筒排放。 （2）废水 原有工程无生产废水，项目厂区无食堂、宿舍，废水全部为职工盥洗废水，盥洗废水全部用于厂区泼洒抑尘，不外排。厂区防渗旱厕定期清掏用于农肥。 （3）噪声 原有工程产生的噪声主要为注塑机、风机等生产设备产生的噪声，原有工程对项目噪声采取了厂房隔声、基础减振等措施后，噪声贡献值对周围环境影响较小。 （4）固体废物 原有工程所产生的固体废物主要为废包装、废边角料、不合格品和职工生活垃圾。废包装、废边角料和不合格品外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。 二、原有工程与审批、验收相关内容不一致说明 原有工程审批及验收中注塑工序废气无净化设施，车间内无组织排放。实际建设过程中建设单位对注塑机上方安装集气罩，废气通过集气罩收集后进入1套光氧等离子一体机处理，最终通过1根15m排气筒排放。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 本项目位于河北省廊坊市大城县西魏各庄村南，厂址中心地理坐标为东经116°29′48.51′′，北纬38°43′5.57′′。现有厂区东、北、西侧均为村路，南侧为空地。项目最近敏感点为厂区西侧310m处的赵各庄村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村北入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二、工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、摩托车配件、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的摩托车配件专业市场。 2016年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2016年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 三、交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四、文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气质量状况 本项目现状监测数据引用廊坊市各县（市、区）2017年空气质量报告上的数据，其中大城县SO2年均值浓度0.014mg/m³，NO2年均值浓度0.048mg/m³，PM10年均值浓度0.102mg/m³。大城县全年有效监测359天，达标天数207天，超标天数152天，达标率57%。环境空气质量主要污染物为PM10（可吸入颗粒物）。满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、水环境质量状况 区域内地下水质较好，浅层地下水和深层地下水各项水质指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量状况 项目所在地声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于大城县西魏各庄村南，周围无饮用水水源保护区、珍惜动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表5。 表5 环境保护敏感目标及保护级别 环境要素 环境保护 目标 方位 距离（m） 保护 对象 保护内容 环境空气 赵各庄村 W 310 居民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 西魏各庄村 N 700 居民 康各庄村 SW 930 居民 东魏各庄村 NE 1030 居民 田家庄村 NE 1220 居民 大祥村 NE 1640 居民 声环境 厂址周围200m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准 地下水 厂址周边地下水环境 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 区域环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/ 1577-2012）中二级标准。标准值见表6。 表6 环境空气质量标准 污染物名称 标准值 单位 标准来源 SO2 24小时平均150 μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 1小时平均500 NO2 24小时均80 1小时均200 PM10 24小时平均150 PM2.5 24小时平均75 O3 8小时平均160 1小时均200 CO 24小时均4 mg/m3 1小时均10 非甲烷总烃 1小时均2.0 mg/m3 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 2、地下水质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表7。 表7 地下水质量标准 单位：mg/L 序 号 污染物名称 标准值 1 pH 6.5~8.5 2 总硬度(以CaCO3计) ≤450 3 氨氮 ≤0.5 4 细菌总数(个/mL) ≤100 5 总大肠菌群(个/L) ≤3.0 6 硝酸盐 ≤20 3、声环境质量标准 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准值见表8。 表8 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 非甲烷总烃排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工标准、表2企业边界污染物浓度限值和表3生产车间污染物浓度限值要求；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准和无组织排放限值要求；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模的规定。标准值见表9。 表9 废气排放标准 类别 污染源 评价因子 标准值 标准来源 废气 注塑、吹塑工序 非甲烷总烃 排放浓度≤80mg/m3 最低处理效率90% 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值 苯 排放浓度≤4mg/m3 甲苯与二甲苯 排放浓度≤30mg/m3 破碎工序 颗粒物 最高允许排放浓度≤120mg/m3 最高允许排放速率≤3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准要求 食堂 食堂油烟 油烟的最高排放浓度≤2mg/m3，净化设施最低去除率≥60% 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准 厂界无组织 非甲烷总烃 边界浓度≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界污染物浓度限值 苯 边界浓度≤0.1mg/m3 甲苯 边界浓度≤0.6mg/m3 二甲苯 边界浓度≤0.2mg/m3 颗粒物 边界浓度≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放限值要求 车间无组织 非甲烷总烃 车间边界浓度≤4.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表3生产车间边界污染物排放限值 苯 车间边界浓度≤0.4mg/m3 甲苯 车间边界浓度≤1.0mg/m3 二甲苯 车间边界浓度≤1.2mg/m3 2、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。标准值见表10。 表10 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 2类 60 50 厂区周边 3、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年第36号）的规定；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）“第三节生活垃圾污染环境的防治”的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、环评预测排放量 （1）原有工程总量控制指标为COD 0t/a、氨氮0t/a；SO2 0t/a、NOx 0t/a（原有工程环评未给出颗粒物和VOCs排放情况）。 （2）改扩建后全厂总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO2 0t/a、NOx 0t/a；颗粒物0.0094t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）2.125t/a。 2、总量控制标准值核算总量 本项目不涉及SO2、NOx、COD、NH3-N的排放，因此，根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)文件要求，建议项目总量控制指标污染物包括SO2、NOx、COD、NH3-N、颗粒物和VOCs（以非甲烷总烃计）。 1#生产车间注塑、吹塑工序废气非甲烷总烃排放量=废气排放量×排放标准=8000m³/h×16h/d×300d×80mg/m³×10-9=3.072t/a； 1#生产车间破碎工序废气颗粒物排放量=废气排放量×排放标准=2000m³/h×2h/d×300d×120mg/m³×10-9=0.144t/a； 1#生产车间注塑、吹塑工序废气非甲烷总烃排放量=废气排放量×排放标准=6000m³/h×16h/d×300d×80mg/m³×10-9=2.304t/a； 因此，本次评价建议其总量控制指标如下：COD0t/a、NH3-N0t/a；SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.144t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）5.376t/a。 总量核算“三本帐”核算见表11。 表11 总量核算“三本帐”一览表 单位：t/a 总量 主要污染物 原有项目 总量指标 本项目 总量指标 以新带 老消减量 扩建后 全厂总量 增减量 COD 0 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 SO2 0 0 0 0 0 NOX 0 0 0 0 0 颗粒物 / 0.144 0 0.144 / VOCs（以非甲烷总烃计） / 5.376 0 5.376 / |

# 建设项目工程分析

| 项目工艺流程及排污节点： 1、塑料瓶坯生产工艺介绍： 本项目塑料瓶坯生产工艺流程及排污节点示意见图2。 图2 塑料瓶坯生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 外购的袋装聚酯切片为主要原料，原料为颗粒状。生产时根据订单情况，添加一定量色母，称量后搅拌，使之均匀混合，人工添至注塑机进料口。混合后的原料通过注塑机将原料加热达到熔融状态，然后通过电加热进行塑化，塑化熔融的原料通过压力的作用被螺杆连续挤出，被挤出的材料通过传动系统进入成型流道，模具被充满时，在温度控制下进入抽成负压的真空定型，最后射出后自然冷却。冷却后的材料合格品通过人工包装入库，不合格品通过粉碎机粉碎后外售处理，粉碎后材料不回用。 2、塑料桶生产工艺介绍： 本项目塑料桶生产工艺流程及排污节点示意见图3。 图3 塑料桶生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 项目塑料桶制作使用本厂生产的塑料瓶坯为原料，将塑料瓶坯人工放置在吹塑机烘烤线内，通过烘烤箱将塑料瓶坯软化后通过传动带进入吹塑机，在瓶坯内通入压缩空气，使塑料瓶坯吹胀后紧贴在模具内壁上成型，自然冷却后人工修剪，合格品包装入库，不合格品通过粉碎机粉碎后外售处理，粉碎后材料不回用。 3、塑料盖子和塑料把手生产工艺介绍： 本项目塑料盖子和塑料把手生产工艺流程及排污节点示意见图2。 图4 塑料盖子和塑料把手生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 外购的袋装聚丙烯和聚氯乙烯为主要原料，原料为颗粒状。生产时人工将原材料添至注塑机进料口。原料通过注塑机将原料加热达到熔融状态，然后通过电加热进行塑化，塑化熔融的原料通过压力的作用被螺杆连续挤出，被挤出的材料通过传动系统进入成型流道，模具被充满时，在温度控制下进入抽成负压的真空定型，最后射出后自然冷却。冷却后的材料合格品通过人工包装入库，不合格品通过粉碎机粉碎后外售处理，粉碎后材料不回用。 主要污染工序： 本项目产污节点见表12。 表12 主要产污节点一览表 污染物 类型 排污节点 污染物 排放特征 | 去向 废气 熔化注塑工序 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯 连续 大气环境 加热烘烤工序 连续 吹气成型工序 连续 粉碎工序 颗粒物 间断 食堂废气 食堂油烟 间断 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 间断 不外排 噪声 生产加工设备 等效A声级 间断 厂界达标排放 固废 原料使用 废包装 间断 统一收集后外售处理 冷却修剪工序 边角料 间断 统一收集粉碎后， 外售处理 检验 不合格品 间断 职工生活 生活垃圾 间断 委托当地环卫部门清运 主要污染物产生工序： 一、施工期的主要环境影响因素： 本项目厂区内厂房已建设完毕。施工期主要为环保设备的安装及调试，对周围环境影响较小。 二、运营期的主要环境影响因素： 1、大气污染源 本项目的主要原料为聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯。聚丙烯无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸湿性高，成型前需干燥；聚丙烯、聚乙烯由于具有超长饱和直链烷烃，所以化学稳定性较高、耐热性能好。聚酯切片的熔点温度为260~270℃，分解温度为400℃，具有良好的化学稳定性和耐热性能。聚丙烯的熔点温度为160-175℃，分解温度为350℃，具有良好的化学稳定性和耐热性能。聚乙烯的熔点温度为132-135℃，分解温度约为330℃，具有良好的化学稳定性和耐热性能。项目生产中塑料粒子的熔融温度控制在约290℃左右，不会导致这些塑料粒子的分解，一般情况下不会产生塑料粒子焦碳链焦化气体。注塑机、挤出机加热时会产生少量的塑料异味，是由于原料中含有少量杂质，通常以非甲烷总烃表示。 本项目大气污染源主要为注塑机熔融注塑和吹塑机烘烤吹塑工艺中材料在热分解情况下产生的有机废气和粉碎产生的粉尘废气。在1#生产车间注塑机和吹塑机出口上方均安装集气罩(共15个），通过引风机抽出有机废气进入1套光氧等离子一体机(1)处理，处理后的废气通过1根15m排气筒(P1)排放；在2#生产车间注塑机和吹塑机出口上方均安装集气罩(共10个），通过引风机抽出有机废气进入1套光氧等离子一体机(2)处理，处理后的废气通过1根15m排气筒(P2)排放。项目使用聚酯切片、聚丙烯和聚乙烯为原料，年用量为聚酯切片6600t/a、聚丙烯3300t/a、聚乙烯3300t/a，其中，1#生产车间和2#生产车间聚酯切片使用量分别为3960t/a、2640t/a，聚丙烯使用量分别为1980t/a、1320t/a，聚乙烯使用量分别为1980t/a、1320t/a。类比相关数据，聚酯切片非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t-原料，苯的排放系数为0.12g/t-原料，甲苯与二甲苯排放系数为0.53g/t-原料；聚丙烯和聚乙烯非甲烷总烃的排放系数均为0.35kg/t-原料。则1#生产车间污染物产生量分别为非甲烷总烃2.772t/a、苯0.475kg/a、甲苯与二甲苯2.099kg/a；2#生产车间污染物产生量分别为1.848t/a、苯0.317kg/a、甲苯与二甲苯1.399kg/a。 项目1#生产车间将产生的边角废料和不合格品破碎处理，产生量为49.5t/a，破碎机破碎边角废料和不合格产品时产尘量约为1.6kg/t-破碎物，则粉尘产生量为0.079t/a。针对破碎工序产生的含有颗粒物的废气，在破碎机出口上方均安装集气罩（共2个），通过引风机抽出的废气进入1套布袋除尘器处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒(P3)排放。 （1）1#生产车间污染物排放情况 1）有组织废气 ①有机废气 有组织废气主要为集气罩收集部分，已知集气罩收集效率为90%，故1#生产车间有组织废气产生量分别为非甲烷总烃2.495t/a、苯0.428kg/a、甲苯与二甲苯1.889kg/a。光氧等离子一体机设计风量为8000m3/h（年运行4800h），该设施利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体，对不同种有机废气去除效率大小不一，对污染物去除效率类比相关监测数据，保守原则取值分别为非甲烷总烃60%、苯55%、甲苯及二甲苯65%，处理后有机废气的有组织排放量分别为非甲烷总烃0.998t/a、苯0.193kg/a、甲苯与二甲苯0.661kg/a，排放浓度分别为非甲烷总烃25.99mg/m3、苯0.005mg/m3、甲苯及二甲苯0.017mg/m3，排放速率分别为非甲烷总烃0.208kg/h，苯0.00004kg/h，甲苯与二甲苯0.00014kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表1中有机化工业标准要求限值。 ②粉尘废气 有组织废气主要为集气罩收集部分，已知集气罩收集效率为90%，则1#生产车间破碎区有组织颗粒物收集量为0.071t/a。布袋除尘器对颗粒物的处理效率为98%，布袋除尘器设计风量为2000m3/h（年运行600h），因此，有组织颗粒物排放量为0.0014t/a，排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为1.17mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 2）无组织排放 无组织有机废气主要为集气罩未收集部分，产生量分别为非甲烷总烃0.277t/a、苯0.047kg/a、甲苯与二甲苯0.21kg/a，通过车间通风换气装置排出，预计周界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2中其他企业标准要求限值，不会对环境产生影响。 无组织颗粒物主要为集气罩未收集部分，无组织颗粒物排放量为0.008t/a，破碎机年工作600h，则排放速率为0.013kg/h，通过车间通风换气装置排出，预计周界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放限值要求，对周围环境空气影响较小。 （2）2#生产车间污染物排放情况 1）有组织废气 有组织废气主要为集气罩收集部分，已知集气罩收集效率为90%，故2#生产车间有组织废气产生量分别为非甲烷总烃1.663t/a、苯0.285kg/a、甲苯与二甲苯1.259kg/a。光氧等离子一体机设计风量为6000m3/h（年运行4800h），该设施对污染物处理效率分别为非甲烷总烃60%、苯55%、甲苯及二甲苯65%，处理后有机废气的有组织排放量分别为非甲烷总烃0.665t/a、苯0.128kg/a、甲苯与二甲苯0.441kg/a，排放浓度分别为非甲烷总烃23.09mg/m3、苯0.0044mg/m3、甲苯及二甲苯0.0153mg/m3，排放速率分别为非甲烷总烃0.138kg/h，苯0.00003kg/h，甲苯与二甲苯0.00009kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表1中有机化工业标准要求限值。 2）无组织排放 无组织废气主要为集气罩未收集部分，产生量分别为非甲烷总烃0.185t/a、苯0.032kg/a、甲苯与二甲苯0.14kg/a，通过车间通风换气装置排出，预计周界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2中其他企业标准要求限值，对周围环境空气影响较小。 （3）食堂废气 本项目可容纳就餐5人，每日提供2餐，根据类比调查，按照每人每餐消耗15g食用油计算，本项目餐饮耗油量0.15kg/d，烹饪过程中油的挥发量与炒作工况有关，一般在0.4%左右，则油烟产生量为0.18kg/a。本项目基准灶头1个，每天运营时间为2h，基准灶头对应的排烟机排风量为1000m3/h，则油烟废气年排放量为60万m3，油烟浓度（处理前）为0.3mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001），本项目灶头数为1个，属于小型餐饮规模，油烟净化效率至少应达到60%。故本项目油烟净化后排放量为0.072kg/a，油烟排放浓度为0.12mg/m3，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中要求，对周围环境空气影响较小。 2、水污染源 本项目无生产废水，废水为职工盥洗废水和食堂废水，职工盥洗废水产生系数按用水量80%计，为0.32m3/d（96m3/a）。生活废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，污染物浓度分别为300mg/L、220mg/L、200mg/L、30mg/L，污染物产生量为0.029t/a、0.021t/a、0.019t/a、0.003t/a，污水产生量较少，且水质较为简单，直接用于厂区泼洒抑尘，不外排。食堂废水产生系数按80%计，为0.064m3/d（19.2m3/a）。食堂废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、动植物油，污染物浓度分别为300mg/L、200mg/L、25mg/L、16mg/L，污染物产生量为0.006t/a、0.004t/a、0.0005t/a、0.0003t/a，食堂废水经隔油池处理后排入厂区防渗旱厕，防渗旱厕定期清掏用作农肥，废水不外排。 3、噪声污染源 本项目噪声主要来源于注塑机、吹塑机、空气压缩机、空气干燥机、粉碎机、风机等设备运行产生的噪声，声压级在75-85dB（A）。通过生产设备选购低噪设备，设备采用基础减振、厂房歌声等措施，风机进出口采取减震处理等措施后，降噪效果可达25~30dB（A），再经距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 4、固体废物 本项目固体废物主要为边角废料、不合格品、废包装和职工生活垃圾。边角废料产生量为22.8t/a，不合格品产生量为26.7t/a，边角废料和不合格品统一收集后通过粉碎机粉碎，外售处理；废包装产生量为8t/a，统一收集后外售处理；职工生活垃圾按0.5kg/人·d计，则产生量为1.2t/a，由环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#生产车间 注塑、吹塑工序 | 非甲烷总烃 | 64.97mg/m3，2.495t/a | 25.99mg/m3，0.998t/a |
|  |  | 苯 | 0.011mg/m3，0.428kg/a | 0.005mg/m3，0.193kg/a |
|  |  | 甲苯和二甲苯 | 0.049mg/m3，1.889kg/a | 0.017mg/m3，0.661kg/a |
|  | 1#生产车间 破碎工序 | 颗粒物 | 59.17mg/m3，0.071t/a | 1.17mg/m3，0.0014t/a |
|  | 2#生产车间 注塑、吹塑工序 | 非甲烷总烃 | 57.74mg/m3，1.663t/a | 23.09mg/m3，0.665t/a |
|  |  | 苯 | 0.0099mg/m3，0.285kg/a | 0.0044mg/m3，0.128kg/a |
|  |  | 甲苯和二甲苯 | 0.044mg/m3，1.259kg/a | 0.0153mg/m3，0.441kg/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 0.3mg/m3，0.18kg/a | 0.12mg/m3，0.072kg/a |
|  | 厂区无组织 | 非甲烷总烃 | --，0.462t/a | --，0.462t/a |
|  |  | 苯 | --，0.079kg/a | --，0.079kg/a |
|  |  | 甲苯 | --，0.35kg/a | --，0.35kg/a |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 颗粒物 | --，0.008t/a | --，0.008t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（96m3/a） | COD | 300mg/L，0.029t/a | 0t/a |
|  |  | BOD5 | 220mg/L，0.021t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.019t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.003t/a |  |
|  | 食堂废水（19.2m3/a） | COD | 300mg/L，0.006t/a | 0t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.004t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0005t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 16mg/L，0.0003t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废包装 | 8t/a | 0t/a |
|  |  | 边角料 | 22.8t/a |  |
|  |  | 不合格品 | 26.7t/a |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源来自注塑机、吹塑机、空气压缩机、空气干燥机、粉碎机、风机等设备运行产生的噪声，声压级在75-85dB（A）。 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目在已建成的厂房内安装生产设备，不涉及大型土建工程、新增占地及植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目厂区内厂房已建设完毕，目前设备已经安装。施工期主要为环保设备的安装及调试，对周围环境影响较小，对周围环境影响较小，本次评价不再进行深入分析。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气达标排放分析 本项目建成后，1#生产车间注塑机和吹塑机产生的有机废气经集气罩收集后，通过1套光氧等离子一体机(1)处理，处理后的废气通过1根15m排气筒(P1)排放，污染物排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表1中有机化工业标准要求限值；1#生产车间破碎区产生的废气经集气罩收集后，通过1套布袋除尘器处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒(P3)排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 2#生产车间注塑机和吹塑机产生的有机废气经集气罩收集后，通过1套光氧等离子一体机(2)处理，处理后的废气通过1根15m排气筒(P2)排放，污染物排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表1中有机化工业标准要求限值。厂区无组织有机废气主要为注塑机、吹塑机上方集气罩未收集部分，预计周界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2中其他企业标准要求限值；无组织颗粒物主要为粉碎机上方集气罩未收集部分，预计周界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放限值要求。食堂废气通过油烟净化器处理，食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准要求。 （2）环境影响预测分析 1）预测因子 根据工程污染源的污染物排放情况，确定本次大气预测的预测因子为1#生产车间注塑、吹塑产生的有机气体；1#生产车间破碎区破碎产生的颗粒物；2#生产车间注塑、吹塑产生的有机气体。 2）预测模式 本项目大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐采用的估算模式Screen3，经估算模式计算出的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和最远影响范围是保守的计算结果。 3）预测参数 根据建设项目排污特征，确定本次大气污染物预测因子为非甲烷总烃和颗粒物，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2008）中推荐的估算模式对项目产生的污染物进行估算预测，点源、面源预测参数分别见表13、表14。 表13 估算模式点源预测参数表 污染源 污染物 评价标准（mg/m3） 排放速率 (kg/h) 烟囱高度 (m) 烟囱内径 (m) 排放量 (m3/h) 烟气温度 （℃） 1#生产车间注塑、吹塑工艺 非甲烷总烃 2.0 0.208 15 0.3 8000 25 1#生产车间破碎区破碎工序 颗粒物 0.45 0.0023 15 0.3 2000 25 2#生产车间注塑、吹塑工艺 非甲烷总烃 2.0 0.138 15 0.3 6000 25 表14 估算模式面源预测参数表 污染物 污染源 评价标准（mg/m3） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度(m) 评价因子源强（kg/h） 非甲烷总烃 1#生产车间 2.0 61 39.7 6 0.057 颗粒物 0.9 0.013 非甲烷总烃 2#生产车间 2.0 50 16 6 0.038 4）估算模式预测结果及分析 ①有组织排放预测 预测结果见表15、表16。 表15 点源排放源估算模式计算结果表 距离（Dm） 1#生产车间注塑、吹塑工艺 1#生产车间破碎区破碎工序 2#生产车间 非甲烷总烃 颗粒物 非甲烷总烃 Ci（mg/m³） Pi（%） Ci（mg/m³） Pi（%） Ci（mg/m³） Pi（%） 100 0.002458 0.12 0.000118 0.03 0.00236 0.12 200 0.003309 0.17 0.0001355 0.03 0.002923 0.15 300 0.003504 0.18 0.0001373 0.03 0.003092 0.15 400 0.003358 0.17 0.0001246 0.03 0.00297 0.15 500 0.003136 0.16 0.0001221 0.03 0.002809 0.14 600 0.003919 0.20 0.0001108 0.02 0.003544 0.18 700 0.004591 0.23 9.779E-5 0.02 0.003943 0.20 800 0.004955 0.25 9.402E-5 0.02 0.004091 0.20 900 0.00509 0.25 8.933E-5 0.02 0.004075 0.20 1000 0.005071 0.25 9.21E-5 0.02 0.003961 0.20 1100 0.004907 0.25 9.203E-5 0.02 0.00377 0.19 1200 0.004713 0.24 9.069E-5 0.02 0.003602 0.18 1300 0.004505 0.23 8.854E-5 0.02 0.003644 0.18 1400 0.004402 0.22 8.588E-5 0.02 0.003645 0.18 1500 0.004436 0.22 8.294E-5 0.02 0.003614 0.18 1600 0.004433 0.22 7.986E-5 0.02 0.003561 0.18 1700 0.004402 0.22 7.674E-5 0.02 0.003492 0.17 1800 0.004349 0.22 7.365E-5 0.02 0.003413 0.17 1900 0.004281 0.21 7.064E-5 0.02 0.003326 0.17 2000 0.004202 0.21 6.773E-5 0.02 0.003235 0.16 2100 0.004102 0.21 6.492E-5 0.01 0.003136 0.16 2200 0.004 0.20 6.228E-5 0.01 0.003039 0.15 2300 0.003898 0.19 5.978E-5 0.01 0.002944 0.15 2400 0.003797 0.19 5.742E-5 0.01 0.002852 0.14 2500 0.003698 0.18 5.52E-5 0.01 0.002763 0.14 最大浓度 0.005098 0.25 0.0001457 0.03 0.0041 0.20 出现距离（m） 933 245 836 表16 面源排放源估算模式计算结果表 距离（Dm） 1#生产车间 2#生产车间 非甲烷总烃 颗粒物 非甲烷总烃 Ci（mg/m³） Pi（%） Ci（mg/m³） Pi（%） Ci（mg/m³） Pi（%） 100 0.02801 1.40 0.006389 0.71 0.03198 1.60 200 0.02913 1.46 0.006644 0.74 0.03038 1.52 300 0.02945 1.47 0.006718 0.75 0.0277 1.38 400 0.0259 1.29 0.005908 0.66 0.02159 1.08 500 0.02145 1.07 0.004893 0.54 0.0167 0.83 600 0.01763 0.88 0.00402 0.45 0.01318 0.66 700 0.01461 0.73 0.003332 0.37 0.01063 0.53 800 0.01236 0.62 0.002819 0.31 0.008832 0.44 900 0.01059 0.53 0.002416 0.27 0.007469 0.37 1000 0.009195 0.46 0.002097 0.23 0.006417 0.32 1100 0.008083 0.40 0.001843 0.20 0.005607 0.28 1200 0.007181 0.36 0.001638 0.18 0.004953 0.25 1300 0.006421 0.32 0.001464 0.16 0.00441 0.22 1400 0.005787 0.29 0.00132 0.15 0.003958 0.20 1500 0.005253 0.26 0.001198 0.13 0.003578 0.18 1600 0.004788 0.24 0.001092 0.12 0.003254 0.16 1700 0.004385 0.22 0.001 0.11 0.002975 0.15 1800 0.004037 0.20 0.0009206 0.10 0.002734 0.14 1900 0.003732 0.19 0.0008511 0.09 0.002524 0.13 2000 0.003465 0.17 0.0007903 0.09 0.002339 0.12 2100 0.003239 0.16 0.0007387 0.08 0.002184 0.11 2200 0.003035 0.15 0.0006922 0.08 0.002045 0.10 2300 0.002852 0.14 0.0006506 0.07 0.001921 0.10 2400 0.002688 0.13 0.000613 0.07 0.001809 0.09 2500 0.002539 0.13 0.000579 0.06 0.001708 0.09 最大浓度 0.02966 1.48 0.006765 0.75 0.032 1.60 出现距离（m） 277 102 由以上预测可知，本项目评价范围内1#生产车间注塑和吹塑有组织非甲烷总烃排放最大浓度出现距离为933m，最大浓度为0.005098mg/m3，占标率为0.25%；1#生产车间破碎区破碎工序有组织颗粒物排放最大浓度出现距离为245m，最大浓度为0.0001457mg/m3，占标率为0.03%；2#生产车间注塑和吹塑有组织非甲烷总烃最大浓度出现距离为836m，最大浓度为0.0041mg/m3，占标率为0.20%。 1#生产车间无组织污染物最大浓度出现距离为277m，无组织非甲烷总烃最大浓度为0.02966mg/m3，占标率为1.48%，无组织颗粒物最大浓度为0.006765mg/m3，占标率为0.75%；2#生产车间无组织污染物排放最大浓度出现距离为102m，非甲烷总烃最大浓度为0.032mg/m3，占标率为1.60%。 本项目最近敏感点为西侧310m处的赵各庄村，虽然在最大落地浓度出现距离范围内，但是浓度较低，受到影响不大。因此，本项目对周围大气影响较小。 ②无组织排放预测 预测结果见表17。 表17 无组织估算模式计算结果 污染物 厂界 浓度（mg/m3） 占标率（%） 非甲烷总烃 东厂界 0.005791 0.29 南厂界 0.006378 0.32 西厂界 0.007339 0.37 北厂界 0.00697 0.35 颗粒物 东厂界 0.005936 0.66 南厂界 0.001455 0.16 西厂界 0.001674 0.19 北厂界 0.002221 0.25 由以上预测可知，本项目厂界非甲烷总烃的浓度在0.005791mg/m3~0.007339mg/m3，占标率为0.29%~0.37%，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业的要求；厂界颗粒物浓度在0.001455mg/m3~0.005936mg/m3，占标率为0.16%~0.66%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放浓度限值。 （3）大气防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在建设项目厂界以外设置的环境防护距离。 根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2008）中规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。 利用Screen3软件估算模式对粉尘进行大气环境防护距离计算，计算结果无超标点，因此不需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，本项目卫生防护距离的计算采用以下公式计算： QC-------有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm-------标准浓度限值，mg/m3； L ------工业企业所需的卫生防护距离，m； r ------有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D------卫生防护距离计算系数，从GB/T13201-91中查找。 本项目以车间内最不利无组织排放情况进行分析卫生防护距离，结果见表18。 表18 卫生防护距离参数及结果一览表 污染源 因子 S(m2) 风速（m/s） A B C D L(m) 1#生产车间 非甲烷总烃 2300 2.2 350 0.021 1.85 0.84 0.696 颗粒物 0.273 2#生产车间 非甲烷总烃 800 0.805 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该提高一级。结合表18的计算结果，综合确定，该项目卫生防护距离确定为100m。 建设单位应与当地规划部门沟通，在厂区主生产区域边界外延100m范围内禁止建设居住区、办公区。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水，废水为职工盥洗废水和食堂废水，职工盥洗废水产生量为0.32m³/d，污水产生量较少，且水质较为简单，直接用于厂区泼洒抑尘，不外排。食堂废水产生量为0.064m3/d，食堂废水经隔油池处理后排入厂区防渗旱厕，防渗旱厕定期清掏用作农肥，废水不外排。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目为其他非金属矿物制品业，属于该导则中地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 综上，本项目污水可做到零排放，不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3、噪声影响分析 本项目噪声主要来源于注塑机、吹塑机、空气压缩机、空气干燥机、粉碎机、风机等设备运行产生的噪声，声压级在75-85dB（A）。声防治对策从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手： ①首先控制声源。在设备选型上选用低噪声环保型设备，安装时设置基础减振措施，及时检修维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高。 ②在传播途径上加以控制。设置厂房隔离噪声，这样可阻挡主车间的噪声传播，把噪声影响限制在车间范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准 主要噪声设备及采取的降噪措施见表19。 表19 主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备 台数 噪声级 （单机） 安装位置/降噪措施 原声级 降噪后 1 注塑机 14 80 55 室内/减振、隔声 2 吹塑机 11 75 50 室内/减振、隔声 3 空气压缩机 2 85 60 室内/减振、隔声 4 空气干燥机 1 85 60 室内/减振、隔声 5 粉碎机 2 85 60 室内/减振、隔声 6 风机 2 85 55 室内/减振、隔声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本次噪声贡献值预测至厂区边界，噪声源对各预测点的影响预测结果见表20。 表20 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位 贡献值 标准值 东厂界 48.6 60/50 北厂界 51.5 西厂界 47.3 南厂界 53.8 由表17看出，在落实评价提出的采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在47.3~53.8dB(A)，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 综上，本项目噪声可做到达标排放，不会对厂界及声环境敏感点声环境质量产生明显不利影响。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目固体废物主要为边角废料、不合格品、废包装和职工生活垃圾。边角废料产生量为22.8t/a，不合格品产生量为26.7t/a，边角废料和不合格品统一收集后通过粉碎机粉碎，外售处理；废包装产生量为8t/a，统一收集后外售处理；职工生活垃圾按0.5kg/人·d计，则产生量为1.2t/a，由环卫部门定期清运。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 5、扩建前后全厂主要污染物排放变化情况 扩建前后全厂污染物排放情况一览表见表21。 表21 项目扩建前后全厂主要污染物排放变化情况一览表（单位t/a） 项 目 污染物 原有工程排放量 扩建工程排放量 以新代老消减量 扩建后 排放量 增减量 废气 SO2 0 0 0 0 0 NOx 0 0 0 0 0 颗粒物 / 0.0094 0 0.0094 +0.0094 非甲烷总烃 / 2.125 0 2.125 +2.125 废水 COD 0 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 0

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#生产车间 注塑、吹塑工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧等离子一体机(1)+15m排气筒(P1) | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表1中有机化工业标准要求限值 |
|  |  | 苯 |  |  |
|  |  | 甲苯和二甲苯 |  |  |
|  | 2#生产车间 注塑、吹塑工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧等离子一体机(2)+15m排气筒(P2) |  |
|  |  | 苯 |  |  |
|  |  | 甲苯和二甲苯 |  |  |
|  | 1#生产车间 破碎工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒(P3) | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准 |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 通过车间通风换气装置排出 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界污染物浓度限值 |
|  |  | 苯 |  |  |
|  |  | 甲苯和二甲苯 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放限值要求 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD | 用于厂内泼洒抑尘 | 污水不外排 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  | 食堂废水 | COD | 食堂废水经隔油池处理后排入厂区防渗旱厕，防渗旱厕定期清掏用作农肥 |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废包装 | 统一收集后外售处理 | 固废收集及储存设施完备处置完善，不对环境造成二次污染 |
|  |  | 废边角料 | 粉碎机粉碎后外售处理 |  |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  | 日常工作 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运填埋 |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源来自注塑机、吹塑机、空气压缩机、空气干燥机、粉碎机、风机等生产设备运行，声压级75-85dB(A)。全部安装在生产车间内部，可降噪25dB(A)左右；经隔声和距离衰减，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目在已建成的厂房内安装生产设备，不涉及大型土建工程、新增占地及植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 结论与建议

一、结论： （一）项目建设情况 （1）基本情况 项目名称：年产塑料瓶坯200万只、塑料桶100万只、盖子100万个、把手100万个项目 建设单位：大城县兴源塑料制品有限公司 建设规模级内容：本项目占地8543.14平方米，建筑面积4520平方米。主要建设内容为生产车间、原料仓库、成品仓库、办公室等辅助生产设施。项目利用现有厂房以及新增2#生产车间（已建设完成），安装注塑机、吹塑机、空气压缩机等配套设备共30台。项目建成后可年产塑料瓶坯200万只、塑料桶100万只、盖子100万个、把手100万个。 工程投资和环保投资：项目投资总额40万元，其中环保投资12万元，占总投资的30%。 职工人数和工作制度：本项目劳动定定员为5人，实行两班工作制，年生产天数为300天。 （2）项目选址 项目选址位于大城县西魏各庄村南，厂址中心地理坐标为东经116°29′48.51′′，北纬38°43′5.57′′。四至范围：东、北、西侧均为村路，南侧为空地。根据大城县国土资源局出具的地类审查报告，编号：2018249和2018735，本项目所占土地地类为建设用地。项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。 （3）项目衔接 给水：项目用水由厂区自备井提供，主要为循环冷却用水和职工生活用水。项目年用水量为159.8m3/a，日用水量为10.3m3/d，其中新鲜水量为0.50m3/d，循环水用量为9.8m3/d，水重复利用率为95.15%。 排水：本项目无生产废水产生；生活污水主要为职工盥洗废水，废水产生量为0.2m3/d（60m3/a），由于水量较小，且水质简单，直接用于厂区泼洒地面抑尘；食堂废水产生量为0.04m3/d（12m3/a）。食堂废水经隔油池处理后排入厂区防渗旱厕，防渗旱厕定期清掏用作农肥，废水不外排。 （3）供电：本项目用电当地高压管线经变压器变压后使用，厂区设350KVA、500KVA变压器各1台，年用电量15万kWh。 （4）供暖及制冷：本项目办公区冬季采暖和夏季制冷采用空调提供，生产车间不设取暖设备，生产设备采用电加热。 （二）环境现状和区域主要环境问题 （1）环境空气 2017年空气质量报告上的数据，其中大城县SO2年均值浓度0.014mg/m3，NO2年均值浓度0.048mg/m3，PM10年均值浓度0.102mg/m3。大城县全年有效监测359天，达标天数207天，超标天数152天，达标率57%。环境空气质量主要污染物为PM10（可吸入颗粒物）。满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地下水环境 区域内地下水质较好，浅层地下水和深层地下水各项水质指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 （3）声环境 项目所在地声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （三）采取的环保措施可行性 1、废气 本项目建成后，1#生产车间注塑机和吹塑机产生的有机废气经集气罩收集后，通过1套光氧等离子一体机(1)处理，处理后的废气通过1根15m排气筒(P1)排放，污染物排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表1中有机化工业标准要求限值；1#生产车间破碎区产生的废气经集气罩收集后，通过1套布袋除尘器处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒(P3)排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 2#生产车间注塑机和吹塑机产生的有机废气经集气罩收集后，通过1套光氧等离子一体机(2)处理，处理后的废气通过1根15m排气筒(P2)排放，污染物排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表1中有机化工业标准要求限值。 厂区无组织有机废气主要为注塑机、吹塑机上方集气罩未收集部分，预计周界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2中其他企业标准要求限值；无组织颗粒物预计周界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放限值要求。食堂废气通过油烟净化器处理，食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准要求。 综上所述，本项目治理措施可行，不会对周围空气质量产生明显不利影响。 2、废水 本项目无生产废水，废水为职工盥洗废水和食堂废水，职工盥洗废水产生量为0.32m³/d（96m3/a），污水产生量较少，且水质较为简单，直接用于厂区泼洒抑尘，不外排。食堂废水产生量为0.064m3/d（19.6m3/a），食堂废水经隔油池处理后排入厂区防渗旱厕，防渗旱厕定期清掏用作农肥，废水不外排。 综上所述，本项目污水治理措施是可行的，不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3、噪声 本项目噪声主要来源于注塑机、吹塑机、空气压缩机、空气干燥机、粉碎机、风机等设备运行产生的噪声，声压级在75-85dB（A）。采用低噪声设备，基础减震，厂房隔声等措施，本项噪声对厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 综上所述，本项目的噪声治理措施可行，不会对厂界及声环境敏感点声环境质量产生明显不利影响。 4、固体废物 本项目固体废物主要为边角废料、不合格品、废包装和职工生活垃圾。边角废料和不合格品统一收集后通过粉碎机粉碎，外售处理；废包装统一收集后外售处理；职工生活垃圾由环卫部门定期清运。 综上所述，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。 原有工程总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO2 0t/a、NOX 0t/a。本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a；SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.144t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）5.376t/a。扩建后全厂总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a；SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.144t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）5.376t/a。 （五）项目可行性结论 综上所述，评价认为本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理；废气、噪声都能做到稳定达标排放，废水零排放，固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合要求，能够满足目前生产环保要求，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益；从环境保护角度分析该项目是可行的。 （六）环保“三同时”验收一览表 本项目总投资40万元，其中环保投资为14万元，占工程总投资的35%。具体投资情况见表22。 表22 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 污染物名称 防治措施 验收指标 验收标准 投资（万元） 废气 1#生产车间 注塑、吹塑工序 非甲烷总烃 集气罩+光氧等离子一体机(1)+15m排气筒(P1) 排放浓度≤80mg/m3 最低处理效率90% 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值 7 苯 排放浓度≤4mg/m3 甲苯和二甲苯 排放浓度≤30mg/m3 2#生产车间 注塑、吹塑工序 非甲烷总烃 集气罩+光氧等离子一体机(2)+15m排气筒(P2) 排放浓度≤80mg/m3 最低处理效率90% 苯 排放浓度≤4mg/m3 甲苯和二甲苯 排放浓度≤30mg/m3 1#生产车间 破碎工序 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒(P3) 最高允许排放浓度≤120mg/m3 最高允许排放速率≤3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准 2 食堂 食堂油烟 油烟净化器 油烟的最高排放浓度≤2mg/m3，净化设施最低去除率≥60% 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 0.5 生产车间无组织 非甲烷总烃 通过车间通风换气装置排出 车间边界浓度≤4.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表3生产车间边界污染物排放限值 1 苯 车间边界浓度≤0.4mg/m3 甲苯 车间边界浓度≤1.0mg/m3 二甲苯 车间边界浓度≤1.2mg/m3 厂界无组织 非甲烷总烃 边界浓度≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界污染物浓度限值 苯 边界浓度≤0.1mg/m3 甲苯 边界浓度≤0.6mg/m3 二甲苯 边界浓度≤0.2mg/m3 颗粒物 边界浓度≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放限值要求 废水 盥洗废水 COD、 BOD5、 SS、 氨氮 用于厂内泼洒抑尘 不外排 不外排 1.5 食堂废水 COD、 SS、 氨氮、 动植物油 食堂废水经隔油池处理后排入厂区防渗旱厕，防渗旱厕定期清掏用作农肥 噪声 各类生产设备等 等效A声级 合理布局、基础减振、隔声等措施 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 1 固废 生产工序 废包装 统一收集后外售处理 固废收集及储存设施完备处置完善 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年第36号） 1 废边角料 粉碎机粉碎后外售处理 不合格品 日常生活 生活垃圾 委托环卫部门清运填埋 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）“第三节生活垃圾污染环境的防治”的相关规定 合计 14 二、建议: 1、建设单位要加强企业管理，对设备定期进行维护管理，保证正常运转。 2、为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 3、建设单位应加强场区内绿化、硬化、吸尘降噪，改善场区及周围生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目卫生防护距离包络线图 附件1 营业执照 附件2 关于本项目的情况说明 附件3 地类审查报告 附件4 大城县大尚屯镇规划管理办公室出具的证明 附件5 原有工程环境影响登记表审批意见 附件6 原有工程验收申请登记卡 附件7 大城县环境保护局行政处罚事先告知书 附件8 大城县环境保护局行政处罚决定书 附件9 罚款缴纳证明 附件10 大城县环境保护局责令改正违法行为决定书 附件11 委托书 附件12 建设单位承诺书 附件13 环评单位承诺书 附件14 建设项目环评审批基础信息表 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

生活用水

循环冷却水

新鲜水

0.68

0.4

0.2

0.2

0.08

厂区泼洒抑尘

0.32

食堂用水

0.08

0.016

隔油池

防渗旱厕

0.064

0.064

9.8

G、N

图例： N噪声 S固废  G 废气

合格品

不合格品

包装入库

熔化注塑

原料

上料

G、S

成型射出

粉碎外售

S

G、N

G、N

冷却修剪

合格品

不合格品

包装入库

吹气成型

图例： N噪声 S固废  G 废气

G、S

加温烘烤

塑料瓶坯

粉碎外售

图例： N噪声 S固废  G 废气

G、N

G、S

合格品

不合格品

原料

上料

成型射出

包装入库

熔化注塑

粉碎外售