建设项目环境影响报告表

项目名称: 年产2600吨无氧铜杆及铜排项目

建设单位(盖章):大城县旭祥金属材料有限公司

编制单位：北京国环益达环保技术有限公司

编制日期：2018年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2600吨无氧铜杆及铜排项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县旭祥金属材料有限公司 |
| 法人代表 | 王昆 | 联系人 | 王昆 |
| 通讯地址 | 大城县旺村镇旺村西 |
| 联系电话 | 15230601555 | 传真 | —— | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县旺村镇旺村西 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别及代码 | 铜压延加工C3251 |
| 占地面积 (平方米) | 4000 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 1500 | 其中：环保投资(万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 1.3% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 大城县旭祥金属材料有限公司位于大城县旺村镇旺村西，前身为大城县政泰铜材有限公司，公司于2007年11月更名为大城县天成工贸有限公司，又于2016年4月更名为大城县旭祥金属材料有限公司，目前公司主要经营范围为冷压加工销售：铜丝、铜排、铜棒、铜杆等。 2006年11月，大城县政泰铜材有限公司报批年生产加工1600吨铜杆项目环境影响报告表，2006年11月26日，取得大城县环境保护局审批意见。该项目属于批建不符项目。现企业为满足生产需求，改进工艺，增加部分生产设备，在大城县旺村镇旺村西建设年产2600吨无氧铜杆及铜排项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）和《建设项目环境影响评价分类管类名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）的相关规定，本项目应编制环境影响报告表，受大城县旭祥金属材料有限公司的委托（委托书见附件），北京国环益达环保技术有限公司承担了“年产2600吨无氧铜杆及铜排项目”的环境影响评价工作，在现场调查、资料收集以及咨询专家的基础上，按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批并作为环境管理的依据。 二、原有工程项目概况 1. 项目名称：年生产加工1600吨铜杆项目。 2. 建设单位：大城县政泰铜材有限公司（2007年11月更名为大城县天成工贸有限公司）。 3. 建设内容：原有工程总占地面积为6003平方米，建设内容包括生产车间、仓库、办公室等。 4. 生产规模：年生产加工1600吨铜杆。 5. 生产天数和职工人数：原有工程设置劳动定员30人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 6. 主要原辅材料及能源消耗 原有工程主要原材料为光亮铜、电解铜，主要能源消耗电和煤。 表1 原有工程主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 光亮铜 t/a 1000 外购 2 电解铜 t/a 600 外购 3 电 万度/a 50 市政电网 4 煤 t/a 90 外购 7. 主要设备 原有工程主要生产设备见表2。 表2 原有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量(台套) 1 上引电炉 1008-1 2套 2 铜杆收线机 —— 2台 3 铜杆拉拔机 —— 2台 4 叉车 —— 2台 5 发电机 —— 1台 6 煤气发生炉 —— 1台 7 电力设施 —— 1台 8. 生产工艺 原有工程工艺流程及排污节点见下图。 图例：噪声N 废气G 固废S 图1 原有项目产品工艺流程及排污节点图 9. 环保设施 原有工程环保设施见表3。 表3 原有工程环保措施一览表 项目 污染类别 污染工序 污染物 环保措施 环保 措施 废气 煤气发生炉 烟尘二氧化硫NOX 采用水煤气发生炉+地下烟道沉降室+低硫低灰煤 废水 设备冷却水 —— 循环使用，定期补充，不外排 生活污水 COD、氨氮 少量生活洗涤用水经处理后用于厂区绿化，不外排 固废 生产工序 废边角料 回用于生产工序 办公生活 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 噪声 生产车间设备 噪声 厂房密闭、基础减振 10. 原有项目公用工程 （1）给排水：原有工程用水由当地供水管网供给，用水环节包括生活用水和生产用水，水质水量可满足项目用水需求。生产用水为循环冷却水，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，经处理后用于厂区绿化，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）供电：原有工程年耗电量50万kW·h，引自厂区附近变电站，可满足项目用电需求。 三、改扩建后项目概况 1、项目基本概况 项目名称：年产2600吨无氧铜杆及铜排项目。 建设单位：大城县旭祥金属材料有限公司。 建设地点：大城县旺村镇旺村村西。 项目投资：项目总投资1500万元，其中环保投资20万元，占总投资的1.3%。 产品及规模：年产2600吨无氧铜杆及铜排。 2、地理位置及占地 大城县旭祥金属材料有限公司位于大城县旺村镇旺村村西，项目东侧为李建民厂房，西侧为村路，南侧为王义宝厂房，北侧为陈大路，离最近的环境敏感点为北侧约55m处的旺村，厂区中心地理坐标：东经116°42′2.57″，北纬38°48′48.12″，地理位置见附图1。项目占地4000m2，土地规划证明详见附件。 3、建设内容 项目总占地面积4000平方米，建设内容包括生产车间、办公楼等，主要建筑物及项目组成见表4。 表4 建设规模及内容一览表 项目类别 建设内容 主体工程 生产车间 3栋，一层、布置上引电炉、拉拔机等生产设备 辅助工程 办公楼 1栋，三层，人员办公 宿舍 提供人员住宿休息 公用工程 供电 本项目厂区电源引自厂区附近变电站，年用电量为400万kWh 供暖 本项目生产用热采用电加热，办公取暖采用空调 给水 本项目供水由当地供水管网集中供水 排水 本项目工艺冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排 环保工程 废气 工艺过程中产生的粉尘：集气罩+布袋除尘器+ 15m高排气筒（2套）；有机废气：集气罩+等离子光氧一体机+ 15m高排气筒（1套） 废水 本项目设备冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排 噪声 厂房隔声+基础减振 固废 边角废料回用于生产工序；废乳化液桶定期交供货厂家回收； 员工生活垃圾收集，统一处理 4、主要设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 上引电炉 —— 2套（2座/套） 原有 2 铜杆收线机 —— 2台 原有 3 铜杆拉拔机 —— 2台 原有 4 叉车 —— 2台 原有 5 发电机 —— 1台 原有 6 铜排拉拔机 —— 2台 新增 合计 11 5、产品方案 本项目建成后，年产2600吨无氧铜杆及铜排项目。 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表6。 表6 本项目主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 光亮铜 t/a 1700 外购 2 电解铜 t/a 900 外购 3 生物质颗粒 t/a 6 外购 4 乳化液 t/a 2 外购 原辅材料理化性质： （1）光亮铜：光亮铜是指含铜量在99.95%以上，熔点1083.4±0.2℃，沸点2567℃。从电镀溶液中电镀所得到颜色发红并且光亮的一种铜。其本质上还是铜，只是人们根据含铜量以及生产工艺的不同，将铜划分为红铜、紫铜、黄杂铜、镀白铜等。 （2）电解铜：将粗铜(含铜99%)预先制成厚板作为阳极，纯铜制成薄片作阴极，以硫酸(H2SO4)和硫酸铜(CuSO4)的混和液作为电解液。通电后，铜从阳极溶解成铜离子(Cu)向阴极移动，到达阴极后获得电子而在阴极析出纯铜(亦称电解铜)。 （3）乳化液：乳化液是一种含矿物油的半合成加工液产品，其主要化学成分包括:水（约14%）、基础油(矿物油、植物油、合成酯或它们的混合物约80%)、表面活性剂等（约6%）。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为40人。 工作制度：年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 8、公用工程 （1）给水：本项目用水由当地供水管网供给，用水环节包括生活用水和生产用水，水质水量可满足项目用水需求。 ①生产用水：本项目生产用水为循环冷却水，用水量为5.1m3/d，其中新鲜水用量为0.1m3/d，循环水用量为5m3/d。 ②生活用水：本项目生活用水主要是员工办公生活盥洗用水，项目劳动定员40人；根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T 1161-2016）中第三部分生活用水，每人每天用水量40L，则办公生活盥洗用水1.6m3/d，即480m3/a；厂区设置旱厕，定期清掏。因此，本项目用水量为6.7m3/d，其中新鲜水用量为1.7m3/d，循环水用量为5m3/d。 表7 本项目水平衡表 单位：m3/d 序号 名称 总用水量 新鲜用水量 重复用水量 蒸发、损耗量 产生量 1 员工生活用水 1.6 1.6 0 0.32 1.28 2 循环冷却水 5.1 0.1 5.0 0.1 0 合计 6.7 1.7 5.0 0.42 1.28 （2）排水：本项目生产用水为循环冷却水，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，排水量为1.28m3/d，384m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 图2 项目水量平衡图 单位：m3/d （3）供热 本项目生产用热采用电加热。 （4）供电 本项目厂区电源引自厂区附近变电站，年用电量为400万kWh，能够满足项目用电需求。 四、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年7月18日取得大城县发展改革局关于本项目情况的说明。因此，项目符合国家产业政策。 五、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县旺村镇旺村村西，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的文件可知：项目用地为工业用地；同时，大城县旺村镇人民政府规划管理办公室出具了建设项目选址证明，项目选址符合旺村镇规划。从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及环境问题 2006年11月，大城县政泰铜材有限公司（后更名为大城县旭祥金属材料有限公司）报批年生产加工1600吨铜杆项目环境影响报告表，2006年11月26日，取得大城县环境保护局审批意见。该项目属于批建不符项目。 原有工程对环境的污染主要是废水、废气、噪声、固废。废水为生活污水；废气主要为熔化炉废气；噪声主要来源于生产设备运行噪声；项目固体废物主要为废边角料和生活垃圾。 （1）废水：项目生产用水为循环冷却水，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，经沉淀处理后用于厂区绿化，不外排。 （2）废气：项目生产采用环保型煤气发生炉，采用地下烟道沉降室+低硫低灰煤措施后，烟尘、SO2、NOx满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）相关排放浓度限值要求。 （3）噪声：项目噪声源主要为生产设备运行噪声，采取合理布局、选用低噪声设备、产噪设备置于室内、基础减振等措施减少噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 （4）固体废弃物：生产过程产生的废铜边角料回用于生产；职工生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。 根据原有工程环评文件及批复，原有工程污染物批复总量为：COD：0.039t/a、氨氮：0.006t/a、SO2：2.03t/a、烟尘：0.35t/a。 根据已核发的排污许可证（PWX-131025-1008-18），原有工程污染物核定总量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、氮氧化物：0t/a。 原有工程存在问题及整改措施 存在问题：项目原采用燃煤炉窑为生产供热，不符合现行的环保管理要求。 整改措施：为实现减排目标，项目将燃煤炉窑改为电加热炉，为生产供热。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地理位置 大城县地处河北省东中部，位于廊坊市最南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北，东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与大城县相接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里。全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距大城县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。 大城县旭祥金属材料有限公司位于大城县旺村镇旺村村西，项目东侧为李建民厂房，西侧为村路，南侧为王义宝厂房，北侧为陈大路，离最近的环境敏感点为北侧约55m处的旺村，厂区中心地理坐标：东经116°42′2.57″，北纬38°48′48.12″。 2、地形、地貌 大城县地处洪水冲击平原，地形平坦，地貌为平地加有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度3.6~10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1-10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属大城洼东南边沿。等高线以南，大部分地域在5m以上。 建设项目所在区域位于大城区域内，地势平坦。 3、气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，多年平均降水量597.9毫米，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2,历年平均风速1.91m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，年无霜期188天，年主导风向SSW，冬季盛行N风，夏季盛行SSW风。 4、水文地质 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，超深淡水区。 5、地表水 大城县境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河，主要干渠含任河大排渠和阜草干渠。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 1、社会概况 大城县现辖10个乡镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 2、交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。自2008年起，全力打造“五横”“五纵”的大交通路网框架，真正从空间上融入“一小时入京、半小时下卫”的环京津经济圈。 3、经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 评价区域内没有重点保护单位和珍稀动植物资源，根据工程性质及周边环境特征，确定项目主要保护级别及其保护目标见下表。 表8 主要环境保护级别及保护目标 类别 保护对象 与厂区相对方位 距离（m） 功能 保护级别及要求 环境空气 旺村 东北侧 55 村庄 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 大荆河村 西南侧 1000 村庄 声环境 旺村 东北侧 55 村庄 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准 地下水环境 项目所在区域 饮用水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气中PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 3、区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 表9 环境质量标准 类别 项目 标准值 单位 标准来源 大 气 环 境 PM10 24小时平均 150 μg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 小时平均 — NO2 24小时平均 80 小时平均 200 SO2 24小时平均 150 小时平均 500 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 地 表 水 pH 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 化学需氧量(COD) 40 mg/L 五日生化需氧量(BOD5) 10 氨氮(NH3-N) 2.0 声 环 境 厂界 昼间≤60 夜间≤50 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准 |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 原料熔化过程粉尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中熔化炉颗粒物排放限值要求及表3无组织排放颗粒物排放限值； 表10 工业炉窑颗粒物排放限值 污染源 执行标准 污染物 标准值： 无组织排放监控浓度限值 熔化炉 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012） 颗粒物 50mg/m3 1.0mg/m3 有机废气排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准及表2企业边界大气污染物浓度限值标准。具体标准值见下表。 表11 工业企业挥发性有机物排放控制标准 行业 污染物名称 最高允许排放浓度 最低去除效率 无组织排放监控浓度限值 其它行业 非甲烷总烃 80mg/m3 — 2.0mg/m3 2、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，标准限值见表12。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 方位 类别 昼间 夜间 厂界 2类 60 50 3、固废排放标准 本项目产生的固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单规定；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。 |
| 总量排放指标 | 根据国家有关政策要求，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx和 VOCs。 （1）原有工程总量控制指标 根据原有工程环评和排放污染物许可证（PWX-131025-1008-18），原有工程污染物核定总量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、氮氧化物：0t/a。 （2）改扩建工程总量控制指标 项目运营期产生废水均不外排，因此项目运营期间废水污染物排放总量为COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 本项目运营期间，使用电炉为生产供热，无二氧化硫、氮氧化物产生。 综上所述，根据项目污染物排放标准，建议该项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：0.432t/a。 （3）全厂总量控制指标 全厂总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：0.432t/a。 （4）“三本帐”计算 本项目属于改扩建项目，改扩建前后总量控制指标“三本帐”见表13。 表13 改扩建前后总量控制指标“三本帐”一览表 单位：t/a 内容 类别 废水 废气 COD 氨氮 SO2 NOx VOCs 原有工程 0 0 0 0 —— 改扩建工程 0 0 0 0 0.432 增减量 0 0 0 0 +0.432 全厂 0 0 0 0 0.432 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图3 铜杆铜排生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）熔化保温：将原料电解铜、光亮铜在电熔化炉内熔化成液态通过导流槽导入保温炉内，熔化的铜表面覆盖生物质颗粒与空气隔绝防止熔化铜飞溅和氧化；生物质颗粒受热燃烧产生粉尘； （2）连铸成型：液态铜从保温炉中引出通过连铸机成型，水平牵引出铜杆； （3）铜杆拉拔：经连铸成型铜杆进入铜杆拉拔机按照产品尺寸要求进行拉拔，拉拔过程需加入乳化液，拉拔加热过程乳化液挥发产生有机废气，拉拔后铜杆（铜排）经自然冷却，再经收线机卷绕在成品盘上，即为成品。 （4）铜排拉拔：成型的铜杆进入铜排拉拔机进行拉拔，拉拔后需用水冷却，拉拔后铜排按照尺寸要求经设备自带的切割机进行切割，即为成品。

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 二、营运期主要污染工序 废气： 本项目营运期产生的废气主要为粉尘和有机废气。 废水： 本项目生产用水为循环冷却水，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，排水量为1.28m3/d，384m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 噪声： 本项目噪声源主要为各种设备运转时产生的设备机械噪声，噪声源强70-85dB（A）。 固废： 本项目营运期产生的固废主要为废铜边角废料、职工生活垃圾及废乳化液桶。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 (单位) | 处理后排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 熔化保温工序 | 粉尘 | 438mg/m3；4.212t/a | 3.95mg/m3；0.0379t/a |
|  | 铜杆拉拔工序 | 非甲烷总烃 | 67mg/m3；1.6t/a | 18mg/m3；0.432t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 少量 | 0 t/a |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 冷却水 | SS、COD等 | 循环使用 | 0 t/a |
| 固体废物 | 切割工序 | 铜下脚料 | 3t/a | 0 t/a |
|  | 铜杆拉拔工序 | 废乳化液桶 | 0.1t/a | 0 t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于生产设备运行时噪声。噪声源强介于70～85dB(A)之间。噪声治理通过采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振等措施，主要设备置于车间内，厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |
| 其他 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期影响分析 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。

二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目营运期产生的废气主要为熔化过程产生的粉尘及铜杆拉拔过程乳化液挥发的有机废气。 （1）粉尘 项目使用的原料光亮铜和电解铜纯度99.95%以上，在电炉熔化过程中基本不产生烟尘，但原料熔化为液态表面需覆盖一层生物质颗粒隔离空气，防止铜氧化。生物质颗粒受热燃烧产生粉尘，根据《工业源产排污系数手册第八分册》，铜压延加工光亮铜杆连铸连轧工艺工业粉尘产生系数为1.62kg/t产品。本项目产品产量2600t，则熔化工序粉尘产生量为4.212t/a，年工作时间按2400h计，粉尘产生速率1.755kg/h.。 企业在每套熔化炉粉尘排放口安装集气罩，将粉尘收集引入布袋除尘器净化后再由15米高排气筒有组织排放。 布袋除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。。 根据建设单位提供的资料，集气罩收集效率90%，除尘器系统风机总风量为4000m3/h，布袋除尘器净化效率99%，核算排气筒粉尘排放速率为0.0079kg/h、排放浓度为3.95mg/m3；满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中熔化炉颗粒物排放限值要求。排气筒粉尘有组织排放总量为0.0379t/a 未被回收的粉尘排放量为0.4212t/a，采用国家环保评估中心推荐的估算模式Screen3进行计算，预测最大落地浓度为0.026mg/m3，厂界处浓度0.00035mg/m3，小于1.0mg/m3，满足河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3无组织颗粒物浓度排放限值标准要求，不会对周围大气环境产生不利影响。 （2）有机废气 项目铜杆拉拔过程乳化液受热会产生有机废气，以非甲烷总烃计。本项目乳化液年使用量2t/a,乳化液挥发份约占80%，主要成分为矿物油、合成酯等，以全部挥发计，非甲烷总烃的产生量约为1.6t/a，产生速率为0.67kg/h，产生浓度为67mg/m3。 本项目在铜杆拉拔工序上方加装集气罩，对产生的有机废气进行收集，并通过等离子光氧一体机装置处理后经1根15米高排气筒排放。 等离子光氧一体机工作原理如下： 外部空气由管道经过防爆装置进入降压段，降低风速后进入等离子段，（等离子体是不同气态、固态、液态的第四态物质，由高能电子、正负离子、自由基（OH、H、O、O3等）和中性粒子等组成。等离子分为平衡等离子和非平衡等离子，低温等离子体主要由气体放电产生）。气体经过等离子气体净化装置的反应器区域时，等离子体重的活性自由基可以有效破坏各种病毒、细菌中的核酸，蛋白质，使其不能进行正常的代谢和生物合成，从而导致其死亡。在高能电子和自由基强氧化等多重作用下，气体中的有机物分子链被断开，发生一系列复杂的氧化还原反应，生成CO2，H2O等无害物质，正负离子可以清新空气。另外，借助等离子体中的离子雾物体的凝并作用，可以对小至亚微米级的细微颗粒物（0.1-3）微米进行有效的收集。在经过光氧催化段，进行氧化还原反应，利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气，臭氧是一种强氧化剂，也是世界公认的光谱高效杀菌消毒剂。臭氧比氧分子多了一个活泼的氧原子，化学性质特别活泼。其强大的氧化性，既可以氧化分解有机物，也可以分解无机物，对主要臭气氨、三甲胺、甲苯、二甲苯、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、苯乙烯都可以裂解。在臭氧的作用下，这些有机污染物由大分子物质被分解为小分子物质，没有任何有度残留，不会形成二次污染，被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。选用特定的光氧化剂TIO2，在特定波长的高能UV紫外线的照射下产生催化作用，使周围的水分子及空气激发生成极具活性的。OH自由基、H2O2、臭氧O3等。这些基团氧化能力很强，能裂解养护喷漆废气中的挥发性有机物质分子链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解、氧化为低分子无害物质。 集气罩收集率为90%，风机风量10000m3/h，等离子光氧一体机对有机废气的处理效果可达70%，核算排放口处非甲烷总烃的浓度和速率分别为18mg/m3和0.018kg/h，排放量为0.432t/a，均符合河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准要求。 产生的约有10%非甲烷总烃未收集，以无组织的形式逸散到车间，排放量为0.16t/a。采用国家环保评估中心推荐的估算模式Screen3进行计算，预测最大落地浓度为0.0013mg/m3，厂界处浓度0.00056mg/m3，小于2.0mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值标准要求，不会对周围大气环境产生不利影响。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目生产用水为循环冷却水，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，排水量为1.28m3/d，384m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。项目废水不会对周围水环境造成不利影响。 防渗旱厕采用混凝土硬化10-15cm，内壁采用防腐材料涂覆，渗透系数均≤10-7cm/s。本项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 3、噪声影响分析 本项目主要噪声源是上引电炉、拉拔机、收线机等生产设备噪声。类比同类企业噪声源强，见表14。 表14 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备台数 单个噪声源强dB 分布位置 噪声防治措施 1 上引电炉 2 85 生产车间 采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振等措施，主要设备置于车间内，厂房隔声等 2 铜杆收线机 2 70 3 铜杆拉拔机 2 75 4 铜排拉拔机 2 75 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表15。 表15 厂界噪声预测结果 预测点位 与厂界距离(m) 贡献值dB(A) 执行标准dB(A) 厂北界 30 34.4 2类：昼间60，夜间50 厂南界 30 34.4 厂东界 35 33.0 厂西界 34 33.3 由表15看出，本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振，主要设备置于车间内，厂房隔声等措施降噪，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在43.5～49.5dB(A)之间，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目东北侧55m处的旺村，噪声贡献值25.6dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准。本项目噪声不会对其产生明显影响。 4、固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、下脚料、废乳化液桶等。 职工生活垃圾按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员40人，则本项目生活垃圾产生量为0.02t/d，年工作时间为300d，则生活垃圾年产生量为6t/a。生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 生产过程产生的下脚料，根据企业提供资料其产生量为3t/a，收集后回炉，不外排。 根据《国家危险废物名录》，废乳化液桶属危险废物，其产生量为0.1t/a、废乳化液桶在厂内危废储存间临时储存，定期由供货厂家回收利用。 本项目固废产生及处置情况见表16。 表16 项目固废产生及排放情况一览表 类别 污染物 产生量 处理措施 一般固废 生产工序 边角废料 3t/a 收集后回炉 危废 拉拔工序 废乳化液桶 0.1t/a 定期由供货厂家回收利用 生活垃圾 办公生活 生活垃圾 6t/a 由环卫部门统一处理 危废间要求 危废间建筑面积约10-15m2，应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定设置警示标志，危废地面采用10-15cm水泥混凝土+环氧树脂漆做防渗处理，渗透系数小于1×10-10cm/s。 同时，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定进行：①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。②容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。③容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。④做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年。⑤必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 采取以上措施后，项目固体废物均能得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。 5、污染物排放总量控制 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为5项：SO2、NOX、VOCs和COD、氨氮。 综上，项目污染物总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）：0.432t/a。 6. 总量控制“三本帐”计算 现有工程总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a 改扩建工程总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：0.432t/a。 全厂总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：0.432t/a。 本项目属于改扩建项目，改扩建前后总量控制指标“三本帐”见表17。 表17 改扩建前后总量控制指标“三本帐”一览表 单位：t/a 内容 类别 废水 废气 COD 氨氮 SO2 NOx VOCs 现有工程 0 0 0 0 —— 改扩建工程 0 0 0 0 0.432 增减量 0 0 0 0 +0.432 全厂 0 0 0 0 0.432

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 铜杆拉拔工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧等离子一体化设备1套+ 1根15m高排气筒 | 满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准及表2企业边界大气污染物浓度限值标准 |
|  | 熔化保温工序 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+ 15m高排气筒（共2套） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中熔化炉颗粒物排放限值要求及表3无组织排放颗粒物排放限制 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5 、SS、氨氮 | 用于厂区道路泼洒抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥 | 不外排 |
|  | 冷却水 | COD、SS等 | 循环使用 | 不外排 |
| 固 废 | 切割工序 | 金属下脚料 | 外售综合利用，不外排 | 不外排 |
|  | 铜杆拉拔工序 | 废乳化液桶 | 定期由供货厂家回收利用 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门处理 | 合理化处置 |
| 噪 声 | 设备噪声源强为70-85dB（A）。采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振等措施，厂房隔声等。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |
| 附：“三同时”验收一览表 本项目建设总投资1500万元，其中环保投资为20万元，环保投资占工程总投资的比例为1.3%。 建设项目环境保护“三同时”验收内容： 表18 “三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收指标 投资 （万元） 验收标准 废气 铜杆拉拔工序非甲烷总烃 集气罩+光氧等离子一体化设备1套+ 1根15m高排气筒 非甲烷总烃≤80mg/m3 厂界≤2.0mg/m 5 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准及表2企业边界大气污染物浓度限值标准 熔化保温工序粉尘 集气罩+布袋除尘器+ 15m高排气筒（共2套） 颗粒物有组织排放浓度≤50mg/m3 无组织排放浓度≤1.0 mg/m3 10 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中熔化炉颗粒物排放限值要求及表3无组织排放颗粒物排放限制 废水 生活污水 用于厂区道路泼洒抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥 不外排 0.5 不外排 冷却水 循环使用 不外排 0.5 不外排 固废 废乳化液桶 定期由供货厂家回收利用 固废收集及储存设施完备、处置完善 2 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 金属边角料 外售综合利用，不外排 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定 生活垃圾 交当地环卫部门处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治规定 噪声 机械噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2类： 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 合计 20 |

# 结论及建议

一、结论 1、项目概况 大城县旭祥金属材料有限公司位于大城县旺村镇旺村村西，项目东侧为李建民厂房，西侧为村路，南侧为王义宝厂房，北侧为陈大路，离最近的环境敏感点为北侧约55m处的旺村，厂区中心地理坐标：东经116°42′2.57″，北纬38°48′48.12″。项目占地4000m2，项目年产2600吨无氧铜杆及铜排。总投资1500万元，其中环保投资20万元，占总投资的1.3%。 2、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年7月18日取得大城县发展改革局关于本项目情况的说明。因此，项目符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县旺村镇旺村村西，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的文件可知：项目用地为建设用地；同时，，大城县旺村镇人民政府规划管理办公室出具了建设项目选址证明，项目选址符合旺村镇规划。从环保角度分析，项目选址可行。 4、主要环境影响结论 施工期环境影响分析结论： 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 营运期环境影响分析结论： （1）环境空气影响分析 本项目营运期产生的废气主要为熔化过程产生的粉尘及铜杆拉拔过程乳化液挥发的有机废气。 粉尘：项目使用的原料光亮铜和电解铜纯度99.95%以上，在电炉熔化过程中基本不产生烟尘，但原料熔化为液态表面需覆盖一层生物质颗粒隔离空气，防止铜氧化。生物质颗粒受热燃烧产生粉尘，企业在每套熔化炉粉尘排放口安装集气罩，将粉尘收集引入布袋除尘器净化后再由15米高排气筒有组织排放。核算排气筒粉尘排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中熔化炉颗粒物排放限值要求。未被回收的粉尘采用估算模式Screen3进行计算，预测无组织排放满足河北省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表3无组织颗粒物浓度排放限值标准要求。 有机废气：项目铜杆拉拔过程乳化液受热会产生有机废气产生，以非甲烷总烃计，项目在拉拔工序上方加装集气罩，对产生的有机废气进行收集，并通过等离子光氧一体机装置处理后经1根15米高排气筒排放。核算排放口处非甲烷总烃排放符合河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准要求。产生的约有10%非甲烷总烃未收集，以无组织的形式逸散到车间，采用估算模式Screen3进行计算，预测无组织排放的非甲烷总烃满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值标准要求 因此，本项目产生的废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目生产用水为循环冷却水，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。项目废水不会对周围水环境造成不利影响。 （3）噪声影响分析 本项目的噪声主要来自生产设备的运行噪声，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，预计达到厂界处能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。本项目噪声不会对其产生明显影响。 （4）固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、金属边角料、废乳化液桶等。 职工生活垃圾收集后由环卫部门进行处理；生产过程产生的下脚料收集后回炉，不外排；废乳化液桶属危险废物，在厂内危废储存间临时储存，定期由供货厂家回收利用。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、总量控制结论 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）：0.432t/a。 6、项目可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 7、建议 （1）为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 （2）项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，选用经有关部门认证的环保设备，确保“三同时”，保证污染防治措施在生产过程中处于良好的运行状态。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目平面布置示意图 附件： 附件1 委托书； 附件2 大城县发改局说明； 附件3 选址意见书； 附件4 土地证明； 附件5 大城环保部门出具的处罚决定书及收据； 附表： 附件1 建设项目环评审批基础信息表 本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不进行专项评价。

# Text boxes

G1、N

光亮铜、电解铜

盘条

出杆

冷却

熔化

N

成品

拉丝

0.32

1.6

1.28

用于泼洒地面抑尘，不外排

职工生活用水

新鲜水

1.7

5

0.1

0.1

循环冷却水

噪声 废气 危废

成品铜杆

自然冷却

拉拔

卷绕

废气

光亮铜、电解铜

噪声 固废

连铸

熔化保温

水冷却

拉拔

切割

生物质颗粒

成品铜排