建设项目环境影响报告表

项 目 名 称 : 年产800万平方米淋膜纸项目

建设单位(盖章):迪威瑞建材（廊坊）有限公司

编制单位：衡水江成环保科技开发有限公司

编制日期：2018年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产800万平方米淋膜纸项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 迪威瑞建材（廊坊）有限公司 |
| 法人代表 | 布如军 | 联系人 | 布如军 |
| 通讯地址 | 大城县留各庄镇西留各庄村 |
| 联系电话 | 13673266519 | 传真 | —— | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县留各庄镇西留各庄村 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字【2018】273号 |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别及代码 | 其他纸制品制造 C2239 |
| 占地面积 (平方米) | 5124.18 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 20% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 迪威瑞建材（廊坊）有限公司位于大城县留各庄镇西留各庄村，2017年9月，迪威瑞建材（廊坊）有限公司报批年产500万平方铝箔贴面项目环境影响报告表，2017年9月19日，取得大城县环境保护局审批意见。并于2018年4月4日，企业通过竣工环境保护自主验收。目前，淋膜纸的市场需求不断增加，为满足市场需要，迪威瑞建材（廊坊）有限公司在大城县留各庄镇西留各庄村建设年产800万平方米淋膜纸项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）和《建设项目环境影响评价分类管类名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）的相关规定，本项目应编制环境影响报告表，受迪威瑞建材（廊坊）有限公司的委托（委托书见附件），衡水江成环保科技开发有限公司承担了“年产800万平方米淋膜纸项目”的环境影响评价工作，在现场调查、资料收集以及咨询专家的基础上，按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批并作为环境管理的依据。 二、原有工程项目概况 1. 项目名称：年产500万平方铝箔贴面项目。 2. 建设单位：迪威瑞建材（廊坊）有限公司。 3. 建设内容：原有工程总占地面积为5124.18平方米，建设内容包括生产车间、库房、办公室等。 4. 生产规模：原有工程年产铝箔贴面500万平方。 5. 生产天数和职工人数：原有工程设置劳动定员10人，年工作日249天，实行单班制，每班工作8小时。 6. 主要原辅材料及能源消耗 原有工程主要原材料为铝箔纸、纸张（草浆纸、木浆纸、阻燃纸）、沙丝线、玻璃丝布、淋膜纸、水胶等，所有原材料有稳定的、长期的供应商，能保证原材料的品质、用量，可满足项目需要。 表1 原有工程主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 铝箔纸 t/a 500 外购 2 纸张（草浆纸、木浆纸、阻燃纸） t/a 200 外购 3 沙丝线 t/a 50 外购 4 玻璃丝布 t/a 200 外购 5 淋膜纸 t/a 300 外购 6 水胶 t/a 50 外购 7. 主要设备 原有工程主要生产设备见表2。 表2 原有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量(台/套) 1 加筋机 —— 2 2 高压复合机 —— 1 3 分切复卷机 —— 1 合计 4 8. 生产工艺 原有工程铝箔贴面生产工艺有两种。 （1）第一种工艺 铝箔、淋膜纸、沙丝线经加筋机高温复合到一起，经分切复卷机复卷、收卷、分切后，即得成品，包装入库。 图例：N 噪声，S 固体废物，G 废气 图1 原有项目铝箔贴面第一种工艺流程及排污节点图 （2）第二种工艺 纸张（草浆纸、木浆纸、阻燃纸）与铝箔纸、玻璃丝布中间涂抹水胶，经高压复合机加热复合后，由分切复卷机复卷、分切即得成品，包装入库。 图例：N 噪声，S 固体废物，G 废气 图2 原有项目铝箔贴面第二种工艺流程及排污节点图 9. 环保设施 原有工程环保设施见表3。 表3 原有工程环保措施一览表 项目 污染类别 污染工序 污染物 环保措施 环保 措施 废气 挂胶、热压复合 非甲烷总烃 集气罩+水晶板罩+光氧催化设备+二次净化一体机+氧化反应箱+15米排气筒 废水 办公生活 生活污水 用于厂区地面和道路泼洒抑尘，不外排 固废 生产工序 边角料 外售综合利用 废胶桶 暂存危废间，厂家定期回收再利用 办公生活 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 噪声 生产车间设备 噪声 厂房隔声、基础减振 10. 原有项目公用工程 （1）给排水：项目用水由留各庄镇西留各庄村供水管网供给，能够满足本项目用水需求。本项目生产不用水；项目不设食堂、宿舍，生活用水主要是员工办公生活盥洗用水，项目产生的废水全部为生活污水，产生量较小且水质简单，用于厂区地面和道路泼洒抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）供电：原有工程年耗电量0.83万kW·h，由当地供电所提供，可满足项目用电需求。 （3）供暖：冬季取暖采用电取暖。 三、改扩建后项目概况 1、项目基本概况 项目名称：年产800万平方米淋膜纸项目。 建设单位：迪威瑞建材（廊坊）有限公司。 建设地点：大城县留各庄镇西留各庄村。 项目投资：项目总投资100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20%。 产品及规模：800万平方米淋膜纸。 2、地理位置及占地 迪威瑞建材（廊坊）有限公司位于大城县留各庄镇西留各庄村，项目东侧为村路，南侧为神州玻璃棉库房，西侧为空地，北侧为超市，离最近的环境敏感点为西南侧约320m处的王各庄村，厂区中心地理坐标：东经E116°29′32.33″，北纬N38°33′51.50″，地理位置见附图1。项目占地5124.18m2。 3、建设内容 项目总占地面积5124.18平方米，建设内容包括生产车间、库房、办公室、宿舍等，主要建筑物及项目组成见表4。 表4 建设规模及内容一览表 项目类别 建设内容 主体工程 生产车间 一层，主要用于淋膜纸的生产 辅助工程 库房 一层，主要用于原辅材料及成品存储，并设置危废间 办公室 一层，主要用于日常办公 宿舍 一层，主要用于员工休息 公用工程 供电 本项目厂区电源引自厂区附近变电站，年用电量为10万kWh 供暖 本项目生产用热采用电加热，冬季采用空调取暖 给水 本项目供水由当地供水管网集中供水 排水 本项目生产不用水；生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排 环保工程 废气 加热复合、烘干、加热融化、淋膜工序有机废气：集气罩+光氧等离子一体机（2套）+ 15m高排气筒P1、P2（其中一台复合机通过原有工程集气罩+光氧等离子一体机+ 15m高排气筒P1排放，其余有机废气全部通过集气罩+光氧等离子一体机+ 15m高排气筒P2排放） 废水 本项目生产不用水；生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排 噪声 厂房隔声+基础减振 固废 废胶桶属于危险废物，收集至危废暂存间，厂家定期回收再利用； 边角废料外售综合利用； 员工生活垃圾收集，统一处理 4、主要设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 备注 1 烘干箱 —— 1 台 2 高压复合机 3 台 3 淋膜机 1 台 4 分切包装机 3 台 5 热封包装机 1 台 6 附属设备 7 台（套） 合计 16 台（套） 5、产品方案 本项目建成后，年产800万平方米淋膜纸。 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表6。 表6 本项目主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 纸张 t/a 400.0 外购 2 PET膜 t/a 20.0 外购 3 铝箔 t/a 20.0 外购 4 PE膜 t/a 10.0 外购 5 聚乙烯颗粒 t/a 60.0 外购 6 水胶 t/a 10.0 外购 水胶：丙烯酸乳胶，由乙烯基烷氧基硅烷单体作为改性剂，与甲基丙烯酸烷基酯、丙烯酸烷基酯、丙烯酸羟烷基酯和烯基芳族化合物等单体通过种子乳液聚合方式进行共聚获得。 产品稳定性好，可放置一年以上，并可明显提高涂膜的硬度、拉伸强度、耐水性、附着力及耐擦洗性，广泛用于外墙涂料、防水涂料和玻璃装潢涂料等。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为15人。 工作制度：年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 8、公用工程 （1）给水：项目用水由留各庄镇西留各庄村供水管网供给，能够满足本项目用水需求。本项目生产不用水；项目设宿舍、不设食堂，生活用水主要是员工办公生活盥洗用水，本项目劳动定员15人；根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T 1161-2016）中第三部分生活用水，每人每天用水量40L，则办公生活盥洗用水0.6m3/d，即180m3/a。合计新鲜水用量为0.6m3/d，即180m3/a。 （2）排水：项目产生的废水全部为生活污水，产生量为0.48m3/d，144m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 本项目水平衡表见表7，水平衡图见图3。 表7 本项目水平衡表 单位：m3/d 序号 名称 总用水量 新鲜用水量 重复用水量 蒸发、损耗量 产生量 1 员工生活用水 0.6 0.6 0 0.12 0.48 合计 0.6 0.6 0 0.12 0.48 （3）供电：本项目年耗电量10万kWh，引自厂区附近变电站，可满足项目用电需求。 （4）供暖：本项目冬季取暖采用空调供暖。 （5）供热：本项目生产用热采用电加热。 四、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年7月31日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改工备字【2018】273号。因此，项目符合国家产业政策。 五、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县留各庄镇西留各庄村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）大城县留各庄镇村镇规划管理办公室出具证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及环境问题 2017年9月，迪威瑞建材（廊坊）有限公司报批年产500万平方铝箔贴面项目环境影响报告表，2017年9月19日，取得大城县环境保护局审批意见。并于2018年4月4日，企业通过竣工环境保护自主验收。 原有工程对环境的污染主要是废水、废气、噪声、固废。废水为生活污水；废气主要为涂胶、复膜工序有机废气；噪声主要来源于生产设备运行噪声；项目固体废物主要为废边角料、不合格品和生活垃圾。 （1）废水 项目产生的废水全部为生活污水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）废气 项目废气主要为加热水胶、淋膜纸工序产生的有机废气，本项目在加热水胶、淋膜纸工序上方设置集气罩，有机废气经过排气管道通过1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P1排放。 经净化后，非甲烷总烃的排放浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准；未收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放，厂界浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m3要求，对周围区域无明显影响。 （3）噪声 项目噪声源主要为生产设备运行噪声，采取合理布局、选用低噪声设备、产噪设备置于室内、基础减振等措施减少噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 （4）固体废弃物， 生产过程产生的废边角料及不合格品回用于生产；职工生活垃圾分类收集后由环卫部门处理；废胶桶属危险废物在厂内危废储存间临时储存，定期交由有资质单位进行处置。 根据原有工程环评文件，原有工程污染物排放总量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2： 0t/a、NOx：0t/a。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地理位置 大城县地处河北省东中部，位于廊坊市最南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北，东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与大城县相接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里。全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距大城县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。 迪威瑞建材（廊坊）有限公司位于大城县留各庄镇西留各庄村，项目东侧为村路，南侧为神州玻璃棉库房，西侧为空地，北侧为超市，离最近的环境敏感点为西南侧约320m处的王各庄村，厂区中心地理坐标：东经E116°29′32.33″，北纬N38°33′51.50″。企业周围无重要环境敏感保护目标，选址合理。 2、地形、地貌 大城县地处洪水冲击平原，地形平坦，地貌为平地加有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度3.6~10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1-10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属大城洼东南边沿。等高线以南，大部分地域在5m以上。 建设项目所在区域位于大城区域内，地势平坦。 3、气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，多年平均降水量597.9毫米，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2,历年平均风速1.91m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，年无霜期188天，年主导风向SSW，冬季盛行N风，夏季盛行SSW风。 4、水文地质 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，超深淡水区。 5、地表水 大城县境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河，主要干渠含任河大排渠和阜草干渠。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 1、社会概况 大城县现辖10个乡镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 2、交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。自2008年起，全力打造“五横”“五纵”的大交通路网框架，真正从空间上融入“一小时入京、半小时下卫”的环京津经济圈。 3、经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 评价区域内没有重点保护单位和珍稀动植物资源，根据工程性质及周边环境特征，确定项目主要保护级别及其保护目标见下表。 表8 主要环境保护级别及保护目标 类别 保护对象 与厂区相对方位 距离（m） 功能 保护级别及要求 环境 空气 西留各庄村 东侧 430 村庄 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 东留各庄村 东侧 780 村庄 王各庄村 西南侧 320 村庄 宋张吉村 东南侧 1050 村庄 声环境 厂区周边200米内 村庄 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准 地下水 环境 项目所在区域 饮用水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气中PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级浓度限值标准要求。 2、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 3、区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 表9 环境质量标准 类别 项目 标准值 单位 标准来源 大 气 环 境 PM10 24小时平均 150 μg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 小时平均 — NO2 24小时平均 80 小时平均 200 SO2 24小时平均 150 小时平均 500 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 地 表 水 pH 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 化学需氧量(COD) 40 mg/L 五日生化需氧量(BOD5) 10 氨氮(NH3-N) 2.0 声 环 境 厂界 昼间≤60 夜间≤50 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 （1）本项目产生的非甲烷总烃执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）表1中其他行业排放限值标准及表2企业边界大气污染物浓度限值标准，标准值见表10。 表10 有机废气排放标准 污染物 排放浓度限值（mg/m3） 排放速率限值（kg/h） 排气筒高度（m） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 执行标准 非甲烷总烃 80 —— 15 2.0 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准及表2企业边界大气污染物浓度限值标准 2、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，标准限值见表11。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 方位 类别 昼间 夜间 厂界 2类 60 50 3、固废排放标准 本项目产生的固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单规定；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。 |
| 总量排放指标 | 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为5项：SO2、NOx、VOCs和COD、氨氮。 （1）原有工程总量控制指标 根据原有工程环评，原有工程污染物批复总量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 （2）改扩建工程总量控制指标 项目运营期产生废水均不外排，因此项目运营期间废水污染物排放总量为COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 本项目运营期间，生产过程不使用锅炉等供热设施，项目无SO2及NOx等大气污染物排放，因此可确定本项目大气污染物排放总量情况为：SO2：0t/a、NOx：0t/a。本项目废气量为9600000m3/a，非甲烷总烃排放浓度为80mg/m3，则非甲烷总烃总量控制指标为0.768t/a。 综上所述，根据项目污染物排放标准，建议该项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计） ：0.768t/a。 （3）全厂总量控制指标 全厂总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计） ：0.768t/a。 （4）“三本帐”计算 本项目属于改扩建项目，改扩建前后总量控制指标“三本帐”见表13。 表12 改扩建前后总量控制指标“三本帐”一览表 单位：t/a 内容 类别 废水 废气 COD 氨氮 SO2 NOx VOCs 原有工程 0 0 0 0 —— 改扩建工程 0 0 0 0 0.768 增减量 0 0 0 0 +0.768 全厂 0 0 0 0 0.768 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图例：N 噪声，S 固体废物，G 废气 图4 生产工艺流程图 工艺流程简述： 将铝箔、PET膜、PE膜和水胶通过高压复合机机进行加热复合，经烘干后，通过淋膜机进行淋膜。将聚乙烯颗粒送入淋膜机进料口，加热融化（温度约为80℃~120℃），将融化后的聚乙烯淋到复合纸的表面，形成一层薄膜，并与其粘合在一起。按照客户的要求，进行复卷分切即为成品，包装入库。

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 二、营运期主要污染工序 废气： 本项目营运期产生的废气主要为加热复合、烘干、加热融化及淋膜工序有机废气。 废水： 本项目营运期产生的废水全部为生活污水，产生量为0.48m3/d，144m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 噪声： 本项目噪声源主要为各种设备运转时产生的设备机械噪声，噪声源强75-80dB（A）。 固废： 本项目营运期产生的固废主要为边角废料、职工生活垃圾以及废胶桶等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 (单位) | 处理后排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加热复合、烘干工序有机废气 | 非甲烷总烃 | 6.25mg/m3；0.03t/a | 0. 56mg/m3；0.0027t/a |
|  | 加热融化、淋膜工序产生的有机废气 | 非甲烷总烃 | 37.5mg/m3；0.18t/a | 0.405mg/m3；0.00162t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 少量 | 0 t/a |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 固体废物 | 切边工序 | 边角废料 | 2t/a | 0 t/a |
|  | 加热复合工序 | 废胶桶 | 0.5t/a | 0 t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于生产设备运行时噪声。噪声源强介于75～80dB(A)之间。噪声治理通过采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振等措施，主要设备置于车间内，厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

环境影响分析

一、施工期影响分析 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。

二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目营运期产生的废气主要为加热融化、淋膜、加热复合工序产生的有机废气。 （1）加热复合、烘干工序产生的有机废气 项目加热复合、烘干工序会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据同类行业数据分析，其非甲烷总烃产生量约占原料用量的0.3%。本项目水胶年用量为10t，以此估算，本项目非甲烷总烃产生量为0.03t/a，产生速率为0.0125kg/h，产生浓度为6.25mg/m3。 本项目在加热复合、烘干工序上方设置集气罩，其中有机废气经过排气管道通过2套光氧等离子一体机处理后，由2根15m高排气筒P1、P2排放。 光氧催化装置工作原理：利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出。 低温等离子废气处理装置原理：采用介质阻挡花冠放电技术，在空气湿度小于40%时，1米范围离子浓度大于160万，运用大流量变频高压电晕放电技术，改变传统模块结构，极大降低设备成本，采用双介质放电，尤其是正离子数量大大提高，氧化能力显著增强。在外加电场的作用下，介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子，使其电离、解离和激发，然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应，使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质，或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质，从而使污染物得以降解去除。 加热复合、烘干工序有机废气经集气罩收集后进入2套光氧等离子一体机处理后，由2根15m高排气筒P1P2排放。集气罩收集率为90%，光氧等离子一体机有机废气去除效率为90%，引风机风量为2000m3/h，经净化后，排气筒P1非甲烷总烃的排放浓度为0.187mg/m3，排放速率为0.00037kg/h，排放量为0.0009t/a，排气筒P2非甲烷总烃的排放浓度为0. 373mg/m3，排放速率为0.00073kg/h，排放量为0.0018t/a，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准。 未收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放，合计排放量为0.003t/a，排放速率为0.00125kg/h，产生量较小，厂界浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m3要求，对周围区域无明显影响。 （2）加热融化、淋膜工序产生的有机废气 项目加热融化、淋膜工序会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据同类行业数据分析，其非甲烷总烃产生量约占原料用量的0.3%。本项目年使用聚乙烯颗粒合计60t，以此估算，非甲烷总烃产生量为0.18t/a，产生速率为0.075kg/h，产生浓度为37.5mg/m3。本项目在加热融化、淋膜工序上方设置集气罩，其中有机废气经过排气管道通过1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P2排放。加热融化、淋膜工序有机废气经集气罩收集后进入1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P2排放。集气罩收集率为90%，光氧等离子一体机有机废气去除效率为90%，引风机风量为2000m3/h，经净化后，排气筒P2非甲烷总烃的排放浓度为0.405mg/m3，排放速率为0.00081kg/h，排放量为0.00162t/a，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准。 未收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放，合计排放量为0.018t/a，排放速率为0.0075kg/h，产生量较小，厂界浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m3要求，对周围区域无明显影响。 综上，本项目产生的废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 防护距离： ①大气环境防护距离的确定 采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式，对本项目无组织排放的污染源进行大气环境防护距离的确定。大气环境防护距离的确定原则是：首先无组织源源强需满足厂界达标的要求，若出现预测结果在厂界处超标，需削减排放源强，然后以削减后的源强进行大气环境防护距离计算。 改扩建项目无组织排放所需大气环境防护距离的计算参数见表13。 表13 大气环境防护距离计算结果 车间 污染因子 面积 高度 排放速率 kg/h 评价标准 mg/m3 计算结果 生产车间 非甲烷总烃 30m*15m 7m 0.000125 2.0 无超标点 由表13中可知，项目无组织排放的非甲烷总烃在厂界处未出现超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 本项目通过采取合理的生产工艺流程，控制生产设施的密闭程度，最大限度减少无组织排放。为保证大气环境质量达标和减少项目对周边人群的影响，本项目设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表5。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数及计算结果见表14。 表14 卫生防护距离计算结果一览表 污染源 污染因子 排放速率(kg/h) 评价标准mg/m3 平均风速(m/s) 计算系数 L（m） A B C D 生产车间 非甲烷总烃 0.00191 2.0 1.91 400 0.01 1.85 0.78 0.029 根据表14计算结果，生产车间污染物卫生防护距离为50m。按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“7.5部分”的规定，最终确定本项目卫生防护距离为生产车间周围50m，距离项目最近敏感点为厂区西南侧320m处的王各庄村，满足卫生防护距离要求。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目生产过程不用水；产生的废水主要为生活污水，产生量为0.48m3/d，144m3/a，，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。因此，本项目不会对周围水环境产生影响。 防渗旱厕采用混凝土硬化10-15cm，内壁采用防腐材料涂覆，渗透系数均≤10-7cm/s。本项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 3、噪声影响分析 本项目主要噪声源是淋膜机、分切包装机、热封包装机等设备噪声。类比同类企业噪声源强，见表15。 表15 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备台数 单个噪声源强dB 分布位置 噪声防治措施 1 淋膜机 1 75 生产车间 采用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 2 分切包装机 3 80 3 热封包装机 1 80 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表16。 表16 厂界噪声预测结果 预测点位 与厂界距离(m) 贡献值dB(A) 执行标准dB(A) 厂北界 40 39.5 2类：昼间60，夜间50 厂南界 2 49.5 厂东界 5 48.5 厂西界 40 39.5 由表16看出，本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，厂房隔声等措施降噪，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在39.5～49.5dB(A)之间，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目西南侧约320m处的王各庄村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4、固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、边角废料、废胶桶、废润滑油等。 职工生活垃圾按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员15人，则本项目生活垃圾产生量为0.0075t/d，年工作时间为300d，则生活垃圾年产生量为2.25t/a。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 生产过程产生的下脚料，根据企业提供资料其产生量为2t/a，外售综合利用。 根据《国家危险废物名录》，废胶桶属危险废物，产生量为0.5t/a。危险废物在厂内危废储存间临时储存，厂家定期回收再利用。 本项目固废产生及处置情况见表17。 表17 项目固废产生及排放情况一览表 类别 污染物 产生量 处理措施 一般固废 生产工序 边角废料 2t/a 外售综合利用 危废 加热复合工序 废胶桶（HW13有机树脂类废物） 0.5t/a 设置危废暂存间，厂家定期回收再利用 生活垃圾 办公生活 生活垃圾 2.25t/a 由环卫部门统一处理 危废间要求 危废间建筑面积约10-15m2，应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定设置警示标志，危废地面采用10-15cm水泥混凝土+环氧树脂漆做防渗处理，渗透系数小于1×10-10cm/s。 同时，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定进行：①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。②容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。③容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。④做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年。⑤必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 采取以上措施后，项目固体废物均能得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。 5、污染物排放总量控制 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为5项：SO2、NOX、VOCs和COD、氨氮。 综上，项目污染物总量控制指标为COD ：0t/a、氨氮：0t/a、SO2 ：0t/a、NOx： 0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：0.768t/a。 6. 总量控制“三本帐”计算 原有工程总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 改扩建工程总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计） ：0.768t/a。 全厂总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计） ：0.768t/a。 本项目属于改扩建项目，改扩建前后总量控制指标“三本帐”见表18。 表18 改扩建前后总量控制指标“三本帐”一览表 单位：t/a 内容 类别 废水 废气 COD 氨氮 SO2 NOx VOCs 原有工程 0 0 0 0 —— 改扩建工程 0 0 0 0 0.768 增减量 0 0 0 0 +0.768 全厂 0 0 0 0 0.768 通过表18可知，现有工程污染物产生量较少，且可做到达标排放，技改工程污染物产生量较少，且通过采取有效治理措施，可做到达标排放，不会因项目建设造成新的环境污染问题。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加热复合、烘干、加热融化、淋膜工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+2套光氧等离子一体机+ 2根15m高排气筒 | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准及表2企业边界大气污染物浓度限值标准 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角废料 | 外售综合利用 | 资源化利用 |
|  | 加热复合工序 | 废胶桶 | 暂存危废间，厂家定期回收再利用 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门处理 | 合理化处置 |
| 噪 声 | 主要噪声源源强在75-80dB(A)之间。机械设备均置于封闭的生产车间内，底部采取减振措施，经过距离衰减等。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |
| 附：“三同时”验收一览表 本项目建设总投资100万元，其中环保投资为20万元，环保投资占工程总投资的比例为20%。 本项目运营期环境保护“三同时”验收内容见表19。 表19 “三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收指标 投资 （万元） 验收标准 废气 加热复合、烘干、加热融化、淋膜工序非甲烷总烃 集气罩+2套光氧等离子一体机+ 2根15m高排气筒（其中一台复合机通过原有工程集气罩+光氧等离子一体机+ 15m高排气筒P1排放，其余有机废气全部通过集气罩+光氧等离子一体机+ 15m高排气筒P2排放） 非甲烷总烃≤80mg/m3 厂界≤2.0mg/m3 10 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准及表2企业边界大气污染物浓度限值标准 废水 生活污水 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 不外排 0.5 不外排 固废 边角废料 外售综合利用 固废收集及储存设施完备、处置完善 3 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定 废胶桶 暂存危废间，厂家定期回收再利用 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 生活垃圾 交当地环卫部门处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治规定 噪声 机械噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2类： 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 6.5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 合计 20 |

结论及建议

一、结论 1、项目概况 迪威瑞建材（廊坊）有限公司位于大城县留各庄镇西留各庄村，项目东侧为村路，南侧为神州玻璃棉库房，西侧为空地，北侧为超市，离最近的环境敏感点为西南侧约320m处的王各庄村，厂区中心地理坐标：东经E116°29′32.33″，北纬N38°33′51.50″，地理位置见附图1。项目占地5124.18m2。项目年产800万平方米淋膜纸。总投资100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20%。 2、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年7月31日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改工备字【2018】273号。因此，项目符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县留各庄镇西留各庄村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）大城县留各庄镇村镇规划管理办公室出具证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。从环保角度分析，项目选址可行。 4、主要环境影响结论 施工期环境影响分析结论： 本项目利用原有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 营运期环境影响分析结论： （1）环境空气影响分析 本项目营运期产生的废气主要为加热融化、淋膜、加热复合工序产生的有机废气。 项目涂胶及复膜工序会产生有机废气，以非甲烷总烃计。 ①加热复合、烘干工序产生的有机废气 项目加热复合、烘干工序会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据同类行业数据分析，其非甲烷总烃产生量约占原料用量的0.3%。本项目水胶年用量为10t，以此估算，本项目非甲烷总烃产生量为0.03t/a，产生速率为0.0125kg/h，产生浓度为6.25mg/m3。 本项目在加热复合、烘干工序上方设置集气罩，其中有机废气经过排气管道通过2套光氧等离子一体机处理后，由2根15m高排气筒P1、P2排放。 经净化后，非甲烷总烃的排放浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准；未收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放，厂界浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m3要求，对周围区域无明显影响。 ②加热融化、淋膜工序产生的有机废气 项目加热融化、淋膜工序会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据同类行业数据分析，其非甲烷总烃产生量约占原料用量的0.3%。本项目年使用聚乙烯颗粒合计60t，以此估算，非甲烷总烃产生量为0.18t/a，产生速率为0.075kg/h，产生浓度为37.5mg/m3。本项目在加热融化、淋膜工序上方设置集气罩，其中有机废气经过排气管道通过1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P2排放。加热融化、淋膜工序有机废气经集气罩收集后进入1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P2排放。集气罩收集率为90%，光氧等离子一体机有机废气去除效率为90%，引风机风量为2000m3/h，经净化后，排气筒P2非甲烷总烃的排放浓度为0.405mg/m3，排放速率为0.00081kg/h，排放量为0.00162t/a，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准。 未收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放，合计排放量为0.018t/a，排放速率为0.0075kg/h，产生量较小，厂界浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m3要求，对周围区域无明显影响。 综上，本项目产生的废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目生产过程不用水；产生的废水主要为生活污水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。因此，本项目不会对周围水环境产生影响。 （3）噪声影响分析 本项目的噪声主要来自生产设备的运行噪声，噪声值在75-80dB(A)之间，设备均至于车间内，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，预计达到厂界处能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目西南侧约320m处的王各庄村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 （4）固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、边角废料、废胶桶、废润滑油等。 职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。生产过程产生的下脚料外售综合利用。根据《国家危险废物名录》，废胶桶属危险废物，暂存危废间，厂家定期回收再利用。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、总量控制结论 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：0.768t/a。 6、项目可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，项目选址可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 7、建议 （1）建议建设单位在施工期间，在强化环境卫生管理的同时，应加强施工人员环境保护方面的教育工作，增强施工人员的环保意识。 （2）为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 （3）项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，选用经有关部门认证的环保设备，确保“三同时”，保证污染防治措施在生产过程中处于良好的运行状态。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目平面布置示意图 附件： 附件1 委托书； 附件2 大城县发改局说明； 附件3 大城县留各庄镇村镇规划管理办公室说明； 附表： 附件1 建设项目环评审批基础信息表 本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不进行专项评价。

# Text boxes

N

N

GN

收卷

复卷

加热复合

铝箔、淋膜纸、沙丝线

NS

包装入库

分切

N

N

GN

包装入库

分切

复卷

纸张、水胶、

铝箔纸、玻

璃丝布

挂胶、热压复合

0.12

新鲜水

0.6

0.48

用于泼洒地面抑尘，不外排

职工生活用水

图3  本项目用水平衡示意图   单位：m3/d

聚乙烯颗粒

G

加热融化

铝箔

PET膜

PE膜

水胶

G

G

N

GN

烘干

淋膜

复卷分切

加热复合

包装成品