# 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：        年产30万平方米复合板项目

建设单位（盖章）：     河北帅帅节能科技有限公司

编制日期：2018年9月

中华人民共和国生态环保部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万平方米复合板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河北帅帅节能科技有限公司 |
| 法人代表 | 刘占云 | 联系人 | 刘占云 |
| 通讯地址 | 大城县臧屯乡高李庄村 |
| 联系电话 | 15632614222 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县臧屯乡高李庄村北侧 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字[2018]159号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 隔热和隔音材料制造业 C3034 |
| 占地面积（平方米） | 675.8 | 绿地面积（平方米） | — |
| 总投资（万元） | 350 | 其中环保投资 （万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 2.86% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2018年11月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 复合板产品轻质而强度高，无放射性元素，具有良好的防火、阻燃、防潮、隔热等性能，耐腐蚀，耐老化，抗风压，抗冲击。根据市场需求，河北帅帅节能科技有限公司拟投资350万元于大城县臧屯乡高李庄村北侧，建设年产30万平方米复合板项目（下称“本项目”）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月 1日起施行）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）中有关规定，需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)，本项目类别属于“十九、非金属矿物制品业”—“56、石墨及其他非金属矿物制品”—“其他”应编制环境影响报告表。河北帅帅节能科技有限公司委托我单位承担本项目环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘和资料收集的基础上编制完成了本报告表，上报大城县环境保护局审批，作为项目建设管理的依据。 2、项目产业政策及选址分析 （1）产业政策符合性分析 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中规定的淘汰和限制类，属允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中规定的限制和淘汰类。本项目已在大城县发展改革局备案，备案文号：大发改工备字（2018）159号。因此本项目符合国家及地方的产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目选址位于大城县臧屯乡高李庄村，利用现有厂区闲置厂房进行建设，不新增占地；中心地理位置坐标为东经116°31′28.57"，北纬38°43′51.79"。所在厂区四至：东侧为树林，南侧为沟，西侧为空地，北侧为乡村道路。本项目用地为建设用地，符合当地土地利用及总体规划，已取得当地政府部门出具的相关证明（见附件）。本项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。项目地理位置见附图1，周围情况见附图2。 3、建设规模及内容 本项目占地面积675.8m2，建筑面积600m2，主要建构筑物见表1。 表1 主要建筑物一览表 序号 名称 占地面积，m2 建筑面积，m2 备注 1 1#生产车间 50 50 1层钢结构 2 2#生产车间 150 150 1层钢结构 3 库房 300 300 1层砖混结构 4 办公用房 100 100 1层钢结构 5 空地及道路 75.8 —— 合计 675.8 600 4、生产规模及产品方案 本项目产品及规模为年产30万平方米复合板。 5、生产设备 本项目主要设备见表2。 表2 主要设备一览表 序号 设备名称 数量(台/套） 1 复合板手工生产线 1 2 复合板自动生产线 1 3 裁条机 1 6、原、辅材料消耗量 本项目主要原辅材料用量见表3 表3 主要原辅材料及能源用量一览表 序号 原辅料名称 单位 年消耗量 1 岩棉 吨 4214 2 挤塑板 吨 5960 3 砂浆 吨 375 4 网格布 m2 300000 7、厂区平面布置 本项目从生产便捷的角度出发，总图布置充分考虑人货流向、节耗、消防安全等因素，具体布置方案如下：本项目利用现有厂区内空置厂房进行建设，东侧为生产车间、西南侧为库房、西北侧为办公室，北侧连接乡村道路。厂区平面布置情况见附图2。 8、生产定员及工作制度 本项目员工人数为15人，每天1班，8小时工作制，年工作300天。 9、施工进度 本项目建设期限预计为2个月，自2018年10月至2018年11月。 10、公用工程及能源消耗量 （1）给水 本项目用水由高李庄村自来水供给，项目不设食堂、宿舍无餐饮洗浴用水。配料工序用水为1.8m3/d，生活用水主要为员工盥洗用水。根据“河北省地方标准：DB13/T 1161.3-2016 用水定额 第三部分 生活用水” 中有关单元及参照其它项目确定用水指标及用水量见，详见表4。 表4 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量 年用水量 配料工序用水 - - 1.8m3 540m3 生活用水 30L/人·d，工作时间300天 15人 0.45m3 135m3 合计 2.25m3 675m3 （2）排水 本项目不产生生产废水，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，排水系数按用水量80%计算，约为0.36m3/d。生活污水产生量少且水质简单全部用于厂区泼洒抑尘，不外排。旱厕由当地村民定期清掏用于农肥。给排水情况详见图1。 （3）供电 本项目供电由当地电网接入，采用三相四线制380/220V供电，配有动力配电箱及照明箱，年用电量约为5万kW·h， （4）生产用热、取暖 办公室冬季取暖采用空调解决，不建设锅炉等设施。 （5）食宿 本项目厂内不设职工食堂、宿舍，员工来源于当地村庄，食宿自行解决。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一.行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二.工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、摩托车配件、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的摩托车配件专业市场。 2015年大城县生产总值为1034320万元，其中第一产业总值为169403万元，第二产业总值为650244万元，第三产业总值为214673万元。农林牧渔总产值为338917万元，比上年上涨2.0%。年主营业务收入2000万元及以上工业总产值为1383617万元。全社会固定资产投资完成额为1273322万元，比上年上涨18.4%。全部财政收入94280万元，政府性基金收入合计52839万元，公共财政预算支出173027万元，政府性基金支出45866万元。各项存款余额1827506万元，各项贷款余额659967万元。城镇居民人均可支配收入27409元。 三.交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四.文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017年大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2.地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3.声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于廊坊市大城县臧屯乡高李庄村，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表5。 表5 环境保护敏感目标及保护内容 环境要素 环境保护目标 方位 距离 保护对象 保护内容 大气环境质量 高李庄村 西南 59m 居民 大气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 地下水环境质量 地下水 四周 厂址1km 范围 地下水环境质量 地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。见表6。 表6 环境空气质量标准 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 SO2 60 150 500 μg/m3 NOX 40 80 200 PM10 70 150 一 PM2.5 35 75 一 2、地下水质量标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表7。 表7 地下水质量标准 单位：mg/L 序号 因子 标准值 1 pH值 6.5～8.5 2 总硬度 ≤450 3 硝酸盐氮 ≤20 4 硫酸盐 ≤250 5 氨氮 ≤0.5 6 亚硝酸盐氮 ≤1 7 氯化物 ≤250 8 氟化物 ≤1 3.声环境质量标准 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准值见表8。 表8 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2类 60 50 混合区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 生产工序产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准要求。具体指标见表9。 表9 粉尘排放标准 类别 污染物名称 标准值 执行标准 生产工序 有组织颗粒物 120.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及周界外浓度最高点标准要求 排放速率 3.5kg/h 无组织颗粒物 1.0mg/m3 2、噪声污染物排放标准 施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表10；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，见表11。 表10 建筑施工场界环境噪声排放限值 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 施工 阶段 噪声限值dB(A) 昼间 夜间 70 55 表11 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 2类 60 50 混合区 3、固体废物执行标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年第36号）的规定。 生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX、VOCs。 本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO2 0t/a、NOX 0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程及排污节点： 本项目生产工艺流程及排污节点示意见图2。 工艺流程简述： 本项目将外购原材料砂浆进行搅拌后制浆，制浆完成后的水泥砂浆在复合板生产线上与排列并铺好的岩棉条进行砂浆涂抹，且复合过程中部分产品需要增加网格布增加产品的强度。涂浆复合完成的复合板在厂区内进行养护晾晒，干燥后进行修整，再进行包装即为成品。 主要污染物产生工序： 一、施工期的主要环境影响因素： 本次施工内容主要包括生产车间等。 1、废水 施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员产生的生活污水，施工废水中的主要污染物为SS；生活污水中主要污染物为COD和SS，其浓度偏低。 2、废气 施工期对环境空气影响最大的是施工扬尘，在场地清理、混凝土搅拌、建筑材料运输和堆放等过程中都会产生扬尘。其中道路扬尘和细粒材料的露天堆放造成的扬尘是施工扬尘的主要组成部分。 3、噪声 施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。 4、固体废物 在整个施工期间固体废物主要为建筑垃圾，包括余角料的钢筋、废弃包装物、碎石等废物，此外还包括施工人员少量生活垃圾。 二、运营期的主要环境影响因素： 1、大气污染源 本项目生产中上料、搅拌、修整工序会产生粉尘，经集气装置收集后进入布袋除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放。 2、水污染源 本项目不产生生产废水，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，排水系数按用水量80%计算，约为0.36m3/d。生活污水产生量少且水质简单全部用于厂区泼洒抑尘，不外排。旱厕由当地村民定期清掏用于农肥。 3、噪声污染源 本项目运营期噪声主要来源于复合板生产线、裁条机等设备运行，声压级约为75-85dB（A）。 4、固体废物 本项目固体废物主要为修整工序产生的废边角料，布袋除尘器收集的粉尘及生活垃圾。 运营期排污节点见表12。 表12 主要排污节点一览表 污染物类型 序号 排污节点 污染物 排放特征 去向 废气 G1-G3 上料、搅拌、修整工序 颗粒物 间断 大气环境 废水 — 生活污水 COD、SS、氨氮 间断 不外排 噪声 N1- N3 生产加工设备 等效A声级 间断 厂界达标 固废 S1 修整工序 边角料 间断 外售综合利用 — 布袋除尘器 收集粉尘 间断 回用于配料工序 — 职工生活 生活垃圾 间断 市政环卫部门

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 上料、搅拌、修整工序 | 有组织颗粒物 | 990mg/m3；11.88t/a | 9.9mg/m3；0.119t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 0.12t/a | ≤1.0mg/m3，0.12t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 全部用于厂区泼洒抑尘 | 污水零排放 |
| 固 体 废 物 | 修整工序 | 废边角料 | 12t/a | 0t/a |
|  | 布袋除尘器 | 收集粉尘 | 11.761t/a | 0t/a |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 复合板生产线、裁条机等设备运行 | 等效A声级 | 75-85dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 施工期间因土石方工程和使用建筑材料等原因将会增加道路交通运输量，运输车辆扬尘，施工人员生活垃圾、固体废弃物及污水，将会对大气、水环境、生态环境及交通产生一定的影响，但这种影响是暂时的，它会随着施工的结束而终告结束。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工扬尘对大气环境的影响分析 施工期所带来的空气环境影响，主要为施工扬尘。施工期扬尘来自以下几个方面： ①土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘。 ②建筑材料（白灰、水泥、砂子砖等）的现场搬运及堆放扬尘。 ③施工垃圾的清理及堆放扬尘。 ④人来车往造成的现场道路扬尘。 施工现场的扬尘大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是复杂较难定量的问题。本评价采用类比法对现有的施工场地扬尘情况进行分析。 北京环科院曾对7个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s结果见表13。 表13 建筑施工工地扬尘污染情况 TSP浓度(μg/m3) 工程名称 工地内 工地上风向 (50m) 工地下风向 50m 100m 150m 侨办工地 759 328 502 367 336 金属材料总公司工地 618 325 472 356 332 广播电视部工地 596 311 434 376 309 劲松小区5#、11#、12#楼工地 5 # 509 303 11 # 538 12#465 314 平均值 316.7 486.5 390 322 根据以上数据可以看出： 建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。 建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为491μg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 为降低扬尘产生量，保护大气环境，施工单位必须采取如下措施防尘： ①主要运输道路进行硬化，并使用草帘覆盖，防止扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度； ②施工中建筑物应用围帘封闭，脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘的产生； ③尽可能使用商品混凝土，若不得不现场搅拌时，搅拌站应封闭； ④运输车辆必须实行封闭式运输，避免在运输过程中的抛洒现象； ⑤建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量。 一些大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 结合廊坊市大气污染物防治行动计划实施方案对工地施工的大气污染防治措施和要求如下： 强化扬尘污染治理，提出加大建筑扬尘治理力度，施工工地沙土物料100%全苫盖、工地路面100%硬化、出入车辆100%冲洗、拆除房屋工地100%洒水压尘、暂时不开工的空地100%苫盖或绿化、运输渣土等物料车辆100%覆盖。主干道每天保洁时间不低于16小时，次干道不低于12小时，雨后及时清除道路淤泥。各种煤堆、料堆、搅拌站实现封闭储存或建设防风抑尘设施，搅拌机棚内设置自动喷淋系统。 2、施工期噪声对环境的影响分析 施工期对周围环境有噪声影响，工程建成后其影响随即消失。但在施工过程中，需动用车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对其周围居民产生一定的影响。在不考虑其它因素，以上机械在不同距离的噪声值见表14。 表14 距声源不同距离处的噪声值 dB(A) 序号 机械名称 不同距离处的噪声预测值（dB（A）） 施工阶段 10m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 300m 1 挖掘机 75 69 65 63 61 55 49 45 土方 2 推土机 66 60 56 54 52 46 40 36 3 打桩机 80 74 70 68 66 60 54 49 打桩 4 电锯 80 74 70 68 66 60 54 49 结构 5 升降机 60 54 50 48 46 40 34 31 装修 在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响情况下，在距施工声源200m处，其最大影响声级可达54dB(A)，在距声源300m处，其最大声级可达49dB(A)。因此，昼间施工时，距声源200m范围内将受到不同程度的影响，夜间施工影响可达300m范围内。项目夜间不进行施工，在项目昼间施工阶段，影响范围内不存在学校、村庄等环境敏感点，不会对周边声环境质量造成明显不利影响。 为使本项目施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声排放标准，须采取如下噪声控制措施： ①禁止夜间施工； ②使用商品混凝土，减少现场混凝土搅拌噪声； ③对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷； ④产生高噪声的机械施工时尽量集中布置。 3、施工期固体废物影响分析 施工产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾、废建材、散落的砂石料、工程土、混凝土、废装修材料等。 施工期间将产生许多弃土，这些弃土在运输、装卸过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多将导致沿程散落满地，车轮沾满泥土导致运输公路布满泥土，晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和区域环境质量。因此，应采取一定的措施减少影响。 为了减少施工期固体废弃物对周围环境质量的影响，建议施工时采取如下措施： ①工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废弃物，避免环境污染。 ②建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业教育。按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期检查落实计划情况。 采取上述措施后，施工期固体废物可得到合理处置，对周围环境不会产生明显不利影响。 4、施工期废水环境影响分析 施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆设备冲洗水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，而且一般是瞬时排放，因此，对周围水环境质量的影响不大。施工期厕所采用临时旱厕，没有冲厕污水产生。生活污水主要为施工人员的洗漱污水，污染物为BOD、COD等，但因施工人员用水量相对较少，每人每天日均生活用水量按20L计算，生活污水人均排放量10～15L/d，生活污水喷洒地面抑尘，对周围水环境质量不会造成影响。

运营期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 本项目复合板生产过程中上料、搅拌、修整工序将产生粉尘废气，采取在各产尘点上方设置集气设施收集产生的粉尘，然后通过管道送至布袋除尘器进行除尘。根据类比霍邱县汉德新型墙体材料有限公司年产100万平方米保温装饰复合一体板项目，废气产生浓度为800-1000mg/m3，本次评价取最大值1000mg/m3。引风机风量为5000m3/h，产生量为12.0t/a，产生速率为5kg/h。集气罩收集效率为99%，处理前产生量为11.88t/a，产生速率为4.95kg/h，产生浓度为990mg/m3。布袋除尘装置除尘效率为99%以上（本次以99%计），通过1根15m排气筒（P1）排放。处理后粉尘排放浓度为9.9mg/m3，排放量为0.119t/a，排放速率为0.05kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。 未被收集的粉尘量为0.12t/a，产生速率为0.05kg/h，通过车间通风换气排出车间外，厂界预测浓度小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值。布袋除尘装置收集的粉尘收集后回用于配料工序。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 2.水环境影响分析 本项目不产生生产废水，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，排水系数按用水量80%计算，约为0.36m3/d。生活污水产生量少且水质简单全部用于厂区泼洒抑尘，不外排。旱厕由当地村民定期清掏用于农肥。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目属于非金属矿物制品业，属于该导则中地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 综上，本项目污水可做到零排放，不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3.噪声影响分析 本项目运营期噪声主要来源于复合板生产线、裁条机等设备运行，声压级约为75-85dB（A）。声防治对策从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手： ①首先控制声源。在设备选型上选用低噪声环保型设备，安装时设置基础减振措施，及时检修维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高。 ②在传播途径上加以控制。设置厂房隔离噪声，这样可阻挡主车间的噪声传播，把噪声影响限制在车间范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准。 主要噪声设备及采取的降噪措施见表15。 表15 主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备 台数 噪声级 （单机） 安装位置/降噪措施 原声级 降噪后 1 复合板生产线 2 80 60 室内/减振、隔声 2 裁条机 1 80 60 室内/减振、隔声 3 风机 1 85 65 室内/减振、隔声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本次噪声贡献值预测至厂区边界，噪声源对各预测点的影响预测结果见表16。 表16 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源 预测点位 距离厂界 贡献值 标准值 昼间（夜间不生产） 67.9 东厂界 10.0 42.9 60 南厂界 5.0 53.9 西厂界 20.0 36.9 北厂界 5.0 53.9 由表15看出，在落实评价提出的采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在36.9～53.9dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 综上，本项目噪声可做到达标排放，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 4.固体废物对环境的影响分析 （1）一般工业固废 复合板生产过程中修整工序产生的边角料约为12t/a，收集后外售综合利用。布袋除尘器收集的粉尘量为11.76t/a，收集后回用与配料工序。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，员工15人，工作日以300天计，则产生量为2.25t/a，委托当地环卫部门定期清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 5.清洁生产 （1）产业政策分析 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中规定的淘汰和限制类，属允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中规定的限制和淘汰类。本项目已在大城县发展改革局备案，备案文号：大发改工备字（2018）159号。因此本项目符合国家及地方的产业政策。 （2）设备先进性分析 本项目关键设备均采用国内上比较先进的生产设备，能有效保证产品质量，提高原材料利用率。 （3）工艺先进性分析 本项目生产工艺采用国内通用的复合板生产工艺，不涉及高能耗，低产出的工艺。 （4）消耗能源分析 本项目生产过程使用能源为清洁能源电能，能源类型属于清洁能源，符合当前国家采用清洁能源的政策要求。 （5）污染物处置分析 本项目遵循“三同时”的原则，配备完善的废气、废水、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。 （6）清洁生产结论 从以上分析可以看出，本项目符合产业政策，采用了国内比较先进的生产设备，生产工艺、使用能源及原辅材料较为清洁，生产过程不会造成大量污染物产生，同时污染物处置合理可行，能够满足达标排放的要求，因此本项目清洁生产水平处于国内先进水平。 6.总量控制 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮；SO2、NOX。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO2 0t/a、NOX 0t/a。 7.环保三同时验收一览表 本项目总投资350万元，其中环保投资估算约为10万元，占工程总投资的2.86%。具体投资情况见表17。 表17 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收标准 标准来源 投资 (万元) 废气 上料、搅拌、修整工序 集气罩+布袋除尘器+15m（P1）排气筒 有组织 ≤120.0mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 无组织≤1.0mg/m3 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准 8 废 水 生活污水 厂区内不设食宿，员工盥洗废水全部厂区喷洒抑尘。旱厕定期清掏用作农肥 不外排 / 0.5 噪 声 各类生产设备噪声 合理布局、基础减振、厂房隔声等 2类： 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 1 固 废 边角料 收集后外售综合利用 固废收集及 储存设施完备处置完善 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 / 布袋除尘器收集粉尘 收集后回用与配料工序 生活垃圾 交环卫部门处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015年齐边、整修)“第三节生活垃圾染环境的防治”之规定 0.5 总计 10

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 上料、搅拌、修整工序废气 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 厂区内不设食宿，员工盥洗废水全部厂区喷洒抑尘。旱厕定期清掏用作农肥 | 污水零排放 |
| 固 体 废 物 | 修整工序 | 边角料 | 收集后外售综合利用 | 固废收集及储存设施完备、处置完善，不造成二次污染 |
|  | 布袋除尘器 | 收集粉尘 | 收集后回用与配料工序 |  |
|  | 员工日常工作 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 复合板生产线、裁条机等设备运行 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，项目建成绿化以利于节水的乔灌木为主，覆盖厂区内除建筑物和道路外的裸露空地，将会更加美化厂区环境景观。本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 结论与建议

一、结论： （一）项目建设情况 （1）基本情况 项目名称：年产30万平方米复合板项目 建设单位：河北帅帅节能科技有限公司 建设规模：本项目占地面积675.8m2，建筑面积600m2。 工程投资和环保投资：本项目总投资350万元，其中环保投资估算约为10万元，占工程总投资的2.86%。 职工人数和工作制度：本项目员工人数为15人,每天1班，8小时工作制，年工作日为300天。 （2）项目选址 本项目选址位于大城县臧屯乡高李庄村，利用现有厂区闲置厂房进行建设，不新增占地；中心地理位置坐标为东经116°31′28.57"，北纬38°43′51.79"。所在厂区四至：东侧为树林，南侧为沟，西侧为空地，北侧为乡村道路。本项目用地为建设用地，符合当地土地利用及总体规划，已取得当地政府部门出具的相关证明（见附件）。本项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。 （3）项目建设内容 主体工程：生产车间等； 环保工程：废气处理设施，隔声降噪装置，固废处置措施等； 产品方案：项目生产规模为年产30万平方米复合板。 产业政策及技术政策：根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中规定的淘汰和限制类，属允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中规定的限制和淘汰类。本项目已在大城县发展改革局备案，备案文号：大发改工备字（2018）159号。因此本项目符合国家及地方的产业政策。 （4）项目衔接 给水：本项目用水由高李庄村自来水供给，项目不设食堂、宿舍无餐饮洗浴用水。配料工序用水为0.25m3/d，生活用水主要为员工盥洗用水，用水量为0.45m3/d。 排水：本项目不产生生产废水，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，排水系数按用水量80%计算，约为0.36m3/d。生活污水产生量少且水质简单全部用于厂区泼洒抑尘，不外排。旱厕由当地村民定期清掏用于农肥。 供电：本项目供电由当地电网接入，采用三相四线制380/220V供电，配有动力配电箱及照明箱，年用电量约为5万kW·h， 生产用热、取暖：办公室冬季取暖采用空调解决，不建设锅炉等设施。 食宿：本项目厂内不设职工食堂、宿舍，员工食宿自行解决。 （二）环境现状和区域主要环境问题 （1）环境现状： 根据2017年7月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017月大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 子牙河水环境质量选取廊坊市环保局公布的廊坊市地面水水质监测报告中相关内容。子牙河小合闸断面水质属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 （2）项目评价范围内没有重点文物等保护单位、自然保护区、风景名胜区和珍稀动植物资源等，没有重要环境敏感点；亦无与项目关联的重要污染源和风险源。 （3）本项目环境保护目标为项目西南侧59m高李庄村，环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准；厂址1km范围内地下水环境质量符合地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 （三）采取的环保措施可行性 ①废气 本项目复合板生产过程中上料、搅拌、修整工序将产生粉尘废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准要求。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 ②废水： 本项目不产生生产废水，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，排水系数按用水量80%计算，约为0.36m3/d。生活污水产生量少且水质简单全部用于厂区泼洒抑尘，不外排。旱厕由当地村民定期清掏用于农肥。 综上，本项目污水治理措施是可行的，项目建设不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 ③噪声 本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在36.9～53.9dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 综上，本项目噪声治理措施可行，项目建设不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 ④固体废物 复合板生产过程中修整工序产生的边角料约为12t/a，收集后外售综合利用。布袋除尘器收集的粉尘量为11.76t/a，收集后回用与配料工序。 职工日常生活产生的生活垃圾，委托当地环卫部门定期清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。 本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO2 0t/a、NOX 0t/a。 （五）清洁生产分析 本项目生产采用了先进的生产线设备，生产工艺成熟，生产过程不涉及有毒有害物质。本项目配备完善的废气、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。因此本项目清洁生产水平处于国内先进水平。综上分析，从物耗、能耗、水耗等指标方面分析本项目满足清洁生产要求。 （六）项目可行性结论 综上所述，评价认为本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理；废气、噪声都能做到稳定达标排放，废水零排放，固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合要求，能够满足目前生产环保要求，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益；从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议: 1、项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有市级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备，为污染物的达标排放和正常运行提供技术保障。 2、建设单位要加强企业管理，尤其对废气环保设备定期进行维护管理，保证设备的正常运转。 3、为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 4、建设单位应加强场区内绿化、硬化、吸尘降噪，改善场区及周围生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

村庄供水网

2.25m3/d

0.09m3/d

0.45m3/d

0.36m3/d

用于厂区道路喷洒抑尘，不外排

日常办公用水

全部进入产品

1.8m3/d

1.8m3/d

配料工序用水

图1    项目用水平衡示意图

N3噪声

S1废边角料

G3废气

N1噪声

G1废气

N2噪声

G2废气

网格布

修整

晾晒

砂浆

涂浆复合

搅拌

上料

成品

包装

岩棉板、挤塑板

排序

铺装

图2   生产工艺流程及排污节点示意图