建设项目环境影响报告表

项目名称:廊坊佳凯玻璃纤维制品有限公司年产量600

万平方米玻纤墙体布、50万平方米防火布项目

建设单位(盖章):廊坊佳凯玻璃纤维制品有限公司

编制单位：衡水江成环保科技开发有限公司

编制日期：2018年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 廊坊佳凯玻璃纤维制品有限公司年产量600万平方米玻纤墙体布、50万平方米防火布项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊佳凯玻璃纤维制品有限公司 |
| 法人代表 | 米则刚 | 联系人 | 米则刚 |
| 通讯地址 | 大城县留各庄镇王蔡间村 |
| 联系电话 | 15100683555 | 传真 | —— | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县留各庄镇王蔡间村 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字【2018】16号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 玻璃纤维及制品制造C3061 |
| 占地面积 (平方米) | 2100 | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 150 | 其中：环保投资(万元) | 7 | 环保投资占总投资比例 | 4.67% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 | 2019年1月 |
| 工程内容及规模 一、项目背景 廊坊佳凯玻璃纤维制品有限公司位于大城县留各庄镇王蔡间村，主要经营范围为生产销售玻纤墙体布、防火布等。为了适应市场发展趋势的要求，廊坊佳凯玻璃纤维制品有限公司在大城县留各庄镇王蔡间村新建廊坊佳凯玻璃纤维制品有限公司年产量600万平方米玻纤墙体布、50万平方米防火布项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）和《建设项目环境影响评价分类管类名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号，2018年4月28日起实施）的有关规定，本项目应编制环境影响报告表，受廊坊佳凯玻璃纤维制品有限公司的委托（委托书见附件），衡水江成环保科技开发有限公司承担了“廊坊佳凯玻璃纤维制品有限公司年产量600万平方米玻纤墙体布、50万平方米防火布项目”的环境影响评价工作，在现场调查、资料收集以及咨询专家的基础上，按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批并作为环境管理的依据。 二、项目概况 1、项目基本概况 项目名称：廊坊佳凯玻璃纤维制品有限公司年产量600万平方米玻纤墙体布、50万平方米防火布项目。 建设单位：廊坊佳凯玻璃纤维制品有限公司。 性质：新建。 建设地点：大城县留各庄镇王蔡间村。 项目投资：项目总投资150万元，其中环保投资7万元，占总投资的4.67%。 产品及规模：年产600万平方米玻纤墙体布、50万平方米防火布。 2、地理位置及占地 廊坊佳凯玻璃纤维制品有限公司位于大城县留各庄镇王蔡间村，厂区中心地理坐标：东经116°25′41.98″，北纬38°35′43.52″，项目东侧为空地，南侧为空地，西侧为村路，北侧为米龙海厂房，距离项目最近的环境敏感点为东北侧70m处的王蔡间村，地理位置见附图1。项目占地2100m2，土地证明详见附件。 3、建设内容及平面布置 （1）建设内容 项目总占地面积2100平方米（折合3.15亩），总建筑面积420平方米，包括车间、库房、办公室及其他附属用房，主要建筑物及项目组成见表1。 表1 建设规模及内容一览表 项目类别 建设内容 主体工程 生产车间 1层，建筑面积200平方米，主要用于生产玻纤墙体布、防火布 辅助工程 库房 1层，建筑面积200平方米，主要用于原辅材料及成品存储 办公室 1层，建筑面积20平方米，主要用于员工日常办公 公用工程 供电 本项目厂区电源引自厂区附近变电站，在厂区设有1台变压器，年用电量为5.99万kWh 供暖 本项目冬季办公区采用空调取暖 供热 本项目生产用热采用加热炉，以天然气为能源，年用量为1.6万m3 给水 本项目供水由当地供水管网集中供水 排水 本项目无生产废水产生；生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 环保工程 废气 玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序有机废气：集气罩+1套低温等离子光氧一体机装置+ 1根15m高排气筒P1； 防火布生产线搅拌、涂布烘干工序有机废气：集气罩+1套低温等离子光氧一体机装置+ 1根15m高排气筒P1（同玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序共用1套废气处理装置）； 加热炉燃气废气：1根15m高排气筒P1（同玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序共用1根排气筒）； 废水 本项目无生产废水产生；生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 噪声 厂房隔声+基础减振 固废 员工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理 （2）厂区平面布置 厂区北侧为生产车间，其西侧为办公室，厂区东侧为库房，大门口位于厂区西侧，紧邻道路，方便职工与车辆进出。平面布置详见附图。 4、主要设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 1 织布机 —— 18 台 2 整经机 —— 1 台 3 加热炉 —— 3 台 4 配电柜 —— 10 台 5 搅拌机 —— 5 台 6 涂布机 —— 6 台 7 低压电容柜 —— 5 台 合计 48 台 5、产品方案 本项目建成后，年产600万平方米玻纤墙体布、50万平方米防火布。 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表3。 表3 本项目主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 玻纤墙体布 1 玻璃纤维纱 t/a 600 外购 2 丙烯酸树脂 t/a 60 外购 防火布 1 玻璃纤维布 m2/a 50万 外购 2 硅胶 t/a 3.5 外购 3 阻燃剂（三氧化二锑） t/a 0.5 外购 4 钙粉 t/a 1.0 外购 5 染料 t/a 0.3 外购 原辅材料理化性质： 丙烯酸树脂：项目选用的定型乳液为丙烯酸乳液，成分：丙烯酸系列单酯多种、丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯、锌酯及助剂等。外观：浅白色半透明乳液，粘度：（CP25）300~1000，固含量：49%，pH:8.5，酸值：55，冰融稳定性：稳定，丙烯酸乳液是一种具有广泛的适用性化学品，可作为水工、港工、公路、桥架等工业民用建筑等钢结构混凝土的防渗、防腐、抗冻等修补新型材料。 阻燃剂（三氧化二锑）：不溶于水，溶于氢氧化钠溶液和酸。用于白色颜料、油漆和塑料，起颜料和阻燃的作用。白色或灰色斜方晶系或等轴晶系结晶性粉末。受热后变为黄色，冷却后重新变为白色或灰色。在低温下被固体碳或一氧化碳、氢气等气体还原为金属锑。加热阻燃剂不会产生有机废气。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为10人。 工作制度：年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 8、公用工程 （1）给水：本项目用水由当地供水管网供给，用水环节主要为生产用水和生活用水，水质水量可满足项目用水需求。 ①生产用水：防火布生产线原料搅拌过程中需要加水，用量为1.0m3/d，300m3/a。 ②本项目不设食堂，生活用水主要是员工办公生活盥洗用水，本项目劳动定员10人；根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T 1161-2016）中第三部分生活用水，每人每天用水量40L，则办公生活盥洗用水0.4m3/d，即120m3/a。 表4 本项目水平衡表 单位：m3/d 序号 名称 总用水量 新鲜用水量 进入产品量 蒸发、损耗量 产生量 1 员工生活用水 0.4 0.4 0 0.08 0.32 2 搅拌用水 1.0 1.0 1.0 0 0 合计 1.4 1.4 1.0 0.08 0.32 （2）排水：本项目无生产废水产生；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量为0.32m3/d，96m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 图1 项目水量平衡图 单位：m3/d （3）供暖 本项目冬季办公区采用空调取暖。 （4）供热 本项目生产用热采用加热炉，以天然气为能源，年用量为1.6万m3。 （5）供电 本项目厂区电源拟引自厂区附近变电站，在厂区设有1台变压器，年用电量为5.99万kWh，能够满足项目用电需求。 三、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年8月31日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改工备字【2018】16号。因此，项目符合国家产业政策。 四、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县留各庄镇王蔡间村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的地类审查报告（编号：2018215）可知：项目用地为建设用地；同时，大城县留各庄镇村镇规划管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地理位置 大城县地处河北省东中部，位于廊坊市最南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北，东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与大城县相接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里。全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距大城县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。 廊坊佳凯玻璃纤维制品有限公司位于大城县留各庄镇王蔡间村，厂区中心地理坐标：东经116°25′41.98″，北纬38°35′43.52″，项目东侧为空地，南侧为空地，西侧为村路，北侧为米龙海厂房。企业周围无重要环境敏感保护目标，选址合理。 2、地形、地貌 大城县地处洪水冲击平原，地形平坦，地貌为平地加有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度3.6~10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1-10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属大城洼东南边沿。等高线以南，大部分地域在5m以上。 建设项目所在区域位于大城区域内，地势平坦。 3、气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，多年平均降水量597.9毫米，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2,历年平均风速1.91m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，年无霜期188天，年主导风向SSW，冬季盛行N风，夏季盛行SSW风。 4、水文地质 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，超深淡水区。 5、地表水 大城县境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河，主要干渠含任河大排渠和阜草干渠。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 1、社会概况 大城县现辖10个乡镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 2、交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。自2008年起，全力打造“五横”“五纵”的大交通路网框架，真正从空间上融入“一小时入京、半小时下卫”的环京津经济圈。 3、经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 评价区域内没有重点保护单位和珍稀动植物资源，根据工程性质及周边环境特征，确定项目主要保护级别及其保护目标见下表。 表5 主要环境保护级别及保护目标 类别 保护对象 与厂区相对方位 距离（m） 功能 保护级别及要求 环境空气 王蔡间村 NW 70 村庄 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 高蔡间村 NW 720 村庄 刘蔡间村 NW 480 村庄 大完城村 NW 760 村庄 声环境 厂界200m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准 地下水环境 项目所在区域 饮用水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气中PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级浓度限值标准要求。 2、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 3、区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 表6 环境质量标准 类别 项目 标准值 单位 标准来源 大 气 环 境 PM10 24小时平均 150 μg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 小时平均 — NO2 24小时平均 80 小时平均 200 SO2 24小时平均 150 小时平均 500 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 地 表 水 pH 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 化学需氧量(COD) 40 mg/L 五日生化需氧量(BOD5) 10 氨氮(NH3-N) 2.0 声 环 境 厂界 昼间≤60 夜间≤50 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目搅拌、涂布烘干、涂覆烘干产生的非甲烷总烃执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值标准及表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若去除效率达不到70%，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准，标准值见表7。 表7 有机废气排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最低去除效率 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 60 70% 2.0 4.0 加热炉天然气燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1工业炉窑干燥炉窑颗粒物排放标准和表2工业炉窑有害污染物排放限值标准，具体标准限值见表8。 表8 燃气废气污染物排放限值 污染源 执行标准 污染物 标准值 加热炉 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012） SO2 400mg/m3 烟尘 50mg/m3 NOx 400mg/m3 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，标准限值见表9。 表9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 方位 类别 昼间 夜间 厂界 2类 60 50 3、固废排放标准 本项目产生的固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单规定；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。 |
| 总量排放指标 | 根据国家有关政策要求，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征确定本项目的总量控制因子为SO2、NOx、VOCs和COD、氨氮。 项目运营期产生废水均不外排，因此项目运营期间废水污染物排放总量为COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 本项目运营期间，使用加热炉为生产供热，以天然气为能源，天然气年消耗量1.6万m3/a。项目废气污染物排放总量控制核算情况见表10所示。 表10 项目废气污染物排放总量核算一览表 污染源名称 项目 标准限值浓度（mg/m3） 单位排气量 （m3/万m3-燃料） 燃料用量 （万m3/a） 核算结果（t/a） 燃气废气 NOx 400 136259.17 1.6 0.087 SO2 400 136259.17 1.6 0.087 核算公式 污染物排放量（t/a）=污染物标准值浓度*单位排气量*年燃料用量 本项目废气量为24000000m3/a，非甲烷总烃排放浓度为60mg/m3，则非甲烷总烃总量控制指标为1.44t/a。 综上所述，根据项目污染物排放标准，建议该项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.087t/a、NOx：0.087t/a、VOCs（以非甲烷总烃计） ：1.44t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： ①玻纤墙体布： 图2 玻纤墙体布生产工艺流程图 工艺流程简述： 将外购玻璃纤维砂，经过整经机、织布机，制成玻璃纤维布，经过生产线涂胶设备涂胶，胶选用桶装定型乳液（丙烯酸树脂），然后利用天然气加热炉烘干，烤炉温度控制在100-200℃左右，最后检验合格者，包装入库。 ②防火布： 图3 防火布生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购玻璃纤维布、硅胶、阻燃剂、染料等原材料，先将阻燃剂、染料等搅拌均匀、经涂布机均匀涂在玻璃纤维布表面，加热炉加热烘干，形成复合防火涂层，经卷切包装后入库，即为成品。

主要污染工序 （一）施工期 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 （二）营运期 废气： 本项目营运期废气主要为玻纤墙体布生产线涂覆烘干、防火布生产线原料搅拌、涂布烘干工序产生的有机废气以及加热炉天然气燃烧废气。 废水： 本项目无生产废水产生；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量为0.32m3/d，96m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 噪声： 本项目噪声源主要为各种设备运转时产生的设备机械噪声，噪声源强75-85dB（A）。 固废： 本项目营运期产生的固废主要为废布边及职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加热炉 | SO2 | 45.9mg/m3 ，0.010t/a | 45.9mg/m3 ，0.010t/a |
|  |  | NOx | 135.1mg/m3，0.029t/a | 135.1mg/m3，0.029t/a |
|  |  | 烟尘 | 19.8mg/m3， 0.005t/a | 19.8mg/m3， 0.005t/a |
|  | 玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序 | 非甲烷总烃 | 13.29mg/m3， 0.319t/a | 1.20mg/m3， 0.029t/a |
|  | 防火布生产线原料搅拌、涂布烘干工序 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 少量 | 0 t/a |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废布边 | 2t/a | 0 t/a |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为各种设备，噪声源强在75-85dB(A)之间。设备均至于车间内，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期影响分析 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。

二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为玻纤墙体布生产线涂覆烘干、防火布生产线原料搅拌、涂布烘干工序产生的有机废气以及加热炉天然气燃烧废气。 （1）有机废气 玻纤墙体布生产线：项目选用的定型乳液为丙烯酸乳液，主要成分：丙烯酸系列单酯多种、丙烯酸甲酯、乙酯、丁酯、锌酯及助剂等。在涂覆烘干过程中会挥发有机废气，以非甲烷总烃计。根据同类行业数据分析，其非甲烷总烃产生量约占原料用量的0.5%。本项目年使用定型乳液60t，以此估算，非甲烷总烃产生量为0.3t/a，产生速率为0.125kg/h。本项目在玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序上方设置集气罩，有机废气经过排气管道通过1套低温等离子光氧一体机装置处理后，由1根15m高排气筒P1排放。 防火布生产线：原料搅拌、涂布烘干工序会挥发少量有机废气，以非甲烷总烃计。根据企业提供资料并类比同类行业数据分析，其非甲烷总烃产生量约占原料用量的0.35%。非甲烷总烃产生量为0.019t/a，产生速率为0.0078kg/h，产生浓度为1.55mg/m3。本项目在防火布生产线原料搅拌、涂布烘干工序上方设置集气罩，有机废气经过排气管道通过1套低温等离子光氧一体机装置处理后，由1根15m高排气筒P1排放（同玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序共用1套废气处理装置）。 合计非甲烷总烃产生量为0.319t/a，产生速率为0.13kg/h，产生浓度为13.29mg/m3。 光氧催化装置工作原理：利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出。 低温等离子废气处理装置原理：采用介质阻挡花冠放电技术，在空气湿度小于40%时，1米范围离子浓度大于160万，运用大流量变频高压电晕放电技术，改变传统模块结构，极大降低设备成本，采用双介质放电，尤其是正离子数量大大提高，氧化能力显著增强。在外加电场的作用下，介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子，使其电离、解离和激发，然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应，使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质，或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质，从而使污染物得以降解去除。 非甲烷总烃经集气罩收集后进入1套低温等离子光氧一体机装置处理后，由1根15m高排气筒P1排放。集气罩收集率为90%，低温等离子光氧一体机装置有机废气去除效率为90%，引风机风量为10000m3/h，经净化后，非甲烷总烃的排放浓度为1.20mg/m3，排放速率为0.012kg/h，排放量为0.029t/a，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值要求；未收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放，排放量为0.0319t/a，排放速率为0.013kg/h，产生量较小，厂界浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m3要求，对周围区域无明显影响。 （2）加热炉天然气燃烧废气 本项目防火布在加热炉内完成加热复合过程，共1台加热炉；玻纤墙体布在加热炉内完成烘干过程，共2台加热炉。厂内共设3台加热炉，主要能源均为天然气，内设循环风管，工件采用热风循环间接加热方式，热源来自加热炉燃气烟气，烟气循环换热后最终经1根15m排气筒P1排空。 本项目加热炉天然气年消耗量1.6万m3/a。据资料显示，天然气的主要成分为甲烷(95%)，另外还含有少量乙烷、丙烷、CO2、N2等气体，天然气密度0.67kg/Nm3。天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。根据《环境统计手册》及《环境影响评价指南》中相关资料介绍，每燃烧100×104m3，天然气污染物排放量为烟尘302kg、SO2630kg、NOx1842kg。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册中“热力生产和供应行业”中相关资料介绍，每燃烧1×104m3，产生工业废气量136259.17m3，据此计算，本项目天然气烟气排放量为218014.67m3，污染物总排放量为烟尘0.005t/a，SO2 0.010t/a，NOx0.029t/a，排放浓度为烟尘19.8mg/m3，SO245.9mg/m3，NOx135.1mg/m3，排放浓度满足河北省地方标准《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1标准限值标准。 （3）防护距离 ①大气环境防护距离的确定 采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式，对本项目无组织排放的污染源进行大气环境防护距离的确定。大气环境防护距离的确定原则是：首先无组织源源强需满足厂界达标的要求，若出现预测结果在厂界处超标，需削减排放源强，然后以削减后的源强进行大气环境防护距离计算。 本项目无组织排放所需大气环境防护距离的计算参数见表11。 表11 大气环境防护距离计算结果 车间 污染因子 面积 高度 排放速率 kg/h 评价标准 mg/m3 计算结果 生产车间 非甲烷总烃 20m*10m 8m 0.013 2.0 无超标点 由表11中可知，本项目无组织排放的非甲烷总烃在厂界处未出现超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 本项目通过采取合理的生产工艺流程，控制生产设施的密闭程度，最大限度减少无组织排放。为保证大气环境质量达标和减少项目对周边人群的影响，本项目设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表5。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数及计算结果见表12。 表12 卫生防护距离计算结果一览表 污染源 污染因子 排放速率(kg/h) 评价标准mg/m3 平均风速(m/s) 计算系数 L（m） A B C D 生产车间 非甲烷总烃 0.013 2.0 1.91 400 0.01 1.85 0.78 0.578 根据表12计算结果，生产车间污染物卫生防护距离计算为50m。按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“7.5部分”的规定，最终确定本项目卫生防护距离为生产车间周围50m，距离项目最近敏感点为厂区东北侧70m处的王蔡间村，满足卫生防护距离要求。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水产生；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量为0.32m3/d，96m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。项目废水不会对周围水环境造成不利影响。 防渗旱厕采用混凝土硬化10-15cm，内壁采用防腐材料涂覆，渗透系数均≤10-7cm/s。本项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 3、噪声影响分析 本项目主要噪声源是织布机、整经机、搅拌机、涂布机等生产设备噪声。类比同类企业噪声源强，见表13。 表13 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备台数 单个噪声源强dB 分布位置 噪声防治措施 1 搅拌机 5 85 生产车间 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2 涂布机 6 75 3 织布机 18 80 4 整经机 1 80 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表14。 表14 厂界噪声预测结果 预测点位 与厂界距离(m) 贡献值dB(A) 执行标准dB(A) 厂北界 5 49.4 2类：昼间60，夜间50 厂东界 10 44.4 厂西界 10 44.4 厂南界 15 42.3 由表14看出，本项目通过采用基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在42.3～49.4dB(A)之间，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目东北侧70m处的王蔡间村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4、固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固废主要为废布边以及职工生活垃圾。 生产过程产生的废布边，根据企业提供资料，其产生量为2t/a，收集后外售综合利用，资源化利用。 本项目所用的丙烯酸乳液桶循环使用，乳液定期由生产厂家添加，故没有废弃的丙烯酸乳液桶。 职工生活垃圾按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员10人，则本项目生活垃圾产生量为0.005t/d，年工作时间为300d，则生活垃圾年产生量为1.5t/a。生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、污染物排放总量控制 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为5项：SO2、NOX、VOCs和COD、氨氮。 综上，项目污染物总量控制指标为COD ：0t/a、氨氮：0t/a、SO2 ：0.087t/a、NOx： 0.087t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：1.44t/a。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套低温等离子光氧一体机装置+ 1根15m高排气筒P1 | 满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若去除效率不满足要求，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准 |
|  | 防火布生产线原料搅拌、涂布烘干工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套低温等离子光氧一体机装置+ 1根15m高排气筒P1（同玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序共用1套废气处理装置） |  |
|  | 加热炉 | 烟尘 SO2 NOx | 1根15m高排气筒P1（同玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序共用1根排气筒） | 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1工业炉窑干燥炉窑颗粒物排放标准和表2工业炉窑有害污染物排放限值标准 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废布边 | 收集后外售综合利用 | 资源化利用 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门处理 | 合理化处置 |
| 噪 声 | 主要噪声源源强在75-85dB(A)之间。机械设备均置于封闭的生产车间内，底部采取减振措施，经过距离衰减等。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 附：“三同时”验收一览表 本项目建设总投资150万元，其中环保投资为7万元，环保投资占工程总投资的比例为4.67%。本项目营运期环境保护“三同时”验收内容见表15。 表15 “三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收指标 投资 （万元） 验收标准 废气 玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序非甲烷总烃 集气罩+1套低温等离子光氧一体机装置+ 1根15m高排气筒（同玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序共用1套废气处理装置） 非甲烷总烃： 有组织排放浓度≤60mg/m3 最低去除效率70% 企业边界大气污染物浓度限值 ≤2.0 mg/m3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 ≤4.0 mg/m3 5 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若去除效率不满足要求，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准 防火布生产线原料搅拌、涂布烘干工序非甲烷总烃 1根15m高排气筒（同玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序共用1根排气筒） 加热炉天然气燃烧废气 1根15m高排气筒（同玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序共用1根排气筒） 颗粒物≤50mg/m3 SO2≤400mg/m3 NOx≤400mg/m3 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2相关标准 废水 生活污水 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 不外排 0.5 不外排 固废 废布边 收集后外售综合利用 固废收集及储存设施完备、处置完善 0.5 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单规定 生活垃圾 交当地环卫部门处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治规定 噪声 机械噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2类： 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 合计 7 |

# 结论及建议

一、结论 1、项目概况 廊坊佳凯玻璃纤维制品有限公司位于大城县留各庄镇王蔡间村，厂区中心地理坐标：东经116°25′41.98″，北纬38°35′43.52″，项目东侧为空地，南侧为空地，西侧为村路，北侧为米龙海厂房，距离项目最近的环境敏感点为东北侧70m处的王蔡间村。项目占地2100m2。项目年产600万平方米玻纤墙体布、50万平方米防火布。总投资150万元，其中环保投资7万元，占总投资的4.67%。 2、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年8月31日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改工备字【2018】16号。因此，项目符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县留各庄镇王蔡间村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的地类审查报告（编号：2018215）可知：项目用地为建设用地；同时，大城县留各庄镇村镇规划管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 4、主要环境影响结论 施工期环境影响分析结论： 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 营运期环境影响分析结论： （1）环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为玻纤墙体布生产线涂覆烘干、防火布生产线原料搅拌、涂布烘干工序产生的有机废气以及加热炉天然气燃烧废气。 ①有机废气 玻纤墙体布生产线：在涂覆烘干过程中会挥发有机废气，以非甲烷总烃计。本项目在玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序上方设置集气罩，有机废气经过排气管道通过1套低温等离子光氧一体机装置处理后，由1根15m高排气筒P1排放。 防火布生产线：原料搅拌、涂布烘干工序会挥发少量有机废气，以非甲烷总烃计。本项目在防火布生产线原料搅拌、涂布烘干工序上方设置集气罩，有机废气经过排气管道通过1套低温等离子光氧一体机装置处理后，由1根15m高排气筒P1排放（同玻纤墙体布生产线涂覆烘干工序共用1套废气处理装置）。 经净化后，非甲烷总烃的排放浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值要求；未收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放，厂界浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m3要求，对周围区域无明显影响。 ②加热炉天然气燃烧废气 本项目防火布在加热炉内完成加热复合过程，共1台加热炉；玻纤墙体布在加热炉内完成烘干过程，共2台加热炉。厂内共设3台加热炉，主要能源均为天然气，内设循环风管，工件采用热风循环间接加热方式，热源来自加热炉燃气烟气，烟气循环换热后最终经1根15m排气筒P1排空。 本项目加热炉天然气年消耗量1.6万m3/a。经核算，本项目天然气烟气排放量为218014.67m3，污染物总排放量为烟尘0.005t/a，SO2 0.010t/a，NOx0.029t/a，排放浓度为烟尘19.8mg/m3，SO245.9mg/m3，NOx135.1mg/m3，排放浓度满足河北省地方标准《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准限值标准。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水产生；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。项目废水不会对周围水环境造成不利影响。 （3）噪声影响分析 本项目的噪声主要来自生产设备的运行噪声，噪声值在75-85dB(A)之间，设备均至于车间内，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，预计达到厂界处能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目东北侧70m处的王蔡间村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 （4）固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固废主要为废布边以及职工生活垃圾。 生产过程产生的废布边收集后外售综合利用；职工生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 本项目所用的丙烯酸乳液桶循环使用，乳液定期由生产厂家添加，故没有废弃的丙烯酸乳液桶。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、总量控制结论 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.087t/a、NOx：0.087t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：1.44t/a。 6、项目可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，拟建项目选址可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 7、建议 （1）建议建设单位在施工期间，在强化环境卫生管理的同时，应加强施工人员环境保护方面的教育工作，增强施工人员的环保意识。 （2）为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对拟建工程环境保护工作进行监督和管理。 （3）项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，选用经有关部门认证的环保设备，确保“三同时”，保证污染防治措施在生产过程中处于良好的运行状态。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目平面布置示意图 附件： 附件1 委托书； 附件2 大城县发改局说明； 附件3 留各庄镇村镇规划管理办公室出具的证明； 附件4 土地证明； 附件5 营业执照。 附表： 附件1 建设项目环评审批基础信息表 本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不进行专项评价。

# Text boxes

0.4

0.08

0.32

新鲜水

1.4

用于泼洒地面抑尘，不外排

职工生活用水

1.0

1.0

进入产品

搅拌用水

废气

固废、噪声

固废、噪声

废气

包装入库

涂覆烘干

检验

加热

织造

原料整经

废气

废气

废气、噪声

加热炉

成品

包装

卷切

烘干

涂布

原料搅拌

废气

玻璃纤维布