# 建设项目环境影响报告表

项目名称：年产500件(套)红木家具项目

建设单位（盖章）：大城县林中韵红木家具有限公司

# 编制日期：2018年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500件(套)红木家具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县林中韵红木家具有限公司 |
| 法人代表 | 于杰 | 联 系 人 | 于杰 |
| 通讯地址 | 河北省廊坊市大城县平舒镇八方村 |
| 联系电话 | 13483638567 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 河北省廊坊市大城县平舒镇八方村北930m处 |
| 立项审批 部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字【2018】 169号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 木质家具制造 C2110 |
| 占地面积 （平方米） | 5000 | 绿化面积（平方米）米） |  |
| 总 投 资 (万元) | 210 | 环保投资 （万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 4.76% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2018年10月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 大城县的红木古典家具，传承京作器型和工艺，选用国家标准认可的名贵深色硬木，制作出的红木仿古家具高贵典雅，精致细腻，极具皇家风范，受到海内外红木古典家具爱好者的追捧，具有良好的发展前景。为此，大城县林中韵红木家具有限公司拟投资210万元，租赁大城县富迪食品有限公司厂房5000平方米，购置主要设备63台（套），建设年产500件(套)红木家具项目。 本项目生产工艺、设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订本）》限制和淘汰类，属于政策允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中区域禁（限）批建设项目，符合国家现行产业政策，具有较好的社会和环境效益。本项目的建设符合国家产业政策。大城县发展改革局为本项目出具了项目备案信息，备案编号：大发改工备字【2018】169号。 根据中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）中相关规定及要求，本项目应归为“二十一、家具制造业”类别中 “10、木质家具制造”，需要编写环境影响报告表。受大城县林中韵红木家具有限公司委托，我单位组织有关环评技术人员进行了现场调查和收集资料，并按照相关技术规定编制完成了本项目环境影响报告表。 项目概况 （1）项目名称：年产500件(套)红木家具项目 （2）建设单位：大城县林中韵红木家具有限公司 （3）建设地点及周边关系： 本项目位于大城县平舒镇八方村北930m处，厂区中心点地理位置坐标：东经116°41'27.06"，北纬38°40'22.83"，地理位置图见附图1。项目南侧和东侧为空地，北侧临村沟，村沟北侧为亿阳糖饼厂，西侧为京城板簧有限公司和翔盛保温材料有限公司。距项目最近的敏感点为厂区南侧930m处的八方村，周边关系情况见附图2。 （4）占地面积与性质 本项目租用大城县富迪食品有限公司厂房5000平方米，土地性质属于工业用地，符合土地利用规划，大城县国土资源局为本项目用地出具了土地证（见附件）；本项目符合建设规划，大城县平舒镇规划管理办公室为本项目出具证明（见附件）。 （5）项目投资 本项目总投资210万元，其中环保投资10万元，占总投资4.76%。 （6）本项目建筑面积为5000m2，工程内容见表1。 表1 项目工程内容表 工程类别 工程名称 建设内容 主体工程 1#车间 钢结构，占地面积2000㎡，安装砂轮机、压刨床、平刨床等生产设备 2#车间 钢结构，占地面积2000㎡，安装五碟锯、压刨床、裁板机等生产设备 3#车间 钢结构，占地面积1000㎡，安装砂光机、压刨床、平刨机等生产设备 公用工程 供水 由附近供水管网提供 供电 由附近供电管网提供 供暖 生产用热采用电加热，车间冬季不采暖。 环保工程 废气 1#车间：下料、切割、雕刻、开榫打眼、打磨、抛光等工序废气经集气罩+1#布袋除尘器+15米排气筒P1处理后排放 2#车间：下料、切割、雕刻、开榫打眼、打磨、抛光等工序废气经集气罩+2#布袋除尘器+15米排气筒P2处理后排放 3#车间：下料、切割、雕刻、开榫打眼、打磨、抛光等工序废气经集气罩+3#布袋除尘器+15米排气筒P3处理后排放 噪声 推拉锯、铣床、打眼机等设备噪声 厂房隔声、基础减震 废水 生活污水 泼洒抑尘，不外排 固废 碎木屑、边角料、布袋除尘器收集尘 统一收集，全部外售 生活垃圾 统一收集后送至环卫部门指定地点 （7）主要原辅材料消耗 表2 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别 名称 单位 年耗量 备注 原、辅材料 草花梨木 t/a 400 外购 血檀木 t/a 60 外购 红酸枝木 t/a 50 外购 能源 电 万kW·h/a 10 附近供电管网 水 m³/a 480 附近供水管网 （8）主要生产设备 表3 主要生产设备一览表 序号 设备名 称 型号 单位 数量 1 卧锯 MJ3971 台（套） 1 2 圆锯机 MJ3971 台（套） 3 3 小带锯 MJ345A 台（套） 4 4 五碟锯 -- 台（套） 4 5 大立铣 MX5117B 台（套） 5 6 小立铣 MXS5115A 台（套） 5 7 打眼机 -- 台（套） 6 8 吊拉锯 MJ930 台（套） 1 9 压刨机 MB130A 台（套） 6 10 电脑雕花机 原力R18 台（套） 2 11 方眼机 -- 台（套） 2 12 精密锯 -- 台（套） 2 13 横截锯 -- 台（套） 1 14 磨刀机 MR2560 台（套） 2 15 裁板机 -- 台（套） 1 16 车床 -- 台（套） 1 17 开料锯 -- 台（套） 2 18 直榫开榫机 MD2108R1 台（套） 2 19 榫槽机 MS362 台（套） 2 20 磨光机 MM2015 台（套） 1 21 摇臂锯 MJ930 台（套） 1 22 砂轮机 SISL-150 台（套） 1 23 穿带锯 -- 台（套） 1 24 气泵 -- 台（套） 1 25 平刨机 MB503AL 台（套） 6 合计 台（套） 63 （9）生产规模 年产红木家具制品500（件）套。 （10）公用工程 ①供电 本项目用电由附近供电管网接入，可满足项目用电需求。 ②采暖 本项目生产用热采用电加热，车间冬季不采暖。 ③给排水 给水 本项目生产不用水，用水主要为职工生活用水。厂区无食堂、宿舍。厂区劳动定员40人，工人生活用水需求量按照《河北省用水定额》（DB13/T1161.1-2016），用水量按40L/人·d计，新鲜水用水量为1.6m3/d（480m3/a），项目用水由附近供水管网供给。 排水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。生活污水产生量按用水量的80%计，约为1.28m3/d（384m3/a）。生活污水全部用于厂区泼洒抑尘，不外排 图1 项目水量平衡图 单位：m3/d （9）劳动定员与生产时制 本项目劳动定员40人，全年工作300天，白班10小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目为新建项目，建设区域内不存在与该项目相关的污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 本项目位于大城县平舒镇八方村北930m处，厂区中心点地理位置坐标：东经116°41'27.06"，北纬38°40'22.83"，地理位置图见附图1。项目南侧和东侧为空地，北侧临村沟，村沟北侧为亿阳糖饼厂，西侧为京城板簧有限公司和翔盛保温材料有限公司，距项目最近的敏感点为厂区南边930m处的八方村，周边关系情况见附图2。 2、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 3、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 4、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村北入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 5、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 6、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气：区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、地下水：区域地下水pH值、高锰酸钾盐指数、总硬度、溶解性总固体、氨氮等水质指标，标准指数均小于1，区域地下水水质满足《地下水质量标准(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。 3、声环境：区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。 4、地表水：子牙河各项水质指标均满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。

主要环境保护目标： 本项目位于河北省廊坊市大城县平舒镇八方村北930m处，项目周围无学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等其他环境敏感点，根据工程特性及周边环境关系特征，确定本项目主要环境保护目标如下： 表4 环境保护目标一览表 环境要素 保护对象 方位 距离m 保护级别 大气环境 南赵扶村 N 980 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 八方村 S 930 韩裴庄村 SW 1730 贾庄村 W 1974 噪声 厂界外200m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 地表水 子牙河 《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、地表水执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 环境质量标准见表5。 表5 环境质量标准一览表 类别 项目 标准值 标准来源 环境空气 SO224小时平均 SO21小时平均 PM1024小时均值 NO224小时平均 NO21小时平均 150μg/m3 500μg/m3 150μg/m3 80μg/m3 200mg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 非甲烷总烃1小时平均浓度限值 2.0mg /m³ 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 地下水环境 pH 总硬度（以CaCO3计） 溶解性总固体 高锰酸盐指数 硝酸盐 6.5～8.5 ≤450mg/L ≤1000mg/L ≤3.0mg/L ≤20mg/L 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 地表水环境 pH COD BOD5 高锰酸盐指数 硝酸盐 6.5～8.5 ≤40mg/L ≤10mg/L ≤15mg/L ≤25mg/L 《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 声环境 -- 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准和无组织排放限值要求。 2、声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 3、固体废物处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及环保部发布的修改单的相关规定；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修正)第三章第三节。 污染物排放标准见表6。 表6 污染物排放标准一览表 类别 项目 标准值 标准来源 废气 颗粒物 有组织排放浓度限值120mg/m3 无组织监控浓度限值 1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准和无组织排放限值要求 噪声 等效声级 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 固体 废物 固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及环保部2013年6月8日发布的修改单的相关规定；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修正)第三章第三节 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、“根据河北省环保厅《关于启动并做好“十三五”主要污染物总量控制编制工作的通知》（冀节减办[2016]2号）要求，我省十三五期间总量控制因子为SO2、NOX、COD、NH3-N、总氮和VOCs6种。 2、总量控制原则： (1)外排污染物必须实现达标排放。 (2)对环境影响最小化原则，污染物排放不改变当地环境功能。 3、总量控制建议指标：本项目无生产废水产生，主要为职工的盥洗废水，全部泼洒抑尘处理。 因此，建议项目污染物排放总量内控指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，总氮：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a，VOCs：0t/a，特征污染物颗粒物0.327t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： N—噪声 S—固废 G—废气 工艺流程简介： ①下料：本项目原材料为原木，购进后需要开大料处理。 ②烘干：下料后原料需要进行烘干，采用电加热的方式，烘干温度为50℃，时间约为30-40天。 ③定尺切割：木料烘干后，开料人员需根据家具不同部件的需要将木料锯成合适的尺寸。 ④雕刻、开榫打眼：开料后的木料一部分需要根据设计好的图案手工/机器雕刻花纹，一部分需要进行开榫打眼打线。 ⑤组装：将雕刻和开榫打眼后的木材组装成半成品。 ⑥打磨刮磨：将半成品毛坯的不平粗糙痕迹刮平补眼，再进行打磨，使家具线条流畅、平整光滑、手感舒适。 ⑦打蜡/喷漆：刮磨好的家具根据产品需求进行上漆/打蜡，上漆外协处理。 ⑧包装：上漆/打蜡后的产品包装后即为成品。 主要污染工序 项目主要污染物的产生情况见表7。 表7主要排污节点一览表 类型 序号 排污节点 主要污染物 治理措施 废气 G1 下料、切割、雕刻、开榫打眼、打磨、抛光等工序 颗粒物 集气罩+（1#、2#、3#）布袋除尘器+15m排气筒P1、P2、P3 废水 -- 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 泼洒抑尘，不外排 噪声 N 设备运行 等效连续A声级 基础减震、厂房隔声 固废 S1 碎木屑 收集后外售 S2 边角料 -- 布袋收集尘 -- 职工生活垃圾 统一收集，由环卫部门定期清运

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#车间（有组织） | 颗粒物 | 58.220mg/m3 2.910t/a | 2.911mg/m3 0.131t/a |
|  | 1#车间（无组织） |  | 0.291t/a | 0.291t/a |
|  | 2#车间（有组织） | 颗粒物 | 58.220mg/m3 2.910t/a | 2.911mg/m3 0.131t/a |
|  | 2#车间（无组织） |  | 0.291t/a | 0.291t/a |
|  | 3#车间（有组织） | 颗粒物 | 28.888mg/m3 1.455t/a | 1.444mg/m3 0.065t/a |
|  | 3#车间（无组织） |  | 0.146t/a | 0.146t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （384m3/a） | COD | 300mg/L 0.115t/a | 泼洒地面抑尘，不外排 |
|  |  | BOD5 | 170mg/L 0.065t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L 0.011t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L 0.058t/a |  |
| 固 体 废 物 | 下料、切割、雕刻、开榫打眼、打磨、抛光等工序 | 碎木屑 | 15t/a | 收集后外售 |
|  |  | 边角料 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 送至环卫部门指定地点统一处置 |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于推拉锯、圆盘锯、雕刻机、铣床、磨光机等设备运行时产生噪声，噪声源强约为75-88dB（A），工程选取低噪声设备，所有设备均采用基础减震，并布置在厂房内。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 结合本项目的建设，厂区内进行植树绿化、美化，种植大面积的绿化草坪，项目周围种植花草树木，可以改善周围生态环境。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目利用租赁已建成厂房进行建设，仅为设备安装及调试，施工期较短。项目施工期对环境影响主要为设备安装调试产生的噪声，其影响程度较小且污染影响会随着施工期的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气影响分析 本项目有三个生产车间，每个车间有一条完整的流水线。其中1#车间产红木家具200套，2#车间产红木家具200套，3#车间产红木家具100套。本项目废气主要为下料、切割、开榫打眼、打磨、抛光等工序产生的粉尘废气。 ①1#车间 本项目木料在下料、切割、开榫打眼、打磨、抛光等工序会产生一定量的木质粉尘。查阅相关文献，粉尘产生量约为0.01t/m3原料，木料密度按平均值0.7t/m3计算，1#车间原材料用量为291t/a，则木质粉尘的产生量为2.910t/a（年工作3000h）。 本项目在车间的10个产尘点设置粉尘收集装置，粉尘的有效收集效率为90%，收集的木质粉尘废气经过1#布袋除尘器处理后通过15米高的排气筒P1排放，在设计参数合理的情况下，布袋除尘器对粉尘的处理效率可达95%以上，配套风机的风量为15000m3/h。因此，经处理后的粉尘的排放量为0.131t/a，排放浓度为2.911mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，满足其排放标准。 未被收集的10%的木质粉尘废气通过车间机械排风系统无组织排放，粉尘废气的无组织排放量分别为0.291t/a，无组织排放速率分别为0.097kg/h。 ②2#车间 本项目木料在下料、切割、开榫打眼、打磨、抛光等工序会产生一定量的木质粉尘。查阅相关文献，粉尘产生量约为0.01t/m3原料，木料密度按平均值0.7t/m3计算，2#车间原材料用量为291t/a，则木质粉尘的产生量为2.910t/a（年工作3000h）。 本项目在车间的11个产尘点设置粉尘收集装置，粉尘的有效收集效率为90%，收集的木质粉尘废气经过2#布袋除尘器处理后通过15米高的排气筒P2排放，在设计参数合理的情况下，布袋除尘器对粉尘的处理效率可达95%以上，配套风机的风量为15000m3/h。因此，经处理后的粉尘的排放量为0.131t/a，排放浓度为2.911mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，满足其排放标准。 未被收集的10%的木质粉尘废气通过车间机械排风系统无组织排放，粉尘废气的无组织排放量分别为0.291t/a，无组织排放速率分别为0.097kg/h。 ③3#车间 本项目木料在下料、切割、开榫打眼、打磨、抛光等工序会产生一定量的木质粉尘。查阅相关文献，粉尘产生量约为0.01t/m3原料，木料密度按平均值0.7t/m3计算，3#车间原材料用量为145.5t/a，则木质粉尘的产生量为1.455t/a（年工作3000h）。 本项目在车间的18个产尘点设置粉尘收集装置，粉尘的有效收集效率为90%，收集的木质粉尘废气经过布袋除尘器处理后通过15米高的排气筒P3排放，在设计参数合理的情况下，布袋除尘器对粉尘的处理效率可达95%以上，配套风机的风量为15000m3/h。因此，经处理后的粉尘的排放量为0.065t/a，排放浓度为1.444mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，满足其排放标准。 未被收集的10%的木质粉尘废气通过车间机械排风系统无组织排放，粉尘废气的无组织排放量分别为0.146t/a，无组织排放速率分别为0.049kg/h。 卫生防护距离 根据SCREEN3计算卫生防护距离，见下图。 经计算，得出本项目的卫生防护距离为50m。根据现场调查，距离本项目最近敏感点为南边930m处的八方村，能够满足卫生防护距离要求。且项目卫生防护距离内无供水水源及水源保护区、自然保护区、风景名胜区、医院、学校等环境敏感点，符合相关卫生防护距离要求。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量约为1.28m3/d（384m3/a）。由于水量较小且水质简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排，不会对周围水环境产生明显不利影响。 3、噪声影响分析 该项目噪声主要来源于推拉锯、圆盘锯、雕刻机、铣床、磨光机等设备运行时产生噪声，噪声源强约为75-88dB（A）。生产设备均间断运行，采用低噪音设备且安置在密闭厂房内。经采取基础减震，厂房隔声等治理措施，再经距离衰减后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008) 3类标准要求。本项目噪声不会对周围声环境产生明显不利影响，区域声环境可维持现状。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为碎木屑、边角料、布袋收集尘和生活垃圾，碎木屑、边角料、布袋收集尘产生量约为15t/a，集中收集后外售。本项目劳动定员40 人，其生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，生产天数为300天，则生活垃圾产生量为6t/a。生活垃圾在厂内集中收集后，送往环卫部门制定地点统一处置。 综上所述，该项目经采取有效治理措施后，能做到各项污染物达标排放，不会对周围环境造成明显不利影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#车间 | 颗粒物 | 集气罩+1#布袋除尘器（15000m³/h）+15m排气筒P1 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准和无组织排放限值要求 |
|  | 2#车间 | 颗粒物 | 集气罩+2#布袋除尘器（15000m³/h）+15m排气筒P2 |  |
|  | 3#车间 | 颗粒物 | 集气罩+3#布袋除尘器（15000m³/h）+15m排气筒P3 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 泼洒厂区地面抑尘 | 不外排 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 下料、切割、开榫打眼、打磨、抛光等工序 | 碎木屑 | 收集后外售 | 合理处置 |
|  |  | 边脚料 |  |  |
|  | 除尘工序 | 布袋收集尘 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送至环卫部门指定地点统一处置 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于推拉锯、圆盘锯、雕刻机、铣床、磨光机等设备运行时产生噪声，噪声源强约为75-88dB（A）。工程选取低噪声设备，所有设备均采用基础减震，并布置在厂房内，再经建筑物隔声、距离衰减。噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 合理厂区布局，做好厂区绿化,不仅有利于美化环境，而且有益于净化空气、降低噪声，对改善局部区域生态环境会起到一定积极作用。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 大城县林中韵红木家具有限公司拟投资210万元，租赁大城县富迪食品有限公司厂房5000平方米，建设年产500件(套)红木家具项目。 2、产业政策合理性分析结论 该项目属《国民经济行业分类与代码》（GBT4754－2017）中“木质家具制造”，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）2013（修正）》中淘汰、限制类，属于允许类。不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制类和淘汰类，不违反国家的有关法律、法规和政策的规定，符合国家和地方当前产业政策。大城县发展改革局为本项目出具了项目备案信息，备案编号：大发改工备字【2018】169号。 3、选址可行性分析结论 本项目位于大城县平舒镇八方村北930m处，厂区中心点地理位置坐标：东经116°41'27.06"，北纬38°40'22.83"。地理位置图见附图1。项目南侧和东侧为空地，北侧临村沟，村沟北侧为亿阳糖饼厂，西侧为京城板簧有限公司和翔盛保温材料有限公司，距项目最近的敏感点为厂区南边930m处的八方村，周边关系情况见附图2。项目选址符合建设规划，大城县平舒镇规划管理办公室已为本项目出具证明（见附件）。 4、环境质量现状 （1）空气环境 SO2、NO2、PM10日均值和年均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目所在区域大气环境质量良好。 （2）地下水环境 地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ级标准。 地表水环境 地表水环境质量状况良好符合《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 （4）声环境 项目所在区域声环境质量较好，区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 5、污染物排放情况 （1）废气 本项目废气主要为下料、切割、开榫打眼、打磨、抛光等过程产生的粉尘。1#车间粉尘的有组织排放量为0.131t/a，排放浓度为2.911mg/m³；粉尘无组织排放量为0.291t/a；2#车间粉尘的有组织排放量为0.131t/a，排放浓度为2.911mg/m³；粉尘无组织排放量为0.291t/a；3#车间粉尘的有组织排放量为0.065t/a，排放浓度为1.444mg/m³；粉尘无组织排放量为0.146t/a。 （2）废水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为1.28m3/d（384m3/a），全部泼洒抑尘，不外排。 （3）噪声 本项目噪声源主要是各种生产设备运行时产生的噪声，噪声级在75-88dB（A）。 （4）固体废物 本项目固体废弃物主要为边角料、碎木屑、布袋收集尘和生活垃圾。边角料、碎木屑、布袋收集尘产生量为15t/a，统一收集后外售；生活垃圾的产生量为6t/a,收集后送至环卫部门指定地点合理处置。 6、主要环境影响分析 （1）大气环境影响分析：本项目废气主要为下料、切割、开榫打眼、打磨、抛光过程中产生的颗粒物，3个车间拥有三条完整的生产线，每个车间各配1套环保设备。1#车间颗粒物经集气罩+1#布袋除尘器+15m排气筒P1处理后排放，2#车间颗粒物经集气罩+2#布袋除尘器+15m排气筒P2处理后排放，3#车间颗粒物经集气罩+3#布袋除尘器+15m排气筒P3处理后排放，预计能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准和无组织排放限值要求。不会对周围环境空气产生明显影响。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水，废水主要为职工生活污水，直接泼洒抑尘，不外排，不会对周围水环境造成影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来源于推拉锯、圆盘锯、雕刻机、铣床、磨光机等设备运行时产生噪声，噪声源强约为75-88dB（A）。预计能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准，不会对周围声环境产生明显影响。 （4）固体废物影响分析 本项目固体废弃物主要为边角料、碎木屑、布袋收集尘和生活垃圾。边角料、碎木屑、布袋收集尘统一收集后外售；生活垃圾收集后送至环卫部门指定地点合理处置。 7、污染防治措施的可行性 （1）废气 本项目废气主要为下料、切割、开榫打眼、打磨、抛光过程中产生的颗粒物，在产污设备上方安装集气罩，颗粒物在引风机的作用下经密闭管道吸到布袋除尘器中处理后通过15m排气筒排放。布袋除尘是含尘气体通过布袋滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是过滤式除尘器的一种，布袋除尘器具有以下优点： ①对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%，甚至可达99.9%以上。 ②可以捕集多种干性粉尘，特别是高比电阻粉尘，采用布袋除尘比用电除尘的净化效率高很多。 ③布袋除尘运行稳定可靠，没有腐蚀等问题，操作、维护简单。 由此可见，本项目产生的粉尘采用布袋除尘器净化处理措施可行。 （2）废水 本项目无生产废水产生，废水为职工生活污水，直接泼洒抑尘不外排，治理措施可行。 （3）噪声 项目对噪声源分别采取基础减振、厂房隔声等措施，可使厂界噪声达标排放，措施可行。 （4）固废 本项目对产生的固体废物全部合理处置，不外排，措施可行。 8、环境管理与监测计划 项目建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台帐，设立各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。按照监测计划进行污染源监测和环境质量监测，并及时向社会公开项目信息。 （1）废气监测 颗粒物： ①有组织：布袋除尘器排气筒出口P1、P2、P3。 ②监测项目：颗粒物。 ③监测频率：每一年监测一次。 ④监测方法：按照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的方法进行。 ⑤无组织：厂界下风向浓度最高点设3个监测点，上风向设1个参照点。 ⑥监测项目：颗粒物。 ⑦监测频率：每一年监测一次。 ⑧监测方法：按照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的方法进行。 （2）噪声监测 ①监测点位置：厂界噪声监测点在东、西、南、北厂界各布1个点，共计4个监测点。 ②监测项目：等效A声级。 ③监测频率：投产前对各噪声源进行一次监测登记，以后每一年进行1次；厂界噪声每季度监测1次，每次监测1天，夜间不生产，只昼间测1次。 ④监测方法：参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中规定的方法进行。 鉴于建设单位的实际情况，上述监测工作可委托地方环境监测站或其他有资质的监测单位进行。 9、清洁生产 项目选用同行业普遍采用的生产工艺及生产设备，经采取措施后使各种污染物均能达标排放，符合清洁生产三级即国内基本水平。 10、污染物排放清单及管理要求 表13 污染物排放清单及管理要求 项目 序号 名称 单位 用量 来源 主要 原辅材料 1 草花梨木 t/a 400 外购 2 血檀木 t/a 60 外购 3 红酸枝木 t/a 50 外购 4 电 万 kW·h/a 10 附近供电管网提供 5 水 m³/a 480 附近供水管网提供 类别 项目 污染因子 治理措施 排放浓度 排放量 验收标准 废气 1#车间 颗粒物 集气罩+1#布袋除尘器+15m排气筒P1 2.911mg/m3 0.131t/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准和无组织排放限值要求 2#车间 颗粒物 集气罩+2#布袋除尘器+15m排气筒P2 2.911mg/m3 0.131t/a 3#车间 颗粒物 集气罩+3#布袋除尘器+15m排气筒P3 1.444mg/m3 0.065t/a 废水 生活废水 泼洒抑尘，不外排 噪声 设备运行噪声 基础减振、厂房隔声 《工业企业厂界 环境噪声排放标准》 (GB12348－2008)3类 固体废物 边角料 收集后外售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及环保部2013年6月8日发布的修改单的相关规定 碎木屑 布袋收集尘 生活垃圾 由环卫部门合理处置 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修正)第三章第三节 总量指标 建议项目污染物排放总量内控指标为：：COD：0t/a，氨氮：0t/a，总氮0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a，VOCs：0t/a，特征污染物颗粒物0.327t/a。 11、项目可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，选址可行，项目产生的废水、废气、噪声及固体废物均采取了相应的污染防治措施，各种污染物均可做到达标排放，且对环境影响较小，满足“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单）的要求。因此，在认真落实污染治理设施建设、确保污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 二、建议： （1）认真落实环保措施“三同时”制度，确保生产中环保设施正常运行。 （2）对项目管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识和防火意识。 （3）加强对机械设备日常管理及维修，保养工作，确保各项污染物长期稳定达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置示意图（应反映行政区划、水系、标明纳污口 位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系示意图 附图3 平面布置示意图 附图4 卫生防护距离包络线图 附件1 发改证明 附件2 土地证 附件3 规划证明 附件4 土地租赁协议 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.32

新鲜水

泼洒抑尘

1.6

1.28

日常生活

设计

定尺切割

电烘干

原料

G1、N、S1、S2

G1、N、S1、S2

G1、N、S1、S2

雕

刻

G1、N、S1、S2

打磨

刮磨

抛光上蜡

包

装

人工组装

下

料

成

品

开榫打眼

上漆（外协）

G1、N、S1、S2

G1、N、S1、S2

图2    生产工艺流程及产污节点图