《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500吨捆扎绳项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县小阜村祥景泰尼龙草厂 |
| 法人代表 | 李景坤 | 联 系 人 | 李景坤 |
| 通讯地址 | 大城县大尚屯镇小阜村 |
| 联系电话 | 18632609188 | 传真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县大尚屯镇小阜村 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大成改工备字【2018】271号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 1118.09 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 45 | 其中:环保投资(万元) | 12 | 环保投资占总投资比例 | 26.67% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2018年12月 |
| 工程内容及规模： 项目由来 随着塑料制品在日常生活中国越来越广泛的应用，塑料绳制造业也得到了长足的发展。塑料绳具有断裂拉伸力强，耐弯曲，比重轻，使用方便等优点，已在各领域中广泛应用。为满足市场上对塑料绳制品的需求。本项目生产的捆扎绳属于塑料丝、绳及编织品制造业。 为了公司发展，大城县小阜村祥景泰尼龙草厂拟在大城县大尚屯镇小阜村建设年产500吨捆扎绳项目。本项目的建设具有良好的经济效益和社会效益，并已取得廊坊市大城县发展改革局备案编号：大发改工备字[2018]271号的备案。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业-47、塑料制品制造-其他 ”类别，应编制环境影响报告表。大城县小阜村祥景泰尼龙草厂委托时代盛华科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和收集了有关资料，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表。 项目概况 （1）项目名称：年产500吨捆扎绳项目。 （2）建设单位：大城县小阜村祥景泰尼龙草厂。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点：大城县大尚屯镇小阜村。 （5）产品方案：年产500吨捆扎绳，本项目产品方案一览表见表1。 表1 工程产品方案一览表 序号 产品种类 产量（吨） 1 捆扎绳 500 （6）建设内容：本项目占地1118.09m2，建筑面积500m2。项目利用原有厂房等建筑物，公用工程为供水、供电等。主要建构筑物见表2，项目组成见表3。 表2 项目主要建构筑物一览表 序号 项目名称 建筑面积(m2) 数量 结构形式 备注 依托关系 1 生产车间 100 1间 钢结构 高度5.5m 用于生产 利用原有 2 库房 110 1间 原材料储存、边角料、粉碎机 利用原有 3 原料库 100 1间 存储原材料 利用原有 3 成品库 102 1间 砖混 存储产品 利用原有 4 库房 60 2间 砖混 存储原材料 利用原有 5 办公室 28 1间 砖混 办公 利用原有 / 合计 500 / / / 表3 项目组成一览表 项目 主要设施 工 程 内 容 主体 工程 生产车间 主要用于产品生产 仓库 主要用于原材料储存 原料库 主要用于原材料储存 成品库 主要用于产品储存 公用 工程 办公室 办公 供水 村里管网 供电 本地电网 采暖 本项目利用电暖气取暖 环保 工程 废气 有组织 挤出、拉丝工序 废气 集气罩 等离子光氧净化器 一根15m高排气筒（P1）排放 粉碎工序废气 集气罩 布袋除尘器 一根15m高排气筒（P2）排放 无组织 挤出、拉丝工序 废气 车间通风 粉碎工序废气 车间通风 废水 冷却循环水 循环水池1座，1.5m×4m×1.5m，循环利用不外排 职工生活污水 排入旱厕，定期清掏，不外排 固废 一般固废 废边角料及不合格品收集后粉碎回用于生产 噪声 采用低噪设备、厂房隔声、基础减振 （6）产品及规模：项目建成后年产500吨捆扎绳项目。 （7）工作制度及定员：本项目建成后劳动定员10人，全年工作300天，实行一班制，每天工作8小时。 （8）工程投资：项目总投资45万元，其中环保投资12万元，占总投资的26.67％。 （9）主要原材料用量及能源消耗见表4。 表4 主要原材料用量及能源消耗 序号 名称 年用量 备注 1 聚丙烯 550吨 外购，袋装 2 水 84m3/a 本地自来水管网 3 电 3万kW·h/a 本地电网 原辅材料成分及特性分析： 聚丙烯PP：比重：0.9~0.91g/m3；成型收缩率：1.0~2.5%，成型温度：160~220℃,；分解温度可达300℃。密度小，强度刚度，硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨易老化。 （10）主要生产设备、设施见表5。 表5 主要生产设备、设施一览表 序号 设备名称 规格 数量（台/套） 1 搅拌机 / 2 2 捆扎绳机组 / 2 3 缠盘机 / 30 4 粉碎机 / 1 5 脉冲布袋除尘器 / 1 6 等离子光氧净化器 / 1 给排水 本项目生产过程中用水环节主要为冷却循环水补水和职工生活用水，取自当地管网，能够满足本项目用水需求。 本项目拉丝工序后产品需要冷却，循环冷却水用量为0.1m3/d（30m3/a），年需消耗新鲜水量为30m3，冷却水循环利用，不外排，冷却循环水池规格为1.5m×4m×1.5m。 项目职工多数为附近村上居民，项目建成后不设食堂、宿舍、浴室，厕所为旱厕。生活用水主要为盥洗及饮用水，用水量为0.18m3/d（54m3/a），污水产生量0.144m3/d（43.2m3/a），生活污水进入旱厕后定期清掏，作为农肥，不外排。 项目水量平衡图见图1。 图1 水量平衡图 （m3/a） （12）供暖：本项目利用电暖气取暖。 （13）供电：本项目用电由当地电网提供，年用量为3万kW·h/a。 （14）项目地理位置、平面布置与周边关系： 地理位置：大城县大尚屯镇小阜村西北侧，中心坐标为北纬38°44'37.51"，东经116°32'42.75"。 平面布置：项目利用原有厂房，大门位于厂区南部，办公室、成品库位于厂区南侧靠近大门，生产车间、仓库（1号）、原料库位于厂区北侧，库房（2号、3号）位于厂区东西两侧。 周边关系：本项目北侧为坑地，东侧为闲置厂房、西侧均为空地，南侧为乡村道路，隔路为养殖场。项目厂界最近敏感点为东南侧90m小阜村，生产车间距东南侧小阜村110m。项目地理位置见附图1，项目平面布置及周边关系图见附图2，项目周边敏感点分布情况图见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，厂房建成于2015年，一直闲置停用。现利用已建闲置厂房，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地质地貌、气候、水文、土壤等）： 1地形地貌 大城县位于河北省的东中部、廊坊市的南部。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安相连接。全县东西宽36.1km，南北长43.8km，总面积903.7km2，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间，海拔标高为3.6～10m。大城县县城东距青县12.8km，西北距文安县10km，西南距河间县24km，西距任丘市19.7km，东北距静海县38km。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 本项目位于河北省大城县大尚屯镇小阜村，中心坐标为北纬38°44'37.51"，东经116°32'42.75"。项目所在厂区项目所在北侧为公路，南侧为空地，西侧为空地，东侧为空地。距本项目最近的敏感点为东南侧90m小阜村。项目厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。 2气候气象 项目所在地大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温－23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5％，历年平均风速2.3米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64％，全年无霜188田，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 3水文地质 其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000∶1，海拔高度为3.6－10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 4 地表水 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、藏屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 5 土壤 本区原生植被已不存在，现主要是人工植被。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 根据2018年7月21日~7月27日“廊坊市空气质量自动发布系统”公布的廊坊市大城县环境空气质量实时监测数据评价项目区域环境空气质量状况，具体情况见表6。 表6 环境空气质量情况表 污染物名称 监测时间 监测项目 标准值 浓度范围 SO2 2018年6月21日~5月27日 1小时均值 392μg/m3 26~76μg/m3 CO 1小时均值 10mg/m3 0.461~2.317mg/m3 NO2 1小时均值 200μg/m3 12~67μg/m3 O3 1小时均值 200μg/m3 18~89μg/m3 8小时均值 160μg/m3 17~130μg/m3 PM10 24小时均值 150μg/m3 79~140μg/m3 PM2.5 24小时均值 75μg/m3 16~66μg/m3 由表6可知，项目所在区域大气污染物浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值要求。 2、声环境 本项目按《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，其中项目所在厂区东、南、西、北厂界执行2类区标准。本项目所在地声环境质量可满足相应标准限值的要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于河北省大城县大尚屯镇小阜村，项目周围无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护区域。项目环境保护目标见表7。 表7 项目环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距保护目标的距离（m） 功能 保护级别及要求 环境 空气 程子村 NW 厂界 190 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 小阜村 SE 厂界 90 小阜村 SE 生产车间 110 声环境 区域声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB 13/ 1577—2012）表1中二级标准： 表8 环境空气质量标准 污染物名称 标 准 值 单位 SO2 24小时平均 150 ug/m3 1小时平均 392 PM10 24小时平均 150 NO2 24小时平均 80 1小时平均 200 PM2.5 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。东、南、西、北厂界执行2类区标准，昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气：有机废气有组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中有机化工业：非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3的要求，最低去除效率90%的要求； 有机废气无组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2中其他行业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3的要求。当去除效率达不到相应的规定时，需满足表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求。 粉碎工序产生的颗粒物有组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中颗粒物最高允许排放浓度限值120mg/m3要求；无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3要求。 （2）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （3）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中相关规定。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目冬季采用空调取暖，无生产及生活废水排放，因此不涉及SO2、NOX、COD和氨氮的排放，本项目颗粒物排放量为0.0045t/a，非甲烷总烃排放量为0.0086t/a。 根据环发[2014]197号关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知中的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。 本项目建成后建议总量控制指标为：：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、氨氮 0t/a、颗粒物0.024t/a、非甲烷总烃0.72t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目年产捆扎绳 500吨，捆扎绳生产工艺包括搅拌工序、挤出工序、冷却工序、牵引、拉伸工序、分切工序、缠盘工序。主要工艺流程如下： 本项目捆扎绳工艺流程简述如下： 捆扎绳生产工艺如下： 搅拌：外购的聚丙烯颗粒人工倒入搅拌机加料口，经搅拌机混合均匀，聚丙烯为粒径 2-2.8mm 的颗粒，搅拌为低速搅拌，故搅拌工序不产生粉尘。 挤出：将搅拌后的原料通过管道输送至捆扎绳机组料斗，捆扎绳机组采用电加热，经 180-200℃的外部加热和螺杆与机筒的互相剪切下，物料被定量、定压挤出。 （3）牵引、拉伸：将冷却成型的坯膜在温度较高的捆扎绳机组烫板表面被高倍拉伸直至形成拉丝。 （4）分切：经冷却后坯膜被捆扎绳机组配套刀片由宽条切割成坯丝。 （5）缠盘机：捆扎绳定型后经缠盘机进行收丝成卷。 （6）粉碎：挤出、分切工序产生的废边角料经粉碎机破碎后作为原料回用于搅拌工序。 捆扎绳生产工艺流程及排污节点图如下： 图2 捆扎绳工艺流程及排污节点图

表9 建设项目排污节点及治理措施一览表 类别 污染源 主要污染因子 产生 特征 排放去向 治理措施 废 气 挤出、牵引、拉伸工序 非甲烷总烃 间断 排入 空气 等离子光氧净化器 一根15m高排气筒（P1）排放 粉碎工序 颗粒物 间断 脉冲布袋除尘器 一根15m高排气筒（P2）排放 生产车间 非甲烷总烃 间断 车间通风 仓库 颗粒物 间断 车间通风 废水 冷却水 SS 间断 不外排 排入冷却循环水池， 循环利用 职工生活污水 COD、SS等 间断 排入旱厕，定期清掏 噪声 搅拌机 噪声 间断 排入 环境 生产设备均布置在封闭车间和室内，车间为彩钢结构，仓库为砖混结构，设备基础安装减震垫 捆扎绳 机组 噪声 间断 缠盘机 噪声 间断 粉碎机 噪声 间断 风机 噪声 间断 固体废物 一般固废 生产过程 不合格产品 间断 不外排 集中收集，粉碎后用作原料回用于搅拌工序 边角料 间断 除尘灰 间断 集中收集，回用于生产 职工生活 生活垃圾 间断 袋装化，集中收集送环卫部门指定地点，统一处理

主要污染工序： （1）废气：本项目挤出工序和牵引、拉伸工序产生的非甲烷总烃。 （2）废水：项目冷却水循环利用不外排，废水主要为职工生活污水。 （3）噪声：主要为搅拌机、捆扎机组、缠盘机、粉碎机等设备运行时产生的噪声，源强70～85dB(A)。 （4）固废：主要为生产过程产生的不合格产品、边角料、除尘灰及职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出、牵引、拉伸工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 20mg/m³，0.19t/a | 0.96mg/m3，0.0086t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.019t/a | 0.019t/a |
|  | 粉碎工序 | 粉尘 | 有组织 | 250mg/m³，0.05t/a | 22.5mg/m³，0.0045t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.005t/a | 0.005t/a |
| 水 污 染 物 | 冷却水 | SS | 30m3/a | 0m3/a |
|  | 生活污水 | COD、SS等 | 30m³/a | 排入旱厕，定期清掏，作为农肥，不外排 |
| 固 体 废 物 | 一般 固废 | 生产过程 | 不合格产品 | 50t/a | 集中收集，经粉碎后作为原料回用于搅拌工序 |
|  |  |  | 边角料 |  |  |
|  |  |  | 除尘灰 | 0.045t/a | 集中收集，回用于生产 |
|  |  | 职工 生活 | 生活垃圾 | 1.26t/a | 袋装化，集中收集送环卫部门指定地点，统一处理 |
| 噪声 | 设备运行产生的噪声，其源强为70-85 dB(A) |
| 其它 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目为新建项目，利用现有已建厂房，无土建施工，对生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目利用现有闲置厂房作为生产场所，无土建施工，只是生产设备的安装与调试，施工期产生的影响主要是生产设备调试噪声，由于生产设备均位于封闭厂房内，且调试时间较短，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气污染源主要为挤出工序、牵引、拉伸工序产生的非甲烷总烃和粉碎粉尘。 （1）有组织排放 ①挤出、牵引、拉伸产生的非甲烷总烃 该项目原料聚丙烯PP经电加热到180-200℃左右，低于原料的热分解温度，因此此过程中无裂解有害废气产生，但由于加热，仍有游离少量己二酸、丙烯酸单体（以非甲烷总烃计）挥发出来。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）的资料显示，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放量为原料的0.035%，则本项目非甲烷总烃的产生量为0.19t/a，产生速率为0.1kg/h，年工作1800h。 挤出工序和牵引、拉伸工序处分别设置集气罩，集气罩的集气效率为90%，废气通过管道引入一套等离子光氧净化器进行处理后用一根15m高排气筒（P1）排放，等离子光氧净化器风量为5000m3/h，年工作时间1800小时，去除效率为95%。非甲烷总烃排放量为0.0086t/a，排放速率为0.0048kg/h，排放浓度为0.96mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中有机化工业：非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3的要求，最低去除效率90%的要求。 ②粉碎粉尘 挤出工序、分切工序会产生边角料及不合格产品，产生量为50t/a，类比同类行业，粉尘产生量约为粉碎品的0.1%，则粉尘产生量为0.05t/a，年粉碎时间为100小时，粉尘产生速率为0.5kg/h，经集尘罩收集后由布袋除尘器处理后用1根15米高排气筒（P2）排放。配套风机的风量为2000m3/h，集气罩收集率以90%计，布袋除尘器对粉尘去除效率以90%计，则颗粒物排放量为0.0045t/a，粉尘排放速率为0.045kg/h，排放浓度为22.5mg/m3。有组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求：颗粒物：排放浓度120mg/m3，排放速率为3.5kg/h（15m高排气筒）。 （2）无组织排放 ①挤出、牵引、拉伸产生的非甲烷总烃 集气罩的收集效率按90%计算，未被收集及未被处理的非甲烷总烃在生产车间以无组织形式在车间内排放，则未被收集的废气的排放量0.019t/a，年工作时间1800h，排放速率为0.01kg/h，故本次以生产车间作为一个整体面源，采用“Screen3System中的面源模式”预测，厂界处非甲烷总烃浓度为0.01001mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2中其他行业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3的要求。当去除效率达不到相应的规定时，需满足表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求。 ②粉碎粉尘 未收集的10%颗粒物无组织排放，排放量为0.005t/a。年粉碎时间为100小时，排放速率为0.05kg/h，无组织排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求：颗粒物：周界外最高允许浓度1.0mg/m3。故本次以粉碎机所在的仓库作为一个整体面源，采用“Screen3System中的面源模式”预测，厂界处颗粒物浓度为0.04992mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求：颗粒物：周界外最高允许浓度1.0mg/m3。 （5）大气防护距离和卫生防护距离 ①大气防护距离的确定 挤出工序和牵引、拉伸工序未被收集的废气呈无组织排放，属于面源污染。采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）推荐的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为大气环境防护区域。面源参数见表10。 表10 大气环境防护距离计算结果 污染源 预测因子 面源有效高度(m) 面源长度（m） 面源 宽度 （m） 排放源强 (kg/h) 评价标准 (mg/m3) 预测结果 挤出工序和牵引、拉伸工序 非甲烷总烃 6 10 10 0.01 2.0 无超标点 粉碎工序 颗粒物 6 11 10 0.05 1.0 无超标点 经计算，无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），按下式计算本项目的卫生防护距离： 式中：Cm— 标准浓度限值（mg/m3）； L — 工业企业所需卫生防护距离（m）； r — 有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A，B，C，D— 计算系数，可查表求得； Qc— 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 其参数选取及计算结果见表11。 表11 参数选择及计算结果 预测因子 排放源面积(m2) 近五年 平均风 速(m/s) 污染物排 放速率(kg/h) 评价标准 (mg/m3) 排放同种有害气体排气筒 预测结果 (m) 非甲烷总烃 生产车间 100 2.3 0.01 2.0 有 0.804 颗粒物 粉碎（仓库内） 110 2.3 0.05 1.0 有 10.627 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201－91)的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此，确定本项目卫生防护距离为100m。本项目厂界距最近的敏感点为东南侧90m小阜村，本项目无组织排放源所在生产单元距东南侧小阜村最近距离为110m。满足大气防护距离要求。 2、水环境影响分析 本项目拉丝工序循环冷却水用量为0.1m3/d（30m3/a），年需消耗新鲜水量为30m3，冷却水循环利用，不外排，冷却循环水池规格为1.5m×4m×1.5m。 项目职工多数为附近村上居民，项目建成后不设食堂、宿舍、浴室，厕所为旱厕。生活用水主要为盥洗及饮用水，用水量为0.18m3/d（54m3/a），污水产生量0.144m3/d（43.2m3/a），生活污水进入旱厕后定期清掏，作为农肥，不外排。 为了防止旱厕对地下水造成污染，环评要求采取以下措施： 旱厕粪池采用抗渗混凝土浇筑，达到渗透系数≤1×10-7cm/s。 采取上述措施后，项目不会对地下水环境产生影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声，源强为70-85dB(A)。 本项目将生产设备布置在砖混和彩钢板结构车间内，设备基础加装减震垫。采取上述措施后，可综合降噪20dB(A)左右。项目噪声源强及污染防治措施治理效果见表12。 表12 噪声源及治理措施一览表 噪声源 数量 （台） 单台设备源强/dB(A) 位置 治理措施 降噪效果 搅拌机 2 75 生产车间 钢结构生产车间内，设置减震基础 综合降噪20dB(A) 捆扎绳机组 2 75 缠盘机 30 70 粉碎机 1 85 仓库 风机 1 85 表13生产车间距各厂界距离一览表 单位：m 产噪区 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 生产车间 1 23 17 14 仓库 1 28 1 1 ⑴预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1－(TL+6) 式中：LP1—靠近开口（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； LP2—靠近开口（或窗户）处室外某倍频带声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 LP2i(T)= LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 LW=LP2(T)+10lgs ②声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti— i 声源在T 时段内的运行时间，s； N—室外声源个数；M—等效室外声源个数。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： ⑵预测结果 本次预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。各厂界噪声预测结果见下表14。 表14 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 贡献值(昼间) 标准值(昼间) 标准值(夜间) 达标情况 东厂界 48.5 60 50 达标 南厂界 37.7 60 50 达标 西厂界 41.0 60 50 达标 北厂界 42.3 70 55 达标 由上表分析可知，再经过距离衰减，东、南、西、北厂界的噪声贡献值为41-48.5dB(A)，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目最近敏感点为东南侧90m小阜村，经距离衰减后本项目对其声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为生产过程产生的不合格产品、边角料、除尘灰及职工生活垃圾。 项目生产过程产生的不合格产品、边角料产生量为50t/a，集中收集，经粉碎后作为原料回用于生产；除尘灰产生量为0.045t/a，集中收集回用于生产；项目职工日常生活垃圾产生量为1.2t/a，实行袋装化，集中收集送至当地环卫部门指定地点统一处理。 5、总量控制影响分析 本项目冬季采用空调取暖，无生产及生活废水排放，因此不涉及SO2、NOX、COD和氨氮的排放，本项目颗粒物排放量为0.0045t/a，非甲烷总烃排放量为0.0086t/a。 根据环发[2014]197号关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知中的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算依据如下： ⑴挤出、牵引、拉伸工序 ①计算依据 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中有机化工业：非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3的要求。 ②计算过程 本项目废气量为9000000m3/a； 非甲烷总烃总量控制指标=80×9000000÷109=0.72/a； ⑵粉碎工序 ①计算依据 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求：颗粒物：排放浓度120mg/m3。 ②计算过程 本项目废气量为200000m3/a； 颗粒物总量控制指标=120×200000÷109=0.024t/a； 因此本项目建议总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、氨氮 0t/a、颗粒物0.024t/a、非甲烷总烃0.72t/a。 6.环境管理 （1）机构设置 根据有关环境管理和环境监测的规定，厂区应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 （2）主要职责 a、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其先关法律法规，建立污染控制管理档案。 b、掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 c、定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 d、制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 e、推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 f、监督项目环保设施的安装调试工作。 g、搞好场区绿化工作。 7、环境监测 根据本建设项目性质与实际情况，建议由当地环境监测部门承担本项目废气、噪声的常规监测，固废的日常分析记录由建设单位负责。监测计划见表15。 表15 环境监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 监测频次 废气 排气筒排放口 颗粒物、非甲烷总烃 1次/年 车间内无组织 颗粒物、非甲烷总烃 1次/年 噪声 东、南、西、北厂界外1m处 昼间连续等效A声级 1次/季度 废水 / / / 固废 / / / （1）排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 a、排污口的设置 废气：全厂设置废气排放口2个。 废水：全厂无生产废水排放。 固废：固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌。 b、排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将固废的种类、数量、处置去向等情况记录于档案。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出、牵引、拉伸工序 | 颗粒物 | 等离子光氧净化器 | 一根15m高排气筒（P1）排放 | 排放达标 |
|  | 粉碎工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 一根15m高排气筒（P2）排放 | 排放达标 |
|  | 挤出、牵引、拉伸工序 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | 达标排放 |
|  | 粉碎工序 | 颗粒物 | 车间通风 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 冷却水 | SS | 循环水池1座，1.5m×4m×1.5m，循环利用 | 不外排 |
|  | 职工食堂废水、生活污水 | COD、SS等 | 排入旱厕，定期清掏，作为农肥 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 不合格产品 | 集中收集，经粉碎机粉碎后作为原料回用于搅拌工序 | 不外排 |
|  |  | 边角料 |  |  |
|  |  | 除尘灰 | 集中收集，回用于生产 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 袋装化，集中收集送环卫部门指定地点，统一处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备均布置在封闭车间和室内，车间为彩钢结构，仓库为砖混结构，设备加装减震基础，采取措施后，各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期治理效果(不够时可附另页)： 本项目利用原有厂房，仅为设备安装，生态环境影响不大。 |

表16 环保设施“三同时”验收一览表 项目 治理措施 治理对象 数量 处理能力 验收标准 投资 万元 废 气 挤出、牵引 、拉伸工序 设置集气罩，废气通过管道引入一套等离子光氧净化器 一根15m高排气筒（P1）排放 非甲烷 总烃 1套 5000m3/h套 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中有机化工业：非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3的要求，最低去除效率90% 6 粉碎工序 设置集气罩，通过管道连接引入布袋除尘器 一根15m高排气筒（P2）排放 颗粒物 1套 2000m3/h套 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求：颗粒物：排放浓度120mg/m3，排放速率为3.5kg/h（15m高排气筒） 3.5 挤出、牵引 、拉伸工序 无组织排放 非甲烷 总烃 / / 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他行业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3的要求； / 粉碎 无组织排放 颗粒物 / / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求：颗粒物：周界外最高允许浓度1.0mg/m3。 / 废 水 冷却水 循环水池1座，1.5m×4m×1.5m，循环利用 不外排 1 生活污水 进入旱厕后定期清掏，作为农肥 不外排 / 噪声 各产噪设备均置于封闭车间和室内，车间为彩钢结构，仓库为砖混结构，设备底部加装减震基础。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 1

续表16 环保设施“三同时”验收一览表 项目 治理措施 治理对象 数量 处理能力 验收标准 投资 万元 固废 生产过程 集中收集经粉碎机粉碎后作为原料回用于生产 不合格产品 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 / 边角料 集中收集，回用于生产 除尘灰 职工生活 袋装化，集中收集送环卫部门指定地点，统一处理 生活垃圾 防渗措施 旱厕粪池采用抗渗混凝土浇筑，达到渗透系数≤1×10-7cm/s。 0.5 合计 占总投资的26.67％ 12

结论与建议

1、结论 1.1、 产业政策的符合性及项目选址合理性 大城县小阜村祥景泰尼龙草厂投资45万元建设年产500吨捆扎绳项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中限制类、淘汰类工艺技术和产品名录之列，属允许类项目；并且不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制和淘汰类项目。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 本项目位于大城县大尚屯镇小阜村，根据大城县国土资源局出具的地类审查报告可知，该项目用地全部为建设用地，符合用地性质，根据大城县大尚屯镇规划管理办公室出具证明可知，该项目建设符合城镇总体规划；项目周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护区域。本项目厂界距最近的敏感点为东南侧90m小阜村，本项目无组织排放源所在生产单元距东南侧小阜村最近距离为110m。满足防护距离要求。因此，项目选址合理。 1.2、营运期环境治理措施及影响分析结论 ⑴有组织排放废气 ①挤出、牵引、拉伸产生的非甲烷总烃 该项目原料聚丙烯PP经电加热到180-200℃左右，低于原料的热分解温度，因此此过程中无裂解有害废气产生，但由于加热，仍有游离少量己二酸、丙烯酸单体（以非甲烷总烃计）挥发出来。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）的资料显示，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放量为原料的0.035%，则本项目非甲烷总烃的产生量为0.19t/a，产生速率为0.1kg/h，年工作1800h。 挤出工序和牵引、拉伸工序处分别设置集气罩，集气罩的集气效率为90%，废气通过管道引入一套等离子光氧净化器进行处理后用一根15m高排气筒（P1）排放，等离子光氧净化器风量为5000m3/h，年工作时间1800小时，去除效率为95%。非甲烷总烃排放量为0.0086t/a，排放速率为0.0048kg/h，排放浓度为0.96mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中有机化工业：非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3的要求，最低去除效率90%的要求。 ②粉碎粉尘 挤出工序、分切工序会产生边角料及不合格产品，产生量为50t/a，类比同类行业，粉尘产生量约为粉碎品的0.1%，则粉尘产生量为0.05t/a，年粉碎时间为100小时，粉尘产生速率为0.5kg/h，经集尘罩收集后由布袋除尘器处理后用1根15米高排气筒（P2）排放。配套风机的风量为2000m3/h，集气罩收集率以90%计，布袋除尘器对粉尘去除效率以90%计，则颗粒物排放量为0.0045t/a，粉尘排放速率为0.045kg/h，排放浓度为22.5mg/m3。有组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求：颗粒物：排放浓度120mg/m3，排放速率为3.5kg/h（15m高排气筒）。 （2）无组织排放 ①挤出、牵引、拉伸产生的非甲烷总烃 集气罩的收集效率按90%计算，未被收集及未被处理的非甲烷总烃在生产车间以无组织形式在车间内排放，则未被收集的废气的排放量0.019t/a，年工作时间1800h，排放速率为0.01kg/h，故本次以生产车间作为一个整体面源，采用“Screen3System中的面源模式”预测，厂界处非甲烷总烃浓度为0.01001mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2中其他行业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3的要求。当去除效率达不到相应的规定时，需满足表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求。 ②粉碎粉尘 未收集的10%颗粒物无组织排放，排放量为0.005t/a。年粉碎时间为100小时，排放速率为0.05kg/h，无组织排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求：颗粒物：周界外最高允许浓度1.0mg/m3。故本次以粉碎机所在的仓库作为一个整体面源，采用“Screen3System中的面源模式”预测，厂界处颗粒物浓度为0.04992mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求：颗粒物：周界外最高允许浓度1.0mg/m3。 措施可行。 ⑵废水： 本项目拉丝工序循环冷却水用量为0.1m3/d（30m3/a），年需消耗新鲜水量为30m3，冷却水循环利用，不外排，冷却循环水池规格为1.5m×4m×1.5m。 项目职工多数为附近村上居民，项目建成后不设食堂、宿舍、浴室，厕所为旱厕。生活用水主要为盥洗及饮用水，用水量为0.18m3/d（54m3/a），污水产生量0.144m3/d（43.2m3/a），食堂废水、生活污水进入旱厕后定期清掏，作为农肥，不外排。 措施可行。 ⑶噪声：各产噪设备置于封闭生产车间内，生产车间为砖混和彩钢结构，设备底部加装减震基础，采取各项措施后，再经过距离衰减，各厂界外1m处噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 措施可行。 ⑷固废： 项目生产过程产生的不合格产品、边角料，集中收集，经粉碎后作为原料回用于搅拌工序；除尘灰，集中收集回用于生产；项目职工日常生活垃圾，实行袋装化，集中收集送至当地环卫部门指定地点统一处理。 固废均得到妥善处置，措施可行。 1.3、 总量控制结论 本项目冬季采用空调取暖，无生产及生活废水排放，因此不涉及SO2、NOX、COD和氨氮的排放，本项目颗粒物排放量为0.0045t/a，非甲烷总烃排放量为0.0086t/a。 根据环发[2014]197号关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知中的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。 本项目建成后建议总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、氨氮 0t/a、颗粒物0.024t/a、非甲烷总烃0.72t/a。 综合结论： 综上所述，大城县小阜村祥景泰尼龙草厂投资45万元建设年产500吨捆扎绳项目，符合国家产业政策且选址合理，采取污染防治措施后，污染物可达标排放，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”，从环境保护角度分析，项目建设可行。 2、建议 ⑴严格遵守国家和地方环保政策、法律、法规的要求。 ⑵加强环境管理，保证污染治理设施正常运行，确保各项污染物稳定达标排放。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系系图 附图3 项目平面布置图 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价 技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

新鲜水

生活用水

排入旱厕，定期清掏

10.8

54

43.2

冷却水

84

30

30

1500

冷却

挤出

原料

成品

缠盘

分切

噪声

废气、噪声、固废

噪声、固废

噪声

牵引、拉伸

废气、噪声

冷却水循环利用

粉碎

边角料

不合格产品

废气、噪声、固废

搅拌