# 建设项目环境影响报告表

项目名称：  年产20万套机动车塑料配件项目

建设单位（盖章）： 廊坊市振兴机动车配件有限公司

# 编制日期：2018年9月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万套机动车塑料配件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊市振兴机动车配件有限公司 |
| 法人代表 | 徐景升 | 联系人 | 徐长征 |
| 通信地址 | 河北省廊坊市大城县邵庄村村北 |
| 联系电话 | 13930635591 | 传真 |  | 邮政编码 | 065901 |
| 建设地点 | 河北省廊坊市大城县邵庄村村北 |
| 立项审批 部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | -- |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建√技改□ | 行业类别 及代码 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 630 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中环保投资(万元) | 10 | 环保投资占 总投资比例 | 10% |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产 日期 | -- |
| 1、项目由来 廊坊市振兴机动车配件限公司位于大城县大尚屯镇邵庄村北侧，法定代表人徐景升，该企业成立于1997年，于2009年6月办理环保手续并由大城县环境保护局验收。当前企业利用原有建筑物，包括车间、库房及其他附属设施，新增主要设备18台（套），建设年产20万套机动车塑料配件项目。该项目已经建设完成，由于建设内容与原环保手续有较大变动，属于批建不符项目，大城县环境保护局责令其立即停止生产，补办环评手续。 本项目产品、工艺、设备生产均未被列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中限制和淘汰类，属允许类；不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》和《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中区域禁（限）批建设项目。本项目符合国家现行产业政策，具有较好的经济效益，社会效益。大城县发展改革局已为本项目出具了项目情况说明（详见附件）。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施）中有关规定及要求，本项目应归为“十八、橡胶和塑料制品业”类别中第47项“塑料制品制造”，需编制环境影响报告表，廊坊市振兴机动车配件有限公司委托我单位承担该项目的环境影响报告表的编制工作，我单位接受委托后，在现场踏勘和资料收集的基础上编制完成了本报告表，上报大城县环境保护局审批，作为项目建设管理的依据。 2、原有工程概况 （1）建设地点 原有项目位于大城县大尚屯镇邵庄村北，厂区中心地理位置坐标为东经：116°24'11.62"，北纬：38°42'31.44"。项目东侧为道路，西侧为配件组装厂，南侧为塑料件厂，北侧为道路。项目最近敏感点为厂区南侧420m处的邵庄村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 （2）原辅材料消耗 原有项目原材料及用量为：聚丙烯颗粒50吨。 建设内容及概况 原有项目占地面积630m²，建筑面积500m²，主要生产设备为粉碎机1台、注塑机1台，实际年产汽车配件10万套，摩托车配件10万套。 表1 原有工程生产设备一览表 序号 设施名称 数量（台/套） 1 粉碎机 1 2 注塑机 1 总计 2 3、本项目工程概况 本次扩建项目主要是在现有厂房内新增18台/套生产及辅助设备，建设年产20万套机动车塑料配件项目。 （1）地理位置和周边关系 本项目位于大城县大尚屯镇邵庄村，厂区中心地理位置坐标为东经：116°24'11.62"，北纬：38°42'31.44"。项目东侧为道路，西侧为配件组装厂，北侧为道路，南侧为塑料件厂。项目最近敏感点为厂区南侧约420m处邵庄村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 （2）占地面积及平面布置 项目占地面积630m²，企业占地属于建设用地，用地符合邵庄村总体规划。厂区平面布置：本项目大门位于厂区东侧，厂区北侧为生产车间和仓库，南侧为办公室。 （3）项目投资和建设投资： 项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资10%。 （4）建设内容 项目占地630m²，总建筑面积500m²，主要建筑物包括生产车间、办公室、库房等，工程内容见表2。 表2 项目工程组成表 工程类别 工程名称 建设内容 主体工程 生产车间 占地面积200m² 辅助工程 仓库 占地面积100m² 办公生活区 占地面积200m² 公用工程 供水 当地供水管网 供电 当地电网 供暖 项目办公区冬季采暖和夏季制冷采用空调提供，生产车间不设取暖设备，生产设备采用电加热。 环保工程 废气处理 注塑工序有机废气经集气罩收集+光氧等离子一体化废气净化装置1套+ 15m高排气筒处理；粉碎工序产生粉尘经集气罩收集+1套布袋除尘+ 15m高排气筒排放 废水处理 盥洗废水泼洒地面抑尘，不外排 噪声防治 基础减振、厂房隔声 固废处理 生产过程产生的下脚料、不合格产品统一收集回收处理；废包装材料外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运 （5）主要生产设备 项目主要生产设备见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号 设施名称 数量（台/套） 备注 1 注塑机 18 原有1台，新增17台 2 粉碎机 2 原有1台，新增1台 3 搅拌机 5 新增 3 光氧等离子一体机 1 新增 4 布袋除尘器 1 新增 总计 22 （6）主要原材料及用量 项目主要原辅材料见表4。 表4 主要原辅材料一览表 项目 序号 名称 单位 消耗量 原料 1 聚丙烯 t/a 50 2 聚乙烯 t/a 50 3 色母 t/a 1 4 ABS t/a 1 5 五金件 万套/a 1 能源 1 电 kW·h/a 30万 2 水 m³/a 165 聚丙烯：由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。为半透明无色固体，无臭无毒。熔点可高达167℃，耐热、耐腐蚀。密度小，是最轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服。无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，不耐磨、易老化。 聚乙烯：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 ABS：ABS 塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS 兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。 （7）生产规模及产品方案 年产机动车塑料配件20万套，其中汽车配件10万套，摩托车配件10万套。 （8）劳动定员及生产制度 公司设管理人员1名、技术人员1名、车间工人3名，共计5人；年工作日300天，采用两班制，每班工作8小时。 4、公用工程 （1）供水 本项目用水主要为职工生活用水及产品冷却用水。 本项目劳动定员5人，参照《河北用水定额（生活用水）》（DB13/T1161-2016），结合项目所处地区实际用水需求，生活用水量按照50L/d·人计算，为0.25m³/d。 本项目冷却用水循环使用，冷却循环水池尺寸为：2m*2m*1.5m，循环水量约为5m³，冷却水定期补充新鲜水，新鲜水补充量为0.1m³/d。 （2）排水 本项目无生产废水，生活污水主要为职工盥洗废水，废水产生量按用水量的80%计，约为0.2m³/d。由于水量较小，且水质简单，直接泼洒地面抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，由附近村民定期清掏做农肥。水量平衡图见图1。 图1 项目水量平衡图 单位：m³/d （3）供电 项目用电由当地电网提供，年耗电量20万kW·h，满足厂区用电需要。 （4）供暖 本项目办公区冬季采暖和夏季制冷采用空调提供，生产车间不设取暖设备，生产设备采用电加热。 5、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的限制和淘汰类，属于允许类；不含该名录限制和淘汰类生产工艺和设备。本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录的通知》（2015年版）中限制和淘汰类。大城县发展改革局出具了《关于廊坊市振兴机动车配件有限公司年产20万套机动车塑料配件项目情况的说明》。因此，本项目建设符合国家和地方相关产业政策要求。 6、选址可行性 本项目选址位于大城县大尚屯镇邵庄村，项目东侧为道路，西侧为配件组装厂，北侧为道路，南侧为塑料件厂。项目最近敏感点为厂区南侧约420m处邵庄村。本项目所占土地地类为建设用地。本项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的客观环境。大城县大尚屯镇规划管理办公室出具证明，项目用地符合当地规划。 综上所述，从基础条件、环境条件分析，厂址选择可行。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有污染情况 廊坊市振兴机动车配件有限公司位于大城县邵庄村北，于2009年9月办理环保手续，并通过大城县环境保护局验收。本次评价根据现有项目实际情况及审批、验收相关内容，对现有项目污染情况进行分析。 废气 现有项目产生的废气主要为注塑工序产生的有机废气和粉碎工序产生的粉尘，废气无组织排放。 废水 现有工程产生的废水主要为生活污水及冷却循环用水。 生活污水泼洒地面抑尘，不外排；冷却用水不与产品直接接触，只是水温有所提高，水质基本不受污染，循环使用，适时补充新鲜水，不外排。 （3）噪声 现有工程产生的噪声主要为注塑机等生产设备产生的噪声，现有工程对项目噪声采取了厂房隔声、基础减振等措施后，噪声贡献值对周围环境影响较小。 （4）固体废物 现有工程所产生的固体废物主要为废边角料、不合格品、废包装材料和员工生活产生的生活垃圾。废边角料、不合格品统一收集回用于生产，废包装材料外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。 2、主要环境问题 原有工程注塑工序会有少量废气产生，主要成分为非甲烷总烃。粉碎工序会有粉尘产生，主要成分为颗粒物，废气无净化设施，车间内无组织排放。 通过本次工程的实施，将原有注塑废气收集后进入光氧催化等离子废气一体化设施进行处理后达标排放，粉碎工序产生的粉尘进入布袋除尘器进行处理后达标排放。 |

# 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1km，南北长43.8km，全县总面积903.7km²，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8km，西北距文安县界10km，西南距河间市界24km，西距任丘市界19.7km，东北距静海县界38km。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160km，东北至天津95km，西南至省会石家庄213km。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 本项目位于大城县邵庄村北，其地理位置坐标为东经：116°24'11.62"，北纬：38°42'31.44"。建设项目北侧和东侧为道路，西侧为配件组装厂，南侧为塑料件厂。该项目最近敏感点为厂区南侧约420m处的邵庄村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 2、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5m以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25km的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 3、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9mm，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm²，历年平均风速3.5m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 4、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7km。河套面积36.5km²，流域面积890km²，河床宽40至114m，深8m，两侧距163至2450m，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6km。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村北入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84km，河道底宽15.0至30.0m。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3km²。埋深一般为5～10m，含水沙层厚度4～7m，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5m，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4km²，地表以下2米和浅层淡水以下40至120m的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280m厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48m，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500m，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25m。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 5、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 6、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904km²，人口45万人。全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。 到2016年底，全县财政收入达到11.78亿元。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47km，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 2016年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍稀动植物及文物保护单位。

# 环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量状况 本项目现状监测数据引用廊坊市各县（市、区）2017年空气质量报告上的数据，其中大城县SO2年均值浓度0.014mg/m³，NO2年均值浓度0.048mg/m³，PM10年均值浓度0.102mg/m³。大城县全年有效监测359天，达标天数207天，超标天数152天，达标率57%。环境空气质量主要污染物为PM10（可吸入颗粒物）。满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、水环境质量状况 区域内地下水质较好，浅层地下水和深层地下水各项水质指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量状况 项目所在地声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标： 本项目位于大城县大尚屯镇邵庄村北，项目周围无学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等其他环境敏感点，根据工程特性及周边环境关系特征，确定本项目主要环境保护目标如下： 表5 环境保护目标及保护级别一览表 环境要素 保护目标 方位 距厂界距离（m） 功能 保护级别 环境空气 邵庄村 S 420 居民区 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 阎家务村 E 1100 居民区 高屯村 W 810 居民区 地下水 场区区域地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 厂界外1m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）。 表6 环境空气质量标准一览表 项目 评价因子 标准值 执行标准 环 境 空 气 PM10 年平均 70μg/m³ 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24h平均 150μg/m³ SO2 年平均 60μg/m³ 24h平均 150μg/m³ 1h平均 500μg/m³ NO2 年平均 40μg/m³ 24h平均 80μg/m³ 1h平均 200μg/m³ TSP 年平均 200μg/m³ 24h平均 300μg/m³ 非甲烷总烃 1h平均 2.0mg/m³ 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表7 声环境质量标准一览表 项目 评价因子 标准值 执行标准 声环境 LAeq 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表8 地下水环境质量标准一览表 项目 评价因子 标准值 执行标准 地 下 水 pH 6.5~8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 总硬度 450mg/L 高锰酸盐指数 3.0mg/L 溶解性总固体 1000mg/L 氨氮 0.2mg/L 硝酸盐 20mg/L 亚硝酸盐 0.02mg/L |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：项目注塑废气排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准，即非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m³；无组织排放非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2无组织排放限值要求；若去除效率达不到相应的规定，须加设生产车间或生产设备的无组织排放监控点，排放限值按照表3执行，生产车间门或窗口、或生产设备外1m浓度限值≤4.0mg/m。粉碎工序废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。 2、噪声：项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 污染物排放标准见表9。 表9 污染物排放标准一览表 类别 项目 标准值 标准来源 废气 有组织非甲烷总烃 排放浓度≤80mg/m³ 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准 无组织非甲烷总烃 企业边界污染物浓度≤2.0mg/m³；生产车间或设备边界≤4.0mg/m³ 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2无组织排放限值要求；若去除效率达不到相应的规定，须加设生产车间或生产设备的无组织排放监控点，排放限值按照表3执行 有组织粉尘 排放浓度≤120mg/m³ 排放速率≤3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准 无组织粉尘 企业边界污染物浓度≤1.0mg/m³ 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 噪声 等效A声级 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 3、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013年第36号）的规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74 号）及河北省环境保护厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办[2016]2 号）要求，并结合该项目污染源及污染物排放特征，将 COD、NH3-N、TN、TP、SO2 、NOx、VOCs、颗粒物作为污染物总量控制因子。 本项目以预测污染物排放量作为总量控制指标：颗粒物2.88t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs1.92t/a、COD0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、总磷0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 生产工艺简述： （1）搅拌：部分原料用搅拌机搅拌，搅拌的目的是使色母颗粒与其它原料均匀混合，该工序主要污染物为设备运行时产生的粉尘和噪声。 （2）注塑：原料按照一定的比例投入注塑机，挤出成型，该工序主要污染物为产生的有机废气、边角料和设备运行时产生的噪声。 （3）冷却：挤出成型后的半成品经冷却后成型，该工序用水为循环水，定期补水。 （4）检验、入库：人工检验后包装入库。该工序主要污染物为检验过程中产生的不合格品。 （5）粉碎：检验工序产生的不合格品和边角料经粉碎机粉碎后回用于生产，该工序主要污染物粉碎过程中产生的粉尘和设备运行时产生的噪声。

主要污染工序： ①废水 项目盥洗废水产生量0.2m³/d，泼洒厂区地面抑尘，不外排。 ②废气 项目废气主要为注塑工序产生的非甲烷总烃和粉碎过程中产生的粉尘。 ③噪声 项目噪声源主要为注塑机、粉碎机等生产设备，噪声源强在75-90dB(A)之间。控制噪声污染，首先选用低噪声设备，其次是采取厂房的隔音、基础减震等措施。 ④固体废物 本项目所产生的固体废物主要为废边角料、不合格产品、废包装材料和员工生活产生的生活垃圾。废边角料、不合格产品经粉碎机粉碎后回用于生产，废包装材料外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 12.92mg/m³ 0.31t/a | 2.46mg/m³，0.059t/a |
|  | 粉碎工序 | 粉尘 | 12.5mg/m³ 0.3t/a | 0.5mg/m³，0.003t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （60m³/a） | COD | 200mg/L 0.012t/a | 泼洒地面抑尘，不外排 |
|  |  | BOD5 | 160mg/L 0.010t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L 0.009t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L 0.001t/a |  |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 环卫部门统一处置 |
|  | 生产过程 | 废边角料、不合格产品 | 10t/a | 统一收集回用于生产 |
|  | 包装过程 | 废包装材料 | 0.1t/a | 外售综合利用 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为注塑机、粉碎机等设备，噪声源强在75-90dB(A)之间，置于车间内部，做好隔声措施。 |
| 其它 | 地面硬化，防渗措施良好。 |
| 主要生态影响： 本项目在已建成的厂房内安装生产设备，不涉及大型土建工程、新增占地及植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目厂区内厂房已建设完毕，目前设备已经安装。施工期主要为环保设备的安装及调试，对周围环境影响较小，本次评价不再对施工期环境影响进行评价。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 （1）注塑工序废气 原料注塑工序会有少量废气产生，主要成分为非甲烷总烃。 本项目所用原料为聚丙烯、聚乙烯、ABS，本项目挤出过程温度为160-180℃，产生的有机废气主要为非甲烷总烃。 项目原料的消耗量总计为102t/a，根据同类企业的类比监测结果及建设方提供的资料，原料的挥发份含量约为0.3%。按照环评最不利原则，该挥发份在加热挤出过程中全部挥发，即非甲烷总烃的产生量约为0.31t/a，产生速率约为0.06kg/h（年作业时间为4800h）。 企业在各注塑工序上方设置半封闭式集气罩（收集效率以95%计），废气经收集后进入1套光氧等离子一体化废气净化装置处理（对非甲烷总烃的去除效率以80%计），最后通过风机（实际有效风量为5000m³/h）引至1根15m高的排气筒高空达标排放。具体产排情况见下表。 表10 单台废气净化设备废气产排情况表 污染因子 项目 非甲烷总烃 产生量t/a 0.31 收集效率% 95 处理方法及效率 光氧等离子一体化废气净化装置处理，处理效率80% 削减量t/a 0.236 排放量t/a 无组织 有组织 0.016 0.059 排放速率 kg/h 0.003 0.012 风机风量m³/h 5000 排放浓度mg/m³ / 2.46 由上表可知，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准。 （2）粉碎工序粉尘 本项目在粉碎边角料和不合格产品时产生粉尘，类比同类项目，粉尘产生量按照物料用量的3%计算，已知本项目边角料和不合格品产生量约为10t/a，则粉尘产生量为0.3t/a，产生速率约为0.25 kg/h（年作业时间为1200h）。 企业在各破碎机上方设置半封闭式集气罩（收集效率以95%计），废气经收集后进入1套布袋除尘器废气净化装置处理（对粉尘的去除效率以99%计），最后通过风机（实际有效风量为5000m³/h）引至1根15m高的排气筒高空达标排放。具体产排情况见下表。 表11 单台废气净化设备废气产排情况表 污染因子 项目 颗粒物 产生量t/a 0.3 收集效率% 95 处理方法及效率 布袋除尘器废气净化装置处理，处理效率99% 削减量t/a 0.282 排放量t/a 无组织 有组织 0.015 0.003 排放速率 kg/h 0.013 0.003 风机风量m³/h 5000 排放浓度mg/m³ / 0.5 由上表可知，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准，厂界浓度满足无组织排放监控浓度限值，对厂界外大气环境影响较小。 （3）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。经计算无超标点，因此不需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的相关规定：“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。” 面源参数一览表见表12。 表12 面源参数一览表 污染源 污染物 面源(m²) 污染物排放速率(kg/h) 评价标准（mg/m³） 生产车间 非甲烷总烃 200 0.003 2.0 粉尘 0.013 1.0 卫生防护距离计算结果如下： 根据卫生防护距离级差原则，当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，防护距离应当上调一级，因此确定本项目卫生防护距离为100m。距离本项目最近的环境敏感点为生产车间南侧420m的邵庄村，符合卫生防护距离的要求。且项目卫生防护距离内无供水水源及水源保护区、自然保护区、风景名胜区、医院、学校等环境敏感点，符合卫生防护距离要求。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生；生活污水主要为职工盥洗废水，废水产生量按用水量的80%计，约为0.2m³/d。由于水量较小，且水质简单，泼洒地面抑尘，不外排。厂区防渗旱厕定期清掏用于农肥。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于IV类项目，无需开展地下水评价。 本项目车间地面采用三七灰土夯实后，在采用15mm厚的混凝土防渗系统，使得渗透系数≤10-7cm/s；防渗旱厕用15cm三合土铺底，再在上层用15～20cm的水泥混凝土浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，使渗透系数≤10-7cm/s。 项目对可能生地下水影响的途径进行有效预防，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 3、噪声影响分析 本项目噪声源主要为注塑机、粉碎机等生产设备，噪声源强在75-90dB(A)。噪声防治对策从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手： ①首先控制声源。在设备选型上选用低噪声环保型设备，安装时设置基础减振措施，及时检修维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高。 ②在传播途径上加以控制。设置厂房隔离噪声，这样可阻挡主车间的噪声传播，把噪声影响限制在车间范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准。 主要噪声设备及采取的降噪措施见表13。 表13 主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备 台数 噪声级 （单机） 安装位置/降噪措施 原声级 降噪后 1 注塑机 18 75 55 室内/减振、隔声 2 粉碎机 2 90 65 室内/减振、隔声 3 搅拌机 5 85 60 室内/减振、隔声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本次噪声贡献值预测至厂区边界，噪声源对各预测点的影响预测结果见表14。 表14 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位 贡献值 标准值 东厂界 46.3 60/50 北厂界 48.6 西厂界 47.3 南厂界 43.8 通过对产噪设备进行基础减振，置于车间内厂房隔声等措施，厂界噪声贡献值在48.6~43.8dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准，不会对周围环境产生明显影响。 4、固体废物影响分析 本项目所产生的固体废物主要为废边角料、不合格产品、废包装材料和员工生活产生的生活垃圾。废边角料和不合格品产生量约为10t/a，废包装材料产生量约为0.1t/a，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，产生量为0.75t/a。废边角料、不合格产品经粉碎机粉碎后回用于生产，废包装材料外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。 5、项目实施前后全厂污染物变化情况分析（三本帐） 表15 项目实施前后全厂主要污染物排放变化情况一览表（单位t/a） 项 目 污染物 原有工程 排放量 本工程排放量 以新代老消减量 实施后 排放量 增减量 废气 SO2 0 0 0 0 0 NOX 0 0 0 0 0 颗粒物 -- -- -- 0.003 +0.003 非甲烷总烃 -- -- -- 0.059 +0.059 废水 COD 0 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 0 固体废物 0 0 0 0 0

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化等离子一体化废气净化装置1套+15m排气筒1根 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准及表2无组织排放限值要求；若去除效率达不到相应的规定，须加设生产车间或生产设备的无组织排放监控点，排放限值按照表3执行 |
|  | 粉碎工序 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒1根 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值 |
| 水污染物 | 生活废水 | COD | 盥洗废水泼洒地面抑尘，不外排 |
|  |  | BOD5 |  |
|  |  | SS |  |
|  |  | 氨氮 |  |
| 固体废物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 | 合理处置 |
|  | 生产过程 | 废边角料、不合格品 | 回用于生产 |  |
|  | 包装过程 | 废包装材料 | 外售综合利用 |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为注塑机、破碎机等，噪声源强在75-90dB(A)。控制噪声污染，首先选用低噪声设备，其次是采取厂房的隔音、基础减震等措施。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准。 |
| 其 他 | 地面硬化，防渗措施良好。 |
| 生态保护措施及预期效果 加强管理，减少污染物排放量，减轻对周围环境的影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 廊坊市振兴机动车配件有限公司位于大城县大尚屯镇邵庄村村北，项目总占地面积630m²，总建筑面积500m²，主要建筑物包括生产车间、办公室、库房等。总投资额100万元，建设年产机动车塑料配件20万套，其中汽车配件10万套，摩托车配件10万套。项目劳动定员，年工作日300天，采用两班制，每班工作8小时。 2、选址可行性 本项目选址位于大城县大尚屯镇邵庄村，项目东侧为道路，西侧为配件组装厂，北侧为道路，南侧为塑料件厂。项目最近敏感点为厂区南侧约420m处邵庄村。本项目所占土地地类为建设用地。本项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的客观环境。大城县大尚屯镇规划管理办公室出具证明，项目用地符合当地规划。综上所述，从基础条件、环境条件分析，厂址选择可行。 3、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的限制和淘汰类，属于允许类；不含该名录限制和淘汰类生产工艺和设备。本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录的通知》（2015年版）中限制和淘汰类。大城县发展改革局出具了《关于廊坊市振兴机动车配件有限公司年产20万套机动车塑料配件项目情况的说明》。因此，本项目建设符合国家和地方相关产业政策要求。 4、主要影响分析 （1）大气环境影响分析：该项目产生的废气主要是注塑工序产生的非甲烷总烃和粉碎工序产生的粉尘，经集气罩收集后，非甲烷总烃进入光氧催化等离子一体化废气净化装置进行处理，颗粒物进入布袋除尘器处理，而后经1根15m高排气筒排放。经预测，非甲烷总烃排放废气排放能够达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准及表2和表3无组织限值标准，粉尘废气排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值，不会对周围环境产生明显影响。 本项目卫生防护距离为100m。距离本项目最近的环境敏感点为项目南侧约420m处的邵庄村，符合卫生防护距离的要求。 （2）水环境影响分析：生活用水主要为职工的盥洗用水。生活污水泼洒地面抑尘，不外排，不会对周围水环境产生明显影响。 （3）声环境影响分析：该项目噪声主要噪声源为生产设备运行产生的噪声，设备声压级在75-90dB(A)之间，经采取低噪音设备、厂房隔声等措施后，预计厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。达标噪声经距离衰减后不会对声环境造成明显影响，区域声环境可维持现状。 （4）固体废物影响分析：项目所产生的固体废物主要为边角料、不合格品、废包装材料和员工生活产生的生活垃圾，废边角料、不合格产品经粉碎机粉碎后回用于生产，废包装材料外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。 5、建议本项目污染物排放总量控制指标 本项目以预测污染物排放量作为总量控制指标：颗粒物2.88t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs1.92t/a、COD0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、总磷0t/a。 6、项目可行性结论 本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理；废气、噪声都能做到稳定达标排放，废水零排放，固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合要求，能够满足目前生产环保要求，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益；从环境保护角度分析该项目是可行的。 7、环保“三同时”验收一览表 根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。本项目竣工环境保护验收内容见表16。 表16 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别 项目 污染因子 治理措施 排放浓度 排放量 验收标准 环保投资 （万元） 废气 注塑工序 非甲烷总烃 集气罩+光氧催化等离子一体化废气净化装置1套+15m排气筒1根 2.46mg/m³ 0.059t/a 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准及表2无组织排放限值要求；若去除效率达不到相应的规定，须加设生产车间或生产设备的无组织排放监控点，排放限值按照表3执行 4 粉碎工序 粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 0.5mg/m³ 0.003t/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准及表2无组织排放监控浓度限值 3 废水 生产用水 循环使用，定期补充，不外排 1 生活废水 泼洒地面抑尘，不外排 噪声 设备运行噪声 厂房密闭、基础减振、厂房隔声 《工业企业厂界 环境噪声排放标准》 (GB12348－2008)2类 1 固体废物 生活垃圾 环卫部门清运 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定 1 废边角料 统一收集回用于生产 废包装材料 外售综合利用 生活垃圾 集中收集后环卫部门统一处置 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修正)第三章第三节相关要求 二、建议: 1、建设单位要加强企业管理，对设备定期进行维护管理，保证正常运转。 2、为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 3、建设单位应加强场区内绿化、硬化、吸尘降噪，改善厂区及周围生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 工商营业执照 附件2 项目情况说明 附件3 环保验收表 附件4 处罚告知书 附件5 处决书 附件6 罚款收据 附件7 宗地图 附件8 原排污许可证 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目卫生防护距离包络线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.1

生产用水-0.1

循环水量5

0.35

新鲜水

0.05

0.25

0.2

生活用水

直接泼洒地面抑尘，不外排

原料

搅拌

注塑

检验

G、N

冷却

成品

粉碎

G、N

S

N

图2    生产工艺流程及产污节点图