建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：  年产140吨岩棉固废砖项目

建设单位（盖章）： 河北正丰保温建材有限公司

编制日期：2018年10月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产140吨岩棉固废砖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河北正丰保温建材有限公司 |
| 法人代表 | 刘金霞 | 联系人 | 刘金霞 |
| 通讯地址 | 大城县里坦镇石圪垯村西北 |
| 联系电话 | 15613615668 | 传真 | —— | 邮政编码 | 065904 |
| 建设地点 | 大城县里坦镇石圪垯村西北 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字【2018】286号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 固体废物治理N7723 |
| 占地面积 (平方米) | 640 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 15 | 其中：环保投资(万元) | 1 | 环保投资占总投资比例 | 6.67% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 | 2019年1月 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 河北正丰保温建材有限公司位于大城县里坦镇石圪垯村西北，主要经营范围为加工销售岩棉制品。企业新上岩棉固废砖生产线2条，建设年产140吨岩棉固废砖项目。该项目不仅实现了工业固废综合利用，而且掌握了固废制块替代传统自然资源生产岩棉的核心技术，做到了工业固废的高附加值利用。该项目产品以废矿渣、岩棉废料、水泥为原料加工成岩棉砖，实现了工业固废的高附加值利用。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）中有关规定，需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“三十、废弃资源综合利用业——86废旧资源（含生物质）加工、再生利用” —“其他”，应编制环境影响报告表。河北正丰保温建材有限公司委托我单位承担该项目的环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘、测量和资料收集的基础上编制完成了本报告表，上报大城县环境保护局审批，作为项目建设管理的依据。 二、产业政策及选址分析 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本及2013修改本）中“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的“15、“三废”综合利用及治理工程”，属于鼓励类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015）》中新建和扩建项目。项目已经在大城县发展改革局备案，备案文号：大发改工备字【2018】286号。因此，本项目建设符合国家产业政策。 本项目选址位于大城县里坦镇石圪垯村西北，厂址中心地理坐标为东经116°37'20.90"，北纬38°33'30.19"。本项目东侧为沟渠，西侧为华康塑业，北侧为空地，南侧为廊坊佳昊保温建材有限公司。项目周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。根据建设单位提供的土地证明等相关文件（见附件），项目占用土地类型为建设用地，符合大城县里坦镇土地利用及总体规划。地理位置见附图1，厂区平面布置图见附图2。 三、项目概况 1、建设规模及内容 本项目总占地面积640m2，建筑面积为640m2，新上岩棉固废砖生产线2条，主要建构筑物见表1。 表1 主要建筑物一览表 序号 名称 占地面积，m2 建筑面积，m2 1 厂房 640 640 合计 640 640 本项目工程组成见表2。 表2 项目组成一览表 类别 工程名称 工程内容 主体工程 厂房 建筑面积640m2，1层钢结构，新上岩棉固废砖生产线2条。 公用工程 供水 供水来自石圪垯村自来水。 排水 员工生活废水用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 供电 由附近电网接入，厂区设置变压器及供配电设施。 用热 厂房无供暖设施。 环保工程 废气处理 集料破碎筛选、配料及搅拌过程通过集气装置收集的废气经过1套布袋除尘器处理后通过15米排气筒排放；水泥筒仓自带仓顶除尘器高于15m排放。 废水处理 生产用水全部进入产品，晾干蒸发，不外排。员工生活废水产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 噪声防治 低噪声设备、隔声减振等措施。 固废处理 布袋除尘器收集尘由厂家回收再利用；生活垃圾交当地环卫部门处理。 2、生产规模及产品方案 本项目产品方案为岩棉固废砖，生产规模为每年140吨。 3、生产设备 本项目生产所用设备详见表3。 表3 生产设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 1 岩棉固废砖生产线 2条 每条生产线包括粉碎机、搅拌机、加压机、出砖机、输送机等 2 水泥筒仓 1座 —— 4、主要原辅材料用量 本项目主要原材料、辅助材料及其用量，详见表4。 表4 原辅材料消耗量估算表 序号 原辅料名称 年消耗量 1 炉渣 30吨 2 废岩棉渣 85吨 3 水泥 25吨 5、生产定员及工作制度 本项目新增劳动定员10人；全年生产330天，实行三班制，每班工作8小时。 6、公用工程及能源消耗量 （1）给水：本项目用水来源于石圪垯村自来水，用水环节主要为员工生活用水、生产用水，用水指标及用水量见表5。项目给排水情况详见图1。 表5 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量 年用水量 员工生活用水 30L/人·d，工作时间330天 10人 0.3m3/d 99m3/a 生产用水 0.5m3/d 165m3/a 合计 0.8 m3/d 264m3/a （2）排水：本项目生产用水全部进入产品，晾干蒸发，不外排。废水主要为员工生活废水，排水系数按0.8计算，则污水量为0.24m3/d。员工生活废水产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （3）供电：本项目用电由石圪垯村供电管网提供，年新增用电量为8.2万kW·h。 （4）供热：厂房无供暖设施。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地理位置 大城县地处河北省东中部，位于廊坊市最南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北，东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与大城县相接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里。全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距大城县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。 本项目选址位于大城县里坦镇石圪垯村西北，厂址中心地理坐标为东经116°37'20.90"，北纬38°33'30.19"。本项目东侧为沟渠，西侧为华康塑业，北侧为空地，南侧为廊坊佳昊保温建材有限公司。企业周围无重要环境敏感保护目标，选址合理。 2、地形、地貌 大城县地处洪水冲击平原，地形平坦，地貌为平地加有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度3.6~10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1-10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属大城洼东南边沿。等高线以南，大部分地域在5m以上。 建设项目所在区域位于大城区域内，地势平坦。 3、气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，多年平均降水量597.9毫米，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2,历年平均风速1.91m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，年无霜期188天，年主导风向SSW，冬季盛行N风，夏季盛行SSW风。 4、水文地质 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，超深淡水区。 5、地表水 大城县境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河，主要干渠含任河大排渠和阜草干渠。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 1、社会概况 大城县现辖10个乡镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 2、交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。自2008年起，全力打造“五横”“五纵”的大交通路网框架，真正从空间上融入“一小时入京、半小时下卫”的环京津经济圈。 3、经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 评价区域内没有重点保护单位和珍稀动植物资源，根据工程性质及周边环境特征，确定项目主要保护级别及其保护目标见下表。 表6 主要环境保护级别及保护目标 类别 保护对象 与厂区相对方位 距离（m） 功能 保护级别及要求 环境空气 娘娘庄村 西南 885 村庄 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 石圪垯村 东南 431 村庄 声环境 厂界200m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准 地下水环境 项目所在区域 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气中PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 3、区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 表7 环境质量标准 类别 项目 标准值 单位 标准来源 大 气 环 境 PM10 24小时平均 150 μg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 小时平均 — NO2 24小时平均 80 小时平均 200 SO2 24小时平均 150 小时平均 500 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 地 表 水 pH 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 化学需氧量(COD) 40 mg/L 五日生化需氧量(BOD5) 10 氨氮(NH3-N) 2.0 声 环 境 厂界 昼间≤60 夜间≤50 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目破碎筛选、配料、搅拌工序产生粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准，标准值见表8。 表8 粉尘排放标准 名称 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放浓度限值 排气筒高度 二级 石英粉尘、矿渣棉尘 60 15m 1.9 1.0 水泥筒仓排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值标准。具体标准值见表9。 表9 水泥工业大气污染物排放限值 生产 过程 污染物 名称 水泥仓及其他通风生产设备最高允许排放浓度 水泥制品 颗粒物 10mg/m3 2、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，标准限值见表10。 表10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 方位 类别 昼间 夜间 厂界 2类 60 50 3、固废排放标准 本项目产生的固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单规定；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。 |
| 总量排放指标 | 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为5项：SO2、NOx、VOCs和COD、氨氮。 项目运营期产生废水均不外排，因此项目运营期间废水污染物排放总量为COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 本项目运营期间，生产过程不使用锅炉等供热设施，项目无SO2及NOx等大气污染物排放，因此可确定本项目大气污染物排放总量情况为：SO2：0t/a、NOx：0t/a。本项目无有机废气产生，则VOCs总量控制指标为0t/a。 综上所述，根据项目污染物排放标准，建议该项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计） ：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期工艺流程及产污环节如图2所示： 图2 施工期工艺流程图 2、本项目营运期生产工艺流程见下图。 图3 生产工艺流程图 工艺流程简述： 原料废岩棉渣、炉渣加入到物料分离机进行筛选处理后，再通过管道输送到密闭的粉碎机进行粉碎。破碎筛选后的物料通过管道输送与水泥、水按照比例进行搅拌混合，搅拌后物料通过冲压压块后，码垛，晾晒三天左右，送入库房。

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 （1）废水：施工期废水主要为施工现场混凝土养护用水和施工人员的生活废水。 （2）废气：施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气。 （3）噪声：施工期噪声主要为施工机械的噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 （4）固废：施工期固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。 二、营运期主要污染工序 废气： 本项目营运期废气主要为破碎筛选、配料、搅拌工序产生的粉尘以及水泥仓上料产生的粉尘。 废水： 本项目不产生生产废水。废水主要为员工生活废水，污水量约为0.24m3/d。员工生活废水产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 噪声： 本项目噪声源主要为各种设备运转时产生的设备机械噪声，噪声源强75-80dB（A）。 固废： 本项目营运期产生的固废主要为布袋除尘器收集尘以及职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎筛选、配料、搅拌工序 | 有组织粉尘 | 52.5mg/m3，1.26t/a | 5.25mg/m3，0.126t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | ≤1.0mg/m3，0.14t/a | ≤1.0mg/m3，0.14t/a |
|  | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 3800mg/m3，0.00456t/a | 7.6mg/m3，9×10-6t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 少量 | 0 t/a |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | pH |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 布袋除尘器 | 收集尘 | 0.5t/a | 0 t/a |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 1.65t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为各种设备，噪声源强在75-80dB(A)之间。设备均置于车间内，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期影响分析 本项目新建厂房，施工期对环境的影响主要为施工废气、施工废水、施工噪声、施工固废以及生态影响。 1. 施工期大气环境影响分析 工程施工期间产生的废气主要包括施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气。 （1）施工扬尘 施工期扬尘来自以下几个方面： ①土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘。 ②建筑材料（白灰、水泥、砂子砖等）的现场搬运及堆放扬尘。 ③施工垃圾的清理及堆放扬尘。 ④人来车往造成的现场道路扬尘。 施工现场的扬尘大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是复杂较难定量的问题。本评价采用类比法对现有的施工场地扬尘情况进行分析。 北京环科院曾对7个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s。结果见表11。 表11 建筑施工工地扬尘污染情况 TSP浓度(μg/m3) 工程名称 工地内 工地上风向 （50m） 工地下风向 50m 100m 150m 侨办工地 759 328 502 367 336 金属材料总公司工地 618 325 472 356 332 广播电视部工地 596 311 434 376 309 劲松小区5#、11#、12#楼工地 5# 509 303 11# 538 12# 465 314 平均值 620.5 316.7 486.5 390 322 根据以上数据可以看出： 建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。 建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为491μg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 根据《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》及实际情况，为降低扬尘产生量，保护大气环境，施工单位必须采取如下措施防尘： 一、施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 二、施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 三、施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 四、施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 五、施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 六、施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 七、拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除。 八、基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 九、施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置;搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 十、具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。 十一、施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 十二、建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 十三、施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 十四、施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 十五、建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 十六、遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 十七、建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 十八、鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置;鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，使其对周围环境的影响最小。 （2）施工机械和运输车辆产生的尾气 施工期间燃油施工机械和运输车辆会产生尾气，主要污染物包括CO、NOx、THC等。施工期间施工机械及运输车辆排放的废气会对大气环境造成一定的影响，建议施工单位加强施工车辆及机械的管理，可通过以下措施来实现：对施工机械的尾气排放要求严格控制，并增设尾气过滤装置，降低尾气对环境的影响等。 综上，采取以上措施后，可有效控制施工废气，对周围环境不会产生明显不利影响。 2. 施工期声环境影响分析 （1） 噪声源及影响分析 施工期噪声污染主要来自重型运输车辆及各种施工机械的运行噪声，一般情况下这些声源都在92-95dB(A)，在一定范围内将对周围声环境质量产生影响。 ①单机噪声影响分析 按照《环境影响评价技术导则》规定的距离衰减公式计算： 式中：ΔL1受声点（被影响点）所接受的声压级，dB(A)； r声源至受声点的距离，(m)； 本工程施工现场对周围100m以内敏感受体影响较为严重，见下表。 表12 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 声源名称 源强 距声源不同距离的声值 20m 40m 60m 80m 100m 200m 300m 500m 搅拌机 95 72 65 62 60 55 52 45 44 挖掘机 95 69 63 59 57 55 49 45 41 推土机 94 68 62 58 56 54 48 44 40 压路机 92 66 60 56 54 52 46 43 38 空压机 92 66 62 56 40 52 46 42 38 载重卡车 94 68 62 56 56 54 48 42 40 在施工过程中，大多机械施工距施工场地边界100m处，其最大影响声级可达55dB(A)，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声排放排准，其数值等于夜间标准限值，低于昼间标准限值。 因此，在夜间施工时，距施工场地100m范围内的敏感受体将受到不同程度的影响。 ②多个噪声源叠加影响 按照《环境影响评价技术导则》能量叠加公式： 如一台搅拌机和一台挖掘机同时工作时，噪声叠加值可达100dB(A)，则在无声障条件下昼间影响范围可达100m，夜间影响范围内200m。但这种影响是暂时的，这种影响可通过加强管理、科学施工来减缓，它会随着施工的结束而终告结束。 （2）施工机械噪声对周围环境敏感点的影响分析 根据现场踏勘可知，距离本项目最近的环境敏感点为厂区东南侧431m处的石圪垯村，在声环境保护200m范围外。因此，本评价施工阶段对环境敏感点的影响情况很小，无需进行预测。 （3）施工期噪声污染控制对策 为了减少施工对周围声环境质量的影响，建议工程施工时采取如下措施： ①施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 ②施工时间尽量不安排在夜间、午休期间，或在此时段内不使用噪声较大的施工机械，不要将施工期安排在高、中考和节假日期间，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。 ③因工艺需求确需夜间一定要施工的，又可能影响周围声环境时，应对施工机械采取降噪措施，也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障装置，声障材料的单位面积质量至少应为7kg/m2，同时应提前到当地环保部门办理相关手续，并公告周边四邻。 ④施工单位的具体施工计划中，敏感受体附近所使用的施工机械种类、数量应写在承包合同之中，以便监督。 采取上述措施后，本项目施工期噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声排放排准，对周围环境不会产生明显不利影响。 3. 施工期固体废物影响分析 本项目施工期将产生建筑垃圾和少量施工人员生活垃圾，产生情况见下表： 表13 施工固体废物产生情况一览表 固体废物 产生工序 产生量 备注 挖掘土方 土石方基础施工 0m3 用于平整施工用地 建筑垃圾 主体结构及装修施工 较少 合理处置 生活垃圾 施工人员生活垃圾 12.5kg/d 按0.5kg/人·d、25个工人计算 施工期的建筑垃圾不得随意丢弃，应分类进行综合利用和妥善处置；生活垃圾集中存放，由环卫部门定期清理。 针对施工期施工垃圾应从源头进行控制，体现在施工管理、材料选购、去向控制等方面，特别应强调以下几点： ①施工过程中合理选购材料和构件。优先选择建造、维修、改造和拆除时少垃圾、能再生的建材，并且尽量采用无包装材料和购买前应先计算好材料用量以免超量，以减少建筑垃圾的产生。 ②加强施工管理。在施工阶段，采用机械化施工、提高施工技术和工艺、加强施工组织管理工作，以避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏，提高结构的施工精度，避免局部凿除或修补，从而减少建筑垃圾的产生。在施工现场还应对建筑垃圾分类存放，以利处理。 ③施工车辆在运送弃土应使用不漏水的翻斗车，渣土不得沿途漏散、飞扬，清运车辆进出施工现场不得带泥污染路面，应严格按环卫和公安部门确定的路线行驶。 采取上述措施后，施工期固体废物既可以从源头得到控制，也可得到合理的处置，对周围环境不会产生明显不利影响。 4. 施工期水环境影响分析 施工期废水主要来自于施工现场混凝土养护用水和施工人员的生活废水。 地面硬化过程中水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理；施工现场不设淋浴和水冲厕所，不设食堂，三餐外买盒饭解决，施工期厕所使用旱厕（采用10mm厚的混凝土防渗漏，防渗系数小于1.0×10-7cm/s，定期清掏），产生的少量生活盥洗废水，水质简单，用于泼洒地面抑尘。 因此，本项目施工期对周围水环境影响较小。 5. 施工期生态环境影响分析 随着施工场地开挖、填方，原有表土层受到破坏，土壤松动，挖填方过程中形成的堆土若不能及时清理，遇到降雨冲刷，易发生水土流失。鉴于本项目场地较为平整，且施工后将在场界范围内进行硬化、绿化等工作，同时要求施工单位避免雨天施工，可大大减低工程雨水漫流造成的土壤侵蚀。 为避免水土流失对项目区域及周边环境的影响，施工期需采取必要水土保持措施，具体如下： （1）尽量避开雨季施工。 （2）施工开挖中裸露地面，在雨水冲蚀下，极易产生水土流失，因此，在开挖前应做好施工围堰；做好分级开挖，分级防护。 （3）土方填筑时应边上料边碾压，避免疏松土料上提后搁置，碾压密实的土壤可减少水土流失。 （4）施工期临时土方堆放场，做好防护工程，弃土委托清运部门及时清运。 通过采取上述措施后，施工期的水土流失影响将大大减小。同时随着施工期的进展，水土流失影响也逐渐减弱。

二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为破碎筛选、配料、搅拌工序产生的粉尘以及水泥仓上料产生的粉尘。 （1）破碎筛选、配料、搅拌工序粉尘 本项目在破碎筛选、配料过程、搅拌过程会产生粉尘，类比河北华能中天化工建材集团有限公司《年加工3万吨岩棉固废循环再利用项目》经验排污系数，在破碎筛选、配料过程、搅拌过程粉尘产生量以原料用量的1%计。项目在每个粉尘产生部位设置集气装置，产生的粉尘经引风至布袋除尘器进行处理。引风机风量为10000m3/h，按年工作2400h，估算粉尘产生总量为1.4t/a。项目集尘罩集尘效率为90%，其余10%为无组织排放，无组织排放量为0.14t/a，无组织速率为0.058kg/h。收集的粉尘量为1.26t/a，产生速率为0.525kg/h，产生浓度为52.5mg/m3。除尘器内高效布袋除尘器的布袋，除尘效率可达到90%以上。经布袋除尘器净化后粉尘排放浓度为5.25mg/m3，排放速率为0.0525kg/h，排放量为0.126t/a，排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，经15m高排气筒排放。 （2）筒仓粉尘 本项目设置1台水泥筒仓，水泥卸料时需用空压机将水泥吹进粉料筒仓内，会有粉尘废气从筒仓顶部呼吸孔排出。本项目年使用水泥约为25吨，粉料运输车运输量约为12.5吨/车，年需运输车辆为2辆。水泥运输车每次卸料时间约1h（空压机风量为10m3/min），则卸料总时间为2h。本项目在水泥筒仓设置仓顶布袋除尘器，该除尘器具有较高的除尘能力，根据仓顶布袋除尘器生产单位提供的产品说明书，该除尘器除尘效率可以达到99.8％以上。类比大城县鑫美商砼有限公司年产10万立方米混凝土生产线项目竣工验收监测报告，水泥筒仓卸料粉尘排放浓度为4.8～7.6mg/m3（本次评价按7.6mg/m3计）。水泥筒仓卸料粉尘产排情况如下表14。 表14 粉料筒仓库顶呼吸孔粉尘产排情况 筒仓 卸料时间 风量 (m3/h) 筒仓浓度（mg/m3） 排放浓度(mg/m3) 粉尘量t/a 除尘 效率 粉尘产生量 粉尘排放量 2h 600 3800 7.6 0.00456 9×10-6 99.8% 由上表可知，本项目水泥仓顶呼吸孔粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值要求，除尘后的废气距离地面不低于15m排放。收集粉尘落回筒仓内重新使用。 （3）防护距离 ①大气环境防护距离的确定 采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式，对本项目无组织排放的污染源进行大气环境防护距离的确定。大气环境防护距离的确定原则是：首先无组织源源强需满足厂界达标的要求，若出现预测结果在厂界处超标，需削减排放源强，然后以削减后的源强进行大气环境防护距离计算。 本项目无组织排放所需大气环境防护距离的计算参数见表15。 表15 大气环境防护距离计算结果 车间 污染因子 面积 高度 排放速率 kg/h 评价标准 mg/m3 计算结果 生产车间 TSP 50m*13m 8m 0.058 0.9 无超标点 由表15中可知，本项目无组织排放的颗粒物在厂界处未出现超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 本项目通过采取合理的生产工艺流程，控制生产设施的密闭程度，最大限度减少无组织排放。为保证大气环境质量达标和减少项目对周边人群的影响，本项目设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表5。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数及计算结果见表16。 表16 卫生防护距离计算结果一览表 污染源 污染因子 排放速率(kg/h) 评价标准mg/m3 平均风速(m/s) 计算系数 L（m） A B C D 生产车间 TSP 0.058 0.9 1.91 400 0.01 1.85 0.78 5.125 根据表16计算结果，生产车间污染物卫生防护距离计算结果为50m。按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“7.5部分”的规定，最终确定本项目卫生防护距离为生产车间周围50m，距离项目最近敏感点为厂区东南侧约431m处的石圪垯村，满足卫生防护距离要求。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为员工日常生活废水，污水量约为0.24m3/d，主要污染物浓度分别为COD50mg/L，SS10mg/L，氨氮5mg/L，产生量分别为0.0036t/a，0.0008t/a，0.00036t/a。生活废水产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目属于该导则中地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 3、噪声影响分析 本项目主要噪声源是岩棉固废砖生产线、风机等生产设备噪声。类比同类企业噪声源强，见表17。 表17 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备台数 单个噪声源强dB 分布位置 噪声防治措施 1 岩棉固废砖生产线 2 75 生产车间 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2 风机 1 80 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表18。 表18 厂界噪声预测结果 预测点位 与厂界距离(m) 贡献值dB(A) 执行标准dB(A) 厂北界 5 48.2 2类：昼间60，夜间50 厂南界 5 48.2 厂东界 8 44.1 厂西界 12 40.5 由表18看出，本项目通过采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在40.5～48.2dB(A)之间，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目东南侧约431m处的石圪垯村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4、固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固废主要为布袋除尘器收集尘以及职工生活垃圾。 布袋除尘器收集尘产生量0.5t/a，由厂家回收再利用，不外排。 职工生活垃圾按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员10人，则本项目生活垃圾产生量为0.005t/d，年工作时间为330d，则生活垃圾年产生量为1.65t/a。生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 表19 项目固废产生及排放情况一览表 类别 污染物 产生量 处理措施 一般固废 布袋除尘器 收集尘 0.5t/a 由厂家回收再利用 生活垃圾 办公生活 生活垃圾 1.65t/a 由环卫部门统一处理 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、污染物排放总量控制 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为4项：SO2、NOx、VOCs和COD、氨氮。 综上，项目污染物总量控制指标为COD ：0t/a、氨氮：0t/a、SO2 ：0t/a、NOx： 0t/a、VOCs：0t/a。 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 按建设项目建设阶段、生产运行、服务期满后等不同阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，提出具体环境管理要求。 给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。提出应向社会公开的信息内容。 提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。 （2）监测计划 监测点位、监测项目和监测频率见表20。 表20 监测计划一览表 监测要素 监测点位 监测项目 监测频次 废气 破碎筛选、配料、搅拌工序 排气筒P1采样口 粉尘 1次/年 水泥筒仓 仓顶除尘器排口 粉尘 1次/年 噪声 四周厂界 等效A声级 1次/年 对以上监测结果应及时统计汇总，呈报有关领导和上级环保部门进行信息公开， 监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎筛选、配料、搅拌工序 | 粉尘 | 集气装置+1套布袋除尘器+ 1根15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（石英粉尘、矿渣棉尘）二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
|  | 水泥筒仓 | 粉尘 | 筒仓顶部各设置1台脉冲滤芯仓顶除尘器 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值要求 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 布袋除尘器 | 收集尘 | 由厂家回收再利用 | 不外排 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门处理 | 合理化处置 |
| 噪 声 | 主要噪声源源强在75-80dB(A)之间。机械设备均置于封闭的生产车间内，底部采取减振措施，经过距离衰减等。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 附：“三同时”验收一览表 本项目建设总投资15万元，其中环保投资为1万元，环保投资占工程总投资的比例为6.67%。 本项目运营期环境保护“三同时”验收内容见表21。 表21 “三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收指标 投资 （万元） 验收标准 废气 破碎筛选、配料、搅拌工序粉尘 集气装置+1套布袋除尘器+ 1根15m高排气筒 有组织颗粒物≤60mg/m3 排放速率≤1.9kg/h 无组织排放浓度限值≤1.0 mg/m3 0.3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（石英粉尘、矿渣棉尘）二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 水泥筒仓粉尘 筒仓顶部各设置1台脉冲滤芯仓顶除尘器 颗粒物≤10mg/m3 0.3 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值要求 废水 生活污水 产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏 不外排 0.1 不外排 固废 布袋除尘器收集尘 由厂家回收再利用 固废收集及储存设施完备、处置完善 0.1 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定 生活垃圾 交当地环卫部门处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治规定 噪声 机械噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2类： 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 0.2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 合计 1.0 |

# 结论及建议

一、结论 （一）项目建设情况 （1）基本情况 项目名称：年产140吨岩棉固废砖项目 建设单位：河北正丰保温建材有限公司 建设规模：本项目总占地面积640m2，建筑面积为640m2。 工程投资和环保投资：本项目总投资15万元，其中环保投资为1万元，占工程总投资的6.67%。 职工人数和工作制度：本项目劳动定员10人；全年生产330天，实行三班制，每班工作8小时。 （2）项目选址 本项目选址位于大城县里坦镇石圪垯村西北，厂址中心地理坐标为东经116°37'20.90"，北纬38°33'30.19"。本项目东侧为沟渠，西侧为华康塑业，北侧为空地，南侧为廊坊佳昊保温建材有限公司。项目周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。根据建设单位提供的土地证明等相关文件（见附件），项目占用土地类型为建设用地，符合大城县里坦镇土地利用及总体规划。 （3）产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本及2013修改本）中“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的“15、“三废”综合利用及治理工程”，属于鼓励类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015）》中新建和扩建项目。项目已经在大城县发展改革局备案，备案文号：大发改工备字【2018】286号。因此，本项目建设符合国家产业政策。 （4）项目衔接 给水：本项目用水来源于石圪垯村自来水，用水环节主要为员工生活用水、生产用水。 排水：本项目生产用水全部进入产品，晾干蒸发，不外排。废水主要为员工生活废水，排水系数按0.8计算，则污水量为0.24m3/d。员工生活废水产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 供电：本项目用电由石圪垯村供电管网提供，年新增用电量为8.2万kW·h。 供热：厂房无供暖设施。 （二）环境现状和区域主要环境问题 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求 （三）环境影响分析结论 施工期环境影响分析结论： 废气：本项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气。采取相应防尘措施后，本项目的建设期不会对区域环境空气造成明显影响影响。 废水：本项目施工期废水主要为施工现场混凝土养护用水和施工人员的生活废水。在切实落实各项防渗措施的条件下，项目废水不会发生渗漏，本项目建设可有效避免对周围水环境产生影响，措施可行。 噪声：本项目夜间不施工，昼间能达到噪声限值要求，本项目施工期是短暂的，将随着施工期的结束而结束，不会对周围敏感点产生影响。本项目通过采用低噪设备、设置隔声构件、控制作业时间等措施，减轻对周围环境的影响。采取措施后，可有效降低噪声对周围环境的影响。措施可行。 固体废物：本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和少量施工人员生活垃圾，均属一般固体废物。施工期的建筑垃圾不得随意丢弃，应分类进行综合利用和妥善处置；生活垃圾集中存放，由环卫部门定期清理。对周围环境不会产生明显不利影响。 营运期环境影响分析结论： （1）环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为破碎筛选、配料、搅拌工序产生的粉尘以及水泥仓上料产生的粉尘。 ①破碎筛选、配料、搅拌工序产生粉尘 本项目在破碎筛选、配料过程、搅拌过程会产生粉尘，采用集气装置收集后经布袋除尘器处理，经1根15m高排气筒排放。除尘后废气粉尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。未被收集的粉尘以无组织形式排放，扩散后厂界外排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值。 ②筒仓粉尘 本项目设置1台水泥筒仓，水泥卸料时需用空压机将水泥吹进粉料筒仓内，会有粉尘废气从筒仓顶部呼吸孔排出。项目采取在在水泥筒仓设置脉冲滤芯仓顶除尘器，除尘后水泥仓顶呼吸孔粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015)表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值要求，除尘后的废气距离地面不低于15m排放。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 （2）水环境影响分析 本项目生产用水全部进入产品，晾干蒸发，不外排。废水主要为员工生活废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。项目废水不会对周围水环境造成不利影响。 （3）噪声影响分析 本项目的噪声主要来自生产设备的运行噪声，噪声值在75-80dB(A)之间，设备均置于车间内，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，预计达到厂界处能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目东南侧约431m处的石圪垯村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 （4）固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固废主要为布袋除尘器收集尘以及职工生活垃圾。 布袋除尘器收集尘收集后回用于生产，不外排；生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、总量控制结论 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs：0t/a。 6、项目可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，项目选址可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 7、建议 （1）建议建设单位在施工期间，在强化环境卫生管理的同时，应加强施工人员环境保护方面的教育工作，增强施工人员的环保意识。 （2）为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 （3）项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，选用经有关部门认证的环保设备，确保“三同时”，保证污染防治措施在生产过程中处于良好的运行状态。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目平面布置示意图 附件： 附件1 委托书； 附件2 大城县发改局说明； 附件3 大城县里坦镇镇规划管理办公室出具的证明； 附件4 土地证明； 附件5 营业执照； 附表： 附件1 建设项目环评审批基础信息表 本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不进行专项评价。

# Text boxes

自来水

0.8m3/d

0.06m3/d

0.3m3/d

0.24m3/d

用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏

日常办公用水

全部进入产品，晾干蒸发，不外排

0.5m3/d

生产用水

0.5m3/d

图1   项目用水平衡示意图

噪声

施 工 期

固废

内部装修

主体工程

基础工程

土石方

清理场地

固废

扬尘

固废

扬尘

扬尘

扬尘

G1、N1

粉碎

炉渣、废岩棉渣

布袋除尘器+15m排气筒

水泥、水

N2、G2

配料

N3、G3

搅拌

N4

制砖

码垛

晾晒

成品

图例： N噪声 S固废  G 废气