建设项目环境影响报告表

项目名称:大城县董家务村耕雷塑料制品厂年产

50万个播种机塑料配件项目

建设单位(盖章):大城县董家务村耕雷塑料制品厂

编制单位：北京华夏国润环保科技有限公司

编制日期：2018年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 大城县董家务村耕雷塑料制品厂年产50万个播种机塑料配件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县董家务村耕雷塑料制品厂 |
| 法人代表 | 王建业 | 联系人 | 王建业 |
| 通讯地址 | 大城县大尚屯镇董家务村 |
| 联系电话 | 13785670766 | 传真 | —— | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县大尚屯镇董家务村 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改备字【2018】13号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 塑料零件及其他塑料制品制造C2929 |
| 占地面积 (平方米) | 615.68 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 180 | 其中：环保投资(万元) | 12 | 环保投资占总投资比例 | 6.67% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 | 2019年2月 |
| 工程内容及规模 一、项目背景 大城县董家务村耕雷塑料制品厂位于大城县大尚屯镇董家务村，主要经营范围为加工销售塑料制品。为了适应市场发展趋势的要求，大城县董家务村耕雷塑料制品厂在大城县大尚屯镇董家务村新建年产50万个播种机塑料配件项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）和《建设项目环境影响评价分类管类名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号，2018年4月28日起实施）的有关规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业 47塑料制品制造（其他）”，应编制环境影响报告表，受大城县董家务村耕雷塑料制品厂的委托，北京华夏国润环保科技有限公司承担了“大城县董家务村耕雷塑料制品厂年产50万个播种机塑料配件项目”的环境影响评价工作，在现场调查、资料收集以及咨询专家的基础上，按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批并作为环境管理的依据。 二、项目概况 1、项目基本概况 项目名称：大城县董家务村耕雷塑料制品厂年产50万个播种机塑料配件项目。 建设单位：大城县董家务村耕雷塑料制品厂。 性质：新建。 建设地点：大城县大尚屯镇董家务村。 项目投资：项目总投资180万元，其中环保投资12万元，占总投资的6.67%。 产品及规模：年产50万个播种机塑料配件。 2、地理位置及占地 大城县董家务村耕雷塑料制品厂位于大城县大尚屯镇董家务村，厂区中心地理坐标：东经116°25′54.02″，北纬38°42′29.05″，项目东侧为村路，西侧为胡同，南侧为厂房，北侧为厂房。距离项目最近的环境敏感点为厂区北侧290m处的董家务村。地理位置见附图1。项目占地615.68m2，土地证明详见附件。 3、建设内容 项目总占地面积615.68平方米，总建筑面积600平方米，主要包括注塑车间、粉碎车间、组装车间、库房、办公楼等。主要建筑物及项目组成见表1。 表1 建设规模及内容一览表 项目类别 建设内容 主体工程 注塑车间 1层，主要进行注塑工序 粉碎车间 1层，主要进行粉碎工序 组装车间 1层，主要进行塑料配件的组装 辅助工程 办公楼 3层，主要用于员工日常办公 库房 1层，主要用于原辅材料及成品的存储 公用工程 供电 本项目厂区电源引自厂区附近变电站，年用电量为12万kWh 供暖 本项目生产用热采用电加热，冬季取暖采用空调 给水 本项目供水由董家务村供水管网集中供水 排水 本项目生产冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排 环保工程 废气 注塑工序有机废气：集气罩+1套低温等离子光氧一体机装置+ 1根15m高排气筒； 粉碎工序粉尘：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒 废水 本项目生产冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排 噪声 厂房隔声、基础减振、距离衰减 固废 边角废料、不合格品、布袋除尘器收集尘回用于生产工序，不外排； 员工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理 4、主要设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 1 注塑机 —— 8 台 2 粉碎机 —— 2 台 合计 10 台 5、产品方案 本项目建成后，年产50万个播种机塑料配件。 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表3。 表3 本项目主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 ABS t/a 40 外购 2 聚丙烯颗粒 t/a 30 外购 3 聚碳 t/a 30 外购 原辅材料理化性质： ABS：是微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06 g/cm3。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。ABS树脂是丙烯腈、1，3-丁二烯、苯乙烯三种单体的接枝共聚物。ABS塑料的成型温度为180-250℃，但是最好不要超过240℃，此时树脂会有分解。 聚丙烯颗粒（PP）：是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，是一种白色颗粒，熔点为189℃，可溶于二甲基甲酰胺或硫氰酸盐等溶剂。 聚碳（PC）：聚碳酸酯是在分子链中含有碳酸酯的一类高分子化合物的总称。聚碳酸酯是一种新型的热塑性塑料，透明度达90%，被誉为透明金属。刚硬而有韧性，具有高抗冲击性，高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度，良好的绝缘性及耐热性和无毒性。聚碳酸酯燃烧特性：慢燃，离火后慢熄，火焰呈黄色，黑烟碳束。燃烧后塑料熔融，起泡，发出特殊的花果臭气味。聚碳酸酯比重1.20，透明，本色呈微黄。 聚碳酸酯性能：聚碳酸酯树脂通过共聚，共混，增强等途径发展了很多改性品种。聚碳酸酯是抗冲击韧性为一般热塑料之冠，尺寸稳定性很好。耐热性教好，可在-60~120℃下长期使用，热变温度130~140℃玻璃化温度149℃，热分解大于310℃。聚碳酸酯极性小，玻璃温度高，吸水率低，收缩率小，尺寸精度高，对光稳定，耐候性好。熔融粘度和注射温度降低，因而易于加工成形。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为6人。 工作制度：年工作日260天，实行单班制，每班工作10小时。 8、公用工程 （1）给水：本项目用水由董家务村供水管网供给，用水环节包括生活用水和生产用水，水质水量可满足项目用水需求。 ①生产用水：本项目生产用水为循环冷却水，用水量为5.1m3/a，其中新鲜水用量为0.1m3/a，循环水用量为5m3/d。 ②生活用水：本项目不设食宿，生活用水主要是员工办公生活盥洗用水，本项目劳动定员6人；根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T 1161-2016）中第三部分生活用水，每人每天用水量40L，则办公生活盥洗用水0.24m3/d，即62.4m3/a；厂区设置旱厕，定期清掏。 因此，本项目用水量为5.34m3/a，其中新鲜水用量为0.34m3/a，循环水用量为5m3/d。 表4 本项目水平衡表 单位：m3/d 序号 名称 总用水量 新鲜用水量 重复用水量 蒸发、损耗量 产生量 1 员工生活用水 0.24 0.24 0 0.048 0.192 2 循环冷却水 5.1 0.1 5.0 0.1 0 合计 5.34 0.34 5.0 0.148 0.192 （2）排水：本项目生产用水为循环冷却水，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，排水量为0.192m3/d，49.92m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 图1 项目水量平衡图 单位：m3/d （3）供热 本项目生产用热采用电加热，冬季取暖采用空调。 （4）供电 本项目厂区电源引自厂区附近变电站，年用电量为12万kWh，能够满足项目用电需求。 三、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年8月29日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改备字【2018】13号。因此，项目符合国家产业政策。 四、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县大尚屯镇董家务村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的地类审查报告（编号：2018739）可知：项目用地为建设用地；同时，大城县大尚屯镇规划管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及环境问题 本项目为新建项目，场地现为空地，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地理位置 大城县地处河北省东中部，位于廊坊市最南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北，东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与大城县相接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里。全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距大城县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。 大城县董家务村耕雷塑料制品厂位于大城县大尚屯镇董家务村，厂区中心地理坐标：东经116°25′54.02″，北纬38°42′29.05″，项目东侧为村路，西侧为胡同，南侧为厂房，北侧为厂房。企业周围无重要环境敏感保护目标，选址合理。 2、地形、地貌 大城县地处洪水冲击平原，地形平坦，地貌为平地加有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度3.6~10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1-10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属大城洼东南边沿。等高线以南，大部分地域在5m以上。 建设项目所在区域位于大城区域内，地势平坦。 3、气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，多年平均降水量597.9毫米，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速1.91m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，年无霜期188天，年主导风向SSW，冬季盛行N风，夏季盛行SSW风。 4、水文地质 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，超深淡水区。 5、地表水 大城县境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河，主要干渠含任河大排渠和阜草干渠。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 1、社会概况 大城县现辖10个乡镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 2、交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。自2008年起，全力打造“五横”“五纵”的大交通路网框架，真正从空间上融入“一小时入京、半小时下卫”的环京津经济圈。 3、经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 评价区域内没有重点保护单位和珍稀动植物资源，根据工程性质及周边环境特征，确定项目主要保护级别及其保护目标见下表。 表5 主要环境保护级别及保护目标 类别 保护对象 与厂区相对方位 距离（m） 功能 保护级别及要求 环境空气 董家务村 北 290 村庄 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） 中二级标准 闫家务村 西南 1100 村庄 阜草村 东南 820 村庄 声环境 厂界200m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准 地下水环境 项目所在区域 饮用水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气中PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级浓度限值标准要求。 2、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 3、区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 表6 环境质量标准 类别 项目 标准值 单位 标准来源 大 气 环 境 PM10 24小时平均 150 μg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 小时平均 — NO2 24小时平均 80 小时平均 200 SO2 24小时平均 150 小时平均 500 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 地 表 水 pH 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 化学需氧量(COD) 40 mg/L 五日生化需氧量(BOD5) 10 氨氮(NH3-N) 2.0 声 环 境 厂界 昼间≤60 夜间≤50 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目产生的非甲烷总烃执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值标准及表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若去除效率达不到90%，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准，标准值见表7。 表7 有机废气排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最低去除效率 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 80 90% 2.0 4.0 本项目产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值标准。 表8 颗粒物排放标准 名称 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120 15m 3.5 1.0 2、噪声排放标准 施工期场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见表9。 表9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，标准限值见表10。 表10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 方位 类别 昼间 夜间 厂界 2类 60 50 3、固废排放标准 本项目产生的固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单规定；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。 |
| 总量排放指标 | 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为5项：SO2、NOx、VOCs和COD、氨氮。 项目运营期产生废水均不外排，因此项目运营期间废水污染物排放总量为COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 本项目运营期间，生产过程不使用锅炉等供热设施，项目无SO2及NOx等大气污染物排放，因此可确定本项目大气污染物排放总量情况为：SO2：0t/a、NOx：0t/a。本项目废气量为26000000m3/a，非甲烷总烃排放浓度为80mg/m3，则非甲烷总烃总量控制指标为2.08t/a。 综上所述，根据项目污染物排放标准，建议该项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计） ：2.08t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期工艺流程及产污环节如图2所示： 图2 施工期工艺流程图 本项目营运期生产工艺流程见下图。 图3 生产工艺流程图 工艺流程简述： 将原材料（根据不同产品规格选择不同塑料颗粒）送至注塑机内加热到熔融状态后以很高的压力挤出成型，冷却后成为成品。冷却采用循环水冷却的方式。 注塑机的工作原理是借助螺杆的推力，通过电加热到200℃左右，物料熔化，将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的模腔内，经固化定型后取得制品的工艺过程。 边角废料及不合格产品送入粉碎机进行破碎后回用于生产工序。

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 （1）废水：施工期废水主要为施工现场混凝土养护用水和施工人员的生活废水。 （2）废气：施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气。 （3）噪声：施工期噪声主要为施工机械的噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 （4）固废：施工期固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。 二、营运期主要污染工序 废气： 本项目营运期废气主要为注塑工序产生的有机废气以及粉碎工序产生的粉尘。 废水： 本项目生产用水为循环冷却水，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，排水量为0.192m3/d，49.92m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 噪声： 本项目噪声源主要为各种设备运转时产生的设备机械噪声，噪声源强75-80dB（A）。 固废： 本项目营运期产生的固废主要为边角废料、不合格品、布袋除尘器收集尘以及职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 11.54mg/m3，0.3t/a | 3.12mg/m3，0.081t/a |
|  | 粉碎工序 | 粉尘 | 38.46mg/m3，0.1t/a | 3.46mg/m3，0.009t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 少量 | 0 t/a |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  | 循环冷却水 | —— | 循环使用，定期补充 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 边角废料 | 8t/a | 0 t/a |
|  |  | 不合格品 | 2t/a | 0 t/a |
|  | 布袋除尘器 | 收集尘 | 0.08t/a | 0 t/a |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 0.78t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为各种设备，噪声源强在75-80dB(A)之间。设备均置于车间内，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期影响分析 本项目施工期对环境的影响主要为施工废气、施工废水、施工噪声、施工固废以及生态影响。 1、施工期大气环境影响分析 工程施工期间产生的废气主要包括施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气。 （1）施工扬尘 施工期扬尘来自以下几个方面： ①土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘。 ②建筑材料（白灰、水泥、砂子砖等）的现场搬运及堆放扬尘。 ③施工垃圾的清理及堆放扬尘。 ④人来车往造成的现场道路扬尘。 施工现场的扬尘大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是复杂较难定量的问题。本评价采用类比法对现有的施工场地扬尘情况进行分析。 北京环科院曾对7个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s。结果见表11。 表11 建筑施工工地扬尘污染情况 TSP浓度(μg/m3) 工程名称 工地内 工地上风向 （50m） 工地下风向 50m 100m 150m 侨办工地 759 328 502 367 336 金属材料总公司工地 618 325 472 356 332 广播电视部工地 596 311 434 376 309 劲松小区5#、11#、12#楼工地 5# 509 303 11# 538 12# 465 314 平均值 620.5 316.7 486.5 390 322 根据以上数据可以看出： 建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。 建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为491μg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 根据《河北省建筑施工扬尘扬尘防治强化措施18条》、《廊坊市大气污染防治管理实施意见》(廊坊[2000]104)和《廊坊市大气污染防治行动计划实施方案》的要求，建议施工过程采取如下防治措施，实现施工工地沙土物料100%全苫盖，工地路面100%硬化，出入车辆100%冲洗，拆除房屋工地100%洒水压尘，暂时不开工的空地100%苫盖或绿化，运输渣土等物料车辆100%覆盖、施工现场100%实施监控等“七个100%”的要求，施工单位必须采取如下措施防尘： 一、施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 二、施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 三、施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 四、施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 五、施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 六、施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 七、拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除。 八、基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 九、施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置;搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 十、具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。 十一、施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 十二、建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 十三、施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 十四、施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 十五、建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 十六、遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 十七、建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 十八、鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置;鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，使其对周围环境的影响最小。 （2）施工机械和运输车辆产生的尾气 施工期间燃油施工机械和运输车辆会产生尾气，主要污染物包括CO、NOx、THC等。施工期间施工机械及运输车辆排放的废气会对大气环境造成一定的影响，建议施工单位加强施工车辆及机械的管理，可通过以下措施来实现：对施工机械的尾气排放要求严格控制，并增设尾气过滤装置，降低尾气对环境的影响等。 综上，采取以上措施后，可有效控制施工废气，对周围环境不会产生明显不利影响。 2、施工期声环境影响分析 （1） 噪声源及影响分析 施工期噪声污染主要来自重型运输车辆及各种施工机械的运行噪声，一般情况下这些声源都在92-95dB(A)，在一定范围内将对周围声环境质量产生影响。 ①单机噪声影响分析 按照《环境影响评价技术导则》规定的距离衰减公式计算： 式中：ΔL1受声点（被影响点）所接受的声压级，dB(A)； r声源至受声点的距离，(m)； 本工程施工现场对周围100m以内敏感受体影响较为严重，见下表。 表12 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 声源名称 源强 距声源不同距离的声值 20m 40m 60m 80m 100m 200m 300m 500m 搅拌机 95 72 65 62 60 55 52 45 44 挖掘机 95 69 63 59 57 55 49 45 41 推土机 94 68 62 58 56 54 48 44 40 压路机 92 66 60 56 54 52 46 43 38 空压机 92 66 62 56 40 52 46 42 38 载重卡车 94 68 62 56 56 54 48 42 40 在施工过程中，大多机械施工距施工场地边界100m处，其最大影响声级可达55dB(A)，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声排放排准，其数值等于夜间标准限值，低于昼间标准限值。 因此，在夜间施工时，距施工场地100m范围内的敏感受体将受到不同程度的影响。 ②多个噪声源叠加影响 按照《环境影响评价技术导则》能量叠加公式： 如一台搅拌机和一台挖掘机同时工作时，噪声叠加值可达100dB(A)，则在无声障条件下昼间影响范围可达100m，夜间影响范围内200m。但这种影响是暂时的，这种影响可通过加强管理、科学施工来减缓，它会随着施工的结束而终告结束。 （2）施工机械噪声对周围环境敏感点的影响分析 根据现场踏勘可知，距离本项目最近的环境敏感点为厂区北侧290m处的董家务村，在声环境保护200m范围外。因此，本评价施工阶段对环境敏感点的影响情况很小，无需进行预测。 （3）施工期噪声污染控制对策 为了减少施工对周围声环境质量的影响，建议工程施工时采取如下措施： ①施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 ②施工时间尽量不安排在夜间、午休期间，或在此时段内不使用噪声较大的施工机械，不要将施工期安排在高、中考和节假日期间，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。 ③因工艺需求确需夜间一定要施工的，又可能影响周围声环境时，应对施工机械采取降噪措施，也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障装置，声障材料的单位面积质量至少应为7kg/m2，同时应提前到当地环保部门办理相关手续，并公告周边四邻。 ④施工单位的具体施工计划中，敏感受体附近所使用的施工机械种类、数量应写在承包合同之中，以便监督。 采取上述措施后，本项目施工期噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声排放排准，对周围环境不会产生明显不利影响。 3、施工期固体废物影响分析 本项目施工期将产生建筑垃圾和少量施工人员生活垃圾，产生情况见下表： 表13 施工固体废物产生情况一览表 固体废物 产生工序 产生量 备注 挖掘土方 土石方基础施工 0m3 用于平整施工用地 建筑垃圾 主体结构及装修施工 较少 合理处置 生活垃圾 施工人员生活垃圾 12.5kg/d 按0.5kg/人·d、25个工人计算 施工期的建筑垃圾不得随意丢弃，应分类进行综合利用和妥善处置；生活垃圾集中存放，由环卫部门定期清理。 针对施工期施工垃圾应从源头进行控制，体现在施工管理、材料选购、去向控制等方面，特别应强调以下几点： ①施工过程中合理选购材料和构件。优先选择建造、维修、改造和拆除时少垃圾、能再生的建材，并且尽量采用无包装材料和购买前应先计算好材料用量以免超量，以减少建筑垃圾的产生。 ②加强施工管理。在施工阶段，采用机械化施工、提高施工技术和工艺、加强施工组织管理工作，以避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏，提高结构的施工精度，避免局部凿除或修补，从而减少建筑垃圾的产生。在施工现场还应对建筑垃圾分类存放，以利处理。 ③施工车辆在运送弃土应使用不漏水的翻斗车，渣土不得沿途漏散、飞扬，清运车辆进出施工现场不得带泥污染路面，应严格按环卫和公安部门确定的路线行驶。 采取上述措施后，施工期固体废物既可以从源头得到控制，也可得到合理的处置，对周围环境不会产生明显不利影响。 4、施工期水环境影响分析 施工期废水主要来自于施工现场混凝土养护用水和施工人员的生活废水。 地面硬化过程中水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理；施工现场不设淋浴和水冲厕所，不设食堂，三餐外买盒饭解决，施工期厕所使用旱厕（采用10mm厚的混凝土防渗漏，防渗系数小于1.0×10-7cm/s，定期清掏），产生的少量生活盥洗废水，水质简单，用于泼洒地面抑尘。 因此，本项目施工期对周围水环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 随着施工场地开挖、填方，原有表土层受到破坏，土壤松动，挖填方过程中形成的堆土若不能及时清理，遇到降雨冲刷，易发生水土流失。鉴于本项目场地较为平整，且施工后将在场界范围内进行硬化、绿化等工作，同时要求施工单位避免雨天施工，可大大减低工程雨水漫流造成的土壤侵蚀。 为避免水土流失对项目区域及周边环境的影响，施工期需采取必要水土保持措施，具体如下： （1）尽量避开雨季施工。 （2）施工开挖中裸露地面，在雨水冲蚀下，极易产生水土流失，因此，在开挖前应做好施工围堰；做好分级开挖，分级防护。 （3）土方填筑时应边上料边碾压，避免疏松土料上提后搁置，碾压密实的土壤可减少水土流失。 （4）施工期临时土方堆放场，做好防护工程，弃土委托清运部门及时清运。 通过采取上述措施后，施工期的水土流失影响将大大减小。同时随着施工期的进展，水土流失影响也逐渐减弱。

二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为注塑工序产生的有机废气以及粉碎工序产生的粉尘。 （1）有机废气 在对塑料颗粒进行加热注塑时，会挥发有机废气，以非甲烷总烃计。根据同类行业数据分析，其非甲烷总烃产生量约占原料用量的0.3%。本项目年使用塑料颗粒合计100t，以此估算，本项目非甲烷总烃产生量为0.3t/a，产生速率为0.115kg/h，产生浓度为11.54mg/m3。 本项目在注塑工序上方设置集气罩，有机废气经过排气管道通过1套低温等离子光氧一体机装置处理后，由1根15m高排气筒P1排放。 光氧催化装置工作原理：利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出。 低温等离子废气处理装置原理：采用介质阻挡花冠放电技术，在空气湿度小于40%时，1米范围离子浓度大于160万，运用大流量变频高压电晕放电技术，改变传统模块结构，极大降低设备成本，采用双介质放电，尤其是正离子数量大大提高，氧化能力显著增强。在外加电场的作用下，介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子，使其电离、解离和激发，然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应，使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质，或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质，从而使污染物得以降解去除。 非甲烷总烃经集气罩收集后进入1套低温等离子光氧一体机装置处理后，由1根15m高排气筒P1排放。集气罩收集率为90%，低温等离子光氧一体机装置有机废气去除效率为70%，引风机风量为10000m3/h，经净化后，非甲烷总烃的排放浓度为3.12mg/m3，排放速率为0.031kg/h，排放量为0.081t/a，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求；未收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放，排放量为0.03t/a，排放速率为0.0115kg/h，产生量较小，经预测，无组织非甲烷总烃的最大落地浓度为0.006625mg/m3，厂界浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m3要求及表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准，对周围区域无明显影响。 （2）粉尘 本项目边角废料及不合格品送入粉碎机进行破碎后回用于生产工序。粉碎工序会产生少量粉尘。类比其他同类企业，粉碎工序产生的粉尘产生量按照边角废料及不合格品的1%计算，则粉碎工序粉尘产生量约为0.1t/a，产生速率为0.192kg/h，产生浓度为38.46mg/m3。本项目在粉碎工序上方安装集气罩，粉尘经管道引入1套布袋除尘器除尘设备，经处理后通过1根15m高排气筒P2外排。 布袋除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 根据企业提供资料，集气罩收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为90%，引风机风量为5000m3/h。粉碎过程为非连续作业，根据建设单位提供的资料，该车间每天工作2h，年工作时间260d。经处理后，粉碎粉尘排放量为0.009t/a，排放速率为0.017kg/h，排放浓度为3.46mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它二级排放标准(排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3)。 未被收集的粉尘于厂区无组织排放，排放量为0.01t/a，排放速率为0.0192kg/h，经预测，无组织颗粒物的最大落地浓度为0.01058mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值标准。 综上，本项目产生的废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 （3）防护距离 ①大气环境防护距离的确定 采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式，对本项目无组织排放的污染源进行大气环境防护距离的确定。大气环境防护距离的确定原则是：首先无组织源源强需满足厂界达标的要求，若出现预测结果在厂界处超标，需削减排放源强，然后以削减后的源强进行大气环境防护距离计算。 本项目无组织排放所需大气环境防护距离的计算参数见表14。 表14 大气环境防护距离计算结果 车间 污染因子 面积 高度 排放速率 kg/h 评价标准 mg/m3 计算结果 注塑车间 非甲烷总烃 20m*10m 8m 0.0115 2.0 无超标点 粉碎车间 TSP 5m*3m 8m 0.0192 0.9 无超标点 由表14中可知，本项目无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物在厂界处未出现超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 本项目通过采取合理的生产工艺流程，控制生产设施的密闭程度，最大限度减少无组织排放。为保证大气环境质量达标和减少项目对周边人群的影响，本项目设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表5。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数及计算结果见表15。 表15 卫生防护距离计算结果一览表 污染源 污染因子 排放速率(kg/h) 评价标准mg/m3 平均风速(m/s) 计算系数 L（m） A B C D 注塑车间 非甲烷总烃 0.0115 2.0 1.91 400 0.01 1.85 0.78 0.494 粉碎车间 TSP 0.0192 0.9 1.91 400 0.01 1.85 0.78 10.239 根据表15计算结果，生产车间两种污染物卫生防护距离均为50m。按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“7.5部分”的规定，当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级，最终确定本项目卫生防护距离为生产车间周围100m，距离项目最近敏感点为厂区北侧290m处的董家务村，满足卫生防护距离要求。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目生产用水为循环冷却水，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，排水量为0.192m3/d，49.92m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。项目废水不会对周围水环境造成不利影响。 防渗旱厕采用混凝土硬化10-15cm，内壁采用防腐材料涂覆，渗透系数均≤10-7cm/s。本项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 3、噪声影响分析 本项目主要噪声源是注塑机、粉碎机等生产设备噪声。类比同类企业噪声源强，见表16。 表16 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备台数 单个噪声源强dB 分布位置 噪声防治措施 1 注塑机 8 75 生产车间 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2 粉碎机 2 80 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表17。 表17 厂界噪声预测结果 预测点位 与厂界距离(m) 贡献值dB(A) 执行标准dB(A) 厂北界 5 45.5 2类：昼间60，夜间50 厂南界 3 47.6 厂东界 3 47.6 厂西界 3 47.6 由表17看出，本项目通过采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在45.5～47.6dB(A)之间，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目北侧290m处的董家务村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4、固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固废主要为边角废料、不合格品、布袋除尘器收集尘以及职工生活垃圾。 生产过程产生的边角废料、不合格品，根据企业提供资料，其产生量分别为8t/a、2t/a，经粉碎后回用于生产工序，不外排。 布袋除尘器收集的粉尘产生量0.16t/a，收集后回用于生产，不外排。 职工生活垃圾按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员6人，则本项目生活垃圾产生量为0.003t/d，年工作时间为260d，则生活垃圾年产生量为0.78t/a。生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 表18 项目固废产生及排放情况一览表 类别 污染物 产生量 处理措施 一般固废 生产工序 边角废料 8t/a 回用于生产，不外排 不合格品 2t/a 布袋除尘器 收集尘 0.08t/a 生活垃圾 日常生活 生活垃圾 0.78t/a 由环卫部门统一处理 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、污染物排放总量控制 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为5项：SO2、NOx、VOCs和COD、氨氮。 综上，项目污染物总量控制指标为COD ：0t/a、氨氮：0t/a、SO2 ：0t/a、NOx： 0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：2.08t/a。 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 按建设项目建设阶段、生产运行、服务期满后等不同阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，提出具体环境管理要求。 给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。提出应向社会公开的信息内容。 提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。 （2）监测计划 监测点位、监测项目和监测频率见表19。 表19 监测计划一览表 监测要素 监测点位 监测项目 监测频次 废气 注塑工序非甲烷总烃 排气筒P1采样口 非甲烷总烃 1次/年 粉碎工序粉尘 排气筒P2采样口 颗粒物 1次/年 噪声 四周厂界 等效A声级 1次/年 对以上监测结果应及时统计汇总，呈报有关领导和上级环保部门进行信息公开， 监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套低温等离子光氧一体机装置+1根15m高排气筒 | 满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若去除效率不满足要求，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准 |
|  | 粉碎工序 | 粉尘 | 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 | 不外排 |
|  | 循环冷却水 | —— | 循环使用，定期补充 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角废料 | 回用于生产工序，不外排 | 不外排 |
|  |  | 不合格品 |  | 不外排 |
|  | 布袋除尘器 | 收集尘 |  | 不外排 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门处理 | 合理化处置 |
| 噪 声 | 主要噪声源源强在75-80dB(A)之间。机械设备均置于封闭的生产车间内，底部采取减振措施，经过距离衰减等。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 附：“三同时”验收一览表 本项目建设总投资180万元，其中环保投资为12万元，环保投资占工程总投资的比例为6.67%。 本项目运营期环境保护“三同时”验收内容见表20。 表20 “三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收指标 投资 （万元） 验收标准 废气 注塑工序非甲烷总烃 集气罩+1套低温等离子光氧一体机装置+ 1根15m高排气筒 非甲烷总烃： 有组织排放浓度≤80mg/m3 最低去除效率90% 企业边界大气污染物浓度限值 ≤2.0 mg/m3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 ≤4.0 mg/m3 6 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若去除效率不满足要求，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准 粉碎工序粉尘 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒 有组织颗粒物≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 无组织排放浓度限值≤1.0 mg/m3 4 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 废水 生活污水 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 不外排 0.5 不外排 循环冷却水 循环使用，定期补充 不外排 不外排 固废 边角废料 回用于生产工序，不外排 固废收集及储存设施完备、处置完善 0.5 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定 不合格品 布袋除尘器收集尘 生活垃圾 交当地环卫部门处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治规定 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2类： 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 合计 12 |

# 结论及建议

一、结论 1、项目概况 大城县董家务村耕雷塑料制品厂位于大城县大尚屯镇董家务村，厂区中心地理坐标：东经116°25′54.02″，北纬38°42′29.05″，项目东侧为村路，西侧为胡同，南侧为厂房，北侧为厂房。距离项目最近的环境敏感点为厂区北侧290m处的董家务村。项目占地615.68m2。项目年产50万个播种机塑料配件。总投资180万元，其中环保投12万元，占总投资的6.67%。 2、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年8月29日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改备字【2018】13号。因此，项目符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县大尚屯镇董家务村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的地类审查报告（编号：2018739）可知：项目用地为建设用地；同时，大城县大尚屯镇规划管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 4、主要环境影响结论 施工期环境影响分析结论： 废气：本项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气。采取相应防尘措施后，本项目的建设期不会对区域环境空气造成明显影响影响。 废水：本项目施工期废水主要为施工现场混凝土养护用水和施工人员的生活废水。在切实落实各项防渗措施的条件下，项目废水不会发生渗漏，本项目建设可有效避免对周围水环境产生影响，措施可行。 噪声：本项目夜间不施工，昼间能达到噪声限值要求，本项目施工期是短暂的，将随着施工期的结束而结束，不会对周围敏感点产生影响。本项目通过采用低噪设备、设置隔声构件、控制作业时间等措施，减轻对周围环境的影响。采取措施后，可有效降低噪声对周围环境的影响。措施可行。 固体废物：本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和少量施工人员生活垃圾，均属一般固体废物。施工期的建筑垃圾不得随意丢弃，应分类进行综合利用和妥善处置；生活垃圾集中存放，由环卫部门定期清理。对周围环境不会产生明显不利影响。 营运期环境影响分析结论： （1）环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为注塑工序产生的有机废气以及粉碎工序产生的粉尘。 ①有机废气 在对塑料颗粒进行加热挤出时，会挥发有机废气，以非甲烷总烃计。本项目在注塑工序上方设置集气罩，有机废气经过排气管道通过1套低温等离子光氧一体机装置处理后，由1根15m高排气筒P1排放。 经净化后，非甲烷总烃的排放浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求；未收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放，厂界浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m3要求，对周围区域无明显影响。 ②粉尘 本项目边角废料及不合格品送入粉碎机进行破碎后回用于生产工序。粉碎工序会产生少量粉尘。本项目在粉碎工序上方安装集气罩，粉尘经管道引入1套布袋除尘器除尘设备，经处理后通过1根15m高排气筒P2外排。 经处理后，粉碎粉尘排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它二级排放标准。未被收集的粉尘于厂区无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值标准。 综上，本项目产生的废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目生产用水为循环冷却水，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。项目废水不会对周围水环境造成不利影响。 （3）噪声影响分析 本项目的噪声主要来自生产设备的运行噪声，噪声值在75-80dB(A)之间，设备均置于车间内，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，预计达到厂界处能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目北侧290m处的董家务村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 （4）固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固废主要为边角废料、不合格品、布袋除尘器收集尘以及职工生活垃圾。 生产过程产生的边角废料、不合格品、布袋除尘器收集尘收集后回用于生产工序，不外排；职工生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、总量控制结论 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：2.08t/a。 6、项目可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，拟建项目选址可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 7、建议 （1）建议建设单位在施工期间，在强化环境卫生管理的同时，应加强施工人员环境保护方面的教育工作，增强施工人员的环保意识。 （2）为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对拟建工程环境保护工作进行监督和管理。 （3）项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，选用经有关部门认证的环保设备，确保“三同时”，保证污染防治措施在生产过程中处于良好的运行状态。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目平面布置示意图 附件： 附件1 委托书 附件2 企业投资项目备案信息 附件3 大尚屯镇规划管理办公室出具的证明 附件4 土地证明 附件5 营业执照 附表： 附件1 建设项目环评审批基础信息表 本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不进行专项评价。

# Text boxes

0.048

0.24

0.192

用于泼洒地面抑尘，不外排

职工生活用水

新鲜水

0.34

5

0.1

0.1

循环冷却水

噪声

施 工 期

固废

内部装修

主体工程

基础工程

土石方

清理场地

固废

扬尘

固废

扬尘

扬尘

扬尘

废气、噪声

注塑机加热

组装

冷却

模具成型

原料

边角废料、不合格品

回用于生产

废气、噪声

成品

循环水冷却

粉碎