《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 廊坊永发电器有限公司年产500万件注塑件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊永发电器有限公司 |
| 法人代表 | 牛春发 | 联系人 | 牛春发 |
| 通信地址 | 大城县大尚屯镇邵庄村 |
| 联系电话 | 18831557088 | 传真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县大尚屯镇邵庄村 |
| 立项审批 部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改备字〔2018〕18号 |
| 建 设 性 质 | 新建 | 行业类别 及 代 码 | C2929塑料制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 5826m2 | 绿化面积 （平方米） | —— |
| 总投资 （万元） | 350 | 其中：环保投资（万元） | 11 | 环保投资占 总投资比例 | 3.14% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投 产日期 | 2019年2月 |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 为适应经济发展和市场需求，廊坊永发电器有限公司拟投资350万元建设年产500万件注塑件项目（以下简称“本项目”）。本项目位于河北省廊坊市大城县邵庄村，主要建设内容为生产车间、1#库房、2#库房、办公楼等建筑，总建筑面积为4560平方米，建成后形成年产500万件注塑件的规模。本项目已在大城县发展改革局备案，备案号为大发改备字〔2018〕18号。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令1号），本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业—47、塑料制品制造—其他”类别，应编制环境影响报告表。为此，廊坊永发电器有限公司委托苏州合巨环保技术有限公司进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员进行了现场踏勘并搜集了相关技术资料，在此基础上编制完成了本项目环境影响报告表。 2. 工程内容及规模 （1）项目名称：廊坊永发电器有限公司年产500万件注塑件项目。 （2）建设单位：廊坊永发电器有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）建设规模：年产500万件注塑件，产品方案一览表见表1。 表1 产品方案一览表 序号 产品名称 产量 备注 1 注塑件 500万件 塑料板凳、行李箱等 （5）劳动定员及工作制度：项目劳动定员20人。年工作300天，每天1班，每班8小时工作制。 （6）建设内容：项目占地面积5826m2，总建筑面积4560平方米，主要包括生产车间、1#库房、2#库房、办公楼等建筑。主要建构筑物见表2，项目组成见表3。 表2 主要建构筑物一览表 序号 项目名称 建筑面积(m2) 规格尺寸 备注 1 生产车间 1140 95m×12m×6m 砖混+彩钢顶结构 2 1#库房 196 28m×7m×4m 砖混+彩钢顶结构 3 2#库房 2708 95m×28.5m×6m 砖混+彩钢顶结构 4 办公楼 504 28m×9m×8m 2F 砖混结构 5 循环水池 12 4m×3m×2m 地下式防渗混凝土结构 5 合计 4560 / / 表3 项目组成一览表 项目 主要设施 工程内容 主体 工程 生产车间 主要用于塑料件加工 辅助 工程 1#库房 用于储存原料 2#库房 用于存储成品 办公室 用于日常办公 一般固废储存区 用于储存一般固体废物 循环水池 用于储存冷却生产用水 公用 工程 供水 当地自来水 供电 当地变电所 供暖 本项目办公室供暖采用空调 环保 工程 废气 注塑、成型、脱模工序 VOCs（以非甲烷总烃计）通过集气罩收集进入低温等离子光氧一体机进行处理后经15米高排气筒（P1）排放 粉碎工序 产生的颗粒物通过集气罩收集后进入脉冲布袋除尘器进行处理后经15米高排气筒（P2）排放 废水 经冷却塔冷却后排入循环水池中循环使用，职工生活污水泼洒地面抑尘 噪声 车间密闭、基础减振、距离衰减等。 固废 生产过程产生的边角料和不合格品回用于生产；废包装袋、除尘灰集中收集后外售；生活垃圾袋装化，集中收集后，由环卫部门定期清理 （7）项目主要生产设备见表4 表4 主要设备设施一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 注塑机 台 13 2 粉碎机 台 2 3 冷却塔 台 1 4 合计 台 16 （8）主要原辅材料用量及能源消耗见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 年用量 备注 1 聚丙乙烯原包颗粒 350t/a 袋装，外购 2 新水 63m3/a 自备水井 3 电 13万kW·h/a 本地电网 聚丙乙烯，又叫乙丙橡胶（EPR）是继Zieg1er-Natta催化剂的发明、聚乙烯和聚丙烯的出现后问世的一种以乙烯、丙烯为基本单体的共聚橡胶，分为二元乙丙橡胶（EPM）和三元乙丙橡胶（EPDM）两大类。前者是乙烯和丙烯的共聚物；后者是乙烯、丙烯和少量非共轭二烯烃的共聚物。 （8）工程投资：工程总投资350万元，其中环保投资11万元，占总投资3.14%。 （9）地理位置：本项目位于河北省廊坊市大城县邵庄村，其中心坐标为：东经116°23′54"，北纬38°42′24.837"。 （10）平面布置：厂区北侧由西向东依次为2#库房、办公楼，厂区南侧由西至东依次为生产车间、1#库房，大门位于厂区东侧。 （11）周边关系：本项目北侧、西侧均为空地，南侧为注塑厂，东侧隔乡间道为注塑厂，项目最近敏感点为南侧780m的邵庄村。本项目厂区周围无基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。 项目地理位置见附图1，厂区平面布置及周边关系见附图2。 3.公用工程 （1）供电：本项目年用电量13万kw·h，由当地电网供给。 （2）供热：车间不设供暖设施，办公楼供暖采用空调。 （3）给排水：本项目用水主要为生产过程冷却用水和职工生活用水，新水用量为0.60m3/d（180m3/a），取自当地自来水，能够满足本项目用水需求。 生活用水：本项目不设食堂、宿舍、洗浴等设施，厕所为防渗旱厕。生活用水主要为盥洗用水，用水量为0.2m3/d（60m3/a），污水产生量0.16m3/d（48m3/a），全部泼洒地面抑尘。 生产用水：主要为注塑机冷却用水，项目设置1座冷却塔+1座循环水池（循环水池4m×3m×2m采用地下式），废水经冷却塔降温后排入循环水池，返回生产工序使用。冷却用水量为1m3/d，生产过程中只需补充挥发损耗量，冷却水系统补充新水量为0.01m3/d（3m3/a）。项目水量平衡图见图1 图1 水量平衡图 （m3/d） |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地质地貌、气候、水文、土壤等）： 1地形地貌 大城县位于河北省的东中部、廊坊市的南部。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安相连接。全县东西宽36.1km，南北长43.8km，总面积903.7km2，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间，海拔标高为3.6～10m。大城县县城东距青县12.8km，西北距文安县10km，西南距河间县24km，西距任丘市19.7km，东北距静海县38km。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 本项目位于河北省廊坊市大城县邵庄村，其中心坐标为：东经116°23′54"，北纬38°42′24.837"。本项目北侧、西侧均为空地，南侧为注塑厂，东侧隔乡间道为注塑厂，项目最近敏感点为南侧780m的邵庄村。本项目厂区周围无基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。 2气候气象 项目所在地大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温－23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5％，历年平均风速2.3米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64％，全年无霜188田，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 3水文地质 其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000∶1，海拔高度为3.6－10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 4 地表水 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、藏屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 5 土壤 本区原生植被已不存在，现主要是人工植被。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量 根据2018年10月1日~7日河北省环保厅网站公布的廊坊市大城县环境空气质量实时监测数据评价项目区域环境空气质量状况如下： 表6 环境空气质量情况表（单位：mg/m3） 监测因子 标准值 监测值 超标率 SO2 1小时浓度 0.5 0.01 ~ 0.088 0 CO 1小时浓度 10 0.531~ 3.122 0 NO2 1小时浓度 0.2 0.009 ~ 0.014 0 O3 1小时浓度 0.2 0.03 ~ 0.08 0 8小时浓度 0.16 0.015 ~ 0.085 0 PM10 24小时浓度 0.15 0.079 ~ 0.114 0 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.024~ 0.054 0 由上表可知，SO2、CO、NO2、O3、PM10、PM2.5满足环境空气质量《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准。评价区域内环境空气质量较好。 2、声环境质量 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护区域，项目环境保护目标为周边居民区。根据工程性质及周边环境特征，确定本项目主要环境保护级别及保护目标见下表7。 表7 大气环境保护目标一览表 类 别 保护目标 方位 距项目 距离 功能 户数 级别 大气环境 邵庄村 S 780m 居民区 1020户 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准 声环境 区域声环境 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/ 1577—2012）表1中二级标准： 表8 环境空气质量标准 污染物名称 标 准 值 单位 SO2 24小时平均 150 ug/m3 1小时平均 500 PM10 24小时平均 150 NO2 24小时平均 80 1小时平均 200 PM2.5 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 （2）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）注塑、成型、脱模工序产生的有机废气有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中有机化工业：VOCs（以非甲烷总烃计）最高允许排放浓度80mg/m3的要求，最低去除效率90%；有机废气无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2中其他行业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3的要求。当去除效率达不到相应的规定时，需满足表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求。 粉碎工序产生的颗粒物有组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中颗粒物最高允许排放浓度限值120mg/m3要求；无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3要求。 （2）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 （3）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中相关规定。 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目冬季空调取暖，无生产及生活废水外排，因此不涉及SO2、NOX、COD和氨氮的排放，项目VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为2.16t/a、颗粒物0.024t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。 注塑、成型、脱模工序产生的废气量为15000×1800=27000000m3/a， 非甲烷总烃总量=80×27000000÷109=2.16t/a。 粉碎工序产生的废气量为2000×100=200000m3/a 颗粒物总量=120×200000÷109=0.024t/a 因此建议总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、NH3-N 0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）2.16t/a、颗粒物0.024t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目以外购的聚丙乙烯为原料生产塑料件，具体生产工艺流程如下： ⑴原料入场：购置的原辅材料由汽车运输进厂后存入1#库房； ⑵注塑、成型、脱模：物料经注塑机熔融段加热压缩逐渐融化（电加热，加热温度为160-200℃），融化后的物料被压缩空气吹入模具中，在模具夹层内冷却水的冷却作用下注塑成型；成型后，打开模具，取出产品； 本工序产污节点：注塑加热过程产生的有机废气VOCs（以非甲烷总烃计），生产过程产生的边角料、废包装袋和设备运行过程中产生的噪声。 ⑶检验入库：技术人员对成品进行检验，合格后入库，产生的边角料和不合格品进行粉碎后回用于生产； 本工序产污节点：检验过程产生的不合格品。 ⑷粉碎：将边角料和不合格品由人工放置于粉碎机中进行粉碎，重新进入注塑、成型、脱模工序； 本工序产污节点：粉碎过程产生的颗粒物、除尘灰和设备运行过程中产生的噪声。 塑料件工艺流程及产污节点图如下： 表8 建设项目排污节点及治理措施一览表 类别 污染源 主要污 染因子 产生特征 排放去向 治理措施 废 气 吹塑、成型、脱模工序 非甲烷总烃 连续 排入空气 在注塑机挤出口上方安装集气罩，通过管道连接引入1套低温等离子光氧一体机处理后通过15m高排气筒（P1）排放 粉碎工序 颗粒物 间断 排入空气 在粉碎机上方安装集气罩，通过管道连接引入1套脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（P2）排放 废水 冷却成型 循环冷却水 连续 不外排 经冷却塔冷却后排入循环水池循环使用 生活污水 COD、SS等 间断 全部泼洒抑尘 噪 声 注塑机、粉碎机、冷却塔 噪声 连续 排入环境 生产设备均布置在封闭生产车间内，生产车间为砖混加彩钢顶结构，车间密闭、基础减振、距离衰减等 固 体 废 物 职工生活 生活垃圾 间断 不外排 集中收集送环卫部门指定地点，统一处理 生产过程 边角料 间断 回用于生产 不合格品 间断 除尘灰 间断 废包装袋 间断 集中收集后，外售 主要污染工序： ⑴废气：注塑、成型、脱模工序产生的有机废气VOCs（以非甲烷总烃计）和粉碎工序产生的颗粒物。 ⑵废水：项目生活污水，全部泼洒地面抑尘，不外排；生产过程冷却废水循环利用，无废水外排。 ⑶噪声：主要为注塑机、粉碎机、冷却塔等设备运行时产生的噪声，噪声源强85～90dB(A)。 ⑷固废：主要为生产过程产生的边角料、不合格品、废包装袋、除尘灰及职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑、成型、脱模工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 4.7mg/m3；0.126t/a | 0.41mg/m3；0.011t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0126t/a | 0.0126t/a |
|  | 粉碎工序 | 颗粒物 | 有组织 | 160mg/m3；0.032 | 15mg/m3；0.003t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0032t/a | 0.0032t/a |
| 水 污 染 物 | 冷却水 | 冷却塔+循环水池 | 3m3/a | 循环使用，不外排 |
|  | 职工生活污水 | COD、SS等 | 48m3/a | 泼洒地面抑尘 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 集中收集送环卫部门指定地点，统一处理 |
|  | 生产过程 | 边角料 | 30t/a | 回用于生产 |
|  |  | 不合格品 | 2t/a |  |
|  |  | 除尘灰 | 0.029t/a |  |
|  |  | 废包装袋 | 0.16t/a | 集中收集后外售 |
| 噪 声 | 注塑机、粉碎机等设备运行时产生的噪声，源强85～90dB(A)。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目为新建项目，对环境的生态影响较小，对厂区地面进行适宜绿化、硬化，采取措施后，可有效防止水土流失。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 ： 本项目为利用已建成的厂房，对生产车间地面用防渗混凝土进行处理，施工期主要进行设备安装等，工作量较小，不产生施工期环境影响问题。

营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 本项目废气污染源主要为注塑、成型、脱模工序产生的非甲烷总烃和粉碎工序产生的颗粒物。 （1）有组织排放 ①注塑、成型、脱模工序产生的非甲烷总烃。 该项目原料聚丙乙烯经电加热到160-200℃左右，低于原料的热分解温度，因此此过程中无裂解有害废气产生，但由于加热，仍有游离少量己二酸、丙烯酸单体（以非甲烷总烃计）挥发出来。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）的资料显示，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放量为原料的0.035%，项目聚丙乙烯原包颗粒用量为350t/a，则项目生产过程中非甲烷总烃产生量为0.126t/a，产生速率为0.07kg/h，注塑机年工作2400h。 在注塑机挤出口上方分别设置集气罩，集气罩的集气效率为90%，废气通过管道引入一套等离子光氧净化器进行处理后用一根15m高排气筒排放，等离子光氧净化器风量为15000m3/h，年工作时间2400小时，去除效率为90%。非甲烷总烃排放量为0.011t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为0.41mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中有机化工业：非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3的要求，最低去除效率90%的要求。 ②粉碎工序产生的颗粒物。 注塑、成型、脱模工序和检验工序会产生边角料及不合格产品，产生量为32t/a，类比同类行业，颗粒物产生量约为粉碎品的0.1%，则粉尘产生量为0.032t/a，年粉碎时间为100小时，粉尘产生速率为0.32kg/h，经集尘罩收集后由脉冲布袋除尘器处理后用1根15米高排气筒（P2）排放。配套风机的风量为2000m3/h，集气罩收集率以90%计，脉冲布袋除尘器对颗粒物去除效率以90%计，则颗粒物排放量为0.003t/a，颗粒物排放速率为0.03kg/h，排放浓度为15mg/m3。有组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准颗粒物排放浓度120mg/m3的要求。 （2）无组织排放 ①注塑、成型、脱模工序产生的非甲烷总烃。 未被收集及未被处理的非甲烷总烃在生产车间以无组织形式在车间内排放，则未被收集的废气的排放量0.0126t/a，年工作时间1800h，排放速率为0.007kg/h，故本次以生产车间作为一个整体面源，采用“Screen3System中的面源模式”预测，厂界处非甲烷总烃浓度为0.01001mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2中其他行业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3的要求。当去除效率达不到相应的规定时，需满足表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求。 ②粉碎工序产生的颗粒物。 未收集的10%颗粒物无组织排放，排放量为0.0032t/a。年粉碎时间为100小时，排放速率为0.032kg/h，无组织排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求：颗粒物：周界外最高允许浓度1.0mg/m3。故本次以粉碎机所在的仓库作为一个整体面源，采用“Screen3System中的面源模式”预测，厂界处颗粒物浓度为0.04992mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求：颗粒物：周界外最高允许浓度1.0mg/m3。 （3）大气防护距离和卫生防护距离 ①大气防护距离的确定 本评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）推荐的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以厂房中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为大气环境防护区域。计算结果参数见表9。 表9 大气环境防护距离计算结果 车间 预测因子 面源长度(m) 面源宽度(m) 面源有效高度（m） 面源源强 （kg/h） 空气质量标准（mg/m³） 计算距离 生产车间 非甲烷总烃 95 12 6 0.006 0.2 无超标点 颗粒物 95 12 6 0.03 0.9 无超标点

经计算，无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离的确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中，Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积计算； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； B、C、D—卫生防护距离计算系数，可查表求得； 其参数选取及计算结果见表10. 表10 卫生防护距离计算结果 污染物名称 近五年平均风速(m/s) 排放速率（kg/h） 面源 一次浓度最高标准限值（mg/m3） 卫生防护距离 长度 （m） 宽度（m） 有效高度（m） 计算值（m） 提级后的值（m） 非甲烷总烃 2.6 0.006 95 12 6 2.0 20.205 50 颗粒物 2.6 0.03 95 12 6 0.9 2.337 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。因此，确定本项目卫生防护距离为100m。距离项目本项目最近敏感点为南侧780m的邵庄村，满足卫生防护距离要求。 2、声环境影响分析 本项目噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声，源强为85-90dB(A)。 本项目将生产设备布置在砖混加彩钢顶结构车间内，车间密闭、基础减振、距离衰减等。采取上述措施后，可综合降噪20dB(A)左右。项目噪声源强及污染防治措施治理效果见表11，生产车间距各厂界距离见表12。 表11 噪声源及治理措施一览表 噪声源 数量 台(套) 单台设备源强dB(A) 发声 特性 治理措施 降噪效果 注塑机 13 85 连续 置于全封闭砖混加彩钢顶结构生产车间内，设置减振基础，车间内 距离衰减。 综合降噪20dB(A) 粉碎机 2 90 间断 冷却塔 1 85 间断 表12 设备区距各厂界距离 单位：m 产噪区 距东侧厂 界距离 距南侧厂 界距离 距西侧厂 界距离 距北侧厂 界距离 设备区 30 5 5 18 ⑴预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1－(TL+6) 式中：LP1—靠近开口（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； LP2—靠近开口（或窗户）处室外某倍频带声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当 放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 LP2i(T)= LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 LW=LP2(T)+10lgs ②声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti— i 声源在T 时段内的运行时间，s； n—声源个数。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： ⑵预测结果 本次预测只考虑项目各声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减，车间内距离衰减也会降低噪声。各厂界噪声预测结果见表13。 表13 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 贡献值/dB(A) 标准值（昼间） 达标情况 东厂界 42.3 60 达标 西厂界 57.9 60 达标 北厂界 46.8 60 达标 南厂界 57.9 60 达标 由表13可知，各厂界噪声贡献值42.3-57.9 dB(A)，项目昼间生产，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间60dB(A)限值要求。 3、水环境影响分析 项目不设食堂、宿舍、浴室等生活设施，厕所为防渗卫生旱厕，定期清掏。职工生活产生的生活污水产生量小，且水质简单，泼洒地面抑尘。 生产用循环冷却水设有冷却塔1座、循环水池1座（4m×3m×2m），冷却水循环使用，无废水外排。循环水池采用混凝土一体浇注，结构厚度25cm，不会下渗影响地下水。 为了防止旱厕粪池、循环水池对地下水造成污染，环评要求采取以下措施： ①旱厕粪池采用防渗混凝土结构，渗透系数≤1×10－7cm/s。 ②循环水池采用防渗混凝土结构，渗透系数≤1×10－7cm/s 采取上述措施后，项目不会对地下水环境产生影响。 4、固体废物影响分析 固体废物主要有生产中产生不合格品、废包装袋、除尘灰。 项目生产过程中，产生的边角料30t/a、不合格品2t/a、除尘灰0.029t/a，回用于生产；废包装袋0.16t/a，集中收集后外售废品；项目职工日常生活垃圾产量1.5t/a，集中收集送环卫部门指定地点，统一处理。 综上所述，本项目产生的固体废物均能得到妥善处理，不会对环境产生影响。 5、环境管理 （1）机构设置 根据有关环境管理和环境监测的规定，厂区应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 （2）主要职责 a、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其先关法律法规，建立污染控制管理档案。 b、掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 c、定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 d、制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 e、推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 f、监督项目环保设施的安装调试工作。 g、搞好场区绿化工作。 6、环境监测 根据本建设项目性质与实际情况，委托有资质的监测单位参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的规定来做监测。监测计划见表14。 表16 环境监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 监测频次 废气 排气筒取样窗、车间界、厂界 有组织 非甲烷总烃、颗粒物 1次/半年1次/年 无组织 非甲烷总烃、颗粒物 1次/年 噪声 东、南、西、北厂界外1m处 昼间连续等效A声级 1次/季度 废水 / / / 固废 / / / （1）排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 a、排污口的设置 废气：全厂设置废气排放口2个。 废水：全厂无生产废水排放。 b、排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将固体废弃物的种类、数量、处置去向等情况记录于档案。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑、成型、脱模工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 在注塑机挤出口上方安装集气罩，通过管道连接引入1套低温等离子光氧一体机处理后通过15m高排气筒（P1）排放 | 达标排放 |
|  |  |  | 有组织 | 在封闭的生产车间内以无组织形式排放 |  |
|  | 粉碎工序 | 颗粒物 | 有组织 | 在粉碎机上方安装集气罩，通过管道连接引入1套脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（P2）排放 |  |
|  |  |  | 无组织 | 在封闭的生产车间内以无组织形式排放 |  |
| 水 污 染 物 | 冷却成型 | 冷却塔+循环水池 | 循环使用 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 泼洒地面抑尘 |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集送环卫部门指定地点，统一处理 | 不外排 |
|  | 生产过程 | 边角料 | 回用于生产 |  |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  | 除尘灰 |  |  |
|  |  | 废包装袋 | 集中收集后外售 |  |
| 噪 声 | 生产设备均布置在封闭车间内，车间为砖混加彩钢顶结构，车间密闭、基础减振、距离衰减等，采取措施后各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 |
| 其 他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目施工量小，建成后，厂区全部硬化，能有效防止水土流失，对生态影响小。 |

表17 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 项目 治理措施 治理对象 数量 处理能力 验收标准 投资 万元 废 气 注塑、成型、脱模工序 在注塑机挤出口上方安装集气罩，通过管道连接引入1套低温等离子光氧一体机处理后通过15m高排气筒（P1）排放 非甲烷总烃 1套 15000m3/h 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业：非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3的要求，最低去除效率90%的要求， 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016））表2企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3的要求，同时满足表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求 6 粉碎工序 在粉碎机上方安装集气罩，通过管道连接引入1套脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（P2）排放 颗粒物 2000m3/h 有组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2二级新污染源大气污染物排放限值中颗粒物最高允许排放浓度限值120mg/m3要求；无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3要求 2 废 水 冷却工序 经冷却塔冷却后排入循环水池循环使用，不外排 不外排 1 职工生活污水 项目不设食堂、宿舍和洗浴设施，污水主要为职工盥洗废水，全部泼洒地面抑尘，不外排 / 噪声 注塑机、粉碎机冷却塔等 生产设备置于封闭车间内，车间为砖混加彩钢顶，车间密闭、基础减振、距离衰减等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 1.0 固废 一般废物 职工生活垃圾集中收集送环卫部门统一处理；边角料、除尘灰、不合格品回用于生产；废包装袋集中收集后外售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 0.5 防渗措施 旱厕采用10cm防渗混凝土，渗透系数≤1×10-7cm/s。 / 0.5 合计 占总投资的3.14％ 11

结论与建议

一 结论 1 、产业政策 廊坊永发电器有限公司投资350万元建设的廊坊永发电器有限公司年产500万件注塑件项目，不属于国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）中的限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。大城县发展改革局已经出具了企业投资项目备案信息大发改备字〔2018〕18号，本项目符合国家有关的产业政策。 2、 厂址选择的合理性分析结论 本项目位于河北省廊坊市大城县邵庄村，根据大城县国土资源局出具的证明，本项目为建设用地，符合国家要求；根据大尚屯镇村镇规划管理办公室出具的证明，本项目符合城镇规划。项目周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护区域。距本项目最近的敏感点为南侧780m的邵庄村，满足防护距离要求。因此，项目选址合理。 3、环保措施可行性分析结论 （1）有组织废气 ①注塑、成型、脱模工序产生的非甲烷总烃 在注塑机挤出口上方安装集气罩，通过管道连接引入1套低温等离子光氧一体机处理后通过15m高排气筒（P1）排放，有机气体污染物非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1中有机化工业：非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3。 ②粉碎工序产生的颗粒物 在粉碎机上方安装集气罩，通过管道连接引入1套脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（P2）排放，有组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求：颗粒物：排放浓度120mg/m3， 无组织废气 ①注塑、成型、脱模工序产生的非甲烷总烃 本项目未被收集的有机废气，废气逸散至生产车间边界处非甲烷总烃排放浓度＜4.0mg/m3，逸散至厂界处非甲烷总烃排放浓度＜2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求，同时满足表2企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3的要求。 ②粉碎工序产生的颗粒物 本项目未被收集的颗粒物，无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3要求 废水：项目冷却废水循环使用；生活污水主要为盥洗污水，生活污水全部泼洒地面抑尘，无废水外排。 （3）噪声：生产设备置于封闭车间内，车间为砖混加彩钢顶结构，车间密闭、基础减振、距离衰减等，采取各项措施后，各厂界外1m处噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 （4）固废： 项目生产过程产生的边角料、不合格品，回用于生产；废包装袋、除尘灰集中收集后外售；生活垃圾集中收集送环卫部门指定地点，统一处理。 4、 总量控制结论 本项目办公楼使用空调，车间不设取暖设施；生产用水循环使用，生活污水全部泼洒地面抑尘，不涉及SO2、NOx、COD和NH3-N的排放，因此，建议项目总量指标为SO2 ：0t/a、NOx ：0t/a、COD ：0t/a、NH3-N ：0t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）2.16t/a、颗粒物0.024t/a。 综合结论 综上所述，廊坊永发电器有限公司投资350万元建设年产500万件注塑件项目，符合国家产业政策且选址合理，采取污染防治措施后，污染物可达标排放，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”，从环境保护角度分析，项目建设可行。 2、建议 （1）严格遵守国家和地方环保政策、法律、法规的要求。 （2）加强环境管理，保证污染治理设施正常运行，确保各项污染物稳定达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置及周边关系图 附图3项目周边敏感点分布情况图 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影 响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应 选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响 评价技术报告导则》中的要求进行。

# Text boxes

图2    塑料件工艺流程及排污节点图

废气、噪声、固废

原料

注塑加热

模具成型

冷却

成品

废气噪声

粉碎

冷却循环水