# 建设项目环境影响报告表

项目名称：廊坊建源车辆配件有限公司年产摩托车、电

动车配件300万套项目

建设单位（盖章）：廊坊建源车辆配件有限公司

# 编制日期：2018年10月

环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 廊坊建源车辆配件有限公司年产摩托车、电动车配件300万套项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊建源车辆配件有限公司 |
| 法人代表 | 李建松 | 联 系 人 | 李建松 |
| 通讯地址 | 大城县西桃子 |
| 联系电话 | 18631694555 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县大尚屯镇西桃子村廊坊建源车辆配件有限公司院内 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建√技改□ | 行业类别 及代码 | C3752摩托车零部件及配件制造 |
| 占地面积 （平方米） | 6384.17 | 绿化面积(平方米) | — |
| 总投资 （万元） | 900 | 其中：环保 投资（万元） | 20 | 环保投资占总投资比例 | 2.22 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期 投产日期 | 2019年2月 |
| 工程内容及规模: 廊坊建源车辆配件有限公司2012年成立，经营范围为加工销售摩托车电动车反光镜、灯具、电池盒、塑料配件、车把、仪表、电源线、模具。于2012年4月由大城县环境保护局编制了《廊坊建源车辆配件有限公司车辆配件项目建设项目环境影响登记表》，于2012年4月9日通过了大城县环境保护局的审批。原有项目的生产规模为年产摩托车、电动车反光镜40万副、灯具40万个、电池盒20万个、塑料配件15万套、车把5万根、仪表3万块、电源线50万根。2018年7月9日大城县环境保护局对该公司进行了调查，发现现有生产设备与环评文件批建不符未依法报批环境影响评价文件擅自开工建设。2018年7月14日，大城县环境保护局下达大城县环境保护局责令改正违法行为决定书（大环责改字[2018]131号）责令该公司建设项目停止建设。2018年7月31日，大城县环境保护局依法出具了行政处罚决定书（大环罚决字[2018]131号）。廊坊建源车辆配件有限公司已按要求交纳罚款。 随着市场需求不断提高，廊坊建源车辆配件有限公司在原有生产的基础上进行扩建，该扩建项目总投资900万元，固定资产600万元，铺底流动资金300万元，资金全部由企业自筹。 该扩建项目新增产能为年产摩托车、电动车反光镜60万套、灯具40万套、 模具100套。投产后全厂产能为年产摩托车、电动车配件273万套，模具100套；配件产量分别如下：年产反光镜100万套，灯具80万套，电池盒20万个，塑料配件15万套，仪表3万块，电源线50万根，车把5万根。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》法律法规的规定，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，应当编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，我单位承担其环境影响评价工作，通过现场踏勘、调查收集有关资料等编制完成本项目环境影响报告表，报环境保护主管部门审批。 项目的生产工艺及产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013修正）中限制类、淘汰类，符合国家相关产业政策。 1、原有项目概况 （1）建设地点：大城县西桃子村西约1000米； （2）项目投资：项目总投资50万元； （3）劳动定员及工作制度：厂内职工人数46人，年生产280天，每天工作24h，三班倒； （4）产品方案：年产摩托车、电动车配件173万套，即反光镜40万副、灯具40万个、电池盒20万个、塑料配件15万套、车把5万根、仪表3万块、电源线50万根；原有工程产品方案一览表见表1。 表1 原有工程产品方案一览表 序号 产品种类 年产量 备注 1 反光镜 40万副 2 灯具 40万个 3 电池盒 20万个 4 塑料配件 15万套 5 车把 5万根 6 仪表 3万块 7 电源线 50万根 合计 173万 （5）建设内容及规模：总建筑面积5487.95m2，主要建设内容主要包括注塑车间、组装车间、原料仓库、成品仓库和办公室等。原有工程主要建构物一览表详见表2。 表2 原有工程主要建构筑物一览表 序号 项目名称 建筑面积(m2) 数量 结构形式 规格尺寸 备注 1 注塑车间1# 981.6 1座 彩钢夹芯板结构 24m×40.9m 原有 2 注塑车间2# 871 1座 砖混结构 26m×33.5m 原有 3 组装车间 367.5 1座 彩钢夹芯板结构 15m×24.5m 原有 4 原料仓库1# 808.5 1座 彩钢夹芯板结构 24.5m×33m 原有 5 原料仓库2# 780 1座 砖混结构 26m×30m 原有 6 成品仓库 1143 1座 砖混结构 18m×63.5m 原有 7 办公室 344.35 1座 砖混结构 7.1m×48.5m 原有 8 宿舍 128 1座 砖混结构 32m×4m 原有 9 门卫 64 1座 砖混结构 16m×4m 原有 合计 5487.95 （6）主要成产设备 原有工程主要生产设备一览表详见表3。 表3 原有工程主要设备一览表 序号 设备名称 规格 数量 （台/套） 1 注塑机 - 3 2 折弯机 - 1 （7）主要原辅材料 原有工程原辅材料及能源消耗见表4。 表4 原有项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原辅材料名称 单位 年用量 1 镜杆 把 80万 2 镜片 片 81万 3 ABS塑料颗粒 吨 120 4 灯泡 个 40万 5 PP聚丙烯颗粒 吨 35 6 PS塑料颗粒 吨 15 7 钢管 吨 40 8 仪表壳 个 3万 9 电源线半成品 根 50万 10 插头 个 100万 11 水 m3 10 12 电 万kwh 2 （8）工程内容 原有工程组成见表5。 表5 原有工程项目组成一览表 工程分类 建设内容 备注 主体工程 注塑车间 主要用于原料的加工 辅助 工程 办公室 用于日常办公 成品库房 用于储存成品 原料库房 用于储存原料 公用 工程 供水 韩庄村自来水管网 供电 大城县大尚屯供电所 供热 生产用热采用电炉，办公室供暖采用空调 环保 工程 废气 生产车间内自然排饭 噪声 采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施 固废 收集后外售 （10）公用工程 ①给排水 原有项目用水由大城县韩庄村自来水管网统一供给，项目用水量10m3/a。 项目生产用水循环使用不外排。生活用水水质较简单，且产生量小，用于泼洒地面。 ②供电 原有项目用电由大城县大尚屯供电所提供，全年用电量为2万度。 ③供热 项目生产用热使用电炉，办公室冬季采用空调取暖。 2、扩建项目基本情况 (1)项目名称：廊坊建源车辆配件有限公司年产摩托车、电动车配件300万套项目； (2)建设单位：廊坊建源车辆配件有限公司； (3)建设性质：扩建； (4)建设地点：该项目位于大城县大尚屯镇西桃子村廊坊建源车辆配件有限公司院内，项目所在厂区中心坐标为北纬38°44′5.80"，东经116°26′15.01"。厂址东侧为韩庄村地，西侧为乡间路，隔路为工厂，南侧为韩庄村地，北侧为乡间道；距离该项目较近的敏感点为北侧505m的韩庄村，周围没有自然保护区，文物景观、水源保护地等环境敏感点。 地理位置见附图1，项目周边敏感点见附图2。 (5)工程投资：扩建项目总投资900万元，其中环保投资20万元，占总投资的2.22%。 (6)建设规模：该扩建项目新增产能为年产摩托车、电动车反光镜60万套、灯具40万套、 模具100套。投产后全厂产能为年产摩托车、电动车配件273万套，模具100套；配件产量分别如下：年产反光镜100万套，灯具80万套，电池盒20万个，塑料配件15万套，仪表3万块，电源线50万根，车把5万根。扩建项目产品方案详见表6。 表6 扩建项目产品方案一览表 序号 产品种类 年产量 备注 1 反光镜 60万套 新增 2 灯具 40万套 新增 合计 摩托车、电动车配件 100万套 - 3 模具 100套 新增 (7)总图布置：本项目注塑车间1#位于厂区中部，原料仓库1#和组装车间均位于注塑车间1#的西侧，注塑车间2#和原料仓库2#均位于厂区北侧，成品仓库位于厂区南侧，办公室位于注塑车间1#和组装车间的南侧，大门设置在厂界的西南侧。厂区平面布置及周边关系图见附图3，项目生产车间平面布置见附图4。 (8)建设内容：项目占地6384.17m2，利用原有车间5487.95m2，不新增建筑面积。新增注塑机28台，塑料粉碎机8台，激光打标机1台，空压机3台，干燥机27台，冷却塔1台，摇臂钻床1台，拌料机6台，冲床2台，机械手13台，航车2台，等离子净化装置2套，组装流水线2条，等离子光氧净化装置1套。 (9)劳动定员及工作制度：新增劳动定员15人，企业年生产280天，每天工作24h，三班倒。 (10)扩建项目原材料及能源消耗 扩建项目原辅材料及能源消耗情况见表7。 表7 扩建项目原辅材料及能源消耗一览表 序号 原料名称 年用量 备注 1 PP聚丙乙烯 600t 外购 2 ABS 600t 外购 3 PC聚碳酸酯 30t 外购 4 PS聚苯乙烯 60t 外购 5 灯泡 80w 外购 6 玻璃 10000m2 外购 7 钢管 20t 外购 8 线材 100t 外购 9 模具钢材 30t 外购 10 色母 1t/a 外购 11 电 6万kWh 大城县大尚屯供电所提供 12 水 42m3 大城县韩庄村管网集中供给 主要原料性质： （1）PP聚丙乙烯：是结晶性塑料，本色是一种白色木质状材料，比PE透明，根据它的结晶度的不同，形成透明到半透明的制品。质轻，比重小于水，表面较聚乙烯硬，薄壁制品耐折迭，俗称百折胶。聚丙乙烯比较容易燃烧，离火后继续燃烧，火焰的上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时烧溶滴落，并发出石油味。聚丙乙烯最大的特点是它有良好的耐弯曲疲劳性；聚丙乙烯生产的活络铰链，能经受几十万次的折迭弯曲而不损坏；它能耐沸水蒸煮，而不损坏。 （2）ABS：介于通用塑料和工程塑料之间，是丙烯腈（A）丁二烯（B）苯乙烯（S）的三元共聚物。ABS不透明，一般呈牙色和瓷白色，无味、无臭，相对密度1.02-11.08。ABS无明显熔点，按不同的型号和所加的载荷，其热变形温度从65-237℃不等，通常的注塑机和挤出机的热变形温度约为93℃；熔融温度为217-237℃，热分解温度＞250℃。ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS燃烧缓慢，离火后仍继续燃烧，火焰呈黄色黑烟，燃烧后塑料软化、烧焦、发出特殊气味。 （3）PC聚碳酸酯：PC是一种线型碳酸聚酯，分子中碳酸基团与另一些基团交替排列，这些基团可以是芳香族，可以是脂肪族，也可两者皆有。双酚A型PC是最重要的工业产品。PC是几乎无色的玻璃态的无定形聚合物，有很好的光学性。PC高分子量树脂有很高的韧性，悬臂梁缺口冲击强度为600-900J/m，未填充牌号的热变形温度大约为130℃，玻璃纤维增强后可使这个数值增加10℃。PC的弯曲模量可达2400MPa以上，树脂可加工制成大的刚性制品。低于100℃时，在负载下的蠕变率很低。PC耐水解性差，不能用于重复经受高压蒸汽的制品。PC主要性能缺陷是耐水解稳定性不够高，对缺口敏感，耐有机化学品性，耐刮痕性较差，长期暴露于紫外线中会发黄。和其他树脂一样，PC容易受某些有机溶剂的侵蚀。PC材料具有阻燃性，耐磨。抗氧化性。 （4）PS聚苯乙烯：是指大分子链中包括苯乙烯基的一类塑料，包括苯乙烯及其共聚物，具体品包括普通聚苯乙烯，高抗冲聚苯乙烯，可发性聚苯乙烯和茂金属聚苯乙烯等。电绝缘性优良，无色透明，透光率仅次于有机玻璃，着色性耐水性，化学稳定性良好，强度一般，但质脆，易产生应力脆裂，不耐苯、汽油等有机溶剂，适于制作绝缘透明件、装饰件及化学仪器、光学仪器等零件。成型性能：⑴无定形料，吸湿小，不须充分干燥，不易分解，但热膨胀系数大，易产生内应力、流动性较好，可用螺杆或柱塞式注射机成型；⑵宜用高料温，高模温，低注射压力，延长注射时间有利于降低内应力，防止缩孔变形；⑶可用各种形式浇口，浇口与塑件圆弧连接，以免去处浇口时损坏塑件，脱模斜度大，顶出均匀，塑件壁厚均匀，最好不带镶件，如有镶件应预热。 (11)扩建项目主要设备 扩建项目新增设备见表8。 表8 扩建项目新增设备一览表 序号 名称 型号及规格 单位 数量 1 注塑机 - 台 28 2 塑料粉碎机 - 台 8 3 激光打标机 - 台 1 4 空压机 - 台 3 5 干燥机 200kg 台 27 6 冷却塔 30 台 1 7 摇臂钻床 Z3040*13型 台 1 8 拌料机 3T 台 1 9 拌料机 200kg 台 5 10 冲床 40T 台 2 11 机械手 - 台 13 12 航车 - 台 2 13 等离子净化设备 - 套 2 14 组装流水线 - 条 2 15 等离子光氧净化装置 - 套 1 (12)工程内容 扩建项目组成及工程内容见表9。 表9 扩建项目组成及工程内容 工程分类 建设内容 备注 主体工程 注塑车间 主要用于原料的加工 辅助工程 原料库 用于储存原料 成品库 用于储存成品 办公室 用于日常办公 公用工程 供水 大城县韩庄村管网集中供给 供电 大城县大尚屯供电所提供 供热 生产用热使用电炉（依托原有），采用空调采暖 环保工程 废气 注塑过程产生的有机废气经等1套光氧等离子净化装置和2套等离子净化装置处理后分别经经3根15m高排气筒排放。 噪声 采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施 废水 生产用水循环使用，不外排。 固废 生产过程中产生的废料，回用于生产中；职工生活垃圾集中收集送环卫部门指定地点，统一处理。 3、公用工程 （1）给水 扩建项目用水采用原有供水系统，即大城县韩庄村集中供水管网统一供给。项目生产用水主要为设备循环冷却水，用水量为42m3/a。工艺用水为设备冷却用水，用水量为0.15m3/d，冷却水循环使用不外排，定期补充损耗水量，损耗量约为0.015m3/d。 项目不设食堂、浴室，宿舍仅供职工临时休息，设防渗旱厕。职工生活用水根据《河北省用水定额》（DB13/T 1161-2016）中第三部分：生活用水，按40L/人，用水量为0.60m3/d（168m3/a）。 （2）排水 扩建项目的设备冷却水循环使用不外排；生活污水排放量按员工生活用水量的80%计算，产生量为0.48m3/d（134.4m3/a），生活污水用于厂内泼洒抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，由附近村民定期清掏，直接拉走作农肥使用，不外排。 （3）供电 项目年耗电6万kWh，由大城县大尚屯供电所提供，可以满足项目用电需要。 （4）供热 项目生产过程中使用电炉（依托原有），办公室冬季采用空调取暖。 7、选址可行性 该扩建项目位于大城县大尚屯镇西桃子村廊坊建源车辆配件有限公司院内， 不新占土地。2011年10月30日大尚屯镇国土资源所出具了土地的证明。2018年5月29日大尚屯镇规划办公室出具了该地块属于建设用地，符合大尚屯镇村镇规划的证明。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，项目选址可行。 8、产业政策 经对比国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》可知，该扩建项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于国家当前允许发展的项目。 根据河北省人民政府办公厅冀政办发〔2015〕7号《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）的通知》，经比对《河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）》可知，该项目不在河北省新增限制和淘汰类项目内。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 |
| 与技改项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 一、项目原有污染情况 廊坊建源车辆配件有限公司2012年成立，经营范围为加工销售摩托车电动车反光镜、灯具、电池盒、塑料配件、车把、仪表、电源线、模具。于2012年4月由大城县环境保护局编制了《廊坊建源车辆配件有限公司车辆配件项目建设项目环境影响登记表》，于2012年4月9日通过了大城县环境保护局的审批。原有项目的生产规模为年产摩托车、电动车反光镜40万副、灯具40万个、电池盒20万个、塑料配件15万套、车把5万根、仪表3万块、电源线50万根。根据《廊坊建源车辆配件有限公司车辆配件项目建设项目环境影响登记表》及其审批意见，廊坊建源车辆配件有限公司原有工程污染物排放情况如下： 1、废水 生产用水循环使用不外排，生活用水水质较简单，且产生量较小，用于泼洒地面。 2、废气 本项目设有3台注塑机，注塑过程中会产生少量的有机废气，现场未设置有机废气净化装置，不满足现行环保要求。 3、噪声 项目生产过程中有噪声排放，加工设备全部置于厂房内，且采用隔声降噪措施，不会对周围环境造成影响。 4、固废 项目生产过程中产生的废料集中收集后外售。职工生活产生的生活垃圾，收集后送往环卫部门指定地点统一处置。 据现场勘查，目前存在的环境问题主要为： 1、注塑工序未设置有机废气净化装置； 上述存在的问题将在后面的运营期环境影响分析章节提出整改措施并分析整改后对环境的影响情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 大城县位于河北省的东中部、廊坊市的南部。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安相连接。全县东西宽36.1km，南北长43.8km，总面积903.7km2，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间，海拔标高为3.6～10m。大城县县城东距青县12.8km，西北距文安县10km，西南距河间县24km，西距任丘市19.7km，东北距静海县38km。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 该项目位于大城县大尚屯镇西桃子村廊坊建源车辆配件有限公司院内，项目所在厂区中心坐标为北纬38°44′5.80"，东经116°26′15.01"。厂址东侧为韩庄村地，西侧为公路，隔路为工厂，南侧为韩庄村地，北侧为乡间道；距离该项目较近的敏感点为北侧505m的韩庄村。 2、地形地貌 本项目所在地为大城县，其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000∶1，海拔高度为3.6－10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 3、生态环境 本区原生植被已不存在，现主要是人工植被。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。 4、气候 项目所在地大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温－23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5％，历年平均风速2.3米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64％，全年无霜188田，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 5、地表水系 大城县境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、藏屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿出，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600m3/s，为一条行洪河道，主要宣泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村北入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15-30m。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万m3。 任河大排渠：任何大排渠1952年任丘、河间、大城三县联合开挖的一条排水渠。任河大排渠属于清南地区排水系统，除涝标准分别达到三年一遇，在一般情况下做到大洼地区积水及时宣泄，不涝，不灾。任河大排渠大城段总长10.2公里。由大城县北位乡西社各庄村西入境西北，流经张都村西复入河间境内，在孙庄村西北折东北，复入大城县境，流经门远庄、邵庄，北折穿津保南路约一公里入任丘县境，经高屯东折东北流，又入大城县境，经韩庄，在冯各庄村北入文安县境。大城县境内任河大排渠范围为北位、阜草两乡约50平方公里的面积。 6、地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，深层淡水区，超深层淡水区。浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积481.3平方公里。埋深一般为5－10米，含水沙层厚度4－7米，矿化度0.8－1.99克/升。多年平均水位埋深2.0-3.5米，区内单位涌水量为3－12吨/小时·米；浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄－小流漂－樊庄－藏庄子－石疙瘩－里坦；二是留各庄区李零巨－阁里－大汪－留邻居；三是阜草区桃子、黄得务－阜草－南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙－次花－王文－大童子、城关－裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5－5.0克/升，很少开采利用。深层淡水层：全县在120-280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30－48米，单井出水量为30－40吨/小时，单位涌水量10－15吨/小时米，pH值在0.8－3.5左右，矿化度一般在0.5－1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0－3.0毫克/升，作为生活饮用水，经过处理或采取改水降氟的措施。超深层淡水层：埋深在280－500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56％左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰地下水动态属降水(径流)补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量数据选用河北省环境空气质量自动检测及发布系统大城县监测点发布的空气质量实时监测数据，监测时间2017年7月1日～2017年7月16日。 表10 24小时平均浓度统计表 监测点位 监测因子 24小时平均浓度 标准值 标准指数 大城县 城区 SO2 2-8ug/m3 150ug/m3 0.013~0.053 NO2 13-37ug/m3 80ug/m3 0.1625~0.4625 CO 0.326~0.948mg/m3 4mg/m3 0.0815~0.237 O3 107~234mg/m3 160mg/m3 0.669~1.463 PM10 48~178ug/m3 150ug/m3 0.32~1.187 PM2.5 19~57ug/m3 75ug/m3 0.253~0.76 由上表可知，SO2、NO2、CO、PM2.5的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，O3、PM10存在不同程度的超标现象，O3超标原因是由于监测期间光照强烈，空气湿度较低，氮氧化物排放量大，紫外光与氮氧化物发生复杂化学反应，生成O3，造成O3超标。PM10超标原因是由于监测期间空气中扬尘相对较大，风速较低，不利于废气污染物的扩散，造成空气中颗粒物超标。 2、水环境质量现状 评价区域内水环境符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III类标准要求。 3、声环境质量现状 评价区域内声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 该项目位于大城县大尚屯镇西桃子村廊坊建源车辆配件有限公司院内，项目所在厂区中心坐标为北纬38°44′5.80"，东经116°26′15.01"。厂址东侧为韩庄村地，西侧为公路，隔路为工厂，南侧为韩庄村地，北侧为乡间道；距离该项目较近的敏感点为北侧505m的韩庄村。周围没有自然保护区，文物景观、水源保护地等环境敏感点。 本次环评对项目周围具体环境敏感点进行了现场考察，将项目厂址周围的村庄等作为本次环评的环境保护目标，保护对象为环境敏感点内的居民。主要环境保护目标及保护等级见表11。 表11 环境保护对象和保护等级一览表 环境要素 保护对象 方位 距离（m） 保护级别 大气环境 韩庄村 N 505 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 付尹村 NE 1320 西桃子村 E 1425 声环境 厂界外200m 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类区标准 地下水 厂址周围区域地下水 《地下水质量标准》 (GB/T14848-93)Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | (1)大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准； (2)区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； (3)区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。 表12 环境质量标准 项目 污染物名称 标准值 单位 标准来源 环境空气 SO2 年平均60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级 标准 24小时平均150 1小时平均500 PM10 年平均70 24小时平均150 NO2 年平均40 24小时平均80 1小时平均200 PM2.5 年平均35 24小时平均75 O3 日最大8 小时平均160 1小时平均200 CO 24小时平均4 mg/m3 1小时平均10 非甲烷总烃 1小时平均2.0 mg/m3 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准 地下水 pH 6.5~8.5 -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准 总硬度 450 mg/L 溶解性总固体 1000 氨氮 0.2 高锰酸盐指数 3.0 硝酸盐氮 20 声环境 等效连续A声级 昼间60 夜间50 dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：破碎工序颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中其它类的厂界标准；注塑工序非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业大气污染物排放限值要求，无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准要求，若去除率达不到相应的规定，须加设生产车间或生产设备的无组织排放监控点，排放限值按表3执行。 表13 大气污染物排放限值 污染物 最大允许排放速率 最高允许排放浓度 排气筒高度 标准来源 颗粒物 3.5kg/h 120 mg/m3 15m 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 非甲烷总烃 - 80mg/m3 （最低去除效率90%） 15m 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） 周界外浓度最高点≤2.0mg/m3 （2）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)； 表14 工业企业厂界噪声标准(GB12348-2008) 项目 昼间 夜间 厂界噪声 60dB(A) 50dB(A) （3）固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单相关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 扩建项目生产用热采用电炉，冬季采用空调供暖；无生产废水外排，少量的职工盥洗水用于厂内泼洒抑尘，不外排。注塑工序会产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。污染物排放量为SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、非甲烷总烃0.044t/a。 根据环发[2014]197号关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知中的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。 因此，本环评建议总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、非甲烷总烃16.128t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（示）： 本扩建项目的产品为摩托车、电动车反光镜、灯具、模具。具体生产工艺如下： 原料入场：购置的原辅材料进厂后存入原料仓库。 1、反光镜、灯具生产工艺如下： （1）注塑：原料经混料机混合后泵入进料装置进入注塑机内，温控箱设置温度约250℃，注塑机内熔融状态的塑料完全进入模具封闭的模腔内，充满模腔后暂停工作，模具采用间接水冷的方式进行冷却，使温度降低至70～120℃，塑料定型为所需的形状，注塑机打开模具，取出注塑件。 （2）组装：把注塑件和一些零件进行组装成成品。 反光镜和灯具工艺流程及排污节点见图1，反光镜和灯具成品见图2。 反光镜生产工艺为： 灯具生产工艺为： 图1 反光镜和灯具生产工艺流程及排污节点图 图2 反光镜和灯具成品图 2、模具生产工艺如下： 外购的模具钢材委托外单位按照要求进行加工，把加工后的组件进行组装成所需的模具。 模具工艺流程及排污节点见图1，反光镜和灯具成品见图2。 图3 模具生产工艺流程及排污节点图 图4 模具成品图 表15 建设项目排污节点及治理措施一览表 类别 污染源 主要污 染因子 产生特征 排放去向 治理措施 废 气 破碎工序 颗粒物 连续 排入空气 布袋除尘器+ 15m排气筒 注塑工序 非甲烷总烃 连续 排入空气 3套等离子光氧净化设备+3根15m排气筒 废水 生活污水 COD、BOD5、 SS、 氨氮 间断 不外排 用于厂内泼洒抑尘，不外排 噪 声 注塑机、塑料破碎机、空压机等 噪声 连续 排入环境 选用低噪声设备，并采取基础减震、厂房隔声等措施， 固 体 废 物 一般固废 生产过程 废料 间断 不外排 集中收集后，作为原料回用于生产。 职工生活 生活垃圾 间断 集中收集送环卫部门指定地点，统一处理。

主要污染工序： 1、废水 本项目无生产废水，主要为职工盥洗废水。 2、废气 扩建项目废气主要为破碎工序产生的颗粒物和注塑工序产生的有机废气，主要污染物为颗粒物和非甲烷总烃。 3、噪声 扩建项目主要噪声源来自注塑机、塑料破碎机、空压机等生产设备，噪声在80～85dB（A）之间。 4、固体废物 扩建项目固体废物包括废料和职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎工序 | 有组织颗粒物 | 0.72mg/m3 24.192kg/a | 0.0072mg/m3 0.242kg/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 3.0kg/a | 3.0kg/a |
|  | 注塑工序 | 1#注塑车间有组织非甲烷总烃 | 4.70mg/m3，0.316t/a | 0.47mg/m3，0.032t/a |
|  |  | 2#注塑车间有组织非甲烷总烃 | 0.93mg/m3，0.125t/a | 0.093mg/m3，0.012t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0014t/a | 0.0014t/a |
| 废 水 污 染 物 | 职工生活 | 废水量 | 134.4m3/a | 用于厂内泼洒抑尘，不外排 |
|  |  | COD | 150mg/L；0.020t/a |  |
|  |  | BOD | 80mg/L；0.011t/a |  |
|  |  | SS | 200 mg/L；0.027t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L；0.0034/a |  |
| 固 体 废 弃 物 | 生产过程 | 废料 | 6t/a | 集中收集后，作为原料回用于生产。 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.1t/a | 集中收集送环卫部门指定地点，统一处理。 |
| 噪 声 | 扩建项目主要噪声源来自注塑机、塑料破碎机、空压机等生产设备，噪声在75～85dB（A）之间。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为扩建项目，利用原有厂房，主要为设备安装，对环境的生态影响较小，对厂区地面进行适宜绿化、硬化，采取措施后，可有效防止水土流失。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为利用已建成的厂房，对生产车间地面用防渗混凝土进行处理，施工期主要进行设备安装等，工作量较小，不产生施工期环境影响问题。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 该扩建项目废气主要为注塑工序产生有机废气和破碎工序产生的颗粒物，主要污染物为非甲烷总烃和颗粒物。 扩建项目生产过程中，注塑成型工序需要将原料PP、ABS、PC、PS加热至熔融状态，加热温度控制在250℃左右。生产过程中，严格控制加热温度和时间的情况下，但是仍然会产生一定量的非甲烷总烃。非甲烷总烃产生量根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35 kg/t原料，本项目原料PP、ABS、PC、PS合计总用量为1290t/a，则非甲烷总烃废气的产生量为451.5kg/a。本项目年工作280天，每日24小时，则废气产生速率为0.067kg/h。本次扩建项目新增28台注塑机， 1#注塑车间放置20台注塑机，2#注塑车间放置8台注塑机。1#、2#注塑车间废气产生速率分别为0.048kg/h、0.019kg/h。 项目生产过程中产生的废料，经过塑料破碎机破碎后回用于生产。破碎工序会产生一定的颗粒物，根据建设单位同类企业实际生产经验估算破碎工序产生粉尘量按板材用量的0.5%计，项目废料产生量为6t/a，则颗粒物产生量为30kg/a，年工作280天，每日24小时，则颗粒物产生速率为0.004kg/h。 （1）有组织废气 ①有机废气 项目新增28台注塑机，每台注塑机上方均安装集气罩。1#注塑车间经集气罩收集的有机废气经两套等离子光氧净化设备处理后分别经2根15m高排气筒排放；2#注塑车间经集气罩收集的有机废气经一套等离子光氧净化设备处理后经一根15m高的排气筒排放。等离子光氧净化设备对非甲烷总烃的收集效率均按98%计，去除效率均为90%，1#注塑车间两套等离子光氧净化设备各带一台风机，风量均为5000m3/h，2#注塑车间等离子光氧净化设备风机排风量为20000m3/h。则1#注塑车间非甲烷总烃产生浓度为4.70mg/m3，产生速率为0.047kg/h，经2套等离子净化设备处理后非甲烷总烃排放浓度为0.47mg/m3，排放速率为0.0047kg/h。处理后的废气分别经2根15m高排气筒排放，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准中表1有机化工业大气污染物排放限值。则2#注塑车间非甲烷总烃产生浓度为0.93mg/m3，产生速率为0.0186kg/h，经1套等离子光氧净化设备处理后非甲烷总烃排放浓度为0.093mg/m3，排放速率为0.0019kg/h。处理后的废气经1根15m高排气筒排放，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准中表1有机化工业大气污染物排放限值。 ②颗粒物 塑料破碎机上方设置集气罩，通过引风机引入袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放。集气罩收集效率按90%计，布袋除尘器效率按99%计，风机风量5000m3/h，则粉尘有组织产生浓度为0.72mg/m3，产生速率为0.0036kg/h。颗粒物有组织排放浓度为0.0072mg/m3，排放速率为0.000036kg/h，排放量为0.242kg/a。颗粒物有组织排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度限值120mg/m3,最高允许排放速率3.5kg/h。 （2）无组织废气 ①有机废气 注塑工序过程中会产生少量未收集的有机废气，主要成分以非甲烷总烃计。1#注塑车间无组织排放的非甲烷总烃产生速率约为0.001kg/h，2#注塑车间无组织排放的非甲烷总烃产生速率约为0.0004kg/h，经screen3软件预测后，非甲烷总烃无组织排放对厂界最大浓度贡献值为0.0015182mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他行业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3的要求，去除率不足时，同时满足表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求。 ②颗粒物 破碎过程中会有少量未收集的颗粒物，以无组织形式排放。无组织颗粒物排放速率为0.0004kg/h。经screen3软件预测后，厂界最大浓度贡献值为0.00671mg/m3，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界监控点浓度限值标准要求。 （4）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中对大气环境防护距离的要求，本项目无组织排放的废气污染物为非甲烷总烃。根据相关参数，计算大气环境防护距离，选用参数和计算结果详见表16。 表16 大气环境防护距离计算结果表 污染物 位置 面积(m2) 有效高度（m） 排放源强 (kg/h) 标准(mg/m3) 计算距离(m) 非甲烷总烃 1#注塑车间 981.6 9 0.001 2.0 无超标点 非甲烷总烃 2#注塑车间 871 9 0.0004 2.0 无超标点 颗粒物 车间 1852.6 9 0.0004 0.45 无超标点 由上表可知，本项目无组织排放非甲烷总烃污染物到达厂界外无浓度值超标点，不需设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91），各类工业、企业卫生防护距离的计算如下： 计算公式： ＝ 式中：Cm－标准浓度限值，mg/m3； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； L－工业区所需卫生防护距离，m； R－无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年平均风速及污染源构成类别有关，具体数值取自GBT13201-91中表5。 源强特征、标准浓度限值、区域污染物气象特征等计算参数见表17。 表17 卫生防护距离计算参数 项目 标准 限值（mg/m3） 源强特征 平均 风速 （m/s） 计算系数 卫生防护距离计算 （m） 源强 （kg/h） 面积 （m2） 排放平均高度（m） A B C D 非甲烷总烃 2.0 0.0004 871 9 2.10 400 0.010 1.85 0.78 0.003 非甲烷总烃 2.0 0.001 981.6 9 2.10 400 0.010 1.85 0.78 0.008 颗粒物 0.45 0.0004 1852.6 9 2.10 400 0.010 1.85 0.78 0.011 根据前述计算公式及源强，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。根据本项目的工程分析，1#、2#注塑车间的卫生防护距离均为距各自注塑车间100米范围内的区域。 根据卫生防护距离的要求，在卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、居民点等对环境空气要求较高的项目。据现场调查，本项目注塑车间距最近的居民的距离为505m的韩庄村，在本项目卫生防护距离要求的范围内，无机关、学校、医院、养老院、居民点等环境敏感点存在，项目选址比较合理，满足大气防护距离及卫生防护距离的要求。 综上所述，扩建项目建设对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 扩建项目的设备冷却水循环使用不外排；生活污水排放量为0.48m3/d（134.4m3/a），生活污水仅为职工的盥洗水，水质简单，用于厂内泼洒抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，由附近村民定期清掏，直接拉走作农肥使用，不外排。 ①生产区地面铺设3：7的粘土混合层，夯实，10cm厚水泥硬化；车间地面定期擦洗，保持地面干净清洁，无油渍，并加强日常管理，规范操作，防止设备润滑油的遗撒和泄漏，如有遗洒应及时清理，做到即洒即清。 ②防渗旱厕先用15cm三合土铺底，再在上层铺15-20cm的混凝土，池内墙用砖砌混凝土硬化处理，并铺设玻璃纤维布及环氧树脂，以达到防渗目地，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 ③厂区地面除绿化用地外全部用水泥硬化。 采取以上措施后，正常生产情况下，本项目对厂区及附近地下水环境的影响较小。 综上所述，项目建设对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目新增噪声源主要为注塑机、塑料破碎机、空压机等生产设备，噪声在75～85dB（A）之间；由于原有工程无现状监测数据，因此本次噪声预测对厂区全体设备进行。原有工程噪声源主要为注塑机和折弯机，源强约为75-80 dB(A)。 将生产设备布置在砖混结构或彩钢夹芯板结构车间内，采用低噪设备，设备基础加装减震垫，冲床设置专用减震垫，并尽量远离厂界布置。采取上述措施后，可综合降噪25dB(A)左右。项目噪声源强及污染防治措施治理效果见表18，生产车间距各厂界距离见表19。 表18 噪声源及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源 单台设备源强/dB(A) 数量/台（套） 位置 治理措施 降噪 效果 注塑机 75 31 生产车间 置于全封钢砖混结构或彩钢夹芯板结构车间厂房内，采用低噪设备，设置减震基础，冲床设置专用减震垫，车间内距离衰减。 综合降噪25dB(A) 粉碎机 75 8 激光打标机 75 1 空压机 85 3 干燥机 75 27 冲床 85 2 偶尔用 摇臂钻 85 1 偶尔用 折弯机 80 1 拌料机 75 6 冷却塔 85 1 表19 生产车间距各厂界距离 单位：m 产噪区 距东侧厂 界距离 距南侧厂 界距离 距西侧厂 界距离 距北侧厂 界距离 生产车间 3 32 13 3 ⑴预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1－(TL+6) 式中：LP1—靠近开口（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； LP2—靠近开口（或窗户）处室外某倍频带声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 LP2i(T)= LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 LW=LP2(T)+10lgs ②声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti— i 声源在T 时段内的运行时间，s； N—室外声源个数；M—等效室外声源个数。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： ⑵预测结果 本次预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。各厂界噪声预测结果见下表20。 表20 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 贡献值(昼间) 标准值 达标情况 昼间 夜间 东厂界 48.92 60 50 达标 南厂界 27.33 60 50 达标 西厂界 35.14 60 50 达标 北厂界 48.92 60 50 达标 由表20可知，各厂界噪声贡献值27.33-48.92 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间60dB(A)、夜间50dB(A)限值要求。项目建成后运营期对其声环境影响很小。 4、固废环境影响分析 扩建项目固体废物包括废料和职工生活垃圾。 扩建项目生产过程产生的废料约6t/a，集中收集后，作为原料回用于生产。职工生活垃圾产量为2.1t/a，集中收集，送至当地环卫部门指定地点统一处理。 项目产生的固体废物全部得到妥善处置，不外排，对周围环境产生的影响很小。 5、总量控制 扩建项目生产用热采用电炉，冬季采用空调供暖；无生产废水外排，少量的职工盥洗水用于厂内泼洒抑尘，不外排。注塑工序会产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。污染物排放量为SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、非甲烷总烃0.044t/a。 根据环发[2014]197号关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知中的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。 本扩建项目非甲烷总烃总量核算见表21。 表21 扩建项目废气污染物达标排放总量计算 项目 排放浓度（mg/m3） 排气量（Nm3/h） 运行时间（h/a） 污染物年排放量（t/a）（小数点后保留3位） 非甲烷总烃 80 30000 6720 16.128 核算公式 污染物排放量（t/a）=污染物浓度(mg/L) *排气量（m3/h）*生产时间（h/a）/10-9 核算结果 由公式核算可知，非甲烷总烃：16.128t/a 因此，本环评建议总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、非甲烷总烃16.128t/a。 6、全厂新老污染源“三本账”分析 扩建后全厂新老污染源“三本账”见表22。 表22 扩建后全厂新老污染源“三本账” 单位：t/a 类别 名称 扩建前排放量 扩建项目排放量 “以新带老”削减量 扩建后全厂排放量 扩建前后变化 大气 SO2 0 0 0 0 0 NOX 0 0 0 0 0 非甲烷总烃 0.059 0.044 0 0.103 0.044 废水 COD 0 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 综上所述，本项目扩建完成后全厂污染物排放量为SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、非甲烷总烃0.103t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑工序 | 有组织非甲烷总烃 | 集气罩+ 3套等离子光氧净化设备+3根15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准中表1有机化工业大气污染物排放限值 |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | - | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他行业企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 破碎工序 | 有组织颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 无组织颗粒物 | - |  |
| 废 水 污 染 物 | 职工生活 | COD | 用于厂内泼洒抑尘 | 不外排 |
|  |  | BOD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 生产过程 | 废料 | 集中收集后，作为原料回用于生产。 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集送环卫部门指定地点，统一处理。 |  |
| 噪 声 | 生产设备均布置在封闭车间内，车间为砖混结构或彩钢夹芯板结构，设备基础安装减震垫，采取措施后，各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用原有车间，项目建成后，厂区地面采取适宜的硬化、绿化措施，可有效防止水土流失，故对生态环境影响较小。 表23 建设项目环境保护“三同时”竣工验收一览表 验收项目 环保措施 验收指标 验收标准 投资 (万元) 废气 1#注塑车间有组织非甲烷总烃 8个集气罩+一套等离子光氧净化设备+1根15m排气筒 ≤80mg/m3 最低去除效率90% 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准中表1有机化工业大气污染物排放限值 12 2#注塑车间有组织非甲烷总烃 20个集气罩+二套等离子光氧净化设备+2根15m排气筒 注塑工序无组织非甲烷总烃 - ≤2.0 mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他行业边界大气污染物浓度限值同时满足表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求。 - 破碎工序有组织颗粒物 8个集气罩+袋式除尘器+1根15m排气筒 ≤120 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值 3 破碎工序无组织颗粒物 - 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 - 废水 设备循环冷却水 循环使用 不外排 不外排 - 生活污水 用于厂内泼洒抑尘 不外排 不外排 - 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 3 固废 废料 粉碎回用 合理处置 不外排 - 生活垃圾 集中收集送环卫部门指定地点，统一处理 合理处置 不外排 防渗 生产区 地面铺设3：7的粘土混合层，夯实，10cm厚水泥硬化；车间地面定期擦洗，保持地面干净清洁，无油渍，并加强日常管理，规范操作，防止设备润滑油的遗撒和泄漏，如有遗洒应及时清理，做到即洒即清 - - 1 旱厕 先用15cm三合土铺底，再在上层铺15-20cm的混凝土，池内墙用砖砌混凝土硬化处理，并铺设玻璃纤维布及环氧树脂，以达到防渗目地，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 - - 1 合 计 20 |

结论与建议

1、结论 1.1、产业政策的符合性及项目选址合理性 经对比国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》可知，该扩建项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于国家当前允许发展的项目。根据河北省人民政府办公厅冀政办发〔2015〕7号《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）的通知》，经比对《河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）》可知，该项目不在河北省新增限制和淘汰类项目内。因此，本项目符合国家产业政策要求。 该扩建项目位于大城县大尚屯镇西桃子村廊坊建源车辆配件有限公司院内， 不新占土地。2011年10月30日大尚屯镇国土资源所出具了土地的证明。2018年5月29日大尚屯镇规划办公室出具了该地块属于建设用地，符合大尚屯镇村镇规划的证明。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。因此，项目选址可行。 1.2、营运期环境治理措施及影响分析结论 ⑴废气 该扩建项目废气主要为注塑工序产生有机废气和破碎工序产生的颗粒物，主要污染物为非甲烷总烃和颗粒物。 ①有组织废气 有机废气：项目新增28台注塑机，每台注塑机上方均安装集气罩。1#注塑车间经集气罩收集的有机废气经两套等离子净化设备处理后分别经2根15m高排气筒排放；2#注塑车间经集气罩收集的有机废气经一套等离子光氧净化设备处理后经一根15m高的排气筒排放。1#和2#注塑车间排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准中表1有机化工业大气污染物排放限值。 颗粒物：塑料破碎机上方设置集气罩，通过引风机引入袋式除尘器处理，处理后废气经1根15m高排气筒排放。颗粒物有组织排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度限值120mg/m3,最高允许排放速率3.5kg/h。 ②无组织废气 有机废气：注塑工序过程中会产生少量未收集的有机废气，主要成分以非甲烷总烃计。经screen3软件预测后，非甲烷总烃无组织排放对厂界最大浓度贡献值为0.0015182mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他行业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3的要求，去除率不足时，同时满足表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求。 颗粒物：破碎过程中会有少量未收集的颗粒物，以无组织形式排放。无组织颗粒物排放速率为0.0004kg/h。经screen3软件预测后，厂界最大浓度贡献值为0.00671mg/m3，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界监控点浓度限值标准要求。 措施可行。 ⑵废水： 扩建项目的设备冷却水循环使用不外排；生活污水仅为职工的盥洗水，水质简单，用于厂内泼洒抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，由附近村民定期清掏，直接拉走作农肥使用，不外排。 措施可行。 ⑶噪声： 生产设备均布置在封闭车间内，车间为砖混结构或彩钢夹芯板结构，设备基础安装减震垫，采取措施后，各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 措施可行。 ⑷固废： 扩建项目固体废物包括废料和职工生活垃圾。 扩建项目生产过程产生的废料集中收集后，作为原料回用于生产。职工生活垃圾集中收集，送至当地环卫部门指定地点统一处理。 固废均得到妥善处置，措施可行。 1.3、总量控制结论 扩建项目生产用热采用电炉，冬季采用空调供暖；无生产废水外排，少量的职工盥洗水用于厂内泼洒抑尘，不外排。注塑工序会产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。污染物排放量为SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、非甲烷总烃0.044t/a。 根据环发[2014]197号关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知中的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。 因此，本环评建议总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、非甲烷总烃16.128t/a。 综合结论： 综上所述，廊坊建源车辆配件有限公司年产摩托车、电动车配件300万套项目，符合国家产业政策且选址合理，采取污染防治措施后，污染物可达标排放，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”，从环境保护角度分析，项目建设可行。 2、建议 ⑴严格遵守国家和地方环保政策、法律、法规的要求。 ⑵加强环境管理，保证污染治理设施正常运行，确保各项污染物稳定达标排放。

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境概况图 附图3 项目平面布置示意图 附件1 企业环评审批意见 附件2 管道燃气设施建设及产权界定合同 附件3 企业承诺书 附件4 企业委托书 附件5 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

成品

组装镜杆、镜片

注塑

PP聚丙烯颗粒

ABS塑料颗粒

电加热

固废

废气、噪声

成品

组装灯泡

注塑

ABS塑料颗粒

PC聚碳酸酯

PS聚苯乙烯

电加热

固废

废气、噪声

成品

组装

外协加工

模具钢材