建设项目环境影响报告表

项目名称：大城县子牙河风电场盾安一期100MW工程

建设单位（盖章）：大城县盾安新能源有限公司

编制日期：2018年11月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况表

| 项目名称 | 大城县子牙河风电场盾安一期100MW工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县盾安新能源有限公司 |
| 法人代表 | 金立萍 | 联系人 | 蒲学亮 |
| 通讯地址 | 河北省廊坊市大城县廊泊路鑫玉源酒店 |
| 联系电话 | 18631339622 | 传 真 | - | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 廊坊市大城县南赵扶镇和旺村镇的东郝庄干渠沿岸、旺村干渠、子牙排干、泊庄干渠等沿河堤 |
| 立项审批 部门 | 廊坊市发展和改革委员会 | 批准文号 | 廊发改能源核[2017]24号 |
| 建设性质 | ■新建 □扩建 技改□ | 行业类别及代码 | D4415风力发电 |
| 占地面积 （平方米） | 511551 | 绿地面积 （平方米） | - |
| 总投资 （万元） | 82188.84 | 其中环保投资 （万元） | 187 | 环保投资占总投资比例 | 0.28% |
| 评价经费 （万元） | - | 预计投产日期 | - |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 风能被誉为二十一世纪最有开发价值的绿色环保新能源之一，风力发电是一种不消耗矿物质能源、不污染环境、建设周期短、建设规模灵活、具有良好的社会效益和经济效益的新能源项目。大城县盾安新能源有限公司拟投资82188.84万元在廊坊市大城县境内的南赵扶镇和旺村镇的东郝庄干渠沿岸、旺村干渠、子牙排干、泊庄干渠等沿河堤建设大城县子牙河风电场盾安一期100MW工程（以下简称“本项目”）。本项目总装机规模100MW，安装50台单机容量为 2000kW 的风力发电机组，并新建一座220kV 升压变电站。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第682号令），本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部第44号令）及2018年修改单（生态环境部 1号令）规定，本项目需编制环境影响报告表。受大城县盾安新能源有限公司委托，石家庄常丰环境工程有限公司承担本项目的环境影响评价工作。依照建设单位提供资料，技术人员经现场踏勘、资料搜集及工程分析， 并按照有关技术规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目名称：大城县子牙河风电场盾安一期100MW工程。 （2）建设单位：大城县盾安新能源有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）建设规模 本项目总装机规模100MW，安装50台单机容量为 2000kW 的风力发电机组，并新建一座220kV 升压变电站。建成投产后年上网电量204.500GW•h。年等效满负荷小时数为2045h。 （5）建设地点 本项目位于廊坊市大城县南赵扶镇和旺村镇的东郝庄干渠沿岸、旺村干渠、子牙排干、泊庄干渠等沿河堤，风电场地理坐标为北纬 38°41'47.88"~ 38°50'58.96"，东经116°40'29.53"~116°44'8.64"，升压站中心位置坐标为北纬 38°43'38.25" ，东经 116°40'58.81"。 风机周边1000m范围内的敏感点均为自然村，较近的有15号风机F15南侧250m处的旺村镇；13号风机F13北侧430m处的西臧庄村；21号风机F21南侧510m处的张次花村；27号风机F27东侧530m处的张庄村；44号风机F44东北侧580m处的中赵扶村等。项目地理位置见附图1，环境保护目标分布见图2。 本项目风电场共装设50台风力发电机组，其发电机组中心地理坐标见表1： 表1 本项目发电机组中心位置坐标一览表 点名 东经（°） 北纬（°） F1 116°41'11.88" 38°50'58.96" F2 116°41'43.12" 38°50'49.34" F3 116°42'11.48" 38°50'53.10" F4 116°42'49.82" 38°50'55.79" F5 116°43'19.81" 38°50'54.78" F6 116°41'44.77" 38°50'33.01" F7 116°42'31.90" 38°50'18.66" F8 116°41'49.08" 38°49'59.63" F10 116°40'57.31" 38°48'55.78" F11 116°41'55.20" 38°48'57.08" F12 116°42'40.02" 38°49'2.25" F13 116°43'39.41" 38°49'5.26" F14 116°44'8.64" 38°49'7.41" F15 116°42'21.06" 38°48'41.82" F16 116°43'23.07" 38°48'8.00" F17 116°42'35.11" 38°47'46.20" F18 116°42'8.09" 38°47'33.92" B1 116°41'43.01" 38°47'32.27" F19 116°42'45.11" 38°47'19.54" F20 116°42'46.29" 38°47'5.55" F21 116°41'23.83" 38°47'5.00" F22 116°43'46.09" 38°46'38.83" F23 116°44'11.79" 38°46'42.54" F24 116°44'2.65" 38°46'19.18" F25 116°42'42.77" 38°45'19.78" F26 116°43'16.46" 38°45'8.53" F27 116°43'30.55" 38°44'42.67" F28 116°42'11.52" 38°44'9.60" F29 116°42'19.20" 38°44'44.88" F30 116°41'52.51" 38°44'55.87" F31 116°41'43.99" 38°44'32.87" F32 116°43'27.07" 38°44'17.91" F33 116°43'52.17" 38°44'6.15" F34 116°42'51.86" 38°44'13.39" F35 116°42'35.46" 38°44'19.72" F36 116°41'36.51" 38°44'6.05" F37 116°41'29.28" 38°43'42.57" F38 116°41'22.83" 38°43'17.24" F39 116°41'46.48" 38°43'13.40" F40 116°42'9.90" 38°43'8.08" F41 116°43'37.56" 38°42'32.99" F42 116°43'9.23" 38°42'35.01" F43 116°42'51.29" 38°42'22.27" F44 116°42'55.03" 38°41'47.88" F45 116°42'20.46" 38°42'34.79" F46 116°42'9.04" 38°42'8.50" F47 116°41'33.16" 38°42'14.72" F49 116°41'16.21" 38°42'46.53" F50A 116°40'29.53" 38°43'5.67" F50B 116°40'45.70" 38°43'5.01" （7）工程总投资 本项目总投资82188.84万元，环保投资187万元，环保投资占总投资0.28%。 3、建设内容及规模 本项目总装机规模100MW，安装50台单机容量为 2000kW 的风力发电机组，并新建一座220kV 升压变电站。建设内容包括风电场（风电机组及临时吊装场地）、220kV 升压站、集电线路、道路区和施工生产生活区。本项目组成见表2。 表2 本项目工程组成一览表 序号 工程组成 工程内容 备注 1 主体工程 风力发电机组 50台单机容量为 2000kW 的风力发电机组；50台塔架及塔架基础 风力发电机组包括风力发电机及风电场控制系统；风力发电机组由塔架支撑 35kV 箱式变压器 50台箱式变压器及箱式变压器基础 每台风力发电机配备1台箱式变压器 升压站 建设一座 220kV 升压站，包括综合楼、35kV配电室、汽车库及 材料备品库、联合泵房、污水处理构筑物及主变基础等建构筑物。 -- 2 辅助工程 道路 分为施工检修道路和进场道路 施工结束改建为检修道路，路面宽3.5m 集电线路 包括风电场区和升压站并网线路等 -- 施工生产生活区 设置1个施工生产生活区，包括临时办公场地、生活区、材料堆放场地、综合加工场等。 -- 3 环保工程 废气治理 采取料场设围挡、洒水抑尘等措施 施工期 食堂油烟经油烟净化器净化处理后，经专用管道引至楼顶排放 运营期 废水治理 生产废水设沉淀池沉淀后循环使用；生活污水就地泼洒。 施工期 食堂废水经化隔油池预处理后，与其他生活污水排入污水处理装置处理，出水全部用于绿化，不外排。 营运期 噪声治理 加强设备保养和施工管理 施工期 合理布置产噪设备，选购低噪设备，设置基础减振 运营期 固废治理 建筑垃圾及时清运，设收集点，生活垃圾收集后由车辆运至附近市政收集点处理 施工期 设收集点，生活垃圾收集后由车辆运至附近市政收集点处理；站内设置危废暂存间，废机油收集后暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位处理 营运期 生态恢复 风机基础及吊装场地植被恢复 选用当地草种绿化 施工期、运营期 集电线路植被恢复 采用种草方式对杆塔 础周边的占地进行植被恢复 施工期、运营期 道路区植被恢复 临时施工道路平整后及时恢复为草地 施工期、运营期 升压站绿化 选用当地草种绿化 施工期、运营期 4、工程占地 项目总占地面积511551m2，合计767.3亩，包括永久占地和临时占地。永久占地面积28617.94 m2，合计42.9亩，用地范围主要包括风机及箱变基础、升压站用地、进场道路、塔机基础；临时占地482933.06m2，合计724.4亩，用地范围主要为通往各风机的施工道路、风机机组吊装临时用地、集电线路施工区和施工生产生活区。工程占地情况见表3。 表3 工程占地情况一览表 单位：m2 序号 项目 占地面积 占地性质 永久占地 临时占地 1 风机区 风机及箱变基础 13715.94 13715.94 -- 吊装场地 86284.06 -- 86284.06 小计 100000 13715.94 86284.06 2 升压站 构建筑物区 14577 14577 -- 3 道路区 施工检修道路 380160 -- 380160 进场道路 325 325 -- 小计 380485 325 380160 4 集电线路区 塔基基础 10489 10489 5 施工生产生活区 6000 6000 合计 511551 28617.94 482933.06 5、平面布置 本项目主要建设内容包括风电场（风电机组及临时吊装场地）、升压站、集电线路、道路区和施工生产生活区。 （1）风机区 风电机组基础采用桩基础，基础承台采用圆形承台；承台下拟布置24根预应力高强混凝土管桩（PHC桩），两圈布置。每台风机就近布置一台升压变压器，本项目升压变压器采用箱式变压器。箱式变压器基础采用框架结构，采用C35混凝土现浇。 升压站 ①站址选择 本项目装机容量为 100MW，本项目新建一座 220kV 升压站，出1回220kV线路接入广安220kV变电站220kV侧。升压站位置主要考虑出线方向、集电线路短捷、进站道路方便、地形等因素，升压站站址拟选在本期风场西南部位置，紧邻村村通道路。 ②总平面布置 升压站南北方向长，进站大门朝向西，220kV出线方向先向东后向南。配电区位于站址北部，厂前区位于站址南侧。综合楼北侧为35kV配电室，综合楼南侧为站前广场和车库，综合楼东侧为SVG装置，SVG装置南侧为联合泵房及深井泵池。进站道路由站址南侧已有村村通公路引接，进站道路路面宽度为4.5m，两侧各设0.5m路肩。道路等级为四级道路，路面为沥青混凝土路面，转弯半径为15m，满足升压站大件设备运输要求。 表4 升压站建构筑物一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 结构类型 1 综合楼 1883 3层，钢筋混凝土框架结构 2 35kV配电室 353 单层，钢筋混凝土框架结构 3 汽车库及材料备品库 185 单层砖混结构 4 联合泵房 72 单层砖混结构 5 警卫室 50 单层砖混结构 6 1#主变基础及油池 -- 1座，钢筋砼结构 7 2#主变基础及油池 -- 1座，钢筋砼结构，后期扩建 8 1#动态无功补偿装置 -- 1套，钢筋砼结构 9 2#动态无功补偿装置 -- 1套，钢筋砼结构，后期扩建 10 事故油池 -- 1座，地下钢筋砼结构 11 污水处理装置 -- 1套，地下钢筋混凝土结构 12 配电架构及支架 钢筋混凝土环形杆 13 避雷针架构 钢桁架结构 （2）集电线路 本项目风力发电机组采用“一机一变”单元接线方式，将风机机端电压升至35kV后接至场内35kV集电线路，经35kV的集电线路汇集后送至风电场变电站35kV开关柜。本项目将50台风力发电机组分为4个回路，第一回路连接12台风机，第二回路连接13台风机，第三回路连接13台风机，第四回路连接12台风机。集电线路总长度约为53.94km，其中双回路长11.44km，单回路长42.5km。 （3）道路区 ①进场道路 进站道路由站址处村村通道路引接，升压站站内道路除运主变的过车道路采用4.5m宽混凝土公路型路面外，其余道路均采用4m宽混凝土公路型路面，转弯半径均为7m。 ②施工检修道路 施工检修道路采用永临结合的原则，即要保证施工建设期设备、材料运输要求，又要满足生产运行期间道路的交通运输和方便维修保养。 根据现场勘查，风场区内现有乡间土路较多，在满足施工运输要求的情况下，应本着尽量利用原有乡路进行扩宽裁弯取直的原则，沿风机位修建场内施工道路。施工道路行车道路面宽度为5米，两侧设土路肩0.5米，施工后检修道路恢复至3.5米路宽，根据需要设置边沟，边沟均采用土质边沟，按临时边坡考虑，干线道路可以按照最大纵坡不大于12%、最大坡长不超过150m控制，支线道路可以按照最大纵坡不大于15%，需通过牵引车辆提供助力。道路转弯半径不小于35m。 （4）施工生产生活区 为便于施工及生产管理，施工期间在设置 1个施工生活及生产区，紧邻升压站布置，集中存放设备，生产用办公室、生活用临时住房等临建设施也集中布置于生产设施附近，形成一个集中的施工生活管理区。 6、电气工程 并网方案 本项目风电场升压站出1回220kV线路接入广安220kV变电站220kV，线路长度约13km，导线型号可选择JL/G1A-300mm2，最大输送功率230MVA（40℃）。具体接入系统方案待接入系统审查后确定。 图1 项目接入系统示意图 电气一次 ①风电场：本项目共装设50台单机容量为 2000kW 的风力发电机组，采用一机一变的单元接线方式，每台风机通过一台2150kVA箱式变压器，将机端690V电压升至35kV，通过4回35kV集电线路送至风电场配套新建的220kV升压站35kV侧。 ②升压站：风电场内规划建设一座升压站，电压等级35/220kV。本项目建成1×100MVA主变，变比为230±8×1.25%/37kV。 ③本期建成220kV出线1回，接入220kV广安站220kV侧。 ④本项目建成35kV出线4回。 电气二次 本项目及其配套的 220kV 升压站按无人值班、少人值守的原则设计，按运行人员定期或不定期巡视的方式运行。在工程中安装两套综合自动化系统，分别为风电场监控系统和升压站微机监控系统，具有控制、通信、测量等功能。通过两套综合自动化系统可实现风电场及升压站的全功能自动化管理，风电场与调度端的遥测、遥信功能以及与风力发电有限公司总部的监测功能。 风电场监控系统分为现地监控和集中监控两部分。现地监控系统设置在每台风电机组现地，可分别实现对单台风电机组的控制、保护、测量等监控功能；集中监控系统设置在升压站主控室，可实现对本项目范围内所有风力发电机组的遥测和遥信等功能。 升压站内二次设备，包括控制、保护、测量、信号、故障录波、远动等都采用微机装置。各装置通过网络传递信息并实现资源共享。220kV线路测控装置、主变压器的保护及测控装置、安全自动装置、网络接口等设备分别组屏布置在二次设备间内，35kV 测控保护装置安装在相应的开关柜上。 7、施工组织设计 （1）施工总图布置 ①风电机组吊装场地 本项目采用一台风机配备一台升压变压器的方式。根据风机位地质情况风机基础为钢筋混凝土圆形扩展基础，风机圆形扩展基础直径为18m。 ②施工生产生活区 为便于施工及生产管理，施工期间设置 1个施工生活及生产区，紧邻升压站布置，集中存放设备，生产用办公室、生活用临时住房等临建设施也集中布置于生产设施附近，形成一个集中的施工生活管理区。 风电机组的安装方法采用在地面上将各部件组装成组件后，用大型的施工机具吊装，结合本项目设备吊装重量及起吊高度，吊装车辆采用1200t 汽车吊作为风机及塔架的主力吊装机械，150t汽车吊作为辅助机械，配合主吊车提升塔架和叶轮，使部件在吊装时保持向上位置，同时还可单独用于在地面组装叶轮。此外，还需配备 1~2 台5t的卡车吊车，用于在设备安装期间风场内搬运设备附件和重型工具。 根据风机布置情况及施工吊装的要求，依托施工道路布置施工吊装平台，每台风电机组吊装场地暂按 1725.68m2考虑，具体吊装场地布置，结合各机位地形情况确定，原则是吊装场地靠近施工道路一侧。 （2）施工用水 风电场施工现场用水包括生产、生活、消防用水。考虑到永临结合，施工时可对升压变电站消防蓄水池进行先期建设，作为施工用临时蓄水池，待施工完毕后整修作为升压变电站消防蓄水池。各风机场地考虑用水车运送。 （3）施工用电 施工电源考虑由施工临建场地附近村庄已有 10kV 架空线路就近引接，由业主方出资建设。即可满足施工、生活用电的需求。各机位的施工电源，考虑移动柴油发电机由施工单位自行解决。 （4）施工用料 本项目主要建筑材料包括：钢材（型钢、钢筋）、商品混凝土、木材、砖、砂、碎石等，经过初步调查，这些材料均可以从大城县、廊坊市及沧州市等地采购获得，由于本项目上述材料消耗量不大，基本能满足工程需求。 （5）施工通讯 风电场施工现场的对外通信，拟采用由大城县电信通信网络上提供的通信线路的方式，其内部通信则采用无线电通信方式解决。各风机施工现场的对外通信，拟采用无线电对讲机的通信方式 （6）施工交通运输 本风电场所在位置周边公路条件优越，风电设备可以通过廊沧高速和省道 S272 和县乡级道路进入风电场内，再经过新建、改建风场施工检修道路到达各个机位。各级运输道路路况及对外交通条件良好，可供大型平板运输车通行，能满足工程交通要求。 场内交通运输方案：施工检修道路采用永临结合的原则，即要保证施工建设期设备、材料运输要求，又要满足生产运行期间道路的交通运输和方便维修保养。根据现场勘查，风场区内现有乡间土路较多，在满足施工运输要求的情况下，应本着尽量利用原有乡路进行扩宽裁弯取直的原则，沿风机位修建场内施工道路。施工期间，作为大型设备和材料进场之用，同时也用于设备检修、维护。道路路基宽度6m，路面宽度5.5m两侧各设0.25m宽土路肩。 道路的最小转弯半径不小于50m，极限最小转弯半径不小于35m，并可依据地形条件和设备尺寸现场确定。为满足风电设备运输转弯半径的要求，分支道路与主干道路的夹角不宜小于135°。运输时充分利用施工检修平台做为回转场地。修建道路时，要先进行初步测量，标定道路位置，计算土方开挖和回填方量，使两者基本相同，避免造成土方剩余，既破坏了植被，又加大了环境的污染。 （7）施工进度 工程计划2019年3月开工，2020年3月完工，总工期12个月。 8、主体工程施工 本项目主要工作包括：风场内风电机组及变压器施工、35kV 集电线路施工以及升压站的施工等。 施工过程中，部分施工工序可能将同时进行，施工中各施工区域需互相协调，做好土石方调配工作。 本项目建设过程中共动用土石方总量28.24万m3，其中土石方开挖14.12万m3，土石方回填14.12m3，挖填平衡，本项目建设过程中无需剥离表土。 （1）风力发电机组基础工程施工 ①基础开挖前，按照图纸设计要求进行测量、放线，准确定位后进行土石方开挖。机组基础开挖土方用挖掘机，辅以人工修整基坑。基础土方开挖选用0.8 m3/斗的反铲挖掘机，挖至距设计底标高0.3 米处后，用人工清槽，避免扰动原状土。基础石方用人工以风钻钻孔爆破，人工及机械出渣。成形后须验槽，验槽合格后，方可进行下一道工序的施工。预留回填土堆放在施工场地处，多余弃土用于修筑检修道路及施工场地和填土。基坑根据土质考虑放坡，并确定是否需要边坡处理，基坑底边要留足排水槽。 ②基坑清槽、绑筋、支模及预埋地脚螺栓模板及螺栓，须经监理验收合格后，进行基础混凝土浇注。混凝土采用商品混凝土，用混凝土罐车运输，混凝土泵车浇灌，插入式混凝土振捣棒振捣。每个基础的混凝土浇注采用连续施工，一次完成，确保整体质量。 ③基础混凝土浇注完成，进行覆盖和运水车洒水养护，三天后可以拆模及回填。待混凝土达到设计强度后才允许设备吊装。 ④用推土机分层覆盖灰土砂石料，并碾压密实。若填土潮湿需晾晒或回填级配砂石料。位于坡度较大地点的基础用 100 毫米厚素混凝土罩，留伸缩缝做 2%流水坡度。 风力发电机组的安装 结合本项目设备吊装重量及起吊高度，本项目吊装车辆采用1200t 汽车吊作为风机及塔架的主力吊装机械，150t 汽车吊一台作为辅助机械，另外，还需配备1~2 台5t 的卡车吊车，用于在设备安装期间风场内搬运设备附件和重型工具。 风机设备安装采用组合与散装相结合的施工方案，总体安装顺序如下： 塔架下段吊装→塔架中段吊装→塔架上段吊装→机舱吊装→叶轮组合→叶轮组件吊装。 （3）升压变压器基础施工和安装 本项目包含额定电压 35kV 的升压变压器50台。地面的基础施工完毕，达到安装要求。预埋件及预留孔符合设计，土建交接验收。对风机变压器进行质量检查合格后，将风机变压器从库里用履带吊吊到运输车上，用大绳绑紧运到现场。将变压器运输到位，选择合适的倒链将变压器吊起离地面约 300～500mm，待稳定后，把变压器底座组装好放到变压器基础上。把变压器底座焊到变压器基础上。按照说明书安装零部件。风机变压器的水平、垂直调整，悬挂线坠待稳定后，测量盘面上下端与线的距离。不一致时用垫铁加以调整，一致后固定焊牢。 升压站施工 升压变压器是站内比较重要的关键设备，变压器的安装质量直接影响变电站的运行质量。变压器到货后，要做好检查和保存工作。变压器到现场后安装在小车上，可采用卷扬机牵引法进行安装。在设备移动前应有牵引用的牵引环两个，每个牵引环的锚固力不小于10t，位置与钢轨方向基本一致，方向与设备牵引方向一致。设置牵引点两个，以便控制行走方向，采用一套六轮滑车组和一台5t 的卷扬机，地锚采用不少于5t 级地锚，行走速度由滑车组轮数来控制。安装时要合理安排工序，注意密封，器身检查时必须严格按规范及厂家指导书要求进行。变压器试验合格后，并做好套管的封堵，要求防火、屏蔽、密封且在单个套管穿墙处不能有磁闭合回路。 集电线路施工 集电线路采用自立式铁塔，基础采用阶梯式刚性基础；基础埋深不小于3m。施工利用风电场道路，在施工道路傍的铁塔用汽车吊吊装定型；架线基杆基础开挖后，用汽车吊吊装、定位后，及时回填基坑。没有道路的地方利用人力施工，不再征用和修建临时的线路施工道路。 （6）道路施工 风电场场地施工检修道可以直接在地面上开路建设，施工时只需将地面稍做平整、碾压2-4遍即可满足场内道路的使用。 （7）风力发电机组、箱式变压器、升压站、电气设备安装及调试完工后，风力发电机组已具备向外输电条件，即可进行设备调试，然后进行监控系统的联合调试，最终投产发电。 9、工作定员与工作制度 本项目劳动定员20人，主要负责风电机组的运行监控、日常保养、故障维修和事故报告等。其中管理人员2人，主要负责风电场的建设、经验和管理。每天1班，每班8h，全年工作365d。 10、公用工程 （1）供水 风电场升压站区生活用水水源采用站内打井一眼，通过深井潜水泵把水提升至生活水箱，再由生活水泵将水送至站区生活给水管网。站区供水采用采用独立的给水系统。本项目用水主要为升压站内工作人员生活用水，本项目劳动定员为20人，根据《河北省用水定额》（DB13/T1161.1～3-2016）相关内容，用水量按40L/人·d计，则总用水量为0.8m3/d，合计292m3/a。 （2）排水 本项目废水主要为员工生活废水，产生量为0.64m3/d，合计233.6m3/a。食堂废水经隔油池预处理后，与其他生活污水排入污水处理装置处理，处理出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）中城市绿化用水水质标准要求，全部用于绿化，不外排。 表5 用水情况一览表 用水环节 用水单位/数量 用水标准 日用水量(m3/d) 年用水量(m3/a) 排水 系数 日排放量(m3/d) 年排放量(m3/a) 职工生活 20人 40L/人·d 0.8 292 80% 0.64 233.6 图2 本项目水平衡图 （单位m3/d） （3）供电 风电场：风机和箱变所需的电源引自各自所带的干变。升压站：站用电工作电源从 35kV 母线上引接，备用电源从施工完工后保留的施工电源引接。站用电源和备用电源选用两台干式变压器，站变容量分别均为 315kVA，在工作电源失去后， 站用电从地区取得备用电源，维持站用电负荷正常供电。 （4）供热 本项目办公供暖采用电能。 11、产业政策及规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订版）》中淘汰类、限制类，属于允许类，不属于《河北省新增限制类、淘汰类产业目录（2015年本）》中的限制类、淘汰类。廊坊市发展和改革委员会为本项目出具了《关于大城县子牙河风电场盾安一期100MW工程项目核准的批复》（廊发改能源核[2017]24号）（见附件）。本项目符合国家及地方产业政策。 （2）规划符合性分析 大城县城乡规划局为本项目出具了《关于大城县子牙河风电场盾安一期100MW风电项目规划选址初步意见》（大规字[2018]31号）（见附件），本项目拟列入《国家电网大城县“十三五”滚动修编规划》，符合大城县发展规划。 12、项目选址可行性分析 （1）选址符合性 大城县国土资源局为本项目出具了《关于大城县子牙河风电场盾安一期100MW工程建设项目规划情况的说明》，本项目已列入《大城县土地利用总体规划（2010-2020年）》重点建设项目清单，符合大城县土地利用总体规划（2010-2020年）（见附件）。 （2）环境敏感性 本项目选址区未处于自然保护区、世界文化和自然遗产区、风景名胜区、森林公园、地质公园等敏感区内，为一般区域。 为预防和治理项目建设过程产生新的水土流失，改善生态环境，建设单位已委托河北地矿建设工程集团公司编制了《大城县子牙河风电场盾安一期100MW工程水土保持方案报告书》，在严格落实了水土保持措施，做到定点取土，采取护坡、土地整治、绿化等防治措施前提下，项目建设不会加重区域水土流失。 （3）场址位置 ①本项目场址区地震活动微弱，属于构造相对稳定区，适宜于建设大型风力发电工程。 ②本项目选址未处于泥石流易发区和崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。 ③未占用全国水土保持监测网络中的水土保持监测站、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 综上，选址适宜进行风电场建设。 （4）交通方便 风电场周边有廊沧高速和省道 S272 、S381省道和县乡级道路，对外交通十分便利。 （5）对外环境的影响 本项目风机沿东郝庄干渠沿岸、旺村干渠、子牙排干、泊庄干渠等沿河堤，设置，距离最近的敏感点为有15号风机F15南侧250m处的旺村镇，经分析预测，项目建设和实施对周围居民生活环境影响较小；经采取生态保护和水土保持等措施后，可有效避免工程施工对生态环境造成不利影响。 综上，项目选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染问题及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染情况问题。项目现场见图3。 图3 项目现场图 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 大城县位于河北省的东中部、廊坊市的南部。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安相连接。全县东西宽 36.1km，南北长 43.8km，总面积 903.7km2，地理坐标在东经 116°21′～116°46′，北纬 38°28′～38°52′之间，海拔标高为 3.6～10m。大城县县城东距青县 12.8km，西北距文安县 10km，西南距河间县 24km，西距任丘市19.7km，东北距静海县 38km。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 2、地形地貌 本项目所在地为大城县，其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降 10000∶1，海拔高度为 3.6－10 米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1 至 10 米， +5 米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔 5 米以下，最低仅有 3 米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在 5 米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。 河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有 3 条长约 25 公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 3、地表水系 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、藏屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇 9 个乡镇，境内全长46.7 公里。河套面积 36.5 平方公里，流域面积 890 平方公里，河床宽 40 至 114 米，深8 米，两侧距 163 至 2450 米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量 300 秒立方米，蓄水量 730 万立方米，结冻期约 70 天。 1965 年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。 1967 年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，深层淡水区，超深层淡水区。浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积 481.3 平方公里。埋深一般为 5－10 米，含水沙层厚度 4－7 米，矿化度 0.8－1.99克/升。多年平均水位埋深 2.0-3.5 米，区内单位涌水量为 3－12 吨/小时·米；浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄－小流漂－樊庄－藏庄子－石疙瘩－里坦；二是留各庄区李零巨－阁里－大汪－留邻居；三是阜草区桃子、黄得务－阜草－南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙－次花－王文－大童子、城关－裴庄。浅层咸水面积 422.4平方公里，地表以下 2 米和浅层淡水以下 40 至 120 米的土层内均为咸水，矿化度一般在 2.5－5.0 克/升，很少开采利用。深层淡水层：全县在 120-280 米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在 30－48 米，单井出水量为 30－40 吨/小时，单位涌水量 10－15 吨/小时米， pH 值在 0.8－3.5 左右，矿化度一般在 0.5－1.0 克/升，适宜农田灌溉。 含氟量在 2.0－3.0 毫克/升，作为生活饮用水，经过处理或采取改水降氟的措施。超深30层淡水层：埋深在 280－500 米，出水量大，每小时在 100 至 120 吨，深井水位在 25米。地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的 56％左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为 0.205‰地下水动态属降水(径流)补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 5、气候特征 本项目所在地大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大， 气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温 11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温 41.2℃，常年降水量一般为 597.9 毫米，年平均日照时数为 2771.8 小时，年日照百分率 62.5％，历年平均风速 2.3 米/秒，极端最大风速 28 米/秒。年平均相对湿度 64％，全年无霜 188 田，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 6、生态环境 大城县现有植被属次生和人工植被，野生植物以一年生和多年生草本植物为主；农作物主要有小麦、玉米、棉花、花生等，林木多为人工种植，主要树种有杨树、柳树等。大城县县域境内野生动物包括哺乳纲、鸟类、爬行纲、两栖纲、水产动物类、昆虫纲和节肢和环形类；家畜、家禽主要为牛、猪、羊、鸡、鸭、鹅等。 7、风能资源 通过对风电场测风数据的分析处理，以测风数据满 1 年的#4155测风塔数据为基础，推算各风能要素。本风电场的风能资源初步评价结论及建议如下： 1）实测年风速风功率统计成果：#4155 测风塔 120m、100m、90m、 70m、50m、30m、10m 高的实测年平均风速分别为 5.90 m/s、5.66 m/s、5.49 m/s、5.17 m/s、4.71 m/s、3.95 m/s，相应风功率密度为 235 W/m²、205 W/m²、 186 W/m²、154 W/m²、118 W/m²、82W/m²、44 W/m²。据根据《风电场风能资源评估方法》 GB/T18710-2002 中的《风功率密度等级表》对风功率密度的分级，本风电场的风功率密度为 1 级，具有一定的开发价值。 代表年分析表明， #4155 测风塔 120m、100m、90m、70m、50m、 30m、 10m 高的代表年平均风速分别为 6.02m/s、5.79m/s、5.60 m/s、5.27 m/s、4.81 m/s、4.04 m/s、2.99m/s，相应风功率密度为245.74 W/m²、215.03 W/m²、 194.20 W/m²、160.98 W/m²、124.78W/m²、83.88 W/m²、46.71 W/m²。测风塔所在区域风功率密度等级均为 1 级，适宜风电场开发。 根据测风塔数据推算风电场轮毂高度处空气密度为 ρ=1.213kg/m3 左右。 对测风塔风速、风能密度进行统计，#4155 测风塔 90m高度处，风速出现在 3～11m/s 之间的频率为 88.48%，风能密度则主要集中在 3～13m/s 之间，占94.89%。#4155测风塔 100m 高度处，风速出现在3～11m/s 之间的频率为78.03%，风能密度则主要集中在3～13m/s 之间，占 95.29%。#4155 测风塔 120m 高度处，风速多出现在3～11m/s之间，其出现频率为 77.75%，风能密度则主要集中在3～14m/s 之间，占 95.29%。 代表年分析，#4155 测风塔 90m 高度处，风速多出现在3～11m/s 之间，其出现频率为83.98%，风能密度则主要集中在5～14m/s 之间，占92.07%。测风塔100m高度处，风速多出现在3～11m/s 之间，其出现频率为 83.88%，风能密度则主要集中在5～14m/s之间，占92.09%。测风塔120m 高度处，风速多出现在3～12m/s 之间，其出现频率为84.95%，风能密度则主要集中在 5～14m/s 之间，占 91.40%。 根据对测风塔风向数据进行统计，#4155 测风塔 120m高度主风向均为 SW，次风向为 SSW；90m高度主风向为 SW，次风向为 WSW；10m高度主风向为 SSW，次风向为 SSW。测风塔120m高度主风能密度方向为SW，次主风能密度方向为 SSW；90m高度主风能密度方向为 SW，次主风能密度方向为 NNE；10m高度主风能密度方向为 E，次主风能密度方向为 SW。 代表年分析，#4155 测风塔 10m、90m、120m高度主风向均为 SW，次风向分别为SSW、WSW、SSW。 #4155 测风塔 10m 高度主风能密度方向为 E，次主风能密度方向为 SW；90m 高度主风能密度方向为 SW，次主风能密度方向为 NNE；120m 高度主风能密度方向为 SW，次主风能密度方向为 SSW。 整体上风电场大风月出现在冬春季节，风速、风功率密度较大；小风月出现在夏秋季节，风速、风功率密度较小。风速、风功率密度在 4 月份左右最大，在 8 月份左右最小。塔内各高度典型日变化规律基本一致。风电场的风速白天变化大，风速相对较低，晚上变化小，风速相对较高。 代表年分析，整体上风电场大风月出现在冬春季节，风速、风功率密度较大；小风月出现在夏秋季节，风速、风功率密度较小。风速、风功率密度在 4 月份左右最大，在8月份左右最小。风电场的日变化曲线比较平缓，晚上风速、风功率密度大，白天风速、风功率密度小。 参照 IEC61400-1（第三版）风力机等级基本参数表，风力机安全等级为 III 级，又结合湍流强度计算结果，对于本阶段，风电场的安全等级定义为 IEC IIIB 级。 综上所述，本项目风电场代表年风况品质较好，具有一定的开发价值。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据廊坊市环保局公示的2018年3月份环境空气监测数据，大城县AQI值为52，首要污染物为PM10，项目区空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 地表水环境质量现状 由廊坊市环保局发布的《2018年2月廊坊市地面水水质监测月报》可知，子牙河小河闸断面总磷超过Ⅴ类标准，水质类别为劣Ⅴ类。 3、声环境质量现状 项目所在区域内无工矿企业，无噪声污染源，环境背景值较低可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，区域声环境质量较好。 4、生态环境现状调查 项目所在区域以人工生态系统为主。项目周围无受国家或有关部门规定为重点保护的珍稀、濒危、濒灭的动植物物种，无自然保护区或特殊群类的栖息地，也无受保护的名胜古迹、饮用水源地、风景名胜区等环境敏感目标。 项目区现有植被属次生和人工植被，野生植物以一年生和多年生草本植物为主；农作物主要有小麦、玉米、棉花、花生等，林木多为人工种植，主要树种有杨树、柳树等。 项目区野生动物组成比较简单，种类少，主要有小型啮齿动物，如田鼠、野兔等小型动物，爬行类动物有沙蜥、麻蜥等，数量较少，鸟类动物有麻雀、喜鹊等，无珍稀濒危野生动物。项目区域植被情况见下图2。 图4 项目区域植被

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现状调查，本项目区周边附近无国家、省、市重点保护文物、自然保护区、濒危珍稀动植物和风景旅游区等重点保护目标。根据工程性质和周围环境特征，确定本项目环境保护目标和保护级别。具体情况见表6。 表6 环境保护目标一览表 类别 保护目标 相对风机 方位 距离（m） 保护级别 声环境 东高庄村 . F5 NE 760 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 西子牙河北村 F5 SE 785 西臧庄村 F13 N 430 东臧庄村 F14 N 600 东子牙村 F14 NE 960 刘四岳村 F10 N 960 尹四岳村 F10 NW 670 大崔四岳村 F10 N 665 大荆河村 B1W 845 旺村镇 F15 S 250 张次花村 F21 S 510 大次花村 F20 SW 870 东辛庄村 F24 S 970 泊庄村 F27 NE 690 张庄村 F27 E 530 杨家口村 F33 E 780 王思河村 F30 NW 640 李思河村 F30 NW 820 崔思河村 F30 NW 820 张思河村 F30 NW 800 姚马渡村 F33 SW 610 商庄村 F34 SE 660 孙河村 F42 N 700 北赵扶村 F44 NE 470 中赵扶村 F44 S 580 温村 F50A SW 790 郝庄村 F50A SW 580 生态环境 项目场址及周边生态系统、动植物等 区域生态环境功能不降低

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）二级标准，标准值如下： 表7 《环境空气质量标准》标准限值 污染物名称 平均时间 二级标准限值 单位 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 颗粒物（粒径小于等于10μm） 年平均 70 24小时平均 150 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 μg/m3 24小时平均 300 2、声环境质量标准 声环境厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中无组织排放监控浓度值要求。 营运期，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2小型标准，即油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3、油烟净化设施最低去除效率≥60%。 项目 排放标准 执行标准 施工粉尘 周界外浓度最高点1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 食堂油烟 油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2小型标准 油烟净化设施最低去除效率60% 表8 废气排放标准 本项目生活废水经处理后，出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）中城市绿化用水水质标准要求，全部用于绿化，不外排。具体标准值见下表： 表9 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化用水水质标准值 序号 项目 标准值 1 pH 6~9 2 色度 30（无量纲） 3 溶解性总固体 1000mg/L 4 BOD5 20mg/L 5 氨氮 20mg/L 6 总大肠菌 3个/L 3、建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）；运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001》及其2013.6修改单中相关要求进行妥善贮存。危险废物收集、贮存、运输过程还应符合HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》的要求。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目的工程分析和项目特点，本项目不排放涉及总量控制的污染物，确定本项目总量控制指标为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

施工期工程分析： 一、总施工工艺 图5 总施工工艺图 首先进行必要的施工准备，然后进行道路修建，道路可以通车后进行风电及箱变机组基础施工，升压站建构筑物施工，基础施工的同时进行集电线路的施工。待基础具备安装条件后风电机组设备、变压器等到货，进行机组施工吊装和变压器安装，全部安装完毕后进行调试，正常运行后并网发电。 二、施工期 1、风电设施施工 （1）风力发电机组基础施工 图6 基础施工工艺流程及产排污环节图 风力发电机组基础施工，主要包括风力发电机组基础的开挖、浇筑及回填，电缆和光缆通道的预留。 基础开挖前，按照图纸设计要求进行测量、放线，准确定位后进行土石方开挖。机组基础开挖土方需用风镐配合，辅以人工修整基坑，避免扰动原状土。成形后验槽，基础持力土层是否符合设计要求。验槽合格后，方可进行下一道工序。基坑清槽、绑筋、支模、预埋基础环，需经监理验收合格后，进行基础混凝土浇筑，浇筑后进行表面洒水保湿养护14天，待承台混凝土强度达到90%以上方可安装机组塔筒。土石方回填应在混凝土浇筑7天后进行。 （2）机组安装 图7 风力发电机组安装工艺流程及产排污环节图 风力发电机吊装分为4道工序：塔筒、机舱、叶片、电气设备。整个塔筒分三段分别吊装，养护期满才能进入下一个吊装工序。安装完塔筒后吊装完机舱，再吊叶轮组件。最后进行箱式变压器的安装。 （3）集电线路施工 本项目集电线路为地埋式，集电线路要求在本段箱变安装前完成，确保机组的试运行。 2、升压站施工 升压站施工内容主要有建构筑物的施工和变压器的安装、调试等。 3、场内道路建设施工 图8 道路施工工艺流程及产排污环节图 筑路基时，首先要清基，路基必须压平，不能坑坑洼洼，路基要保证每20cm一层，并且碾压8-12遍；在土路基的基础上，要铺30cm碎石土并碾压8-12遍。 4、调试入网 风力发电机组、箱式变压器、升压站、电气设备安装及调试完工后，风力发电机组已具备向外输电条件，即可进行设备调试，然后进行监控系统的联合调试，最终投产发电。项目建成后，所发电量经升压站升压后接入国网变电站。 三、营运期 图9 风力发电原理及产排污环节图 风力发电是将风能通过风力发电机组转换为电能的过程，其工艺过程较为简单。其简述如下： 风吹动风轮机的转子叶片，将风能首先转换为机械能，然后通过风轮机的齿轮箱带动发电机进行发电，从而实现风能向电能的转换，经逆变升压后接入主控区35kV配电装置，升压至35kV后接入本项目新建的220kv升压站。 主要污染工序 一、施工期 1、废气 施工期废气主要有基础开挖、土石方转运、道路建设、车辆行驶等施工活动和裸露场地风蚀产生扬尘。 2、废水 本项目废水主要为设备冲洗水和施工人员生活污水。 根据估算，设备冲洗废水量为4m3/d，主要污染物为SS，设备旁设临时沉淀池，水经沉淀后循环使用，不外排。 施工人员生活用水标准为30L/人·d，高峰期施工人员50人，主要为盥洗用水，产污系数0.5，则生活污水量为0.75m3/d，水质简单，就地泼洒。 3、噪声 由施工设备挖掘机、推土机、压路机、柴油发电机、运输车辆等产生的噪声，源强70-105dB（A）。 4、固废 施工期固体废物主要为职工生活垃圾。生活垃圾产生量按0.5kg/人/日计算，则生活垃圾产生量为25kg/d，场地内设分散收集点，收集后外运至附近市政垃圾收集点处理。 5、生态 项目建设对区域生态环境的影响主要表现在临时占地及施工对地表的扰动影响、对地表植被的破坏以及开方、挖方可能造成的水土流失。 二、营运期 1、废气 本项目营运期间无工艺废气污染源，主要是食堂油烟废气。经类比，本期工程食堂油烟产生浓度约为3.5mg/m3，经油烟净化器处理后排放，小型油烟净化器效率按60%计，则项目建成后食堂油烟放浓度为1.4mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2小型标准。 2、废水 营运期无工艺废水产生，产生的污水主要为职工生活污水0.64m3/d，生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。污染物浓度为COD350 mg/L、BOD5250 mg/L、SS250 mg/L、氨氮30 mg/L、动植物油9mg/L。食堂废水经化隔油池预处理后，与其他生活污水排入污水处理装置处理，出水全部用于绿化，不外排。 3、噪声 风力发电机组正常运转产生噪声，源强约为105dB（A）。通过合理布置产噪设备、选购低噪设备、设置基础减振等降噪措施，可有效降低对声环境的影响。 4、固体废物 营运期固体废物主要为职工生活垃圾和少量风机检修产生的废机油。生活垃圾产生量按0.5kg/人/日计算，则生活垃圾产生量为3.65t/a，收集后外运至大城县附近垃圾收集点处理；废机油集中收集后暂存在危废间，定期委托有资质单位处理。 5、生态 项目建成后风力发电机组运行和人员活动影响区域内动物活动，永久占地范围内的地貌不可恢复。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓 度及排放量 （单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 风机基础、道路建设、电缆沟开挖 | TSP | —— | 无组织排放监控点＜1.0mg/m3 |
| 水污染物 | 施工期 | 设备冲洗 | SS | 3500mg/L，5.11t/a | 沉淀池沉淀处理，循环使用，不外排 |
|  |  | 施工人员生活污水 | COD | 380mg/L，0.1t/a | 主要为盥洗水，水质简单，量少，就地泼洒 |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.008t/a |  |
|  | 营运期 | 职工生活污水（233.6m3/a） | COD | 350mg/L，0.082t/a | 食堂废水经隔油池后，和其他生活污水排入污水处理装置，出水全部用于绿化，不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 250mg/L，0.058t/a |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L，0.058t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.007t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 9mg/L，0.002t/a |  |
| 固体 废物 | 施工人员生活垃圾 | 生活垃圾 | 25kg/d | 分散收集，后外运至附近市政垃圾收集点处理 | 施工人员生活垃圾 |
|  | 营运期 | 职工生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.65t/a | 收集后外运至附近市政垃圾收集点处理 |
|  |  | 设备 | 废机油 | —— | 收集后暂存在危废间，定期委托有资质单位处理 |
| 噪 声 | 施工期 | 挖掘机、推土机、车辆等设备 | 噪声 | 75~105dB（A） | 合理安排施工，加强管理 |
|  | 营运期 | 风机发电 | 噪声 | 105dB（A） | 合理布置产噪设备、选购低噪设备、设置基础减振等降噪措施，可有效降低对声环境的影响 |
| 主要生态影响： 项目建设对区域生态环境的影响主要表现在临时占地及施工对地表的扰动影响、对地表植被的破坏以及取土、填土后可能造成的水土流失。 项目占地影响 本项目占地影响主要是临时占地及永久占地对环境的影响， 本项目主要建设内容包括风机区、集电线路、升压站及施工检修道路。本项目建设过程中共动用土石方总量28.24万m3，其中土石方开挖14.12万m3，土石方回填14.12万m3，挖填平衡。 本项目临时占地对生态环境的主要影响表现在地表植被破坏、增加水土流失和影响景观。永久占地主要影响是使该区域植被覆盖率下降，对生态环境产生一定不利影响。 对植被和土壤的影响 本项目的建设会对占地区域内的植被和土壤造成破坏，工程对植被和土壤的影响主要为工程建设活动中的地表开挖、车辆行驶、建筑材料堆放等活动对该区域植被覆盖度、生物量的影响以及土壤层别的变化。 对动物的影响 根据现场调查，区域内无国家和省级重点保护动物和珍稀濒危动物分布，场址区域不属于动物迁徙通道。 项目施工期间，进入施工场地人员相对较多，同时基础施工和设备安装等施工活动均会对区域内野生动物造成一定的惊扰。由于区域人类活动已久，野生动物生态习性表现为适应性强，繁殖较快，项目运行期间不会对动物的栖息繁殖等产生较大影响。 对水土流失的影响 工程建设期间水土流失影响因素包括自然因素和人为因素两部分，自然因素包括地形地貌、土壤、植被、气候等，人为因素包括土石方开挖和回填、堆土堆料、弃土石等施工活动，其中人为因素是建设期间产生水土流失的主要因素。工程建设对水土流失影响因素主要包括以下几个方面： ①损坏、压占地表植被对水土流失的影响 工程建设过程中的场地平整、基础开挖等施工环节，将对征地范围内的地表植被遭到破坏，蓄水保土能力降低，地表在径流冲刷作用下，将产生水土流失。 ②堆土堆料对水土流失的影响 堆土堆料等松散堆积体，在水力作用下将产生流失，在风力作用下将产生扬尘，对周边环境造成一定影响。 ③路基边坡对水土流失的影响 场内道路的土质边坡，在坡面径流冲刷下，将产生水土流失。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据工程施工特点，风电场施工区域分散，施工废气对该区域的整体大气环境质量影响不大，采取措施后可有效抑制扬尘的产生，预计不会对周围村庄大气环境产生明显影响。施工人员施工时佩戴防护口罩，文明施工等可降低施工扬尘对自身的影响，预计施工扬尘对施工人员影响小。根据风机布置和村庄分布，距离风机施工场地最近的敏感点为15号风机F15南侧250m处的旺村镇，因此，施工扬尘对周围环境的影响小。 为有效控制施工期间的扬尘影响，要求严格按照《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》和廊坊市工地扬尘治理“七个百分之百”要求，采取如下措施： （1）施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 （2）施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 （3）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （4）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （5）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 （6）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （7）拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除。 （8）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 （9）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （10）具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 （11）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （12）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 （13）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （14）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （15）建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 （16）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 （17）建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 （18）鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置；鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 经采取以上措施后，本项目施工期对大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 施工阶段废水主要为设备冲洗废水，其余工序或场地用水损耗后无废水排放。设备冲洗废水设临沉淀池处理后循环使用；施工人员生活污水量少（0.75m3/d），水质简单，就地泼洒。 综上，项目施工期废水均得到合理处理，不会对周围环境产生不利影响。 3、声环境影响分析 （1）施工噪声源强 根据类比调查和资料分析，施工机械噪声源强为75~105dB（A），经采用低噪声设备、基础减振等措施后，噪声在距生源点1m时源强可降低约10dB（A）。 （2）施工噪声贡献值 本评价采用电源衰减模式，预测计算施工机械噪声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下： Lr=Lr0-20lg（r/r0） 式中：Lr—距生源r处的A声压级，dB（A）； Lr0—距生源r0处的A声压级，dB（A）； r—预测点与生源的距离，m； r0—监测设备噪声时的距离，m。 利用上述公式，预测计算本项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果见表10。 表10 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表 主要噪声源 噪声源强dB（A） 不同距离处的噪声贡献值[dB（A）] L（r0），r0=1m 10m 30m 50m 100m 200m 起重机 75~85 70 50 40 36 30 24 运输车辆 70 70 50 40 36 30 24 压路机 75~85 75 55 45 41 35 29 推土机 75 75 55 45 41 29 29 移动式柴油发电机 105 95 75 65 61 55 49 将表10噪声源预测计算结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相互比照可知，在施工阶段，昼间距施工设备30m，夜间100m可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 根据周边关系图，距离风机施工场地最近的敏感点为15号风机F15南侧250m处的旺村镇。因此，施工噪声不会对周围村庄声环境产生明显影响。 4、固废环境影响分析 施工期固废主要为施工人员生活垃圾；施工期施工人员生活垃圾25kg/d。 施工人员生活垃圾在场地内分散式设垃圾收集点，由运输车辆运至施工临建场地集中堆存，再转运至大城县垃圾收集或处理中心，由市政管理部门统一处理。施工期固废均得到合理处理与处置，对周围环境影响小。 5、施工期生态环境影响分析 生态影响评价工作等级及评价范围 本项目总占地面积0.51km2，小于2km2。经调查，项目所在区域不属于自然保护区、自然遗产地、风景名胜区、森林公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）分级判据，确定本项目生态环境影响评价工作等级为三级，评价范围是项目拐点范围边界外延500m。 （2）生态环境现状调查与评价 ①项目场区土壤类型 大城县土壤共有2个土类，4个亚类，6个土属。土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 ②项目场区植被概况 项目区域自然生长着乔本科、菖蒲科、落草科等野草和菊科、藜科、旋花科、廖科、车前科野菜等野生植物。人工植被以种植业为主，在种植业中，以小麦、玉米为主。零星树木主要为杨树。 ③项目场区水土流失现状 本项目区域既不属于国家级水土流失重点治理区和预防区，也不属于省级水土流失重点治理区和预防区，为水土流失一般防治区。本项目所在地区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，属于轻度侵蚀区域。根据《土壤侵蚀分类分级标准》，项目区容许土壤流失量为 200t/（km2·a），原地貌侵蚀模数约为 150t/（km2a）。 （3）土地利用现状与评价 本项目评价区域的土地利用类型主要包括有耕地、草地和建设用地。 （4）生态环境影响分析 ①对生物多样性影响分析 风电场所在区域现状主要为草地生态系统，兼有部分农田生态系统。 施工作业主要对施工场地及道路两侧的植被造成破坏。项目施工期虽然较长，但采用分段施工，局部施工期均比较短（单台设备施工期仅需1个月左右）；施工完成后，因场地施工、道路等建设破坏的植被均可在建设完成后，通过绿化等植被措施得到恢复或重建。风电场施工主要占地均为荒草地，升压站占用土地为耕地，因此施工主要对草地生态系统和农田生态系统有一定的影响。农田和草地内动植物类型均为区域常见种和广布种，无保护动植物分布。对生态系统的多样性基本无影响。通过灌、草相结合的植被绿化措施可以恢复被扰动的区域植被，对植物种类的多样性和植被类型的多样性影响较小。 本项目风电场所在区域由于人类活动较频繁，已多年没有发现重点保护动物出现，工程施工区小而分散，施工量较小，破坏植被面积较小，并且施工不影响动物主要栖息地。永久占地主要为点状征地，检修道路为开敞式征地，检修道路为开敞式土石路面，不会切断动物迁徙通道。因此施工不会影响到动物的正常迁徙、运动，对动植物种类的多样性无明显不利影响。 综上所述，本项目不会引起区域内生态系统结构和功能的改变，对生物多样性影响很小。 ②对植被破坏影响分析 从植物种类来看，项目区域自然生长着乔本科、菖蒲科、落草科等野草和菊科、藜科、旋花科、廖科、车前科野菜等野生植物。人工植被以种植业为主，在种植业中，以小麦、玉米为主。零星树木主要为杨树。 项目施工造成植被破坏，项目占地造成植被数量减少，施工结束后临时占地恢复，永久占地内植被不可恢复，采用在风机和道路旁空闲第地栽植植被的方式补偿永久占地造成的植被损失，灌草地经3~5年可恢复原貌，当被破坏的植被完全得到恢复时，本项目对植被的影响就可消除。 ③对动物活动影响分析 根据现状调查，评价区受人为活动影响，目前存在及过境的动物主要有野鸡、野兔、野鼠等小型动物，另有多钟小型鸟类，如麻雀、喜鹊、燕子、乌鸦等。项目区未发现大型野生动物，未发现国家重点保护的或珍稀、濒危野生动物。 施工期受人为活动和机械设备的影响，区内野兔、野鸡、鼠、燕子等野生动物将迁往附近同类生境，动物迁徙能力强，同类生境易于在附近找寻，并且施工仅在昼间进行，夜间不施工。因此，对动物活动影响较小，加之施工结束后动物会逐渐适应并回到该区域活动。 ④对水土流失影响分析 工程建设过程中场地剥离平整、基础开挖、路基填筑等，将扰动项目区原地貌，破坏地表植被，使水土流失量加大。本项目压占、损坏水土保持面积 35.16hm2，水土保持补偿面积16hm2。预测时段内可能产生的土壤流失总量为 141.09t，新增土壤流失量为82.46t。其中施工期（含施工准备期）新增土壤流失量为72.04t，自然恢复期第 1 年新增土壤流失量为 10.42t。水土流失的重点时段是施工期，水土流失的重点区域为风机区、道路区。 6、施工期环境监理 项目施工期的环境监理机构由建设单位和监理机构共同组成，由环保相关主管部门进行监督，共同进行施工期的环境监理。施工期环境监理一览表见表11。 表11 施工期环境监理一览表 潜在的影响 减缓措施 征用土地 精心设计，点征方式，尽量少占林地，不征用国家公益林木。 大气环境 ①施工现场及道路在干旱季节定期洒水，保持道路干净、整洁，降低扬尘产生； ②风速大时停止土石方施工； ③运输车辆帆布遮盖。 固废 ①无弃方； ②生活垃圾设集中堆放点，车辆定期清运，严禁随地堆置。 废水 生产废水设置的临时沉淀池，水经沉淀后循环使用，不外排。 生态环境 ①监督落实水保设计采取的截洪、排水沟等一系列防止水土流失措施，保护环境，并控制水土流失； ②施工结束后临时占地恢复植被； ③施工生产生活区内表土及草皮的洒水养护、密目网遮盖； ④施工场地设置宣传栏，禁止越界活动、破坏环境，提高施工人员环保意识。 施工噪声 ①加强对机械和车辆的维修以使它们保持较低的噪声； ②加强施工活动的管理监理。 运输管理 ①建筑材料的运输路线要仔细选定，避免长途运输，尽量避免影响现有的交通设施，减少粉尘和噪声污染； ②运输车辆加盖篷布。 运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为食堂油烟，无生产工艺废气产生。营运期食堂油烟产生浓度为3.5mg/m3，油烟通过小型油烟净化器处理后排放，小型油烟净化器效率按60%计，则项目建成后食堂油烟排放浓度为1.4 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2小型标准，对周围大气环境影响较小。 2、声环境影响分析 风力发电机所发出的噪声主要来自发动机、齿轮箱发出的机械噪声和旋转叶片切割空气所产生的空气动力噪声。当前风力机的噪声水平随着工艺水平的提高而有较大的改善。本项目选用低噪音的风力发电机组，设计时在机舱内部及铁塔上部内径中包扎5-10cm的海绵保温层，在保温的同时，还可以有效减轻、吸收设备产生的噪声和震动，降低噪声源强，延长设备使用寿命，保证设备良好运转。通过类比已建成风电场发电机组运行噪声的实际测算结果，隔声层降噪效果不低于20dB(A)，经降噪措施处理后风电机机舱处最大噪声值约83dB(A)。 根据工程噪声源和环境特征，采用《环境影响评价技术导则（声环境）》中的点源衰减模式，预测工程完成后各主要噪声源对各预测点等效A声级的贡献值。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减。其预测模式为： 按噪声衰减公式计算声源点发出的噪声的衰减程度： 噪声衰减公式：LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0) 式中：LA(r0)——为声源r0处的噪声声级dB(A) LA(r)——为声源r处的噪声声级dB(A) 各噪声源对各预测点贡献声级叠加模式： 式中：LAi——各声源单独作用时预测点处的A声级； n——声源个数。 本次评价预测风电机及升压站噪声到不同距离处经距离衰减后的噪声，根据不同距离处的风电机噪声贡献值分析对周围居民的影响。结果见下表12： 表12风电机组噪声衰减预测 单位：dB（A） 噪声源 个数 10m 20m 40m 80m 100m 120m 160m 200m 风电机噪声83dB(A) 1 83 71 67 60 57 52 47 38 变压器70dB(A) 1 50 44 38 32 30 28 26 24 由上表可知，当距离风电机200m时，风电机噪声的贡献值为38dB(A)。由于项目所在地区为农村，无工业噪声污染源，环境本底值较低。因此，当距离风电机大于200m后，声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。距离风机施工场地最近的敏感点为15号风机F15南侧250m处的旺村镇，因此风电机噪声对周边居民基本没有影响。 升压站内主要为变压器、水泵房及进出站内车辆产生的噪声，噪声值在55-70dB（A）之间，经隔声墙和距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区排放标准要求。 综上所述，运营期风电场风电机噪声和升压站噪声对周围环境影响很小。 3、水环境影响分析 风电场项目在运行过程中没有生产废水排放，项目运营期产生的污水主要是职工生活污水，生活污水产生量约0.64m3/d。食堂废水经隔油池后，和其他生活污水排入污水处理装置，出水用于绿化。污水处理采用SBR反应器，处理工艺流程如图10： 图10 污水处理工艺流程图 序批式活性污泥法（简称SBR）按运行次序将一个周期分为进水期、反应期、沉淀期、排水期和闲置期5个阶段，并进行不断的周期反复对污水进行处理。在流程上只有SBR反应器一个基本单元，其将调节池、曝气池和二沉池的功能集中于一身，兼有水质水量调节、微生物降解有机物和固液分离等功能。具有出水水质好、运行周期内各阶段运行时间可灵活调节、抗冲击负荷能力强、处理设备少、工艺构造简单，便于操作和维护管理、投资和占地小等特点。 建议本项目SBR反应器设计为8m3。SBR工艺进水和排水都是间歇式，只要合理设计一个周期各阶段的运行时间，就可以获得较好的水处理效果。经过处理，出水浓度约为：COD 50mg/L、BOD5 15 mg/L、SS10mg/L、NH3-N 8 mg/L，水质能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）中绿化用水水质标准要求。项目出水全部用于绿化，不外排。 由此可知，生活污水处理措施技术和经济可行，出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）中城市绿化用水水质标准要求。出水全部用于绿化，不外排，对环境无不利影响。 4、固体废物环境影响分析 （1）营运期产生的固体废物主要是生活垃圾和废机油，生活垃圾产生量为3.65t/a，升压站内设垃圾收集装置，定期由车辆运至大城县市政垃圾收集中心处理，不会对环境的产生不利影响。风电机组事故和正常维修产生的废机油收集后暂存在危废间，委托有资质的单位处置。 （2）危险废物收集、贮存、运输及管理措施 本项目新建一座危险废物暂存间，为保证场内暂存的废物不产生二次污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及2013年的修改单中相关要求、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规进行妥善收集、贮存、运输及管理，提出如下安全措施： ①收集时应配备必要的收集工具和包装物。危险废物收集应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 ②应设置单独的危险废物暂存间，该地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。危险废物暂存间地面设计按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚。渗透系数低于10-10cm/s。 ③在危险废物暂存间外设危险废物警示标志，写明危险废物种类和危害，危废间实行双人双锁管理。 ④贮存危险废物时应分危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ⑤在危险废物运输过程中，企业应严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的规定执行，由建设单位填写危险废物转移联单，报当地环保局备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。 ⑥公司应建立危废台账，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录并长期保存。做好出入库登记，实行专人管理。 综上所述，在保证对固体废物进行综合利用、及时外运并完善其在厂内暂存措施的前提下，本项目固体废物不会对外环境产生二次污染。 5、生态环境影响分析 本项目总占地面积0.51km2，小于2km2。经调查，项目所在区域属于一般区域。 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）分级判据，确定本项目生态环境影响评价工作等级为三级，评价范围是项目拐点范围边界外延500m。 （1）对生态系统影响分析 本项目建成后，当回填土方完成并恢复植被后，地表的草地生态系统仍能连成一片，50套风电设备点状分布，检修道路为开敞式土石路面，不会切断动物迁徙通道。区域内动物类型主要为野兔、野鸡、鼠、燕子等，施工结束后渐渐回到项目区域附近活动，动物多样性渐渐恢复。 项目区由于人类活动较为频繁，已多年没有发现重点保护动物出现。永久占地不会隔断动物迁徙通道。因此，对动物物种的多样性无明显不利影响，项目建设不会引起区域内生态系统结构和功能的改变，对生物多样性无明显不利影响。 （2）对植被影响分析 项目区域自然生长着乔本科、菖蒲科、落草科等野草和菊科、藜科、旋花科、廖科、车前科野菜等野生植物。人工植被以种植业为主，在种植业中，以小麦、玉米为主。零星树木主要为杨树。施工造成植被破坏。由于占地区植被类型全部为当地广布种和常见种，项目占地造成植被数量减少。施工结束栽植植被后，经3~5年可恢复原貌，当植被完全得到恢复时，本项目对植被的影响可消除。 （3）对动物的影响分析 通过工程措施和种草植树，运营期地表植被状况逐渐好转，施工结束3年左右时间后，植被状况将好于原有的自然植被系统。在施工期迁走的小动物逐渐迁回。 工程风机的架设，将首先影响区域的景观格局，从而影响鸟类对栖息觅食地的选择，同时，风机在运转过程中产生叶片扫风噪声和机械运转噪声，可能会驱走对噪声较敏感的鸟类，由此将减少鸟类的活动范围。 营运期人为活动巡查频率为2~3个月/次，对动物活动影响小；风力发电机组运行影响区内动植物活动，特别是鸟类活动和觅食。项目拟采取的保护鸟类措施有在风机上适当的位置安设闪烁灯光，促使鸟类产生趋避行为，降低撞击风险。 区域内无重点保护动物，场区不在候鸟迁徙路线上。该地区无大型鸟类，常见鸟类体型较小，飞行灵活，且风机在运行过程中转速较慢，转数一般在9-19转 /min，鸟类与风机相撞几率极小。 因此，项目风电场建设对区域动物的影响小，对风电场鸟类活动有一定影响。 （4）对生态系统功能影响分析 风电项目可利用风资源分布范围很大，但其实际占用的土地面积较小，占可利用风资源分布范围的0.05%，因此，其对生态系统产生的实际生态影响很小。另外由于风电项目建成后，风电场区平时基本无人员活动，很短时间内就可恢复到建设前的生态系统的稳定水平，因此，待植被恢复后，即可弥补施工期的生态环境影响，运营期检修道路采用土石路面，路面播撒草籽，可在一定程度上恢复植被，保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响。 通过搜集有关资料及踏勘已运行的风电场区，风电场常见喜鹊、乌鸦等鸟类飞翔或停留。本项目风电机组为点征地布置，风机与风机间距250m以上，对动物的活动范围干扰较小，随着动物对风电场的适应风机附近也可以看到当地的留鸟、昆虫及小型哺乳动物。因此项目建设不会对区域生物多样性产生不利影响，区域生物连续性不会被破坏，区域内的生态系统类型不会发生变化，因此，本项目建设对生态系统的功能及稳定性影响较小。 （5）对景观的影响分析 工程在采取各项环保措施后，不排放工业废水和废渣，对土壤环境质量无不良影响。 本项目建成后，由于风机安装在有风的开阔地带，所以安装后的风机更为显而易见。在视野中将有数排延伸约数公里长白色风力发电机组整齐排列的壮观场面。为使风场更好的与当地自然景观和传统建筑相协调，在选择风力发电机组时注意各风力发电机组尽量转向一致，颜色一致，机型一致。 四、总量控制分析： 根据本项目的工程分析和项目特点，本项目不排放涉及总量控制的污染物，确定本项目总量控制指标为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，NOx：0t/a，SO2：0t/a。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 风机基础、道路建设、电缆沟开挖 | TSP | 洒水、加强管理、场地遮盖 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 |
|  | 营运期 | 食堂 | 食堂 油烟 | 食堂油烟经油烟净化器处理后，经专用烟道引至楼顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2小型标准限值 |
| 水污 染物 | 施工期 | 设备冲洗 施工人员生活污水 | SS | 沉淀池 | 循环使用，不排放 |
|  |  |  | COD NH3-N | 就地泼洒 | 不排放 |
|  | 营运期 | 职工生活污水 | COD、SS、BOD5、 NH3-N、动植物油 | 食堂废水经化隔油池预处理后，与其他生活污水排入污水处理装置处理 | 出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）中城市绿化用水水质标准要求，全部用于绿化，不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工人员生活垃圾 | 生活垃圾 | 分散收集，后外运至附近市政垃圾收集点处理 弃渣场 | 合理处置 |
|  | 营运期 | 职工生活垃圾 | 生活垃圾 | 分散收集，后外运至附近市政垃圾收集点处理 | 合理处置 |
|  |  | 设备 | 废机油 | 收集后暂存在危废间，定期委托有资质单位处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 施工期 | 挖掘机、推土机、车辆等设备 | 噪声 | 合理安排施工，加强管理 | 不影响周围村庄声环境质量 |
|  | 营运期 | 风机发电 | 噪声 | 合理布置产噪设备、选购低噪设备、设置基础减振等降噪措施， | 不影响周围村庄声环境质量 |
| 生态保护措施及预期效果： 一、生态保护及减缓措施 为削减工程建设对生态环境及生物多样性的影响，工程拟采取以下生态影响减缓措施： （1）采用点征地形式，施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对草地的破坏。严禁施工人员、施工设备越界活动。 （2）选择综合素质高、有施工经验的队伍，在施工期间对施工人员和附近居民加强生态保护的宣传教育，以公告、宣传册发放等形式，对施工人员进行环境保护教育，提高环保意识，严格禁止破坏环境的行为。通过制度化严禁施工人员非法猎捕野生动物，以减轻施工对当地陆生动植物的影响。 （3）合理安排施工次序，缩短工期。在施工过程中，为保护项目区内的生态环境，在环境管理体系指导下，项目施工期进行精密设计，尽量缩短工期，减小施工期和营运期对生态环境及生物多样性的影响。 （4）为保护草地生态环境，项目施工材料设备尽量分拆改用小型运输工具运输，物料集中堆存，不得随意堆放，以便有效地控制占地面积，更好地保护原地貌，以减轻对草地生态系统的影响。 （5）施工优先采用环保型设备，在施工条件和环境允许的条件下，进行绿色施工，可以有效降低扬尘和噪声排放强度，保证其达标排放。 （6）施工过程中产生的建筑废物分类回收，资源利用。在工程完成后，拆除临建，可利用部分运走，少量不可利用部分送至环卫部门集中处理。 （7）在施工过程中，为减少施工造成的水土流失将采取截、排水沟、拦渣坝等有效的工程防护措施进行防护。 （8）为防止重型机械对道路及草地的压覆、损坏，建议采用草垫覆盖在重型机械运输线上，以减缓其影响。 （9）对临时占地，可通过自然恢复或采取人工辅助措施，使受破坏的植被或生态系统结构和功能逐步得到恢复。 （10）在原有地面承载力允许的情况下，尽量不进行地面硬化；增加绿化面积，如道路采用砂石面而不是柏油路面，堆存时注意采用围挡、压实、洒水增湿等措施，施工完毕后进行平整和绿化。 （11）本项目应当按永久占地面积采取异地植草的方式进行生态补偿，建议在林业主管部门的规划指导下，本着“谁破坏谁恢复”的原则，就近或在场区内植草，增加场地及周边草地绿化覆盖率。 （12）临时施工道路：施工完毕后，应及时进行植被恢复，采用夏季撒播草籽的方式进行种植，每公顷草籽用量约80kg左右，种植前先要翻松土壤，种后要拍实、浇水、做好抚育工作。草种可选用无芒雀麦、紫花苜蓿等适应本地环境的耐寒旱生草本植物。 （13）加强水保工程建议，控制项目区水土流失量，应严格按照水土保持方案中采取的措施对各水土流失防止部位进行治理，建设单位要落实本项目的水土保持费用，并做到专款专用。 （14）结合大气污染防止措施、水污染防止措施、固废污染防治措施和噪声污染防止措施，降低项目建设对区域生态环境的影响。 （15）在风机上适当的位置安设闪烁灯光，促使鸟类产生趋避行为，降低撞击风险。 二、生态保护措施 风电场建设是综合性强、规模较大的项目，施工场地区的影响是以“面”的形式表现出来，防治和恢复相对集中；道路、集电线路的影响区是以“线”的形式表现出来的，受沿线地形、地貌的影响较大，防治和恢复相对分散。 为保护项目区内的生态环境，在环境管理体系指导下，项目施工期进行精密设计，尽量缩短工期，减少施工对周围自然植被、地形地貌等环境的影响。根据生态环境影响，项目采取生态环境防护措施，主要有： 1、风机区 风机及箱变基础： （1）工程措施 土地平整：施工结束后，对基础四周扰动区域进行土地平整，便于后期恢复植被，土地平整面积0.91hm2。 吊装场地： （1）工程措施 土地平整：施工结束后，对吊装场地进行土地平整，便于后期恢复植被，土地平整面积8.63hm2。 （2）临时措施 防尘网苫盖：将基础开挖土方集中堆放，并采用密目网遮盖的方式进行防护，减少大风天产生的扬尘，密目网根据施工进度可反复利用，估算临时遮盖面积 1920m2。 2、升压站 构建筑物区 （1）临时措施 防尘网苫盖：将构建筑物区基础开挖土方堆放在不影响施工的空地处，并采用密目网遮盖的方式进行防护，减少大风天产生的扬尘，估算临时遮盖面积 1800m2。 绿化区 （1）工程措施 土地平整：施工结束后，对绿化区进行土地平整，便于后期进行景观绿化，土地平整面积 0.08hm2。 （2）植物措施 景观绿化：土地平整后，采用乔草相结合的方式进行绿化，绿化面积 0.08hm2。 3、道路区 施工检修道路 （1）工程措施 土地平整：施工结束后，对施工检修道路恢复区域进行土地平整，便于后期恢复植被，土地平整面积0.10hm2。 （2）植物措施 植被恢复：在施工检修道路恢复区域土地平整后按照现场实际情况恢复原有植被进行绿化，种植面积0.10hm2。 进场道路 （1）工程措施 土地平整：施工结束后，对进场道路两侧施工扰动区域进行土地平整，便于后期恢复植被，土地平整面积 0.01hm2。 4、集电线路 （1）工程措施 土地平整：施工结束后，对施工区进行土地平整，便于后期恢复植被，土地平整面积 0.65hm2。 （2）植物措施 植被恢复：在施工区土地平整后按照现场实际情况恢复原有植被进行绿化，种植面积 1.23hm2。 （3）临时措施 防尘网苫盖：将基础开挖土方集中堆放，并采用密目网遮盖的方式进行防护，减少大风天产生的扬尘，密目网根据施工进度可反复利用，估算临时遮盖面积 1200m2。 5、施工生产生活区 （1）工程措施 土地平整：施工结束后，对施工生产生活区进行土地平整，便于后期恢复植被，土地平整面积 0.9hm2。 （2）植物措施 植被恢复：在施工生产生活区土地平整后按照现场实际情况恢复原有植被进行绿化，种植面积 0.9hm2。 |

# 结论与建议

一、结论 1、工程概况 本项目位于廊坊市大城县南赵扶镇和旺村镇的东郝庄干渠沿岸、旺村干渠、子牙排干、泊庄干渠等沿河堤，风电场地理坐标为北纬 38°41'47.88"~ 38°50'58.96"，东经116°40'29.53"~116°44'8.64"，升压站中心位置坐标为北纬 38°43'38.25" ，东经 116°40'58.81"。 本项目总装机规模100MW，安装50台单机容量为 2000kW 的风力发电机组，并新建一座220kV 升压变电站。建成投产后年上网电量204.500GW•h。项目总占地面积511551m2，包括永久占地和临时占地。 本项目总投资82188.84万元，环保投资187万元，环保投资占总投资0.28%。 2、建设地区环境现状 （1）环境空气质量现状 根据廊坊市环保局公示的2018年3月份环境空气监测数据，大城县AQI值为52，首要污染物为PM10，项目区空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）ji 2018年修改单中的二级标准。 （2）地表水环境质量现状 由廊坊市环保局发布的《2018年2月廊坊市地面水水质监测月报》可知，子牙河小河闸断面总磷超过Ⅴ类标准，水质类别为劣Ⅴ类。 （3）声环境质量现状 项目所在区域内无工矿企业，无噪声污染源，环境背景值较低可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，区域声环境质量较好。 （4）生态环境现状调查 项目所在区域以人工生态系统为主。项目周围无受国家或有关部门规定为重点保护的珍稀、濒危、濒灭的动植物物种，无自然保护区或特殊群类的栖息地，也无受保护的名胜古迹、饮用水源地、风景名胜区等环境敏感目标。 项目区现有植被属次生和人工植被，野生植物以一年生和多年生草本植物为主；农作物主要有小麦、玉米、棉花、花生等，林木多为人工种植，主要树种有杨树、柳树等。 项目区野生动物组成比较简单，种类少，主要有小型啮齿动物，如田鼠、野兔等小型动物，爬行类动物有沙蜥、麻蜥等，数量较少，鸟类动物有麻雀、喜鹊等，无珍稀濒危野生动物。 3、环境影响分析结论 （1）施工期 废气：施工扬尘影响分析 根据工程施工特点，风电场施工区域分散，施工废气对该区域的整体大气环境质量影响不大，严格按照《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》和廊坊市工地扬尘治理“七个百分之百”要求采取措施后，可有效抑制扬尘的产生，预计不会对周围村庄大气环境产生明显影响。施工人员施工时佩戴防护口罩，文明施工等可降低施工扬尘对自身的影响，预计施工扬尘对施工人员影响小。距离风机施工场地最近的敏感点为15号风机F15南侧250m处的旺村镇。因此，施工扬尘对周围环境的影响小。 废水：根据分析，设备冲洗废水设临时沉淀池，沉淀处理后循环使用，不外排；场地抑尘水损耗后不排放；施工人员生活污水，由于工人施工地点较为分散，水质简单，且废水量较少，因此就地泼洒。项目施工期废水均得到合理处理，不会对周边环境产生不利影响。 噪声：根据预测，在施工阶段，昼间距施工设备30m，夜间100m可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。本项目距离风机施工场地最近的敏感点为15号风机F15南侧250m处的旺村镇。因此，施工噪声不会对周围村庄声环境产生明显影响。 固废：根据工程分析，本项目不产生挖填平衡，无弃方，施工期施工人员生活垃圾25kg/d。施工人员生活垃圾在场地较为分散，在场地内分散式设垃圾收集点，由运输车辆运至施工临建场地集中堆存，再转运至附近大城县市政垃圾收集或处理中心，由市政管理部门统一处理。基础开挖过程产生的弃方存放在临时弃渣场内，弃渣场在填埋程中及时压实、整平，填埋结束后及时进行绿化恢复植被。工程施工期固废均得到合理处理与处置，对周围环境影响小。 生态环境：工程施工改变区域土地利用现状、用地类型、增加景观、减少生物量，并影响区域生物多样性。工程主要通过控制施工范围、加强管理、尽快恢复植被、建设水保工程等措施可减弱工程对周围生态环境的影响，控制工程生态环境影响在区域环境可接受范围内。 （2）营运期 废气：本项目营运期废气主要为食堂油烟，无生产工艺废气产生。营运期食堂油烟产生浓度为3.5mg/m3，油烟通过小型油烟净化器处理后排放，小型油烟净化器效率按60%计，则项目建成后食堂油烟排放浓度为1.4 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2小型标准，对周围大气环境影响较小。 废水：主要为职工生活污水，食堂废水经隔油池预处理，和其他生活污水排入SBR反应器处理，处理出水约为COD 50mg/L、BOD5 15 mg/L、SS10mg/L、NH3-N8 mg/L，水质能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）中绿化用水水质标准要求，用于绿化，不外排，不会对环境造成不良影响。 噪声：根据预测，风机噪声昼间于60m处、夜间于200m处排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。根据实地调查，距离风机施工场地最近的敏感点为15号风机F15南侧250m处的旺村镇，风机噪声源至达标距离范围内无声环境敏感点，风电机组运营噪声对周围环境影响不大。 固废：主要为职工生活垃圾和车辆检修产生的少量废机油。升压站内设垃圾收集装置，定期由车辆运至附近市政垃圾收集中心处理。废机油收集后暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位处理。因此，项目营运期固废均得到合理处理和处置，不会对周围环境产生不良影响。 生态环境：风力发电机组运行和人员活动影响区域内动物活动，风力发电机组构成区域新的景观，永久占地范围内的地貌不可恢复。根据项目区地形图，区域内村庄分布较为广泛，区域内较大型野生动物已避开此区域活动。因此，主要影响的为野鸡、野兔等小型动物和喜鹊、燕子等飞行鸟类的活动，影响不大。风电场建成后，在风电机组施工占地范围内加强绿化，恢复地表植被，区域还增加风电塔景观。 4、产业政策及规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修订版）》中淘汰类、限制类，属于允许类，不属于《河北省新增限制类、淘汰类产业目录（2015年本）》中的限制类、淘汰类。廊坊市发展和改革委员会为本项目出具了《关于大城县子牙河风电场盾安一期100MW工程项目核准的批复》（廊发改能源核[2017]24号）。本项目符合国家及地方产业政策。 （2）规划符合性分析 大城县城乡规划局为本项目出具了《关于大城县子牙河风电场盾安一期100MW风电项目规划选址初步意见》（大规字[2018]31号）（见附件），本项目拟列入《国家电网大城县“十三五”滚动修编规划》，符合大城县发展规划。 5、项目选址可行性分析 （1）选址符合性 大城县国土资源局为本项目出具了《关于大城县子牙河风电场盾安一期100MW工程建设项目规划情况的说明》，本项目已列入《大城县土地利用总体规划（2010-2020年）》重点建设项目清单，符合大城县土地利用总体规划（2010-2020年）。 （2）环境敏感性 本项目选址区未处于自然保护区、世界文化和自然遗产区、风景名胜区、森林公园、地质公园等敏感区内，为一般区域。 为预防和治理项目建设过程产生新的水土流失，改善生态环境，建设单位已委托河北地矿建设工程集团公司编制了《大城县子牙河风电场盾安一期100MW工程水土保持方案报告书》，在严格落实了水土保持措施，做到定点取土，采取护坡、土地整治、绿化等防治措施前提下，项目建设不会加重区域水土流失。 （3）场址位置 ①本项目场址区地震活动微弱，属于构造相对稳定区，适宜于建设大型风力发电工程。 ②本项目选址未处于泥石流易发区和崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。 ③未占用全国水土保持监测网络中的水土保持监测站、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 综上，选址适宜进行风电场建设。 （4）交通方便 风电场周边有廊沧高速和省道 S272 、S381省道和县乡级道路，对外交通十分便利。 （5）对外环境的影响 本项目风机沿大广安干渠、安庆屯干渠、子牙排干、阜草干渠、白家洼干渠等沿岸河堤（滩）设置，距离风机施工场地最近的敏感点为15号风机F15南侧250m处的旺村镇，经分析预测，项目建设和实施对周围居民生活环境影响较小；项目经采取生态保护和水土保持等措施后，可有效避免工程施工对生态环境产生不利影响。 综上，项目选址合理。 5、总量控制 根据本项目的工程分析和项目特点，本项目不排放涉及总量控制的污染物，确定本项目总量控制指标为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a。 6、本项目对环境的影响及建设的可行性结论 本项目选址可行，污染物可以达标排放。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的影响，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施、加强施工期环境监理后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的运行范围内。综上所述，从环保角度分析本项目可行。 二、环境保护“三同时”验收 根据国家有关法律法规，环境保护设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，为便于主管部门对本项目环保设施进行验收，现按国家有关规定，提出建设项目环境保护“三同时”验收一览表，见表13。 表13 环境保护“三同时”验收一览表 项目 污染源 治理 项目 主要设施 及措施 标准限值 投资（万元） 验收标准 废气 食堂 食堂 油烟 食堂油烟经油烟净化器处理后，经专用管道引至楼顶排放 油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3、油烟净化设施最低去除效率≥60% 0.5 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2小型标准 废水 生活污水 COD、BOD5、 SS 、氨氮、动植物油 食堂废水经化隔油池预处理后，与其他生活污水排入污水处理装置处理，出水全部用于绿化，不外排 pH：6~9； 溶解性总固体：1000mg/L；BOD5:20mg/L；氨氮：20mg/L；色度：30（无量纲）； 总大肠菌群：3个/L 3 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）中城市绿化用水水质标准 噪声 风机噪声 风机噪声 合理布置产噪设备、选购低噪设备、设置基础减振等降噪措施 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 100 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区规定的排放限值 固废 生活垃圾 经垃圾箱收集后，由环卫部门定期清运处理 合理处置 0.5 不对环境产生影响 废机油 收集后暂存在危废间，定期由有危险废物处理资质的单位处理 合理处置 2 妥善处置，不外排 生态 生态环境 风机基础及吊装场地植被恢复 选用当地草种绿化 81 生态恢复良好 集电线路植被恢复 采用种草方式对杆塔基础周边的占地进行植被恢复 道路区植被恢复 临时施工道路平整后及时恢复为草地 升压站绿化 选用当地草种绿化 防渗 危废暂存间防渗系数小于1×10-10cm/s - - 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其修改单和HJ2025-2012《危险废物收集、贮存、运输技术规范》相关规定。 合计 187 三、建议 1、做好施工期的环境管理工作，做到文明施工，避免施工扬尘、噪声对周围环境产生影响，施工结束后施工场地应尽快恢复原貌。 2、对操作人员要进行培训并完善各种环保管理制度，提高全员职工的环境保护意识。保证各种污染治理设施和生态治理设施的有效落实。 3、建设单位应加强场区内绿化、美化，改善场区及周围生态环境。 4、本项目的建设单位要加强对施工单位的监督，确保施工过程中能严格按环境管理和设计要求进行施工，避免因施工管理不严，造成局部水土流失的加剧。 5、认真执行环保“三同时”制度，确保项目环保资金和措施落到实处。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

# Text boxes

新鲜水

生活用水

0.16

污水处理装置

0.64

0.8

0.64

绿化