建设项目环境影响报告表

项目名称:廊坊百宇节能科技有限公司年产20万立方米

热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（聚合聚苯板）项目

建设单位(盖章):   廊坊百宇节能科技有限公司

编制单位：衡水江成环保科技开发有限公司

编制日期：2018年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 廊坊百宇节能科技有限公司年产20万立方米热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（聚合聚苯板）项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊百宇节能科技有限公司 |
| 法人代表 | 刘百路 | 联系人 | 王利 |
| 通讯地址 | 大城县权村镇石家务村东 |
| 联系电话 | 13930684982 | 传真 | —— | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县权村镇石家务村东 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 隔热和隔音材料制造C3034 |
| 占地面积 (平方米) | 7150.72 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 380 | 其中：环保投资(万元) | 20 | 环保投资占总投资比例 | 5.26% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 | 2019年7月 |
| 工程内容及规模 一、项目背景 廊坊百宇节能科技有限公司位于大城县权村镇石家务村东，主要经营范围为加工销售热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（聚合聚苯板）等。为了适应市场发展趋势的要求，廊坊百宇节能科技有限公司在大城县权村镇石家务村东建设年产20万立方米热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（聚合聚苯板）项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）和《建设项目环境影响评价分类管类名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号，2018年4月28日起实施）的有关规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业 57防水建筑材料制造”，应编制环境影响报告表，受廊坊百宇节能科技有限公司的委托（委托书见附件），衡水江成环保科技开发有限公司承担了“廊坊百宇节能科技有限公司年产20万立方米热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（聚合聚苯板）项目”的环境影响评价工作，在现场调查、资料收集以及咨询专家的基础上，按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批并作为环境管理的依据。 二、项目概况 1、项目基本概况 项目名称：廊坊百宇节能科技有限公司年产20万立方米热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（聚合聚苯板）项目。 建设单位：廊坊百宇节能科技有限公司。 建设地点：大城县权村镇石家务村东。 项目投资：项目总投资380万元，其中环保投资20万元，占总投资的5.26%。 产品及规模：年产20万立方米热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（聚合聚苯板）。 2、地理位置及占地 廊坊百宇节能科技有限公司位于大城县权村镇石家务村东，厂区中心地理坐标：东经116°34′39.74″，北纬38°32′23.27″，项目东侧为空地，西侧为大城县腾达化工有限公司，南侧为廊坊恺信外加剂有限公司，北侧为公路，离最近的环境敏感点为北侧约1000m处的流源庄村。地理位置见附图1。项目占地7150.72m2，土地证明详见附件。 3、建设内容 项目总占地面积7150.72平方米，总建筑面积7600平方米，建设内容包括1#生产车间、2#生产车间、库房、行政办公及生活用房及其他附属用房等，主要建筑物及项目组成见表1。 表1 建设规模及内容一览表 项目类别 建设内容 主体工程 1#生产车间 1层，建筑面积2550平方米，主要进行发泡、打板工序 2#生产车间 1层，建筑面积2550平方米，主要进行切割、真空渗透、晾干、粉碎工序 辅助工程 行政办公及生活用房 3层，建筑面积900平方米，主要用于员工日常办公 库房 1层，建筑面积900平方米，主要用于原辅材料及成品的存储 附属用房 1层，建筑面积700平方米，包括锅炉房，用于放置1台4t/h燃气蒸汽锅炉 公用工程 供电 本项目厂区电源引自厂区附近变电站，年用电量为80万kWh 供热 本项目采用1台4t/h燃气蒸汽锅炉为生产供热 供暖 本项目冬季采用空调取暖 给水 本项目供水由石家务村供水管网集中供水 排水 本项目锅炉用水循环使用，定期补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排；厂内设防渗旱厕，定期清掏 环保工程 废气 发泡、打板工序有机废气：集气罩+1套光氧等离子一体机+ 1根15m高排气筒P1； 线切割工序有机废气：集气罩+1套光氧等离子一体机+ 1根15m高排气筒P2； 燃气锅炉废气：1根8m高排气筒P3； 粉碎工序粉尘：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P4 废水 本项目锅炉用水循环使用，定期补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排；厂内设防渗旱厕，定期清掏 噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 固废 边角废料、不合格品回用于生产工序，不外排； 员工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理 4、主要设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 1 全自动发泡机 160自动 2 台 2 全自动板机 6米自动 1 台 3 单臂断切机 6米 2 台 4 全自动切割机 6米 1 台 5 叉车 —— 4 台 6 燃气锅炉 4t/h 1 台 7 变压器 S11-M-500/10 1 台 8 真空渗透设备 —— 2 套 9 打包机 —— 2 台 10 粉碎机 —— 1 台 合计 17 台 5、产品方案 本项目年产20万立方米热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（聚合聚苯板）。 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表3。 表3 本项目主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 聚苯乙烯颗粒 t/a 2500 外购 2 阻燃剂 t/a 2000 外购 3 改性剂 t/a 2000 外购 4 防水剂 t/a 1500 外购 5 粘结剂 t/a 1500 外购 原辅材料理化性质： 聚苯乙烯颗粒：简称EPS。一种热塑性树脂。无色、无臭、无味而有光泽的透明固体。密度1.04～1.09。溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯等。但在丙酮中只能溶胀，耐光性差，性脆，易发生应力开裂。主要用于加工成塑料制品如无线电、电视、雷达等的绝缘材料，并用于制硬质泡沫塑料、薄膜、日用品、耐酸容器等。由苯乙烯经本体法或悬浮法聚合而成。热性能：最高工作温度为60～80℃。聚苯乙烯的热变形温度为70～80℃，脆化温度为-30℃，在高真空和330～380℃下剧烈降解。本项目聚苯乙烯加热温度在110℃左右。 阻燃剂：赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂。本项目使用的阻燃剂主要为硫酸镁和氧化镁。 ①硫酸镁：白色粉末。易溶于水，微溶于乙醇和甘油，乙醚，不溶于丙酮。硫酸镁熔点: 1124℃（分解）。相对密度（水=1）：2.66。无水硫酸镁易吸水，七水硫酸镁易脱水。用作制革、炸药、造纸、瓷器、肥料，以及医疗上口服泻药等，矿物质水添加剂。硫酸镁在农业中被用于一种肥料，因为镁是叶绿素的主要成分之一。通常被用于盆栽植物或缺镁的农作物，例如西红柿，马铃薯，玫瑰等。硫酸镁比起其他肥料的优点是溶解度较高。硫酸镁也被用作浴盐。 ②氧化镁：是镁的氧化物，一种离子化合物。常温下为一种白色固体。氧化镁以方镁石形式存在于自然界中，是冶镁的原料。白色细微粉末。无气味。因制备方法不同，有轻质和重质之分。在可见和近紫外光范围内有强折射性。露置空气中易吸收水分和二氧化碳而逐渐成为碱式碳酸镁，轻质较重质更快，与水结合生成氢氧化镁，呈微碱性反应，饱和水溶液的pH 10.3。但极易溶于稀酸，极微溶于纯水，因二氧化碳的存在而增加其溶解度。不溶于乙醇。相对密度(d254)3.58。熔点2852℃。沸点3600℃。 改性剂：改性剂是改性外加剂的简称。凡是能改善和提高镁水泥各种性能的外加剂，均可称之为改性剂。 防水剂：防水剂是一种化学外加剂，起补偿收缩和张拉钢筋产生预应力以及充分填充基体间隙的作用。防水剂又名防水精，堵漏王、堵漏灵，新型防水材料，又分有机和无机两种，是新型高科技防水产品。 粘结剂：粘结剂是磨料和基体之间粘结强度的保证。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为80人。 工作制度：年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 8、公用工程 （1）给水：本项目用水由石家务村供水管网供给，用水环节包括生活用水和生产用水，水质水量可满足项目用水需求。 ①生产用水：本项目生产用水为锅炉蒸汽用水，项目生产过程中蒸汽全部由厂区燃气锅炉提供，项目锅炉用水量为11m3/d，其中新鲜补水量为1m3/d，循环水用量为10m3/d。 ②生活用水：本项目不设食宿，生活用水主要是员工办公生活盥洗用水，本项目劳动定员80人；根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T 1161-2016）中第三部分生活用水，每人每天用水量20L，则办公生活盥洗用水1.6m3/d，即480m3/a；厂区设置旱厕，定期清掏。 因此，本项目用水量为12.6m3/d，其中新鲜水用量为2.6m3/d，循环水用量为10m3/d。 表4 本项目水平衡表 单位：m3/d 序号 名称 总用水量 新鲜用水量 重复用水量 蒸发、损耗量 产生量 1 员工生活用水 1.6 1.6 0 0.32 1.28 2 锅炉用水 11 1 10 1 0 合计 12.6 2.6 10 1.32 1.28 （2）排水：本项目生产用水为锅炉用水，循环使用，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量为1.28m3/d，384m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 图1 项目水量平衡图 单位：m3/d （3）供热 本项目采用1台4t/h燃气蒸汽锅炉为生产供热，天然气年用量4.8万m3，由燃气管道输送。 （4）供暖 本项目冬季采用空调取暖。 （5）供电 本项目厂区电源引自厂区附近变电站，年用电量为80万kWh，能够满足项目用电需求。 三、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年11月2日取得大城县发展改革局出具的企业投资项目备案信息。因此，项目符合国家产业政策。 四、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县权村镇石家务村东，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据厂房租赁协议以及出租方土地证（大城国用（2010）第00012号）可知：项目用地为工业用地；同时，大城县权村镇村镇规划管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地理位置 大城县地处河北省东中部，位于廊坊市最南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北，东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与大城县相接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里。全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距大城县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。 廊坊百宇节能科技有限公司位于大城县权村镇石家务村东，厂区中心地理坐标：东经116°34′39.74″，北纬38°32′23.27″，项目东侧为空地，西侧为大城县腾达化工有限公司，南侧为廊坊恺信外加剂有限公司，北侧为公路。企业周围无重要环境敏感保护目标，选址合理。 2、地形、地貌 大城县地处洪水冲击平原，地形平坦，地貌为平地加有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度3.6~10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1-10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属大城洼东南边沿。等高线以南，大部分地域在5m以上。 建设项目所在区域位于大城区域内，地势平坦。 3、气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，多年平均降水量597.9毫米，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速1.91m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，年无霜期188天，年主导风向SSW，冬季盛行N风，夏季盛行SSW风。 4、水文地质 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，超深淡水区。 5、地表水 大城县境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河，主要干渠含任河大排渠和阜草干渠。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 1、社会概况 大城县现辖10个乡镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 2、交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。自2008年起，全力打造“五横”“五纵”的大交通路网框架，真正从空间上融入“一小时入京、半小时下卫”的环京津经济圈。 3、经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 评价区域内没有重点保护单位和珍稀动植物资源，根据工程性质及周边环境特征，确定项目主要保护级别及其保护目标见下表。 表5 主要环境保护级别及保护目标 类别 保护对象 与厂区相对方位 距离（m） 功能 保护级别及要求 环境空气 流源庄村 北侧 1000 村庄 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 石家务村 西侧 1300 村庄 大邵村 东南侧 1200 村庄 声环境 厂界200m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准 地下水环境 项目所在区域 饮用水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气中PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二甲苯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区标准；甲苯参照执行《前苏联居住区标准》（CH245-71）中居民区大气中有害物质的最大允许浓度；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级浓度限值标准要求。 2、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 3、区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 表6 环境质量标准 类别 项目 标准值 单位 标准来源 大 气 环 境 PM10 24小时平均 150 μg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 小时平均 — NO2 24小时平均 80 小时平均 200 SO2 24小时平均 150 小时平均 500 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/m3 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 二甲苯 1次最高容许浓度 0.3 mg/m3 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质最高容许浓度限值 甲苯 最大一次允许浓度 0.6 mg/m3 《前苏联居住区标准》（CH245-71）中居民区大气中有害物质的最大允许浓度 地 表 水 pH 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 化学需氧量(COD) 40 mg/L 五日生化需氧量(BOD5) 10 氨氮(NH3-N) 2.0 声 环 境 厂界 昼间≤60 夜间≤50 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目工艺产生的非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值标准及表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若非甲烷总烃去除效率达不到90%，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准，标准值见表7。 表7 有机废气排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最低去除效率 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 80 90% 2.0 4.0 苯 4 / 0.1 0.4 甲苯 30 / 0.6 1.0 二甲苯 0.2 1.2 本项目产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值标准。 表8 颗粒物排放标准 名称 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120 15m 3.5 1.0 本项目产生的燃气废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准。 表9 燃气废气排放标准 污染物 排放限值 单位 颗粒物 20 mg/m3 二氧化硫 50 氮氧化物 150 2、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，标准限值见表10。 表10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 方位 类别 昼间 夜间 厂界 2类 60 50 3、固废排放标准 本项目产生的固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关规定；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。 |
| 总量排放指标 | 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为5项：SO2、NOx、VOCs和COD、氨氮。 项目运营期产生废水均不外排，因此项目运营期间废水污染物排放总量为COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 本项目运营期间，生产用热由1台4t/h的燃气锅炉供应。项目废气污染物排放总量控制核算情况见表11所示。 表11 项目废气污染物排放总量核算一览表 污染源名称 项目 标准限值浓度（mg/m3） 单位排气量 （m3/t-燃料） 燃料用量 （t/a） 核算结果（t/a） 燃气锅炉废气 NOx 150 136259.17 4.8 0.098 SO2 50 136259.17 4.8 0.033 核算公式 污染物排放量（t/a）=污染物标准值浓度*单位排气量*年燃料用量 因此可确定本项目大气污染物排放总量情况为：SO2：0.033t/a、NOx：0.098t/a。 本项目废气量为48000000m3/a，非甲烷总烃排放浓度为80mg/m3，则非甲烷总烃总量控制指标为3.84t/a。 综上所述，根据项目污染物排放标准，建议该项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.033t/a、NOx：0.098t/a、VOCs（以非甲烷总烃计） ：3.84t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目为A级聚苯板及聚合聚苯板生产项目，两种产品生产设备、工艺完全一样，聚合聚苯板是在A级聚苯板基础上改进的配方，增加了改性剂、防水剂、粘结剂等辅材，提高了产品质量，具体工艺流程及排污节点示意见图2。 图2 生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 产品使用原料为可发性聚苯乙烯颗粒，在发泡机通入燃气锅炉产生的蒸汽加热进行膨胀，加热温度约为75℃，形成泡沫颗粒，经板机成型后用电加热丝线切割为所需尺寸，再浸入阻燃剂（聚合聚苯板还需加入改性剂、防水剂、粘合剂）后自然晾干即为成品，经包装后入库待售。 边角废料及不合格品送入粉碎机进行破碎后回用于生产工序。

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目利用原有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 二、营运期主要污染工序 废气： 本项目营运期废气主要为发泡、打板、线切割工序有机废气、粉碎工序产生的粉尘和燃气锅炉废气。 废水： 本项目生产用水为蒸汽锅炉用水，循环使用，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量为1.28m3/d，384m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 噪声： 本项目噪声源主要为各种设备运转时产生的设备机械噪声，噪声源强75-80dB（A）。 固废： 本项目营运期产生的固废主要为边角废料、不合格品以及职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 发泡、打板工序 | 非甲烷总烃 | 104.17mg/m3，2.5t/a | 9.38mg/m3，0.225t/a |
|  |  | 苯 | 20.83mg/m3，0.5t/a | 1.875mg/m3，0.045t/a |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 31.25mg/m3，0.75t/a | 2.625mg/m3，0.063t/a |
|  | 线切割工序 | 非甲烷总烃 | 104.17mg/m3，2.5t/a | 9.38mg/m3，0.225t/a |
|  |  | 苯 | 20.83mg/m3，0.5t/a | 1.875mg/m3，0.045t/a |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 31.25mg/m3，0.75t/a | 2.625mg/m3，0.063t/a |
|  | 粉碎工序 | 粉尘 | 44.44mg/m3，0.04t/a | 4.0mg/m3，0.0036t/a |
|  | 燃气锅炉 | SO2 | 46.2mg/m3 ，0.030t/a | 46.2mg/m3 ，0.030t/a |
|  |  | NOx | 135.3mg/m3，0.088t/a | 135.3mg/m3，0.088t/a |
|  |  | 烟尘 | 19.8mg/m3，0.014t/a | 19.8mg/m3，0.014t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 少量 | 0 t/a |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  | 锅炉用水 | —— | 循环使用，定期补充 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 边角废料 | 3t/a | 0 t/a |
|  |  | 不合格品 | 1t/a | 0 t/a |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 12t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为各种设备，噪声源强在75-80dB(A)之间。设备均置于车间内，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期影响分析 本项目利用原有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。

二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为发泡、打板、线切割工序有机废气、粉碎工序产生的粉尘和燃气锅炉废气。 （1）有机废气 ①发泡、打板工序有机废气 本项目聚苯乙烯泡沫板生产线以聚苯乙烯颗粒为原料，原料为颗粒状，投料工序无粉尘产生；可发性聚苯乙烯颗粒EPS是高分子有机物的聚合物，在受热情况下，产生有机废气，主要为非甲烷总烃、苯系物。由于发泡、打板工序加热温度控制在EPS的热分解温度以下（EPS热分解温度300～400℃），产生有机废气极少，约占原料总量的0.15%，其中非甲烷总烃占0.1%，苯占0.02%，甲苯与二甲苯合计占0.03%，本项目使用的原料共2500t/a，则非甲烷总烃产生量约为2.5t/a、苯产生量约为0.5t/a、甲苯与二甲苯合计产生量约为0.75t/a。非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计产生速率分别为1.04kg/h、0.21kg/h、0.31kg/h，产生浓度分别为104.17mg/m3、20.83mg/m3、31.25mg/m3。 本项目在发泡机出料口、板机上方设置集气罩，有机废气经过排气管道通过1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P1排放。 光氧催化装置工作原理：利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物H2S、VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出。 低温等离子废气处理装置原理：采用介质阻挡花冠放电技术，在空气湿度小于40%时，1米范围离子浓度大于160万，运用大流量变频高压电晕放电技术，改变传统模块结构，极大降低设备成本，采用双介质放电，尤其是正离子数量大大提高，氧化能力显著增强。在外加电场的作用下，介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子，使其电离、解离和激发，然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应，使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质，或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质，从而使污染物得以降解去除。 发泡、打板工序有机废气经集气罩收集后进入1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P1排放。集气罩收集率为90%，光氧等离子一体机对有机废气去除效率为90%，引风机风量为10000m3/h，经净化后，非甲烷总烃的排放浓度为9.38mg/m3，排放速率为0.094kg/h，排放量为0.225t/a；苯的排放浓度为1.875mg/m3，排放速率为0.019kg/h，排放量为0.045t/a；甲苯与二甲苯合计的排放浓度为2.625mg/m3，排放速率为0.026kg/h，排放量为0.063t/a，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求。 ②线切割工序有机废气 本项目聚苯乙烯泡沫板用电加热丝线切割工序会产生有机废气，主要为非甲烷总烃、苯系物。由于聚苯乙烯泡沫板受热温度控制在EPS的热分解温度以下（EPS热分解温度300～400℃），产生有机废气极少，约占原料总量的0.15%，其中非甲烷总烃占0.1%，苯占0.02%，甲苯与二甲苯合计占0.03%，本项目年切割聚苯乙烯泡沫板共2500t/a，则非甲烷总烃产生量约为2.5t/a、苯产生量约为0.5t/a、甲苯与二甲苯合计产生量约为0.75t/a。非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计产生速率分别为1.04kg/h、0.21kg/h、0.31kg/h，产生浓度分别为104.17mg/m3、20.83mg/m3、31.25mg/m3。 本项目在切割机上方设置集气罩，有机废气经过排气管道通过1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P2排放。集气罩收集率为90%，光氧等离子一体机对有机废气去除效率为90%，引风机风量为10000m3/h，经净化后，非甲烷总烃的排放浓度为9.38mg/m3，排放速率为0.094kg/h，排放量为0.225t/a；苯的排放浓度为1.875mg/m3，排放速率为0.019kg/h，排放量为0.045t/a；甲苯与二甲苯合计的排放浓度为2.625mg/m3，排放速率为0.026kg/h，排放量为0.063t/a，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求。 ③无组织有机废气 约有10%有机废气未被集气罩收集，生产车间密闭，未收集的非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯逸散率取10%，则无组织非甲烷总烃产生量为0.5t/a，排放速率为0.208kg/h；苯产生量为0.1t/a，排放速率为0.042kg/h；甲苯产生量为0.075t/a，排放速率为0.031kg/h；二甲苯产生量为0.075t/a，排放速率为0.031kg/h。经预测，无组织非甲烷总烃的最大落地浓度为0.9048mg/m³，无组织苯的最大落地浓度为0.01827mg/m³，无组织甲苯的最大落地浓度为0.01348mg/m³，无组织二甲苯的最大落地浓度为0.01348mg/m³，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放均满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其他企业边界标准限值要求；同时非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值要求。 （2）燃气锅炉废气 本项目由1台4t/h的燃气蒸汽锅炉为生产供热，全年天然气燃烧量4.8万m3。 据资料显示，天然气的主要成分为甲烷(95%)，另外还含有少量乙烷、丙烷、CO2、N2等气体，天然气密度0.67kg/Nm3。天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。根据《环境统计手册》及《环境影响评价指南》中相关资料介绍，每燃烧100×104m3，天然气污染物排放量为烟尘302kg、SO2630kg、NOx1842kg。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册中“热力生产和供应行业”中相关资料介绍，每燃烧1×104m3，产生工业废气量136259.17m3，据此计算，本项目燃气废气排放量为654044.016m3。据此计算，本项目燃气污染物总排放量为烟尘0.014t/a，SO2 0.030t/a，NOx 0.088t/a，排放浓度为烟尘19.8mg/m3，SO2 46.2mg/m3，NOx 135.3mg/m3，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准，烟气通过1根8m排气筒P3外排，不会对区域大气环境质量造成明显的不利影响。 （3）粉尘 本项目边角废料及不合格品送入粉碎机进行破碎。粉碎工序会产生少量粉尘。类比其他同类企业，粉碎工序产生的粉尘产生量按照边角废料及不合格品的1%计算，则粉碎工序粉尘产生量约为0.04t/a，产生速率为0.44kg/h，产生浓度为44.44mg/m3。 本项目在粉碎工序上方安装集气罩，粉尘经管道引入1套布袋除尘器除尘设备，经处理后通过1根15m高排气筒P4外排。 布袋除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 根据企业提供资料，集气罩收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为90%，引风机风量为10000m3/h。粉碎过程为非连续作业，根据建设单位提供的资料，该车间每天工作1h，年工作时间90d。经处理后，粉尘排放量为0.0036t/a，排放速率为0.04kg/h，排放浓度为4.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它二级排放标准(排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3)。 未被收集的粉尘于厂区无组织排放，排放量为0.004t/a，排放速率为0.044kg/h，经预测，无组织颗粒物的最大落地浓度为0.01914mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值标准。 综上，本项目产生的废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 （4）防护距离 ①大气环境防护距离的确定 采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式，对本项目无组织排放的污染源进行大气环境防护距离的确定。大气环境防护距离的确定原则是：首先无组织源源强需满足厂界达标的要求，若出现预测结果在厂界处超标，需削减排放源强，然后以削减后的源强进行大气环境防护距离计算。 本项目无组织排放所需大气环境防护距离的计算参数见表12。 表12 大气环境防护距离计算结果 车间 污染因子 面积 高度 排放速率 kg/h 评价标准 mg/m3 计算结果 生产车间 非甲烷总烃 102m*25m 8m 0.208 2.0 无超标点 苯 0.042 2.4 无超标点 甲苯 0.031 0.6 无超标点 二甲苯 0.031 0.3 无超标点 TSP 0.044 0.9 无超标点 由表12中可知，本项目无组织排放的非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物在厂界处未出现超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 本项目通过采取合理的生产工艺流程，控制生产设施的密闭程度，最大限度减少无组织排放。为保证大气环境质量达标和减少项目对周边人群的影响，本项目设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表5。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数及计算结果见表13。 表13 卫生防护距离计算结果一览表 污染源 污染因子 排放速率(kg/h) 评价标准mg/m3 平均风速(m/s) 计算系数 L（m） A B C D 生产车间 非甲烷总烃 0.208 2.0 1.91 400 0.01 1.85 0.78 3.949 苯 0.042 2.4 1.91 400 0.01 1.85 0.78 0.402 甲苯 0.031 0.6 1.91 400 0.01 1.85 0.78 1.611 二甲苯 0.031 0.3 1.91 400 0.01 1.85 0.78 3.917 TSP 0.044 0.9 1.91 400 0.01 1.85 0.78 1.501 根据表13计算结果，生产车间几种污染物卫生防护距离计算均为50m。按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“7.5部分”的规定，当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级，综合考虑生产车间，最终确定本项目卫生防护距离为厂房周围100m，距离项目最近敏感点为厂区北侧1000m处的流源庄村，满足卫生防护距离要求。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目生产用水为蒸汽锅炉用水，循环使用，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量为1.28m3/d，384m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。项目废水不会对周围水环境造成不利影响。 防渗旱厕采用混凝土硬化10-15cm，内壁采用防腐材料涂覆，渗透系数均≤10-7cm/s。本项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 3、噪声影响分析 本项目主要噪声源是全自动发泡机、全自动板机、全自动切割机等生产设备噪声。类比同类企业噪声源强，见表14。 表14 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备台数 单个噪声源强dB 分布位置 噪声防治措施 1 全自动发泡机 2 75 生产车间 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2 全自动板机 1 75 3 单臂断切机 2 80 4 全自动切割机 1 80 5 粉碎机 1 80 6 风机 2 80 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表15。 表15 厂界噪声预测结果 预测点位 与厂界距离(m) 贡献值dB(A) 执行标准dB(A) 厂东界 3 48.7 2类：昼间60，夜间50 厂南界 15 40.5 厂西界 3 48.7 厂北界 20 33.5 由表15看出，本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，厂房隔声等措施降噪，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在33.5～48.7dB(A)之间，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目北侧1000m处的流源庄村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4、固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固废主要为边角废料、不合格品以及职工生活垃圾。 生产过程产生的边角废料、不合格品，根据企业提供资料，其产生量分别为3t/a、1t/a，均回用于生产工序，不外排。 职工生活垃圾按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员80人，则本项目生活垃圾产生量为0.04t/d，年工作时间为300d，则生活垃圾年产生量为12t/a。生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 表16 项目固废产生及排放情况一览表 类别 污染物 产生量 处理措施 一般固废 生产工序 边角废料 3t/a 回用于生产工序，不外排 不合格品 1t/a 生活垃圾 办公生活 生活垃圾 12t/a 由环卫部门统一处理 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、污染物排放总量控制 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为5项：SO2、NOX、VOCs和COD、氨氮。 综上，项目污染物总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.033t/a、NOx：0.098t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）：3.84t/a。 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 按建设项目建设阶段、生产运行、服务期满后等不同阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，提出具体环境管理要求。 给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。提出应向社会公开的信息内容。 提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。 （2）监测计划 监测点位、监测项目和监测频率见表17。 表17 监测计划一览表 监测要素 监测点位 监测项目 监测频次 废气 发泡、打板工序 排气筒P1采样口 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 1次/年 线切割工序 排气筒P2采样口 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 1次/年 燃气锅炉 排气筒P3采样口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 1次/年 粉碎工序 排气筒P4采样口 颗粒物 1次/年 四周厂界 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物 1次/年 噪声 四周厂界 等效A声级 1次/年 对以上监测结果应及时统计汇总，呈报有关领导和上级环保部门进行信息公开， 监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 发泡、打板工序 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 集气罩+1套光氧等离子一体机+ 1根15m高排气筒P1 | 满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若非甲烷总烃去除效率不满足要求，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准 |
|  | 线切割工序 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 集气罩+1套光氧等离子一体机+ 1根15m高排气筒P2 |  |
|  | 燃气锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 1根8m高排气筒P3 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准 |
|  | 粉碎工序 | 粉尘 | 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P4 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 | 不外排 |
|  | 锅炉用水 | —— | 循环使用，定期补充 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角废料 | 回用于生产工序，不外排 | 资源化利用 |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门处理 | 合理化处置 |
| 噪 声 | 主要噪声源源强在75-80dB(A)之间。机械设备均置于封闭的生产车间内，底部采取减振措施，经过距离衰减等。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 附：“三同时”验收一览表 本项目建设总投资380万元，其中环保投资为20万元，环保投资占工程总投资的比例为5.26%。 本项目运营期环境保护“三同时”验收内容见表18。 表18 “三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收指标 投资 （万元） 验收标准 废气 发泡、打板工序有机废气 集气罩+1套光氧等离子一体机+ 1根15m高排气筒P1 非甲烷总烃： 有组织排放浓度≤80mg/m3 最低去除效率90% 企业边界大气污染物浓度限值 ≤2.0 mg/m3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 ≤4.0 mg/m3； 甲苯与二甲苯合计： 有组织排放浓度≤30mg/m3 甲苯： 企业边界大气污染物浓度限值 ≤0.6 mg/m3； 二甲苯： 企业边界大气污染物浓度限值 ≤0.2mg/m3； 苯： 有组织排放浓度≤4mg/m3 企业边界大气污染物浓度限值 ≤0.1 mg/m3； 6 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值和表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若非甲烷总烃去除效率不满足要求，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准 线切割工序有机废气 集气罩+1套光氧等离子一体机+ 1根15m高排气筒P2 6 燃气锅炉废气 1根8m高排气筒P3 颗粒物≤20mg/m3 SO2≤50mg/m3 NOx≤150mg/m3 3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准 粉碎工序粉尘 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P4 有组织颗粒物≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 无组织排放浓度限值≤1.0 mg/m3 2 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 废水 生活污水 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 不外排 0.5 不外排 锅炉用水 循环使用，定期补充 不外排 不外排 固废 边角废料 回用于生产工序，不外排 固废收集及储存设施完备、处置完善 0.5 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定 不合格品 生活垃圾 交当地环卫部门处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治规定 噪声 机械噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2类： 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 合计 20 |

# 结论及建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：廊坊百宇节能科技有限公司年产20万立方米热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（聚合聚苯板）项目。 （2）建设单位：廊坊百宇节能科技有限公司。 （3）建设地点：大城县权村镇石家务村东，厂区中心地理坐标：东经116°34′39.74″，北纬38°32′23.27″，项目东侧为空地，西侧为大城县腾达化工有限公司，南侧为廊坊恺信外加剂有限公司，北侧为公路，离最近的环境敏感点为北侧约1000m处的流源庄村。 （4）项目投资：项目总投资380万元，其中环保投资20万元，占总投资的5.26%。 （5）产品及规模：年产20万立方米热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（聚合聚苯板）。 （6）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员为80人。年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时 2、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年11月2日取得大城县发展改革局出具的企业投资项目备案信息。因此，项目符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县权村镇石家务村东，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据厂房租赁协议以及出租方土地证（大城国用（2010）第00012号）可知：项目用地为工业用地；同时，大城县权村镇村镇规划管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 4、主要环境影响结论 施工期环境影响分析结论： 本项目利用原有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 营运期环境影响分析结论： （1）环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为发泡、打板、线切割工序有机废气、粉碎工序产生的粉尘和燃气锅炉废气。 ①有机废气 本项目在发泡机出料口、板机上方设置集气罩，有机废气经过排气管道通过1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P1排放；在切割机上方设置集气罩，有机废气经过排气管道通过1套光氧等离子一体机处理后，由1根15m高排气筒P2排放。 经净化后，非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计的排放浓度均满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求。 约有10%有机废气未被集气罩收集，生产车间密闭，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯排放均满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其他企业边界标准限值要求；同时非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值要求。 ②燃气锅炉废气 本项目由1台4t/h的燃气蒸汽锅炉为生产供热，全年天然气燃烧量4.8万m3。 经核算，本项目燃气污染物总排放量为烟尘0.014t/a，SO2 0.030t/a，NOx 0.088t/a，排放浓度为烟尘19.8mg/m3，SO2 46.2mg/m3，NOx 135.3mg/m3，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准，烟气通过1根8m排气筒P3外排。 ③粉尘 本项目边角废料及不合格品送入粉碎机进行破碎，粉碎工序会产生少量粉尘。本项目在粉碎工序上方安装集气罩，粉尘经管道引入1套布袋除尘器除尘设备，经处理后通过1根15m高排气筒P4外排。 经处理后，粉尘排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它二级排放标准。未被收集的粉尘于厂区无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值标准。 综上，本项目产生的废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目生产用水为蒸汽锅炉用水，循环使用，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。项目废水不会对周围水环境造成不利影响。 （3）噪声影响分析 本项目的噪声主要来自生产设备的运行噪声，噪声值在75-80dB(A)之间，设备均置于车间内，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，预计达到厂界处能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目北侧1000m处的流源庄村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 （4）固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固废主要为边角废料、不合格品以及职工生活垃圾。 生产过程产生的边角废料、不合格品均回用于生产工序，不外排；职工生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、总量控制结论 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.033t/a、NOx：0.098t/a、VOCs（以非甲烷总烃计） ：3.84t/a。 6、项目可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，项目选址可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 7、建议 （1）建议建设单位在施工期间，在强化环境卫生管理的同时，应加强施工人员环境保护方面的教育工作，增强施工人员的环保意识。 （2）为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 （3）项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，选用经有关部门认证的环保设备，确保“三同时”，保证污染防治措施在生产过程中处于良好的运行状态。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目平面布置示意图 附件： 附件1 委托书； 附件2 企业投资项目备案信息； 附件3 大城县权村镇村镇规划管理办公室出具的证明； 附件4 土地证； 附件5 租赁协议； 附表： 附件1 建设项目环评审批基础信息表 本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不进行专项评价。

# Text boxes

0.32

1.6

1.28

用于泼洒地面抑尘，不外排

职工生活用水

新鲜水

2.6

10

1

1

锅炉用水

阻燃剂

聚合聚苯板

改性剂、防水剂、粘结剂

有机废气、噪声

有机废气、噪声

有机废气、噪声

打板

发泡

聚苯乙烯颗粒

真空渗透

切割

蒸汽

蒸汽

蒸汽

燃气锅炉

晾干

边角废料、不合格品

包装

回用于生产

粉碎

入库待售