建设项目环境影响报告表

项  目  名  称  ：年产100台机械设备项目

建设单位（盖章）：廊坊德润机械制造有限公司

编制日期：2018年10月

中华人民共和国环境保护部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100台机械设备项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊德润机械制造有限公司 |
| 法人代表 | 刘有正 | 联 系 人 | 刘有正 |
| 通讯地址 | 大城县广安镇王香屯村北侧 |
| 联系电话 | 13901177008 | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县广安镇王香屯村北侧 |
| 立项 审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字【2018】134号 |
| 建设性质 | 新建√扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 其他未列明金属制品制造C3399 |
| 占地面积 （平方米） | 3896.4 | 绿化面积 （平方米） | 0 |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中环保投资 （万元） | 20 | 环保投资占总投资比例 | 20% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年1月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 廊坊德润机械制造有限公司位于大城县广安镇王香屯村北侧，主要经营范围：加工销售保温材料成套设备，生物质燃烧炉。为了适应市场发展趋势的要求，廊坊德润机械制造有限公司拟在大城县广安镇王香屯村北侧新建年产100台机械设备项目。本项目总占地面积3896.4平方米，建成后年产100台机械设备。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）和《建设项目环境影响评价分类管类名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）的有关规定，本项目应编制环境影响报告表，受廊坊德润机械制造有限公司的委托（委托书见附件），衡水江成环保科技开发有限公司承担了“年产100台机械设备项目”的环境影响评价工作，在现场调查、资料收集以及咨询专家的基础上，按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批并作为环境管理的依据。 二、项目概况 1. 项目基本概况 项目名称：年产100台机械设备项目。 建设单位：廊坊德润机械制造有限公司。 建设性质：新建。 建设地点：大城县广安镇王香屯村北侧。 行业类别：C33金属制品业。 项目投资：投资总额100万元人民币，其中环保投资20万元，占总投资的20%。 建设工期：建设期拟定为2个月，自2018年11月—2019年1月。 地理位置及占地 廊坊德润机械制造有限公司位于大城县广安镇王香屯村北侧，项目东侧、南侧、北侧均为空地，西侧为公路，距离本项目最近的环境敏感点为厂区南侧约207m处的王香屯村，厂区中心地理坐标：东经116°33′36.81″，北纬38°40′22.79″，地理位置见附图1。项目占地3896.4m2，土地证明详见附件。 3. 建设内容及平面布置 （1）建设内容 本项目总占地面积3896.4平方米，总建筑面积1500平方米，其中：1#生产车间800平方米；2#生产车间400平方米；1#喷漆房100平方米；2#喷漆房100平方米；办公楼180平方米；餐厅20平方米。主要建筑物见表1，工程内容见表2。 表1 本项目主要建筑物一览表 序号 建设项目 建筑面积 单位 备注 1 1#生产车间 800 平方米 1层 2 2#生产车间 300 平方米 1层 3 1#喷漆房 100 平方米 1层 4 2#喷漆房 100 平方米 1层 5 办公楼 180 平方米 3层 6 餐厅 20 平方米 1层 合计 1500 平方米 表2 项目规模及内容一览表 工程类别 工程名称 建设内容 主体 工程 1#生产车间 1层，总建筑面积800平方米 2#生产车间 1层，总建筑面积300平方米 1#喷漆房 1层，喷烘一体室，总建筑面积100平方米 2#喷漆房 1层，喷烘一体室，总建筑面积100平方米 辅助 工程 办公楼 3层，总建筑面积180平方米 餐厅 1层，总建筑面积20平方米 公用 工程 给水 项目供水由王香屯村供水管网提供 排水 喷淋塔废水循环使用，定期更换，更换的废水交由有资质的单位处理；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清掏 供电 项目用电引自大城县变电站 供热 本项目冬季取暖采用空调供暖 环保 工程 废气处理 喷漆、晾干废气：喷淋塔+干式分离器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒（1套） 焊接烟尘：20台移动式焊接烟尘净化器，车间废气经管道至喷淋塔+干式分离器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒（与喷漆、晾干废气共用一套） 废水处理 喷淋塔废水循环使用，定期更换，更换的废水交由有资质的单位处理；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清掏 固废处理 下脚料外售综合利用； 废漆桶、废稀释剂桶、漆渣、喷漆废水、废活性炭：属于危险废物，收集至危废暂存间，统一交由有资质的单位处理； 生活垃圾统一收集后交环卫部门处理 噪声防治 基础减振、厂房隔声、风机加消声器 （2）厂区平面布置 厂区东侧为1#生产车间，西南侧为2#生产车间、2#喷漆房、1#喷漆房，西北侧为办公楼和餐厅。平面布置详见附图。 4. 产品方案 项目建成后，年产100台机械设备。具体产品方案见下表。 表3 产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 单位 1 机械设备 40 台 2 生物质燃烧机 60 台 合计 100 台 5. 原材料及能源消耗 项目主要原材料为钢材、电气配件、调和漆、稀释剂等，所有原材料有稳定的、长期的供应商，能保证原材料的品质、用量，可满足项目需要。 表4 原辅材料及能源消耗 项目 序号 名称 单位 数量 来源 原辅材料 1 钢材 t/a 1000 外购 2 电气配件 套/a 100 外购 3 调和漆 t/a 2 外购 4 稀释剂 t/a 6 外购 5 耐火砖 t/a 0.05 外购 6 沙子 t/a 0.05 外购 7 水泥 t/a 0.05 外购 8 焊丝 t/a 8 外购 能源 9 新鲜水 t/a 390 由王香屯村供水管网提供 10 电 万kW·h /a 6 引自大城县变电站 主要原辅材料理化性质： （1）调和漆 调和漆是一种色漆，是在清漆的基础上加入无机颜料制成。因漆膜光亮、 各种调和漆平整、细腻、坚硬，外观类似陶瓷或搪瓷。瓷漆色彩丰富，附着力强。 调和漆主要由醇酸树脂、颜料、填充料、溶剂、助剂组成。根据供漆单位提供的检测报告，调和漆均符合《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2009）中的限值要求。调和漆的检测结果见表5。 表5 调和漆检测报告 检测项目 挥发性有机化合物（VOC），g/L 苯，% 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和，% 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和，% 卤代烃，% 检测结果 520 未检出 6.7 0.01 未检出 标准要求 ≤670 ≤0.3 ≤30 ≤0.4 ≤0.1 根据厂家提供的资料，调和漆密度按1000g/L计，调和漆中VOCs占52%，甲苯占2%，二甲苯占3%，乙苯占1.7%。 （2）稀释剂：用于降低调和漆粘度或稠度，改变其工艺性能而加入的与调和漆混溶性良好的液体物质。本项目所用的稀释剂为醇酸稀料。稀释剂各组分含量表见表6。 表6 稀释剂各组分含量表 名称 溶剂含量（挥发份） 合计 异丁醇 二丙酮醇 环已酮 二甲苯 其他 含量% 40 15 17.7 20 7.3 100 6. 主要设备 项目主要生产设备见表7。 表7 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 1 电焊机 —— 20 台 2 车床 —— 2 台 3 折弯机 —— 1 台 4 铣床 —— 1 台 5 气割机 —— 2 台 6 无齿锯 —— 8 台 7 卷管机 —— 2 台 8 裁板机 —— 2 台 9 搅拌机 —— 1 台 10 上料机 —— 1 台 11 台锯 —— 5 台 12 气泵 —— 3 台 13 压力机 —— 1 台 14 喷漆房 —— 2 个 合计 51 台 7. 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人。 工作制度：年工作日300天，实行3班制，每班工作8小时。 8. 项目实施期限 建设期拟定为2个月，自2018年11月—2019年1月。 9. 公用工程 （1）给水：项目用水由王香屯村供水管网供给，能够满足本项目用水需求，用水环节主要包括生产用水和生活用水。本项目生产用水主要为喷淋塔用水，生产用水为循环用水，折合每天补给0.1m3新鲜水；生活用水主要是员工办公生活盥洗用水，本项目劳动定员30人，根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T 1161-2016）中第三部分生活用水，每人每天用水量40L，则办公生活盥洗用水1.2m3/d，即360m3/a。合计新鲜水用量为1.3m3/d，即390m3/a。 （2）排水：本项目生产过程产生的喷淋塔废水循环使用，定期更换，更换的废水交由有资质的单位处理。项目生活产生的废水全部为职工盥洗水，产生量为0.96m3/d，288m3/a。生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清掏。 本项目水平衡表见表8，水平衡图见图1。 表8 本项目水平衡表 单位：m3/d 序号 名称 总用水量 新鲜用水量 重复用水量 蒸发、损耗量 产生量 1 员工生活用水 1.2 1.2 0 0.24 0.96 2 喷淋塔用水 5.1 0.1 5.0 0.1 0 合计 6.3 1.3 5.0 0.34 0.96 （3）供电：本项目年耗电量6万kW·h，引自大城县变电站，可满足项目用电需求。 （4）供暖：本项目冬季取暖采用空调供暖。 （5）餐厅：本项目餐厅仅供职工就餐需求，采用外卖配送形式，饭后餐具回收。 三、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年4月25日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改工备字【2018】134号。因此，项目符合国家产业政策。 四、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县广安镇王香屯村北侧，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 根据大城县国土资源局出具的文件可知：项目用地为乡镇企（事）业建设用地（图幅号为J50G032041）；同时，河北省大城经济开发区气雾剂产业园管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，利用闲置厂房，不存在原有污染问题。 |

建设项目所在地的自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 大城县地处河北省东中部，位于廊坊市最南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北，东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与大城县相接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里。全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距大城县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。 廊坊德润机械制造有限公司位于大城县广安镇王香屯村北侧，项目东侧、南侧、北侧均为空地，西侧为公路，距离本项目最近的环境敏感点为厂区南侧约207m处的王香屯村，厂区中心地理坐标：东经116°33′36.81″，北纬38°40′22.79″。企业周围无重要环境敏感保护目标，选址合理。 地形、地貌 大城县地处洪水冲击平原，地形平坦，地貌为平地加有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度3.6~10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1-10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属大城洼东南边沿。等高线以南，大部分地域在5m以上。 建设项目所在区域位于大城区域内，地势平坦。 气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，多年平均降水量597.9毫米，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速1.91m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，年无霜期188天，年主导风向SSW，冬季盛行N风，夏季盛行SSW风。 水文地质 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，超深淡水区。 地表水 大城县境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河，主要干渠含任河大排渠和阜草干渠。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会概况 大城县现辖10个乡镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。自2008年起，全力打造“五横”“五纵”的大交通路网框架，真正从空间上融入“一小时入京、半小时下卫”的环京津经济圈。 经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 根据2016年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2016年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2016年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2016年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准。 （二）区域环境噪声 2016年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类（东、南、北侧）和4a类（西侧）标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，本项目评价范围内无国家、省、市、县（区）重点保护文物、自然保护区、生态功能保护区、珍稀动植物等环境敏感保护对象。根据本工程特点及厂址周围环境特征，确定评价范围内敏感点为大气和声环境保护对象。本项目环境保护对象及其保护目标详见表9。 表9 环境保护对象及保护目标一览表 环境对象 保护目标 相对厂址 方位 距离 （m） 功能 保护级别 环境空气 王香屯村 S 207 村庄 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 关家屯村 E 290 村庄 声环境 厂界200m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类（东、南、北侧）和4a类（西侧）标准 地下水 项目所在区域 饮用水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量标准 环境空气中PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表10。 表10 环境空气质量标准 项目 因子 单位 标准值 标准来源及说明 环 境 空 气 SO2 µg/m³ 24小时平均150 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 µg/m³ 1小时平均500 NO2 µg/m³ 24小时平均80 µg/ 1小时平均200 PM10 µg/m³ 24小时平均150 1小时平均— CO mg/m³ 24小时平均4 1小时平均10 O3 µg/m3 日最大8h平均160 1小时平均200 PM2.5 µg/m³ 年平均35 24小时平均75 地下水质量标准 区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表11。 表11 地下水质量标准 项目 因子 单位 标准值 标准来源及说明 地下水 pH 无量纲 6.5~8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 总硬度（CaCO3计） mg/L ≤450 氨氮（以N计） mg/L ≤0.50 溶解性总固体 mg/L ≤1000 硫酸盐 mg/L ≤250 氟化物 mg/L ≤1.0 三、声环境标准 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类（东、南、北侧）和4a类（西侧）标准。标准限值见表12。 表12 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 四、地表水环境质量标准 区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，标准值见表13。 表13 地表水环境质量标准 项目 因子 单位 标准值 标准来源及说明 地 表 水 pH 无量纲 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅴ类标准 化学需氧量（COD） mg/L ≤40 高锰酸盐指数 mg/L ≤15 氨氮（NH3-N） mg/L ≤2.0 五日生化需氧量（BOD5） mg/L ≤10 总氮（湖、库，以N计） mg/L ≤2.0 氟化物 mg/L ≤1.5 |
| --- | --- |
| 污染排放标准 | 一、大气污染物排放标准 本项目产生的焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值标准；非甲烷总烃、二甲苯、甲苯排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业排放限值及表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若去除效率达不到70%，非甲烷总烃同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准。标准值见表14、表15。 表14 颗粒物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒（m） 二级标准 颗粒物 120 15 3.5 1.0 表15 有机废气排放标准 污染物 排放浓度限值（mg/m3） 排放速率限值（kg/h） 排气筒高度（m） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 执行标准 甲苯与二甲苯合计 20 —— 15 —— 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业排放限值标准 非甲烷总烃 60，最低去除效率70% —— 15 —— 甲苯 —— —— —— 0.6 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准 二甲苯 —— —— —— 0.2 非甲烷总烃 —— —— —— 2.0 非甲烷总烃 —— —— —— 4.0 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准 二、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类（东、南、北侧）和4类（西侧）标准，标准限值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 方位 类别 昼间 夜间 厂界东、南、北侧 2类 60 50 厂界西侧 4类 70 55 三、固废 本项目产生的固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单规定；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。 |
| 总 量 控 制标准 | 根据国家有关政策要求，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2和NOx、VOCs。 项目运营期产生废水均不外排，因此项目运营期间废水污染物排放总量为COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 本项目运营期间，生产过程不使用锅炉等供热设施，项目无SO2及NOx等大气污染物排放，因此可确定本项目大气污染物排放总量情况为：SO2：0t/a、NOx：0t/a。本项目废气量为48000000m3/a，非甲烷总烃排放浓度为60mg/m3，甲苯与二甲苯合计排放浓度为20mg/m3，则非甲烷总体总量控制指标为2.88t/a、甲苯与二甲苯合计总量控制指标为0.96t/a。 综上所述，根据项目污染物排放标准，建议该项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、非甲烷总烃：2.88t/a、甲苯与二甲苯合计：0.96t/a。 |

建设项目工程分析

生产工艺流程及污染物产生工序： 图2 生产工艺流程图 工艺简述： （1）切割 根据产品要求将钢材通气割机等设备进行裁切，裁制成满足要求的各类规格及形状。 该工序主要污染物为金属下脚料以及设备噪声。 （2）折弯 将钢板弯制成形。 该工序主要污染物为折弯产生的噪声。 （3）焊接 将钢板使用电焊机等进行焊接。 该工序主要污染物为焊接烟尘以及设备噪声。 （4）打磨 为进一步去除金属表面的毛刺，对半成品进行打磨光滑。 该工序主要污染物为打磨产生的噪声。 （5）喷漆及自然晾干 在密闭喷漆房中，将调和漆、稀释剂按比例调配好，通过喷漆生产线将调和漆喷涂在木料表面，然后将部件自然晾干，喷漆室采用喷烘一体室。 该工序主要污染物为喷漆、晾干产生的废气、喷漆废水、废漆渣、废漆桶、废稀释剂桶以及设备噪声。

主要污染物产生工序： （一）施工期 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 （二）营运期 1. 废气 本项目营运期产生的废气主要为焊接烟尘以及喷漆、晾干产生的废气。 2. 废水 本项目生产过程产生的喷淋塔废水循环使用，定期更换，更换的废水交由有资质的单位处理。项目生活产生的废水全部为职工盥洗水，产生量为0.96m3/d，288m3/a。生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清掏。 3. 噪声 本项目营运期产生的噪声主要为车床、电焊机、折弯机、气割机、气泵等设备运行产生的噪声。 4. 固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、下脚料、喷漆废水、废漆渣、废漆桶、废稀释剂桶、废活性炭等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 (单位) | 处理后排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 切割工序 | 颗粒物 | ——；0.064t/a | 0.05mg/m3；0.0024t/a |
|  | 喷漆、晾干废气 | 非甲烷总烃 | 146.7mg/m3；7.04t/a | 28.75mg/m3；1.38t/a |
|  |  | 二甲苯 | 26.25mg/m3；1.26t/a | 5.15mg/m3；0.25t/a |
|  |  | 甲苯 | 0.83mg/m3；0.04t/a | 0.16mg/m3；0.0078t/a |
|  |  | 漆雾 | 6mg/m3；0.288t/a | 0.24mg/m3；0.011t/a |
| 水污染物 | 喷淋塔废水 | —— | 循环使用 | 循环使用，定期更换，更换的废水交由有资质的单位处理 |
|  | 生活污水 | COD | 少量 | 0 t/a |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 固体废物 | 切割工序 | 下脚料 | 2t/a | 0 t/a |
|  | 喷漆工序 | 废漆桶 | 0.5t/a | 0 t/a |
|  |  | 废稀释剂桶 | 0.5t/a | 0 t/a |
|  |  | 漆渣 | 2t/a | 0 t/a |
|  |  | 喷漆废水 | 10t/a | 0 t/a |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | 1t/a | 0 t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于生产设备运行时噪声。噪声源强介于75～95dB(A)之间。噪声治理通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，厂房隔声等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类（东、南、北侧）和4类（西侧）标准要求。 |
| 其他 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。

营运期环境影响分析： 1. 大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气主要为焊接烟尘以及喷漆、晾干产生的废气。 （1）焊接烟尘 项目产生的废气主要为焊接烟尘。 在焊接过程中，焊丝与被焊件之间的电弧区5000℃的高温使金属及金属物被熔化、汽化而产生较小的蒸汽和烟尘。本项目焊接工序采用国内先进的电焊机，焊接工序年工作时间2400h，该项目年使用焊丝量为8t。据《焊接车间环境污染及控制技术进展》资料中有关说明可知，本项目焊接分别采用单件焊接和组装焊接，其工艺均为电焊，其中的实芯焊丝(直径1.6mm)材料的焊接烟尘量5～8g/kg，为确保安全，本评价使用量选择最大值8g/kg计算，则该项目产生的焊接烟尘量为64kg/a。 焊接每天总共工作8h，全年2400h，焊接烟尘的每小时产生量为26.67g。每台电焊机布设1台移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘经20台移动式焊接烟尘净化器进行处理，同时车间焊接烟尘经管道至喷淋塔+干式分离器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置（与喷漆、晾干废气共用一套），经15m高排气筒外排。 焊接烟尘焊接烟尘净化器捕集率约为90%，未被收集焊接烟尘产生量为6.4kg/a，焊接烟尘净化器去除效率约为90%，经净化后焊接烟尘排放量速率为5.76kg/a。因此，该项目车间焊接烟尘产生总量为12.16kg/a。 焊接烟尘净化器工作原理：通过风机引力作用，焊烟废气经吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。 喷淋塔+干式分离器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置对颗粒物去除效率可达到80%，风机风量为20000m3/h。车间焊接烟尘经处理后，焊接烟尘排放量为0.0024t/a、排放速率为0.001kg/h、排放浓度为0.05mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 （2）喷漆、晾干废气 本项目共有2个喷漆房，均为喷烘一体室。喷漆、晾干过程产生的废气主要为调和漆和稀释剂内有机物挥发产生的一定量的有机废气，主要包括甲苯、二甲苯和非甲烷总烃以及漆雾。 本项目调和漆用量2t/a，稀释剂用量6t/a，所用调和漆含有甲苯、二甲苯和非甲烷总烃等污染物。根据供漆单位提供的检测报告和资料，调和漆中VOCs占52%，甲苯占2%，二甲苯占3%；稀释剂中挥发份占100%，其中二甲苯占20%。本次评价按调和漆漆及稀释剂中所有挥发分全部挥发计算，VOCs以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃挥发量为7.04t/a，二甲苯挥发量为1.26t/a，甲苯挥发量为0.04t/a。根据设备厂家提供的参数，喷漆过程中漆料70%附着在工件上，30%以漆雾形式被风压入循环水中。本项目调和漆中固分为0.96t/a，则漆雾产生量为0.288t/a。综上，非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、漆雾产生量分别为7.04t/a、1.26t/a、0.04t/a、0.288t/a，产生浓度分别为146.7mg/m3、26.25mg/m3、0.83mg/m3、6mg/m3。 活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置工作原理：主要根据多孔活性炭的吸附性能和活性炭在高温状态所表现的脱附性质而将有机物分别吸附和脱附，脱附后的有机物进入催化燃烧炉在300-400℃进行催化燃烧将C、H化合物氧化为CO2和H2O等。催化燃烧装置用贵金属钯、铂镀在蜂窝陶瓷载体上作催化剂，净化效率高达97%以上，燃烧器是一种自动化程度较高的机电一体化设备，以电为能源。 本项目1#喷漆房、2#喷漆房喷漆、晾干工序产生的废气经喷淋塔处理后经“干式分离器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置（1套）”处理后通过1根15m高排气筒排放。有机废气70%在喷漆工序挥发，30%在晾干工序挥发，类比香河县欧尚家具厂年产700套民用家具项目，喷漆废气处理工艺一致，喷漆房内工作过程全封闭，有机废气的收集率按98%计，喷淋塔对漆雾的处理效果可达80%，对非甲烷总烃、二甲苯、甲苯难溶于水的有机废气难以去除，不考虑其净化效果；干式分离器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置对漆雾和有机废气的处理效果按80%计。 根据建设单位提供的资料，喷漆房年工作时间按2400h计，风机风量为20000m3/h，则漆雾的排放量为0.011t/a、排放速率为0.0047kg/h、排放浓度为0.24mg/m3；非甲烷总烃的排放量为1.38t/a、排放速率为0.57kg/h、排放浓度为28.75mg/m3；二甲苯的排放量为0.25t/a、排放速率为0.10kg/h、排放浓度为5.15mg/m3；甲苯的排放量为0.0078t/a、排放速率为0.0033kg/h、排放浓度为0.16mg/m3；甲苯与二甲苯合计排放浓度为5.31mg/m3。可见，非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计浓度均满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准限值要求；漆雾粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。 未被收集的2%的有机废气通过车间机械排风系统无组织排放，非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、漆雾的无组织排放量分别为0.14t/a、0.0025t/a、0.0008t/a、0.00576t/a，无组织排放速率分别为0.059kg/h、0.0105kg/h、0.0003kg/h、0.0024kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求标准和河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值标准。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 （3）防护距离 ①大气环境防护距离的确定 采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式，对本项目无组织排放的污染源进行大气环境防护距离的确定。大气环境防护距离的确定原则是：首先无组织源源强需满足厂界达标的要求，若出现预测结果在厂界处超标，需削减排放源强，然后以削减后的源强进行大气环境防护距离计算。 拟建项目无组织排放所需大气环境防护距离的计算参数见表17。 表17 大气环境防护距离计算结果 车间 污染因子 面积 高度 排放速率 kg/h 评价标准 mg/m3 计算结果 喷漆房 PM10 20m*5m 4m 0.0024 0.45 无超标点 非甲烷总烃 20m*5m 4m 0.059 2.0 无超标点 二甲苯 20m*5m 4m 0.0105 0.30 无超标点 甲苯 20m*5m 4m 0.0003 0.60 无超标点 由表17中可知，项目无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯在厂界处未出现超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 本项目通过采取合理的生产工艺流程，控制生产设施的密闭程度，最大限度减少无组织排放。为保证大气环境质量达标和减少项目对周边人群的影响，本项目设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表5。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数及计算结果见表18。 表18 卫生防护距离计算结果一览表 污染源 污染因子 排放速率(kg/h) 评价标准mg/m3 平均风速(m/s) 计算系数 L（m） A B C D 喷漆房 PM10 0.0024 0.45 1.91 400 0.01 1.85 0.78 0.699 非甲烷总烃 0.059 2.0 1.91 400 0.01 1.85 0.78 6.123 二甲苯 0.0105 0.30 1.91 400 0.01 1.85 0.78 7.545 甲苯 0.0003 0.60 1.91 400 0.01 1.85 0.78 0.034 根据表18计算结果，喷漆房四种污染物卫生防护距离均为50m，生产车间三种污染物卫生防护距离为100m。按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“7.5部分”的规定，当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级，最终确定本项目卫生防护距离为100m。距离项目最近敏感点为厂区南侧207m的王香屯村，满足卫生防护距离要求。 2. 水环境影响分析 本项目生产过程产生的喷淋塔废水循环使用，定期更换，更换的废水交由有资质的单位处理。项目生活产生的废水全部为职工盥洗水，产生量为0.96m3/d，288m3/a。生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清掏。因此，本项目不会对周围水环境产生影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表中规定，本项目采取的防渗措施如下： ①危废间进行重点防渗：10-15cm水泥混凝土+环氧树脂漆做防渗处理，达到防渗层渗透系数≤10-10cm/s要求； ②化粪池采用混凝土池，内壁采用防腐材料涂覆，渗透系数均≤10-7cm/s。 本项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 3. 噪声影响分析 本项目营运期产生的噪声主要为车床、电焊机、折弯机、气割机、气泵等设备运行产生的噪声。类比同类企业噪声源强，见表19。 表19 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备台数 单个噪声源强dB 分布位置 噪声防治措施 1 电焊机 20 85 生产车间 采用低噪声设备，对产噪设备进行隔基础减振，厂房隔声等措施 2 车床 2 85 3 折弯机 1 85 4 洗床 1 85 5 气割机 2 85 6 无齿锯 8 80 7 卷管机 2 80 8 裁板机 2 80 9 搅拌机 1 85 10 上料机 1 75 11 台锯 5 80 12 气泵 3 90 13 压力机 1 95 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表20。 表20 厂界噪声预测结果 预测点位 与厂界距离(m) 贡献值dB(A) 执行标准 厂东界 5 49.8 昼间60，夜间50 厂南界 5 49.8 厂北界 15 42.8 厂西界 10 45.5 昼间70，夜间55 由表20看出，本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，厂房隔声等措施减少噪声排放，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在42.8～49.8dB(A)之间，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类（东、南、北侧）和4类（西侧）标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目南侧280m处的王香屯村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4. 固体废物对环境的影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、下脚料、喷漆废水、废漆渣、废漆桶、废稀释剂桶、废活性炭等。 职工生活垃圾按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员30人，则本项目生活垃圾产生量为0.015t/d，年工作时间为300d，则生活垃圾年产生量为4.5t/a。生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 生产过程产生的下脚料，根据企业提供资料其产生量为2t/a，外售综合利用，不外排。 根据《国家危险废物名录》，废漆桶、废稀释剂桶、漆渣、喷漆废水、废活性炭均属危险废物，其产生量分别为0.5t/a、0.5t/a、2t/a、10t/a、1t/a。危险废物在厂内危废储存间临时储存，定期交由有资质单位进行处置。 本项目固废产生及处置情况见表21。 表21 项目固废性质产生及处置情况 序号 污染工序 污染物 产生量 固废性质 处置措施 1 切割工序 下脚料 2t/a 一般工业固废 外售综合利用 3 喷漆工序 漆渣 2t/a 危险废物（HW12） 设置危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置 喷漆废水 10t/a 危险废物（HW12） 废漆桶 0.5t/a 危险废物（HW12） 废稀释剂桶 0.5t/a 危险废物（HW12） 4 废气治理 废活性炭 1t/a 危险废物（HW49） 5 办公生活 生活垃圾 3t/a 一般固废 集中收集交予环卫部门处理 危废间要求 危废间建筑面积约10-15m2，应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定设置警示标志，危废地面采用10-15cm水泥混凝土+环氧树脂漆做防渗处理，渗透系数小于1×10-10cm/s。 同时，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定进行：①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。②容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。③容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。④做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年。⑤必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 采取以上措施后，项目固体废物均能得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。 5. 总量控制 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为COD、氨氮、SO2和NOx、VOCs。 综上，项目污染物总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、非甲烷总烃：2.88t/a、甲苯与二甲苯合计：0.96t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 20台移动式焊接烟尘净化器，车间废气经管道至喷淋塔+干式分离器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒（与喷漆、晾干废气共用一套） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
|  | 喷漆、晾干废气 | 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 | 喷淋塔+干式分离器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒（1套） | 满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业排放限值及表2企业边界大气污染物浓度限值，若去除效率达不到70%，非甲烷总烃同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准 |
|  |  | 漆雾 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
| 水 污 染 物 | 喷淋塔废水 | —— | 循环使用 | 循环使用，定期更换，更换的废水交由有资质的单位处理 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5 、SS、氨氮 | 经化粪池处理后由环卫部门定期清掏 | 不外排 |
| 固 废 | 切割工序 | 下脚料 | 外售综合利用，不外排 | 不外排 |
|  | 喷漆工序 | 废漆桶 | 交由有资质的单位处理 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |
|  |  | 废稀释剂桶 |  |  |
|  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  | 喷漆废水 |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门处理 | 合理化处置 |
| 噪 声 | 设备噪声源强为75-95dB（A）。采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，厂房隔声等措施。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类（东、南、北侧）和4类（西侧）标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |
| 附：“三同时”验收一览表 本项目建设总投资100万元，其中环保投资为20万元，环保投资占工程总投资的比例为20%。 建设项目环境保护“三同时”验收内容： 表22 “三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收指标 投资 （万元） 验收标准 废气 焊接烟尘 20台移动式焊接烟尘净化器，车间废气经管道至喷淋塔+干式分离器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒（与喷漆、晾干废气共用一套） 颗粒物有组织排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 喷漆、晾干废气 喷淋塔+干式分离器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒（1套） 有组织废气： 非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3 最低去除效率70% 甲苯与二甲苯合计排放浓度≤20mg/m3 无组织废气： 非甲烷总烃排放浓度≤2.0mg/m3 甲苯排放浓度≤0.6mg/m3 二甲苯排放浓度≤0.2mg/m3 15 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业排放限值及表2企业边界大气污染物浓度限值若，去除效率达不到70%，非甲烷总烃同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准 无组织排放浓度≤1.0 mg/m3 有组织排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 废水 生活污水 经化粪池处理后由环卫部门定期清掏 不外排 0.5 不外排 喷淋塔废水 循环使用 不外排 循环使用，定期更换，更换的废水交由有资质的单位处理 固废 切割下脚料 外售综合利用，不外排 固废收集及储存设施完备、处置完善 0.5 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定 废漆桶 交由有资质的单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 废稀释剂桶 漆渣 喷漆废水 废活性炭 生活垃圾 交当地环卫部门处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治规定 噪声 机械噪声 采用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等 2类： 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 4类： 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类（东、南、北侧）和4类（西侧）标准 合计 20 |

结论与建议

一、结论 （一）项目基本情况 1. 项目概况 廊坊德润机械制造有限公司位于大城县广安镇王香屯村北侧，项目东侧、南侧、北侧均为空地，西侧为公路，距离本项目最近的环境敏感点为厂区南侧约207m处的王香屯村，厂区中心地理坐标：东经116°33′36.81″，北纬38°40′22.79″，项目占地3896.4m2。项目年产100台机械设备。项目总投资100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20%。本项目劳动定员30人，年工作日300天，实行3班制，每班工作8小时。 2. 产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年4月25日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改工备字【2018】134号。因此，项目符合国家产业政策。 3. 选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县广安镇王香屯村北侧，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的文件可知：项目用地为乡镇企（事）业建设用地（图幅号为J50G032041）；同时，河北省大城经济开发区气雾剂产业园管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 （二）环境现状和区域主要环境问题 根据2016年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2016年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2016年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3. 声环境 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类（东、南、北侧）和4a类（西侧）标准要求。 （三）环境影响分析结论 施工期环境影响分析结论： 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 营运期环境影响分析结论： 1. 大气环境影响分析及措施 本项目营运期产生的废气主要为焊接烟尘以及喷漆、晾干产生的废气。 ①焊接烟尘 焊接工序会产生焊接烟尘。本项目拟在每台电焊机布设1台移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘经20台移动式焊接烟尘净化器进行处理，同时车间焊接烟尘经管道至喷淋塔+干式分离器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置（与喷漆、晾干废气共用一套），经15m高排气筒外排。 车间焊接烟尘经处理后，焊接烟尘排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 ②喷漆、晾干废气 本项目共有2个喷漆房，均为喷烘一体室。喷漆、晾干过程产生的废气主要为调和漆和稀释剂内有机物挥发产生的一定量的有机废气，主要包括甲苯、二甲苯和非甲烷总烃以及漆雾。 本项目1#喷漆房、2#喷漆房喷漆、晾干工序产生的废气经喷淋塔处理后经“干式分离器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置（1套）”处理后通过1根15m高排气筒排放。经处理后，非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计浓度均满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准限值要求；漆雾粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。 未被收集的2%的有机废气通过车间机械排风系统无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求标准和河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值标准。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2. 水环境影响分析及措施 本项目生产过程产生的喷淋塔废水循环使用，定期更换，更换的废水交由有资质的单位处理。项目生活产生的废水全部为职工盥洗水，产生量为0.96m3/d，288m3/a。生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清掏。因此，本项目不会对周围水环境产生影响。 3. 噪声影响分析及措施 本项目主要噪声源是车床、电焊机、折弯机、气割机、气泵等设备运行产生的噪声，噪声值在75~95dB(A)之间。项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，厂房隔声等措施减少噪声排放。项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类（东、南、北侧）和4类（西侧）标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目南侧207m处的王香屯村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4. 固体废物影响分析及措施 本项目营运期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、下脚料、喷漆废水、废漆渣、废漆桶、废稀释剂桶、废活性炭等。 职工生活垃圾收集后由环卫部门进行处理；生产过程产生的下脚料外售综合利用，不外排；废漆桶、废稀释剂桶、漆渣、喷漆废水、废活性炭均属危险废物，在厂内危废储存间临时储存，定期交由有资质单位进行处置。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 （四）总量控制结论 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、非甲烷总烃：2.88t/a、甲苯与二甲苯合计：0.96t/a。 （五）项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，拟建项目选址可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议 （1）建议建设单位在施工期间，在强化环境卫生管理的同时，应加强施工人员环境保护方面的教育工作，增强施工人员的环保意识。 （2）为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对拟建工程环境保护工作进行监督和管理。 （3）项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，选用经有关部门认证的环保设备，确保“三同时”，保证污染防治措施在生产过程中处于良好的运行状态。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 拟建项目地理位置示意图(应反应行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 拟建项目周边关系示意图 附图3 拟建项目平面布置示意图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

1.2

0.24

0.96

经化粪池处理后由环卫部门定期清掏

职工生活用水

新鲜水

1.3

0.1

0.1

5

喷淋塔用水

图1  本项目用水平衡示意图   单位：m3/d

原材料

S1、N

N

切割

折弯

G1、N

焊接

N

打磨

G2、S2、S3、S4、S5、N

喷漆

G2

自然晾干

组装

成品

图例：噪声 N　  固废 S   废气 G