《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 大城县建泽保温材料有限公司年产20万平方米钢骨架轻型板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县建泽保温材料有限公司 |
| 法人代表 | 杜建群 | 联系人 | 杜建群 |
| 通讯地址 | 廊坊市大城县权村镇杜权村 |
| 联系电话 | 18832680222 | 传 真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 廊坊市大城县权村镇杜权村 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改备字[2018]27号 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C3034隔热和隔音材料制造 |
| 占地面积(平方米) | 6667 | 绿化面积(平方米) |  |
| 总投资（万元） | 200 | 其中：环保投资 (万元) | 11 | 环保投资占总投资比例 | 5.5% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2019.5 |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 为适应经济发展和市场需求，大城县建泽保温材料有限公司投资200万元建设大城县建泽保温材料有限公司年产20万平方米钢骨架轻型板项目，主要从事钢骨架轻型板的加工生产，项目的建设具有良好的经济效益和社会效益，项目已于2018年9月21日在大城县发展改革局备案，备案号为大发改备字〔2018〕27号。根据大城县国土资源局出具的地类审查报告可知，本项目所占地类为建设用地；根据大城县权村镇村镇规划管理办公室出具的证明可知，本项目符合大城县权村镇规划。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，生态环保部-部令第1号），本项目属于“十九、非金属矿物制品业中50，砼结构构件制造、商品混凝土加工，全部”类别，应编制环境影响报告表。大城县建泽保温材料有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表。 2、工程概况 ⑴项目名称：大城县建泽保温材料有限公司年产20万平方米钢骨架轻型板项目。 ⑵建设单位：大城县建泽保温材料有限公司。 ⑶建设性质：新建。 ⑷工程投资：项目总投资为200万元，其中环保投资为11万元，占工程总投资的5.5%。 ⑸劳动定员和工作制度：本项目企业定员30人。其中管理人员1人，技术人员2人，生产工人27人，一天1班，每班8小时工作制，夜间不生产，年工作天数为300天。 ⑹建设内容：本项目总占地面积为6667平方米，利用原有建筑物，不涉及新建土建工程，总建筑面积6000平方米，主要建构筑物为生产车间1、生产车间2、移动平台、库房1、库房2、办公室等。主要建构筑物见表1，项目组成见表2。 表1 主要建、构筑物一览表 序号 项目名称 建筑面积(m2) 数量 结构形式 规格尺寸 1 生产车间1 2232 1座 单层彩钢结构 62m×36m×5m 2 生产车间2 1500 1座 单层彩钢结构 50m×30m×5m 3 移动平台 160 1座 单层彩钢结构 20m×8m×4m 4 库房1 800 1座 单层彩钢结构 40m×20m×5m 5 库房2 1125 1座 单层彩钢结构 45m×25m×5m 6 办公室 183 1座 单层彩钢结构 18.3m×10m×2.8m 合计 6000 表2 项目组成一览表 项目 主要设施 工程内容 主体 工程 生产车间1 主要用于机加工，内置有点焊机、切割机 生产车间2 主要用于钢材按照规格尺寸画线 移动平台 主要用于搅拌浇筑，内置有搅拌机、填充机 辅助 工程 办公室 用于日常办公 休息室 用于职工休息 库房 库房主要为原料储存 公用 工程 供水 当地自来水 供电 当地供电所 供暖 生产车间不供热，冬季供暖采用电空调 环保 工程 废气 焊接、切割过程中产生的颗粒物采用通过集气罩+脉冲滤筒除尘器+15m排气筒（P1）排放；搅拌过程产生的颗粒物通过集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（P2）排放 废水 本项目无生产废水产生；不设食堂、宿舍、浴室，厕所为防渗旱厕，生活污水主要为盥洗污水，全部泼洒地面抑尘，不外排 噪声 采用低噪设备、厂房隔声、基础减振等措施 固废 切割工序产生的边角料收集后，定期外售；袋式除尘器收集的除尘灰收集后，回用于生产工序；切割、焊接烟尘灰，收集后外售；生活垃圾由环卫部门清运指定地点处置 ⑺主要原辅材料用量及能源消耗 本项目主要原辅材料和能源消耗定额见表3。 表3 主要原辅材料及能源消耗表 序号 名称 年消耗量 单位 备注 一 主要原辅材料 1 C型钢 2000 吨 C180mm×50mm×20mm×2.5mm 2 水泥 6000 吨 袋装，粉状，25kg/袋 3 珍珠岩 10000 吨 颗粒物状，袋装，5kg/袋 4 废岩棉渣 2000 吨 颗粒状，散装，单独封闭库房储存，储存量20t/a 5 网片 20 万平方米 外购的钢丝网 6 塑料膜 6 吨 成卷塑料膜 7 焊条 0.6 吨 外购 二 能源 1 新鲜水 3090 m3 村镇自来水管网供给 2 电 3 万kWh 当地供电所供给 ⑻生产规模：项目建成后，年生产20万平方米钢骨架轻型板，产品方案见表4。 表4 产品方案一览表 序号 产品种类 产量（万平方米/a） 备注 1 钢骨架轻型板 20 大型厂房，民用楼房，轻轨交通，煤矿桥梁等等多种建筑场合 ⑼主要生产设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 备注 1 钢骨架轻型板生产线 1 移动平台（主要为搅拌机、填充机） 2 天车 1 车间外 3 模具 若干 4 叉车 1 生产车间1 5 点焊机 14（用6备8） 6 等离子切割机 1 7 锯片切割机 2（用1备1） 8 合计 20 ⑽地理位置、平面布置及周边关系 地理位置：本项目位于廊坊市大城县权村镇杜权村，厂址中心坐标为东经116°32′32.68″，北纬38°34′16.29″。 平面布置：本项目生产车间1位于厂区西北侧；生产车间2位于厂区中间；库房1位于厂区东南侧；办公室为库房西侧；库房2位于厂区正南侧，大门设置在厂区南侧，库房2和办公室中间。 周边关系：项目所在厂区北侧为成祥养殖厂，南侧为乡镇路，西侧为空地，东侧为杨青海纯净水厂。距本项目最近的敏感点为西南侧457m的杜权村。项目厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。 项目地理位置见附图1，项目平面布置及周边关系见附图2，项目周边敏感点分布情况见附图3。 ⑾建设周期：2018年12月开始建设，2019年5月投产，建设周期5个月。 3、公用工程 ⑴给排水 本项目生产、生活用水由村镇自来水管网供给，能够满足其生产生活用水要求。项目用水主要为生产用水和生活用水，新水总用量为10.3m3/d（3090m3/a）。 生产用水：项目生产用水主要用于浇筑填料（水泥、珍珠岩、废岩棉渣）的混合，使用量为10m3/d（3000m3/a），浇筑填料成型后自然干燥80%水分蒸发，20%水分进入产品，无废水产生。 生活用水：主要为职工日常盥洗用水，项目不设食堂、宿舍和洗浴，厕所为防渗旱厕，按每人每天用水10L计，则本项目职工生活用水量为0.3m3/d（90m3/a），产污系数按0.8计算，生活污水产生量为0.168m3/d（50.4 m3/a），全部泼洒地面抑尘，不外排。项目给排水平衡图见图1。 图1 项目水量平衡图 单位：m3/d ⑵供电 本项目年用电量约3万kWh，电源引自当地供电所供给，完全能够保证本项目生产、生活用电。 ⑶采暖、供热 本项目车间不供暖，办公室采暖利用电空调供暖。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，利用原有建筑物，不涉及新建土建工程，厂房为建设单位闲置多年的空厂房，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地的自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 大城县位于河北省的东中部、廊坊市的南部。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安相连接。全县东西宽36.1km，南北长43.8km，总面积903.7km2，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间，海拔标高为3.6～10m。大城县县城东距青县12.8km，西北距文安县10km，西南距河间县24km，西距任丘市19.7km，东北距静海县38km。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 地理位置：本项目位于廊坊市大城县杜权村，厂址中心坐标为东经116°32′32.68″，北纬38°34′16.29″。 项目所在厂区北侧为成祥养殖厂，南侧为乡镇路，西侧为空地，东侧为杨青海纯净水厂。距本项目最近的敏感点为西南侧457m的杜权村。项目厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。 项目地理位置见附图1。 2、地形地貌 本项目所在地为大城县，其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000∶1，海拔高度为3.6－10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 3、生态环境 本区原生植被已不存在，现主要是人工植被。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。 4、气候 项目所在地大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温－23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5％，历年平均风速2.3米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64％，全年无霜188田，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 5、地表水系 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、藏屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 6、地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，深层淡水区，超深层淡水区。浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积481.3平方公里。埋深一般为5－10米，含水沙层厚度4－7米，矿化度0.8－1.99克/升。多年平均水位埋深2.0-3.5米，区内单位涌水量为3－12吨/小时·米；浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄－小流漂－樊庄－藏庄子－石疙瘩－里坦；二是留各庄区李零巨－阁里－大汪－留邻居；三是阜草区桃子、黄得务－阜草－南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙－次花－王文－大童子、城关－裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5－5.0克/升，很少开采利用。深层淡水层：全县在120-280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30－48米，单井出水量为30－40吨/小时，单位涌水量10－15吨/小时米，pH值在0.8－3.5左右，矿化度一般在0.5－1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0－3.0毫克/升，作为生活饮用水，经过处理或采取改水降氟的措施。超深层淡水层：埋深在280－500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56％左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰地下水动态属降水(径流)补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量数据选用河北省环境空气质量自动检测及发布系统大城县监测点发布的空气质量实时监测数据，监测时间2017年7月1日～2017年7月16日。 表6 24小时平均浓度统计表 监测点位 监测因子 24小时平均浓度 标准值 标准指数 大城县 城区 SO2 2-8(g/m3 150(g/m3 0.013~0.053 NO2 13-37ug/m3 80(g/m3 0.1625~0.4625 CO 0.326~0.948mg/m3 4mg/m3 0.0815~0.237 O3 107~234mg/m3 160mg/m3 0.669~1.463 PM10 48~178(g/m3 150(g/m3 0.32~1.187 PM2.5 19~57(g/m3 75(g/m3 0.253~0.76 由上表可知，SO2、NO2、CO、PM2.5的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，O3、PM10存在不同程度的超标现象，O3超标原因是由于监测期间光照强烈，空气湿度较低，氮氧化物排放量大，紫外光与氮氧化物发生复杂化学反应，生成O3，造成O3超标。PM10超标原因是由于监测期间空气中扬尘相对较大，风速较低，不利于废气污染物的扩散，造成空气中颗粒物超标。 2、声环境质量现状 评价区域内声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中表1中2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区域内没有重点文物、自然保护区等重点保护目标，主要环境敏感保护对象为周边居民。项目主要环境保护目标见表7。 表7 环境保护目标一览表 环境要素 保护对象 相对厂址方位 距厂界距离 功能 户数 保护目标 大气环境 杜权村 SW 457m 居住区 1200 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及修改单（生态环境部 公告2018年第29号） 声环境 厂界外1米 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 表1中2类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单（生态环境部 公告2018年第29号）； 2、声环境：声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类区标准，厂界执行2类区：昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)。 表8 环境质量标准 环境 类别 污染因子 取值时间 浓 度 限 值 标准名称 级别 浓度 单位 环 境 空 气 SO2 年平均 二级 60 (g/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单（生态环境部 公告2018年第29号） 24小时平均 150 1小时平均 500 TSP 年平均 200 24小时平均 300 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 CO 24小时平均 4 mg/m3 小时平均 10 O3 8小时平均 160 (g/m3 1小时平均 200 声 环境 等效A声级 昼间 2类区 60 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 夜间 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 污染物排放标准 | 1、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、无组织排放监控浓度限值要求及相关规定。 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 3、一般工业固废贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)标准及修改单要求；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第三章，第三节生活垃圾”污染防治之规定。具体污染物排放标准见表9。 表9 污染物排放标准一览表 类别 污染物名称 最高允许 排放限值 (mg/m3) 最高允许 排放速率 （kg/h） 厂界无组织排放限值(mg/m3) 标准来源 废气 颗粒物 120mg/m3 15m，3.5kg/h 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织排放监控浓度限值 噪声 厂界噪声 2类 昼间 60dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2 类标准 夜间 50dB(A) |
| 总 量 控 制总量控制标准 | 本项目办公室冬季采用电空调取暖，不设锅炉等燃煤、燃气设施，无生产生活废水外排，不涉及SO2、NOx、COD和NH3-N的排放，因此SO2：0t/a、NOx：0t/a；COD：0t/a、NH3-N：0t/a、颗粒物排放量为0.074t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算依据如下： ⑴ 计算依据 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准最高允许排放浓度限值120mg/m3要求。 ⑵计算过程 项目废气排放量为1800h×7000m3/h+2400h×6000m3/h=2700万m3/a。 颗粒物总量控制指标=120×27000000÷109=3.24t/a。 因此建议总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0t/a；COD：0t/a、NH3-N：0t/a；颗粒物3.24t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要生产钢骨架轻型板，主要是用原料C型钢通过切割焊接做成钢框架，然后用水泥、珍珠岩、废岩棉渣、水等混合后进行浇筑成型。项目工艺流程简述如下： ⑴原料入场：原料由汽车运至原料库。 ⑵切割：将外购的C型钢用等离子切割机将钢材切割成产品所需的规格尺寸。 产污节点：该工序产污节点为切割产生的烟尘；切割过程产生的边角料；切割机产生的噪声。 ⑶焊接 切割好的钢材，按要求焊接成产品所需的框架，再焊接网片，制板钢框焊接成型，其表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷，检查钢框是否合格，如有不合格钢框选出修理，钢框应铺整齐。施焊过程是电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。电阻焊无需焊材、焊剂。当被焊接材料焊接部位表面处理洁净时，基本没有焊接烟尘产生。 产污节点：该工序产污节点为点焊机产生的焊接烟尘、废焊条及噪声。 ⑷搅拌 将水泥、珍珠岩、废岩棉渣、水等按一定比例投入搅拌机进行混合搅拌。 产污节点：该工序产污节点为投料过程中产生的粉尘、搅拌机产生的噪声。 ⑸浇筑成型 浇筑前将塑料膜铺在钢框架底部，防止灰浆外流。然后将搅拌好的填料通过填充机在制板钢框架模具中一次浇筑成型，抹平表面，最后自然风干后即为成品。 产污节点：该工序产污节点为浇筑过程中填充机产生的噪声。 项目工艺流程及产污节点图见图2。 图2 项目工艺流程及产污节点图 表10 建设项目排污节点及治理措施一览表 类别 污染源 主要污 染因子 产生特征 排放 去向 治理措施 废气 切割、焊接工序 烟尘 连续 排入空气 集气罩+脉冲滤筒除尘器+1根15m高排气筒（P1） 搅拌上料 粉尘 连续 集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒外排（P2） 废水 职工生活 COD、SS等 间断 不外排 全部泼洒地面抑尘 噪声 切割机 噪声 连续 排入环境 生产设备置于封闭车间内，基础加装减振垫 搅拌机 噪声 连续 填充机 噪声 连续 点焊机 噪声 连续 天车、叉车 噪声 连续 固体废物 切割工序 边角料 间断 不外排 集中收集，定期外售 焊接工序 废焊条 间断 滤筒式除尘器 烟尘灰 间断 由带覆膜的编织袋收集后，定期外售 布袋除尘器 除尘灰 间断 由带覆膜的编织袋收集后，回用于生产工序 职工生活 生活垃圾 间断 集中收集，送环卫部门统一处理

主要污染工序 ⑴废气：主要为切割工序、焊接工序产生的烟尘，搅拌上料产生的粉尘。 ⑵废水：主要为职工生活污水。 ⑶噪声：主要为切割机、点焊机、搅拌机、天车、叉车运行时产生的噪声。 ⑷固废：主要为切割工序产生的边角料；焊接工序产生的废焊条；滤筒式除尘器收集的烟尘灰；布袋除尘器收集的除尘灰及职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序、 焊接工序 | 颗粒物 | 145mg/m3，1.827t/a | 1.45mg/m3，0.02t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 0.113kg/h | 0.113kg/h |
|  | 搅拌上料 | 有组织粉尘 | 3750mg/m3，54t/a | 3.75mg/m3，0.054t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 2.5kg/h | 2.5kg/h |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | / | 废水量：72t/a | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 切割工序 | 边角料 | 11t/a | 集中收集后，定期外售 |
|  | 焊接工序 | 废焊条 | 0.8kg/a |  |
|  | 滤筒式除尘器 | 烟尘灰 | 1.807t/a | 由带覆膜的塑料袋收集后，定期外售 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 53.46t/a | 由带覆膜的塑料袋收集后，回用于生产 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 袋装化，集中收集，送环卫部门指定地点统一处理 |
| 噪 声 | 噪声源主要为切割机、点焊机、填充机、 搅拌机、天车及叉车产生的噪声，源强为75~85dB(A)。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目为新建项目，利用原有建筑物，不新建土建工程，对环境的生态影响较小，对厂区地面进行适宜绿化、硬化，采取措施后，可有效防止水土流失。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用原有建筑物进行生产，利用原有建筑物，不涉及新建土建工程。施工期对环境的影响主要是设备安装和调试过程产生的扬尘及产生的噪声。但其影响是暂时的、局部的，采取一定的抑尘降噪措施、妥善安排作业计划，其影响程度将大大减轻，并随着施工期的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气污染源主要为切割工序、焊接工序产生颗粒物；搅拌上料产生的粉尘。 ⑴切割、焊接过程产生的颗粒物 本项目切割过程采用等离子切割机和锯片切割机，焊接采用点焊机，切割和焊接过程均在生产车间内进行，主要污染物为颗粒物。产生的烟尘经集气罩+脉冲滤筒式除尘器+15m排气筒排放。 本项目下料过程采用1台等离子切割机，2台切割机（一用一备），切割过程产生的尘量较大。类比同类项目，该工段产生的烟尘量约占钢材料用量的0.1%，经计算得切割烟尘产生量约为2t/a。 本项目焊接方式采用点焊机。点焊接机共14台（用6备8）。点焊机所用焊材为焊条，年用量为0.6t/a，据《焊接技术手册》中提供发尘量数据可知，施焊时发尘量为200~280mg/min（本评价取240mg/min计），焊材自身发尘量为6～8g/kg焊接材料（本评价取7g/kg计），按年工作1800h计，本项目焊接过程颗粒物产生量为0.03t/a。 建设单位拟在焊接工位和切割工位上0.3m处设置集气罩，通过带有阀门的管道引入滤筒式除尘器（除尘器设计过滤风速0.8m/min，过滤面积177m2，耐阻燃复合纤维滤芯，除尘效率可达99%以上）净化处理，风机设计风量7000m3/h。 风量计算过程如下： 公式：Q=3600F·v 其中，Q——风机风量，单位m3/h； F——罩口面积，单位：m2； v——吸风速度，单位：m/s。取值范围：v=0.2~1.25m/s。 本次评价v取值0.2m/s，风量计算如下表。 表11 风量计算表 单位：m3/h 类别 集气罩数量 集气罩尺寸 单个风量 合计风量 切割工序 集气罩2个 1m×1m 720 1440 焊接工序 集气罩6个 1m×1m 720 4320 根据计算结果，项目除尘器风机风量应为5760m3/h，考虑到风机引风过程中管道造成的风力损失（风损为10~20%），环评建议风机风量为7000m3/h。含尘气体从除尘器本体下部进入除尘器的中箱体，通过滤筒，尘粒被滤筒外表面阻留，净化后的气体从滤筒内部进入除尘器上箱体通过15m高排气筒排放。 设计引风机风量为7000m³/h，年工作时间1800h，集气罩收集率按90%，捕集量为1.827t/a，则颗粒物产生速率为1.015kg/h，产生浓度为145mg/m³。除尘净化率大于99%，经收集治理后排放浓度为1.45mg/m³，排放速率0.01kg/h，排放量为0.02t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准最高允许排放浓度限值120mg/m3，最高允许排放速率3.5k/h（15m排气筒）要求。 未被捕集的粉尘产生量为0.203t/a，产生速率为0.113kg/h，经车间通风换气后无组织排放。采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式SCREEN 3对无组织排放的粉尘进行估算可知，粉尘厂界无组织排放最大落地浓度值为0.000301mg/m3，因此各厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求：1.0mg/m3。 ⑵搅拌上料产生的粉尘 ①有组织排放的颗粒物 项目搅拌时粉状原料水泥投料过程中会产生一定量的粉尘，粉尘产生量按粉状原料的1%计，则粉尘产生量为60t/a。 项目拟在投料口上方设置集气罩，通过管道采用引风机将上述各工序废气引入脉冲布袋除尘器净化处理（除尘器设计过滤风速0.8m/min，过滤面积270m2，滤袋采用覆膜针刺毡）。风量计算过程如下： 公式：Q=3600F·v 其中，Q——风机风量，单位m3/h； F——罩口面积，单位：m2； v——吸风速度，单位：m/s。取值范围：v=1.05~1.25m/s。 本次评价v取值1.05m/s，风量计算如下表。 表12 风量计算表 单位：m3/h 类别 集气罩数量 集气罩尺寸 单个风量 合计风量 搅拌投料口 集气罩1个 1m×1.5m 5670 5670 根据计算结果，项目除尘器风机风量应为5670m3/h，考虑到风机引风过程中管道造成的风力损失（风损为10~20%），环评建议风机风量为6000m3/h。含尘气体从除尘器本体下部进入除尘器的中箱体，通过滤袋，尘粒被滤袋外表面阻留，净化后的气体从滤袋内部进入除尘器上箱体通过15m高排气筒排放。 设计引风机风量为6000m³/h，年工作时间2400h，集气罩收集率按90%，捕集量为54t/a，则粉尘产生速率为22.5kg/h，产生浓度为3750mg/m³。除尘净化率大于99.9%，经收集治理后排放浓度为3.75mg/m³，排放速率0.0225kg/h，排放量为0.054t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准最高允许排放浓度限值120mg/m3，最高允许排放速率3.5k/h（15m排气筒）要求。 ②无组织排放的粉尘 搅拌上料过程中未被捕集的粉尘产生量为6t/a，产生速率为2.5kg/h，经车间通风换气后无组织排放。采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式SCREEN 3对无组织排放的粉尘进行估算可知，粉尘厂界无组织排放最大落地浓度值为0.0201mg/m3，因此各厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求：1.0mg/m3。 ⑶大气环境防护距离和卫生防护距离分析 ①大气环境防护距离 集气罩未收集的废气为无组织气体，采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。计算结果见下表。 表13 大气环境防护距离 污染源 面源有效高度(m) 面源长度 (m) 面源宽度 (m) 排放源强 (kg/h) 评价标准 (mg/m3) 预测结果 生产车间1 5 62 36 0.113 0.9 无超标点 移动平台 4 20 8 2.5 0.9 无超标点 计算结果显示：无超标点。因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），按下式计算本项目的卫生防护距离： 式中：Cm— 标准浓度限值（mg/m3）； L — 工业企业所需卫生防护距离（m）； r — 有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A，B，C，D— 计算系数，可查表求得； Qc— 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 其参数选取及计算结果见表14。 表14 参数选择及计算结果 预测因子 排放源面积(m2) 近五年 平均风 速(m/s) 污染物排 放速率(kg/h) 评价标准 (mg/m3) 预测结果 (m) 颗粒物 160 2.2 2.5 0.9 173.066 2232 2.2 0.113 0.9 9.404 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T 13201－91的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m。因此，确定本项目卫生防护距离为200m。距本项目最近的敏感点为西南侧457m的杜权村，满足大气防护距离要求。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水排放。 本项目不设食堂及浴室，设有防渗旱厕，生活污水主要为职工日常盥洗污水， 产生量为50.4t/a，全部泼洒地面抑尘，旱厕定期清掏，外运肥田。 为了防止旱厕粪池对地下水造成污染，环评要求采取以下措施： ①旱厕粪池采用防渗混凝土结构，渗透系数≤1×10－7cm/s。对外环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为切割机、搅拌机、点焊机、天车及叉车等设备运行时产生的噪声，噪声源强为75~85dB(A)。 项目将生产设备布置在砖混基础+单层彩钢结构的车间内，采用低噪设备，设备基础加装减振垫。采取上述措施后，可综合降噪20dB(A)左右。项目噪声源强及污染防治措施治理效果见表15，生产车间距各厂界距离见表16。 表15 噪声源及治理措施一览表 噪声源 单台设备源强/dB(A) 数量/台（套） 布置车间 治理措施 降噪效果 搅拌机 85 1 移动平台（单层彩钢结构） 置于全封闭生产车间内，采用低噪设备，设置减振基础，车间内距离衰减。 综合降噪20dB(A) 填充机 75 1 切割机 85 3 生产车间1（单层彩钢结构） 点焊机 75 14 叉车 80 1 天车 80 1 车间外 采用低噪设备，设置减振基础 表16 生产车间生产设备距各厂界距离 单位：m 产噪区 距东侧厂界距离 距南侧厂界距离 距西侧厂界距离 距北侧厂界距离 生产车间1生产设备 3 17 60 5 移动平台生产设备 70-80 17 3-13 30 ⑴预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1－(TL+6) 式中：LP1—靠近开口（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； LP2—靠近开口（或窗户）处室外某倍频带声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 LP2i(T)= LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 LW=LP2(T)+10lgs ②声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti— i 声源在T 时段内的运行时间，s； n—声源个数。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： ⑵预测结果 本次预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。各厂界噪声预测结果见下表17。 表17 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 贡献值(昼间) 标准值(昼间) 达标情况 东厂界 58.6 60 达标 南厂界 43.4 60 达标 西厂界 55.5 60 达标 北厂界 51.1 60 达标 由表17可知，各厂界噪声贡献值43.4-58.6dB(A)，项目昼间生产，夜间不生产，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，昼间60dB(A)限值要求。本项目噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的主要固体废物为边角料、除尘灰及职工生活垃圾。 切割工序产生的边角料为11t/a，收集后，定期外售；布袋除尘器收集的除尘灰为53.46t/a，除尘灰主要为水泥，由带覆膜的塑料袋收集后，回用于生产工序；滤筒式除尘器收集的烟尘灰为1.807t/a，由带覆膜的塑料袋收集后，定期外售；职工生活垃圾产生量为4.5t/a，袋装化，送环卫部门统一处理。一般固废贮存区做好防渗处理，分类贮存，禁止与生活垃圾混存。 通过以上分析，固体废物治理措施可行，不会对周边环境造成不利影响。 5、环境管理 （1）机构设置 根据有关环境管理和环境监测的规定，厂区应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 （2）主要职责 a、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其先关法律法规，建立污染控制管理档案。 b、掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 c、定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 d、制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 e、推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 f、监督项目环保设施的安装调试工作。 g、搞好场区绿化工作。 6、环境监测 根据本建设项目性质与实际情况，建议委托有资质的监测单位承担本项目废气、噪声的常规监测。监测计划见表18。 表18 环境监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 监测频次 废气 搅拌上料排气筒（P1）出口 颗粒物 1次/年 切割、焊接废气排气筒(P2)出口 颗粒物 1次/年 厂界 颗粒物 1次/年 噪声 东、南、西、北厂界外1m处 昼间连续等效A声级 1次/年 废水 / / / 固废 / / / （1）排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 a、排污口的设置 废气：全厂设置废气排放口2个。 废水：全厂无生产废水排放。 固废：固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌。 b、排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将固体废弃物的种类、数量、处置去向等情况记录于档案。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、焊接工序 | 颗粒物（烟尘） | 集气罩+脉冲滤筒除尘器+15m排气筒（P1）排放 | 达标排放 |
|  | 搅拌上料 | 颗粒物（粉尘） | 集气罩+布袋除尘器+1根15米高排气筒（P2）排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | SS、COD | 全部泼洒地面抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 切割工序 | 边角料 | 收集后，定期外售 | 不外排 |
|  | 焊接工序 | 废焊条 |  |  |
|  | 滤筒式除尘器 | 烟尘灰 | 由带覆膜的塑料袋收集后，定期外售 |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 由带覆膜的塑料袋收集后，回用于生产工序 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 袋装化集中收集，送环卫部门指定地点统一处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为切割机、点焊机、搅拌机、填充机、天车、叉车等，源强为75~85dB（A）。 项目切割机、点焊机、搅拌机均置于封闭的生产车间内，为单层彩钢结构，建设单位拟采取措施为：对设备基础加装减振垫，厂房隔声，厂界外噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求。 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建成后，厂区地面采取适宜的硬化、绿化措施，可有效防止水土流失，故对生态环境影响较小。 |
| 表19 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源 治理设施及措施 治理对象 数量 处理能力 处理效率 验收标准 投资(万元) 废气 切割、焊接工序 集气罩+脉冲滤筒除尘器+15m排气筒（P1）排放 颗粒物（烟尘） 1套 7000m3/h 99% 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准最高允许排放浓度限值120mg/m3要求及表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3要求。 8.0 搅拌上料 集气罩+布袋除尘1根15米排气筒（P2）排放 颗粒物（粉尘） 1套 6000m3/h 99.9% 废水 生活污水 全部泼洒地面抑尘 不外排 / / 噪声 切割机、点焊机、搅拌机、填充机、天车、叉车等设备运行噪声 产噪设备均置于封闭的生产车间内，车间为单层彩钢板结构，设备基础加装减振垫 噪声 / 综合降噪20 dB(A) / 厂界噪声昼间贡献值≤60dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 2.0 固废 切割工序 集中收集，定期外售 边角料 / / / / 妥善处置，不外排 / 焊接工序 废焊条 / / / / 滤筒式除尘器 由带覆膜的塑料袋收集后，定期外售 烟尘灰 / / / / 布袋除尘器 由带覆膜的塑料袋收集后，回用于生产工序 除尘灰 / / / / 职工生活 袋装化，集中收集送环卫部门指定地点，统一处理 生活垃圾 / / / / 防渗 旱厕采用防渗混凝土浇筑，渗透系数≤1×10-7cm/s 0.5 硬化及绿化 厂区地面及道路进行硬化处理，厂区进行合理绿化 0.5 合计 项目环保投资为11万元，占总投资的5.5% 11 |

# 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 大城县建泽保温材料有限公司投资200万元建设大城县建泽保温材料有限公司年产20万平方米钢骨架轻型板项目，主要从事钢骨架轻型板的加工生产。项目占地6667m2，总建筑面积6000m2，主要为车间、库房、办公室及附属设施。购置主要设备20台（套），形成正常年产20万平方米钢骨架轻型板的生产能力。 2、产业政策符合性分析 本项目属于隔热和隔音材料制造项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（发展改革委令2013第21号）中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。项目也不属于《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）禁止和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内。项目已于2018年9月21日在大城县发展改革局备案，备案号为大发改工备字〔2018〕27号。因此，该项目符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 大城县建泽保温材料有限公司年产20万平方米钢骨架轻型板项目位于廊坊市大城县杜权村，厂址中心坐标为东经116°32′32.68″，北纬38°34′16.29″。 项目所在厂区北侧为成祥养殖厂，南侧为乡镇路，西侧为空地，东侧为杨青海纯净水厂。距本项目最近的敏感点为西南侧457m的杜权村。根据大城县国土资源局出具的地类审查报告可知，本项目所占地类为建设用地；根据大城县权村镇村镇规划管理办公室出具的证明可知，本项目符合权村镇村镇规划。 项目厂址周围无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区。因此，项目选址合理。 4、环境质量现状结论 根据河北省环境空气质量自动检测及发布系统大城县监测点发布的空气质量实时监测数据可知，SO2、NO2、CO、PM2.5的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，O3、PM10存在不同程度的超标现象，O3超标原因是由于监测期间光照强烈，空气湿度较低，氮氧化物排放量大，紫外光与氮氧化物发生复杂化学反应，生成O3，造成O3超标。PM10超标原因是由于监测期间空气中扬尘相对较大，风速较低，不利于废气污染物的扩散，造成空气中颗粒物超标。 声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。 5、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 ①切割、焊接工序产生的颗粒物 本项目切割过程采用等离子切割机和锯片切割机，焊接采用点焊机，切割和焊接过程均在生产车间内进行，主要污染物为颗粒物。切割和焊接产生的烟尘经集气罩+脉冲滤筒式除尘器+15m排气筒排放。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准最高允许排放浓度限值120mg/m3，最高允许排放速率3.5k/h（15m排气筒）要求。 未被捕集的烟尘经车间通风换气后无组织排放。采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式SCREEN 3对无组织排放的粉尘进行估算可知，粉尘厂界无组织排放最大落地浓度值为0.000301mg/m3，因此各厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求：1.0mg/m3。 ②搅拌上料产生的颗粒物 项目搅拌时粉状原料水泥投料过程中会产生一定量的粉尘，项目拟在投料口上方设置集气罩，通过管道采用引风机将上述各工序废气引入脉冲布袋除尘器净化处理，净化后的气体从滤袋内部进入除尘器上箱体通过15m高排气筒排放。除尘净化率大于99.9%，经收集治理后废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准最高允许排放浓度限值120mg/m3，最高允许排放速率3.5k/h（15m排气筒）要求。 搅拌上料过程中未被捕集的颗粒物，经车间通风换气后无组织排放。采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式SCREEN 3对无组织排放的颗粒物进行估算可知，颗粒物各厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求：1.0mg/m3。 措施可行。 （2）水环境影响分析结论 项目无生产废水，生活污水主要为盥洗污水，将所有生活污水全部泼洒地面抑尘，不外排。为了防止对地下水造成污染，项目旱厕做防渗处理，不会对地下水水质造成影响。 措施可行。 （3）声环境影响分析结论 生产设备置于封闭车间内，生产车间采用彩钢结构，基础加装减振垫，车间距离衰减，采取以上措施后，项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。因此，本项目噪声对周边噪声环境影响较小。 措施可行。 （4）固体废物环境影响分析结论 切割工序产生的边角料和焊接工序产生废焊条，收集后，定期外售；滤筒式除尘器收集的烟尘灰，由带覆膜的塑料袋收集后，定期外售；布袋除尘器收集的除尘灰主要为水泥，由带覆膜的塑料袋收集后，回用于生产工序；职工生活垃圾袋装化，送环卫部门统一处理。固体废物治理措施可行，不会对周边环境造成不利影响。 6、总量控制结论 本项目不设取暖设施，生产不用水，生活污水排入旱厕，由当地村民定期清掏外运肥田，不涉及SO2、NOx、COD和氨氮的排放，因此COD：0t/a、氨氮：0t/a；SO2：0t/a、NOx：0t/a。项目排放污染物为颗粒物，总量指标为3.24t/a。 工程项目可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策要求、选址合理，采用适用可行的污染防治措施，主要污染物达标排放，只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。 二、建议 为最大限度减轻本项目对周围环境的影响，确保环保设施的稳定运行，本评价提出如下建议： 严格遵守国家和地方环保政策、法律、法规的要求。 加强环境管理，保证污染治理设施正常运行，确保各项污染物稳定达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置及周边关系图 附图3 项目敏感点分布图 附件1 项目立项审批文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

8

10

生产浇筑用水2

新水

10.3

0.042

全部泼洒地面抑尘

0.375

0.3

职工生活用水

焊接烟尘、废焊条、噪声

烟尘、噪声、边角料

噪声

成品

自然风干

浇筑成型

焊接

切割

C型钢

塑料膜

水泥、珍珠岩、废岩棉渣

粉尘、噪声

搅拌

水