建设项目环境影响报告表

项目名称:  年产8000立方米保温管技术改造项目

建设单位(盖章):    廊坊顺天保温建材有限公司

编制日期：2018年11月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产8000立方米保温管技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊顺天保温建材有限公司 |
| 法人代表 | 石化忠 | 联系人 | 石化忠 |
| 通讯地址 | 大城县权村镇石家务村 |
| 联系电话 | 15081661059 | 传 真 | -- | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县权村镇石家务村 |
| 立项审批部门 | 大城县工业和 信息化局 | 批准文号 | 大城工信技改备字 ﹝2018﹞30号 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | 玻璃纤维及制品 制造C3061 |
| 占地面积 （平方米） | 2750 | 绿化面积 （平方米） | - |
| 总投资 （万元） | 520 | 其中环保投资（万元） | 13 | 环保投资占 总投资比例 | 2.5% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | - |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 廊坊顺天保温建材有限公司于2011年5月编制了《廊坊顺天保温建材有限公司加工保温材料制品项目》环境影响登记表（以下称“原有项目”），并于2011年5月19日获得大城县环境保护局的审批意见。为了提高市场竞争力，廊坊顺天保温建材有限公司建设年产8000立方米保温管技术改造项目（下称“本项目”）对原有项目进行技术改造，内容如下：①对现有生产车间进行整改，主要包括地面硬化等；②新建2条生产线；③对现有环保设施进行提升改造。 本项目的建设对周边环境存在一定的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订版）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）中有关规定，需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目类别属于“十九、非金属矿物制品业 53玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品”，应编制环境影响评价报告表。大城县权村前昆保温材料厂委托我单位承担本项目的环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，在现场踏勘、资料收集的基础上编制完成了本报告表，呈报廊坊市环保局大城县分局审查、审批，作为本项目管理提供依据。 二、产业政策及选址分析 1、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）中的限制和淘汰类别，不含该名录限制和淘汰类生产工艺和设备，不属于《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发〔2015〕7号）中限制和淘汰类项目，本项目已在大城县工业和信息化局备案，备案编号大城工信技改备字﹝2018﹞30号。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目位于大城县权村镇石家务村，厂区中心地理位置坐标为北纬38°33'7.77"，东经116°33'35.15"。四至：东侧为公路，隔路为泰达公司，西侧为金瑞艾杰公司，南侧为顺达公司，北侧为金丰公司。企业所占土地性质为工业用地，大城县国土资源局为其出具了土地证（大城集用（2009）第00009号），项目建设符合大城县权村镇规划，权村镇人民政府村镇规划管理办公室为其出具了证明。项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。地理位置见附图1，周围情况见附图2。 三、工程概况 1、原有项目工程概况 （1）项目名称：加工保温材料制品项目 （2）建设单位：廊坊顺天保温建材有限公司 （3）项目投资：总投资100万元，环保投资2万元，约占总投资的2％。 （4）劳动定员与工作制度：原有项目定员6人，年生产时间为200天，实行一班制生产，每班6小时。 （5）产品规模：原有项目年产保温管1000m3。 （6）生产设备：原有项目有1条保温管生产线及辅助设备等。 （7）主要原、辅材料：硅酸铝棉50t/a，玻璃棉100t/a，树脂棉37.5m3/a。 （8）生产工艺流程 硅酸铝棉、玻璃棉、树脂棉保温管生产工艺相同，具体生产工艺如下： 图1 现有项目生产工艺流程图 2、本项目（技改后）工程概况 （1）项目名称：年产8000立方米保温管技术改造项目 （2）建设单位：廊坊顺天保温建材有限公司 （3）项目投资：总投资520万元，环保投资13万元，约占总投资的2.5％。 （4）劳动定员与工作制度：本项目定员6人，年生产时间为280天，实行两班制生产，合计10小时。 （5）产品规模：本项目建成投产后形成年产8000立方米保温管的生产能力。 （6）建设规模：本项目总占地面积为2750m2，总建筑面积2750m2，主要建筑物见表1。 表1 主要建构筑物一览表 序号 建设内容 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 1 生产车间 1000 1000 2 仓库 1750 1750 3 合计 2750 2750 （7）生产设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 主要生产设备一览表 类别 设备名称 数量 单位 1 天然气烘干炉 3 台 2 压管机 3 台 3 管芯 500 个 （8）主要原、辅料 本项目主要原、辅料见表3。 表3 主要原、辅料一览表 序号 名称 消耗量 单位 1 硅酸铝棉 400 t/a 2 玻璃棉 800 t/a 3 树脂棉 300 t/a （9）公用工程及能源消耗量 ①给水：本项目用水由村镇集中供水，生产无用水环节。河北省地方标准《用水定额》（DB13/T 1161.3-2016）第三部分生活用水”中有关单元生活用水指标及用水量见表4。 表4 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量 年用水量 生活用水 30L/人·d，工作时间280天 6人 0.18m3 50.4m3 ②排水：本项目生活污水产生系数按80%计算，污水量为0.144m3/d（40.32m3/a）。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区内泼洒抑尘，不外排。给排水情况详见图1。 ③供电：本项目用电由市政电网供给，年用电量为5万kW·h。 ④供热：本项目烘干炉为天然气炉窑，天然气年用量约为2万m3；办公用房冬季取暖采用燃气壁挂炉，不设锅炉等设施。 ⑤食宿：本项目不设食堂和宿舍。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 廊坊顺天保温建材有限公司于2011年5月编制了《廊坊顺天保温建材有限公司加工保温材料制品项目》环境影响登记表（以下称“原有项目”），并于2011年5月19日获得大城县环境保护局的审批意见。本次技术改造内容如下：①对现有生产车间进行整改，主要包括地面硬化等；②新建2条生产线；③对现有环保设施进行提升改造。在现有厂区内建设本项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1km，南北长43.8km，全县总面积903.7km2，地理坐标在东经116°36′—116°78′，北纬38°47′—38°88′之间。县城东距青县界12.8km，西北距文安县界10km，西南距河间县界24km，西距任丘市界19.7km，东北距静海县界38km。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160km，东北至天津95km，西南至省会石家庄213km。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 2地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5m以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25km的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 3气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9mm，年平均日照时数为2771.8h，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，全年无霜期188d，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 4水文与水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7km。河套面积36.5km2，流域面积890km2，河床宽40至114m，深8m，两侧距163至2450m，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300sm3，蓄水量730万m3，结冻期约70d。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6km。深槽行洪能力600s/m3，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84km，河道底宽15.0至30.0m。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万m3。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3km2。埋深一般为5～10m，含水沙层厚度4～7m，矿化度0.8～1.99g/L。多年平均水位埋深2.0～3.5m，区内单位涌水量为3～12t/h·m。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4km2，地表以下2m和浅层淡水以下40至120m的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0g/L，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280m厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48m，单井出水量为30—40t/h，单位涌水量10—15t/h·m，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0g/L，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0mg/L，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500m，出水量大，每小时在100至120t，深井水位在25m。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 5土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 6生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1社会概况 大城县现辖10个乡镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 2交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。自2008年起，全力打造“五横”“五纵”的大交通路网框架，真正从空间上融入“一小时入京、半小时下卫”的环京津经济圈。 3经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单和保护级别）： 距离项目较近的敏感点为东北侧525m处的东窑头村、西北侧750m处的西窑头村和南侧300m的石家务村。厂址周边无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、集中式水源地等环境敏感点。具体环境保护对象和目标见表6。 表6 具体环境保护对象和目标 环境要素 保护对象 相对厂址方位 距离 保护目标 环境 空气 东窑头村 NE 525m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准 西窑头村 NW 750m 石家务村 S 300m 声环境 厂界外1m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 区域环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/ 1577-2012）中二级标准。标准值见表6。 表6 环境空气质量标准 污染物名称 浓度限值 标准值出处 1小时平均/一次 24小时平均 PM2.5 － 75µg/m3 GB3095-2012二级 PM10 － 150µg/m3 SO2 500µg/m3 150µg/m3 NO2 200µg/m3 80µg/m3 非甲烷总烃 2.0 - DB13/1577-2012二级 2、地下环境质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表7。 表7 地下水质量标准 单位：mg/L，pH除外 序号 因子 标准值 1 pH值 6.5～8.5 2 总硬度 ≤450 3 硝酸盐氮 ≤20 4 硫酸盐 ≤250 5 氨氮 ≤0.5 6 亚硝酸盐氮 ≤1 7 氯化物 ≤250 8 氟化物 ≤1 3、声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类区标准。标准限值见表8。 表8 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 2类 60 50 混合区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 炉窑燃烧天然气废气执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建炉窑（加热炉）颗粒物排放限值及表2中新建炉窑有害污染物排放限值。标准值见表9。 表9 工业窑炉大气污染物排放标准 类别 烟气黑度（林格曼黑度，级） 颗粒物 SO2 NOX 烟气 ＜1 50mg/m3 400mg/m3 400mg/m3 非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准限值要求和表2其他行业企业边界大气污染物浓度限值要求。标准值见表10。 表10 有机废气排放标准 污染物名称 非甲烷总烃 有组织 80mg/m3 无组织 2.0mg/m3 2、噪声污染物排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，标准值见表11。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 区域 2类 60 50 混合区 3、固体废物执行标准 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)“第三节生活垃圾染环境的防治”之规定 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮，SO2、NOX、VOCs。 原有项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a、非甲烷总烃0t/a。本项总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20.109t/a、NOX0.109t/a、非甲烷总烃2.24t/a。技改完成后总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20.109t/a、NOX0.109t/a、非甲烷总烃2.24t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目3条生产线相同，硅酸铝棉、玻璃棉、树脂棉保温管的生产工艺也相同，根据实际生产安排，3条生产线均可进行硅酸铝棉、玻璃棉、树脂棉保温管的生产。 图3 生产工艺流程及排污节点图 生产工艺流程简述： （1）铺棉：人工将原料（硅酸铝棉、玻璃棉、树脂棉）铺在操作台上，此过程会产生废包装材料； （2）卷制：人工将铺好的原料卷到管芯上； （3）压制：将卷好的原料放到压管机上进行压制，此工序产生噪声； （4）烘干定型：将压制好的原料放到天然气烘干炉里进行烘干定型，温度180-200℃，每次加热4-5h，烘干炉每天运行10h。此工序产生有机废气和噪声； （5）成品：烘干定型出炉时人工脱去管芯即为成品保温管，管芯循环使用； 主要污染工序： 一、施工期的主要环境影响因素： 本项目施工期建设内容主要为地面硬化及安装生产设备和环保设备等。 1、大气污染物 施工期对环境空气影响最大的是施工扬尘，在场地清理、建筑材料运输和堆放等过程中都会产生扬尘。 2、水污染物 施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员产生的生活污水，施工废水中的主要污染物为SS；生活污水中主要污染物为COD、氨氮、SS，其浓度偏低。 3、噪声 施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。 4、固体废物 在整个施工期间固体废物主要为建筑垃圾和施工人员少量生活垃圾。 二、运营期的主要环境影响因素： 1、大气污染物 本项目炉窑燃烧天然气产生的废气，主要污染因子为烟尘、SO2、NOX；烘干定型工序有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃。 2、水污染物 本项目无生产废水，生活污水产生量为0.144m3/d（40.32m3/a）。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区内泼洒抑尘，不外排。 3、噪声 本项目噪声源主要为压管机、烘干炉、风机等设备，噪声级在为70-85dB(A)左右。 4、固体废物 本项目固体废物主要为废包装材料和员工日常工作产生的生活垃圾。 运营期排污节点见表12。 表12 主要排污节点一览表 污染物类型 排污节点 污染物 废气 烘干工序 SO2、NOX、颗粒物、非甲烷总烃 废水 生活污水 COD、SS、氨氮 噪声 各生产设备 等效A声级 固废 铺棉工序 废包装材料 职工生活 生活垃圾

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 炉窑燃气 废气 | SO2 | 46.24mg/m3，0.013t/a | 46.24mg/m3，0.013t/a |
|  |  | NOX | 135.27mg/m3，0.037t/a | 135.27mg/m3，0.037t/a |
|  |  | 颗粒物 | 17.61mg/m3，0.005t/a | 17.61mg/m3，0.005t/a |
|  | 炉窑 有机废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 75mg/m3，2.1t/a | 6.79mg/m3，0.19t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.21t/a，0.075kg/h | 0.21t/a，0.075kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD SS 氨氮 | 用于厂区内泼洒抑尘，不外排 |
| 固 体 废 物 | 铺棉工序 | 废包装材料 | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 日常工作 | 生活垃圾 | 0.84t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 压管机、烘干炉、风机运行时产生的噪声 | 等效 A声级 | 70-85dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目不涉及新增占地、大型土建工程、及植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期建设内容主要为地面硬化及安装生产设备和环保设备等。。 1、施工扬尘对大气环境影响分析 施工期所带来的空气环境影响，主要为施工扬尘。施工期扬尘来自以下几个方面： ①土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘。 ②建筑材料（白灰、水泥、砂子砖等）的现场搬运及堆放扬尘。 ③施工垃圾的清理及堆放扬尘。 ④人来车往造成的现场道路扬尘。 施工现场的扬尘大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是复杂较难定量的问题。本评价采用类比法对现有的施工场地扬尘情况进行分析。 北京环科院曾对7个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s结果见表13。 表13 建筑施工工地扬尘污染情况 TSP浓度(μg/m3) 工程名称 工地内 工地上风向 (50m) 工地下风向 50m 100m 150m 侨办工地 759 328 502 367 336 金属材料总公司工地 618 325 472 356 332 广播电视部工地 596 311 434 376 309 劲松小区5#、11#、12#楼工地 5 # 509 303 11 # 538 12#465 314 平均值 316.7 486.5 390 322 根据以上数据可以看出： 建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。 建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为491μg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 为降低扬尘产生量，保护大气环境，施工单位必须采取如下措施防尘： ①施工现场应按照文明施工规定，工地周边须设置防风围挡，将施工场地与周围环境隔开，围档设置高度不低于2.0米，严禁敞开式作业。 ②施工现场应保持一定的湿度，堆放粉状物料的区域必须建立洒水清扫制度，由专人负责洒水和场地的清扫，同时覆以防尘网。 ③在土方开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ④装运建筑原材料的车辆必须采取严密有效的遮盖措施，不得敞开运输。应对施工现场出入口道路进行硬化处理。暂时不开工的空地 100%苫盖，防止扬尘产生。 施工中扬尘的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、施工期噪声对环境的影响分析 施工期对周围环境有噪声影响，工程建成后其影响随即消失。但在施工过程中，需动用车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对其周围居民产生一定的影响。在不考虑其它因素，以上机械在不同距离的噪声值见表14。 表14 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 序号 机械名称 不同距离处的噪声预测值（dB（A）） 施工阶段 10m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 300m 1 挖掘机 75 69 65 63 61 55 49 45 土方 2 推土机 66 60 56 54 52 46 40 36 3 打桩机 80 74 70 68 66 60 54 49 打桩 4 电锯 80 74 70 68 66 60 54 49 结构 在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响情况下，在距施工声源200m处，其最大影响声级可达54dB(A)，在距声源300m处，其最大声级可达49dB(A)。因此，昼间施工时，距声源200m范围内将受到不同程度的影响。夜间施工影响可达300m范围内。本项目应进一步采取措施降低对周边声环境质量的不利影响。 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，使场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，本评价要求建设单位采取以下施工期噪声控制对策和措施： ①建设单位应要求施工单位选用低噪声机械设备，对机械设备进行定期的维修、养护，对人为的施工噪声加强管理，物料装卸时轻拿轻放。 ②合理安排施工时间，午间12:00～14:00，夜间20:00～次日6:00禁止进行噪声污染的施工作业。 ③承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，进出施工场地及途经环境敏感点时要做到减速慢行，严禁鸣笛。 3、施工期废水环境影响分析 施工期废水来源主要为车辆、设备冲洗水及施工人员的生活污水。车辆、设备冲洗水成份相对比较简单，含有少量的SS，设置收集水池收集，经沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水主要为施工人员的洗漱污水，污染物较简单，主要污染物为COD、SS、氨氮。施工人员生活用水量相对较少，每人每天日均生活用水量约20L，生活污水人均排放量10～15L/d，用于厂区泼洒抑尘，不外排。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工中产生的固体废物主要为建筑垃圾，主要包括废建材、废砂石料、工程土、废混凝土、废装修材料等废物，均属于第Ⅰ类一般固体废物，均委托当地环卫部门进行处理。施工人员产生的少量生活垃圾收集到户外塑料垃圾桶后委托交由市政环卫部门每天清运处理。 为了减少施工期固体废物对周围环境质量的影响，建议施工时采取如下措施： ①工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废弃物，避免环境污染。 ②建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业教育。按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾和废装修材料，并不定期检查落实计划情况。 以上分析表明，施工期各项污染源均不会对周围环境产生明显影响，且将随着施工期的结束而消除。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 1.1污染物源强及预测 （1）炉窑燃气废气 本项目烘干炉窑采用天然气为燃料，天然气年用量约2万m3，天然气属清洁能源，污染源强很小。燃烧天然气产生的废气量类比《第一次污染源普查排污系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉，工业废气产排量为136259.17Nm3/万m3天然气，则项目炉窑燃气废气产排量为2.73×105m3/a。依据《环境统计手册》及《环境影响评价指南》中推荐的参数，每立方米天然气燃烧排放的烟尘、SO2、NOX产排污系数见表15。 表15 天然气燃烧产排污系数 项目 SO2 NOX 烟尘 排放系数： kg/1×106Nm3燃料 630 1843.24 240 据此计算，本项目烘干炉窑燃气废气污染物排放量为烟尘0.005t/a、SO2 0.013t/a、NOX0.037t/a，排放浓度为烟尘17.61mg/m3、SO2 46.24mg/m3、NOx135.27mg/m3，排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建炉窑（加热炉）颗粒物排放限值及表2中新建炉窑有害污染物排放限值：颗粒物≤50 mg/m3、SO2≤400 mg/m3、NOX≤400 mg/m3，经1根15m高排气筒排放。 （2）烘干定型工序有机废气 本项目采用的原材料在烘干定型时原材料会释放出少量的有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃。类比同类项目，在烘干定型工序非甲烷总烃产生浓度范围为50～75mg/m3，本项目评价取最大值75mg/m3。本项目在烘干定型的有效时间为2800h，风机总风量为10000m3/h，则非甲烷总烃产生量为2.1t/a。 本项目烘干定型采用天然气炉窑，炉窑内部设有废气排放口，烘干时两侧通道口关闭，热风炉呈封闭结构。在物料进出时两侧通道口打开，为了防止在物料进出时废气溢出影响环境，建设单位在两侧通道上方设置集气罩收集物料进出时逸散的废气，集气罩收集效率不小于90%。本项目采用光氧等离子一体机处理烘干定型工序有机废气，该有机废气治理设备理想状态下有机废气处理效率可达90%以上，本次评价按照处理效率为90%计算，处理后废气中非甲烷总烃排放量为0.19t/a，排放速率为0.068kg/h，排放浓度6.79mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业大气污染物排放限值，烘干定型工序有机废气通过1根15m高排气筒排放。 未被集气罩收集的有机废气经车间通风换气后以无组织形式排放在厂区内，产生量为0.21t/a，产生速率为0.075kg/h。采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式SCREEN 3对无组织排放的非甲烷总烃进行估算可得，无组织排放到厂界的最高浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他行业企业边界大气污染物浓度限值要求。 1.2大气环境防护距离的确定 大气环境防护距离即为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置环境防护距离。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 本评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境 防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合项目平面图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 根据无组织排放源强参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离的计算模式确定本项目的大气环境防护距离，计算结果表明评价区域内无超标点，说明无组织排放的影响范围仅限于厂区之内，不需设置大气环境防护距离。 1.3卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，本项目卫生防护距离的计算采用以下公式计算： QC-------有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm-------标准浓度限值，mg/m3； L ------工业企业所需的卫生防护距离，m； r ------有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D------卫生防护距离计算系数，从GB/T13201-91中查找。 本项目卫生防护距离计算结果见表16。 表16 卫生防护距离参数及结果一览表 污染物 QC (kg/h) Cm (mg/m3) S (m2) 风速 （m/s） A B C D L(m) 非甲烷 总烃 0.075 2.0 1000 3.5 470 0.021 1.85 0.84 2.248 根据卫生防护距离取值规定，本项目卫生防护距离为50m。距离项目较近的敏感点为东北侧525m处的东窑头村、西北侧750m处的西窑头村和南侧300m的石家务村，满足卫生防护距离要求。 综上所述，该项目运营过程中产生的废气采取相应的治理措施后不会对周围环境产生明显影响。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水，生活污水产生量为0.144m3/d（40.32m3/a），污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区内泼洒抑尘，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目地下水为Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价工作。 综上，本项目污水可做到零排放，项目建设不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3、噪声影响分析 本项目噪声主要来源于压管机、烘干、风机运行时产生的噪声，声压级为70-85dB（A）。为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目生产设备在选用噪声较小的新型设备基础上，将设备全部安装在设备间内，并对设备采取基础减振等降噪措施，其中风机安装消音器，尽量降低噪声源强，再经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目营运过程中产生的噪声不会对周围声环境产生较大影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要有一般工业固废和生活垃圾。 （1）一般工业固废 本项目铺棉工序产生的废包装材料约为0.5t/a，统一收集后外售。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，本项目需生产工人数为6人，年工作280天，则产生量为0.84t/a，委托当地环卫部门定期清运处理。 综上，本项目各类固体废物均有可靠的利用或处置途径，不会对环境构成显著影响。 5、污染物总量控制 （1）本项目污染物总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX 、VOCs。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 本项目炉窑天然气用量约2万Nm3/a，燃气废气排放量为2.73×105m3/a，废气污染物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建炉窑有害污染物排放限值：SO2≤400 mg/m3、NOX≤400 mg/m3。非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准要求：非甲烷总烃≤80mg/m3。烘干定型炉风机风量为10000m3/h，有效工作时间为2800h，则废气排放量为2.8×107m3/a。 按照污染物排放标准计算达标排放量结果如下： SO2达标排放量：2.73×105m3/a×400mg/m3×10-9=0.109t/a； NOX达标排放量：2.73×105m3/a×400mg/m3×10-9=0.109t/a。 非甲烷总烃达标排放量：2.8×107m3/a×80mg/m3×10-9=2.24t/a； 本项目不排放废水，因此污染物总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20.109t/a、NOX0.109t/a、非甲烷总烃2.24t/a。 6、竣工环保验收“三同时” 本项目总投资520万元，环保投资13万元，总投资的比例为2.5%。具体情况见下表17。 表17 竣工环保“三同时”验收一览表 类别 防治对象 防治设施 投资 （万元） 验收指标 验收标准 废气 烘干固型 废气 集气罩+光氧等离子一体机+15米排气筒 10 烟尘≤50mg/m3 SO2≤400mg/m3 NOX≤400mg/m3 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑（干燥炉、窑）颗粒物排放限值及表2中有害污染物排放限值 非甲烷总烃有组织≤80mg/m3；无组织≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业大气污染物标准限值和表2其他行业企业边界大气污染物浓度限值要求 废水 生活污水 厂区内泼洒抑尘 -- 不外排 -- 噪声 生产设备 运行 选用低噪音设备、基础减振、厂房隔声等措施 2 2类： 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固废 废包装材料 统一收集后外售 1 固废收集及储存设施完备处置完善 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 生活垃圾 委托当地环卫部门清运处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)“第三节生活垃圾染环境的防治”之规定 总计 -- -- 13 -- --

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 拟采取的防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干固型 炉窑废气 | SO2 NOX 颗粒物 | 集气罩+ 光氧等离子光氧一体机+15米排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD SS 氨氮 | 厂区内泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 铺棉工序 | 废包装材料 | 统一收集后外售 | 固废收集及储存设施完备，处置合理，不产生二次污染 |
|  | 日常工作 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门及时清运处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要主要来源于压管机、烘干炉、风机运行时产生的噪声，噪声级在为70-85dB(A)左右。为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目生产设备在选用噪声较小的新型设备基础上，将设备全部安装在设备间内，并对设备采取基础减振等降噪措施，其中风机安装消音器，尽量降低噪声源强，再经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目营运过程中产生的噪声不会对周围声环境产生较大影响。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目不涉及新增占地、大型土建工程、及植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目建设情况 （1）基本情况 项目名称：年产8000立方米保温管技术改造项目； 建设单位：廊坊顺天保温建材有限公司； 建设地点：大城县权村镇石家务村； 建设性质：技改； 建设规模：本项目总占地面积为2750m2，总建筑面积2750m2。 工程投资和环保投资：总投资520万元，环保投资13万元，约占总投资的2.5％。 职工人数和工作制度：本项目定员6人，年生产时间为280天，实行两班制生产，合计10小时。 （2）产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）中的限制和淘汰类别，不含该名录限制和淘汰类生产工艺和设备，不属于《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发〔2015〕7号）中限制和淘汰类项目，本项目已在大城县工业和信息化局备案，备案编号大城工信技改备字﹝2018﹞30号。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策要求。 （3）选址合理性分析 本项目位于大城县权村镇石家务村，厂区中心地理位置坐标为北纬38°33'7.77"，东经116°33'35.15"。四至：东侧为公路，隔路为泰达公司，西侧为金瑞艾杰公司，南侧为顺达公司，北侧为金丰公司。企业所占土地性质为工业用地，大城县国土资源局为其出具了土地证（大城集用（2009）第00009号），项目建设符合大城县权村镇规划，权村镇人民政府村镇规划管理办公室为其出具了证明。项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。地理位置见附图1，周围情况见附图2。 2、运营期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目炉窑采用天然气为燃料，天然气属清洁能源，污染源强很小。天然气燃烧后废气主要污染物颗粒物、SO2、NOX排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建炉窑（加热炉）颗粒物排放限值及表2中新建炉窑有害污染物排放限值：颗粒物≤50 mg/m3、SO2≤400 mg/m3、NOX≤400 mg/m3，炉窑燃气废气通过15m排气筒排放。 本项目采用的原材料在烘干定型时原材料会释放出少量的有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃。本项目采用集气罩+光氧等离子一体机处理烘干定型工序有机废气。治理后废气中非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业大气污染物排放限值，烘干定型工序有机废气通过15m高排气筒排放。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水，生活污水产生量为0.144m3/d（40.32m3/a），污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区内泼洒抑尘，不外排。项目建设不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 （3）噪声影响分析 本项目噪声主要来源于压管机、烘干炉、风机运行时产生的噪声，声压级为70-85dB（A）。为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目生产设备在选用噪声较小的新型设备基础上，将设备全部安装在设备间内，并对设备采取基础减振等降噪措施，其中风机安装消音器，尽量降低噪声源强，再经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目营运过程中产生的噪声不会对周围声环境产生较大影响。 （4）固体废物影响分析 本项目铺棉工序产生的废包装材料约为0.5t/a，统一收集后外售；生活垃圾产生量为0.84t/a，委托当地环卫部门定期清运处理。 综上，本项目各类固体废物均有可靠的利用或处置途径，不会对环境构成显著影响。 4、总量控制 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划，“十三五”期间国家对COD、氨氮、SO2、NOX及非甲烷总烃实行排放总量控制计划管理。 根据河北省环保厅的相关要求，废水及废气污染物总量控制指标按污染物排放标准值进行核算，最终结果作为本项目污染物总量控制目标值。根据计算，项目污染物总量控制指标为： COD 0t/a；氨氮 0t/a；SO2 0.109t/a；NOX 0.109t/a；非甲烷总烃2.24t/a。 5、结论 综上所述，评价认为本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理；废气、噪声都能做到稳定达标排放，废水零排放，固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合要求，能够满足目前生产环保要求，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益；从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议 1、建设单位应严格按照设计的工艺方案组织生产，不得随意改变生产工艺技术路线。如有改动，应提前向环保有关部门提出书面申请，根据环保部门要求，办理相关事宜。 2、要加强车间机械设备的检查、维护和保养。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，应使用减振机座，降低噪声。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目卫生防护距离包络线图 附件1 营业执照 附件2 备案信息 附件3 地类审查报告 附件4 规划证明 附件5 委托书 附件6 环评审批基础信息表 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.036m3/d

0.144m3/d

厂区内泼洒抑尘，不外排

生活用水

0.18m3/d

村庄自来水

图2    项目给排水平衡图

N、G

N

S

烘干定型

图例：G废气 N噪声 S固废