# 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：             电器设备生产项目

建设单位（盖章）：        中开电气有限公司

编制日期：2018年12月

中华人民共和国生态环保部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 电器设备生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中开电气有限公司 |
| 法人代表 | 吴琼 | 联系人 | 袁文涛 |
| 通讯地址 | 河北省廊坊市大城县现代制造业工业园区内 |
| 联系电话 | 13691482555 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县现代制造业工业园区内 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字【2018】33号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 配电开关控制设备制造 C3823 |
| 占地面积（平方米） | 29766.93 | 绿地面积（平方米） |  |
| 总投资（万元） | 20110 | 其中环保投资 （万元） | 300 | 环保投资占总投资比例 | 1.49% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2019年5月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 中开电气有限公司是一家高压开关柜、配电箱柜、10KV箱变生产和销售的企业，投产后可形成年产2400台高压开关柜、1750台配电箱柜、150台10KV箱变的生产能力。中开电气有限公司于大城县现代制造业工业园区投资20110万元建设电器设备生产项目，（下称“本项目”）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订版）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）中有关规定，需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目属于第二十七条“电气机械和器材制造业”中第78项“电气机械及器材制造”，应编制环境影响报告表。中开电气有限公司委托我单位承担本项目的环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，在现场踏勘、测量和资料收集的基础上编制完成了本报告表，呈报廊坊市环保局大城县分局审查、审批，以期为本项目管理提供依据。 2、产业政策及选址分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本及2013修改本）中限制类及淘汰类项目，属于允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015）》中新建和扩建项目。项目已经在大城县发展改革局备案，备案文号：大发改工备字【2018】33号。因此，本项目建设符合国家产业政策。 本项目选址位于大城县现代制造业工业园区内，厂址中心地理坐标为东经116°38'06.93"，北纬38°47'45.68"。本项目东侧为空地，南侧为空地，西侧为空地，北侧为乡村道路。项目周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。根据建设单位提供的土地证明等相关文件（见附件），项目占用土地类型为工业用地，符合大城县土地利用及总体规划。地理位置见附图1，厂区平面布置图见附图2。 3、建设规模及内容 本项目总占地面积29766.93m2，建筑面积为34900m2。主要建构筑物见表1。 表1 主要建筑物一览表 序号 建筑物名称 结构形式 占地面积㎡ 建筑面积㎡ 1 1#生产车间 1层，钢架结构 6760 6760 2 2#生产车间 1层，钢架结构 6760 6760 3 1#综合楼 5层，砖混结构 1450 7250 4 2#综合楼 2层，砖混结构 550 1300 4 1#检验车间 5层，砖混结构 1280 6400 5 2#检验车间 5层，砖混结构 1280 6400 6 门卫 1层，砖混结构 30 30 7 空地 / 11656.93 / 8 合计 29766.93 34900 4、生产规模及产品方案 本项目产品为高压开关柜、配电箱柜、10KV箱变，生产规模为年产2400台高压开关柜、1750台配电箱柜、150台10KV箱变。 5、生产设备 本项目生产所用设备详见表2 表2 生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 1 全电伺服数控冲床 M2048TS 3台 2 液压闸式剪板机 QC11Y6*3200 2台 3 液压板料折弯机 WC67Y-100T/3200 2台 4 平板设备 2台 5 电焊机 VRTP400/315 12台 6 指针万用表 MF47F 5台 7 耐压测试仪 CC2672B 3台 8 绝缘电阻表 ZC25B-3 4台 9 接地电阻测试仪 CC2520 4台 10 手动电动工具 50台 11 叉车 3台 12 工程车 3台 13 运输车辆 4台 14 涂装流水线 2条 15 喷淋设备 2套 16 君禾大旋风自动粉房 M60 6套 17 循环水池 1个 18 压滤机 1套 6、主要原辅材料用量 本项目主要原材料、辅助材料及其用量，详见表3。 表3 原辅材料消耗量估算表 高压开关柜 序号 原辅料名称 年消耗量（个） 1 真空断路器 2400 2 综合保护器 2400 3 高压电流互感器 4800 4 电压互感器 4800 5 转换开关 4800 6 开关柜智能操作装置 2400 7 双色指示灯 4800 8 电流表 7200 9 旋钮 4800 10 高压熔断器 7200 11 避雷器 7200 12 小母线 2400 13 二次 2400 14 柜型 2400 15 铜排 2400 16 铜排 2400 配电箱柜 1 微型断路器 8750 2 小型断路器 1750 3 小型漏电断路器 1750 4 箱体 1750 5 辅料 1750 箱变 1 覆铝锌板外壳 150 2 高压柜一组 600 3 低压柜一组 750 4 变压器 150 公用原辅材料 1 粉末涂料 40吨 2 钢板 800吨 3 脱脂剂 6吨 4 破乳剂 0.2吨 ①粉末涂料理化性质：使用粉末涂料为环氧-聚酯类，主要成分为环氧树脂30%，聚酯树脂30％，钛白粉（TiO2）20％，BaSO420％，色料及其他助剂9％。 ②脱脂剂：弱酸性脱脂剂，主要由无机酸、氧化剂、金属离子及表面活性剂等成分组成，并且具有除油，除锈二合一，效果好，能快速有效的乳化各种油脂，并能除去工件上的锈蚀及氧化皮。 ③破乳剂是一种能破坏乳状液的表面活性剂。破乳剂主要通过部分取代稳定膜的作用使乳状液破坏。 7、厂区平面布置 本项目具体布置方案如下：生产车间在东南及西南两侧，办公楼在东北侧，北侧为出入口，紧邻乡村公路，方便人流及物流进出厂区。平面布置情况见附图2。 8、公用工程及能源消耗量 （1）给、排水 本项目用水由园区供给2.7m3/d，项目用水单元主要为生产用水0.3m3/d和员工生活用水1.05m3/d。 本项目喷淋塔用水循环使用，定期补充蒸发损耗0.3m3/d，不外排。员工办公生活废水，排入化粪池。经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及县城污水处理厂进水水质要求，用罐车运往县城污水处理厂，待园区大城县新区污水处理厂运行后，再排往园区污水处理厂。用水和排水情况见表4。项目给排水情况详见图2。 表4 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量 年用水量 喷淋塔补充水 300天/年 / 0.3m3 90 员工生活用水 30L/人·d，300天/年 35人 1.05m3 315 合计 / 1.35m3 405 （3）供电 本项目供电由当地电网接入，项目年用电量约为70万kW·h，厂区电力供电为三相四线制380/220V，厂房内配有动力配电箱及照明箱。 （4）取暖、生产用热 本项目天然气量为1.8万Nm3/a，由供气管网供应。 （5）食宿 本项目厂内不设职工食堂、宿舍，员工来源于当地村庄，食宿自行解决。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二、工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、摩托车配件、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的摩托车配件专业市场，以澳力发、万利发食品为代表的大城食品享誉京津，雄居北方市场。 2017年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2017年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 三、交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四、文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医的需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017年大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2.地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3.声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于大城县现代制造业工业园区内。周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表6。 表6 环境保护敏感目标及保护内容 环境要素 环境保护 目标 方位 距离 保护 对象 保护内容 大气环境质量 祖寺村 西南侧 2000m 居民 大气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 地下水环境质量 地下水 四周 厂址1km 范围 地下水环境质量 地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。标准值见表7。 表7 环境空气质量标准 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 SO2 60 150 500 μg/m3 NOX 40 80 200 PM10 70 150 一 PM2.5 35 75 一 非甲烷总烃 2.0 mg 2、地下环境质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表8。 表8 地下水质量标准单位：mg/L，pH除外 序号 因子 标准值 1 pH值 6.5～8.5 2 总硬度 ≤450 3 硝酸盐氮 ≤20 4 硫酸盐 ≤250 5 氨氮 ≤0.5 6 亚硝酸盐氮 ≤1 7 氯化物 ≤250 8 氟化物 ≤1 3、声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。标准值见表9。 表9 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 3类 65 55 工业区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 生产工序非甲烷总烃废气排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准要求。无组织排放非甲烷总烃企业边界浓度限值执行表2中其他企业标准要求。当非甲烷总烃去除效率达不到要求时，需执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。具体标准值见表10。 表10 有机废气排放标准 行业 污染物 名称 排放浓度 最低去除效率 表2无组织排放监控浓度限值 表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 表面涂装业 非甲烷总烃 60mg/m3 70% 2.0mg/m3 4.0mg/m3 喷涂工序颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准浓度限值。 表11 大气污染物综合排放标准 污染物名称 标准级别 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 排气筒 限值 颗粒物 新污染源二级 120mg/m3 15m 3.5kg/h 固化炉燃气废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑（热处理炉）颗粒物排放限值及表2中有害污染物排放限值。标准值见表12。 表12 工业炉窑大气污染物排放标准 类别 烟气黑度（林格曼黑度，级） 颗粒物 SO2 NOX 烟气 ＜1 50mg/m3 400mg/m3 400mg/m3 2、噪声排放标准 施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表13；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，见表14。 表13 建筑施工场界环境噪声排放限值 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 施工 阶段 噪声限值dB(A) 昼间 夜间 70 55 表14 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 3类 65 55 工业区 3、固体废物 固体废弃物：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18596-2001）及2013年修改单中相关规定，生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015年修订)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 4、水污染物排放标准 本项目运营期无生产废水外排，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，近期达到大城县城镇污水处理厂进水水质要求，远期达到大城县新区污水处理厂进水水质要求。具体限值见表15。 表15 本项目污水排放标准一览表 污染物 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 GB8978-1996表4三级要求 500 300 400 -- 100 大城县城建污水处理厂进水水质 370 190 190 40 -- 大城县新区污水处理厂进水水质 450 250 250 41 -- 本项目外排废水执行标准 370 190 190 40 -- |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 本项目以总量控制污染物达标排放量作为总量控制指标为：COD0.093t/a、氨氮0.010t/a；SO20.098t/a、NOX0.098t/a、VOCs 1.44t/a。 |

# 建设项目工程分析

项目工艺流程及排污节点： 本项目生产工艺流程及排污节点示意见图3。 工艺流程简述： （1）购买优质板材，经过入库质检后进入加工生产。 （2）剪裁：将板材按照规定的尺寸剪裁成不同规格的板块。 （3）折弯：将不同规格的板材块的边进行折弯处理，便于两块不同的板材用于组合。 （4）焊接：用二保氧弧焊将板块拼接成型。 （5）表面处理：将柜体的表面不平毛刺进行打磨、喷淋及除油除锈处理，达到高压静电喷塑要求。 （6）静电喷塑：利用静电发生器使塑料粉末带电，吸附在铁板经过高温烘烤，使粉末融化，固化在金属或其他物件表面。 （7）组装：根据不同尺寸，不同的板块组装箱柜。 （8）电气组装：柜体完成后，进行一次元器件的安装。一次元器件安装完毕后，进行二次接线安装。 （9）成品检验：将组装的成品进行绝缘、耐压及功能测试，测试达到国标的产品才能成为成品。 （10）入库：完成检验的成品置放到成品库里。 主要污染物产生工序： 一、施工期的主要环境影响因素： 本次施工内容主要包括生产车间等。 1、废水 施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员产生的生活污水，施工废水中的主要污染物为SS；生活污水中主要污染物为COD和SS，其浓度偏低。 2、废气 施工期对环境空气影响最大的是施工扬尘，在场地清理、混凝土搅拌、建筑材料运输和堆放等过程中都会产生扬尘。其中道路扬尘和细粒材料的露天堆放造成的扬尘是施工扬尘的主要组成部分。 3、噪声 施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。 4、固体废物 在整个施工期间固体废物主要为建筑垃圾，包括余角料的钢筋、废弃包装物、碎石等废物，此外还包括施工人员少量生活垃圾。 二、运营期的主要环境影响因素： 1、大气污染源 本项目在粉末喷涂工序和焊接工序会产生的粉尘，主要污染物为颗粒物；固化炉燃烧天然气产生的燃气废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX；固化过程中会产生少量有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。 2、水污染源 喷淋塔补充水循环使用，定期补充蒸发损耗0.3m3/d，不外排。厂区内不设食宿，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，约为0.84m3/d。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏做农肥。 3、噪声 本项目噪声源为冲床、剪板机、折弯机、电焊机及风机等设备运行时产生的噪声，源强约为75-85dB（A）。 4、固体废物 本项目生产固废主要来自于生产工序产生的边角料，集中收集后外售处理。喷涂工序收集粉尘，收集后返回生产工序。焊接工序收集烟尘，收集后交由环卫部门清运处理。包装工序产生的废包装袋，收集后外售处理。处理清洗废水产生的浮油和絮凝沉淀污泥、脱脂剂使用产生的废桶收集后交由有资质单位处理。生活垃圾经收集后交当地环卫部门进行处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 固化工序 | 烟尘 SO2 NOX | 21.4mg/m3，0.023t/a 46.5mg/m3，0.050t/a 137.6mg/m3，0.148t/a | 21.4mg/m3，0.023t/a 46.5mg/m3，0.050t/a 137.6mg/m3，0.148t/a |
|  | 粉末喷涂 | 粉尘 | 500mg/m3，12t/a | 5mg/m3，0.12t/a |
|  | 固化工序 | 有组织排放 非甲烷总烃 | 15.83mg/m3，0.38t/a | 4.75mg/m3，0.114t/a |
|  |  | 无组织排放 非甲烷总烃 | 0.02t/a | ＜2.0mg/m3，0.02t/a |
|  | 焊接工序颗粒物 | 有组织颗粒物 | 7.91mg/m3，19kg/a | 0.79mg/m3，1.9kg/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | <1.0mg/m3，1.0kg/a | <1.0mg/m3，1.0kg/a |
| 水 污 染 物 | 办公生活废水252m3/a | COD | 300 mg/L，0.174 t/a | 260 mg/L，0.150 t/a |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L，0.114 t/a | 140 mg/L，0.081 t/a |
|  |  | SS | 200 mg/L，0.114 t/a | 120 mg/L，0.069 t/a |
|  |  | 氨氮 | 25 mg/L，0.015t/a | 25 mg/L，0.015 t/a |
|  |  | 动植物油 | 50 mg/L，0.030 t/a | 30 mg/L，0.018 t/a |
|  | 生产用水 | / | / | 污水处理设施处理后 回用，不外排 |
| 固体 废物 | 喷涂工序收集粉尘 | 粉尘 | 11.88t/a | 0t/a |
|  | 焊接工序收集烟尘 | 烟尘 | 0.936t/a | 0t/a |
|  | 生产工序 | 边角料 | 10t/a | 0t/a |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 0.2t/a | 0t/a |
|  | 废水处理 | 浮油、絮凝沉淀污泥 | 1t/a | 0t/a |
|  | 脱脂剂使用 | 废桶 | 0.36t/a | 0t/a |
|  | 日常办公 | 生活垃圾 | 5.25t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 粉冲床、剪板机、折弯机、电焊机及风机等设备运行时产生的噪声 | 等效 A声级 | 75-85dB(A) | 厂界噪声： 昼间≤60dB(A) 夜间不生产 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目为已建成项目，无施工期，不涉及新增占地、植被破坏等其他生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工扬尘对大气环境影响分析 施工期所带来的空气环境影响，主要为施工扬尘。施工期扬尘来自以下几个方面： ①土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘。 ②建筑材料（白灰、水泥、砂子砖等）的现场搬运及堆放扬尘。 ③施工垃圾的清理及堆放扬尘。 ④人来车往造成的现场道路扬尘。 施工现场的扬尘大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是复杂较难定量的问题。本评价采用类比法对现有的施工场地扬尘情况进行分析。 北京环科院曾对7个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s结果见表16。 表16 建筑施工工地扬尘污染情况 TSP浓度(μg/m3) 工程名称 工地内 工地上风向 (50m) 工地下风向 50m 100m 150m 侨办工地 759 328 502 367 336 金属材料总公司工地 618 325 472 356 332 广播电视部工地 596 311 434 376 309 劲松小区5#、11#、12#楼工地 5 # 509 303 11 # 538 12#465 314 平均值 316.7 486.5 390 322 根据以上数据可以看出： 建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。 建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为491μg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 为降低扬尘产生量，保护大气环境，施工单位必须采取如下措施防尘： ①施工现场应按照文明施工规定，工地周边须设置防风围挡，将施工场地与周围环境隔开，围档设置高度不低于2.0米，严禁敞开式作业。 ②施工现场应保持一定的湿度，堆放粉状物料的区域必须建立洒水清扫制度，由专人负责洒水和场地的清扫，同时覆以防尘网。 ③在土方开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ④装运建筑原材料的车辆必须采取严密有效的遮盖措施，不得敞开运输。应对施工现场出入口道路进行硬化处理。暂时不开工的空地 100%苫盖，防止扬尘产生。 施工中扬尘的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、施工期噪声对环境的影响分析 施工期对周围环境有噪声影响，工程建成后其影响随即消失。但在施工过程中，需动用车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对其周围居民产生一定的影响。在不考虑其它因素，以上机械在不同距离的噪声值见表17。 表17 距声源不同距离处的噪声值 dB(A) 序号 机械名称 不同距离处的噪声预测值（dB（A）） 施工阶段 10m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 300m 1 挖掘机 75 69 65 63 61 55 49 45 土方 2 推土机 66 60 56 54 52 46 40 36 3 打桩机 80 74 70 68 66 60 54 49 打桩 4 电锯 80 74 70 68 66 60 54 49 结构 在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响情况下，在距施工声源200m处，其最大影响声级可达54dB(A)，在距声源300m处，其最大声级可达49dB(A)。因此，昼间施工时，距声源200m范围内将受到不同程度的影响。夜间施工影响可达300m范围内。本项目应进一步采取措施降低对周边声环境质量的不利影响。 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，使场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，本评价要求建设单位采取以下施工期噪声控制对策和措施： ①建设单位应要求施工单位选用低噪声机械设备，对机械设备进行定期的维修、养护，对人为的施工噪声加强管理，物料装卸时轻拿轻放。 ②合理安排施工时间，午间12:00～14:00，夜间20:00～次日6:00禁止进行噪声污染的施工作业。 ③承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，进出施工场地及途经环境敏感点时要做到减速慢行，严禁鸣笛。 3、施工期废水环境影响分析 施工期废水来源主要为车辆、设备冲洗水及施工人员的生活污水。车辆、设备冲洗水成份相对比较简单，含有少量的SS，设置收集水池收集，经沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水主要为施工人员的洗漱污水，污染物较简单，主要污染物为COD、SS、氨氮。施工人员生活用水量相对较少，每人每天日均生活用水量约20L，生活污水人均排放量10～15L/d，排入防渗旱厕，定期清掏。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工中产生的固体废物主要为建筑垃圾，主要包括废建材、废砂石料、工程土、废混凝土、废装修材料等废物，均属于第Ⅰ类一般固体废物，均委托当地环卫部门进行处理。施工人员产生的少量生活垃圾收集到户外塑料垃圾桶后委托交由市政环卫部门每天清运处理。 为了减少施工期固体废物对周围环境质量的影响，建议施工时采取如下措施： ①工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废弃物，避免环境污染。 ②建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业教育。按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾和废装修材料，并不定期检查落实计划情况。 以上分析表明，施工期各项污染源均不会对周围环境产生明显影响，且将随着施工期的结束而消除。

运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）固化炉燃气废气 本项目设有2台固化炉，固化炉均采用天然气为燃料，预计天然气年用量约为1.8万m3，天然气属清洁能源废气污染源强很小。固化炉每天运行时间8小时，年运行300天。根据《环境统计手册》及《环境影响评价指南》中相关资料介绍，每燃烧1.0×104m3，天然气污染物排放量为烟尘2.4kg、SO26.3kg、NOx18.7kg。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》2010年修订，下册中“燃气工业锅炉”中数据，每燃烧1×104m3，产生工业废气量136259.17m3。据此计算，本项目燃气废气年排放量为2.453×105m3；污染物总排放量为烟尘0.0043t/a，SO2 0.0113t/a，NOx 0.0337t/a；排放浓度为烟尘17.5mg/m3，SO2 46.1mg/m3，NOx137.4mg/m3。废气通过1根据15m排气筒（P1）排放，污染物排放浓度满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1（金属压延锻造加热炉）中新建窑炉颗粒物排放限值及表2中有害污染物排放限值。 （2）粉末喷涂粉尘 本项目新建喷粉固化生产线2条，粉末涂料用量为40t/a，粉末涂料从喷枪喷出后，大约70%附着在工件表面，少量沉降于喷粉室地面和附着在室壁上，不超过30%的粉末漂浮在空气中，按照30%计算，粉尘产生量12t/a，2条生产线采用1套滤芯除尘器+布袋除尘器进行除尘净化。 本项目将喷粉位包围起来形成喷粉室，仅留工件出入通道，喷粉室内设有吸尘口。除尘设备运行时喷粉室可形成微负压，因此可认为粉尘全部收集。每年工作时间300天，每天工作时间8h，引风机风量10000m3/h，则粉尘产生浓度为500mg/m3，产生速率为5kg/h。滤芯除尘器和布袋除尘器是一种高效的除尘器，除尘效率能够达到99%以上，按照99%计算，处理后粉尘排放量为0.12t/a，排放浓度5mg/m3，排放速率为0.05kg/h。排放浓度和排放效率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，经15m高排气筒（P2）达标排放。 （3）固化有机废气 本项目产品表面粉末涂料需要高温固化，固化过程中粉末涂料因高温中会产生少量的有机废气（非甲烷总烃）挥发。通过类比同类粉末喷涂项目环评报告，固化过程中非甲烷总烃的产生量约为原料使用量的1%，则非甲烷总烃产生量为0.4t/a，采用两套 “水气分离器+光氧催化+低温等离子有机废气治理设备”进行处理。 固化炉为封闭结构仅留工件出入通道，废气收集气效率按95%计，收集的非甲烷总烃量为0.38t/a，工作时间为每天8小时，年工作300天，风机总风量为10000m3/h，则非甲烷总烃产生浓度为15.83mg/m3。采用两套 “水气分离器+光氧催化+低温等离子有机废气治理设备”理想状态下有机废气处理效率可达90%以上，本次评价按照正常工作状态下有机废气处理效率为70%计，非甲烷总烃排放量为0.114t/a，排放浓度4.75mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业大气污染物排放限值，废气通过一根15m高排气筒（P3）排放。如果非甲烷总烃效率低于要求最低去除效率70%时，生产车间或生产设备无组织排放监控点任何1小时大气污染物平均浓度应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3标准要求：≤4.0mg/m3。 未被集气罩收集的非甲烷总烃量为0.02t/a，排放速率为0.0083kg/h，以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放非甲烷总烃的稀释扩散厂界排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值：≤2.0mg/m3。 （4）焊接工序颗粒物 本项目焊接时会产生烟尘，采用1套粉尘收集治理设施（集气罩+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒），具体为在产尘点上方安装集气罩（收集效率按95%计）收集产生的粉尘，管送至经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放（因金属粉尘粒径较小，除尘效率按照90%计）。 廊坊旺硕机械设备有限公司年产45吨轴辊、50台机械设备项目焊接颗粒物与本项目采用相同的粉尘收集治理措施，类比该项目竣工验收监测报告，焊接产生的颗粒物排气筒排放浓度为6.2-7.8mg/m3，本次评价按最大值7.8mg/m3计。本项目切割焊接工序工作时间为8h/d，引风机风量为5000m3/h。粉尘产排情况如下表18。 表18 切割焊接粉尘产排情况 工作 时间 h/a 风量 (m3/h) 浓度（mg/m3） 速率(kg/h) 粉尘量t/a 除尘 效率 粉尘产生量 收集 粉尘量 有组织粉 尘排放量 无组织粉 尘排放量 产生 排放 产生 排放 2400 5000 78 7.8 0.39 0.039 0.985 0.936 0.094 0.049 90% 由上表可知，本项目焊接工序产生的颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求，通过15m高排气筒（P4）排放。 未被收集的粉尘量为0.049t/a，通过车间通风换气排出车间外，厂界预测浓度小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值。 （5）卫生防护距离计算 本评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式： 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取，具体数值取自GB/T13201—91中表5。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），根据工程分析获取。 卫生防护距离计算参数及计算结果见下表。 表19 卫生防护距离计算参数及计算结果 位置 污染物 Cm mg/m3 源强特征 年平均风速 m/s 计算系数 卫生防护 距离（m） QC （kg/h） S (m2) A B C D 厂区 非甲烷总烃 2.0 0.0083 6760 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.037 颗粒物 0.45 0.02 6760 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.622 本项目废气污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为0.622m、0.037m，应设置100m卫生防护距离。因此，本项目卫生防护距离确定为100m，项目卫生防护距离内没有居民区、学校、医院等环境敏感目标。项目距离最近的居民点为西南侧2000m的祖寺村，评价要求政府部门在项目100m范围内，不得规划居民区、学校、医院等环境敏感目标。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 2、水环境影响分析 本项目定员35人，用水量按30L/人•d，年工作日300天，产污系数按0.8计，则职工盥洗废水产生量为0.84m3/d（252m3/a）。办公生活污水排入化粪池。经化粪池处理后，近期达到大城县城建污水处理厂进水水质标准，由罐车拉运。远期达到大城县新区污水处理厂进水水质标准后，经园区污水管网，最终进入大城新区污水处理厂。 生活污水进入化粪池，速度减慢，在一个标准化粪池中，污水停留时间为12－24h，比重大的悬浮物下沉到池底。被抑留的悬浮固体受厌氧菌的分解作用，产生气体上浮，将分解后的疏松物质牵引到液面，形成一层浮渣皮。浮渣中的气体逸散后，悬浮固体再次下沉成为污泥。如此反复分解、消化、浮渣和污泥逐渐液化，最终，容积只有原悬浮固体的1%，该项目生活污水经化粪池处理后，预测出水水质见表20。 表20 生活污水处理后出水水质预测单位 单位：mg/L 污染物 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 进水 300 200 200 25 50 出水 260 140 120 25 30 处理效率 13% 30% 40% 0 40% GB8978-1996表4三级 500 300 400 — 100 大城县城建污水处理厂进水水质 370 190 190 40 — 大城县新区污水处理厂进水水质指标 450 250 250 41 — 项目污水经化粪池处理后，污染物排放浓度COD为260 mg/L、BOD5为140 mg/L、SS 120 mg/L、氨氮为25mg/L，动植物油为30mg/L，满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4中三级排放标准及污水处理厂进水水质要求，近期由罐车拉运至大城县城建污水处理厂处理。远期经园区污水管网，最终进入大城新区污水处理厂。 本项目铝型材清洗在清洗槽中进行，铝型材清洗产生的废矿物油会上浮在清洗槽上部。清洗槽上部含油水需要定期清理，产生清洗废水。项目碱液吸收会产生的少量废水。本项目废水产生量约为2m3/d，采用破乳-隔油-絮凝沉淀-气浮-多介质过滤的工艺处理清洗废水及碱液吸收废水，污水处理工艺流程见图5。 污水处理工艺流程叙述： 本项目清洗废水污染物主要为pH、SS、石油类，污染物产生浓度为pH为4~6，石油类20mg/L，SS50mg/L。碱液吸收废水污染物主要为pH，污染物产生浓度为pH为10~11。废水首先进入调节池调节水量并调节pH值，然后加入破乳剂加速油水分离，静置分层后人工瓢去上部浮油后送入混凝池中加入絮凝剂。废水中的金属离子在与碱反应形成氢氧化物后，又在絮凝剂的作用下，形成较大颗粒矾花，在重力作用下快速沉降。混凝池上半部清液排入气浮池，采用加压的方法将空气溶解于水，微小气泡粘附于悬浮物上，使其整体比重小于水而上浮于水面，通过多介质过滤实现固液分离，过滤后的净水污染物浓度降为石油类1.0mg/L、SS5.0mg/L，可回用于铝型材清洗工序，不外排。过滤器反洗水返回调节池。絮凝沉淀物通过自然沥水、压滤机固液分离产生固废污泥。浮油和污泥均是危废，由专桶收集后交资质单位处理。 项目废水不会对周围水环境造成不利影响。 3、噪声影响分析 本项目噪声源为冲床、剪板机、折弯机、电焊机及风机等设备运行时产生的噪声，源强约为75-85dB（A）。主要噪声设备及采取的降噪措施见表21。 表21 主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备 台数 噪声级 （单机） 安装位置/降噪措施 原声级 降噪后 1 冲床 3 80 55 室内/减振、隔声 2 剪板机 2 85 60 室内/减振、隔声 3 折弯机 2 80 55 室内/减振、隔声 4 电焊机 12 85 60 室内/减振、隔声 5 喷涂生产线 2 85 60 室内/减振、隔声 6 喷粉房 2 75 50 室内/减振、隔声 9 风机 4 85 60 室内/减振、隔声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本项目噪声源对各预测点的影响预测结果见表22。 表22 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源 预测点位 距离厂界 贡献值 标准值 备注 73.4 东厂界 20.0 47.4 昼间：65 夜间不生产 南厂界 30.0 34.4 西厂界 20.0 47.4 北厂界 100.0 33.4 由上表看出，在落实评价提出的采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在33.4～47.4dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 综上，本项目的噪声治理措施可行，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目的固体废物包括一般工业固废和生活垃圾。 （1）生产固废 本项目生产固废主要来自于生产工序产生的边角料年产生量为10t/a，集中收集后外售处理。喷涂工序除尘器收集粉尘产生量为11.88t/a，收集后返回生产工序。焊接工序收集的粉尘产生量为0.936t/a，收集后交由环卫部门清运处理。包装工序产生的废包装袋年产生量为0.2t/a，收集后外售处理。脱脂剂废桶产生量约为0.36t/a，定期由生产厂商回收重新使用。本项目生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，员工35人，垃圾产生量为5.25t/a，委托当地环卫部门定期清运填埋。 本项目处理清洗废水会产生固体废物浮油和絮凝沉淀污泥，絮凝沉淀污泥中含有废矿物油。根据《国家危险废物名录（2008年）》中相关规定，浮油和絮凝沉淀污泥属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物类。类比大城县同类型企业，浮油和絮凝沉淀污泥产生量约为1t/a。危险固废不能随意堆存和排放，企业应在厂内建设危险固废贮存场所，并设立红色警示标志，场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，贮存场所应防渗、防淋、防起尘，委托具有相应处理能力的有危险废物经营许可证的单位进行清运、安全处置，危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行。 本项目厂房内单独设置危废暂存区，地面按要求采取防渗处理，渗透系数小于10-10cm/s，并设置围堰。项目产生的危废采用塑料桶装，加盖密封后存放在危废暂存间，由专人负责管理，委托具有危险废物处理资质的单位定期清运、处置。 本项目固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合“无害化、减量化、资源化”的原则，在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，能够实现固体废物零排，不会对环境造成二次污染。 5、总量控制 （1）本项目污染物总量控制指标 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 本项目年用天然气量约为1.8万m3。每燃烧1万Nm3的天然气，工业废气量排污系数136259.17m3/万m3天然气，则烟气产生量为2.45×105m3/a。废气重点污染物均执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中有害污染物排放限值：SO2400mg/m3，NOX400mg/m3。有机废气非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值：非甲烷总烃60mg/m3，风机风量为10000m3/h，工作时间为2400h，则废气排放量为2.4×107m3/a。 按照废气污染物排放标准计算达标排放总量如下： SO2达标排放量：2.45×105m3/a×400mg/m3 =0.098t/a； NOX达标排放量：2.45×105m3/a×400mg/m3=0.098t/a。 VOCs达标排放量: 2.4×107m3/a×60mg/m3=1.44t/a。 本项目生活污水年排放量252m3/a，废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足大城县城建环保污水处理厂进水水质要求及大城新区污水处理厂进水水质要求，近期通过污水清运车清运至大城县城建环保污水处理厂深度处理，待大城新区污水处理厂投入运行后通过园区污水管网，排入大城新区污水处理厂深度处理。按照污染物排放标准计算污染物达标排放量结果如下： COD达标排放量计算：252m3/a×370mg/L× 10-6=0.093t/a； 氨氮达标排放量计算：252m3/a×40mg/L×10-6 =0.010t/a。 综上，本项目以总量控制污染物达标排放量作为总量控制指标为：COD0.093t/a、氨氮0.010t/a；SO20.098t/a、NOX 0.098t/a、VOCs 1.44t/a。 6、环保投资及“三同时”验收一览表 本项目总投资20110万元，其中环保投资估算约为300万元，占工程总投资的1.49%。具体投资情况及环保竣工“三同时”验收见表23。 表23 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 防治设施 投资 （万元） 验收指标 验收标准 废气 固化炉加热燃气废气 清洁能源天然气 +8m排气筒P1 200 颗粒物≤50mg/m3 SO2≤400mg/m3 NOX≤400mg/m3 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1（热处理炉）中炉窑颗粒物排放限值及表2中有害污染物排放限值 粉末喷涂 粉尘 滤芯除尘器+布袋除尘器+15m排气筒P2 排气筒排放浓度≤120mg/m3， 排放速率≤3.5kg/h 厂界排放浓度 ≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织排放限值 固化工序有机废气 2套水气分离器+光氧催化+低温等离子有机废气治理设备+1根15m排气筒P3 排气筒排放浓度 ≤60mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装行业大气污染物排放限值 厂界排放浓度 ≤2.0mg/m3，生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值≤4.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它业企业边界大气污染物浓度限值，去除效率≥70%；当非甲烷总烃去除效率达不到要求时，需执行表3标准 焊接工序烟尘 布袋除尘器+15m排气筒P4 排气筒排放浓度≤120mg/m3， 排放速率≤3.5kg/h 厂界排放浓度 ≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织排放限值 废水 生活污水 化粪池 80 CODcr≤370mg/L BOD5≤190mg/L 氨氮≤40mg/L SS≤190mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，近期满足大城县城建环保污水处理厂进水水质要求，远期满足大城新区污水处理厂进水水质要求 清洗废水 自建废水处理设施（破乳-隔油-絮凝沉淀-气浮-多介质过滤工艺），回用 污水零排放 不外排 碱液吸收 废水 噪声 各类生产设备及风机等 合理布局、基础减振、建筑物隔声 5 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 固废 边角料 收集后外售处理 15 固废收集及 储存设施完备 处置完善 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求。 喷涂除尘器收集粉尘 收集后重新使用 焊接除尘器收集粉尘 收集后交由环卫部门处理 废包装材料 收集后外售 浮油和絮凝沉淀污泥 委托具有危险废物处理资质的单位定期清运、处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定和要求 废脱脂剂桶 生产厂家定期回收重新 使用 生活垃圾 统一收集并交当地环卫部门处理 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修定)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 合计 300

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 固化炉加热 燃气废气 | 烟尘、SO2 NOX | 清洁能源天然气+15 m排气筒 | 达标排放 |
|  | 粉末喷涂 粉尘 | 粉尘 | 滤芯除尘器+布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 固化工序 有机废气 | 非甲烷总烃 | 光氧催化+低温等离子+15m排气筒 |  |
|  | 焊接工序烟尘 | 烟尘 | 布袋除尘器+15m排气筒 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮等 | 隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网 | 达标排放 |
|  | 清洗废水 | pH、SS 石油类 | 自建废水处理设施（破乳-隔油-絮凝沉淀-气浮-多介质过滤工艺），回用 | 不外排 |
|  | 碱液吸收废水 | pH |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 边角料 | 收集后外售处理 | 固废收集及储存设施完备、处置完善，不造成二次污染 |
|  | 喷涂工序除尘器 | 颗粒物 | 返回生产工序 |  |
|  | 焊接工序除尘器 | 颗粒物 | 收集后交由环卫部门清运处理 |  |
|  | 生产工序 | 废包装材料 | 收集后集中外售，综合利用 |  |
|  | 清洗废水处理 | 浮油和絮凝沉淀污泥 | 委托具有危险废物处理资质的单位定期清运、处置 |  |
|  | 脱脂剂使用 | 废桶 | 生产厂家定期回收重新使用 |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运填埋 |  |
| 噪 声 | 冲床、剪板机、折弯机、电焊机及风机等设备运行时产生的噪声 | 噪声 | 合理布局、基础减振、建筑物隔声 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，项目建成绿化以利于节水的乔灌木为主，覆盖厂区内除建筑物和道路外的裸露空地，将会更加美化厂区环境景观。本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 结论与建议

一、结论： （一）项目建设情况 项目名称：电器设备生产项目 建设单位：中开电气有限公司 建设规模：本项目占地面积29766.93m2，建筑面积34900m2。 工程投资和环保投资：本项目总投资20110万元，其中环保投资估算约为300万元，占工程总投资的1.49%。 职工人数和工作制度：本项目员工人数为35人。每天1班，8小时工作制，年工作日为300天。 （二）环境现状和区域主要环境问题 （1）环境现状： 根据2017年7月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017年大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 子牙河水环境质量选取廊坊市环保局公布的廊坊市地面水水质监测报告中相关内容。子牙河小合闸断面水质属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 （三）环境影响分析结论 （1）废气 本项目固化工序产生的非甲烷总烃采用集气罩收集后经水气分离装置+光氧催化+低温等离子有机废气治理设备进行治理。废气经治理后，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装行业大气污染物排放限值，通过15m高排气筒（P3）排放。通过加强车间通风换气，促进无组织排放非甲烷总烃的稀释扩散，厂界非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他业企业边界大气污染物浓度限值：≤2.0mg/m3。 本项目喷涂材料为粉末涂料，粉末喷涂是在喷粉室内进行的，粉末涂料从喷枪喷出后，大约70%附着在工件表面，少量沉降于喷粉室底面和附着在室壁上，不超过30%的粉末漂浮在空气中。本项目将喷粉位包围起来形成喷粉室，仅留两侧工件出入通道，喷粉室内设有吸尘口，收集粉尘采用滤芯除尘器+布袋除尘器除尘净化。处理后粉尘排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，经15m高排气筒（P2）达标排放。未收集的粉尘以无组织形式排出厂外，厂界排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控点浓度限值：≤1.0mg/m3。 本项目共设置2座固化炉用于固化工序，采用天然气为能源，天然气属清洁能源废气污染源强很小。本项目燃气废气污染物烟尘、SO2、NOX排放浓度均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1（热处理炉）中炉窑颗粒物排放限值及表2中有害污染物排放限值：颗粒物≤50mg/m3、SO2≤400mg/m3、NOX≤400mg/m3，燃气废气通过1根15m高排气筒（P1）排放。 本项目焊接工序产生的颗粒物采用集气罩收集后经布袋除尘器处理。废气经治理后，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。未被收集的粉尘，通过车间通风换气排出车间外，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 （2）废水： 清洗产生的废水及碱液吸收产生的废水采用隔油及絮凝沉淀的工艺处理后回用，不外排。本项目定员35人，用水量按40L/人•d，年工作日300天，产污系数按0.8计，则职工盥洗废水产生量为0.84m3/d（252m3/a）。办公生活污水排入化粪池。经化粪池处理后，近期达到大城县城建污水处理厂进水水质标准，由罐车拉运。远期达到大城县新区污水处理厂进水水质标准后，经园区污水管网，最终进入大城新区污水处理厂。 综上，本项目污水治理措施是可行的，项目建设不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 （3）噪声 在采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目噪声对厂界的噪声预测值在33.4～47.4dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类。 综上，本项目噪声治理措施可行，项目建设不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 （4）固体废物 本项目生产固废主要来自于生产工序产生的边角料，集中收集后外售处理。喷涂工序除尘器收集粉尘，收集后返回生产工序。焊接工序收集的粉尘，收集后交由环卫部门清运处理。包装工序产生的废包装袋，收集后外售处理。处理清洗废水会产生固体废物浮油和絮凝沉淀污泥分类采用塑料桶装，加盖密封后存放在危废暂存间，由专人负责管理，委托具有危险废物处理资质的单位定期清运、处置。脱脂剂使用后产生的废桶，定期由生产厂商回收重新使用。本项目生活垃圾，经收集后交当地环卫部门进行处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 本项目以总量控制污染物达标排放量作为总量控制指标为：COD0.093t/a、氨氮0.010t/a；SO20.098t/a、NOX0.098t/a、VOCs 1.44t/a。 （五）项目可行性结论 综上所述，评价认为该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议: 1、项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有市级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备，为污染物的达标排放和正常运行提供技术保障。 2、建设单位要加强企业管理，尤其对废气环保设备定期进行维护管理，保证设备的正常运转。 3、为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 4、建设单位应加强场区内绿化、硬化、吸尘降噪，改善厂区及周围生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

自备水井

0.21m3/d

用罐车运往县城污水处理厂，待园区大城县新区污水处理厂运行后，再排往园区污水处理厂

0.84m3/d

1.05m3/d

日常办公用水

0.3m3/d

喷淋塔用水

1.0m3/d

图2    项目用水平衡示意图

G1、N4

N3

N2、S2

N1、S1

焊接

折弯成型

裁板

钣金加工

钢板

电器组装

钣金组装

固化

静电喷涂

表面处理

N6、G2

N7、G3

N5、S3

成品

检验

图例： N噪声 S固废  G 废气

图3   生产工艺流程及排污节点示意图

破乳剂

调节池

PH调节

破乳

絮凝、沉淀

气浮装置

二级过滤器

中间水池

净水箱

污泥池

加碱调节

絮凝加药

一级过滤器

图5   废水处理工艺流程示意图