建设项目环境影响报告表

项目名称:年产500吨抄取法无石棉纤维垫片材料项目

建设单位(盖章):    大城县飞亚密封材料有限公司

编制单位：衡水江成环保科技开发有限公司

编制日期：2018年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500吨抄取法无石棉纤维垫片材料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县飞亚密封材料有限公司 |
| 法人代表 | 齐全旺 | 联系人 | 齐全旺 |
| 通讯地址 | 大城县大尚屯镇北青洲村北 |
| 联系电话 | 13730375558 | 传真 | —— | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县大尚屯镇北青洲村北 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别及代码 | 密封用填料及类似品制造C2646 |
| 占地面积 (平方米) | 2699.95 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) | 5 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 大城县飞亚密封材料有限公司位于大城县大尚屯镇北青洲村北，2005年9月，大城县飞亚密封材料有限公司报批新建密封材料项目环境影响登记表，2005年9月15日，取得大城县环境保护局审批意见；2007年9月18日，取得大城县环境保护局验收意见。该项目属于批建不符项目。大城县飞亚密封材料有限公司已取得河北省排放污染物许可证（见附件），证书编号：PWX-131025-1186-16，许可内容：废水COD：0t/a，氨氮：0t/a；废气SO2：0t/a，NOx：0t/a。现企业为满足生产需求，增加部分生产设备，大城县飞亚密封材料有限公司在大城县大尚屯镇北青洲村北建设年产500吨抄取法无石棉纤维垫片材料项目。企业已按照相关规定缴纳罚款。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）和《建设项目环境影响评价分类管类名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号，2018年4月28日起实施）的有关规定，本项目应编制环境影响报告表，受大城县飞亚密封材料有限公司的委托（委托书见附件），衡水江成环保科技开发有限公司承担了“年产500吨抄取法无石棉纤维垫片材料项目”的环境影响评价工作，在现场调查、资料收集以及咨询专家的基础上，按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批并作为环境管理的依据。 二、原有工程项目概况 1. 项目名称：新建防火材料项目。 2. 建设单位：大城县飞亚密封材料有限公司。 3. 建设内容：原有工程总占地面积为4669平方米，建设内容包括生产车间、库房、办公室等。 4. 生产规模：原有工程年产抄取板（非石棉）120吨。 5. 生产天数和职工人数：原有工程设置劳动定员18人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 6. 主要原辅材料及能源消耗 原有工程主要原材料为木浆、纸浆等。 表1 原有工程主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 木浆 t/a 20 外购 2 丁氰乳胶 t/a 22 外购 3 纸浆 t/a 50 外购 7. 主要设备 原有工程主要生产设备见表2。 表2 原有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量(台套) 1 抄取机 —— 1 2 轧光机 —— 1 3 切纸机 —— 1 8. 生产工艺 原有工程工艺流程及排污节点见下图。 图1 原有项目生产工艺流程及排污节点图 9. 环保设施 原有工程环保设施见表3。 表3 原有工程环保措施一览表 项目 污染类别 污染工序 污染物 环保措施 环保 措施 废水 生活污水 COD、氨氮 用于泼洒地面抑尘，不外排 抄取工序 生产废水 收集到循环水池，循环使用 固废 办公生活 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 剪裁工序 废边角料 回用于生产 噪声 生产车间设备 噪声 厂房密闭、基础减振 10. 原有项目公用工程 （1）给排水：项目用水由北青洲村供水管网供给，能够满足本项目用水需求。本项目生产用水主要是作为抄取工序循环水，循环使用，不外排；项目不设食堂，生活用水主要是员工办公生活盥洗用水，项目产生的废水全部为生活污水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）供电：原有工程年耗电量2万kW·h，引自厂区附近变电站，可满足项目用电需求。 （3）供暖：冬季取暖采用空调。 三、改扩建后项目概况 1、项目基本概况 项目名称：年产500吨抄取法无石棉纤维垫片材料项目。 建设单位：大城县飞亚密封材料有限公司。 建设地点：大城县大尚屯镇北青洲村北。 项目投资：项目总投资100万元，其中环保投资5万元，占总投资的5%。 产品及规模：全厂年产500吨抄取法无石棉纤维垫片材料。 2、地理位置及占地 大城县飞亚密封材料有限公司位于大城县大尚屯镇北青洲村北，厂区中心地理坐标：东经116°30′43.23″，北纬38°39′29.23″，项目东侧为空地，南侧为空地，西侧为村路，北侧为大北公路，离项目最近的环境敏感点为车间南侧约65m处的西青洲村，地理位置见附图1。项目占地2699.95m2，土地证明详见附件。 3、建设内容 项目总占地面积2699.95平方米，总建筑面积1800平方米，建设内容包括生产车间、库房、办公室及其他附属用房等，主要建筑物及项目组成见表4。 表4 建设规模及内容一览表 项目类别 建设内容 主体工程 1#生产车间 一层，主要进行投料辗轧、混料搅拌、抄取成型、轧光、切裁等工序 2#生产车间 一层，主要进行混料搅拌工序 辅助工程 库房 一层，主要用于原辅材料及成品的存储 办公室 一层，主要用于日常办公 公用工程 供电 本项目厂区电源引自厂区附近变电站，年用电量为2万kWh 供暖 本项目生产不用热；冬季采用空调取暖 给水 本项目供水由北青洲村供水管网供给 排水 本项目生产用水循环使用，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排 环保工程 废气 投料碾轧粉尘：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒 废水 本项目生产用水循环使用，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排 噪声 厂房隔声、基础减振、距离衰减 固废 废边角料收集后回用于生产工序； 员工生活垃圾由环卫部门统一处理 4、主要设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 备注 1 抄取机 —— 2 套 1台利旧，1台新增 2 轧光机 —— 1 台 利旧 3 切纸机 —— 1 台 利旧 4 裁板机 —— 1 台 新增 5 辗轧机 —— 1 台 新增 5、产品方案 改扩建后，全厂年产500吨抄取法无石棉纤维垫片材料。 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表6。 表6 本项目主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 复合矿物纤维 t/a 450 外购 2 木质纤维 t/a 20 外购 3 阳离子淀粉 t/a 22 外购 4 炭黑 t/a 8 外购 7、劳动定员及工作制度 改扩建后，项目劳动定员为18人。 工作制度：年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 8、公用工程 （1）给水：项目用水由北青洲村供水管网供给，能够满足本项目用水需求。 ①生产用水：本项目生产用水主要为混料搅拌用水，脱水后生产水排入循环沉淀池，收集沉淀后作为拌料水循环使用，不外排，总用水量为2.1m3/d，其中新鲜水用量为0.1m3/d，循环水用量为2.0m3/d。 ②生活用水：项目不设食堂，生活用水主要是员工办公生活盥洗用水，本项目劳动定员18人；根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T 1161-2016）中第三部分生活用水，每人每天用水量40L，则办公生活盥洗用水0.72m3/d，即216m3/a。 合计新鲜水用量为0.82m3/d，即246m3/a。 （2）排水：本项目生产废水主要为脱水产生的废水，排入循环沉淀池，收集沉淀后作为拌料水循环使用，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量为0.576m3/d，172.8m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 本项目水平衡表见表7，水平衡图见图2。 表7 本项目水平衡表 单位：m3/d 序号 名称 总用水量 新鲜用水量 重复用水量 蒸发、损耗量 产生量 1 员工生活用水 0.72 0.72 0 0.144 0.576 2 混料搅拌用水 2.1 0.1 2.0 0.1 0 合计 2.82 0.82 2.0 0.244 0.576 （3）供电：本项目年耗电量4万kWh，引自厂区附近变电站，可满足项目用电需求。 （4）供暖：本项目冬季取暖采用空调供暖。 四、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年5月21日取得大城县发展改革局关于本项目情况的说明。因此，项目符合国家产业政策。 五、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县大尚屯镇北青洲村北，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的地类审查报告（编号：2018985）可知：项目用地为建设用地；同时，大城县大尚屯镇规划管理办公室出具证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及环境问题 2005年9月，大城县飞亚密封材料有限公司报批新建密封材料项目环境影响登记表，2005年9月15日，取得大城县环境保护局审批意见；2007年9月18日，取得大城县环境保护局验收意见。该项目属于批建不符项目。 原有工程对环境的污染主要是废水、噪声、固废。废水为生活污水；噪声主要来源于生产设备运行噪声；项目固体废物主要为废边角料和生活垃圾。根据原环评及验收意见总结原有项目污染物排放情况： （1）废水 项目生产用水主要是作为抄取工序循环水，循环使用，不外排；产生的废水全部为生活污水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）废气 项目无废气产生。 （3）噪声 项目噪声源主要为抄取机等设备运行噪声，采取合理布局、选用低噪声设备、产噪设备置于室内、基础减振等措施减少噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类（东、西、南侧）和4类（北侧）标准要求。 （4）固体废弃物， 生产过程产生的废边角料收集后回用于生产工序；职工生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。 根据原有工程环评文件及排污许可证（PWX-131025-1186-16），原有工程污染物排放总量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 原有工程存在问题及整改措施 存在问题：项目生产过程会产生少量粉尘，无组织排放，不符合现行的环保管理要求。 整改措施：为减少粉尘的产生及排放，项目对生产工序产生的粉尘新增1套布袋除尘器，粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒外排。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地理位置 大城县地处河北省东中部，位于廊坊市最南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北，东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与大城县相接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里。全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距大城县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。 大城县飞亚密封材料有限公司位于大城县大尚屯镇北青洲村北，厂区中心地理坐标：东经116°30′43.23″，北纬38°39′29.23″，项目东侧为空地，南侧为空地，西侧为村路，北侧为大北公路，企业周围无重要环境敏感保护目标，选址合理。 2、地形、地貌 大城县地处洪水冲击平原，地形平坦，地貌为平地加有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度3.6~10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1-10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属大城洼东南边沿。等高线以南，大部分地域在5m以上。 建设项目所在区域位于大城区域内，地势平坦。 3、气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，多年平均降水量597.9毫米，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2,历年平均风速1.91m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，年无霜期188天，年主导风向SSW，冬季盛行N风，夏季盛行SSW风。 4、水文地质 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，超深淡水区。 5、地表水 大城县境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河，主要干渠含任河大排渠和阜草干渠。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 1、社会概况 大城县现辖10个镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 2、交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。自2008年起，全力打造“五横”“五纵”的大交通路网框架，真正从空间上融入“一小时入京、半小时下卫”的环京津经济圈。 3、经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类（东、西、南侧）和4a类（北侧）标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 评价区域内没有重点保护单位和珍稀动植物资源，根据工程性质及周边环境特征，确定项目主要保护级别及其保护目标见下表。 表8 主要环境保护级别及保护目标 类别 保护对象 与厂区相对方位 距离（m） 功能 保护级别及要求 环境 空气 西青洲村 南侧 65 村庄 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 北青洲村 南侧 480 村庄 小青洲村 东南侧 360 村庄 东青洲村 东南侧 850 村庄 南青洲村 东南侧 800 村庄 声环境 厂区周边200米内 村庄 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类（东、西、南侧）和4a类（北侧）标准 地下水 环境 项目所在区域 饮用水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气中PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类（东、西、南侧）和4a类（北侧）标准。 3、区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 表9 环境质量标准 类别 项目 标准值 单位 标准来源 大 气 环 境 PM10 24小时平均 150 μg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 小时平均 — NO2 24小时平均 80 小时平均 200 SO2 24小时平均 150 小时平均 500 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 地 表 水 pH 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 化学需氧量(COD) 40 mg/L 五日生化需氧量(BOD5) 10 氨氮(NH3-N) 2.0 声 环 境 厂界东、西、南侧 昼间≤60 夜间≤50 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准 厂界北侧 昼间≤70 夜间≤55 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值标准。 表10 大气污染物综合排放标准 名称 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120 15m 3.5 1.0 2、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类（东、西、南侧）和4类（北侧）标准，标准限值见表11。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 方位 类别 昼间 夜间 厂界东、西、南侧 2类 60 50 厂界北侧 4类 70 55 3、固废排放标准 本项目产生的固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单规定；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。 |
| 总量排放指标 | 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为4项：SO2、NOx和COD、氨氮。 （1）原有工程总量控制指标 根据原有工程环评，原有工程污染物批复总量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 （2）改扩建工程总量控制指标 项目运营期产生废水均不外排，因此项目运营期间废水污染物排放总量为COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 本项目运营期间，生产过程不使用锅炉等供热设施，项目无SO2及NOx等大气污染物排放，因此可确定本项目大气污染物排放总量情况为：SO2：0t/a、NOx：0t/a。 综上所述，根据项目污染物排放标准，建议该项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 （3）全厂总量控制指标 全厂总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 （4）“三本帐”计算 本项目属于改扩建项目，改扩建前后总量控制指标“三本帐”见表12。 表12 改扩建前后总量控制指标“三本帐”一览表 单位：t/a 内容 类别 废水 废气 COD 氨氮 SO2 NOx 原有工程 0 0 0 0 改扩建工程 0 0 0 0 增减量 0 0 0 0 全厂 0 0 0 0 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图3 生产工艺流程及排污节点图图 工艺流程简述： 外购复合矿物纤维、炭黑，进行辗轧，辗轧过程加水成糊状，之后与木质纤维、阳离子淀粉等按比例进行搅拌，混匀后，送入抄取机，抄取成型后进行晾晒，根据产品要求对部分产品进行轧光。根据产品规格要求进行切裁，裁切完成包装入库。

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目利用原有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 二、营运期主要污染工序 废气： 本项目营运期产生的废气主要为投料辗轧工序产生的粉尘。 废水： 本项目生产废水主要为脱水产生的废水，排入循环沉淀池，收集沉淀后作为拌料水循环使用，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量为0.576m3/d，172.8m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 噪声： 本项目噪声源主要为各种设备运转时产生的设备机械噪声，噪声源强75-80dB（A）。 固废： 本项目营运期产生的固废主要为职工生活垃圾、废边角料。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 (单位) | 处理后排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料辗轧工序 | 粉尘 | 38.17mg/m3，0.458t/a | 3.44mg/m3，0.041t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 少量 | 0 t/a |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 生产用水 | —— | 排入循环沉淀池，收集沉淀后作为拌料水循环使用，不外排 | 不外排 |
| 固体废物 | 切裁工序 | 废边角料 | 1.0t/a | 0 t/a |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 2.7t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于生产设备运行时噪声。噪声源强介于75～80dB(A)之间。噪声治理通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，厂房隔声等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类（东、西、南侧）和4类（北侧）标准要求。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

环境影响分析

一、施工期影响分析 本项目利用原有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。

二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目营运期产生的废气主要为辗轧工序产生的粉尘。 （1）粉尘 粉状原料投料辗轧工序会产生少量粉尘。类比其他同类企业，投料辗轧工序产生的粉尘产生量按照原料使用量的0.1%计算，粉状物料年使用总量458t/a，则投料辗轧粉尘产生量约为0.458t/a，产生速率为0.19kg/h，产生浓度为38.17mg/m3。 本项目在辗轧机上方设置集气罩，粉尘经1套布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放。 布袋除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 根据企业提供资料，集气罩收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为90%，引风机风量为5000m3/h。根据建设单位提供的资料，年工作时间2400h。经处理后，粉尘排放量为0.041t/a，排放速率为0.017kg/h，排放浓度为3.44mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它二级排放标准(排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3)。 未被收集的粉尘于厂区无组织排放，排放量为0.046t/a，排放速率为0.019kg/h，产生量较小，经估算模式预测，厂界最大落地浓度0.01028mg/m3（80m），最大占标率为1.14%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值标准。 （2）防护距离 ①大气环境防护距离的确定 采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式，对本项目无组织排放的污染源进行大气环境防护距离的确定。大气环境防护距离的确定原则是：首先无组织源源强需满足厂界达标的要求，若出现预测结果在厂界处超标，需削减排放源强，然后以削减后的源强进行大气环境防护距离计算。 改扩建项目无组织排放所需大气环境防护距离的计算参数见表13。 表13 大气环境防护距离计算结果 车间 污染因子 面积 高度 排放速率 kg/h 评价标准 mg/m3 计算结果 生产车间 颗粒物 450m2 8m 0.019 0.9 无超标点 由表13中可知，项目无组织排放的粉尘在厂界处未出现超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 本项目通过采取合理的生产工艺流程，控制生产设施的密闭程度，最大限度减少无组织排放。为保证大气环境质量达标和减少项目对周边人群的影响，本项目设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表15。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数及计算结果见表14。 表14 卫生防护距离计算结果一览表 位置 面源 项目 标准限mg/m3 面源特征 年平均风速m/s 计算系数 卫生防护计算距离（m） 卫生防护距离（m） 源强 kg/h 排放源面积(m2) A B C D 车间 颗粒物 0.9 0.019 450m2 1.91 400 0.01 1.85 0.78 1.554 50 根据表14计算结果，生产车间颗粒物计算的卫生防护距离为50m；按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“7.5部分”的规定，最终确定本项目卫生防护距离为生产车间周围50m，距离项目最近敏感点为车间南侧65m处的西青洲村，防护距离范围内无需特殊保护的环境敏感点，距离满足卫生防护距离要求。本项目建成后，防护距离范围内内禁止新建居民住宅、学校、医院等敏感建筑，规划部门也不应再将其规划为居住、文教等用地。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目生产废水主要为脱水产生的废水，排入循环沉淀池，收集沉淀后作为拌料水循环使用，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量为0.576m3/d，172.8m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。因此，本项目不会对周围水环境产生影响。 防渗旱厕采用混凝土硬化10-15cm，内壁采用防腐材料涂覆，渗透系数均≤10-7cm/s。本项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 3、噪声影响分析 本项目主要噪声源是抄取机、轧光机、辗轧机等设备噪声。类比同类企业噪声源强，见表15。 表15 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备台数 单个噪声源强dB 分布位置 噪声防治措施 1 抄取机 2 75 生产车间 采用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 2 轧光机 1 80 3 切纸机 1 80 4 裁板机 1 80 5 辗轧机 1 80 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表16。 表16 厂界噪声预测结果 预测点位 与厂界距离(m) 贡献值dB(A) 执行标准dB(A) 厂北界 3 48.6 4类：昼间65，夜间55 厂南界 10 40.5 2类：昼间60，夜间50 厂东界 5 48.6 厂西界 3 48.6 由表16看出，本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，厂房隔声等措施降噪，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在40.5～48.6dB(A)之间，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类（东、西、南侧）和4类（北侧）标准要求。距离项目最近敏感点为车间南侧65m处的西青洲村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4、固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固废主要为职工生活垃圾、废边角料。 职工生活垃圾按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员18人，年工作时间为300d，则生活垃圾年产生量为2.7t/a。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 切裁工序产生的废边角料为1.0t/a，回用于生产工序，不外排。 本项目固废产生及处置情况见表17。 表17 项目固废产生及排放情况一览表 类别 污染物 产生量 处理措施 一般固废 切裁工序 废边角料 1.0t/a 回用于生产工序，不外排 生活垃圾 办公生活 生活垃圾 2.7t/a 由环卫部门统一处理 5、污染物排放总量控制 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为4项：SO2、NOx和COD、氨氮。 改扩建工程总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 6. 总量控制“三本帐”计算 原有工程总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 改扩建工程总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 全厂总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 本项目属于改扩建项目，改扩建前后总量控制指标“三本帐”见表18。 表18 改扩建前后总量控制指标“三本帐”一览表 单位：t/a 内容 类别 废水 废气 COD 氨氮 SO2 NOx 原有工程 0 0 0 0 改扩建工程 0 0 0 0 增减量 0 0 0 0 全厂 0 0 0 0 通过表18可知，现有工程污染物产生量较少，且可做到达标排放，改扩建工程污染物产生量较少，且通过采取有效治理措施，可做到达标排放，不会因项目建设造成新的环境污染问题。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料碾轧工序 | 粉尘 | 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 | 不外排 |
|  | 生产用水 | —— | 排入循环沉淀池，收集沉淀后作为拌料水循环使用，不外排 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 切裁工序 | 废边角料 | 回用于生产工序，不外排 | 不外排 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 合理化处置 |
| 噪 声 | 主要噪声源源强在75-80dB(A)之间。机械设备均置于封闭的生产车间内，底部采取减振措施，经过距离衰减等。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类（东、西、南侧）和4类（北侧）标准要求 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |
| 附：“三同时”验收一览表 本项目建设总投资100万元，其中环保投资为5万元，环保投资占工程总投资的比例为5%。 本项目运营期环境保护“三同时”验收内容见表19。 表19 “三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收指标 投资 （万元） 验收标准 废气 投料辗轧工序粉尘 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒 有组织颗粒物≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 无组织排放浓度限值≤1.0 mg/m3 2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 废水 生活污水 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 不外排 1 不外排 生产用水 排入循环沉淀池，收集沉淀后作为拌料水循环使用，不外排 不外排 不外排 固废 废边角料 回用于生产工序，不外排 固废收集及储存设施完备、处置完善 1 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定 生活垃圾 由环卫部门统一处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治规定 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2类： 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 4类： 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类（东、西、南侧）和4类（北侧）标准 合计 5 |

结论及建议

一、结论 项目概况 （1）项目名称：年产500吨抄取法无石棉纤维垫片材料项目。 （2）建设单位：大城县飞亚密封材料有限公司。 （3）建设地点：大城县大尚屯镇北青洲村北，厂区中心地理坐标：东经116°30′43.23″，北纬38°39′29.23″，项目东侧为空地，南侧为空地，西侧为村路，北侧为大北公路，离项目最近的环境敏感点为车间南侧约65m处的西青洲村。 （4）项目投资：项目总投资100万元，其中环保投资5万元，占总投资的5%。 （5）产品及规模：改扩建后，年产500吨抄取法无石棉纤维垫片材料。 （6）占地面积：2699.95平方米。 （7）劳动定员及工作制度：改扩建后，项目劳动定员为18人；年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 2、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年5月21日取得大城县发展改革局关于本项目情况的说明。因此，项目符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县大尚屯镇北青洲村北，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的地类审查报告（编号：2018985）可知：项目用地为建设用地；同时，大城县大尚屯镇规划管理办公室出具证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 4、主要环境影响结论 施工期环境影响分析结论： 本项目利用原有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 营运期环境影响分析结论： （1）环境空气影响分析 本项目营运期产生的废气主要为辗轧工序产生的粉尘。本项目在辗轧机上方设置集气罩，粉尘经1套布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放。 经处理后，粉尘排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它二级排放标准。未被收集的粉尘于厂区无组织排放，产生量较小，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值标准。 项目无组织排放的粉尘在厂界处未出现超标点，因此无需设置大气环境防护距离。确定本项目卫生防护距离为生产车间周围50m，距离项目最近敏感点为车间南侧65m处的西青洲村，满足卫生防护距离要求。 （2）水环境影响分析 本项目生产废水主要为脱水产生的废水，排入循环沉淀池，收集沉淀后作为拌料水循环使用，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。因此，本项目不会对周围水环境产生影响。 （3）噪声影响分析 本项目的噪声主要来自生产设备的运行噪声，噪声值在75-80dB(A)之间，设备均置于车间内，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，预计达到厂界处能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类（东、西、南侧）和4类（北侧）标准要求。 （4）固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固废主要为职工生活垃圾、废边角料。 废边角料回用于生产工序，不外排；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、总量控制结论 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 6、项目可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，项目选址可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 7、建议 （1）建议建设单位在施工期间，在强化环境卫生管理的同时，应加强施工人员环境保护方面的教育工作，增强施工人员的环保意识。 （2）为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 （3）项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，选用经有关部门认证的环保设备，确保“三同时”，保证污染防治措施在生产过程中处于良好的运行状态。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目平面布置示意图 附件： 附件1 委托书 附件2 大城县发改局说明 附件3 大城县大尚屯镇规划管理办公室说明 附件4 土地证明 附件5 营业执照 附表： 附件1 建设项目环评审批基础信息表 本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不进行专项评价。

# Text boxes

包装

晾晒

剪裁

轧板

抄取

打浆

新鲜水0.82

0.144

0.72

0.576

用于泼洒地面抑尘，不外排

职工生活用水

0.1

0.1

混料搅拌用水

2.0

图2  本项目用水平衡示意图   单位：m3/d

噪声

噪声

噪声

粉尘、噪声

切裁

晾晒

抄取成型

混料搅拌

投料辗轧

轧光

成品

包装