建设项目环境影响报告表

项目名称：年产3万m3PEF高压聚乙烯发泡板、6千吨软门帘、

9万m2涂胶板、3万m2保温一体板项目

建设单位（盖章）：     廊坊华伦塑业有限公司

编制日期：2018年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3万m3PEF高压聚乙烯发泡板、6千吨软门帘、9万m2涂胶板、3万m2保温一体板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊华伦塑业有限公司 |
| 法人代表 | 刁梦伦 | 联系人 | 刁梦伦 |
| 通讯地址 | 大城县权村工业区 |
| 联系电话 | 13315603777 | 传真 | -- | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县权村工业区 |
| 立项审批 部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ | 行业类别 及代码 | C2922塑料板、管、型材制造 |
| 占地面积 （m2） | 12667 | 绿化面积 （m2） | / |
| 总投资 （万元） | 800 | 其中：环保投资（万元） | 80 | 环保投资占 总投资比例 | 10% |
| 评价经费 （万元） | -- | 预计投产 日期 | 2019年2月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 廊坊华伦塑业有限公司成立于1997年，建设了加工涂胶板、胶带、透明软板、PEF聚乙烯发泡板项目，该项目的生产规模为年产不干胶制品（涂胶板）2万平方米/年、胶粘系列制品（胶带）1万平方米/年、透明软板50吨/年、高压聚乙烯泡沫塑料（PEF聚乙烯发泡板）0.5万立方米/年，该项目于2009年7月4日通过大城县环保局验收，廊坊华伦塑业有限公司已取得河北省排放污染物许可证（见附件），证书编号：PWX-131025-1375-17，许可内容：COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：0.158t/a，NOx：0.461t/a。2018年9月14日廊坊市环境保护局大城县分局对该公司进行了调查，发现现有产品、设备与环评文件批建不符，未依法报批环境影响评价文件擅自开工建设。2018年9月14日，廊坊市环境保护局大城县分局下达廊坊市环境保护局大城县分局责令改正违法行为决定书（大环责改字[2018]234号）责令该公司建设项目停止建设。2018年9月27日，廊坊市环境保护局大城县分局依法出具了行政处罚决定书（大环罚决字[2018]234号）。廊坊华伦塑业有限公司已按要求交纳罚款。 随着市场需求不断提高，廊坊华伦塑业有限公司在原有生产的基础上进行改扩建，扩建后全厂产能为年产PEF高压聚乙烯发泡板3万m3/a、软门帘6000t/a、涂胶板9万m2/a、保温一体板3万m2/a。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》法律法规的规定，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，应当编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，我单位承担其环境影响评价工作，通过现场踏勘、调查收集有关资料等编制完成本项目环境影响报告表，报环境保护主管部门审批。 项目的生产工艺及产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013修正）中限制类、淘汰类，符合国家相关产业政策。 二、原有工程概况 1、基本情况 （1）建设地点：大城县权村工业区； （2）项目投资：项目总投资150万元； （3）产品方案：年产不干胶制品（涂胶板）2万平方米/年、胶粘系列制品（胶带）1万平方米/年、透明软板50吨/年、高压聚乙烯泡沫塑料（PEF聚乙烯发泡板）0.5万立方米/年。 （3）主要生产设备 原有工程主要生产设备一览表详见表1。 表 1 原有工程主要设备一览表 序号 设备名称 规格 数量（台/套） 备注 1 涂布机 - 1 现已拆除 2 胶带分切机 - 1 现已拆除 3 密炼机 - 1 现已拆除 4 开炼机 - 1 现已拆除 5 发泡设备 - 2 现已拆除 6 切片机 - 1 现已拆除 7 蒸汽锅炉 2t/h 1 现已拆除 （4）主要原辅材料 原有工程原辅材料消耗见表2。 表 2 原有项目主要原辅材料消耗一览表 序号 原辅材料名称 单位 年用量 1 涂胶板 PEF板 平方米 2万 2 不干胶 吨 0.6 3 牛皮纸 平方米 2万 4 胶带 半成品胶带 平方米 1万 5 透明软板 PVC颗粒 吨 30 6 氯化石蜡 吨 20 7 PEF聚乙烯发泡板 PE高压聚乙烯颗粒 吨 120 8 发泡剂 吨 30 2、扩建后项目基本情况 （1）项目名称：年产3万m3PEF高压聚乙烯发泡板、6千吨软门帘、9万m2涂胶板、3万m2保温一体板项目； （2）建设单位：廊坊华伦塑业有限公司； （3）建设性质：扩建； （4）建设地点：该项目位于大城县权村工业区，项目所在厂区中心坐标为北纬38°32′33.09″，东经116°34′8.38″。厂址东侧为道路，北侧、西侧为空地，南侧为工厂；距离该项目较近的敏感点为西侧490m的石家坞村，周围没有自然保护区，文物景观、水源保护地等环境敏感点。 地理位置见附图1，项目周边敏感点见附图2。 （5）工程投资：扩建项目总投资800万元，其中环保投资80万元，占总投资的10%。 （6）建设规模：扩建后全厂产能为年产PEF高压聚乙烯发泡板3万m3/a、软门帘6000t/a、涂胶板9万m2/a、保温一体板3万m2/a。扩建后全厂产品方案详见表3。 表 3 扩建后项目产品方案一览表 序号 产品种类 年产量 单位 1 PEF高压聚乙烯板 30000 m3/a 2 软门帘 6000 t/a 3 涂胶板 90000 m2/a 4 保温一体板 30000 m2/a （7）总图布置：本项目保温一体板生产车间位于厂区西北角侧，厂区北侧为涂胶板生产车间，公司办公楼1位于厂区东北侧，软门帘车间位于保温一体板车间南侧，公司办公楼2位于厂区中部，大门位于厂区东侧，PEF聚乙烯发泡板生产车间位于厂区西南侧，锅炉房、库房位于厂区南侧，工人临时休息室及办公室位于厂区东南侧。厂区平面布置及周边关系图见附图3。 （8）建设内容：项目占地12667m2，淘汰原有生产设备，新增PEF高压聚乙烯发泡板、软门帘、涂胶板、保温一体板生产设备。扩建后全厂年产PEF高压聚乙烯发泡板3万m3/a、软门帘6000t/a、涂胶板9万m2/a、保温一体板3万m2/a。 （9）劳动定员及工作制度：扩建后项目劳动定员30人，企业年生产250天，每天工作24h，两班倒。 （10）扩建后项目原材料及能源消耗 扩建后项目原辅材料及能源消耗情况见表4。 表4 扩建项目原辅材料及能源消耗一览表 序号 原料名称 年用量 备注 一、高压聚乙烯板 1 高压聚乙烯树脂 3000吨 外购，25kg袋装 2 滑石粉 30吨 外购，25kg袋装 3 氧化锌 2吨 外购，25kg袋装 4 交联剂 2吨 外购，10kg桶装 5 AC发泡剂 60吨 外购，25kg袋装 二、涂胶板 1 牛皮纸 30吨 外购，散装 2 高压聚乙烯板 20000平方米 外购，散装 3 橡塑板 10000平方米 外购，散装 4 不干胶 10吨 外购，10kg桶装 三、软门帘 1 氯化石蜡 2470吨 外购，25kg袋装 2 PVC树脂粉 3200吨 外购25kg袋装 3 辛酯（增塑剂） 330吨 外购 续表4 扩建项目原辅材料及能源消耗一览表 序号 原料名称 年用量 备注 四、保温一体板 1 水泥 3000吨 外购，50T储罐2个 2 沙子 3000吨 外购，50T储罐1个 3 聚苯颗粒 50立方米 外购，25kg袋装 4 网格布 30000平方米 外购，散装 5 挤塑板 30000立方米 外购，散装 能源消耗 1 水 1070m3 石家坞村自来水管网 2 电 15000kWh 里坦变电站 3 天然气 3万m3 市政供气管网 主要原料性质： ①聚乙烯树脂 乳白色半透明至不透明的热塑性树脂，聚乙烯无臭、无毒、手感似蜡，熔融温度为105～135℃，易燃，离火后能继续燃烧，化学特性较好，在常温下可耐稀硫酸和稀硝酸。化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。可用于注塑、挤压、发泡等加工领域。 ②偶氮二甲酰胺（AC发泡剂） 简称为ADC发泡剂，是一种黄色粉末，无毒无臭，不易燃烧，溶于碱，不溶于汽油、醇、苯、吡啶和水，受热分解后生成由氮气、一氧化碳、二氧化碳和氨气组成的气体。CAS:122-77-3、分子式C2H4N4O2、分子量116.08、PH值6～7、发气量210～250ml/g、爆炸下限%（V/V）：600g/m3；广泛用作聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS树脂等的发孔剂，以增加产品的弹性。 ③交联剂：即封闭型水性固化剂（非离子型交联剂），别名：架桥剂、固化剂、交联剂、固色剂、接着剂、增进剂、补强剂、牢度提升剂。主成分： 封闭多异氰酸酯。该系列固化剂常温下可与水性树脂（水性聚氨酯、水性丙烯酸酯、氟乳液、有机硅乳液等）长期稳定共存，热处理时该固化剂释放出的异氰酸酯（-NCO）基团与水性树脂分子链上羟基、羧基、氨基等基团反应形成交联结构，可显著改善水性树脂性能。 ④氧化锌：氧化锌是锌的一种氧化物。难溶于水，可溶于酸和强碱。氧化锌是一种常用的化学添加剂，广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。外观和性状：白色粉末或六角晶系结晶体。无嗅无味，无砂性。受热变为黄色，冷却后重又变为白色加热至1800℃时升华。溶解性：溶于酸、浓氢氧化碱、氨水和铵盐溶液，不溶于水、乙醇。 ⑤二乙辛丁酯（辛酯）：是一种新型环保增塑剂，是从多种植物里萃取，在一系列催化剂的作用下酯化生成的一种新型环保无毒增塑剂。 （11）扩建后项目主要设备 扩建后项目生产设备见表5。 表 5 扩建后项目生产设备一览表 序号 名称 型号及规格 单位 数量 1 挤出机 95型 台 3 2 挤出机 105型 台 2 3 FS保温一体板机 600×2400-3000 台 2 4 涂胶机 1m-1.5m 台 2 5 粉碎机 30型 台 5 6 高周波熔接机 HR-10KWG 台 2 7 接片机 1m 台 2 8 开片机 1.5m 台 5 9 拌料机 75L 台 2 10 二次成型机 1m×2m 台 22 11 复合机 1m 台 1 12 连接机 1m 台 2 13 裁板机 600×2400-3000 台 1 14 蒸汽锅炉 WNS6-1.25-Q 台 1 15 水泥储罐 50T 个 2 16 沙子储罐 50T 个 1 （12）工程内容 扩建后项目组成及工程内容见表6。 表 6 扩建后项目组成及工程内容 工程 分类 建设内容 备注 主体 工程 一体板生产车间 主要用于保温一体板生产，60m×30m×8m，面积1800m2 涂胶板生产车间 主要用于涂胶板生产，58m×15m×8m，面积870m2 软门帘生产车间 主要用于软门帘生产，67m×12m×8m，面积804m2 聚乙烯板生产车间 主要用于聚乙烯板生产，84m×75m×8m，面积3930m2 辅助 工程 原料库 用于储存原料 办公楼、办公室 用于日常办公 临时休息室 用于员工临时休息 公用 工程 供水 大城县石家坞村自来水管网供给 供电 大城县里坦供电站提供 供热 聚乙烯板板生产用热使用天然气锅炉提供，其他生产采用电加热 供气 市政供气管网提供 环保 工程 废气 聚乙烯发泡板配料搅拌废气：集气罩+布袋除尘器+1根15m排气筒（P1）； 聚乙烯发泡板扎片、发泡废气：集气罩+1套UV光氧+等离子净化装置+1根15m排气筒（P2）； 软门帘挤出废气：集气罩+1套UV光氧+等离子净化装置+1根15m排气筒（P3）； 涂胶板加热粘结废气：集气罩+1套UV光氧+等离子净化装置+1根15m排气筒（P4）； 保温一体板搅拌、裁切、边角料破碎废气：集气罩+布袋除尘器+1根15m排气筒（P5）； 燃气蒸汽锅炉烟气：8m高排气筒排放（P6）； 水泥储罐呼吸废气：自带滤芯除尘器+15m高排气筒（P7、P8） 沙子储罐呼吸废气：自带滤芯除尘器+15m高排气筒（P9） 噪声 采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施 废水 生产用过程无废水产生，生活废水用于厂区泼洒抑尘 固废 聚乙烯板、软门帘、涂胶板生产过程中产生的边角料，收集后外售废品收购站；保温一体板边角料收集后进行破碎，然后回用于生产；除尘灰回用于生产；职工生活垃圾集中收集送环卫部门指定地点，统一处理。 3、公用工程 （1）给水 扩建后项目用水采用原有供水系统，即大城县石家坞村集中供水管网统一供给。项目生产用水主要为锅炉用水，用水量为2m3/d（500m3/a）。 项目不设食堂、浴室，宿舍仅供职工临时休息，设防渗旱厕。职工生活用水根据《河北省用水定额》（DB13/T 1161-2016）中第三部分：生活用水，按40L/人·天，项目劳动定员30人，则生活用水量为1.2m3/d（300m3/a）。 （2）排水 项目生产过程无废水产生；生活污水排放量按员工生活用水量的80%计算，产生量为0.96m3/d（240m3/a），生活污水用于厂内泼洒抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，由附近村民定期清掏，直接拉走作农肥使用，不外排。 （3）供电 项目年耗电15000kWh，由大城县里坦供电站提供，可以满足项目用电需要。 （4）供热 项目聚乙烯发泡板生产过程中使用天然气锅炉，年用天然气量30000m3/a，办公室冬季采用空调取暖。 4、选址可行性 本次扩建项目位于大城县权村工业区廊坊华伦塑业有限公司院内，不新占土地。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，项目选址可行。 5、产业政策 经对比国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》可知，该扩建项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于国家当前允许发展的项目。 根据河北省人民政府办公厅冀政办发〔2015〕7号《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》，经比对《河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）》可知，该项目不在河北省新增限制和淘汰类项目内。目前大城县发展改革局已经取得了出具了该项目的情况说明（详见附件），因此，本项目符合国家产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 一、项目原有污染情况 廊坊华伦塑业有限公司成立于1997年，建设了加工涂胶板、胶带、透明软板、PEF聚乙烯发泡板项目，该项目的生产规模为年产不干胶制品（涂胶板）2万平方米/年、胶粘系列制品（胶带）1万平方米/年、透明软板50吨/年、高压聚乙烯泡沫塑料（PEF聚乙烯发泡板）0.5万立方米/年，该项目于2009年7月4日通过大城县环保局验收，廊坊华伦塑业有限公司已取得河北省排放污染物许可证，证书编号：PWX-131025-1375-17，许可内容：COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：0.158t/a，NOx：0.461t/a。 廊坊华伦塑业有限公司原有工程对环境的污染主要是废水、废气、噪声、固废。废水为生活污水；废气主要为生产废气；噪声主要来源于生产设备运行噪声；项目固体废物主要为边角料、除尘灰和生活垃圾。 （1）废水 项目生产过程无废水产生，生活废水主要为职工盥洗废水，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）废气 项目聚乙烯板生产车间布袋除尘器排气筒出口颗粒物排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排污标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；聚乙烯板生产车间光氧净化器排气筒出口非甲烷总烃排放浓度、透明软板车间等离子净化器排气筒出口非甲烷总烃排放浓度、涂胶板车间光电一体机排气筒出口非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工标准要求；燃气锅炉排气筒颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3排放标准要求。 该企业厂界非甲烷总烃最高浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准要求。聚乙烯板生产车间、透明软板车间、涂胶板车间边界无组织非甲烷总烃最高浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3标准要求。 （3）噪声 项目噪声源主要为生产设备运行噪声，采取合理布局、选用低噪声设备、产噪设备置于室内、基础减震等措施减少噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 （4）固体废弃物 生产过程产生的废边角料收集后外售；除尘灰回用于生产；职工生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。 根据企业取得的河北省排放污染物许可证可知，原有工程污染物排放量为COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：0.158t/a，NOx：0.461t/a。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°36′～116°78′，北纬38°47′～38°88′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 该项目位于大城县权村工业区廊坊华伦塑业有限公司院内，项目所在厂区中心坐标为北纬38°32′33.09"，东经116°34′8.38"。厂址东侧为道路，北侧、西侧为空地，南侧为工厂；距离该项目较近的敏感点为西侧490m的石家坞村。 2、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 3、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 4、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 5、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 6、生态环境 本项目所在区域周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求（COD≤40mg/L）。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于大城县权村工业区廊坊华伦塑业有限公司院内，项目所在区域无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水源地等环境敏感点。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表8。 表 8 环境保护目标一览表 环境 要素 保护目标 相对本项目 方位 距本项目最近距离（m） 环境功能要求 大气 环境 西窑头村 NW 1970 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 东窑头村 N 1630 流源庄村 NE 960 石家坞村 W 490 小邵村 SE 1890 白马堂村 SW 1830 地下水 厂址周围区域 -- -- 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 厂界外200m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 环境质量标准一览表见9。 表 9 环境质量标准一览表 类别 项目 标 准 值 单位 标 准 来 源 环境 空气 PM10 年平均 70 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/m3 《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 二级标准 地下水环境 pH -- 6.5～8.5 无量纲 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 总硬度 ≤ 450 mg/L 溶解性总固体 ≤ 1000 耗氧量 ≤ 3.0 氨氮 ≤ 0.2 硝酸盐 ≤ 20 亚硝酸盐 ≤ 0.02 声环境 Leq 昼间 60 dB(A) 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区标准 夜间 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气 本项目聚乙烯发泡板混料、搅拌，保温一体板搅拌、裁切、边角料破碎以及沙子储罐呼吸口等工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准和无组织排放监控浓度限值标准。 表 10 大气污染物综合排放标准 名称 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120 15m 3.5 1.0 水泥储罐呼吸口产生的颗粒物执行河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167 -2015）中第Ⅱ时段相关标准。 表 11 水泥工业大气污染物排放标准 污染物 生产过程 生产设备 最高允许排放浓度 （mg/m3） 排气筒高度 （m） 颗粒物 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其它通风生产设备 10 15 生产工序非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业大气污染物排放限值要求，无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准要求，若去除率达不到相应的规定，须加设生产车间或生产设备的无组织排放监控点，排放限值按表3执行。 表 12 工业企业挥发性有机物排放控制标准 行业 污染物 名称 排放浓度 (mg/m3) 最低去除效率 (%) 企业边界浓度限值(mg/m3) 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值(mg/m3) 有机化工行业 非甲烷 总烃 80 90% 2.0mg/m3 4.0mg/m3 燃气锅炉烟气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放限值，详见表13。 表 13 锅炉大气污染物排放标准 污染源 污染物名称 标准值 单位 执行标准 燃气锅炉烟气 颗粒物 20 mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放限值 二氧化硫 50 氮氧化物 150 烟气黑度（格林曼黑度，级） ≤1 （2）噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 （3）固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求。生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）“第三节 生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生产废水产生，生活污水用于厂区泼洒抑尘，不外排。项目聚乙烯板生产用热采用燃气蒸汽锅炉，冬季采用空调供暖；项目产生的废气主要为生产过程中产生的非甲烷总烃、颗粒物以及燃气蒸汽锅炉产生的天然气燃烧烟气。 根据“十三五”期间污染物排放总量控制指标，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx、颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）。 1、环评预测排放量 本次环评报告预测污染物排放量为SO2：0.001t/a、NOx：0.056t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、非甲烷总烃：0.223t/a、颗粒物：0.159t/a。 2、核定排放总量 根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）文件规定：“总量指标核定依照国家或地方污染物排放标准核定”，因此确定本项目污染物总量控制指标如下： 本项目污染物排放总量核算表详见表14。 表 14 项目污染物排放总量核算表 项目 排放/协议 标准 排放量 运行时间 污染物年排放量（t/a，小数点后保留3位） COD -- -- -- 0 NH3-N -- -- -- 0 非甲烷 总烃 聚乙烯发泡板生产 80mg/m3 20000Nm3/h 1000h 1.600 4.000 软门帘生产 80mg/m3 10000Nm3/h 2000h 1.600 涂胶板生产 80mg/m3 10000Nm3/h 1000h 0.800 颗粒物 聚乙烯发泡板生产 120mg/m3 5000Nm3/h 1500h 0.900 3.327 保温一体板生产 120mg/m3 10000Nm3/h 2000h 2.400 燃气蒸汽锅炉烟气 20mg/m3 408.8Nm3/h 1000h 0.008 1#水泥储罐呼吸废气 10mg/m3 15000Nm3/h 30h 0.005 2#水泥储罐呼吸废气 10mg/m3 15000Nm3/h 30h 0.005 沙子储罐呼吸废气 10mg/m3 15000Nm3/h 60h 0.009 SO2 燃气蒸汽锅炉烟气 50mg/m3 408.8Nm3/h 1000h 0.020 NOx 燃气蒸汽锅炉烟气 150mg/m3 408.8Nm3/h 1000h 0.061 核算公式 污染物排放量(t/a)=排放标准限值(mg/L)×废水量(m3/d)×生产时间(d/a)/106 污染物排放量(t/a)=排放标准限值(mg/m3)×废气量(m3/h)×生产时间(h/a)/109 核算结果 由公式核算可知，本项目污染物排放量分别为COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0.020t/a；NOx：0.061t/a；颗粒物：3.327t/a；非甲烷总烃：4.000t/a 3、“三本账” 改扩建完成后全厂污染物“三本账”情况见表15。 表15 改扩建完成后全厂污染物“三本账”情况一览表 单位：t/a 污染物 现有工程排放量 “以新带老”削减量 改扩建工程 排放量 改扩建后全厂总排放量 排放增减量 SO2 0.158 0.158 0.020 0.020 -0.138 NOx 0.461 0.461 0.061 0.061 -0.400 COD 0 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 0 综上所述，本环评建议全厂污染物总量控制指标为SO2：0.020t/a、NOX：0.061t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、非甲烷总烃：4.000t/a、颗粒物：3.327t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、高压聚乙烯发泡板生产工艺如下： （1）配料：将原料（高压聚乙烯树脂、滑石粉、氧化锌、交联剂、AC发泡剂）按比例投加到拌料机内进行混合搅拌，搅拌过程拌料机密闭，混匀后备用。 （2）扎片：用扎片机对混合好的原料进行扎片处理。 （3）一次成型：将扎片好的物料放入一次成型机内加热发泡，发泡温度控制在140℃左右，加热时间为1.5min，发泡完毕后从一次成型机中取出自然冷却，发泡过程所用蒸汽由燃天然气蒸汽锅炉提供。 （4）二次成型：与一次成型操作流程相同，将一次成型的物料转入二次成型机进行发泡处理，区别在发泡温度需要保持在170℃左右。 （5）接片/分切：根据客户需要，对发泡好的产品进行拼接或者分切，其中拼接采用连接机进行，分切采用开片机进行。 （6）产品入库待售。 该工艺废气污染源为混料搅拌工序投料时产生的颗粒物G1，经集气罩收集后引至袋式除尘器进行处理后经15m高排气筒排放；扎片、发泡工序产生的非甲烷总烃G2，经集气罩收集后采取UV光氧+等离子净化装置处理后经15m高排气筒排放；燃天然气蒸汽锅炉烟气G3经8m高排气筒排放；噪声为拌料机、扎片机、成型机、连接机、开片机等设备运行所产设备噪声N，采取基础减振、厂房隔声措施；固体废物为接片/分切下脚料S1、除尘灰S2，接片/分切下脚料收集后外售废品收购站，除尘灰回用于生产。 高压聚乙烯发泡板工艺流程及排污节点见图1。 图1 高压聚乙烯发泡板生产工艺流程及排污节点图 2、软门帘生产工艺如下： 生产软门帘的原料PVC树脂粉为颗粒状。将PVC树脂、辛脂、氯化石蜡等原料先经计量配料后，再通过挤出机挤出压光，（挤出机加热温度为175-180℃，为电加热），挤出后采用冷却水进行循环冷却，最后再按照一定规格切割打卷，即为成品。 该工艺废气污染源为挤出工序产生的非甲烷总烃G4，经集气罩收集后采取UV光氧+等离子净化装置处理后经15m高排气筒排放；噪声为挤出机等设备运行所产设备噪声N，采取基础减振、厂房隔声措施；固体废物为挤出、打卷边角料S3，边角料收集后外售废品收购站。 软门帘工艺流程及排污节点见图2。 图2 软门帘生产工艺流程及排污节点图 3、涂胶板生产工艺如下： 本项目采用涂胶机在聚乙烯板上涂胶，然后将牛皮纸贴附到聚乙烯板/橡塑板上，再采用熔接机进行加热粘结，最后再按照一定规格切割打卷，即为成品。 该工艺废气污染源为加热粘结产生的非甲烷总烃G5，经集气罩收集后采取UV光氧+等离子净化装置处理后经15m高排气筒排放；噪声为熔接机修边等设备运行所产设备噪声N，采取基础减振、厂房隔声措施；固体废物为打卷边角料S4，边角料收集后外售废品收购站。 涂胶板工艺流程及排污节点见图3。 图 3 涂胶板生产工艺流程及排污节点图 4、保温一体板生产工艺如下： 本项目将原材料水泥、沙子、聚苯颗粒进行搅拌后制浆，制浆完成后的水泥砂浆在复合板生产线上与排列并铺好的挤塑板进行砂浆涂抹，且复合过程中部分产品需要增加网格布增加产品的强度。涂浆复合完成的复合板在厂区内进行养护晾晒，干燥后进行裁切修边，即为成品。 该工艺废气污染源为搅拌制浆工序、裁切修边产生的颗粒物G6，以及边角料破碎工序产生的颗粒物（G7），经集气罩收集后采取袋式除尘器净化处理后经15m高排气筒排放；噪声为搅拌、裁切修边等设备运行所产设备噪声N，采取基础减振、厂房隔声措施；固体废物为裁切修边边角料S5、除尘灰S6，边角料收集后经破碎处理后回用，除尘灰回用于生产。 保温一体板工艺流程及排污节点见图4。 图 4 保温一体板生产工艺流程及排污节点图 表 16 建设项目排污节点及治理措施一览表 类别 污染源/工序 主要污染因子 产生 特征 治理措施 废 气 聚乙烯板 配料、搅拌 颗粒物 连续 布袋除尘器+15m排气筒（P1） 扎片、发泡 非甲烷总烃 连续 UV光氧+等离子净化+15m排气筒（P2） 软门帘 挤出 非甲烷总烃 连续 UV光氧+等离子净化+15m排气筒（P3） 涂胶板 加热粘结 非甲烷总烃 连续 UV光氧+等离子净化+15m排气筒（P4） 保温一体板 搅拌、裁切、边角料破碎 颗粒物 连续 布袋除尘器+ 15m排气筒（P5） 燃气蒸汽锅炉 SO2、NOX、颗粒物 连续 8m排气筒排放（P6） 1#水泥储罐呼吸废气 颗粒物 间断 自带滤芯除尘+15m高排气筒（P7） 2#水泥储罐呼吸废气 颗粒物 间断 自带滤芯除尘+15m高排气筒（P8） 沙子储罐呼吸废气 颗粒物 间断 自带滤芯除尘+15m高排气筒（P9） 废水 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 间断 用于厂内泼洒抑尘，不外排 噪 声 生产设备等 噪声 连续 选用低噪声设备，并采取基础减震、厂房隔声等措施， 固 体 废 物 一般 固废 聚乙烯板、涂胶板、软门帘生产过程 边角料 间断 收集后外售废品收购站 保温一体板 边角料 间断 收集后经破碎处理后回用 袋式除尘器 除尘灰 间断 回用于生产 职工生活 生活垃圾 间断 集中收集送环卫部门指定地点，统一处理。

主要污染工序： 1、废水 本项目无生产废水，主要为职工盥洗废水。 2、废气 项目废气主要为聚乙烯板生产配料过程产生的颗粒物，扎片、发泡过程产生的非甲烷总烃；软门帘挤出过程产生的非甲烷总烃；涂胶板加热粘结过程产生的非甲烷总烃；保温一体板搅拌、裁切、边角料破碎过程产生的颗粒物；天然气蒸汽锅炉燃烧产生的SO2、NOx、颗粒物；水泥储罐及沙子储罐呼吸口产生粉尘。 3、噪声 项目主要噪声源来自生产设备，噪声在80～95dB(A)之间。 4、固体废物 项目固体废物包括边角料、除尘灰和职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 聚乙烯发泡板生产 废气 | 扎片、发泡 （有组织） | 非甲烷总烃 | 47.25mg/m3，0.945t/a | 4.73mg/m3，0.095t/a |
|  |  | 配料搅拌 （有组织） | 颗粒物 | 34.1mg/m3，0.256t/a | 3.41mg/m3，0.026t/a |
|  |  | （无组织） | 非甲烷总烃 | 0.105t/a | 0.105t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.064t/a | 0.064t/a |
|  | 软门帘生产 废气 | 挤出工序 （有组织） | 非甲烷总烃 | 50.4mg/m3，1.008t/a | 5.04mg/m3，0.101t/a |
|  |  | （无组织） | 非甲烷总烃 | 0.112t/a | 0.112t/a |
|  | 涂胶板生产 废气 | 加热粘结 （有组织） | 非甲烷总烃 | 27mg/m3，0.27t/a | 2.7mg/m3，0.027t/a |
|  |  | （无组织） | 非甲烷总烃 | 0.03t/a | 0.03t/a |
|  | 保温一体板生产废气 | 搅拌、裁切、边角料破碎 （有组织） | 颗粒物 | 285mg/m3，5.7t/a | 5.7mg/m3，0.114t/a |
|  |  | （无组织） | 颗粒物 | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  | 1#水泥储罐呼吸口 | 颗粒物 | 2000mg/m3，0.9t/a | 8.0mg/m3，0.004t/a |
|  | 2#水泥储罐呼吸口 | 颗粒物 | 2000mg/m3，0.9t/a | 8.0mg/m3，0.004t/a |
|  | 沙子储罐呼吸口 | 颗粒物 | 2000mg/m3，0.9t/a | 8.0mg/m3，0.007t/a |
|  | 燃气蒸汽锅炉 烟气 | SO2 | 2.94mg/m3，0.001t/a | 2.94mg/m3，0.001t/a |
|  |  | NOx | 137.31mg/m3，0.056t/a | 137.31mg/m3，0.056t/a |
|  |  | 颗粒物 | 10.3mg/m3，0.004t/a | 10.3mg/m3，0.004t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （240m3/a） | pH | 6～9 | / |
|  |  | COD | 350mg/L，0.084t/a | 0t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.048t/a | 0t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.048t/a | 0t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.007t/a | 0t/a |
| 固 体 废 物 | 聚乙烯板、软门帘、涂胶板 | 边角料 | 3t/a | 0t/a |
|  | 保温一体板 | 边角料 | 5t/a | 0t/a |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 8.5t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目噪声污染源主要为生产设备运行过程产生的噪声，声源强度在80～95dB(A)之间。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目为扩建项目，利用原有厂房，主要为设备安装，对环境的生态影响较小，对厂区地面进行适宜绿化、硬化后，可有效防止水土流失。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目为利用已建成的厂房，对生产车间地面用防渗混凝土进行处理，施工期主要进行设备安装等，工作量较小，不产生施工期环境影响问题。

运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）废气污染源及达标分析 扩建后项目废气主要为聚乙烯板生产配料过程产生的颗粒物，扎片、发泡过程产生的非甲烷总烃；软门帘挤出过程产生的非甲烷总烃；涂胶板加热粘结过程产生的非甲烷总烃；保温一体板搅拌、裁切过程产生的颗粒物；天然气锅炉燃烧产生的SO2、NOx、颗粒物；水泥储罐及沙子储罐呼吸口产生颗粒物。 塑料颗粒加热时非甲烷总烃产生量根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35 kg/t原料。聚乙烯板生产过程高压聚乙烯树脂用量为3000吨，则非甲烷总烃产生量为1.05t/a；软门帘生产过程PVC树脂粉用量为3200吨，则非甲烷总烃产生量为1.12t/a。不干胶加热过程非甲烷总烃的产生量为不干胶用量的3%，涂胶板生产过程不干胶的用量为10吨，则非甲烷总烃产生量为0.3t。 项目聚乙烯板生产所用的原辅料大部分为颗粒状，部分为粉状，在拆袋、投料过程中会产生少量颗粒物，拆袋后将聚乙烯、滑石粉、氧化锌、交联剂、发泡剂等加入到密闭的拌料机内混料，拌料过程颗粒物产生量按原辅料年用量的1%核算，原料消耗量为32t/a（粉状），颗粒物产生量为0.32t/a。 保温一体板搅拌、裁切过程有颗粒物产生，颗粒物产生量按原辅料年用量的0.1%核算，原料消耗量合计为6000t/a，颗粒物产生量为6t/a。 有组织废气： 1）有机废气 ①聚乙烯发泡板生产 项目聚乙烯板扎片、发泡过程产生有机废气，以非甲烷总烃计，在每台扎片机、成型机上方均安装集气罩，经集气罩收集的有机废气经UV光氧+等离子净化装置处理后经1根15m高排气筒排放，对非甲烷总烃的收集效率均按90%计，去除效率均为90%，风机排风量为20000m3/h，年运行1000h。则项目非甲烷总烃产生浓度为47.25mg/m3，产生速率为0.945kg/h，经1套UV光氧+等离子净化装置处理后非甲烷总烃排放浓度为4.73mg/m3，排放速率为0.095kg/h。处理后的废气经1根15m高排气筒排放，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准中表1有机化工业大气污染物排放限值。 ②软门帘生产 项目软门帘生产挤出过程产生有机废气，以非甲烷总烃计，在每台挤出机上方均安装集气罩，经集气罩收集的有机废气经UV光氧+等离子净化装置处理后经1根15m高排气筒排放，对非甲烷总烃的收集效率均按90%计，去除效率均为90%，风机排风量为10000m3/h，年运行2000h。则项目非甲烷总烃产生浓度为50.4mg/m3，产生速率为1.008kg/h，经1套UV光氧+等离子净化装置处理后非甲烷总烃排放浓度为5.04mg/m3，排放速率为0.101kg/h。处理后的废气经1根15m高排气筒排放，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准中表1有机化工业大气污染物排放限值。 ③涂胶板生产 项目涂胶板生产加热粘结过程产生有机废气，以非甲烷总烃计，在每台熔接机上方均安装集气罩，经集气罩收集的有机废气经UV光氧+等离子净化装置处理后经1根15m高排气筒排放，对非甲烷总烃的收集效率均按90%计，去除效率均为90%，风机排风量为10000m3/h，年运行1000h。则项目非甲烷总烃产生浓度为27mg/m3，产生速率为0.27kg/h，经1套UV光氧+等离子净化装置处理后非甲烷总烃排放浓度为2.7mg/m3，排放速率为0.027kg/h。处理后的废气经1根15m高排气筒排放，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准中表1有机化工业大气污染物排放限值。 2）颗粒物 ①聚乙烯发泡板生产 项目聚乙烯板生产投料、拌料过程产生颗粒物，在拌料机上方均安装集气罩，经集气罩收集的废气经布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，对颗粒物的收集效率均按80%计，去除效率均为90%，风机排风量为5000m3/h，年运行1500h。则项目颗粒物产生浓度为34.1mg/m3，产生速率为0.171kg/h，经1套袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为3.41mg/m3，排放速率为0.017kg/h。处理后的废气经1根15m高排气筒排放，排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准。 ②保温一体板生产 项目保温一体板搅拌、裁切、破碎过程产生颗粒物，在搅拌机、裁切机、破碎机上方均安装集气罩，经集气罩收集的废气经布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放，对颗粒物的收集效率均按95%计，去除效率均为98%，风机排风量为10000m3/h，年运行2000h。则项目颗粒物产生浓度为285mg/m3，产生速率为2.85kg/h，经1套袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度为5.7mg/m3，排放速率为0.057kg/h。处理后的废气经1根15m高排气筒排放，排放浓度满足足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准。 ③水泥、沙子储罐呼吸废气 项目水泥、沙子由散装罐车通过气泵（15000m3/h）吹入密闭储罐，由于受气流冲击，储罐内粉状物料可从仓顶排气孔排至大气中，仓顶呼吸口会产生一定的粉尘。经类比分析，料仓内粉尘初始浓度为2000mg/m3，水泥储罐储存周期为10天，每年转运30次，每次1h。沙子储罐储存周期为5天，每年转运60次，每次1h。据此计算2个水泥储罐粉尘产生量均为30kg/h，0.9t/a；1个沙子储罐粉尘产生量为30kg/h，1.8t/a。水泥储罐、沙子储罐产生的呼吸粉尘分别经各自自带滤芯除尘器处理后经15m高排气筒排放，处理效率为99.6%。 外排废气中水泥储罐呼吸口颗粒物排放浓度为8.0mg/m3，排放速率为0.12kg/h，年排放量为0.004t/a，外排废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167 -2015）中第Ⅱ时段相关标准要求。沙子储罐呼吸口颗粒物排放浓度为8.0mg/m3，排放速率为0.12kg/h，年排放量为0.007t/a，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 无组织废气： 本项目无组织废气主要为各集气罩未收集的废气，聚乙烯板生产车间无组织非甲烷总烃产生量为0.105t/a，排放速率为0.105kg/h；软门帘生产车间无组织非甲烷总烃产生量为0.112t/a，排放速率为0.056kg/h；涂胶板生产车间无组织非甲烷总烃产生量为0.03t/a，排放速率为0.03kg/h；聚乙烯板生产车间无组织颗粒物产生量为0.064t/a，排放速率为0.043kg/h；保温一体板生产车间无组织颗粒物产生量为0.3t/a，排放速率为0.15kg/h。 燃气蒸汽锅炉烟气： 本项目聚乙烯发泡板生产用热由燃气蒸汽锅炉提供，以天然气为燃料，燃烧后废气中污染物主要为烟尘、SO2、NOx，天然气燃料年用量为3万m3/a，年有效工作时间为1000h/a，烟气经1根8m高排气筒排放。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》”中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”相关产排污系数，天然气燃烧烟气量产污系数为136259.17Nm3/104m3，SO2产污系数为0.02Skg/104m3（S=20），NOx产污系数为18.71kg/104m3。参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中燃气污染物排放因子，颗粒物产污系数为1.4kg/104m3。 根据项目燃气蒸汽锅炉天然气消耗量及运行时间，核算项目天然气燃烧烟气量为408.8m3/h（408778m3/a），SO2排放浓度为2.94mg/m3，NOx排放浓度为137.31mg/m3，颗粒物排放浓度为10.3mg/m3。外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放限值。 本项目燃气锅炉烟气污染物排放情况如下表： 表 17 天然气燃烧烟气污染物排放情况一览表 锅炉 污染物 烟气量 m3/h 运行时间 h/a 产生浓度 mg/m3 治理措施 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放量 t/a 燃气蒸汽锅炉 1台 颗粒物 408.8 1000 10.3 1根8m高排气筒排放 10.3 0.004 0.004 SO2 2.94 2.94 0.001 0.001 NOx 137.31 137.31 0.056 0.056 （2）大气环境影响预测 ①预测模型 为进一步了解项目废气污染源对周边环境空气的影响，本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2008）所推荐采用的估算模式SCREEN3，估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某些地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件，所以经估算模式计算出来的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围是保守的计算结果。 ②预测源强 本项目染源源强参数见表18、19。 表 18 废气污染源源强参数一览表 污染源名称 排气筒高度(m) 排气筒内径(m) 废气量(m3/h) 出口烟气温度(℃) 环境温度(℃) 排放因子 排放速率(kg/h) 城市/乡村 聚乙烯板扎片、发泡 15 0.5 20000 25 11.8 非甲烷总烃 0.095 乡村 聚乙烯板 拌料 15 0.3 5000 20 11.8 颗粒物 0.017 软门帘挤出 15 0.4 10000 25 11.8 非甲烷总烃 0.101 涂胶板加热粘结 15 0.4 10000 25 11.8 非甲烷总烃 0.027 保温一体板生产 15 0.4 10000 20 11.8 颗粒物 0.057 燃气蒸汽 锅炉 8 0.25 408.8 110 11.8 PM10 0.004 SO2 0.056 NOx 0.001 水泥储罐呼吸口废气 15 0.3 15000 20 11.8 颗粒物 0.12 沙子储罐呼吸口废气 15 0.3 15000 20 11.8 颗粒物 0.12 表 19 废气污染源源强参数一览表（面源） 污染源名称 面源尺寸 长×宽（m） 面源高度（m） 排放因子 源强（kg/h） 环境温度（℃） 城市/乡村选项 聚乙烯板 生产车间 84×75 8 非甲烷总烃 0.105 11.8 乡村 颗粒物 0.043 软门帘生产车间 67×12 8 非甲烷总烃 0.056 11.8 乡村 涂胶板生产车间 58×15 8 非甲烷总烃 0.03 11.8 乡村 保温一体板生产车间 60×30 8 颗粒物 0.15 11.8 乡村 ③预测结果及评价 根据估算模式SCREEN3预测本项目实施后的废气污染物浓度扩散结果见表20。 表 20 本项目废气最大地面质量浓度及出现的距离一览表 名称 评价因子 距离（m） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 聚乙烯板扎片、发泡 非甲烷总烃 318 0.001456 0.0728 聚乙烯板拌料 颗粒物 325 0.0006243 0.139 软门帘挤出 非甲烷总烃 325 0.002472 0.124 涂胶板加热粘结 非甲烷总烃 325 0.000661 0.033 保温一体板生产 颗粒物 325 0.001395 0.31 燃气蒸汽锅炉 PM10 109 8.8×10-6 0.002 SO2 109 0.0004314 0.086 NOx 109 0.00311 1.555 水泥储罐呼吸口废气 颗粒物 1200 0.001674 0.37 沙子储罐呼吸口废气 颗粒物 1200 0.001674 0.37 续表 20 本项目废气最大地面质量浓度及出现的距离一览表 名称 评价因子 距离（m） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 聚乙烯板生产车间 非甲烷总烃 160 0.0245 1.225 颗粒物 160 0.01003 2.229 软门帘生产车间 非甲烷总烃 182 0.0288 1.44 涂胶板生产车间 非甲烷总烃 184 0.01505 0.753 保温一体板生产车间 颗粒物 148 0.06264 6.96 由上表可知，聚乙烯板扎片、发泡工序非甲烷总烃最大地面质量浓度为0.001456mg/m3，最大占标率为0.0728%，最大浓度出现距离为318m；聚乙烯板拌料过程颗粒物最大地面质量浓度为0.0006243mg/m3，最大占标率为0.139%，最大浓度出现距离为325m；软门帘挤出工序非甲烷总烃最大地面质量浓度为0.002472mg/m3，最大占标率为0.124%，最大浓度出现距离为325m；涂胶板加热粘结过程非甲烷总烃最大地面质量浓度为0.000661mg/m3，最大占标率为0.033%，最大浓度出现距离为325m；保温一体板生产过程颗粒物最大地面质量浓度为0.001395mg/m3，最大占标率为0.31%，最大浓度出现距离为325m；燃气锅炉烟尘最大地面质量浓度为8.8×10-6mg/m3，最大占标率为0.002%，最大浓度出现距离为109m；SO2最大地面质量浓度为0.0004314mg/m3，最大占标率为0.086%，最大浓度出现距离为109m；NOx最大地面质量浓度为0.00311mg/m3，最大占标率为1.555%，最大浓度出现距离为109m。 聚乙烯板生产车间无组织非甲烷总烃最大地面质量浓度为0.0245mg/m3，最大占标率为1.225%，最大浓度出现距离为160m；无组织颗粒物最大地面质量浓度为0.01003mg/m3，最大占标率为2.229%，最大浓度出现距离为160m。软门帘生产车间无组织非甲烷总烃最大地面质量浓度为0.0288mg/m3，最大占标率为1.44%，最大浓度出现距离为182m；涂胶板生产车间无组织非甲烷总烃最大地面质量浓度为0.01505mg/m3，最大占标率为0.753%，最大浓度出现距离为184m；保温一体板生产车间无组织颗粒物最大地面质量浓度为0.06264mg/m3，最大占标率为6.96%，最大浓度出现距离为148m；以上分析结果表明，本项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现的最大浓度的距离较近，影响范围较小。因此本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。 ④无组织面源对四周厂界最大贡献浓度值 本项目无组织面源对四周厂界最大贡献浓度值见表21。 表 21 无组织面源对四周厂界最大贡献浓度一览 单位：mg/m3 评价点 名称 评价因子 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 聚乙烯板生产车间 非甲烷总烃 0.01578 0.007326 0.005252 0.0245 颗粒物 0.006257 0.003 0.002151 0.01003 软门帘生产车间 非甲烷总烃 0.015 0.0288 0.01342 0.02658 涂胶板生产车间 非甲烷总烃 0.001547 0.01375 0.01335 0.002657 保温一体板生产车间 颗粒物 0.05606 0.06156 0.02806 0.01042 由上表预测结果分析可知，项目建成后，生产车间各无组织非甲烷总烃厂界贡献浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值，无组织颗粒物厂界贡献浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准和足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 （3）防护距离的确定 ①大气防护距离 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算结果均为无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价对车间的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算： 式中：Qc——污染物排放速率，kg/h； Cm——大气中有害物一次浓度限值，mg/m3； A、B、C、D——与污染源结构和当地风速相关的系数； L——所需要的卫生防护距离，m； r——污染源等效半径，m； 卫生防护距离参数见下表22。 表 22 卫生防护距离参数一览表 车间 项目 源强特征 平均 风速 （m/s） 计算系数 卫生防护距离计算 （m） 源强 （kg/h） 面积 （m2） 排放平均高度（m） A B C D 聚乙烯板 生产车间 非甲烷总烃 0.105 3930 8 2.3 700 0.021 1.85 0.84 2.388 颗粒物 0.043 8 2.3 700 0.021 1.85 0.84 2.135 软门帘 生产车间 非甲烷总烃 0.056 804 8 2.3 700 0.021 1.85 0.84 2.902 涂胶板 生产车间 非甲烷总烃 0.03 870 8 2.3 700 0.021 1.85 0.84 1.319 保温一体板 生产车间 颗粒物 0.15 1800 8 2.3 700 0.021 1.85 0.84 14.851 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离。根据本项目的工程分析，项目生产车间的卫生防护距离均为距各自车间100米范围内的区域。 根据卫生防护距离的要求，在卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、居民点等对环境空气要求较高的项目。据现场调查，本项目距最近的居民的距离为西侧490m的石家坞村，在本项目卫生防护距离要求的范围内，无机关、学校、医院、养老院、居民点等环境敏感点存在，项目选址比较合理，满足大气防护距离及卫生防护距离的要求。 综上所述，扩建后项目建设对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）项目废水影响分析 本项目无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水，生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a），主要污染物产生浓度为pH：6～9、COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。生活污水主要为职工盥洗废水，水量小且水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排。厂区防渗旱厕定期清掏用作农肥。因此，本项目的实施不会对地表水环境产生明显影响。 （2）地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“N 轻工：116、塑料制品制造（其他）”，属于Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价。 为了避免本项目对地下水环境的影响，本项目厂区防渗措施如下： ①生产区地面铺设3:7的粘土混合层，夯实，10cm厚水泥硬化；车间地面定期擦洗，保持地面干净清洁，无油渍，并加强日常管理，规范操作，防止设备润滑油的遗撒和泄漏，如有遗洒应及时清理，做到即洒即清。 ②防渗旱厕先用15cm三合土铺底，再在上层铺15-20cm的混凝土，池内墙用砖砌混凝土硬化处理，并铺设玻璃纤维布及环氧树脂，以达到防渗目地，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 ③厂区地面除绿化用地外全部用水泥硬化。 经采取上述防渗治理措施后，污染物下渗的可能性较小，基本不会对当地的地下水环境产生污染影响。 3、声环境影响分析 工程实施后项目噪声主要为生产设备运行过程产生的机械噪声，噪声源强为80～95dB(A)。企业通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，降噪效果可达20dB(A)以上。 （1）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：r——预测点距声源距离，（m）； r0——参考点距声源的距离，（m）； a——空气吸收系数。 （3）噪声预测结果 噪声预测结果详见表23。 表 23 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 48.8 48.8 60 50 达标 南厂界 47.5 47.5 60 50 达标 西厂界 52.9 42.9 60 50 达标 北厂界 50.2 40.2 60 50 达标 由表22预测结果可知，项目建成后，各噪声源经厂房隔音和距离衰减，厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值。厂界噪声均可实现达标排放。因此项目建设不会对周围声环境造成明显不利影响。 4、固体废物环境影响分析 扩建工程实施后项目产生的固体废物主要为边角料、除尘灰和职工生活垃圾。 （1）一般固废：聚乙烯板、软门帘、涂胶板生产中产生的边角料为3t/a，统一收集后外售废品收购站；保温一体板生产中产生的边角料，产生量为5t/a，利用粉碎机粉碎后回用于生产；除尘灰产生量8.5t/a，统一收集后回用于生产。 （2）生活垃圾：本项目营运期职工30人，生活垃圾排放系数取0.50kg/d·人，则生活垃圾产生量为3.75t/a，统一收集后经环卫部门清运处理。 经以上处理方法处理后，本项目产生的固废不会对周围环境造成较大影响。 5、环境风险分析 天然气主要成分烷烃，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，爆炸极限(V%)为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。 本项目使用管道天然气，不设天然气储罐，天然气储存量以厂区内管道储存量计。根据《重大危险源辩识》（GB18212-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的有关规定，项目重大危险源识别见表24。 表 24 重大危险源识别一览表 危险物质 最大储量(t) 生产场所临界量(t) q/Q值 是否属重大危险源 天然气 0.003 1 0.003 否 根据重大危险源判定结果及HJ/T169-2004中评价工作等级划分原则，本项目无重大危险源，无需编制环境风险应急预案。 本项目所使用的天然气，属于危险化学品，在使用过程中存在着天然气泄漏事故。 (1)天然气泄漏事故 天然气为易燃易爆物质，燃气管道出现泄漏遇明火或受热可能发生火灾，若与空气混合达到爆炸极限，还会发生爆炸，将对周围住户及工作人员造成危害。因此，必须做好安全防范。 (2)事故分析 ①天然气管道泄漏事故一旦发生，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。 ②一般物质火灾，蔓延和扩展的速度较慢，在发生的初期范围较小，扑灭比较容易。天然气火灾蔓延和扩展的速度极快，其火焰速度达2000m/s以上，且难以扑灭，特别是爆炸事故，若一旦发生，将立即造成重大灾害。设置可燃气体报警仪，设干粉灭火器2个，火灾报警电话。 ③天然气管道、管件的设计压力应比最大工作压力高10%且在任何情况下不应低于安全阀的定压，同时，使用的阀门、管道、管件、法兰、垫片等材质应与天然气介质相适应。 ④泄漏应急处理：切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 (3)事故防范措施 本项目可能出现的事故主要是管道破裂和阀门密封部位泄漏，工艺管线由于系统内残余水份的存在，易在管线的最低与最末端部位受热膨胀冷缩或结冰而产生裂缝，阀门冻裂或密封部位老化，都会造成天然气泄漏。安全巡查人员与操作人员发现泄漏时，应立即采取以下应急措施。 ①迅速查明泄漏点，立即关闭泄漏点两端管线上的阀门和与该管线相接的每个天然气管道阀门，把气源切断。 ②杜绝附近一切火源，禁止一切车辆在附近行驶。同时派人员向负责人和安全消防人员报告发生泄漏的具体情况及正在采取的措施。 ③负责人接到报告后，应立即到现场组织人员进行处理，停止一切活动；撤离无关人员，并安排专人对已关闭的天然气管道阀门进行监控。若泄漏量很大，一时难以控制，应扩大警戒线，切断电源，报警119，远距离监控。 ④泄漏点环境的气体经检测合格后，采用打卡子、化学补漏或拆卸，并将泄漏管线移至安全地点焊接等方法进行检修。对阀门或密封垫应予更换。 经严格采取安全防范措施后，可以消除事故隐患，或将事故消灭在初期。不会对周围住户及工作人员造成威胁。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 聚乙烯发泡板扎片、发泡废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套UV光氧+等离子净化装置+1根15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准中表1有机化工业大气污染物排放限值 |
|  | 软门帘挤出 废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套UV光氧+等离子净化装置+1根15m排气筒 |  |
|  | 涂胶板加热粘结废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套UV光氧+等离子净化装置+1根15m排气筒 |  |
|  | 聚乙烯发泡板配料搅拌废气 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 保温一体板搅拌、裁切、边角料破碎废气 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+1根15m排气筒 |  |
|  | 燃气蒸汽锅炉烟气 | 颗粒物 SO2 NOx | 1根8m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放限值 |
|  | 水泥储罐呼吸废气 | 颗粒物 | 自带滤芯除尘+15m高排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167 -2015）中第Ⅱ时段相关标准 |
|  | 沙子储罐呼吸废气 | 颗粒物 | 自带滤芯除尘+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 厂界无组织 废气 | 非甲烷总烃 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他行业企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 水污 染物 | 职工生活 污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 厂区泼洒抑尘 不外排 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 聚乙烯板、软门帘、涂胶板 | 边角料 | 统一收集后外售废品收购站 | 全部综合利用或妥善处置， 不外排 |
|  | 保温一体板 | 边角料 | 利用粉碎机粉碎后回用于生产 |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后经环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备均布置在封闭车间内，车间为砖混结构或彩钢夹芯板结构，设备基础安装减震垫，采取措施后，各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果：本项目利用原有车间，项目建成后，厂区地面采取适宜的硬化、绿化措施，可有效防止水土流失，故对生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 （1）项目名称：年产3万m3PEF高压聚乙烯发泡板、6千吨软门帘、9万m2涂胶板、3万m2保温一体板项目； （2）建设单位：廊坊华伦塑业有限公司； （3）建设性质：扩建； （4）建设地点：该项目位于大城县权村工业区，项目所在厂区中心坐标为北纬38°32′33.09"，东经116°34′8.38"。厂址东侧为道路，北侧、西侧为空地，南侧为工厂；距离该项目较近的敏感点为西侧490m的石家坞村，周围没有自然保护区，文物景观、水源保护地等环境敏感点。 地理位置见附图1，项目周边敏感点见附图2。 （5）工程投资：扩建项目总投资800万元，其中环保投资80万元，占总投资的10%。 （6）建设规模：扩建后全厂产能为年产PEF高压聚乙烯发泡板3万m3/a、软门帘6000t/a、涂胶板9万m2/a、保温一体板3万m2/a。 劳动定员与工作制度：扩建后项目劳动定员30人，企业年生产250天，每天工作24h，两班倒。 2、项目产业政策符合性分析 经对比国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》可知，该扩建项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于国家当前允许发展的项目。 根据河北省人民政府办公厅冀政办发〔2015〕7号《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）的通知》，经比对《河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）》可知，该项目不在河北省新增限制和淘汰类项目内。目前大城县发展改革局已经取得了出具了该项目的情况说明（详见附件），因此，本项目符合国家产业政策要求。 3、厂址选择可行性分析 本次扩建项目位于大城县权村工业区廊坊华伦塑业有限公司院内，不新占土地。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，项目选址可行。 4、施工期环境影响评价结论 本项目为利用已建成的厂房，对生产车间地面用防渗混凝土进行处理，施工期主要进行设备安装等，工作量较小，不产生施工期环境影响问题。 5、营运期环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 扩建后项目废气主要为聚乙烯板生产配料过程产生的颗粒物，扎片、发泡过程产生的非甲烷总烃；软门帘挤出过程产生的非甲烷总烃；涂胶板加热粘结过程产生的非甲烷总烃；保温一体板搅拌、裁切过程产生的颗粒物；天然气锅炉燃烧产生的SO2、NOx、颗粒物。 聚乙烯板扎片/发泡过程产生的非甲烷总烃、软门帘挤出过程产生的非甲烷总烃、涂胶板加热粘结过程产生的非甲烷总烃分别UV光氧+等离子净化装置处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准中表1有机化工业大气污染物排放限值；聚乙烯板生产拌料过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准；保温一体板搅拌、裁切、边角料破碎过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准；本项目燃气锅炉烟气经8m高排气筒排放，各污染物排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放限值；水泥储罐、沙子储罐产生的呼吸粉尘分别经各自自带滤芯除尘器处理后经15m高排气筒排放，外排废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167 -2015）中第Ⅱ时段相关标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 项目建成后，生产车间各无组织非甲烷总烃厂界贡献浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值，无组织颗粒物厂界贡献浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。 因此本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。 （2）水环境影响分析 本项目的生产过程无废水外排；生活污水仅为职工的盥洗水，水质简单，用于厂内泼洒抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，由附近村民定期清掏，直接拉走作农肥使用，不外排。 因此，本项目运营过程中产生的废水不会对地表水环境产生明显影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，声压级为80-95dB(A)。为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目生产设备在选用噪声较小的新型设备基础上，将设备全部安装在设备间内，并对设备采取基础减振等降噪措施，其中除尘设备风机安装消音器，尽量降低噪声源强，再经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目营运过程中产生的噪声不会对周围声环境产生较大影响。 （4）固体废物影响分析 扩建后项目固体废物包括边角料、除尘灰和职工生活垃圾。 ①一般固废：聚乙烯板、软门帘、涂胶板生产中产生的边角料统一收集后外售废品收购站；保温一体板生产中产生的边角料利用粉碎机粉碎后回用于生产；除尘灰统一收集后回用于生产。 ②生活垃圾：本项目生活垃圾统一收集后经环卫部门清运处理。 经以上处理方法处理后，本项目产生的固废不会对周围环境造成较大影响。 6、总量控制指标 本项目无生产废水产生，生活污水用于厂区泼洒抑尘，不外排。项目聚乙烯板生产用热采用燃气蒸汽锅炉，冬季采用空调供暖；项目产生的废气主要为生产过程中产生的非甲烷总烃、颗粒物以及燃气蒸汽锅炉产生的天然气燃烧烟气。 本环评建议全厂污染物总量控制指标为SO2：0.020t/a、NOX：0.061t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、非甲烷总烃：4.000t/a、颗粒物：3.327t/a。 7、建设项目验收“三同时” 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令，修改版）要求：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 根据环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”(国环规环评[2017]4 号)的规定：建设项目需要配套建设噪声或者固体废物污染防治设施的，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目噪声和固体废物污染防治设施进行验收。建设项目实施后“三同时”工程验收见表25。 表 25 环保设施“三同时”验收一览表 类别 污染源 名称 环保设施 投资 (万元) 标准限值 验收标准 废气 聚乙烯发泡板扎片、发泡废气 集气罩+UV光氧+等离子净化装置+15m排气筒（1套） 10 非甲烷总烃≤80mg/m3 最低去除效率90% 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准中表1有机化工业大气污染物排放限值 软门帘挤出废气 集气罩+UV光氧+等离子净化装置+15m排气筒（1套） 10 涂胶板加热粘结废气 集气罩+UV光氧+等离子净化装置+15m排气筒（1套） 10 聚乙烯发泡板配料搅拌废气 集气罩+袋式除尘器+ 15m排气筒（1套） 10 颗粒物排放浓度≤120mg/m3；排放速率≤3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 保温一体板搅拌、裁切、边角料破碎废气 集气罩+袋式除尘器+ 15m排气筒（1套） 10 沙子储罐呼吸废气 自带滤芯除尘+15m高排气筒（1套） 2.5 水泥储罐呼吸废气 自带滤芯除尘+15m高排气筒（2套） 2.5 颗粒物≤10mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167 -2015）中第Ⅱ时段相关标准 燃气蒸汽锅炉烟气 8m高排气筒排放（1根） 15 颗粒物≤20mg/m3 SO2≤50mg/m3 NOx≤150mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放限值 厂界无组织废气 / / 非甲烷总烃≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他行业边界大气污染物浓度限值 / / 颗粒物≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 生产车间或生产设施边界废气 / / 非甲烷总烃≤4.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3标准* 废水 生活污水 厂区泼洒抑尘 防渗旱厕（1个） 0.5 不外排 不外排 噪声 设备噪声 隔声减振、合理布局、厂房隔声 0.5 厂界噪声： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求 固体废物 聚乙烯板、软门帘、涂胶板边角料 统一收集后外售废品收购站 / 综合利用或妥善处理，不外排 综合利用或妥善处理， 不外排 保温一体板边角料 利用粉碎机粉碎后回用于生产 / 除尘器 除尘灰 收集后回用于生产 / 职工生活 垃圾 统一收集后经环卫部门清运处理 0.5 防渗 生产区 （环保投资8万元） 地面铺设3:7的粘土混合层，夯实，10cm厚水泥硬化；车间地面定期擦洗，保持地面干净清洁，无油渍，并加强日常管理，规范操作，防止设备润滑油的遗撒和泄漏，如有遗洒应及时清理，做到即洒即清。 旱厕 （环保投资0.5万元） 先用15cm三合土铺底，再在上层铺15-20cm的混凝土，池内墙用砖砌混凝土硬化处理，并铺设玻璃纤维布及环氧树脂，以达到防渗目地，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 环保投资合计80万元 *注：本限值仅在排气筒去除效率不满足要求的情况下执行。 二、建议 （1）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 （2）认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 （3）进一步提高有机废气的收集及治理措施，减少有机废气外排量。 （4）加强厂区绿化及清洁。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

聚苯颗粒