建设项目环境影响报告表

项目名称: 廊坊建友节能科技有限公司年产

150万平方米一体化保温板项目

建设单位(盖章):   廊坊建友节能科技有限公司

编制单位：北京国环益达环保技术有限公司

编制日期：2018年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 廊坊建友节能科技有限公司年产150万平方米一体化保温板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊建友节能科技有限公司 |
| 法人代表 | 李兰婷 | 联系人 | 李兰婷 |
| 通讯地址 | 大城县里坦镇流源庄村 |
| 联系电话 | 15831610599 | 传真 | —— | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县里坦镇流源庄村 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改备字【2018】103号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 隔热和隔音材料制造C3034 |
| 占地面积 (平方米) | 6311.02 | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 180 | 其中：环保投资(万元) | 10 | 环保投资占总投资比例 | 5.56% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 | 2019年3月 |
| 工程内容及规模 一、项目背景 廊坊建友节能科技有限公司位于大城县里坦镇流源庄村，主要经营范围为生产销售保温一体板等。为了适应市场发展趋势的要求，廊坊建友节能科技有限公司在大城县里坦镇流源庄村建设廊坊建友节能科技有限公司年产150万平方米一体化保温板项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）和《建设项目环境影响评价分类管类名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号，2018年4月28日起实施）的有关规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业 57、防水建筑材料制造”，应编制环境影响报告表，受廊坊建友节能科技有限公司的委托，北京国环益达环保技术有限公司承担了“廊坊建友节能科技有限公司年产150万平方米一体化保温板项目”的环境影响评价工作，在现场调查、资料收集以及咨询专家的基础上，按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批并作为环境管理的依据。 二、项目概况 1、项目基本概况 项目名称：廊坊建友节能科技有限公司年产150万平方米一体化保温板项目。 建设单位：廊坊建友节能科技有限公司。 建设地点：大城县里坦镇流源庄村。 项目投资：项目总投资180万元，其中环保投资10万元，占总投资的5.56%。 产品及规模：年产150万平方米一体化保温板。 2、地理位置及占地 廊坊建友节能科技有限公司位于大城县里坦镇流源庄村，厂区中心地理坐标：北纬38°32′32.00″ 东经116°35′24.40″项目东侧为慧硕公司，南侧为村路，西侧为空地，北侧为空地，距离项目最近的环境敏感点为西北侧850m处的流源庄村，地理位置见附图1。项目占地6311.02m2，土地证明详见附件。 3、建设内容及平面布置 （1）建设内容 项目总占地面积6311.02平方米，总建筑面积3278平方米，利用原有厂房，主要建筑物及项目组成见表1。 表1 建设规模及内容一览表 项目类别 建设内容 主体工程 生产车间 1层，主要用于生产结构保温一体化板 修边车间 1层，主要用于产品修边及晾晒板 辅助工程 库房 1层，主要用于原辅材料及成品储存 办公室 1层，主要用于日常办公 公用工程 供电 本项目厂区电源引自厂区附近变电站，年用电量为35万kWh 供暖 本项目冬季办公区采用空调取暖 给水 本项目供水由当地供水管网集中供水 排水 本项目切割冲洗废水经沉淀池处理后循环回用，定期补充，不外排；生活污水用于厂区道路泼洒抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清掏 环保工程 废气 2个料仓装卸粉尘：2套滤筒除尘器+2根15m高排气筒； 混料粉尘、储备罐粉尘、开槽工序粉尘、岩棉板裁条粉尘、异形板切割工序粉尘：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒； 切割工序粉尘：水冲洗，逸出少量粉尘无组织排放 废水 本项目切割冲洗废水经沉淀池处理后循环回用，定期补充，不外排；生活污水用于厂区道路泼洒抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清掏 噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 固废 除尘器收集尘回用于生产工序，不外排； 边角废料外售综合利用；沉淀池沉渣回用于生产工序； 员工生活垃圾收集后由环卫部门统一处理 （2）厂区平面布置 厂区西侧和北侧侧为生产车间，大门口位于厂区南侧，紧邻村路，方便职工与车辆进出。平面布置详见附图。 4、主要设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 备注 1 一体化保温板生产线 3 条 —— 包括 料仓 2 个 1个水泥料仓和1个砂子料仓 上开口搅拌罐 4 个 —— 岩棉切条机 1 台 —— 岩棉开沟机 1 台 —— 切槽整形线 1 条 —— 卧式搅拌机 3 台 —— 储备罐 4 个 —— 一次复合线 1 套 —— 翻板线 1 套 —— 二次复合线 1 套 —— 水切割锯 1 台（套） —— 异性板切割锯 1 套 —— 叉车 3 台 —— 模板架子 500 个 —— 5、产品方案 本项目年产150万平方米一体化保温板。 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表3。 表3 本项目主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 挤塑板 m3/a 1万 外购 2 岩棉板 m3/a 1万 外购 3 石墨聚苯板 m3/a 10万 外购 4 聚苯颗粒 t/a 2 外购 5 水泥 t/a 6000 外购，存储于料仓 6 砂子 t/a 4000 外购，存储于料仓 7 网格布 m2/a 275万 外购 8 胶粉 t/a 65 外购 原辅材料理化性质： 胶粉：是指废旧橡胶制品经粉碎加工处理而得到的粉末状橡胶材料。能使粘结砂浆明显提高与挤塑板和岩棉板的粘结能力和自身抗拉强度，抗坠、保水增稠施工性能好，耐水、耐冻融、耐热老化性能突出，配料简单。固含量99%，堆积密度950-1000g/L，灰分1%，PH6-8，成膜温度0℃。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为25人。 工作制度：年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 8、公用工程 （1）给水：本项目用水由当地供水管网供给，用水环节包括生活用水和生产用水，水质水量可满足项目用水需求。 ①生产用水：本项目生产用水为砂浆搅拌用水、胶粉聚苯颗粒搅拌用水以及水切割用水，砂浆搅拌用水量为1.0m3/d，胶粉聚苯颗粒搅拌用水量为1.0m3/d，水切割补水量约为0.1m3/d。 ②生活用水：本项目不设食堂，生活用水主要是员工办公生活盥洗用水，本项目劳动定员25人；根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T 1161-2016）中第三部分生活用水，每人每天用水量40L，则办公生活盥洗用水1.0m3/d，即300m3/a；厂区设置旱厕，定期清掏。 因此，本项目新鲜水用量为3.1m3/d，即930m3/a。 表4 本项目水平衡表 单位：m3/d 序号 名称 总用水量 新鲜用水量 重复用水量 蒸发、损耗量 产生量 1 员工生活用水 1.0 1.0 0 0.2 0.8 2 砂浆搅拌用水 1.0 1.0 0 1.0 0 3 胶粉聚苯颗粒搅拌用水 1.0 1.0 0 1.0 0 4 水切割用水 3.1 0.1 3.0 0.1 0 合计 6.1 3.1 3.0 2.3 0.8 （2）排水：本项目砂浆搅拌用水和胶粉聚苯颗粒搅拌用水，进入产品；切割工序需用水抑尘，冲洗废水经沉淀后回用于生产，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，排水量为0.8m3/d，240m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （3）供热 本项目生产不用热，冬季办公区采用空调取暖。 （4）供电 本项目厂区电源引自厂区附近变电站，年用电量为5万kWh，能够满足项目用电需求。 图1 项目水量平衡图 单位：m3/d 三、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年12月13日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改备字【2018】103号。因此，项目符合国家产业政策。 四、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县里坦镇流源庄村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的地类审查报告（编号：20181069）可知：项目用地为建设用地；同时，大城县里坦镇村镇规划管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地理位置 大城县地处河北省东中部，位于廊坊市最南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北，东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与大城县相接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里。全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距大城县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。 廊坊建友节能科技有限公司位于大城县里坦镇流源庄村，厂区中心地理坐标：北纬38°32′32.00″ 东经116°35′24.40″项目东侧为慧硕公司，南侧为村路，西侧为空地，北侧为空地。企业周围无重要环境敏感保护目标，选址合理。 2、地形、地貌 大城县地处洪水冲击平原，地形平坦，地貌为平地加有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度3.6~10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1-10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属大城洼东南边沿。等高线以南，大部分地域在5m以上。 建设项目所在区域位于大城区域内，地势平坦。 3、气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，多年平均降水量597.9毫米，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2,历年平均风速1.91m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，年无霜期188天，年主导风向SSW，冬季盛行N风，夏季盛行SSW风。 4、水文地质 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，超深淡水区。 5、地表水 大城县境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河，主要干渠含任河大排渠和阜草干渠。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 1、社会概况 大城县现辖10个乡镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 2、交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。自2008年起，全力打造“五横”“五纵”的大交通路网框架，真正从空间上融入“一小时入京、半小时下卫”的环京津经济圈。 3、经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 评价区域内没有重点保护单位和珍稀动植物资源，根据工程性质及周边环境特征，确定项目主要保护级别及其保护目标见下表。 表5 主要环境保护级别及保护目标 类别 保护对象 与厂区相对方位 距离（m） 功能 保护级别及要求 环境空气 流源庄村 EW 850 村庄 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 声环境 厂界200m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准 地下水环境 项目所在区域 饮用水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气中PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 3、区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 表6 环境质量标准 类别 项目 标准值 单位 标准来源 大 气 环 境 PM10 24小时平均 150 μg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 小时平均 — NO2 24小时平均 80 小时平均 200 SO2 24小时平均 150 小时平均 500 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 地 表 水 pH 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 化学需氧量(COD) 40 mg/L 五日生化需氧量(BOD5) 10 氨氮(NH3-N) 2.0 声 环 境 厂界 昼间≤60 夜间≤50 dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目砂子料仓粉尘、混料粉尘、储备罐粉尘、开槽工序粉尘、岩棉板裁条粉尘、异形板切割工序粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准和无组织排放监控浓度限值标准；切割工序粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。 表7 颗粒物排放标准 名称 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120 15m 3.5 1.0 本项目水泥料仓产生的粉尘执行河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167 -2015）表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值标准。 表8 颗粒物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度 （m） 颗粒物 10 15 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，标准限值见表9。 表9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 方位 类别 昼间 夜间 厂界 2类 60 50 3、固废排放标准 本项目产生的固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单规定；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。 |
| 总量排放指标 | “十三五”期间国家对COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目实际污染物排放量COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 项目运营期产生废水均不外排，因此项目运营期间废水污染物排放总量为COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 本项目运营期间，生产过程不使用锅炉等供热设施，项目无SO2及NOx等大气污染物排放，因此可确定本项目大气污染物排放总量情况为：SO2：0t/a、NOx：0t/a。 综上所述，根据项目污染物排放标准，建议该项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图2 生产工艺流程图 工艺流程简述： 砂子、水泥进行称重，按一定比例混合，混合物存储于储备罐中，将润湿的物料投入搅拌罐后，再加水搅拌制浆，搅拌过程在密闭条件下进行。将外购的部分挤塑板、石墨聚苯板开槽备用，将部分岩棉板裁条、开槽后备用。在挤塑板、石墨聚苯板、岩棉板其中一面铺上一层网格布，再抹上一层砂浆；将胶粉、聚苯颗粒加入搅拌罐，与砂浆混合后，涂抹在挤塑板的另一面上，制成保温一体板。保温一体板经晾晒后，按照产品要求进行切边，即为成品。部分产品根据客户要求切割为异形保温一体板。 备注：本项目切边工序在湿润状态下进行，对保温一体板切割的同时，对设备与一体板接触的部位冲水，以免产生大量粉尘，冲洗水进入沉淀池，静置沉淀后，上层清液循环回用，粉末作为固废收集，回用于生产工序。

主要污染工序 （一）施工期 本项目利用原有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 （二）营运期 废气： 本项目营运期废气主要为水泥、砂子料仓装卸粉尘，混料粉尘、储备罐粉尘、开槽工序粉尘、岩棉板裁条粉尘、异形板切割工序产生的粉尘。 废水： 本项目砂浆搅拌用水和胶粉聚苯颗粒搅拌用水，进入产品；切割工序需用水抑尘，冲洗废水经沉淀后回用于生产，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，排水量为0.8m3/d，240m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 噪声： 本项目噪声源主要为各种设备运转时产生的设备机械噪声，噪声源强75-85dB（A）。 固废： 本项目营运期产生的固废主要为边角废料、沉淀池沉渣、除尘器收集尘以及职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序 | 颗粒物 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 水泥料仓装卸料 | 粉尘 | 28.75mg/m3，0.69t/a | 2.875mg/m3，0.069t/a |
|  | 砂子料仓装卸料 | 粉尘 | 38mg/m3，0.46t/a | 3.8mg/m3，0.046t/a |
|  | 混料、储备罐、开槽工序、岩棉板裁条、异形板切割工序 | 粉尘 | 60.4mg/m3，1.45t/a | 6.04mg/m3，0.145t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 少量 | 0 t/a |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  | 切割冲洗废水 | SS | 经沉淀后回用于生产，不外排 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘过程 | 除尘器收集尘 | 1.0t/a | 用作砂浆原料，不外排 |
|  | 切割工序 | 边角废料 | 0.5t/a | 外售综合利用 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 1.0t/a | 回用于生产工序 |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 交当地环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为各种设备，噪声源强在75-85dB(A)之间。设备均至于车间内，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期影响分析 本项目利用原有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。

二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为水泥、砂子料仓装卸粉尘，混料粉尘、储备罐粉尘、开槽工序粉尘、岩棉板裁条粉尘、异形板切割工序产生的粉尘。 （1）水泥料仓装卸粉尘 本项目水泥由罐车输送至指定的料仓，通过输送车内的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入料仓。项目共设1个水泥料仓，水泥料仓装卸产生的粉尘经1套滤筒除尘器除尘后经1根15m高排气筒P1排放。 滤筒除尘器工作原理：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗;粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。 类比美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站原料库上料时排尘系数，每上1t粉料产生粉尘0.115kg，年上粉料量为6000t，粉尘产生量为0.69t/a，产生速率为0.2875kg/h，产生浓度为28.75mg/m³。水泥料仓装卸产生的粉尘经1套滤筒除尘器除尘后经1根15m高排气筒排放。滤筒除尘器除尘效率为90%，风机风量合计为10000m3/h。经处理后，排气筒P1中粉尘排放浓度为2.875mg/m³，排放速率均为0.02875kg/h，排放量为0.069t/a。颗粒物排放浓度满足河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值标准。 （2）砂子料仓装卸粉尘 本项目砂子由罐车输送至指定的料仓，通过输送车内的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入料仓。项目共设1个砂子料仓，砂子料仓装卸产生的粉尘经1套滤筒除尘器除尘后经1根15m高排气筒P2排放。 类比美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站原料库上料时排尘系数，每上1t粉料产生粉尘0.115kg，年上粉料量为4000t/a，粉尘产生量为0.46t/a，产生速率为0.19kg/h，产生浓度为38mg/m³。砂子料仓装卸产生的粉尘经1套滤筒除尘器除尘后经1根15m高排气筒排放。滤筒除尘器除尘效率为90%，风机风量为5000m3/h。经处理后，排气筒P2中粉尘排放浓度为3.8mg/m³，排放速率为0.019kg/h，排放量为0.046t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它二级排放标准。 （2）混料粉尘、储备罐粉尘、开槽工序粉尘、岩棉板裁条粉尘、异形板切割工序产粉尘 本项目混料粉尘、储备罐粉尘、开槽工序粉尘、岩棉板裁条粉尘、异形板切割工序产生的粉尘经集气罩+1套布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒P3排放。 类比美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站原料库上料时排尘系数，每上1t粉料产生粉尘0115kg，年上粉料量为10000t/a，粉尘产生量为1.15t/a；本项目年切割异形板约17万平方米，粉尘产生系数为0.01t/1万m2异形板 ，粉尘产生量为0.17t/a；本项目开槽工序粉尘产生系数为0.01t/1万m2原材料 ，开槽工序粉尘产生量为0.12t/a；本项目岩棉板裁条粉尘产生系数为0.01t/1万m2原材料 ，岩棉板裁条工序粉尘产生量为0.01t/a；合计粉尘产生量为1.45 t/a，产生速率为0.604kg/h，产生浓度为60.4mg/m³，经1套布袋除尘器除尘后经1根15m高排气筒P3排放。 布袋除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 布袋除尘器除尘效率为90%，风机风量为10000m3/h。经处理后，排气筒P3中粉尘排放浓度为6.04mg/m³，排放速率为0.0604kg/h，排放量为0.145t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它二级排放标准。 （4）切割工序粉尘 本项目一部分切割工序在湿润状态下进行，对保温一体板切割的同时，对设备与一体板接触的部位冲水，以免产生大量粉尘，但在实际操作过程中，还是有少量粉尘逸出。根据建设单位提供的资料，粉尘产生量为0.01t/a，产生速率为0.0042kg/h，产生的粉尘及时清理。 为了降低粉尘对周边环境和车间人员的影响，本环评建议建设单位加强车间内的通排风设施，保持车间空气流通，同时建议操作员工佩戴口罩。采取相应措施后颗粒物排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物浓度≤1.0mg/m3，对周围大气环境及附近敏感点影响较小。 综上，本项目产生的废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 （5）防护距离 ①大气环境防护距离的确定 采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式，对本项目无组织排放的污染源进行大气环境防护距离的确定。大气环境防护距离的确定原则是：首先无组织源源强需满足厂界达标的要求，若出现预测结果在厂界处超标，需削减排放源强，然后以削减后的源强进行大气环境防护距离计算。 本项目无组织排放所需大气环境防护距离的计算参数见表10。 表10 大气环境防护距离计算结果 车间 污染因子 面积 高度 排放速率 kg/h 评价标准 mg/m3 计算结果 生产车间 TSP 50m*25m 10m 0.0042 0.9 无超标点 由表10中可知，本项目无组织排放的颗粒物在厂界处未出现超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 本项目通过采取合理的生产工艺流程，控制生产设施的密闭程度，最大限度减少无组织排放。为保证大气环境质量达标和减少项目对周边人群的影响，本项目设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表5。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数及计算结果见表11。 表11 卫生防护距离计算结果一览表 污染源 污染因子 排放速率(kg/h) 评价标准mg/m3 平均风速(m/s) 计算系数 L（m） A B C D 生产车间 TSP 0.0042 0.9 1.91 400 0.01 1.85 0.78 0.086 根据表11计算结果，生产车间污染物卫生防护距离计算为50m。按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“7.5部分”的规定，最终确定本项目卫生防护距离为生产车间周围50m，距离项目最近敏感点为厂区西北侧850m处的流源庄村，满足卫生防护距离要求。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）生产废水 本项目保温一体板切割工序需用水冲洗，因此会产生主要含SS的废水。 切割工序用水为自来水。根据建设单位提供的资料，本项目在厂区配套了1个容积为10m3的沉淀池，冲洗水经沉淀池沉淀后将上层清液循环回用到切割工序中。切割工序用水的主要功能为降温抑尘，对用水水质要求不高，故该工序均可实施循环用水，只需定期补充蒸发量和清理沉淀池沉渣，日常用水不外排，其生产过程中无生产废水产生。根据建设单位提供的资料，本项目循环用水补充水量约30t/a。 （2）生活污水 本项目生活污水产生量为0.8m3/d，年污水产生量为240m3，生活污水产生量较小，且水质简单，直接用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期掏空，由附近农民运走用作农肥。 因此，本项目不会对周围水环境产生影响。 3、噪声影响分析 本项目主要噪声源是上开口搅拌罐、卧式搅拌机、水切割锯、异性板切割锯等生产设备噪声。类比同类企业噪声源强，见表12。 表12 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备台数 单个噪声源强dB 分布位置 噪声防治措施 1 上开口搅拌罐 4 75 生产车间 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2 卧式搅拌机 3 75 3 水切割锯 1 85 4 异性板切割锯 1 85 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表13。 表13 厂界噪声预测结果 预测点位 与厂界距离(m) 贡献值dB(A) 执行标准dB(A) 厂北界 20 40.5 2类：昼间60，夜间50 厂东界 5 48.5 厂西界 5 48.5 厂南界 10 44.5 由表13看出，本项目通过采用基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在40.5～48.5dB(A)之间，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目西北侧850m处的流源庄村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4、固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固废主要为边角废料、沉淀池沉渣、除尘器收集尘以及职工生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①边角废料 切割工序产生的边角废料，根据企业提供资料，其产生量为0.5t/a，收集后外售综合利用。 ②除尘器收集尘 除尘器收集的粉尘约为1.0t/a，用作砂浆原料，不外排。 ③沉淀池沉渣 本项目切割工序在湿润状态下进行，对保温一体板切割的同时，对设备与一体板接触的部位冲水，以免产生大量粉尘，冲洗水进入沉淀池，静置沉淀后，上层清液循环回用，粉末作为固废收集，预计本项目沉淀池沉渣的产生量约为1.0t/a，收集后回用于生产工序，不外排。 （2）生活垃圾 职工生活垃圾按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员25人，则本项目生活垃圾产生量为0.0125t/d，年工作时间为300d，则生活垃圾年产生量为3.75t/a。生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 表14 项目固废产生及排放情况一览表 类别 污染物 产生量 处理措施 一般固废 切割工序 边角废料 0.5t/a 外售综合利用 除尘器 收集尘 1.0t/a 用作砂浆原料，不外排 沉淀池 沉渣 1.0t/a 回用于生产工序，不外排 生活垃圾 日常生活 生活垃圾 3.75t/a 由环卫部门统一处理 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、污染物排放总量控制 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为4项：SO2、NOx和COD、氨氮。 综上，项目污染物总量控制指标为COD ：0t/a、氨氮：0t/a、SO2 ：0t/a、NOx： 0t/a。 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 按建设项目建设阶段、生产运行、服务期满后等不同阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，提出具体环境管理要求。 给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。提出应向社会公开的信息内容。 提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。 （2）监测计划 监测点位、监测项目和监测频率见表15。 表15 监测计划一览表 监测要素 监测点位 监测项目 监测频次 废气 料仓装卸粉尘 排气筒P1、P2采样口 颗粒物 1次/年 混料、储备罐、开槽工序、岩棉板裁条、异形板切割工序 排气筒P3采样口 颗粒物 1次/年 厂界 颗粒物 1次/年 噪声 四周厂界 等效A声级 1次/年 对以上监测结果应及时统计汇总，呈报有关领导和上级环保部门进行信息公开， 监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序 | 粉尘 | 水冲洗 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准 |
|  | 水泥料仓装卸料 | 粉尘 | 1套滤筒除尘器+1根15m排气筒P1 | 满足河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167 -2015）表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值要求 |
|  | 砂子料仓装卸料 | 粉尘 | 1套滤筒除尘器+1根15m排气筒P2 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
|  | 混料、储备罐、开槽工序、岩棉板裁条、异形板切割工序 | 粉尘 | 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m排气筒P3 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD、BOD5 、SS、NH3-N | 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 | 不外排 |
|  | 切割冲洗废水 | SS | 经沉淀后回用于生产，不外排 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 收集尘 | 用作砂浆原料，不外排 | 资源化利用 |
|  | 切割工序 | 边角废料 | 外售综合利用 | 合理化处置 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 回用于生产工序 | 资源化利用 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门处理 | 合理化处置 |
| 噪 声 | 主要噪声源源强在75-85dB(A)之间。机械设备均置于封闭的生产车间内，底部采取减振措施，经过距离衰减等。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 附：“三同时”验收一览表 本项目建设总投资180万元，其中环保投资为10万元，环保投资占工程总投资的比例为5.56%。本项目营运期环境保护“三同时”验收内容见表16。 表16 “三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收指标 投资 （万元） 验收标准 废气 水泥料仓装卸粉尘 1套滤筒除尘器+1根15m排气筒P1 有组织颗粒物≤10mg/m3 无组织排放浓度限值≤0.5mg/m3 1.5 河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167 -2015）表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值要求 砂子料仓装卸粉尘 1套滤筒除尘器+1根15m排气筒P2 有组织颗粒物≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 无组织排放浓度限值≤1.0 mg/m3 1.5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放标准及无组织排放监控浓度限值标准 混料、储备罐、开槽工序、岩棉板裁条、异形板切割工序 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m排气筒P3 2 切割工序粉尘 水冲洗 无组织排放浓度限值≤1.0 mg/m3 1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准 废水 生活污水 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 不外排 0.5 不外排 切割冲洗废水 经沉淀后回用于生产，不外排 不外排 不外排 固废 除尘器收集尘 用作砂浆原料，不外排 固废收集及储存设施完备、处置完善 0.5 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定 边角废料 外售综合利用 沉淀池沉渣 回用于生产工序 生活垃圾 交当地环卫部门处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治规定 噪声 机械噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2类： 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 合计 10 |

# 结论及建议

一、结论 1、项目概况 廊坊建友节能科技有限公司位于大城县里坦镇流源庄村，厂区中心地理坐标：北纬38°32′32.00″ 东经116°35′24.40″项目东侧为慧硕公司，南侧为村路，西侧为空地，北侧为空地，距离项目最近的环境敏感点为西北侧850m处的流源庄村。项目占地6311.02m2。项目年产150万平方米一体化保温板。总投资180万元，其中环保投资10万元，占总投资的5.56%。 2、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年8月9日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改备字【2018】103号。因此，项目符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县里坦镇流源庄村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的地类审查报告（编号：20181069）可知：项目用地为建设用地；同时，大城县里坦镇村镇规划管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 4、主要环境影响结论 施工期环境影响分析结论： 本项目利用原有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 营运期环境影响分析结论： （1）环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为水泥、砂子料仓装卸粉尘，混料粉尘、储备罐粉尘、开槽工序粉尘、岩棉板裁条粉尘、异形板切割工序产生的粉尘。 ①料仓装卸粉尘 本项目共设1个水泥料仓，水泥料仓装卸产生的粉尘经1套滤筒除尘器除尘后经1根15m高排气筒P1。经处理后，排气筒P1中粉尘排放浓度及排放速率均满足河北省《水泥工业大气污染物排放标准》表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值要求。 本项目共设1个砂子料仓，砂子料仓装卸产生的粉尘经1套滤筒除尘器除尘后经1根15m高排气筒P2排放。经处理后，排气筒P2中粉尘排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它二级排放标准。 ②混料粉尘、储备罐粉尘、开槽工序粉尘、岩棉板裁条粉尘、异形板切割工序产粉尘 本项目混料粉尘、储备罐粉尘、开槽工序粉尘、岩棉板裁条粉尘、异形板切割工序产生的粉尘经集气罩+1套布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒P3排放。经处理后，排气筒P3中粉尘排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它二级排放标准。 ③切割工序粉尘 本项目切割工序在湿润状态下进行，对保温一体板切割的同时，对设备与一体板接触的部位冲水，以免产生大量粉尘，但在实际操作过程中，还是有少量粉尘逸出。 为了降低粉尘对周边环境和车间人员的影响，本环评建议建设单位加强车间内的通排风设施，保持车间空气流通，同时建议操作员工佩戴口罩。采取相应措施后颗粒物排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物浓度≤1.0mg/m3，对周围大气环境及附近敏感点影响较小。 综上，本项目产生的废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目砂浆搅拌用水和胶粉聚苯颗粒搅拌用水，搅拌水进入产品；切割工序需用水抑尘，冲洗废水经沉淀后回用于生产，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。项目废水不会对周围水环境造成不利影响。 （3）噪声影响分析 本项目的噪声主要来自生产设备的运行噪声，噪声值在75-85dB(A)之间，通过采用基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目西侧1100m处的白马堂村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 （4）固体废物处置影响分析 本项目营运期产生的固废主要为边角废料、沉淀池沉渣、除尘器收集尘以及职工生活垃圾。 除尘器收集尘用作砂浆原料，不外排；边角废料外售综合利用；沉淀池沉渣回用于生产工序，不外排；生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、总量控制结论 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 6、项目可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，建设项目选址可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 7、建议 （1）建议建设单位在施工期间，在强化环境卫生管理的同时，应加强施工人员环境保护方面的教育工作，增强施工人员的环保意识。 （2）为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对拟建工程环境保护工作进行监督和管理。 （3）项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，选用经有关部门认证的环保设备，确保“三同时”，保证污染防治措施在生产过程中处于良好的运行状态。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目平面布置示意图 附件： 附件1 委托书； 附件2 大城县发改局说明； 附件3 里坦镇村镇规划管理办公室出具的证明； 附件4 土地证明； 附件5 营业执照 附表： 附件1 建设项目环评审批基础信息表 本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不进行专项评价。

# Text boxes

0.2

1.0

0.8

用于泼洒地面抑尘，不外排

职工生活用水

新鲜水

3.1

1.0

1.0

进入产品

砂浆搅拌用水

1.0

胶粉聚苯颗粒搅拌用水

1.0

进入产品

0.1

0.1

沉淀池

切割用水

3.0

粉尘

粉尘

粉尘

水泥、砂子料仓

称重

投料

储备罐

混合

废水、边角废料、噪声

加水搅拌制浆

涂网格布

涂抹另一面

切边

晾晒

成品

粉尘、噪声

粉尘

加入搅拌罐

开槽

粉尘、噪声

裁条

挤塑板、石墨聚苯板

部分产品切异形

胶粉、聚苯颗粒

岩棉板