建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:   年产1000吨软门帘项目

建设单位(盖章):    廊坊金荣塑业有限公司

编制日期  2018年12月

中国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000吨软门帘项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊金荣塑业有限公司 |
| 法人代表 | 杨成 | 联系人 | 杨成 |
| 通讯地址 | 廊坊市大城县西陈庄村 |
| 联系电话 | 18931656999 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 廊坊市大城县西陈庄村 |
| 立项审 批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字[2018]57号 |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别及代码 | 塑料板、管、型材制造 C2922 |
| 占地面积 （平方米） | 3481 | 绿化面积 （平方米） | 500 |
| 总投资 （万元） | 222.09 | 其中环保投 资（万元） | 20 | 环保投资占总投资比例 | 9% |
| 评价经费 （万元） | 1.0 | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模 1项目由来 廊坊金荣塑业有限公司位于廊坊市大城县西陈庄村，公司始建于2006年。该公司主要生产软门帘，2006年10月该公司投资建设的年产500吨塑料软门帘项目，获得了环评批复（见附件）。廊坊金荣塑业有限公司是软门帘生产企业，随着销量的增加和客户群体的扩大，现有的生产规模、生产能力、厂区硬件设施已经不能满足企业可持续发展的需求。因此，廊坊金荣塑业有限公司投资222.09万元实施年产500吨软门帘项目：购置生产设备57台（套）。扩建完成后，该企业年产1000吨软门帘。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）“十八、橡胶和塑料制品业 47 塑料制品制造 其他”的规定，本项目应编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表中的有关规定，本项目为Ⅳ类，不需要进行地下水评价。 廊坊金荣塑业有限公司于2018年12月委托嘉诚环保工程有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，我单位接受委托后，立即开展现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2项目地理位置 本项目位于廊坊市大城县西陈庄村，厂址中心坐标为N38º40′50.11″，E116º38′48.46″。项目东侧为华泰停车场，南侧为国安庄园饭店，西侧为廊沧路，北侧修车厂。距离项目最近的敏感点为东北侧260m的卞庄村。 项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 3 原有项目概况 年产500吨塑料软门帘项目于2006年10月进行了环境影响评价工作，由廊坊市环境科学研究所编制了环境影响报告表，该环评于2006年10月23日取得了大城县环境保护局审批意见，见附件。建设规模为年产塑料软门帘500吨。 （1）项目投资及生产规模 原有项目总投资150万元，生产规模为年产塑料软门帘500吨。 （2）建设规模 原有项目总占地面积3481m2，其中建筑占地2500m2，绿化占地500m2，主要建设生产车间、办公用房及附属配套用房。 原有项目厂区平面布置情况见附图3-1，主要建设项目用地情况见表1。 表1 建设项目用地情况一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 备注 1 生产车间 1000 -- 2 仓库 500 -- 3 办公用房 250 -- 4 食堂及宿舍 200 -- 5 门卫 50 -- 6 绿化面积 500 -- （3）生产设备 原有项目主要生产设备名称及型号详见表2。 表2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 性能 产地 1 搅拌机 台 1 易于操作，能耗低、无污染 石家庄新乐 2 挤出机 台 2 自动连续生产线 3 卷料机 台 2 易于操作，能耗低，无污染 浙江丰潭 4 粉碎机 台 1 易于操作，能耗低 天津 （4）原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗详见表3。 表3 原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 吨产品消耗量 年用量 1 聚氯乙烯 吨 0.5 250 2 二丁酯 吨 0.4 200 3 二辛脂 吨 0.166 83 5 电 万kWh -- 30 6 水 m3/a -- 572 （5）公用工程 ①给、排水 本项目供水由厂区内自备水井供给，井深200m，水质、水量均能满足项目需求。本项目用水主要为生活用水，生产过程用水为冷却水，循环使用不外排。 其中生产用水主要来自冷却循环水补水，补充水量为1m3/d（260m3/a），全部损耗，不外排；厂内设有食堂，结合当地实际情况，职工生活用水量按40L/（人·d）计算，则用水量为1.2m3/d（312m3/a）。 原有项目无生产废水产生，生活污水按用水的80%计算，产生量为0.96m3/d （249.6m3/a）。餐饮废水经隔油池处理后，同其他生活污水一起进入化粪池处理，经厂区内污水处理系统处理后，由村民定期清掏还田。 本项目水平衡如图1所示。 图1 本项目水平衡图 单位m3/d ②供电 原有项目生产、生活用电项目用电由大城县当地供电、电讯系统供应，年用电量30万kWh，能够满足项目需求。 ③供暖和供热 原有项目冬季取暖采用智能电采暖炉。 （6）劳动定员和工作制度 原有项目劳动定员30人，年工作日为260天，实行一班制，一班工作8小时。 4扩建工程建设内容 （1）项目投资 改扩建项目总投资222.09万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资的9%。 （2）改扩建内容及建设规模 新增主要生产设备57台（套）。 扩建项目建设规模：年产500吨软门帘。 （3）扩建项目新增生产设备 扩建项目主要生产设备名称及型号详见表4。 表4 扩建项目新增设备一览表 序号 名称 型号 数量 单位 1 挤出机 JCJ-520 11 台 2 搅拌机 JBJ-233 12 台 3 卷料机 25S3 10 台 4 粉碎机 FSJ-1250 4 台 5 切边机 QB111 8 台 6 冲床 CDK-252 12 台 共计 57 台 （4）原辅材料及能源消耗 扩建项目原辅材料及能源消耗见表5。 表5 原辅材料及能源消耗表 序号 原料名称 单位 数量 来源 1 聚氯乙烯 t/a 250 外购 2 二丁酯 t/a 187 外购 3 二辛脂 t/a 83 外购 5 电 万kWh 18 大城县供电系统 6 水 m3 260 厂区自备水井 主要物料性质如下： ①聚氯乙烯树脂（简称PVC）：主要成份为聚氯乙烯，为无定型结构的白色粉末，支化度较小。工业生产的PVC分子量一般在5万~12万范围内，具有较大的多分散性，分子量随局和温度的降低而增加；无固定熔点，80~85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160~180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5~10kJ/m2；有优异的介电性能。但对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。 ②二辛脂，简称DOP，又名邻苯二甲酸二辛脂。邻苯二甲酸二辛脂是重要的通用型增塑剂，主要用于聚氯乙烯树脂的加工。 分子式：C24H38O4 分子量：390.30 性质：无色油状液体，比重0.9861g/cm3，熔点-55℃，沸点370℃（常压），着火点235℃，黏度13.7mPa.s(20℃)，折光率1.447（25℃），不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。 （5）产品方案 扩建项目年产软门帘500吨。 （6）依托工程 本扩建项目公用工程部分依托现有工程，具体依托情况见表6。 表6 依托工程及扩建内容一览表 依托现有工程内容 扩建工程内容 依托现有供电系统 依托原有项目厂房及办公设施 依托现有供水、排水系统 依托现有供热系统 ① 新增生产设备 （7）公用工程 ①给排水 扩建项目用水由厂区自备水井供给，总用水量为1m3/d（260m3/a），主要为冷却循环水的补水，全部蒸发不外排。扩建项目水平衡如图2所示。 图2 扩建项目水平衡图 单位m3/d ②供电 扩建项目供电依托原有项目供电系统，由大城县供电系统提供，由厂区内原有供电设施接入，满足低压供电要求。扩建项目用电量约为18万kWh/a。 ③供暖 扩建项目冬季取暖采用电加热。 （8）劳动定员和工作制度 扩建项目不新增劳动定员，依托现在职工人数，年工作日为260天，实行一班制，一班8小时。 5 扩建完成后项目总体概况 （1）生产规模 项目扩建后年产1000t软门帘。 （2）原辅材料 扩建后项目总体原辅材料消耗情况详见表7。 表7 原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 数量 来源 1 聚氯乙烯 t/a 500 外购 2 二丁酯 t/a 387 外购 3 二辛脂 t/a 166 外购 4 新鲜水 万kWh 832 厂区自备井 5 电 m3 48 大城县供电系统 （3）生产设备 扩建后项目主要生产设备名称及型号详见表8。 表8 扩建后项目设备一览表 序号 名称 型号 数量 单位 备注 1 挤出机 JCJ-520 13 台（套） 原有2台，新增11台 2 搅拌机 JBJ-233 13 台（套） 原有1台，新增12台 3 卷料机 25S3 12 台（套） 原有2台，新增10台 4 粉碎机 FSJ-1250 5 台（套） 原有1台，新增4台 5 切边机 QB111 8 台（套） 新增 6 冲床 CDK-252 12 台（套） 新增 共计 63 台（套） -- （3）公用工程 ①给、排水 项目扩建后用水由厂区内自备水井提供，本项目用水分为生产用水和职工生活用水，水质、水量均能满足项目用水的需求。 总用水量为3.2m3/d（832m3/a），生产用水主要为冷却循环补充水。项目冷却补充用水全部消耗，不外排；扩建后项目劳动定员仍为30人，不新增职工人数，厂区设有食堂，厕所为旱厕，职工生活用水量按40L/（人·d）计算，则用水量为1.2m3/d（312m3/a）。生活污水按用水的80%计算，产生量为0.96 m3/d (249.6m3/a)。生活污水经厂区隔油池处理后，再经化粪池处理，由村民定期清掏还田。 扩建后项目水平衡如图3所示。 图3 扩建后项目水平衡图 单位m3/d ②供电 扩建后项目供电由大城县供电系统提供，年耗电量约为48万kW·h。 ③供暖 项目厂区取暖采用电加热炉。 （4）劳动定员和工作制度 扩建后项目劳动定员仍为30人，年工作日为260天，实行一班制，一班8小时。 6产业政策 本项目为软门帘生产项目，根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中淘汰和限制类，属允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制淘汰类。大城县发展改革局于2018年3月7日为企业出具了企业投资项目备案信息：大发改工备字[2018]57号（见附件）。 因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 7厂址选择可行性分析 （1）总体规划分析 本项目属于扩建项目，位于廊坊市大城县西陈庄村，在原厂区内进行建设，不新增土地。 （2）基础设施条件分析 本项目厂区紧临道路，交通便利，且供电、供水等基础设施配套齐全。 （3）环境条件分析 本项目位于廊坊市大城县西陈庄村，项目东侧为华泰停车场，南侧为国安庄园饭店，西侧为廊沧路，北侧修车厂。距离项目最近的敏感点为东北侧260m的卞庄村。厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 （4）环境影响分析 环境影响分析结果表明，该项目在认真落实本评价提出的环保对策、进一步完善污染治理措施后，运营期污染物排放量将会降低，均能达到相应污染物排放标准的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 拟建项目性质为扩建，与项目有关的原有污染情况如下： 废气：本项目生产废气主要为挤出工序产生的非甲烷总烃、食堂油烟废气。 挤出工序产生的非甲烷总烃产生量较少，企业在挤出机上方安装集气罩收集废气，废气经光氧+等离子一体机净化后由15m高排气筒排放，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业标准。 废水：冷却水补水全部损耗，不外排；生活污水排放量为0.96m3/d（249.6m3/a），餐饮废水经隔油池处理后，同其他生活污水一起进入化粪池处理，后经厂区污水处理系统处理后排入厂区外沟渠。 噪声：运营期间的噪声来源于搅拌机、粉碎机、卷料机等设备，其声压级在70-80dB(A)之间。为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目设备安置在厂房内，并对产噪设备采取底座减振、风机加装消声器等降噪措施，尽量降低噪声源强。经过围墙隔音降噪以及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准要求。 固废：固体废物主要为边角料、不合格品和职工产生的生活垃圾，其中边角料和不合格品，收集后粉碎回用于生产，不外排；生活垃圾经统一收集后由环卫部门运至垃圾填埋场处理。 企业原有污染物均已得到合理治理，达标排放。不存在遗留环境问题，不需提出以老带新措施。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一.地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°36′—116°78′，北纬38°47′—38°88′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 二.地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三.气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四.水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五.土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六.生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一.行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二.工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量191亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、摩托车配件、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的摩托车配件专业市场，以澳力发、万利发食品为代表的大城食品享誉京津，雄居北方市场。 2016年大城县生产总值为1034320万元，其中第一产业总值为169403万元，第二产业总值为650244万元，第三产业总值为214673万元。农林牧渔总产值为338917万元，比上年上涨2.0%。年主营业务收入2000万元及以上工业总产值为 1383617万元。全社会固定资产投资完成额为1273322万元，比上年上涨18.4%。全部财政收入94280万元，政府性基金收入合计52839万元，公共财政预算支出173027万元，政府性基金支出45866万元。各项存款余额1827506万元，各项贷款余额659967万元。城镇居民人均可支配收入27409元。 三.交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四.文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医的需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据2017年5月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年，大城县环境空气质量（剔除沙尘影响），SO2、CO浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； NO、PM10、PM2.5和O3浓度均超标。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物全年平均浓度为64μg/m3；SO2全年平均浓度为23μg/m3；NO2全年平均浓度为44μg/m3。综合指数6.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD日均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为64.9～68.1dB(A)，达到国家标准（《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准）。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400mX400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.7～68.5dB(A)，达到国家标准（《声环境质量标准》（GB3096-2008）1、2、4a类标准）。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于廊坊市大城县西陈庄村。周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表9。 表9 本项目环境保护敏感目标及保护内容 环境保护 目标 方位 距离 坐标 保护 对象 保护内容 东陈庄村 NE 600m 116°39′13.35″,38°41′7.06″ 村民 大气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准 卞庄村 NE 260m 116°38′58.52″,38°41′2.66″ 村民 胡庄 NW 710m 116°38′28.47″,38°41′11.78″ 村民 任场村 NW 770m 116°38′11.79″,38°41′18.81″ 村民 西陈庄村 NW 1050m 116°38′3.98″,38°41′10.69″ 村民 代庄 NW 1280m 116°37′52.24″,38°41′13.09″ 村民 地下水 四周 厂址1km范围 地下水环境质量 地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准

# 评价适用标准

环境质量标准 1．环境空气质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，见表10。 表10 空气质量标准限值 单位：COmg/m3 其余μg/m3 污染物 浓度限值（GB3095-2012） 年均值 日平均值 小时均值 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 CO -- 4.0 10 PM10 70 150 -- PM2.5 35 75 -- O3 -- 8 200 非甲烷总烃执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值。 2.地下水质量标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。标准值见表11。 表11 地下水质量标准 单位：mg/L 序 号 污染物名称 标准值 1 pH 6.5~8.5 2 总硬度(以CaCO3计) ≤450 3 氨氮 ≤0.2 4 细菌总数(个/mL) ≤100 5 氟化物 ≤1.0 6 总大肠菌群(个/L) ≤3.0 7 硝酸盐 ≤20 3.环境噪声标准 环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准，见表12。 表12 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别 标准值 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55

污染物排放标准 废气排放标准 挤出过程产生少量非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业标准：最高允许排放浓度80mg/m3； 无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 表2其他行业厂界监控点浓度限值，车间见表13。 表13 非甲烷总烃排放标准 污染物 非甲烷总烃 排放浓度 排气筒高度 最低去除效率 标准要求 有组织 80mg/m3 15m 90% 无组织 表2 2.0mg/m3 -- -- 表3 4.0mg/m3 -- -- 若非甲烷总烃去除效率达不到90%，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准：≤4.0mg/m3。 投料搅拌工序及粉碎工序产生的粉尘颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，无组织颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界浓度监控限值，见表14。 表14 颗粒物污染物排放标准 污染物 颗粒物 排放浓度 排放速率 排气筒高度 标准要求 有组织 120 3.5 15m 无组织 1.0 -- -- 噪声排放标准 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类和4类标准，见表15。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时 段 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 2类 60 50 4类 70 55 3.固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中标准要求。

总量控制指标 根据《“十三五”生态环境保护规划》，结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCS（以非甲烷总烃计）。污染物排放总量的确定遵循达标排放的原则，环评中各污染物总量如下： COD：0t/a；氨氮：0 t/a； SO2：0t/a；NOx：0t/a；VOCS（以非甲烷总烃计）：1.33t/a。 注：其中VOCS（以非甲烷总烃计）依据标准核算总量过程如下： 80mg/m3 ×8000m3/h ×2080h /a×10-9t/mg=1.33t/a。

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 改扩建项目主要是软门帘加工项目。原有项目生产工艺及新建项目工艺流程一致，如图所示： 生产工艺： 图4 软门帘加工工艺及污染流程图 工艺说明： 配比投料：根据工艺配方，将各种原料经称量后按比例投入搅拌机，此过程产生粉尘及噪声。 搅拌：将配比好的原料进行密闭搅拌，此过程产生噪声。 挤出：利用电热机加热到80~90℃，将搅拌均匀的原料由供料系统加热后由挤出机挤出，此过程产生废气及噪声。 冷却：传输过程中将温度较高的塑料软板利用循环水冷却降温。 轧光：将冷却成型的塑料软板进行表面轧光处理。 卷料：塑料软板轧光后进行打卷、包装后即为成品。 粉碎：将废料及不合格品回收，利用粉碎机粉碎回用，此过程产生粉碎粉尘及噪声。

主要污染工序 1废气 扩建项目废气主要是投料搅拌过程产生的粉尘颗粒物、挤出工序产生的非甲烷总烃、粉碎工序产生的粉尘颗粒物。 （1）投料搅拌过程产生的粉尘颗粒物 本项目原材料聚氯乙烯为粉末状，投料过程中会产生少量粉尘，搅拌过程为密闭装置，不考虑粉尘的产生。通过在投料口安装集气罩，将粉尘收集后，经布袋除尘器净化后由15m高排气筒排放。已知聚氯乙烯粉末年用量为250t，粉尘产生量按原料总量的0.01%，则粉尘产生量为0.025t/a。 未被收集的粉尘经车间内排风扇加强通风后以无组织形式排放，无组织排放的粉尘量为0.005t/a，排放速率为0.0024kg/h。 （2）挤出工序产生的非甲烷总烃 本项目使用的原料为聚氯乙烯粉末，挤塑时达到的温度为80~90℃，挤出过程会挥发出少量非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和建成后物料的实际使用量计算非甲烷总烃的排放量，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t，本项目塑料年用量共计250t/a，故挤出工序非甲烷总烃的产生量为0.0875t/a。根据企业提供的资料，挤塑生产时间为：260天，每天工作8h，共计2080h。废气经集气罩收集后通过光氧+等离子一体机净化后由15m高排气筒排放。 未被收集的非甲烷总烃产生量为0.0175t/a，排放速率为0.0085kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中限值要求。 （3）粉碎工序产生的粉尘颗粒物 本项目不合格品及废边角料回收后利用粉碎机粉碎处理，粉碎后回用于挤出工序，粉碎过程中会产生颗粒物。粉碎过程颗粒物的产生量约占不合格品及边角料总量的0.5%，已知不合格品及边角料总量约为20t/a，则颗粒物产生量为0.1t/a。废气经集气罩收集后经布袋除尘器净化，后经15m高排气筒排放。 粉碎工序未被捕集的颗粒物产生量为0.02t/a，产生速率为0.0096kg/h，经车间通风换气后无组织排放。 2废水 扩建项目废水主要为职工生活产生的生活污水；冷却水循环使用不外排，定期补水。 职工人数不新增，不新增生活污水的排放量。 3噪声 本项目噪声主要来源于搅拌机、挤出机、卷料机、粉碎机等设备运转时产生的噪声，声压级在70-80dB(A)之间，为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目选用噪声较小的新型设备，将设备全部安装在厂房内，并对设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。 4固废 扩建后项目产生的固废主要是剪切边角料、不合格品。 边角料及不合格品产生量约为20t/a，边角料和不合格品均为一般固体废物，统一收集后粉碎回用。本项目设定职工人数30人，依托现有员工定员，不新增职工人数，无新增生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料 | 有组织 | 颗粒物 | 1.923mg/m3 0.02t/a | 0.48mg/m3 0.005t/a |
|  |  | 无组织 |  | 0.0024 kg/h 0.005t/a | 0.0024 kg/h 0.005t/a |
|  | 挤出机 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 4.205mg/m3 0.07t/a | 0.42mg/m3 0.007t/a |
|  |  | 无组织 |  | 0.0085kg/h 0.0175t/a | 0.0085kg/h 0.0175t/a |
|  | 粉碎机 | 有组织 | 颗粒物 | 4.81mg/m3 0.08t/a | 3.85mg/m3 0.064t/a |
|  |  | 无组织 |  | 0.0096kg/h 0.02t/a | 0.0096kg/h 0.02t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 0m3 | COD | -- | -- |
|  |  | 氨氮 | -- | -- |
|  |  | SS | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 检验 | 不合格品 | 20t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0 | 0 |
| 噪 声 | 营运期产噪设备主要有搅拌机、挤出机、卷料机、粉碎机等设备运行噪声，源强为70~80dB(A)。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经过建筑隔声和距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 扩建项目位于廊坊市大城县西陈庄村，项目东侧为华泰停车场，南侧为国安庄园饭店，西侧为廊沧路，北侧修车厂。地表裸露，无任何植被覆盖。项目建成后通过厂区绿化，生态植物种类不再单一，生态环境有好的改观。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本次改扩建项目接受环评委托时车间办公等基础设施均已建成，新建项目主要为生产设备的安装，因此施工期环境影响主要是安装设备时产生的噪声和安装垃圾。设备安装过程严格按照施工要求进行安装。

营运期环境影响分析： 1 环境空气影响分析 扩建项目废气主要是投料过程产生的粉尘颗粒物、挤出工序产生的非甲烷总烃、粉碎工序产生的粉尘颗粒物。 （1）投料过程产生的粉尘颗粒物 本项目原材料聚氯乙烯为粉末状，投料过程中会产生少量粉尘，搅拌过程为密闭装置，不考虑粉尘的产生。通过在投料口安装集气罩，将粉尘收集后，经布袋除尘器净化后由15m高排气筒(P1)排放。已知聚氯乙烯粉末年用量为250t，粉尘产生量按原料总量的0.01%，则粉尘产生量为0.025t/a，集气罩的收集效率按80%计算，被收集的粉尘量为0.02t/a，布袋除尘器的净化效率按75%核算，则通过排气筒排放的粉尘量为0.005t/a，已知集气罩的风机风量为5000m3/h，投料工序每日工作8h，年工作天数为260d，则年工作时间为2080h，通过计算可得排放浓度为0.48mg/m3，排放速率为0.0024kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级标准要求。 未被收集的粉尘经车间内排风扇加强通风后以无组织形式排放，无组织排放的粉尘量为0.005t/a，排放速率为0.0024kg/h厂界颗粒物浓度排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值。 （2）挤出工序产生的非甲烷总烃 本项目使用的原料为聚氯乙烯粉末，挤塑时达到的温度为80~90℃，挤出过程会挥发出少量非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和建成后物料的实际使用量计算非甲烷总烃的排放量，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t，本项目塑料年用量共计250t/a，故挤出工序非甲烷总烃的产生量为0.0875t/a。根据企业提供的资料，挤塑生产时间为：260天，每天工作8h，共计2080h。 废气处理设施原理： 光氧废气净化装置是一种利用新型的复合纳米高科技功能材料的技术，两重净化。 一重净化：采用UV双波段照射废气分子，产生游离电子和电子空穴，生成极强的光氧还原功能，可氧化分解各种有机化合物和部分无机化合物，废气分子吸收了紫外线的能量后，细菌分子的脱氧糖核酸与核蛋白之间的断裂，造成核酸与蛋白的交联破坏，达到一重净化效果。 二重净化：光氧催化在释放大量C波段紫外线氧化分解异味气体分子同时并产生臭氧，臭氧极易分解，有很强的氧化性，能破坏分解细菌的细胞壁，能很快的扩散透进细胞内，氧化分解有毒有害的废气分子，直接破坏异味气体大分子聚合物。 通过在每个挤出机设备上方均安装集气罩将废气收集经管道通入光氧+等离子一体机中净化非甲烷总烃气体后经15m高排气筒排放，本项目共设计1套光氧+等离子一体机及1根15m排气筒（P2），排放量为0.0875t/a，排放速率为0.042kg/h。废气捕集率均按80%计，非甲烷总烃捕集量为0.07t/a，风机风量为8000 m3/h，挤塑生产时间为2080h/a，则非甲烷总烃产生能浓度为4.205mg/m3，本项目光氧+等离子一体机净化效率以90%计，则非甲烷总烃的排放量为0.007t/a，排气筒排放速率为0.00335kg/h，排放浓度为0.42mg/m3。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业标准：最高允许排放浓度80mg/m3。 未被收集的非甲烷总烃产生量为0.0175t/a，排放速率为0.0085kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中限值要求。 （3）粉碎工序产生的粉尘颗粒物 本项目不合格品及废边角料回收后利用粉碎机粉碎处理，粉碎后回用于挤出工序，粉碎过程中会产生颗粒物。粉碎过程颗粒物的产生量约占不合格品及边角料总量的0.5%，已知不合格品及边角料总量约为20t/a，则颗粒物产生量为0.1t/a。要求企业在粉碎机上方安装集气装置，颗粒物经集气罩收集后经布袋除尘器净化，净化后的废气经15m高排气筒(P2)排放，集气罩的收集效率按80%计，则收集的颗粒物为0.08t/a，布袋除尘器的净化效率按80%计，则净化后颗粒物的排放量为0.064t/a，风机风量为8000m3/h，废气排放浓度为3.85mg/m3，排放速率为0.031kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级标准要求。 粉碎工序未被捕集的颗粒物产生量为0.02t/a，产生速率为0.0096kg/h，经车间通风换气后无组织排放。因此，本项目颗粒物《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值。 影响预测 根据《环境影响评价技术导则· 大气环境》（HJ2.2-2018），按照估算模式AERSCREEN模式，依据公式进行评价等级的确定，其中污染物的计算参数如下： 本项目评价因子和评价标准见表16。 表16 本项目评价因子和评价标准 序号 评价因子 平均时段 标准值μg/m3 标准来源 1 PM10 1h平均 450 《环境空气质量标准》（GB3095¬-2012）及修改单中二级标准 2 非甲烷总烃 1h平均 2000 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 注：PM10为24h平均值，评价等级判定采用24h平均值的3倍，即450μg/m3折算为1h平均质量浓度限值。 本项目估算模型参数如下表。 表17 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 40.0 °C 最低环境温度 -10.0 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 表18 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 点源（P2） 116.646659 38.680391 5.0 15.0 0.4 141.85 2.22 PM10、NMHC 0.031、0.00335 kg/h 点源（P1） 116.647032 38.680433 6.0 15.0 0.4 141.85 1.39 PM10 0.0024 kg/h 表19 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 矩形面源 116.64658 38.680464 6.0 25.36 41.93 10.0 PM10、NMHC 0.012、0.0085 kg/h 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表20 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 点源P1 PM10 450.0 1.5049 0.3344 / 矩形面源 PM10 450.0 13.022 2.8938 / 矩形面源 NMHC 2000.0 9.2239 0.4612 / 点源P2 PM10 450.0 0.1405 0.0312 / 点源P2 NMHC 2000.0 58.5375 2.9269 / 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表21 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为点源排放的NMHC，Pmax值为2.9269%，Cmax为58.5375ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 本项目大气污染物有组织排放量核算情况见表22。 表22 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 P1 颗粒物 0.48 0.0024 0.005 2 P2 非甲烷总烃 0.42 0.0034 0.007 颗粒物 3.85 0.0308 0.064 有组织排放总计 颗粒物 4.33 0.0332 0.069 非甲烷总烃 0.42 0.0034 0.007 本项目大气污染物无组织排放量核算情况见表23： 表23 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值(mg/m3) 1 车间 投料 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P1 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 1.0 0.005 2 车间 挤塑 非甲烷总烃 集气罩+(光氧+等离子一体机)+15m排气筒P2 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 2.0 0.0175 去除效率不足时，执行4.0 3 车间 粉碎 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P2 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 1.0 0.02 无组织排放总计 主要排放口合计 颗粒物 0.025 非甲烷总烃 0.0175 本项目大气污染物年排放量核算情况见表24。 表24 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.094 2 非甲烷总烃 0.0245 大气环境防护距离的确定 大气环境防护距离即为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置环境防护距离。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)的规定，厂界无超标点，故不设置大气环境防护距离。 卫生防护距离计算 本项目无组织排放的非甲烷总烃来自于挤出工序未被集气罩捕集的非甲烷总烃，无组织排放的颗粒物来自混料工序及粉碎工序产生的粉尘颗粒物。 挤出工序非甲烷总烃的无组织源强为0.0085kg/h；混料工序颗粒物的无组织源强为0.0024kg/h；粉碎工序颗粒物的无组织源强为0.0096kg/h。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，本项目卫生防护距离的计算采用以下公式计算： QC-------有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm-------标准浓度限值，mg/m3； L ------工业企业所需的卫生防护距离，m； r ------有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D------卫生防护距离计算系数，从GB/T13201-91中查找。 本项目卫生防护距离计算结果见表25。 表25 卫生防护距离参数及结果一览表 污染物 QC (kg/h) Cm (mg/m3) S (m2) 风速 （m/s） A B C D L(m) 非甲烷总烃 0.0085 2.0 1000 1.8 400 0.010 1.85 0.78 0.290 颗粒物(混料) 0.0024 0.45 1000 1.8 400 0.010 1.85 0.78 0.388 颗粒物(粉碎) 0.0096 0.45 1000 1.8 400 0.010 1.85 0.78 0.945 根据卫生防护距离计算模式计算结果，本项目生产车间的卫生防护距离计算结果分别为0.290m、0.388m、0.945m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，确定本项目卫生防护距离为100m。距离项目较近的敏感点为东北侧260m处的卞庄村，满足卫生防护距离要求。另外，建议规划建设部门在本项目确定的卫生防护距离内禁止建设学校、医院、住宅等环境敏感点。 2 水环境影响分析 扩建项目无废水产生，故不再进行分析。 3 声环境影响分析 本项目噪声主要来源于搅拌机、挤出机、卷料机、粉碎机等设备运转时产生的噪声，声压级在70-80dB(A)之间，为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目选用噪声较小的新型设备，将设备全部安装在厂房内，并对设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。 该项目主要噪声源及治理措施见表26。 表26 主要噪声源及治理措施一览表 dB(A) 序号 设备名称 dB(A) 防治措施 降噪效果[dB(A)] 1 搅拌机 70 基础减振、厂房隔声 20 2 挤出机 70 基础减振、厂房隔声 20 3 卷料机 80 基础减振、厂房隔声 20 4 粉碎机 80 基础减振、厂房隔声 20 5 切边机 80 基础减振、厂房隔声 20 6 冲床 80 基础减振、厂房隔声 20 （1）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r） = Lp（r0）-20lg（r/r0） ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm = a(r-ro)/1000 式中：r－预测点距声源距离（m）； ro－参考点距声源的距离（m）； a－空气吸收系数。 ③预测点总影响值计算模式： n Leq总=10Lg[∑100. 1Leqi] i=1 式中：Leqi—第i个声源对某预测点的影响值，dB(A)。 （3）预测结果及分析 根据预测模式及噪声源强参数及各噪声源距四周厂界的距离预测噪声源对厂界四周的影响，具体结果见表18。 预测点位置 贡献值 评价标准 评价结果 东厂界 47.1 60 达标 南厂界 36.9 60 达标 西厂界 51.0 70 达标 北厂界 23.7 60 达标 表27 厂界噪声贡献值一览表 注：夜间不生产 由上表可以看出，通过采取一系列防治措施及距离衰减后本项目厂界各预测点的贡献值范围为23.71～47.1dB（A），项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，西厂界执行4类标准。 4 固体废物影响分析 扩建项目产生的固废主要是边角料和不合格品。 边角料和不合格品产生量约为20t/a，边角料和不合格品均为一般固体废物，统一收集后粉碎回用于生产。 5 产业政策及规划符合性分析 5.1产业政策符合性分析 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中淘汰和限制类，属允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制淘汰类。大城县发展改革局为本项目出具了准予备案通知书：大发改工备字[2018]57号。 5.2规划符合及选址合理性 本项目位于廊坊市大城县西陈庄村，项目用地为工业用地，平舒镇建设规划管理办公室为本项目出具了土地证明，见附件。通过影响分析结果可知，本项目噪声厂界达标，固体废物去向合理，不会产生二次污染，从环境角度而言，本项目选址可行。 6环保投资 本项目的环保投资20万元，占工程总投资的9%，主要用于营运期废气、噪声、废水和固体废物污染防治等。主要环保投资概算见表28。 表28 本项目环保投资估算 序号 项目 投资（万元） 1 集气罩+光氧+等离子一体机+15m排气筒(P2)；集气罩+布袋除尘器（2套）+15m高排气筒（P1/P2）；排风扇 10 2 污水治理 5 3 噪声防治 2 4 固体废物暂存设施 3 合计 20 8建设项目三同时污染治理措施 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令，修改版）要求：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 根据环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”(国环规环评[2017]4 号)的规定：建设项目需要配套建设噪声或者固体废物污染防治设施的，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目噪声和固体废物污染防治设施进行验收。建设项目实施后“三同时”工程验收见表29。 表29 本项目环保治理设施“三同时”验收表 验收 内容 生产 单元 重点验收内容 排放 去向 监测位置、因子 执行标准 废气 挤出机 集气罩+光氧+等离子一体机+15m排气筒P2 15m高排气筒 排放至大气 非甲烷总烃 非甲烷总烃：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业标准 投料 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P1 15m高排气筒 排放至大气 颗粒物 颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 粉碎机 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P2 15m高排气筒排放至大气 颗粒物 车间 排风扇 排放至大气 厂界： 颗粒物、非甲烷总烃 非甲烷总烃：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他行业厂界监控点浓度限值，若去除效率达不到90%，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准；颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界浓度监控限值 噪声 设备噪声 基础减震、 隔音门 厂界 L(A)q 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；西侧执行4类：昼间70dB(A)，夜间55dB(A) 固废 不合格产品 统一收集 粉碎回用 -- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中标准要求 边角料 三、项目扩建前后污染物变化情况 根据原有项目和扩建项目工程分析，扩建前后污染物排放情况详见表30。 表30 项目扩建前后污染物排放情况一览表单位 单位：t/a 污染物 原有项目 排放量 扩建项目 排放量 扩建项目完成后总排放量 增减 变化量 废气 颗粒物（粉尘） 0.074 0.074 0.148 +0.074 非甲烷总烃 0.007 0.007 0.014 +0.007

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出机 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧+等离子一体机+15m排气筒P2 | 非甲烷总烃：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业标准 |
|  | 投料 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P1 | 颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  | 粉碎机 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P2 |  |
|  | 无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 排风扇 | 非甲烷总烃：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他行业厂界监控点浓度限值，若去除率不足时，执行表3标准限值；颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界浓度监控限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、动植物油、总磷、pH | 由厂内隔油池、化粪池沉降后，经厂区内污水处理系统处理，由村民定期清掏还田 | -- |
| 固 体 废 物 | 检验 | 不合格产品 | 统一收集后粉碎回用于生产 | 满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 |
|  | 剪切 | 边角料 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后送至 指定垃圾处理场 | -- |
| 噪 声 | 营运期产噪设备主要有搅拌机、粉碎机、卷料机等设备运行噪声，源强为70-80dB(A)。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经过建筑隔声和距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 厂区合理布局，并在厂区周围绿化、地面硬化，既可改善生产条件，也可使景观环境得以改善，在一定程度上补偿项目实施对区域生态环境造成的影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1项目概况 廊坊金荣塑业有限公司投资222.09万元进行年产1000吨软门帘项目：新增产能500吨软门帘，主要为购置生产设备。项目总占地面积3481m2，建筑面积2500m2，主要建设车间、办公室等。改扩建完成后，该企业年产1000吨软门帘项目。 2规划、产业政策符合性及选址可行性 本项目选址位于廊坊市大城县西陈庄村，项目用地为工业用地，大城县人民政府为本项目出具了土地证，见附件；平舒镇建设规划管理办公室为本项目出具了规划证明，见附件。 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中淘汰和限制类，属允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制淘汰类。大城县发展改革局于2018年3月7日为企业出具了企业投资项目备案信息：大发改工备字[2018]57号（见附件）。因此，项目建设符合当地土地利用及总体规划。 本项目选址位于廊坊市大城县西陈庄村，中心位置地理坐标为北纬38°40'50.11"，东经116°38'48.46"。项目四至范围：东侧为华泰停车场，南侧为国安庄园饭店，西侧为廊沧路，北侧修车厂。距离项目最近的敏感点为东北侧260m的卞庄村。项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。 3环境现状和区域主要环境问题 （1）环境现状： 根据2017年5月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 环境空气：2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物全年平均浓度为0.064mg/m3；SO2全年平均浓度为0.023mg/m3；NO2全年平均浓度为0.04mg/m3。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 地表水环境：2017年度对对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD日均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 声环境：2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为64.9～68.1dB(A)，达到国家标准（《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准）。2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400mX400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.7～68.5dB(A)，达到国家标准（《声环境质量标准》（GB3096-2008）1、2、4a类标准）。 （2）项目评价范围内没有重点文物等保护单位、自然保护区、风景名胜区和珍稀动植物资源等，没有重要环境敏感点；亦无与项目关联的重要污染源和风险源。 （3）本项目环境保护目标为项目东北侧260m卞庄村，环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准；厂址1km范围内地下水环境质量符合地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 4建设项目环境影响及环境可行性 （1）废气 扩建项目废气主要是投料过程产生的粉尘颗粒物、挤出工序产生的非甲烷总烃、粉碎工序产生的粉尘颗粒物。 （1）投料过程产生的粉尘颗粒物 本项目原材料聚氯乙烯为粉末状，投料过程中会产生少量粉尘，搅拌过程为密闭装置，不考虑粉尘的产生。通过在投料口安装集气罩，将粉尘收集后，经布袋除尘器净化后由15m高排气筒（P1）排放。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级标准要求。 未被收集的粉尘经车间内排风扇加强通风后以无组织形式排放，无组织排放的粉尘量为0.005t/a，排放速率为0.0024kg/h厂界颗粒物浓度排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值。 （2）挤出工序产生的非甲烷总烃 本项目使用的原料为聚氯乙烯粉末，挤塑时达到的温度为80~90℃，挤出过程会挥发出少量非甲烷总烃。挤出工序非甲烷总烃的产生量为0.0875t/a。通过在每个挤出机设备上方均安装集气罩将废气收集经管道通入光氧+等离子一体机中净化非甲烷总烃气体后经15m高排气筒(P2)排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业标准：最高允许排放浓度80mg/m3。 未被收集的非甲烷总烃产生量为0.035t/a，排放速率为0.0085kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中限值要求。 （3）粉碎工序产生的粉尘颗粒物 本项目不合格品及废边角料回收后利用粉碎机粉碎处理，粉碎后回用于挤出工序，粉碎过程中会产生颗粒物。颗粒物产生量为0.1t/a。要求企业在粉碎机上方安装集气装置，颗粒物经集气罩收集后经布袋除尘器净化，净化后的废气经15m高排气筒(P2)排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级标准要求。 粉碎工序未被捕集的颗粒物产生量为0.02t/a，产生速率为0.0096kg/h，经车间通风换气后无组织排放。因此，本项目颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值。 （2）废水 扩建项目无废水产生，生产过程用水为冷却循环水补水，全部蒸发不外排。 （3）噪声 项目在运营期间的噪声主要来源于搅拌机、粉碎机、卷料机等设备运行噪声，以及风机产生的噪声，源强为70-80dB(A)。项目选用低噪声设备，采取基础减振措施，并将主要产噪设备安装在厂房内，尽量降低噪声源强，再经过建筑隔声和距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和西侧4类标准要求。 （4）固体废物 扩建后固体废物主要为剪切产生的边角料、不合格品。 剪切边角料、不合格品均为一般固体废物，统一收集后回用于粉碎机粉碎回收利用。 5总量控制指标 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划，“十三五”期间国家对COD、氨氮、SO2和NOX、四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据河北省环保厅总量处的最新要求，废水及废气污染物总量控制指标按污染物排放标准值进行核算，最终结果作为本项目污染物总量控制目标值。根据计算，项目污染物总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a；SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs1.33t/a。 本项目环保投资为20万元，占总投资的9 %，本项目落实各项环保措施的情况下，各类污染物可以做到达标排放，从环境角度，本项目具备建设可行性。 6清洁生产分析 本项目关键设备均采用国内上比较先进的生产设备，生产工艺成熟，生产过程不涉及有毒有害物质。本项目遵循“三同时”的原则，配备完善的废气、废水、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。因此本项目清洁生产水平处于国内先进水平。综上分析，从物耗、能耗、水耗等指标方面分析本项目满足清洁生产要求。 7建设项目环境可行性 本项目在落实环境影响评价报告表中提出的各项措施的情况下，各类污染物达标排放，从环境保护角度分析，本项目建设具备环境可行性。 二、建议 1.项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有市级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备，为污染物的达标排放和正常运行提供技术保障。 2.建设单位要加强企业管理，尤其废气处理等环保设备定期进行维护管理，保证设备的正常运转。 3.为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 4.建设单位应加强厂区内绿化、硬化、吸尘降噪，改善厂区及周围生态环境。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

-1

冷却补水（不外排）

1

新鲜水 34.4

0.96

0.96

化粪池

0.96

1.2

隔油池

生活用水

-0.24

由村民定期清掏还田

厂区内污水处理系统

-2.0

冷却补水（不外排）

2.0

新鲜水 34.4

0.96

0.96

化粪池

0.96

1.2

隔油池

生活用水

-0.24

由村民定期清掏还田

厂区内污水处理系统

废气：G  噪声：N  固废：S