建设项目环境影响报告表

| 项 目 名 称： | 年产400套窑头窑尾密封、1300立方米保温砂浆项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 廊坊君隆防火材料有限公司 |

编制日期：2018年10月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个汉字（两个英文段作一个汉字）。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产400套窑头窑尾密封、1300立方米保温砂浆项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊君隆防火材料有限公司 |
| 法人代表 | 安建军 | 联 系 人 | 安建军 |
| 通讯地址 | 廊坊市大城县留各庄镇西位敢村 |
| 联系电话 | 15932601718 | 传真 | / | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 廊坊市大城县留各庄镇西位敢村 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字（2018）277号 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3481金属密封件制造、C3034隔热和隔音材料制造 |
| 占地面积 （平方米） | 3244 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 400 | 其中：环保 投资（万元） | 10.0 | 环保投资占 总投资比例 | 2.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期 投产日期 | 2018年11月 |
| 工程内容及规模: 一、项目由来 廊坊君隆防火材料有限公司投资400万元建设年产400套窑头窑尾密封、1300立方米保温砂浆项目，建成后年产400套窑头窑尾密封、1300立方米保温砂浆。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号公布，根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）等法律法规文件的有关规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品、55-耐火材料及其制品”中其他，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我单位承担其环境影响评价工作，通过现场踏勘、调查收集有关资料等编制完成本项目环境影响报告表，报环境保护主管部门审批。 二、本项目基本情况 （1）项目名称：年产400套窑头窑尾密封、1300立方米保温砂浆项目 （2）建设单位：廊坊君隆防火材料有限公司 （3）建设地点：位于廊坊市大城县留各庄镇西位敢村西北，中心地理坐标为东经116°26'15.56"，北纬38°37'23.57"。本项目不新增占地面积，利用原有场地和厂房，不涉及土建工程。项目四至为：东侧为空地，南侧为空地，西侧为采留线、隔路为空地，北测为空地。项目距最近敏感点为东南侧280m处的西位敢村。 （4）项目投资：总投资为400万元，其中环保投资10万元，占总投资的2.5%。 （5）项目占地：占地面积3244m2 （6）建设内容：总建筑面积1712 m2，包括生产车间1600m2，办公室112m2。主要建设内容见表1-1。 表1-1 主要建设内容一览表 项目 组成 类别 建设内容 主体 工程 生产 车间 建筑面积1600m2，1层，钢混结构，高5m，位于厂区西南侧，主要设置1条保温砂浆生产线和1条窑头窑尾密封件生产线，主要设备为电焊机、点焊机、切割机、裁板机、冲床、操作平台、打包机、电钻、搅拌机等设备 辅助 工程 办公室 占地面积112m2，1层，砖混结构，高5m，位于车间内西北侧，主要用于车间办公 公用 工程 给水 由西位敢村自来水管网供给 供电 由西位敢村电网供给 供暖 办公供暖采用空调，生产车间无供暖措施 环保 工程 废气 窑头窑尾密封件生产线焊接烟尘经集气罩收集，保温砂浆生产线投料及搅拌粉尘经集气罩收集后，一起经布袋除尘器处置，再经15m高P1排气筒排放；生产车间密闭；窑头窑尾密封件生产线与保温砂浆生产线共用一个布袋除尘器和排气筒 废水 生产过程不用水，不产生生产废水；职工盥洗废水用于厂区地面泼洒抑尘，不外排，厂内建有防渗旱厕，由附近农民定期清掏用作农肥 噪声 优先选用振动小、噪声低的设备；采用减震基础，安装在密闭车间内 固废 废包装袋、密封件工序边角料集中收集后外售综合利用；除尘器收集粉尘回收后再次利用；生活垃圾由环卫工人集中处理 （7）建设规模：年产400套窑头窑尾密封、1300立方米保温砂浆 （8）原材料：项目原材料一览表见表1-2。 表1-2 项目原材料一览表 产品名称 原料名称 用量 单位 窑头窑尾密封件 镀锌带钢 30 t/a 耐热钢板 10 t/a 普通钢板 10 t/a 保温砂浆 珍珠岩 1000 t/a 蛭石 200 t/a 纤维素 10 t/a 水泥 520 t/a 珍珠岩：是一种火山喷发的酸性熔岩，经急剧冷却而成的玻璃质岩石，因其具有珍珠裂隙结构而得名。珍珠岩具有因冷凝作用形成的圆弧形裂纹，称珍珠岩结构，含水量2~6%。主要成分为块状、多孔状、浮石状珍珠岩，含少量透长石、石英的斑晶、微晶及各种形态的雏晶、隐晶质矿物、角闪石等圆弧形裂纹，断口呈参差状，珍珠光泽，风化后为油脂光泽，条痕白色。珍珠岩经膨胀而成为一种轻质、多功能新型材料。具有表观密度轻、导热系数低、化学稳定性好、使用温度范围广、吸湿能力小，且无毒、无味、防火、吸音等特点，广泛应用于多种工业部门。常用语建筑行业：混凝土骨材；轻质、保温、隔热吸音板；防火屋面和轻质防冻、防震、防火、防辐射等高层建筑工程墙体的填料、灰浆等建筑材料；各种工业设备、管道绝热层；各种深冷、冷库工程的内壁；低沸点液体、气体的贮藏内壁和运输工具的内壁等。 纤维素：是一种白色或淡黄色，无味、无毒的纤维状或粉末状固体，由碱性纤维素和环氧乙烷（或氯乙醇）经醚化反应制备，属非离子型可溶纤维素醚类。 蛭石又叫蛭石粉，英文名为VERMICULITE，密度为2.4-2.7g/cm3；CAS号1318-00-9； 蛭石是一种天然、无机，无毒的矿物质，在高温作用下会膨胀的矿物蛭石加热至500℃脱水后，置于室温下可再度吸水；但加热至700℃后则不再吸水。常依黑云母或金云母呈假象。多呈褐、黄褐、金黄、青铜色，有时带绿色。光泽较云母弱，油脂光泽或珍珠光泽。解理完全，薄片有挠性。硬度1-1.5。相对密度2.4-2.7。它是一种比较少见的矿物，属于硅酸盐。其晶体结构为单斜晶系，从它的外形看很像云母。蛭石是由一定的花岗岩水合时产生的。建筑：轻质材料 轻质混凝土骨料(轻质墙粉料、轻质砂浆)膨胀蛭石耐热材料 壁面材料、防火板、防火砂浆、耐火砖。 （9）生产设备 项目主要生产设备一览表见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 项目名称 单位 数量 生产设备 电焊机 台 10 点焊机 台 5 切割机 台 2 裁板机 台 2 冲床 台 2 操作平台 台 3 打包机 台 1 电钻 台 3 搅拌机 台 2 附属设备 高压开关柜 台 1 低压电容柜 台 1 消防设备 台 5 环保设备 布袋除尘器 台 1 平面布置：项目大门位于厂区西侧，西北侧为办公区，东北侧和南侧为生产区，具体平面布置图见附图3。 （11）劳动定员与工作制度：本项目劳动定员5人，8小时，年工作240天。 （12）公用工程 ①给排水 本项目新鲜水由西位敢村村供给，水质水量可以满足生产及生活用水需求。 给水：本项目生产不用水；本项目职工人数5人，根据《河北省用水定额（试行）》（DB13/T 1161-2016）的用水标准测算，职工用水定额为40L/人·d，则总用水量为0.2m3/d。 排水：本项目废水为职工生活污水，生活污水量为0.16m3/d，生活污水泼洒厂区抑尘，职工粪便排入厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏用作农肥。本项目给排水平衡图见图1-1。 图1-1 本项目给排水平衡图 ②供电：项目用电由当地电网提供，用电量为10万kWh/a，可满足项目用电需求。 ③供暖：项目供暖由空调提供，可满足供暖需求。 （13）产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），项目不在其中限制类和淘汰类之列，为允许类项目；本项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中淘汰和限制类之列；本项目取得了大城县发展改革局的备案文件，备案编号：大发改工字备【2018】277号，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 （14） 厂址选择可行性分析 项目位于大城县西位敢村，项目已取得大城县国土资源局出具的证明，用地性质为企业用地（见附件）；大城县西位敢村村镇规划出具的意见（见附件），用地符合留各庄镇规划；且取得了大城县留各庄镇人民政府出具了意见（见附件）。 项目附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。因此，选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目，利用原有厂房安装新设备，原有厂房为空置厂房，无原有环境污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 大城县地处河北省中部，廊坊市最南端，东北毗邻天津市，东南面和西面与沧州市连接。距天津70公里，距廊坊90公里，距北京160公里。 本项目位于廊坊市大城县西位敢村西北方向，中心地理坐标为东经116°26'15.56"，北纬38°37'23.57"。项目四至为：东侧为空地，南侧为空地，西侧为采留线、隔路为空地，北测为空地。项目距最近敏感点为南侧280m处的西位敢村。项目地理位置详见附图1，周边关系详见附图2。 2、地形地貌 大城县地处陆海沉积相平原地貌，地面坡度不大，地势开阔平坦，区域内总的地势自西北向东南倾斜。由于人口类活动影响，近地表沉积物不显层理，而深度层里完整清晰。 3、气候特征 大城县地处暖温带大陆性季风气候区，冬夏季较长，春秋季较短。春季多风少雨，蒸发量大，夏季炎热多雨，秋季清朗、寒暖适中，冬季寒冷，雨雪较少。春季受蒙古大陆变性气团影响，降水稀少，蒸发量大，升温快，形成干旱天气；夏季受海洋性气团及太行山地形影响，初夏气候干燥，气温较高，盛夏天气闷热、潮湿多雨，7～8月为汛期，有时出现大暴雨天气；秋季多高压控制，天高气爽，晴朗少云，温、湿度适中，但降温快，气候凉爽短促，降水偏少；冬季受西伯利亚大陆性气团控制，寒冷干燥少雨雪。境内季风气候明显，冬季多行西北风，夏季多东南风，春秋两季无明显偏多风向，年主导风向为南南西风，年平均风速2.00m/s。 4、水文地质 大城县地处华北冲积平原与滨河平原的过渡地带，水文地质条件复杂，区内地层为第四系河湖相和滨海相沉积物，地下水按赋存条件可分为第四系潜水和承压水两种类型，按照地层时代、岩性特征、含水层及隔水层的分布状况将第四系含水系统划分为4个含水层组。 第Ⅰ含水组（第四系全新统Q4地层）：岩性为冲、洪、湖积的亚粘土、亚砂土及灰黑色淤泥质粘性土夹薄层细砂、粉细砂、砂层多呈透镜体状发育，底板埋深35-42m，含水层厚度5-10m。单位涌水量2.5-5m3/h·m。水化学类型为HCO3-SO4-Cl型水，矿化度1~4g/L。 第Ⅱ含水组（第四系上更新统Q3地层）：岩性为冲、洪、湖积的亚粘土、亚砂土及灰黑色淤泥质粘性土夹薄层细砂、粉细砂、砂层多呈透镜体状发育。为有咸水区，淡水含水层岩性为细砂、粉细砂，顶板埋深40-50m。含水层厚度5-20m左右，单位涌水量2.5-5m3/h·m。水化学类型为HCO3-Cl-Na型水，矿化度小于1g/L。区内均有咸水层，由西北向东南逐渐变厚，底板埋深40-140m，矿化度大于2g/L。 第Ⅲ含水组（第四系更新统Q2地层）：岩性为冲、洪、湖积的沉积物，以含砂粘土、亚粘土及细中砂为主。底板埋深350-385m，含水层厚度60-100m。单位涌水量5-15m3/h·m。水化学类型为HCO3-Cl-Ca.Mg型水，矿化度0.5g/L左右，氟含量为2-5mg/L。 第Ⅳ含水组（第四系早更新统Q1地层）：岩性为冲、洪积及冰水沉积的紫色、褐色、灰色、绿色粘土、含砂亚粘土及粗中砂、中细砂及含泥砾石层。底板埋深500-550m，含水层厚度50-80m。单位涌水量5-15m3/h·m。水化学类型为HCO3-Na型水，矿化度0.4-0.6g/L左右，氟含量为2mg/L左右。 5、土壤植被 大城县所在区域内土壤为冲击母质，土层深厚，大部分属潮土类型，其中壤质潮土占39.3%，粘质潮土占24%，沙质潮土占12.3%，可分为11个土层，56个土种。境内粘土资源分布广泛，埋深在地表以下10m以上，均为第四系全新统近代河流及湖泊洼地沉积物。根据本区域现有企业的工程地质勘察报告可知，其地表下20m勘察地层中交错沉积有新近沉积和第四系全新统冲洪积成因的粉土与粉质粘土。 大城县植被以人工栽培类型为主，栽培植物主要是农作物和林木，其中农作物以小麦、玉米、高粱、谷子、豆类、棉花、花生、芝麻为主，林木以柳树、国槐、白毛杨为主；野生植被主要是芦苇，另有杂草分布于水淀、渠道、农田之中。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017年大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.02mg/m3；NO2五日平均浓度为0.02mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2.地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3.声环境 （1）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （2）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于大城县西位敢村西北方向，中心地理坐标为东经116°26'15.56"，北纬38°37'23.57"。项目四至为：东侧为空地，南侧为空地，西侧为采留线、隔路为空地，北测为空地。具体位置见附图1。 根据现状调查，该项目周边无自然保护区、文物景观等需特殊保护的环境敏感目标。本项目建设主要的环境保护目标及保护级别见表3-1。 表3-1 保护目标及保护级别 环境要素 保护对象 相对厂址方位 距离(m) 执行标准 环境空气 西位敢村 ES 280 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 前屯村 WN 470 后屯村 N 900 声环境 厂界 —— —— 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 地下水 区域地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地下水：区域执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准； 3、声环境：区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准； 表4-1 环境质量标准 环境要素 评价因子 标准值 标准 环境空气 SO224小时平均浓度 150μg/m³ 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 SO21小时平均浓度 500μg/m³ NO224小时均浓度 80μg/m³ NO21小时平均浓度 200μg/m³ PM1024小时平均浓度 150μg/m³ 地下水 pH 6.5-8.5 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准 溶解性总固体 ≤1000mg/L 亚硝酸盐（以N计） ≤1.0mg/L 氨氮 ≤0.5mg/L 总硬度 ≤450mg/ 声环境 项目所在区域 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类功能区标准 |
| --- | --- |
| 污染排 放标准 | 1、废气排放标准 排气筒有组织排放的颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级有组织排放标准要求；厂界无组织排放的颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放标准要求。 表4-2 大气污染物排放执行标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监测浓度限值 排气筒（m） NMHC最低去除效率 监控点 浓度（mg/m3） 粉尘 120 15 3.5 / 1.0 2、噪声排放标准 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准，标准值见表4-3。 表4-3 噪声排放标准 污染源 标准来源 噪声限值dB(A) 昼间 夜间 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 60 50 3、固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005.4.1)“第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。 |
| 总 量 控 制标准 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划，“十三五”期间国家对COD、氨氮、SO2和NOX、四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据河北省环保厅总量处的最新要求，按污染物排放标准的标准值进行核算，核算结果作为污染物总量控制目标值。本项目生活取暖采用空调，生产不用热；盥洗废水洒水抑尘，旱厕定期清掏外运肥田，不产生生产用水；本项目污染物排放总量控制指标建议值为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 本项目总量控制建议指标：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、本项目生产工艺流程 （1）窑头窑尾密封工艺流程简述： 图5-1 窑头窑尾密封工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①裁板工序 项目外购原料镀锌带钢、耐热钢板、普通钢板经裁板机、冲床、电钻等裁板设备裁切成产品需要的规格尺寸；该工序主要污染物为裁板过程中产生的边角料。 ②焊接工序 首先要在窑头焊接冷风套，窑尾在回料匀外径焊接摩擦套。然后在窑头或窑尾处焊接立体法兰，然后在外圆处焊接连接套，连接套下端开口做漏灰斗。连接套另一端焊接锥体法兰。该工序主要为焊接时产生的焊接烟尘，焊接烟尘采用布袋除尘器处置。 ③组装工序 首先安装底层耐磨板，安装碳硅镍复合板，把保护板放到碳硅镍复合板上，而后用钢丝绳环绕一周半，两边挂配重，调节密封松紧度。 ④包装工序 经密封件安装后，产品经过打包机打包后入库销售。 （2）保温砂浆工艺流程简述： 图5-2 保温砂浆工艺流程及产污环节图 ①配料工序 项目以珍珠岩、蛭石、纤维素等轻质材料为原材料根据配比进行配料。 ②混合、搅拌工序 将原料和配料根据配比进行混合，通过搅拌机进行搅拌制成干粉砂浆。该工序主要为混合和搅拌过程中产生的粉尘。 ③包装工序 将砂浆用小袋进行分装后成品入库销售。 项目主要污染物的产生情况见表5-1。 表5-1 主要污染物产生情况一览表 污染物类型 序号 排污节点 主要污染物 产生特征 废气 G 配料、搅拌工序 颗粒物 间断 焊接工序 焊接烟尘 间断 废水 W 职工生活 COD、BOD5、氨氮、SS 间断 噪声 N 生产设备 噪声 间断 固体废物 S 职工生活 生活垃圾 间断 生产过程 密封件工序边角料、布袋除尘器收集粉尘、废包装袋 间断

主要污染工序： （1）废气：本项目废气主要为窑头窑尾密封生产过程中焊接工序产生的焊接烟尘、保温砂浆生产过程中投料、搅拌工序产生的粉尘。 （2）废水：本项目生产工序不用水，无生产废水产生；废水为职工生活污水。 （3）噪声：项目主要噪声来源于裁板机、切割机、冲床、电钻、搅拌机等设备产生的噪声。 （4）固废：项目主要固废为窑头窑尾密封生产过程中裁板工序产生的废边角料；保温砂浆生产过程中配料产生的废包装袋，除尘器收集粉尘，员工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 焊接 烟尘、投料搅拌粉尘P1排气筒 | 有组织 颗粒物 | 167mg/m3、1.571t/a | 1.67mg/m3、0.016t/a |
|  | 生产 车间 | 无组织 颗粒物 | 0.175t/a | ≤0.5mg/m3、0.175t/a |
| 水污染物 | 生活 污水 | COD、氨氮、 SS、BOD5 | — | 不外排 |
| 固体废物 | 废包装材料 | 0.5t/a | 不外排 |
|  | 密封件生产线边角料 | 1t/a | 不外排 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 1.73t/a | 不外排 |
|  | 职工生活垃圾 | 1.5t/a | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为裁板机、切割机、冲床、电钻、搅拌机等设备产生的噪声，噪声值为75-90dB(A)之间 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 项目周围以没有稀有物种。投入运行后污染物产生量较少，并且均采取相应措施加以控制或处理，所以该项目的投入使用对周围生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目使用现有厂房，施工期仅为设备安装噪声，施工期短，且在生产车间内施工，对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、废气 （1）废气排放情况 本项目废气主要为窑头窑尾密封生产过程中焊接工序产生的焊接烟尘；保温砂浆生产过程中投料、搅拌工序产生的粉尘。 ①焊接废气 本项目在窑头窑尾密封件焊接过程中会产生焊接烟尘，其主要污染因子为烟尘。焊接烟尘由0.1um左右的球状颗粒集聚而成，而且这些球状颗粒物在空气中浮游，常会集聚成互相连锁的树枝状微粒。焊接烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上。焊接烟尘不仅化学元素种类繁多，而且其化合物也十分复杂，主要成分有氧化铁、氧化钙、氧化锰、氧化钛、氧化镁等。焊接烟尘中有害气体成分主要有臭氧、氮氧化物、一氧化碳、氟化物及氯化物等。建设单位配备10台电焊机，采用二氧化碳焊对部分需要焊接的工件进行焊接。根据有关资料调查，焊接烟尘的产生量与焊丝焊条的种类有关，焊接烟尘主要来自焊丝焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》，本项目采用二氧化碳焊，为实心焊丝，焊接烟尘施焊时发尘量取450~650mg/min，本次评价取中间值即550mg/min，即33g/h，焊接烟尘施焊时产生速率为0.033kg/h。根据建设单位提供的资料，焊接工序每天操作2h，每年运行240d，则年操作时间以480h计，则焊接烟尘产生量为0.016t/a。根据厂方焊接烟尘产生特点，建设单位将焊接作业集中在特定划分的焊接区域，同时配套布袋除尘器对焊接烟尘净化处理。 ②投料搅拌粉尘 本项目原辅材料除珍珠岩、熟蛭石、纤维素均为粉末状，混合投料过程中会产生一定的粉尘。粉状原辅材料用量为1730t/a。项目原料投料时搅拌机半密闭，人工轻轻倒入搅拌机内，搅拌时加水搅拌，产生的粉尘量较小，且间歇操作。粉尘量按照原料用量的0.1％计，则粉尘产生量为 1.73 t/a。 本项目在投料及搅拌工序上方、焊接区域上方设置集气罩，产生的粉尘经过布袋除尘器收集后经过15m高P1排气筒排放。集气罩收集效率为90%，布袋除尘器净化效率为99%。投料搅拌工序和焊接工序产生的粉尘有组织收集约1.746t/a，经布袋除尘器（风量5000m3/h）净化后，经15m高P1排气筒排放，排放量为0.016t/a，排放浓度为1.67mg/m3，排放速率0.008kg/h，排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级有组织排放标准中颗粒物排放浓度限值120mg/m3。 未被收集的粉尘0.175t/a通过无组织排放，排放速率0.09kg/h。类比同类项目，厂界颗粒物排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准1.0mg/m3，对项目周边大气环境和环境敏感点影响较小。 根据本项目情况，本项目无组织排放的颗粒物为0.175t/a，排放速率为0.09kg/h。据本工程排放污染物的特性、所处的地理位置及污染气象特征，大气预测采用 HJ2.2-2018，《环境影响评价技术导则 大气环境》中估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。废气排放估算参数见表 7-1，预测结果见表 7-2。 表 7-1 项目无组织废气排放估算参数汇总 排放源 污染物 排放速率（kg/h） 面源几何参数（m） 长 宽 高 生产车间 颗粒物 0.09 80 20 5 表7-2 污染物无组织排放估算模式计算结果 距离（m） 颗粒物 浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 0.007434 0.83 100 0.01945 2.16 198 0.02015 2.24 200 0.02015 2.24 300 0.01652 1.84 400 0.0123 1.37 500 0.00929 1.03 600 0.007219 0.80 700 0.005773 0.64 800 0.004763 0.53 900 0.004012 0.45 1000 0.003437 0.38 1100 0.002992 0.33 1200 0.002635 0.29 1300 0.002344 0.26 1400 0.002013 0.23 1500 0.0019 0.21 下风向最大落地浓度（mg/m3） 0.02015 2.24 最大落地浓度距离 198m 由预测结果可知，生产车间排放颗粒物最大落地浓度为0.02015mg/m3，占标率为 2.24%，在距离车间198m 处出现最大落地浓度。满足相关环境质量标准限值要求。因此项目排放的废气经扩散后对周围大气环境影响较小。 大气防护距离： 本项目无组织排放废气为颗粒物。根据大气环境防护距离计算模式计算，无超标点。因此本项目不设置大气环境防护距离。 卫生防护距离： 按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，各类工业、企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元面积S（m2）计算，r =（S/π）1/2； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次； Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目厂内无组织排放的废气为非甲烷总烃，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离计算系数见表7-3，计算结果见表7-4。 表7-3 卫生防护距离计算系数 计算 系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700* 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021* 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85* 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84* 0.84 0.76 注：*为本项目计算取值。 表7-4 各污染物卫生防护距离 项目 Cm （mg/m3） Qc （kg/h） A B C D L （m） 提级后 颗粒物 0.9 0.09 400 0.01 1.85 0.78 0.905 50m 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。因此本项目卫生防护距离确定为以生产车间为边界向外50m范围内。由周围环境可知，本项目生产车间50m卫生防护距离范围内无学校、医院、居民等环境敏感点，对外围敏感目标影响甚微。经现场踏勘，厂区距最近的敏感点西南侧280米西位敢村，项目厂址选择满足卫生防护距离要求。因此，项目废气不会对周围大气环境产生明显不利影响。 2、废水 本项目生产工序不用水，无生产废水产生；项目废水主要为职工生活污水，生活污水量为0.16m3/d，生活污水泼洒厂区抑尘，职工粪便排入厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏用作农肥。 综合上述，本项目不会对水环境造成不利影响。 3、噪声 本项目噪声主要为切割机、电钻、搅拌机等设备产生的噪声，噪声值为75-90dB(A)之间。声防治对策从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手： ①首先控制声源。在设备选型上选用低噪声环保型设备，安装时设置基础减振措施，及时检修维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高。 ②在传播途径上加以控制。设置厂房隔离噪声，这样可阻挡主车间的噪声传播，把噪声影响限制在车间范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准 主要噪声设备及采取的降噪措施见表7-5。 表7-5 主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备 台数 噪声级 （单机） 降噪措施 原声级 降噪后 1 切割机 2 80 55 减振、隔声 2 搅拌机 2 75 50 减振、隔声 3 冲床 2 80 55 减振、隔声 4 电钻 3 85 55 减振、隔声 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本次噪声贡献值预测至厂区边界，噪声源对各预测点的影响预测结果见表7-6。 表7-6 厂界噪声贡献值 单位：dB(A) 噪声源 预测点位 距离 厂界m 贡献值 背景值（昼间） 预测值（昼间） 标准值 63.83 东厂界 45 30.77 56.1 56.11 昼间≦60 夜间不生产 北厂界 2 57.81 54.7 59.54 西厂界 30 34.27 55.2 55.23 南厂界 35 32.95 54.6 54.63 由表7-6看出，在落实评价提出的采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振， 置于厂房内隔声等措施，设备运行噪声对厂界的噪声预测值在54.63～59.54dB(A)，且夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。 综上，本项目噪声可做到达标排放，项目建设不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 4、固废 该项目营运期产生的固废主要有废料、边角料、除尘器收集粉尘、废包装袋以及生活垃圾。根据建设单位提供资料，废包装材料产生量为0.5t/a，密封件生产工序废边角料产生量为1t/a，收集后外售物资回收公司；除尘器收集粉尘1.73t/a，回用于保温砂浆配料工序。生活垃圾产生量为1.5t/a，由环卫部门统一处理。 本项目产生的固体废物能够得到妥善处理，不会对周围环境产生不利影响。 5、总量控制 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划，“十三五”期间国家对COD、氨氮、SO2和NOX四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据河北省环保厅总量处的最新要求，按污染物排放标准的标准值进行核算，核算结果作为污染物总量控制目标值。本项目生活取暖采用空调，生产工序不用热；生活废水用于厂区地面洒水抑尘，厂区设置旱厕，定期清掏外运肥田，生产工序不产生废水；本项目污染物排放总量控制指标建议值为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序、投料搅拌 工序 | 颗粒物 | 经集气装置（焊接工序与投料搅拌工序均安装集气罩）收集后，经布袋除尘器处理后，经15m高P1排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级有组织排放标准 |
|  | 厂界无组织粉尘 | 颗粒物 | 厂房封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活废水 | 泼洒抑尘，职工粪便排入防渗旱厕，旱厕定期清掏用作农肥 | 不外排 |
| 固体废弃物 | 生产工序 | 边角料 | 分类收集后外售 物资回收公司 | 不外排 |
|  |  | 废包装袋 | 收集后外售 物资回收公司 |  |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 收集后回用于保温砂浆配料工序 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为切割机、风机等设备产生的噪声，噪声值为75-90dB(A)。通过优先选用低噪声设备，风机加装消音器，建筑厂房隔声及距离衰减后。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 厂区路面硬化，周围种植树木。对周围的生态环境有一定的改善作用，同时可减少项目废气及噪声对周围环境的影响。所以，项目实施后不会对区域生态环境产生负面影响。 |

# 结论与建议

一、结论 （一）项目建设情况 1、基本情况 本项目位于廊坊市大城县西位敢村西北，厂址中心坐标为东经116°26'15.56"，北纬38°37'23.57"。项目四至为：东侧为空地，南侧为空地，西侧为采留线、隔路为空地，北侧为空地。项目距最近敏感点为东南侧280m处的西位敢村。 项目总投资为400万元，项目劳动定员5人，8小时，年工作240天。本项目建成后年产400套窑头窑尾密封、1300立方米保温砂浆。 2、产业政策符合性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），项目不在其中限制类和淘汰类之列，为允许类项目；本项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中淘汰和限制类之列；本项目取得了大城县发展改革局的备案文件，备案编号：大发改工字备【2018】277号，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 3、项目选址可行性 项目位于大城县西位敢村，项目已取得大城县国土资源局出具的证明，用地性质为企业用地（见附件）；大城县西位敢村村镇规划出具的意见（见附件），用地符合留各庄镇规划；且取得了大城县留各庄镇人民政府出具了意见（见附件）。 该项目附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 因此，选址合理可行。 （二）环境影响分析结论 项目运营后有废水、废气、噪声和固体废物产生，由于本工程采取了有效的污染物防治措施，所排放污染物均能达标排放。 1、废气 本项目废气主要为窑头窑尾密封生产过程中焊接工序产生的焊接烟尘；保温砂浆生产过程中投料、搅拌工序产生的粉尘。 焊接废气：本项目在窑头窑尾密封件焊接过程中会产生焊接烟尘，其主要污染因子为烟尘。焊接烟尘由0.1um左右的球状颗粒集聚而成，而且这些球状颗粒物在空气中浮游，常会集聚成互相连锁的树枝状微粒。焊接烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上。焊接烟尘不仅化学元素种类繁多，而且其化合物也十分复杂，主要成分有氧化铁、氧化钙、氧化锰、氧化钛、氧化镁等。焊接烟尘中有害气体成分主要有臭氧、氮氧化物、一氧化碳、氟化物及氯化物等。建设单位配备10台电焊机，采用二氧化碳焊对部分需要焊接的工件进行焊接。根据有关资料调查，焊接烟尘的产生量与焊丝焊条的种类有关，焊接烟尘主要来自焊丝焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》，本项目采用二氧化碳焊，为实心焊丝，焊接烟尘施焊时发尘量取450~650mg/min，本次评价取中间值即550mg/min，即33g/h，焊接烟尘施焊时产生速率为0.033kg/h。根据建设单位提供的资料，焊接工序每天操作2h，每年运行240d，则年操作时间以480h计，则焊接烟尘产生量为0.016t/a。根据厂方焊接烟尘产生特点，建设单位将焊接作业集中在特定划分的焊接区域，同时配套烟尘净化器对焊接烟尘净化处理。 本项目在投料及搅拌工序上方、焊接区域上方设置集气罩，产生的粉尘经过布袋除尘器收集后经过15m高P1排气筒排放。集气罩收集效率为90%，布袋除尘器净化效率为99%。投料搅拌工序和焊接工序产生的粉尘有组织收集约1.746t/a，经布袋除尘器（风量5000m3/h）净化后，经15m高P1排气筒排放，排放量为0.016t/a，排放浓度为1.67mg/m3，排放速率0.008kg/h，排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级有组织排放标准中颗粒物排放浓度限值120mg/m3。 未被收集的粉尘0.175t/a通过无组织排放，排放速率0.09kg/h。类比同类项目，厂界颗粒物排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，对项目周边大气环境和环境敏感点影响较小。 根据本项目情况，本项目无组织排放的颗粒物为0.175t/a，排放速率为0.09kg/h。据本工程排放污染物的特性、所处的地理位置及污染气象特征，大气预测采用 HJ2.2-2018，《环境影响评价技术导则 大气环境》中估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。由预测结果可知，生产车间排放颗粒物最大落地浓度为0.02015mg/m3，占标率为 2.24%，在距离车间198m 处出现最大落地浓度。满足相关环境质量标准限值要求。因此项目排放的废气经扩散后对周围大气环境影响较小。 大气防护距离：本项目无组织排放废气为颗粒物。根据大气环境防护距离计算模式计算，无超标点。因此本项目不设置大气环境防护距离。 卫生防护距离：根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。因此本项目卫生防护距离确定为以生产车间为边界向外50m范围内。由周围环境可知，本项目生产车间50m卫生防护距离范围内无学校、医院、居民等环境敏感点，对外围敏感目标影响甚微。经现场踏勘，厂区距最近的敏感点西南侧280米西位敢村，项目厂址选择满足卫生防护距离要求。因此，项目废气不会对周围大气环境产生明显不利影响。 2、废水 本项目生产工序不用水，无生产废水产生；项目废水主要为职工生活污水，生活污水量为0.16m3/d，生活污水泼洒厂区抑尘，职工粪便排入厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏用作农肥。 综合上述，本项目不会对水环境造成不利影响。 3、噪声 本项目噪声主要为切割机、电钻、搅拌机等设备产生的噪声，噪声值为75-90dB(A)之间。在落实评价提出的采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，置于厂房内隔声等措施，设备运行噪声对厂界的噪声预测值在54.63～59.54dB(A)，且夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。 4、固废 该项目营运期产生的固废主要有废料、边角料、除尘器收集粉尘、废包装袋以及生活垃圾。根据建设单位提供资料，废包装材料产生量为0.5t/a，密封件生产工序废边角料产生量为1t/a，收集后外售物资回收公司；除尘器收集粉尘1.73t/a，回用于保温砂浆配料工序。生活垃圾产生量为1.5t/a，由环卫部门统一处理。 本项目产生的固体废物能够得到妥善处理，不会对周围环境产生不利影响。 （四）总量控制 本项目运营后，全厂污染物总量增加。扩建完成后全厂的污染物总量管理指标为：SO2：0t/a；NOX：0t/a；COD：0t/a；NH3-H：0t/a。 （五）结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，并且选址合理，具有良好的经济效益，社会效益，采取各项环保措施后，所产生的污染物能够达标排放，在满足本环评提出的污染防治措施与主体工程“三同时”的前提下，从环境影响角度分析，该项目建设是可行的。 二、建议 项目的环保措施要与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。 1、建设单位应严格按照设计的工艺方案组织生产，不得随意改变生产工艺技术路线。如有改动，应提前向环保有关部门提出书面申请，根据环保部门要求，办理相关事宜。 2、要加强车间机械设备的检查、维护和保养。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，应使用减振机座，降低噪声。 3、对废弃物要妥善收集、保管，严禁乱丢乱放。切实落实风险防范措施。 4、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。 5、积极配合当地环境保护管理部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 表9-1 环境保护“三同时”验收一览表 污染因素 污染源 治理措施 投资 （万元） 监测项目 标准限值 标准 废气 焊接烟尘 设置集气罩，与搅拌投料工序共用布袋除尘器和排气筒 0.5 颗粒物 ≤120mg/m3 ≤3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级有组织排放标准 投料搅拌粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m高P1排气筒 3.5 无组织排放粉尘 加强管理 厂房密闭 2.0 无组织排放粉尘 ≤1.0mg/m3 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 废水 化粪池 防渗旱厕 1.0 / / / 噪声 厂界四周 隔声措施 2.0 Leq（A） 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类 固废 生活垃圾 定期收集交予环卫部门处置 0.3 / / 合理处置，不外排 密封件生产工序废边角料 分类收集后外售物资回收公司 0.7 / / 合理处置，不外排 废包装袋 / / 合理处置，不外排 除尘器收集粉尘 回用于保温砂浆配料工序 / / 合理处置，不外排 环保投资 10.0

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 本项目地理位置示意图 附图2 本项目周边关系示意图 附图3 本项目总平面布置示意图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

公    章

年         月          日

生活用水

洒水抑尘

新鲜水

0.2

0.16

消耗0.04

G、S

S

原料

裁板

包装成品

焊接

组装

S、N

G：废气；N：噪声；S：固体废弃物

配料

混合

成品

搅拌

包装

G、N

G：废气；N：噪声；S：固体废弃物

G、N