# 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：       年产100万件（套）注塑件项目

建设单位（盖章）：    廊坊领军软门帘配件有限公司

编制日期：2018年12月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100万件（套）注塑件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊领军软门帘配件有限公司 |
| 法人代表 | 刘文强 | 联系人 | 刘文强 |
| 通讯地址 | 河北省廊坊市大城县权村镇蓦门村 |
| 联系电话 | 18831671999 | 传 真 |  | 邮编 | 065900 |
| 建设地点 | 河北省廊坊市大城县权村镇蓦门村 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改备字【2018】88号 |
| 建设性质 | 新建□扩建■ 技改□ | 行业类别 及代码 | 塑料零件及其他塑料制品制造C2929 |
| 占地面积（平方米） | 814.7 | 绿地面积（平方米） |  |
| 总投资（万元） | 95 | 其中环保投资 （万元） | 8 | 环保投资占总投资比例 | 8.42% |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 廊坊领军软门帘配件有限公司位于大城县权村镇蓦门村，2017年8月该公司建设年产1000吨软门帘配件制品项目，以钢板为原料，主要采用机械加工工艺，年产1000吨软门帘配件制品。现有项目于2017年8月30日通过大城县环境保护局审批，并于2018年4月12日通过竣工环境保护验收。现为满足市场需求，廊坊领军软门帘配件有限公司在大城县权村镇蓦门村建设年产100万件（套）注塑件项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月 1日起施行）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）中有关规定，廊坊领军软门帘配件有限公司需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目类别属于“十八、橡胶和塑料制品业”—“47、塑料制品制造”—“其他”，应编制环境影响报告表。廊坊领军软门帘配件有限公司委托我单位承担本项目环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘和资料收集的基础上编制完成了本报告表，上报大城县环境保护局审批，作为项目建设管理的依据。 二、现有工程项目概况 1、项目名称：年产1000吨软门帘配件制品项目 2、建设单位：廊坊领军软门帘配件有限公司 3、 建设内容：现有工程总占地面积为1579平方米，建设内容包括生产车间、办公用房、辅助用房等。 4、 生产规模：现有工程年产1000吨软门帘配件制品。 5、 生产天数和职工人数：现有工程设置劳动定员15人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 6、 主要原辅材料及能源消耗 表1 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 年消耗量 备注 原辅材料 1 钢板 1010t 外购 能源消耗 1 水 225m3 村庄供水管网供给 2 电 3万度 供电电网供应 7、 主要设备 现有工程主要生产设备见表2。 表2 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台/套） 1 冲床 25T 15 2 冲床 40T 3 3 液压折弯机 40T 2 4 冲床 80T 3 5 剪板机 4*2 3 8、 生产工艺 现有工程工艺流程及排污节点见下图。 9、 环保治理措施 现有工程环保治理措施见表3。 表3 现有工程环保措施一览表 项目 污染类别 污染工序 污染物 环保措施 环保 措施 废水 生活污水 COD、氨氮 用于泼洒地面抑尘，不外排 固废 生产工序 边角料 收集后外售处理 办公生活 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 噪声 生产车间设备 噪声 厂房密闭、基础减振 10、 现有项目公用工程 （1）给排水：现有工程用水由村庄供水管网供给；生活废水主要为办公生活污水，污水水量较少，且水质较为简单，用于厂区道路喷洒抑尘，不外排。 （2）供电：现有工程年耗电量3万kW·h，引自厂区附近变电站，可满足项目用电需求。 （3）供暖：冬季取暖采用空调。 （4）现有工程公用工程 给水：现有工程用水由村庄供水系统提供。本项目用水主要是员工日常生活用水。项目定员15人，年工作日为300天，生活用水定额取50L/人·d，以此估算，生活用水量为0.75m3/d（225m3/a），采用新鲜水。现有工程用水指标及用水量见表4，给排水平衡见图2。 表4 现有工程用水指标及用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量（m3） 年用水量（m3） 生活用水 50L/人·d 15 0.75 225 排水：本项目废水主要为职工生活污水。生活污水产量为0.6m3/d（180m3/a），项目厂区不设食堂，污水水量较少，且水质较为简单，用于厂区道路喷洒抑尘，不外排。 图2 该项目水量平衡图 （5）现有工程许可排放量：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2:0t/a，NOX：0t/a。 扩建后项目概况 1、项目名称：年产100万件（套）注塑件项目 2、建设单位：廊坊领军软门帘配件有限公司 3、建设地点：大城县权村镇蓦门村，项目中心地理位置坐标为北纬38°34'25.69"，东经116°32'39.08"，四至：东侧为空地，西侧及南侧为道路，北侧为原有项目厂房。 4、项目投资：总投资95万元，其中环保投资为8万，占总投资的比例为8.42%。 5、劳动定员与工作制度：劳动定员为10人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 6、建设规模及内容 本项目占地面积814.7m2，建筑面积814.7m2。主要建构筑物见表5。 表5 主要建筑物一览表 序号 名称 占地面积，m2 建筑面积，m2 备注 1 生产车间 814.7 814.7 一层，钢结构，内部划分仓库区、生产区 2 合计 814.7 814.7 - 7、生产规模及产品方案 本项目生产规模及产品方案为年产100万件（套）注塑件。 8、生产设备 本项目所需要的主要设备见表6。 表6 主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 1 注塑机 GF650 6台 2 粉碎机 FS260EH 1台 9、原、辅材料消耗量 本项目主要原辅材料用量见表7。 表7 主要原辅材料用量一览表 序号 原辅料名称 年消耗量 来源 贮存位置 运输方式 1 聚丙烯 200吨 外购 库房 汽运 2 色母粒 1吨 外购 库房 汽运 聚丙烯：熔点164~170℃。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.9-0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万-15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%）。强度高，硬度大，耐磨，耐弯曲疲劳，耐湿和耐化学性均佳，容易加工成型，价格低廉，因此是产量大、应用广泛的通用高分子品种。 10、厂区平面布置 本项目从生产便捷的角度出发，总图布置充分考虑人货流向、节耗、消防安全等因素，具体布置方案如下：本项目全厂设立1座生产车间，车间内部北侧为仓库区，用于原料及成品存放，南侧为生产区，用于生产设备放置及加工生产，门口位于车间西侧。详细平面布置情况见附图2。 11、公用工程及能源消耗量 （1）给排水 给水：用水由村庄供水系统提供。本项目用水主要为生产设备冷却用水及员工日常生活用水。本项目循环用水定期补水，蒸发消耗，循环使用不外排。项目定员10人，年工作日为300天，生活用水定额取50L/人·d，以此估算，生活用水量为0.5m3/d（150m3/a），采用新鲜水。现有工程用水指标及用水量见表8，给排水平衡见图2。 表8 现有工程用水指标及用水量一览表 项目 用水标准 日用水量（m3） 年用水量（m3） 冷却水 0.1t/d 0.1t/d 30 生活用水 50L/人·d 0.5 t/d 150 排水：冷却用水为循环水，定期补充蒸发，不外排。本项目废水主要为职工生活污水。生活污水产量为0.5m3/d（150m3/a），项目厂区不设食堂，污水水量较少，且水质较为简单，用于厂区道路喷洒抑尘，不外排。 图2 该项目水量平衡图 （2）供电 本项目供电由当地电网接入，年用电量约为10万kW·h，厂区电力供电为三相四线制380/220V，厂房内配有动力配电箱及照明箱。 （3）取暖、生产用热 本项目办公室冬季取暖采用空调，厂区不设锅炉等供暖设施。 四、产业政策符合性分析 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中淘汰和限制类，为允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制淘汰类，属于允许类。 五、选址合理性分析 本项目选址位于大城县权村镇蓦门村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 本项目用地为建设用地，符合当地土地利用及总体规规划（相关证明文件见附件）。项目所在地交通发达，地理位置优越，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 2017年8月，廊坊领军软门帘配件有限公司编制了《年产1000吨软门帘配件制品项目》，2017年8月30通过大城县环境保护局审批，该项目属于新建项目。 现有工程对环境的污染主要是噪声、固废。 （1）噪声 项目噪声源主要为生产设备运行噪声，采取合理布局、选用低噪声设备、产噪设备置于室内、基础减震等措施减少噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求。 （2）固体废弃物 生产过程中裁剪工序产生的边角料经收集后外售处理，员工生活垃圾集中收集后交环卫部门处理。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安镇、臧屯镇、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划和人口构成 大城县现辖10个镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二、工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、塑料颗粒、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的塑料颗粒专业市场。 2017年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2017年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 三、交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四、文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017年大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2.地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3.声环境 声环境引用《廊坊领军软门帘配件有限公司年产1000吨软门帘配件制品项目竣工环境保护验收监测报告》（HBXBHY（2017）第0261号）中厂界噪声监测数据，监测单位河北兴标监测技术有限公司，监测时间2017年10月21日-10月22日。监测结果见表9。 表9 噪声现状监测结果单位：dB（A） 噪声值 点位 昼间 测定值 排放 限值 达标 情况 2017.10.21 厂界东 54.6 ≤55 达标 厂界南 54.2 达标 厂界西 54.8 达标 厂界北 54.3 达标 2017.10.22 厂界东 54.3 ≤55 达标 厂界南 52.5 达标 厂界西 54.6 达标 厂界北 54.2 达标 由上表可知，厂界声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于廊坊市大城县权村镇蓦门村，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表10。 表10 环境保护敏感目标及保护内容 环境要素 环境保护 目标 方位 距离 保护 对象 保护内容 大气环境质量 蓦门村 西侧 410m 居民 大气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 地下水环境质量 地下水 四周 厂址1km 范围 地下水环境质量 地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。见表11。 表11 环境空气质量标准 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 SO2 60 150 500 μg/m3 NOX 40 80 200 PM10 70 150 一 PM2.5 35 75 一 非甲烷总烃 2.0 mg 2、地下水质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表12。 表12 地下水质量标准单位：mg/L，pH除外 序号 因子 标 值 1 pH值 6.5～8.5 2 总硬度 ≤450 3 硝酸盐氮 ≤20 4 硫酸盐 ≤250 5 氨氮 ≤0.5 6 亚硝酸盐氮 ≤1 7 氯化物 ≤250 8 氟化物 ≤1 3、声环境质量标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准值见表13。 表13 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2类 60 50 混合区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 生产工序非甲烷总烃废气排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工类行业标准要求及表2其它企业厂界浓度标准要求，当去除效率不足时同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表3中浓度限值（≤4.0mg/m3）。具体标准值见表14。 表14 有机废气排放标准 行业 污染物 名称 排放浓度 最低去除效率 表2无组织排放监控浓度限值 表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 有机化工业 非甲烷总烃 80mg/m3 90% 2.0mg/m3 4.0mg/m3 边角料粉碎工序产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。具体标准值见表15。 表15 大气污染物综合排放标准 污染物名称 标准级别 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒 限值 颗粒物 新污染源二级 120mg/m3 15m 3.5kg/h 1.0mg/m3 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 区域 昼 间 夜 间 声环境功能区类别 厂界 60 50 2类 3、固体废物 固体废弃物：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修订)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 现有项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a、SO20t/a、NOX0t/a。扩建后项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a、VOCs1.92t/a。 |

# 建设项目工程分析

项目工艺流程及排污节点： 本项目工艺流程及产污节点示意见图3。 生产工艺流程及排污节点图： 工艺流程简述： 生产过程中根据生产产品需要，将外购原料聚丙烯及色母粒（需要时）搅拌均匀后投入注塑机料仓内，注塑机将原料通过电加热在高温（约160℃）下热融、塑化，然后进入注塑模具，经过冷却和固化后而制成具有一定几何形状和尺寸精度的塑料制品，然后人工去除注塑边角料，最后将工件进行组装，经检验合格后即为成品。 主要污染物产生工序： 一、施工期的主要环境影响因素： 本次施工内容主要包括生产车间等。 1、废水 施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员产生的生活污水，施工废水中的主要污染物为SS；生活污水中主要污染物为COD和SS，其浓度偏低。 2、废气 施工期对环境空气影响最大的是施工扬尘，在场地清理、混凝土搅拌、建筑材料运输和堆放等过程中都会产生扬尘。其中道路扬尘和细粒材料的露天堆放造成的扬尘是施工扬尘的主要组成部分。 3、噪声 施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。 4、固体废物 在整个施工期间固体废物主要为建筑垃圾，包括余角料的钢筋、废弃包装物、碎石等废物，此外还包括施工人员少量生活垃圾。 二.运营期的主要环境影响因素： 1、大气污染源分析 本项目废气污染主要为注塑工序产生的有机废气及粉碎工序产生的颗粒物。 2、水污染源分析 扩建工程生产工序用水为设备冷却用水，定期补充蒸发，不外排。员工生活污水水量较小，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。 3、噪声污染源分析 本项目运营期噪声主要来源于注塑机、粉碎机等，声压级80-85dB（A）。 4、固体废弃物分析 本项目生产固废主要来自于生产工序产生的边角料及不合格品。边角料产生量为1t/a，不合格品产生量为10t/a，收集粉碎后回用于生产。 本项目职工定员为10人，本评价取0.5kg/人·d，年工作300天计算，生活垃圾产生量为1.5t/a，经收集后交当地环卫部门进行处理。 运营期排污节点见表17。 表17 主要排污节点一览表 污染物类型 序号 排污节点 污染物 排放特征 去向 废气 G1 注塑工序 非甲烷总烃 间断 大气环境 G2 粉碎工序 颗粒物 间断 大气环境 噪声 N1- N2 生产加工设备 等效A声级 间断 周围环境 固废 S1 粉碎工序 废边角料 间断 收集粉碎后回用于生产 S2 检验工序 不合格品 间断 S3 修边工序 边角料 间断 — 职工生活 生活垃圾 间断 市政环卫部门

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑工序 有机废气 | 有组织排放 非甲烷总烃 | 7.5mg/m3；0.2t/a | 0.75mg/m3；0.018t/a |
|  |  | 无组织排放 非甲烷总烃 | ≤2.0mg/m3，0.2t/a | ≤2.0mg/m3，0.02t/a |
|  | 粉碎工序 | 有组织颗粒物 | 1.83mg/m3；0.011t/a | 0.073mg/m3；0.00044t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 0.0022t/a | ≤1.0mg/m3，0.0022t/a |
| 水 污 染 物 | 办公生活废水 | COD | 厂区道路泼洒抑尘，不外排 |
|  |  | BOD5 |  |
|  |  | SS |  |
|  |  | 氨氮 |  |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0t/a |
|  | 修边工序 | 边角料 | 1t/a | 0t/a |
|  | 检验工序 | 不合格品 | 10/a | 0t/a |
| 噪 声 | 噪声主要来源于注塑机、粉碎机和风机等 | 噪声 | 75-85dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 施工期间因土石方工程和使用建筑材料等原因将会增加道路交通运输量，运输车辆扬尘，施工人员生活垃圾、固体废弃物及污水，将会对大气、水环境、生态环境及交通产生一定的影响，但这种影响是暂时的，它会随着施工的结束而终告结束。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工扬尘对大气环境影响分析 施工期所带来的空气环境影响，主要为施工扬尘。施工期扬尘来自以下几个方面： ①土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘。 ②建筑材料（白灰、水泥、砂子砖等）的现场搬运及堆放扬尘。 ③施工垃圾的清理及堆放扬尘。 ④人来车往造成的现场道路扬尘。 施工现场的扬尘大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是复杂较难定量的问题。本评价采用类比法对现有的施工场地扬尘情况进行分析。 北京环科院曾对7个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s结果见表18。 表18 建筑施工工地扬尘污染情况 TSP浓度(μg/m3) 工程名称 工地内 工地上风向 (50m) 工地下风向 50m 100m 150m 侨办工地 759 328 502 367 336 金属材料总公司工地 618 325 472 356 332 广播电视部工地 596 311 434 376 309 劲松小区5#、11#、12#楼工地 5 # 509 303 11 # 538 12#465 314 平均值 316.7 486.5 390 322 根据以上数据可以看出： 建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。 建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为491μg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 为降低扬尘产生量，保护大气环境，施工单位必须采取如下措施防尘： ①施工现场应按照文明施工规定，工地周边须设置防风围挡，将施工场地与周围环境隔开，围档设置高度不低于2.0米，严禁敞开式作业。 ②施工现场应保持一定的湿度，堆放粉状物料的区域必须建立洒水清扫制度，由专人负责洒水和场地的清扫，同时覆以防尘网。 ③在土方开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ④装运建筑原材料的车辆必须采取严密有效的遮盖措施，不得敞开运输。应对施工现场出入口道路进行硬化处理。暂时不开工的空地 100%苫盖，防止扬尘产生。 施工中扬尘的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、施工期噪声对环境的影响分析 施工期对周围环境有噪声影响，工程建成后其影响随即消失。但在施工过程中，需动用车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对其周围居民产生一定的影响。在不考虑其它因素，以上机械在不同距离的噪声值见表19。 表19 距声源不同距离处的噪声值 dB(A) 序号 机械名称 不同距离处的噪声预测值（dB（A）） 施工阶段 10m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 300m 1 挖掘机 75 69 65 63 61 55 49 45 土方 2 推土机 66 60 56 54 52 46 40 36 3 打桩机 80 74 70 68 66 60 54 49 打桩 4 电锯 80 74 70 68 66 60 54 49 结构 在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响情况下，在距施工声源200m处，其最大影响声级可达54dB(A)，在距声源300m处，其最大声级可达49dB(A)。因此，昼间施工时，距声源200m范围内将受到不同程度的影响。夜间施工影响可达300m范围内。本项目应进一步采取措施降低对周边声环境质量的不利影响。 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，使场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，本评价要求建设单位采取以下施工期噪声控制对策和措施： ①建设单位应要求施工单位选用低噪声机械设备，对机械设备进行定期的维修、养护，对人为的施工噪声加强管理，物料装卸时轻拿轻放。 ②合理安排施工时间，午间12:00～14:00，夜间20:00～次日6:00禁止进行噪声污染的施工作业。 ③承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，进出施工场地及途经环境敏感点时要做到减速慢行，严禁鸣笛。 3、施工期废水环境影响分析 施工期废水来源主要为车辆、设备冲洗水及施工人员的生活污水。车辆、设备冲洗水成份相对比较简单，含有少量的SS，设置收集水池收集，经沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水主要为施工人员的洗漱污水，污染物较简单，主要污染物为COD、SS、氨氮。施工人员生活用水量相对较少，每人每天日均生活用水量约20L，生活污水人均排放量10～15L/d，排入防渗旱厕，定期清掏。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工中产生的固体废物主要为建筑垃圾，主要包括废建材、废砂石料、工程土、废混凝土、废装修材料等废物，均属于第Ⅰ类一般固体废物，均委托当地环卫部门进行处理。施工人员产生的少量生活垃圾收集到户外塑料垃圾桶后委托交由市政环卫部门每天清运处理。 为了减少施工期固体废物对周围环境质量的影响，建议施工时采取如下措施： ①工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废弃物，避免环境污染。 ②建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业教育。按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾和废装修材料，并不定期检查落实计划情况。 以上分析表明，施工期各项污染源均不会对周围环境产生明显影响，且将随着施工期的结束而消除。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）注塑工序废气 本项目在注塑过程会产生有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃。类比同行业，有机废气的产生量约为原材料用量的0.05%~0.1%，本次评价从对环境最不利的角度出发，非甲烷总烃产生量按原料的0.1%计。聚丙烯的使用量为200t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.2t/a。项目建设一套 “光氧催化+低温等离子”有机废气治理设备进行治理。 集气装置废气收集气效率按90%计，收集的非甲烷总烃量为0.18t/a，工作时间为每天8小时，年工作300天，风机总风量为10000m3/h，则非甲烷总烃产生浓度为7.5mg/m3。光氧催化+低温等离子有机废气治理设备理想状态下有机废气处理效率可达90%以上，本次评价按照有机废气处理效率为90%计，非甲烷总烃排放量为0.018t/a，排放浓度0.75mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业大气污染物排放限值，注塑有机废气通过15m高排气筒（P1）排放。 未被集气罩收集的非甲烷总烃量为0.02t/a，以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放非甲烷总烃的稀释扩散厂界排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值：≤2.0mg/m3。 （2）粉碎工序废气 根据企业运行情况调查，以及同行业类比调查可知，项目粉碎工序颗粒物产生量按原材料使用量的0.1%计，本项目不合格品及边角料产生量为11t/a，则粉碎工序颗粒物产生量为0.011t/a。粉碎机上方集气罩收集效率为80%，布袋除尘器处理效率为95%，粉碎工序年工作时间1200小时，风机总风量5000m3/h，则布袋除尘器处理后颗粒物排放量为0.00044t/a，排放浓度为0.073mg/m3，废气由1根15m高排气筒（P2）外排，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 未被收集的颗粒物量为0.0022t/a，以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 （3）卫生防护距离计算： 本评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式： 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取，具体数值取自GB/T13201—91中表5。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），根据工程分析获取。 卫生防护距离计算参数及计算结果见表20。 表20 卫生防护距离计算参数及计算结果 位置 污染物 Cm mg/m3 源强特征 年平均风速 m/s 计算系数 卫生防护 距离（m） QC （kg/h） S (m2) A B C D 厂区 非甲烷总烃 2.0 0.008 814.7 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.12 颗粒物 0.45 0.0009 814.7 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.05 本项目废气污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为0.12m、0.05m，应设置100m卫生防护距离。因此，本项目卫生防护距离确定为100m，项目卫生防护距离内没有居民区、学校、医院等环境敏感目标。项目距离最近的居民点为西侧410m的蓦门村，评价要求政府部门在项目100m范围内，不得规划居民区、学校、医院等环境敏感目标。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 2、水环境影响分析 本项目用水主要为生产工序设备冷却用水及员工日常生活用水。冷却用水为循环水，定期补充蒸发，不外排。员工生活污水产生量为0.4t/d，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。 综上，扩建工程废水不会对周边水环境产生明显不利影响。 3、噪声影响分析 本项目噪声主要来源于生产过程中生产设备运行时的噪声，声压级在80-85dB（A）。声防治对策从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手。 ①首先控制声源。在设备选型上选用低噪声环保型设备，运营过程中应对声源采用消声和基础减振措施，及时检修维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高。 ②在传播途径上加以控制。设置厂房隔离噪声，这样可阻挡主车间的噪声传播，把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准。 主要噪声设备及采取的降噪措施见表21。 表21 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备 台数 噪声级 （单机） 安装位置/降噪措施 原声级 降噪后 1 注塑机 6 80 60 室内/减振、隔声 2 粉碎机 1 85 65 室内/减振、隔声 3 风机 2 85 65 室内/减振、隔声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本项目评价将生产车间简化为点声源，采用噪声预测软件进行噪声预测，本次噪声贡献值预测至厂区边界，噪声源对各预测点的影响贡献值见表22。 表22 厂界噪声贡献值 单位：dB(A) 噪声源 预测点位 距离厂界 贡献值 71.9 东厂界 5 57.9 南厂界 6 56.3 西厂界 12 50.3 北厂界 6 56.3 与现状噪声叠加后，本项目投产后厂界噪声预测值见表23。 表23 昼间各厂界预测值 单位dB(A) 预测点 项目厂界 噪声贡献值 现状监测值 预测叠加值 标准值 监测值1 监测值2 预测值1 预测值2 昼间 东厂界 57.9 54.6 54.3 59.57 59.47 60 南厂界 56.3 54.2 52.5 58.39 57.81 60 西厂界 50.3 54.8 54.6 56.12 55.97 60 北厂界 56.3 54.3 54.2 58.42 58.39 60 由表22看出，在落实评价提出的采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 综上，本项目的噪声治理措施可行，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目运营期产生的固体废物包括生产固废和生活垃圾。 （1）生产固废 本项目一般工业固体废物主要为粉碎工序产生的废边角料及不合格品，边角料产生量为1t/a，不合格品产生量为10t/a，经收集粉碎后回用于生产。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，员工10人，工作日以300天计，则产生量为1.5t/a，由环卫部门定期清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 5、清洁生产 （1）产业政策分析 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中淘汰和限制类，属允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制淘汰类。因此本项目符合国家的产业政策。 （2）设备先进性分析 本项目关键设备均采用国内上比较先进的生产设备，能有效保证产品质量，提高原材料利用率。 （3）工艺先进性分析 本项目生产工艺采用国内较为先进生产工艺，提高产品生产率，减少资源消耗，项目生产不涉及高能耗，低产出的工艺。 （4）消耗能源、原材料分析 本项目生产过程使用能源为清洁能源电能。原材料为塑料桶、提拉盖、油墨和花膜，对环境影响较小，原材料较为清洁。 （5）污染物处置分析 本项目配备完善的废气、废水、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。 （6）清洁生产结论 本项目通过在内部管理、生产工艺与设备选择注重先进性、原辅材料选用和管理、废物回收利用等几方面采取合理可行的清洁生产措施，从生产全过程控制污染，从而大大降低物耗、能耗、水耗，减少污染物的排放，通过对比同类生产企业，本项目的清洁生产水平处于国内先进水平。 6、总量控制 （1）本项目污染物总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮；SO2、NOX；VOCs。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 由于注塑工序有机废气非甲烷总烃需执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业大气污染物排放限值：非甲烷总烃80mg/m3，风机风量为10000m3/h，工作时间为2400h，则废气排放量为2.4×107m3/a 按照废气污染物排放标准计算达标排放总量如下： VOCs（以非甲烷总烃计）达标排放量: 2.4×107m3/a×80mg/m3=1.92t/a。 综上，本项目以污染物达标排放量作为总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX 0t/a、VOCs （以非甲烷总烃计）1.92t/a。 （2）污染物“三本帐”核算 现有项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a、SO20t/a、NOX0t/a。改扩建后项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a、VOCs1.92t/a。 污染物“三本帐”核算见表24。 表24 污染物“三本帐”核算一览表单位：t/a 总量 主要污染物 现有项目 总量指标 本项目 总量指标 以新带 老消减量 改扩建后 项目总量 增减量 COD 0 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 SO2 0 0 0 0 0 NOX 0 0 0 0 0 VOCS 0 1.92 0 1.92 +1.92 7、环保三同时验收一览表 本项目总投资95万元，其中环保投资估算约为8万元，占工程总投资的8.42%。具体投资情况见表25。 表25 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收标准 标准来源 投资 (万元) 废气 注塑工序有组织非甲烷总烃 采用一套光氧催化+低温等离子有机废气治理设备+15m高排气筒 排气筒排放浓度 ≤80mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业大气污染物排放限值 6 注塑工序无组织非甲烷总烃 加强车间通排风 厂界排放浓度 ≤2.0mg/m3，生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值≤4.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它业企业边界大气污染物浓度限值，去除效率≥90%；当非甲烷总烃去除效率达不到要求时，需执行表3标准 粉碎工序颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 颗粒物≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 无组织排放≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准 噪 声 生产设备在加工时产生的噪声 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 2类 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 1 固 废 边角料 收集粉碎后回用于生产 固废收集及 储存设施完备处置完善 不外排，不产生 二次污染 1 不合格品 生活垃圾 委托环卫部门 清运处理 总计 8

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑工序 | 有组织 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化+低温等离子有机废气治理设备+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 无组织 非甲烷总烃 | 加强车间通排风 |  |
|  | 粉碎工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 道路泼洒抑尘，不外排 | 污水零排放 |
|  | 冷却用水 |  | 循环利用，定期补充蒸发不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 修边工序 | 边角料 | 收集粉碎后回用于生产 | 固废收集及储存设施完备、处置完善，不造成二次污染 |
|  | 检验工序 | 不合格品 |  |  |
|  | 员工日常 工作 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备在加工时产生的噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 施工期间因土石方工程和使用建筑材料等原因将会增加道路交通运输量，运输车辆扬尘，施工人员生活垃圾、固体废弃物及污水，将会对大气、水环境、生态环境及交通产生一定的影响，但这种影响是暂时的，它会随着施工的结束而终告结束。 |

# 结论与建议

一、结论： （一）项目建设情况 项目名称：年产100万件（套）注塑件项目 建设单位：廊坊领军软门帘配件有限公司 建设规模：项目占地面积814.7m2，建筑面积814.7m2。 工程投资和环保投资：本项目总投资95万元，其中环保投资估算约为8万元，占工程总投资的8.42%。 职工人数和工作制度：本项目员工人数为10人。每天1班，8小时工作制，年工作日为300天。 （二）环境现状和区域主要环境问题 （1）环境现状： 根据2017年7月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017月大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 子牙河水环境质量选取廊坊市环保局公布的廊坊市地面水水质监测报告中相关内容。子牙河小合闸断面水质属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 3、声环境 声环境引用《廊坊领军软门帘配件有限公司年产1000吨软门帘配件制品项目竣工环境保护验收监测报告》（HBXBHY（2017）第0261号）中厂界噪声监测数据，监测单位河北兴标监测技术有限公司，监测时间2017年10月21日-10月22日。经监测，厂界声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 （三）采取的环保措施可行性 ①废气 本项目注塑工序产生的非甲烷总烃采用集气罩收集后经光氧催化+低温等离子有机废气治理设备进行治理。废气经治理后，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业大气污染物排放限值，通过15m高排气筒排放。通过加强车间通风换气，促进无组织排放非甲烷总烃的稀释扩散，厂界非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他业企业边界大气污染物浓度限值：≤2.0mg/m3。 本项目粉碎工序产生的颗粒物采用集气罩收集后经布袋除尘器处理。废气经治理后，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。未被收集的粉尘，通过车间通风换气排出车间外，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 ②废水： 本项目用水主要为生产工序设备冷却用水及员工日常生活用水。冷却用水为循环水，定期补充蒸发，不外排。员工生活污水产生量为0.4t/d，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。 综上，本项目污水治理措施是可行的，不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 ③噪声 本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 综上，本项目的噪声治理措施可行，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 ④固体废弃物 （1）生产固废 本项目一般工业固体废物主要为粉碎工序产生的废边角料及不合格品，边角料产生量为1t/a，不合格品产生量为10t/a，经收集粉碎后回用于生产。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，员工10人，工作日以300天计，则产生量为1.5t/a，由环卫部门定期清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 现有项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a、SO20t/a、NOX0t/a。改扩建后项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a、VOCs1.92t/a。 （五）清洁生产分析 本项目关键设备均采用国内上比较先进的生产设备，生产工艺成熟，生产过程不涉及有毒有害物质。本项目配备完善的废气、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。因此本项目清洁生产水平处于国内先进水平。综上分析，从物耗、能耗、水耗等指标方面分析本项目满足清洁生产要求。 （六）项目可行性结论 综上所述，评价认为该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议: 1、项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有市级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备，为污染物的达标排放和正常运行提供技术保障。 2、建设单位要加强企业管理，尤其对废气环保设备定期进行维护管理，保证设备的正常运转。 3、为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 4、建设单位应加强场区内绿化、硬化、吸尘降噪，改善场区及周围生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

图1  现有项目工艺流程及排污节点图

村庄供水网

0.75m3/d

0.15m3/d

0.6m3/d

0.75m3/d

用于厂区道路喷洒抑尘，不外排

日常办公用水

村庄供水网

0.6m3/d

0.1m3/d

0.4m3/d

0.5m3/d

用于厂区道路喷洒抑尘，不外排

日常办公用水

0.1 m3/d

0.1 m3/d

设备冷却用水

S1 固废

N1 噪声

G1废气

检验

修边

注塑成型

成品

混料

原包料

N2 噪声

G2废气

不合格品

边角料

粉碎

S2 固废

图例： N噪声 S固废  G 废气

图3   生产工艺流程及排污节点示意图

组装

S3 固废