建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：年产800件（套）红木家具项目

建设单位（盖章）：大城县檀缘红木家具有限公司

编制日期：2018年11月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产800件（套）红木家具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县檀缘红木家具有限公司 |
| 法人代表 | 常汝洪 | 联 系 人 | 杨建辉 |
| 通讯地址 | 河北省廊坊市大城县石家务村 |
| 联系电话 | 13403167989 | 传真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 河北省廊坊市大城县石家务村 |
| 立项 审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C2110 木质家具制造 |
| 占地面积 （平方米） | 2400 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 90 | 其中环保投资 （万元） | 5 | 环保投资占 总投资比例 | 5.6 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年1月30日 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 随着我国国民经济的持续稳步发展以及市场经济建设的日趋完善，人民生活水平和居住条件得到了不断改善，民用住宅商品化已形成新的经济增长点，整个家具行业处于不断上升发展的阶段，其中红木家具市场需求尤为突出。 因此，大城县檀缘红木家具有限公司为满足市场需求，拟投资90万元年产800件（套）红木家具项目。该项目市场前景广阔，适应经济发展需要而建，符合中国国情，因此建设可行。 根据中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）中相关规定及要求，本项目应归为“二十一、家具制造业”类别中 “10、木质家具制造”，本项目要求编制环境影响报告表。因此，大城县檀缘红木家具有限公司委托唐山德安科技有限公司编制本项目的环境影响评价报告表。 二、项目产业政策、规划及选址合理性 本项目建设内容不属于《国务院关于发布实施＜促进产业结构调整暂行规定＞的决定（国发[2005]40号）及《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版） 限制类、淘汰类项目，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制类和淘汰类项目。项目符合《河北省大气污染防治行动计划实施方案》和《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》中相关要求。同时，项目已取得了大城县发展改革局出具的备案证（大发改工备字[2018]245号），因此，项目符合国家产业政策。 本项目选址位于河北省廊坊市大城县石家务村，中心地理坐标为东经E116°33′40.38″，北纬N38°32′58.35″。项目四至为：东侧为空地，西侧为张金怀厂房，南侧为空地，北侧为村道。大城县权村镇规划管理办公室，出具了大城县檀缘红木家具有限公司规划证明，项目符合权村镇规划，大城县人民政府出具了本项目的土地证（大城集用（2010补）第00031号），项目用地性质为工业用地。 项目地理位置见附图1：项目地理位置示意图； 项目周边关系见附图2：项目周边关系示意图。 三、项目概况 1.项目名称、建设单位、地点、性质等 项目名称：年产800件（套）红木家具项目； 建设单位：大城县檀缘红木家具有限公司； 建设地点：河北省廊坊市大城县石家务村； 建设规模：项目产品为红木家具，项目年产800件（套）红木家具； 项目投资：项目总投资90万元 劳动定员：项目共需职工20人； 工作制度：每年生产300天，一班制生产，每天工作8小时。 2、建设内容及规模 （1）产品方案与生产规模： 本项目建设规模为年产800件（套）红木家具。产品产量详见表1。 表1 主要产品一览表 序号 产品名称 规格 年产量 1 沙发件套 —— 200件（套） 2 办公室书柜 —— 240件（套） 3 餐桌茶台 —— 360件（套） 4 合计 800件（套） 3.建筑内容 本项目总占地2400m2，总建筑面积870平方米。主要建设生产车间、办公室、库房等。具体组成情况见表2； 表2 项目具体建设内容 项目 组成 工程名称 面积 （m2） 工程实施内容 建筑内容 库房（2座） 100 存储原料及成品 生产车间 700 生产场所 办公室（2座） 70 人员办公场所 公用 工程 供电 —— 权村镇供电所 供热 生产过程烘干工序外协，生产过程中不用热；办公区冬季取暖采用电能 给水 当地供水管网 环保 工程 废气治理 —— 布袋除尘器+15m排气筒 废水处理 生活污水用于泼洒地面抑尘 噪声治理 安装基础减振，减少噪声影响 固废处理 生活垃圾集中收集，定期由环卫部门统一处理；废边角料收集后外售综合利用 4.生产设备使用情况 本项目生产设备不涉及《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）中淘汰类设备，主要生产设备见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 开料锯 —— 台 2 2 推拉锯 —— 台 1 3 立铣 —— 台 2 4 方眼钻 —— 台 3 5 五碟锯 —— 台 2 6 平刨机 —— 台 3 7 大立轴 —— 台 3 8 吊拉锯台 —— 台 2 9 带锯 —— 台 2 10 砂光机 —— 台 1 11 磨刀机 —— 台 1 12 伐锯条机 —— 台 1 13 大压刨 —— 台 2 14 小压刨 —— 台 2 15 合计 台 25 5.主要原辅材料及使用情况 表4 主要原辅材料及能源消耗一览表 类型 名称 规格 年用量 单位 运输方式 储存方式 原辅材料 大果紫檀 —— 200 T 汽运 仓库 雪檀 —— 200 T 汽运 仓库 能 源 电 —— 10万kw·h 千瓦时 电网运输 —— 水 —— 300 立方米 当地供水管网 —— 6.厂区占地及平面布置 平面布置：本项目正门位于厂区北侧，两个办公室与正门同在厂区北侧，厂区西侧为库房，南侧为生产车间，东侧为偏门和库房。总图布置充分考虑建筑采光、人货流向、节耗、消防安全和厂区景观等因素。项具体厂区平面布置见附图3。 7.劳动定员和工作制度 本项目劳动定员20人，一班制运转，每班8小时。 8.配套工程 项目用水由权村镇给水管网提供，水质、水量可以满足项目生活用水的要求。 生活用水：厂区有宿舍，无食堂，职工生活用水主要为工作期间的简单盥洗、饮用等用水。项目定员20人，年工作日为300天，生活用水定额取50L/人·d，以此估算，生活用水量为1m3/d（300m3/a），采用新鲜水。 排水：本项目废水主要为职员生活污水。生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a），水量小、水质简单，用于泼洒地面抑尘；厕所为防渗旱厕，定期清淘，不外排。 图1 项目水量平衡图 单位：m3/a 供热：生产过程烘干工序外协，生产过程中不用热；办公区冬季取暖采用电能。 供电：本项目年用电量约10万KWh，由当地供电管网提供。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |
| 建设项目所在地的自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1．地理位置 廊坊市大城县地处河北省中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河南接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界38公里。县城坐落在县城中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 本项目选址位于河北省廊坊市大城县石家务村，中心地理坐标为东经E116°33′40.38″，北纬N38°32′58.35″。项目四至为：东侧为空地，西侧为张金怀厂房，南侧为空地，北侧为村道。项目地理位置优越，交通便利，选址可行。具体位置见附图1。 2．地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南像东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1米至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边缘。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床以下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长25公里的古道河，古道河两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 3．气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 4、水文及水文地质特征 （1）地表水 大城县境内主要河流渠道有子牙河、子牙新河、黑龙港河西支、南赵扶排干、任河大干渠、白马河、排干三、广安干渠、阜草干渠、麻洼干渠、白家洼排干、烟村干渠等，水域面积可达200万m2。 子牙河：子牙河位于大清、漳卫等水系之间，其上源滹沱河与滏阳河汇流于献县藏桥后，始称子牙河。子牙河自西南向东北贯穿大城县全境，途径董房子、九高庄等十几个村庄，在境内全长46.7km。左堤长46.5km，右堤长55.5km，为半地上河，河床为沙土，河床宽40~114m，深8m，两堤距350m~1800m，为复式河槽。河底高程最高处4.58m，最低处1.6m。 子牙新河：1963年海河水系洪水后，于1967年开始实施根治海河工程，按照能够抵御“63.8”洪水目标，对子牙河流域进行了大规模治理，开辟了新的入海通道—子牙新河。子牙新河开挖后，老子牙河只作为排沥河道，不再承担高标准洪水的泄洪任务。大城县境内子牙新河河道长4.65km，是河北省主要行洪河道之一，左堤为一级堤防。 黑龙港河：黑龙港河西支自青县入大城界，迂回于大城青县之间，至西空城村南与中东两支汇合后称黑龙港，在大城境内流长34.2km，流量为100m3/s，河底起止高程为5.6~5.0m，河宽15.0~30.0m，水位起止为7.3~5.72m。根治海河期间，黑龙港河西支被截断，成为无源季节性河流，已无排沥行洪能力。 南赵扶排干：南赵扶排干主要延用1958年开挖的白马河为排沥干渠（后称南赵扶排干）。西起大保干渠，自西而东，全长19.4km。渠底高程0.5m，底宽7m，设计排水能力16.2m3/s。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯等乡镇，淡水面积481.3平方公里。埋深一般为5~10米，含水砂层厚度4~7米，矿化度0.8~1.99克/升。多年平均水位埋深2.0~3.5米，区内单位涌水量为3~12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—臧庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120-280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30-48米，单井出水量为30-40吨/小时，单位涌水量10-15吨/小时·米，PH值在0.8-3.5左右，矿化度一般在0.5-1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0-3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总不计量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给—开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 5．土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土。西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 6．生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 7. 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ⑴行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 ⑵工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工业用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 （4）文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医的需要。 通过现场调查：评价范围内无文物古迹、重要景观及珍贵动植物及文物保护单位。 |

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 根据2016年7月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2016年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m³；SO2五日平均浓度为0.020mg/m³；NO2五日平均浓度为0.020mg/m³。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 地表水环境 2016年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准，COD日均浓度为38mg/L，达到目标考核要求（COD≤40mg/L）。 3、声环境质量现状 本项目所处区域声环境质量较好，区域声环境为2类声环境功能区，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 本项目周围无水源地、地表水体、文物保护对象和名胜风景区，所在地周围为农田，生态环境质量一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目选址位于河北省廊坊市大城县石家务村，中心地理坐标为东经E116°33′40.38″，北纬N38°32′58.35″。项目四至为：东侧为空地，西侧为张金怀厂房，南侧为空地，北侧为村道。项目地理位置优越，交通便利，选址可行。具体位置见附图1。 根据现状调查，该项目周边无自然保护区、文物景观等需特殊保护的环境敏感目标。本项目建设主要的环境保护目标及保护级别见表5。 表5 保护目标及保护级别一览表 环境要素 保护对象 相对厂址方位 距离(m) 执行标准 环境空气 石家务村 SW 139 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 后李各庄村 W 2245 前李各庄村 SW 2028 西窑头村 N 1068 东窑头村 N 946 流源庄村 E 1454 权村镇 NW 2500 白马堂村 S 1967 声环境 厂界外200m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准 地下水 区域地下水 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、空气环境质量 区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，评价标准值见表6。 表6 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称 标准值 标准来源 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 2、地下水环境质量标准：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 表7 地下水质量标准 单位：mg/m³（PH除外） 项目 标准值 备注 pH 6.5-8.5 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 总硬度 450 高锰酸盐指数 3.0 溶解性总固体 1000 氨氮 0.2 硝酸盐 20 亚硝酸盐 0.02 挥发酚 0.002 硫酸盐 250 氯化物 250 氟化物 1.0 3、项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 表8 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 标准 2 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- |
| 污燃排 放标准 | 1、废气排放标准 本项目为木质家具生产加工项目，开料、雕刻、开榫、打眼、刮磨、打磨、抛光工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值。 表9 大气污染物排放标准 污染源 污染物 标准限值 执行标准 开料、雕刻、开榫、打眼、刮磨、打磨、抛光工序 颗粒物 120 mg/m³ 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值 无组织排放 颗粒物 1.0 mg/m³ 2、废水污染物排放标准 本项目废水主要为职员生活污水。生活污水产量为0.8m3/d（240m3/a），水量小、水质简单，用于泼洒地面抑尘；厕所为防渗旱厕，定期清淘，不外排。 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 表10 工业企业厂界环境噪声标准 （dB（A）） 噪声 类别 昼间 夜间 厂界四周 2类 60 50 4、固体废物 固体废物：一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中规定；生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)》第三章第三节相关要求。 |
| 总 量 控 制标准 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划，“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOX四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。同时根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 本项目废水主要为职员生活污水。生活污水产量为0.8m3/d（240m3/a），水量小、水质简单，用于泼洒地面抑尘。因此，本项目不涉及废水重点污染物COD、NH3-N排放。 本项目烘干工序外协加工，生产过程中不使用热，办公区冬季取暖采用电能，厂区无锅炉。因此，本项目不涉及废气重点污染物排放。 综上所述，本次评价控制指标为COD0t/a，NH3-N 0t/a，SO20t/a，NOX0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目为年产800件（套）红木家具项目，具体生产工艺如下： 注：N：噪声；S：固废；G：废气 工艺流程简述： 1、本项目使用原材料为大果紫檀和雪檀，家具组装均采用榫卯结构。按照家具设计方案将购进木材放入开料机进行开料，此工序主要产生边角料、噪声和颗粒物； 2、将开料完成的木材放入烘干30~40天，去除木材中水分，使木材更加紧密，不易开裂，此工序外协加工； 3、根据设计方案，将烘干完成的木材送入生产车间进行雕刻，此工序主要产生边角料、颗粒物； 4、将雕刻完成的以及无需雕刻的木材开榫、打眼、组装，此工序主要产生边角料、颗粒物； 5、组装完成后，进入刮磨工序，将家具毛坯的不平粗糙痕迹刮平，使家具更加平整美观。 6、最后打磨家具毛坯，并对打磨后的毛坯进行打蜡、抛光，此工序主要为颗粒物。 7、成品销售出厂或进入展厅。 表11 项目污染物排放情况一览表 类别 产污点 污染源 主要污染物 排放特征 措施及去向 废气 G 开料、雕刻、开榫、打眼、刮磨、打磨、 抛光 颗粒物 连续 采用布袋除尘器处理后，由15m高排气筒外排 固废 S1 开料、雕刻、开榫、打眼 边角料 间断 集中收集后，外售综合利用 员工生活 生活垃圾 间断 集中收集后，由环卫部门定期清运 噪声 N 设备运转 连续A声级 连续 设备安装在厂房，采用低噪声设备、基础减振

主要污染工序： 1. 施工期： 本项目利用现有厂房，无开挖作业、不涉及土石方量，项目施工期只包括设备安装调试。主要环境影响为设备安装产生的噪声，设备均安装在厂房内部，对设备本体安装防震底座，再经厂房隔声、距离衰减，对外界环境影响较小。因此本报告不再评价施工期污染。 2. 营运期 (1)废水：本项目废水主要为职员生活污水。生活污水产量为0.8m3/d（240m3/a），水量小、水质简单，用于泼洒地面抑尘。 (2)废气：本项目废气主要为开料、雕刻、开榫、打眼、刮磨、打磨、抛光工序产生的颗粒物，经一台布袋除尘器处理后，由1根15m高的排气筒外排。排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值。 (3)噪声：本项目噪声主要来源于切割机等设备运转噪声，源强在70-80dB（A）之间，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 (4)固废：本项目产生固体废物主要是生产固废和员工所产生的生活垃圾。 ①边角料：本项目生产固废主要为生产过程中产生的边角料，产生量为5.3t/a，集中收集后外售综合利用。 ③生活垃圾：生活垃圾按人均产生量为0.5kg/d计算，该项目职工劳动定员20人，则生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 开料、雕刻、开榫、打眼、刮磨、打磨、 抛光 | 颗粒物 | 产生量：1.6t/a 产生浓度：66.9mg/m3 | 产生量：0.015t/a 产生浓度：0.633mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | —— | —— |
| 固体废弃物 | 生产过程中 | 边角料 | 5.3t/a | 收集后外售综合利用 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 环卫部门统一清运 |
| 噪 声 | 生产设备在加工时产生的噪声 | 等效连续 A声级 | 70~80dB（A） | 厂界噪声： 昼间≤60dB(A) 夜间不生产 |
| 其他 | —— |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目为已建成项目，无施工期，不涉及新增占地、植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有厂房，无开挖作业、不涉及土石方量，项目施工期只包括设备安装调试。主要环境影响为设备安装产生的噪声，设备均安装在厂房内部，对设备本体安装防震底座，再经厂房隔声、距离衰减，对外界环境影响较小。因此本报告不再评价施工期污染。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目开料、雕刻、开榫、打眼、刮磨、打磨、抛光工序产生的颗粒物使用布袋除尘器收集后，由一根15m高排气筒（P1）外排。 根据经验数据，开料、雕刻、开榫、打眼、刮磨、打磨、 抛光工序产生的颗粒物约为原材料的0.4%，本项目原材料用量为400t，则颗粒物产生量为1.6t/a，布袋除尘器废气收集效率为95%，布袋除尘器处理效率为99%，项目风机风量为10000m3/h。经计算，颗粒物产生浓度为66.9mg/m3，产生速率为0.669kg/h，有组织颗粒物排放量为0.015t/a，排放浓度为0.633mg/m3，排放速率为0.00633kg/h，无组织颗粒物为0.08t/a， 综上，本项目颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放浓度和无组织排放浓度监控限值。 （2）大气环境防护距离 采用《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算,本项目无超标点。因此，本项目不设置大气环境防护距离。 （3） 卫生防护距离分析 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，本项目卫生防护距离的计算采用以下公式计算： QC-------有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm-------标准浓度限值，mg/m3； L ------工业企业所需的卫生防护距离，m； r ------有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D------卫生防护距离计算系数，从GB/T13201-91中查找。 本项目卫生防护距离计算结果见表12。 表12 卫生防护距离参数及结果一览表 污染源 污染物 Cm (mg/m3) S (m2) 风速 （m/s） A B C D L (m) 生产车间 颗粒物 0.633 700 1.8 470 0.021 1.85 0.84 0.071 根据卫生防护距离提级规则，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，应提高一级，因此本项目卫生防护距离为50m。距离本项目车间最近的敏感点为139米的石家务村，因此本项目满足卫生防护距离要求。为避免当地居民生活区环境空气受本项目影响，建议今后在拟建项目周围50m区域内不得建设永久性居住区、学校、医院和其它环境敏感设施。 2、水环境影响分析 厂区有宿舍，无食堂，职工生活用水主要为工作期间的简单盥洗、饮用等用水。项目定员20人，年工作日为300天，生活用水定额取50L/人·d，以此估算，生活用水量为1m3/d（300m3/a），采用新鲜水。本项目无生产废水，废水主要为职员生活污水。生活污水产量为0.8m3/d（240m3/a），水量小、水质简单，用于泼洒地面抑尘；厕所为防渗旱厕，定期清淘，不外排。 3、噪声影响分析 本项目噪声源主要为五碟锯、平刨机、开料锯等设备运行时的设备噪声，其噪声源强为70～80dB（A）。 本项目生产设备均选用低噪声设备，并安装基础减振。噪声源源强及治理措施见表12，噪声源距车间边界距离见表13，车间距各厂界距离见表14。 表12 项目主要噪声源及治理措施 噪声源 数量 源强dB(A) 声源种类 运行时间 治理措施 五碟锯 2 80 室内、连续 8h/d 设备安装在厂房内选用低噪声设备，并安装基础减振，可降噪15 dB（A） 平刨机 3 75 室内、连续 8h/d 开料锯 2 80 室内、连续 8h/d 表13 室内噪声污染源距车间四墙距离 单位：m 噪声源 车间东墙 车间南墙 车间西墙 车间北墙 五碟锯 3 3 40 35 平刨机 3 3 40 35 开料锯 3 3 40 35 表14 生产车间距各厂界距离 噪声源 东厂界（m） 南厂界（m） 西厂界（m） 北厂界（m） 生产车间 3 3 40 35 ⑵ 预测模式 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。因本项目只有室内声源，因此预测模式选用室内声源等效室外声源计算。 ① 室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ② 噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Lai，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Laj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数。 M—等效室外声源个数。 ⑶ 预测结果及分析 按照以上步骤对拟建工程噪声源对各厂界噪声贡献声级进行预测，预测计算结果见表15。 表15 生产噪声厂界贡献值 位置 与车间距离m 贡献值dB(A) 执行标准 东厂界 3 44.43 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 南厂界 3 44.43 北厂界 35 23.09 西厂界 40 40 由表15可知，项目运营期噪声对项目厂界贡献值为49.21~58.7dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目产生固体废物主要是生产固废和员工所产生的生活垃圾。 ①边角料：本项目生产固废主要为生产过程中产生的边角料，产生量为5.3t/a，集中收集后外售综合利用。 ③生活垃圾：生活垃圾按人均产生量为0.5kg/d计算，该项目职工劳动定员20人，则生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。 5、环保三同时验收一览表 本项目建设总投资90万元，其中环保投资为5万元，环保投资占工程总投资的比例为5.6%。具体情况见下表16： 表16 环保“三同时”验收一览表 类别 污染源 治理措施/措施 验收指标 验收标准 投资 （万元） 废水 生活污水 用于泼洒地面抑尘 不外排 —— —— 废气 开料、雕刻、开榫、打眼、刮磨、打磨、抛光 经布袋除尘器处理后，由一根15m高排气筒外排 有组织：120mg/m3 无组织：1.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放浓度和无组织排放浓度监控限值 4 固废 生活垃圾 收集后当地环卫部门统一处理 —— 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 0.5 边角料 收集后外售综合利用 —— 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中规定 —— 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，并安装基础减振；定期检修，保持良好运转状态； 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1中2类标准 0.5 其它 —— 总计 5

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 用于泼洒地面抑尘 | 不外排 |
| 大气污染物 | 开料、雕刻、开榫、打眼、刮磨、打磨、抛光 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后，由一根15m高排气筒外排 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业排放限值及表2企业边界大气污染物浓度限值 |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集，由当地环卫部门收集后统一处理 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
|  | 生产固废 | 边角料 | 收集后外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单。 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于设备产生的噪声。设备本身自带减振装置，所有设备均置于室内，噪声源强约为61.94dB（A）。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目投入使用后，产生的污染物经处理达标后排放，不会对周围生态环境产生不利影响。 |

# 结论与建议

一、结论 （一）项目建设情况 1、基本情况 项目名称：年产800件（套）红木家具项目； 建设单位：大城县檀缘红木家具有限公司； 建设地点：河北省廊坊市大城县石家务村； 建设规模：项目产品为红木家具，项目年产800件（套）红木家具； 项目投资：项目总投资90万元 劳动定员：项目共需职工20人； 工作制度：每年生产300天，一班制生产，每班8小时。 2、产业政策符合性及项目选址可行性 本项目建设内容不属于《国务院关于发布实施＜促进产业结构调整暂行规定＞的决定（国发[2005]40号）及《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版） 限制类、淘汰类项目，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制类和淘汰类项目。项目符合《河北省大气污染防治行动计划实施方案》和《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》中相关要求。同时，项目已取得了大城县发展改革局出具的备案证（大发改工备字[2018]245号），因此，项目符合国家产业政策。 本项目选址位于河北省廊坊市大城县石家务村，中心地理坐标为东经E116°33′40.38″，北纬N38°32′58.35″。项目四至为：东侧为空地，西侧为张金怀厂房，南侧为空地，北侧为村道。大城县权村镇规划管理办公室，出具了大城县檀缘红木家具有限公司规划证明，项目符合权村镇规划，大城县人民政府出具了本项目的土地证（大城集用（2010补）第00031号），项目用地性质为工业用地。 （二）环境现状和区域主要环境问题 1、环境空气： 2016年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m³；SO2五日平均浓度为0.020mg/m³；NO2五日平均浓度为0.020mg/m³。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2016年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准，COD日均浓度为38mg/L，达到目标考核要求（COD≤40mg/L）。 3、声环境质量现状： 本项目所处区域声环境质量较好，区域声环境为2类声环境功能区，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状： 本项目周围无水源地、地表水体、文物保护对象和名胜风景区，所在地周围为农田，生态环境质量一般。 （三）环境影响分析结论 项目运营后有废水、废气、噪声和固体废物产生，由于工程采取了有效的污染物防治措施，所排放污染物均能达标排放。 1、水环境影响分析结论 本项目无生产废水，废水主要为职员生活污水。生活污水产量为0.8m3/d（240m3/a），水量小、水质简单，用于泼洒地面抑尘；厕所为防渗旱厕，定期清淘，不外排。 2、大气环境影响分析结论 本项目废气主要为开料、雕刻、开榫、打眼、刮磨、打磨、抛光工序产生的颗粒物，经一台布袋除尘器处理后，由1根15m高的排气筒外排。排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值。 因此，项目运营期产生的废气通过治理后，不会对周围环境产生明显影响。 3、噪声影响分析结论 本项目噪声源主要为五碟锯、平刨机等设备运行时的设备噪声，其噪声源强为70～80dB（A）。 本项目生产设备均安装在厂房内，选用低噪声设备，并安装基础减振。厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准要求。 因此，项目运营期产生的噪声通过治理后，不会对周围环境产生明显影响。 4、固体废物影响分析结论 本项目产生固体废物主要是生产固废和员工所产生的生活垃圾。 ①边角料：本项目生产固废主要为生产过程中产生的边角料，产生量为5.3t/a，集中收集后外售综合利用。 ③生活垃圾：生活垃圾按人均产生量为0.5kg/d计算，该项目职工劳动定员20人，则生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。 5、清洁生产分析结论 本项目采用清洁生产制度提高了资源的利用率，为企业带来较好经济效益的同时也为社会带来了较好的环境效益。推行清洁生产可以达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，是保护环境、实现经济可持续发展的必由之路，实质是既讲经济效益又讲环境效益、社会效益。总之，项目的清洁生产水平较高。 （四）总量控制 按照最大限度减少污染物排放量的原则，建议项目污染物排放总量控制指标如下：COD：0 t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 （五）结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，并且选址合理，具有良好的经济效益，社会效益，采取各项环保措施后，所产生的污染物能够达标排放，在满足本环评提出的污染防治措施与主体工程“三同时”的前提下，从环境影响角度分析，该项目建设是可行的。 二、建议 项目的环保措施要与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。 1、建设单位应严格按照设计的工艺方案组织生产，不得随意改变生产工艺技术路线。如有改动，应提前向环保审批部门提出书面申请，根据环保部门要求，办理相关事宜。 2、要加强车间机械设备的检查、维护和保养。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，应使用减振机座，降低噪声。 3、建议加强环保设备的检查、维护和保养，确保其正常工作。 4、必须制定严格的管理制度，废水不外排，固体废物按规定分类收集，合理处置。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目总平面布置示意图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

图2  生产工艺流程简图