# 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：       年产50台（套）机械设备项目

建设单位（盖章）：   大城县毕演马锦民保温设备厂

编制日期：2018年12月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产50台（套）机械设备项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县毕演马锦民保温设备厂 |
| 法人代表 | 毕锦民 | 联系人 | 毕锦民 |
| 通讯地址 | 大城县臧屯镇毕演马村 |
| 联系电话 | 13785680569 | 传 真 |  | 联系电话 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县臧屯镇毕演马村北侧 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字[2018]93号 |
| 建设性质 | 新建□ 扩建■ 技改□ | 行业类别 及代码 | 其他金属加工机械制造C3429 |
| 占地面积（平方米） | 1231.91 | 绿地面积（平方米） |  |
| 总投资（万元） | 45 | 其中环保投资 （万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 22.2% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2019年2月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 大城县毕演马锦民保温设备厂位于大城县臧屯镇毕演马村，主要经营范围为加工和销售保温设备及配件。大城县毕演马锦民保温设备厂2011年9月填写了年产机加工设备10台、保温防腐设备10台、切割机10台、搅拌机10台项目环境影响登记表，于2011年9月14日取得了大城县环境保护局审批意见，于2012年8月16日通过了大城县环境保护局验收。企业于2018年10月编制了年产50台机械设备项目环境影响报告表，于2018年10月30日取得了大城县环境保护局审批意见。 为了给机械设备进行后续加工，大城县毕演马锦民保温设备厂在现有厂区进行扩建：①新增喷漆设备和环保处理设备；②增加台钻两台，铣床一台。 年产50台（套）机械设备项目（下称“本项目”）根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月 1日起施行）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）中有关规定，大城县毕演马锦民保温设备厂需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目类别属于二十四、专用设备制造业”—“70、专用设备制造及维修”—“其他”，应编制环境影响报告表。大城县毕演马锦民保温设备厂委托我单位承担本项目环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘和资料收集的基础上编制完成了本报告表，作为项目建设管理的依据。 二、现有工程项目概况 1、项目名称：年产50台机械设备项目 2、建设单位：大城县毕演马锦民保温设备厂 3、建设内容：现有工程总占地面积为1231.91平方米，建筑面积966.8平方米，建设内容包括生产车间、办公室等。 4、 生产规模：现有工程年产50台机械设备。 5、 生产天数和职工人数：现有工程劳动定员为24人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 6、 主要原辅材料及能源消耗 表1 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 类别 序号 名称 单位 年用量 备注 原辅料 1 铁板 t/a 25 外购 2 铁管 t/a 25 外购 3 角铁 t/a 12.5 外购 4 槽钢 t/a 6.25 外购 5 电机 台/a 50 外购 6 焊丝 t/a 3 外购 能源 1 水 m3/a 144 村自来水 2 电 万kWh/a 2 当地供电网 7、 主要设备 现有工程主要生产设备见表2。 表2 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量(台、套) 1 电焊机 / 10 2 气割机 / 2 3 切割机 / 2 4 气泵 / 2 5 天车 / 4 6 车床 140型 2 7 布袋除尘器 / 2 8、 生产工艺 现有工程工艺流程见下图。 9、 环保治理措施 现有工程环保治理措施见表3。 表3 现有工程环保措施一览表 项目 污染类别 污染工序 污染物 环保措施 环保 措施 废水 生活污水 COD、氨氮 用于泼洒地面抑尘，不外排 废气 切割、焊接工序 颗粒物 经集气罩收集后通过布袋除尘器处理经15m高排气筒排放 固废 生产工序 废边角料 收集后外售处理 办公生活 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 噪声 生产车间设备 噪声 厂房密闭、基础减振 10、 现有项目公用工程 （1）给排水：现有工程用水由当地供水管网供给；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）供电：现有工程年耗电量2万kW·h，引自厂区附近变电站，可满足项目用电需求。 （3）供暖：冬季办公室取暖采用空调。 扩建项目概况 1、项目名称：年产50台（套）机械设备项目 2、建设单位：大城县毕演马锦民保温设备厂 3、建设地点：本项目选址位于现有项目生产车间南侧150m2独立区域，中心地理坐标为东经116°33'45.37"，北纬38°37'43.03"。本项目东侧为空地，南侧为空地，西侧为空地，北侧为现有项目生产车间。 4、项目投资：总投资45万元，其中环保投资为10万元，占总投资的比例为22.2%。 5、劳动定员与工作制度：本项目新增工作人员5人，实行一班制，每天生产8h，年工作时间300天。 6、建设规模及内容 本项目新建生产车间建筑面积150m2。本项目主要建构筑物见表4。 表4 主要建筑物一览表 序号 建筑物名称 结构形式 占地面积㎡ 建筑面积㎡ 1 生产车间 钢架结构 150 150 7、生产规模及产品方案 本项目建成后形成年喷漆50台（套）机械设备能力。 表5 生产规模及产品方案一览表 序号 产品种类 年产量（台、套/a） 1 机械设备 50 8、生产设备 本项目所需要的主要设备见表6。 表6 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量(台、套) 1 喷枪 / 2 2 台钻 / 2 3 铣床 / 1 4 催化燃烧机 / 1 5 喷漆房 / 1 6 烤漆房 / 1 9、原、辅材料消耗量 本项目主要原辅材料用量见表7。 表7 主要原辅材料及能源用量一览表 序号 原辅料名称 年消耗量 1 待喷机械设备 50套 2 油漆 3t 3 稀释剂 1t 表8 喷漆工序油漆中各组分含量表 名称 氨基树脂 丙烯酸树脂 颜料 填料 溶剂 合计 含量 20 58.4 6 5 10.6 100 表9 喷漆工序稀释剂中各组分含量表 名称 二甲苯 100#溶剂油 丁醚 丁脂 乙二醇乙醚醋酸脂 合计 含量 50 10 10 10 10 100 10、厂区平面布置 本项目具体布置方案如下：新建生产车间位于现有项目生产车间南侧，出入口在厂区北侧面向乡村道路，方便人流及物流进出厂区。平面布置情况见附图2。 11、公用工程及能源消耗量 （1）给、排水 本项目用水由毕演马村供水管网供给，项目用水主要为员工生活用水和水帘用水。 本项目喷漆后除尘工序水帘用水循环使用，不外排。员工办公生活废水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内为旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。用水和排水情况见表10。项目给排水情况详见图2。 表10 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日补水量 日损耗量 日排水量 员工生活用水 30L/人·d，300天/年 5人 0.15m3 0.15m3 0 水帘补充水 300天/年 / 0.15m3 0.15m3 0 合计 0.9m3 0.9m3 0 （3）供电 本项目利用现有供配电设施，新增用电量约为10万kW·h/a。 （4）取暖、生产用热 本项目烤漆房采用电加热，办公室冬季取暖采用空调解决。 （5）食宿 本项目厂内不设职工食堂、宿舍，员工来源于当地村庄，食宿自行解决。 四、产业政策符合性分析 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中淘汰和限制类，为允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制淘汰类，属于允许类。项目已经在大城县发展改革局备案。 五、选址合理性分析 本项目位于大城县臧屯镇毕演马村北侧，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 本项目用地为建设用地，符合当地土地利用及总体规规划（相关证明文件见附件）。项目所在地交通发达，地理位置优越，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 大城县毕演马锦民保温设备厂2011年9月，大城县毕演马锦民保温设备厂2011年9月填写了年产机加工设备10台、保温防腐设备10台、切割机10台、搅拌机10台项目环境影响登记表，于2011年9月14日取得了大城县环境保护局审批意见，于2012年8月16日通过了大城县环境保护局验收。企业于2018年10月编制了年产50台机械设备项目环境影响报告表，于2018年10月30日取得了大城县环境保护局审批意见。 1、现有污染治理措施 （1）废气 现有项目焊接、切割工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准要求。 （2）废水 生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （3）噪声 噪声主要为生产设备运行噪声，采取合理布局、选用低噪声设备、产噪设备置于室内、基础减震等措施减少噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 （4）固体废弃物 生产过程产生的废边角料收集后外售处理；布袋除尘器收集粉尘和职工生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。 2、主要环境问题 现有项目对污染物均采取了有效的治理措施，废气、噪声均能够达标排放，废水零排放，固废均得到合理的处置，未产生二次污染。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村镇、留各庄镇、大广安镇、臧屯镇、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划和人口构成 大城县现辖10个镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二、工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、塑料颗粒、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的塑料颗粒专业市场。 2017年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2017年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 三、交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四、文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017年大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2.地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3.声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于廊坊市大城县臧屯镇毕演马村北侧，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表11。 表11 环境保护敏感目标及保护内容 环境要素 环境保护 目标 方位 距离 保护 对象 保护内容 大气环境质量 张演马村 西南侧 230m 居民 大气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 毕演马村 南侧 400m 地下水环境质量 地下水 四周 厂址1km 范围 地下水环境质量 地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。二甲苯最高允许浓度执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)表1标准要求。见表12。 表12 环境空气质量标准 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 SO2 60 150 500 μg/m3 NOX 40 80 200 PM10 70 150 一 PM2.5 35 75 一 非甲烷总烃 / / 2.0 mg/m3 二甲苯 / / 0.3 2、地下水质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表13。 表13 地下水质量标准单位：mg/L，pH除外 序号 因子 标 值 1 pH值 6.5～8.5 2 总硬度 ≤450 3 硝酸盐氮 ≤20 4 硫酸盐 ≤250 5 氨氮 ≤0.5 6 亚硝酸盐氮 ≤1 7 氯化物 ≤250 8 氟化物 ≤1 3、声环境质量标准 项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准值见表14。 表14 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2类 60 50 混合区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 生产工序产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物(染料尘)二级标准及无组织排放标准要求。具体指标见表15。 表15 粉尘排放标准 类别 污染物名称 标准值 执行标准 生产工序 有组织颗粒物 18.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（染料尘）及周界外浓度最高点标准要求 排放速率 0.51kg/h 无组织颗粒物 1.0mg/m3 生产工序非甲烷总烃、二甲苯废气排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准要求。无组织排放非甲烷总烃企业边界浓度限值执行表2中其他企业标准要求。当非甲烷总烃去除效率达不到要求时，需执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。具体标准值见表16。 表16 有机废气排放标准 行业 污染物 名称 排放浓度 最低去除效率 表2无组织排放监控浓度限值 表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 表面涂装业 非甲烷总烃 60mg/m3 70% 2.0mg/m3 4.0mg/m3 甲苯与二甲苯合计 20mg/m3 / 0.2mg/m3 / 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，见表17。 表17 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 2类 60 50 混合区 3、固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015年修订)第三章中第三节“生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。 根据项目污染物排放实际情况，项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX 0t/a、VOCs （以非甲烷总烃计）1.44t/a。 |

# 建设项目工程分析

项目工艺流程及排污节点： 本项目主要针对厂内加工好的机械设备进行喷漆加工工作，生产工艺流程及排污节点示意见图2。 工艺流程简述： 本项目生产工艺流程较为简单，将厂区生产的机械设备在表面进行喷漆，再进行烘干后包装即为成品。 主要污染物产生工序： 一、施工期的主要环境影响因素： 本项目为利用厂区现有厂房进行建设。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。 二.运营期的主要环境影响因素： 1、大气污染源分析 本项目喷漆及烘干工序产生的颗粒物、有机废气经收集后通过水帘+过滤棉+催化燃烧工艺处理后，通过1根15m排气筒排放。 2、水污染源分析 项目水帘用水循环使用，不外排。污水主要为员工日常办公生活污水，排水系数按0.8计算，则污水量为0.12m3/d。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区道路喷洒抑尘，不外排。 3、噪声污染源分析 本项目运营期噪声主要来源于台钻、铣床和风机等，声压级75-85dB（A）。 4、固体废弃物分析 本项目生产过程产生废漆渣、废漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉、废活性炭，年产生量为0.3t/a，暂存于危废间中，委托具有危险废物处理资质的单位清运处理。 生活垃圾产生量为0.75t/a，经收集后交当地环卫部门进行处理。 运营期排污节点见表18。 表18 主要污节点一览表 污染物类型 序号 排污节点 污染物 排放特征 去向 废水 — 生活污水 COD、SS、氨氮 间断 不外排 水帘用水 — 废气 G1、G2 喷漆、烘干工序 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物 间断 大气环境 噪声 N1- N1 生产加工设备 等效A声级 间断 周围环境 固废 — 生产工序 废漆渣、废漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉、废活性炭 间断 收集后交由有资质单位处理 — 职工生活 生活垃圾 间断 市政环卫部门

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷漆、烘干工序 | 有组织 | 二甲苯 | 44.08mg/m3，1.058t/a | 4.41mg/m3，0.106t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 64.71mg/m3，1.553t/a | 6.47mg/m3，0.155t/a |
|  |  | 无组织 | 二甲苯 | <0.2mg/m3，0.022t/a | <0.2mg/m3，0.022t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.032t/a | <2.0mg/m3，0.032t/a |
|  |  | 有组织颗粒物 | 3.90 mg/m3，0.281t/a | 0.389 mg/m3，0.028t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | <1.0mg/m3，0.028t/a | <1.0mg/m3，0.028t/a |
| 水 污 染 物 | 水帘用水 | SS | / | 定期补充蒸发损耗，不外排 |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 | / | 用于泼洒地面抑尘，不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废漆渣、废漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉、废活性炭 | 0.3t/a | 0t/a |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 噪声主要来源于台钻、铣床和风机等 | 噪声 | 75-85dB(A) | 达标排放 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目为利用厂区现有厂房进行建设，不新建车间。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目为利用厂区现有厂房进行建设，不新建车间。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）喷漆、烘干工序有机废气 本项目工件在厂内喷漆、烘干线上进行喷漆、烘干加工，喷漆、烘干工序产生漆雾颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃。烘干线采用电加热，不产生燃料废气。根据厂家提供的油漆中VOCs（酮、醚，本次评价报告以非甲烷总烃计）含量为19.5%，二甲苯含量为12%。项目油漆年总用量3t/a，则非甲烷总烃产生量0.585t/a，二甲苯产生量0.36t/a。稀释剂中VOCs（本次评价报告以非甲烷总烃计）含量为100%，二甲苯含量为72%。项目稀释剂年总用量1t/a，则非甲烷总烃产生量1t/a，二甲苯产生量0.72t/a。固化剂中VOCs（本次评价报告以非甲烷总烃计）含量为100%，二甲苯含量为5%。上述废气污染物产生量为非甲烷总烃1.585t/a，二甲苯1.08t/a。 喷漆作业在独立上送风下排风的水幕式喷漆室完成，喷漆室全部封闭，生产过程中，漆雾回收可分成二个部分：一是喷漆工件时，漆雾与水幕碰撞混合，水幕会溶入部分漆雾落入水池；二是未溶入水幕的漆雾由喷漆室上部进风压入水池中。喷漆室顶部设有过滤棉粘，未经上部进风压入水池中的漆雾附着在过滤棉粘上，过滤棉粘6个月更换一次。根据设备厂家提供的参数，喷漆过程中漆料70%附着在工件上，30%以漆雾形式被风压入循环水中，本项目油漆的固份含量为0.936t/a，则漆雾的产生量为0.281t/a。项目喷漆、烘干工序废气收集率为98%，其余2%在工件生产工序无组织排放。综上，项目废气有组织收集量为非甲烷总烃1.553t/a，二甲苯1.058t/a。喷漆及烘干工序均引至1套废气处理装置进行处理，采用“催化燃烧法”处理，最后经15m排气筒（P1）排放。废气处理系统设计风量10000m3/h，喷漆及烘干工序有效工作时间为2400h/a。则废气产生浓度为非甲烷总烃64.71mg/m3，二甲苯44.08mg/m3，颗粒物3.90 mg/m3。 喷漆、烘干工序废气经密闭管道引至经废气处理装置处理后，有机废气处理效率在90%以上，本次评价按照90%计。则经处理后废气排放量为二甲苯0.106t/a，非甲烷总烃0.155t/a，颗粒物0.028t/a。排放浓度为二甲苯4.41mg/m3，非甲烷总烃6.47mg/m3，颗粒物0.389mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准要求。本项目有机废气处理采用活性炭吸附浓缩+催化燃烧法技术，工艺流程如下图： ①工作过程： 含有机物的废气经风机的作用，经过活性炭吸附层，有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出；经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内。 催化净化装置内设加热室，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内脱附出来，进入催化室进行催化分解成CO2和H2O，同时释放出热量。利用释放出的热量再进入吸附床脱附时，此时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，尾气再生，循环进行，直至有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解。活性炭得到了再生，有机物得到催化分解处理。 ②工作原理： “活性炭吸附+催化燃烧装置”处理工艺流程简述： 活性炭吸附装置前端有一个干式过滤装置，先过滤掉少量的粉尘，然后直接进入活性炭吸附箱，吸附完成后大部分有机物留在活性炭内，洁净气体排出；经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内。 催化燃烧装置内设加热室，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内跑出来，进入催化室进行催化分解成CO2和H2O，同时释放出能量。利用释放出的能量再进入吸附床脱附时，当废气达到一定浓度时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，尾气再生，循环进行；当废气浓度低时，加热装置自动开启，进行补偿加热使有机物分解；如此直至有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解。活性炭得到了再生，有机物得到催化分解处理。活性炭解吸及有机废气催化燃烧处理工艺流程见下图。 催化燃烧法原理：它是利用催化剂做中间体，使有机气体在一定的温度下，变成无害的水和二氧化碳气体，即： 将有机气体源通过引风机作用送入净化装置，首先通过除尘阻火器系统，然后进入换热器，再送入到加热室，通过加热装置，使气体达到燃烧反应温度，再通过催化床的作用，使有机气体分解成二氧化碳和水，再进入换热器与低温气体进行热交换，使进入的气体温度升高达到反应温度。如达不到反应温度，这样加热系统就可以通过自控系统实现补偿加热，使它完全燃烧，这样节省了能源，废气有效去除率达到70%以上，符合国家排放标准。 无组织排放量为二甲苯0.032t/a，非甲烷总烃0.022t/a，颗粒物0.028t/a，通过加强区域通排风排出车间外，二甲苯厂界处浓度小于0.2mg/m3，非甲烷总烃厂界处浓度小于2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业厂界浓度标准要求。厂界颗粒物的浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准无组织排放最高允许浓度 （2）卫生防护距离计算： 本评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式： 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取，具体数值取自GB/T13201—91中表5。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），根据工程分析获取。 卫生防护距离计算参数及计算结果见表19。 表19 卫生防护距离计算参数及计算结果 位置 污染物 Cm mg/m3 源强特征 年平均风速 m/s 计算系数 卫生防护 距离（m） QC （kg/h） S (m2) r (m) A B C D 喷漆、烘干工序 非甲烷总烃 2.0 0.0075 150 6.9 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.27 二甲苯 0.3 0.005 150 6.9 3.5 700 0.021 1.85 0.84 1.57 颗粒物 0.45 0.012 150 6.9 3.5 700 0.021 1.85 0.84 1.06 项目生产工序无组织排放的废气污染物卫生防护距离计算结果分别为1.57m、0.27m、1.06m。根据相关规定要求，项目卫生防护距离应为100m。评价要求在项目100m范围内，不得规划居民区、学校、医院等环境敏感目标。项目距离最近的居民点为西南侧230m的张演马村。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目喷漆后除尘工序水帘用水循环使用，不外排。本项目员工人数为5人，生活污水为员工日常生活，污水产生量较少，约为0.12m3/d，主要污染物浓度分别为COD50mg/L，SS10mg/L，氨氮5mg/L，产生量分别为0.006t/a，0.0012t/a，0.0006t/a。员工生活废水产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 项目废水不会对周围地表水环境产生影响。 （2）地下水环境影响分析 本项目为通用设备制造，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A所列，属于K、机械，电子，71、通用、专用设备制造及维修 涉及喷漆工艺，属于Ⅲ类项目。由于本项目周边村落存在农村生活饮用水井，属于分散式饮用水井，水源井取水层位为承压水，潜水无饮用功能，根据地下水环境敏感程度分级表，本项目所在区域地下水环境敏感程度属“较敏感”，因此，本项目地下水评价等级为三级，确定地下水评价范围为上游1km，项目两侧各1km，下游2km的矩形区域，即6km2的范围。 2.1.1评价区水文地质条件 评价区地下水含水组分为浅层潜水—微承压水含水层组和深层承压水含水层组。 ①浅层潜水—微承压水含水层组：主要由中更新统的上部(Q2)、上更新统(Q3)及全新统(Q4)冲洪积层组成，含水层岩性以粗砂、中砂及砂卵砾石为主，含水层厚度25～35m，底板埋深一般100m左右，地下水化学类型为HCO3-Ca·Mg型，矿化度0.4～0.6g/L。浅层潜水—微承压水含水层组地下水的补给主要为侧向补给量、降水入渗、灌溉回归，汛期河流及其它地表水入渗为次；随地形地貌的变化，地下水径流方向基本为自西向东；排泄以人工开采和侧向流出为主，由于目前深、浅层地下水存在水位差，同时还有浅层地下水的越流排泄。本层组为本区主要开采目的层。 ②深层承压水含水层组：主要由中更新统下部含水层组成，包括下更新统(Q1)，含水层岩性以中粗砂为主，多含粘土，砂粒表面有风化现象。含水层厚度46～56m，底板埋深200m左右。地下水化学类型为HCO3·Cl-Ca、HCO3-Ca·Na型，矿化度0.6～0.8g/L。地下水的补给主要为侧向径流，由于目前深、浅层地下水存在水位差，同时还有浅层地下水的越流补给；在天然情况下地下水的径流方向基本为自西向东，在开采状况下地下水向开采中心汇集；排泄以人工开采为主。由于人工开采量的增加和地表水入渗的减少，水位呈缓慢下降趋势，下降速率为0.5～1.0m/a。 2.1.2地下水影响评价 本项目生产过程中无需用水，对地下水具有潜在污染途径的污染情景为漆料存放区盛漆料容器以及防渗层均破损后，漆料泄漏至包气带，通过入渗，污染物进入含水层。随着地下水的流动，长时间作用会有部分漆料物质进入地下水，从而影响地下水水质。结合企业实际，本项目漆料采用桶装，存放于仓库内，并设专人负责管理，上述污染情景：盛漆料容器与防渗层均发生破损的概率极低，若发生时，也能及时发现并进行控制。因此，本环评认为在企业按照相关要求做好防腐防渗措施、加强物料管理的前提下，不会对地下水水质产生明显影响。 2.1.3地下水保护措施 对于厂区可能发生的地下水污染，本评价针对化粪池、喷漆房、漆料存放仓库、危废暂存间等构筑物采取相应防腐防渗措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；对各防渗单元制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则；并建立完善的地下水污染监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。 ①防渗分区及防渗措施 本评价根据《环境影响评价导则—地下水环境》(HJ610-2016)污染控制难易程度分级参照表（见表20）以及天然包气带防污性能分级表（见表21），对本项目厂区进行污染控制难易程度、以及包气带防污性能进行分级。 表20 本项目污染控制难易程度分级 防渗区域 主要特征 污染控制难易程度 喷漆房 喷漆过程中漆料滴漏于喷漆房地面，能及时发现并清理 易 漆料存放区 漆料均在漆桶内存储，发生泄漏后能及时发现 易 危废暂存间 各种危险废物均暂存于专用容器中，发生泄漏后能及时发现 易 化粪池 建构筑物接地，发生泄漏后不能及时发现 难 表21 天然包气带防污性能分级表 分级 包气带岩土的渗透性能 强 岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 中 岩(土)层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。 岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 弱 岩(土)层不满足上述“强”和“中”的条件。 本项目评价区包气带渗透系数为3.47×10-4cm/s，大于1×10-4cm/s，包气带为砂质粘土与粘土互层区，其平均厚度为5~20m。综上所述本项目厂区天然包气带防污性能为“弱”。 ②地下水污染防渗分区 根据《环境影响评价导则—地下水环境》（HJ610-2016）表7 地下水污染防渗分区参照表，将本项目厂区划分为简单防渗区、一般防渗分区、重点防渗分区，见表22、表23。 表22 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗分区 弱 难 重金属、持久性有机物污染物 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行 中-强 难 弱 易 一般防渗分区 弱 易-难 其他类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s;或参照GB16889执行 中-强 难 中 易 重金属、持久性有机物污染物 强 易 简单防渗区 中-强 易 其他类型 一般地面硬化 表23 地下水污染防渗分区 防渗区域 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗分区 喷漆房 弱 易 其他类型 一般防渗分区 漆料存放仓库 弱 易 其他类型 危废暂存间 弱 易 有机污染物 重点防渗区① 化粪池 弱 难 其他类型 一般防渗区 注：危废暂存间主要暂存废漆桶、废稀释剂桶、废漆渣、废活性炭、废过滤棉，均含有有机物质，出于保守考虑，建议作为重点防渗区 ③防渗方案设计 根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，不同防渗区防渗方案见表24。 表24 厂区防渗方案一览表 分区 防渗区域 本评价建议防腐防渗措施 防渗等级要求 重点防渗区 危废暂存间 根据《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001），危险废物要求厂内单独设暂存间，做到防风、防雨、防晒。同时危险废物采取专用贮存装置，暂存间的基础必须防渗。企业需对地面进行硬化，并在此基础上，涂沥青防渗，并用环氧树脂勾缝。 渗透系数不大于10-10cm/s。 一般防渗区 漆料存放仓库、喷漆房地面、化粪池 企业针对喷漆房地面、漆料存放仓库以及化粪池采用三合土铺底，再在上层铺15～20cm抗渗混凝土防渗处理 渗透系数不大于10-7cm/s。 本项目在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 3、噪声影响分析 本项目噪声主要来源于生产过程中生产设备运行时的噪声，声压级在75-85dB（A）。声防治对策从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手。 ①首先控制声源。在设备选型上选用低噪声环保型设备，运营过程中应对声源采用消声和基础减振措施，及时检修维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高。 ②在传播途径上加以控制。设置厂房隔离噪声，这样可阻挡主车间的噪声传播，把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准。 主要噪声设备及采取的降噪措施见表25。 表25 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备 台数 噪声级 （单机） 安装位置/降噪措施 原声级 降噪后 1 喷枪 2 75 50 室内/减振、隔声 2 台钻 2 85 60 室内/减振、隔声 3 铣床 1 85 60 室内/减振、隔声 4 风机 2 85 60 室内/减振、隔声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本项目评价将生产车间简化为点声源，采用噪声预测软件进行噪声预测，本次噪声贡献值预测至厂区边界，噪声源对各预测点的影响预测结果见表26。 表26 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源 预测点位 距离厂界 贡献值 标准值 昼间（夜间不生产） 71.8 东厂界 5 57.8 60 北厂界 28 35.4 南厂界 5 57.8 西厂界 8 53.7 由表15看出，在落实评价提出的采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在35.4～57.8dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 综上，本项目的噪声治理措施可行，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目运营期产生的固体废物包括生产固废和生活垃圾。 （1）生产固废 本项目生产过程产生废漆渣、废漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉、废活性炭，年产生量为0.3t/a，暂存于危废间中，委托具有危险废物处理资质的单位清运处理。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，员工5人，工作日以300天计，则产生量为0.75t/a，由环卫部门定期清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 5、清洁生产 （1）产业政策分析 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中淘汰和限制类，属允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制淘汰类。因此本项目符合国家的产业政策。 （2）设备先进性分析 本项目关键设备均采用国内上比较先进的生产设备，能有效保证产品质量，提高原材料利用率。 （3）工艺先进性分析 本项目喷漆工艺采用国内较为先进生产设备，提高产品成品率，减少资源消耗，项目生产不涉及高能耗，低产出的工艺。 （4）消耗能源、原材料分析 本项目生产过程使用能源为清洁能源电能。原材料较为清洁对环境影响较小。 （5）污染物处置分析 本项目配备完善的废气、废水、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。 （6）清洁生产结论 本项目通过在内部管理、生产工艺与设备选择注重先进性、原辅材料选用和管理、废物回收利用等几方面采取合理可行的清洁生产措施，从生产全过程控制污染，从而大大降低物耗、能耗、水耗，减少污染物的排放，通过对比同类生产企业，本项目的清洁生产水平处于国内先进水平。 6、总量控制 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮；SO2、NOX；VOCs。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 有机废气非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值：非甲烷总烃60mg/m3，风机风量为10000m3/h，工作时间为2400h，则废气排放量为2.4×107m3/a。 按照废气污染物排放标准计算达标排放总量如下： VOCs达标排放量: 2.4×107m3/a×60mg/m3=1.44t/a。 综上，本项目以污染物达标排放量作为总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX 0t/a、VOCs （以非甲烷总烃计）1.44t/a。 7、环保三同时验收一览表 本项目总投资45万元，其中环保投资估算约为10万元，占工程总投资的22.2%。具体投资情况见表27。 表27 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收标准 标准来源 投资 (万元) 废气 喷漆、烘干工序 水幕帘+过滤棉+催化燃烧+15 m排气筒 颗粒物有组织 ≤18.0mg/m3 排放速率≤0.51kg/h 无组织≤1.0mg/m3 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（染料尘）及无组织排放标准 7 非甲烷总烃 排放浓度 ≤60mg/m3 甲苯和二甲苯合计≤20mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装行业大气污染物排放限值 厂界排放浓度 ≤2.0mg/m3，生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值≤4.0mg/m3 二甲苯无组织≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它业企业边界大气污染物浓度限值，去除效率≥70%；当非甲烷总烃去除效率达不到要求时，需执行表3标准 废 水 水帘用水 定期补充蒸发损耗，不外排 污水零排放 / 1 生活污水 用于泼洒地面抑尘，不外排 噪 声 生产设备在加工时产生的噪声 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 厂界： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 1 固 废 废漆渣、废漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉、废活性炭 统一收集，暂存于危废贮存间，最后交由有资质单位处理 合理处置 危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求 1 生活垃圾 委托环卫部门 清运处理 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中（2016年修订）的有关规定 总计 10

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷漆、烘干工序 | 颗粒物、非甲烷总烃、 二甲苯 | 水幕帘+过滤棉+催化燃烧+15 m排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 水帘用水 | / | 定期补充蒸发损耗，不外排 | 污水零排放 |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 用于泼洒地面抑尘，不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废漆渣、废漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉、废活性炭 | 统一收集，暂存于危废贮存间，最后交由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求 |
|  | 员工日常 工作 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处理 | 参照执行《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2016年修订）中的有关规定 |
| 噪 声 | 生产设备在加工时产生的噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目为利用厂区现有厂房进行建设，不新建车间。施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、结论： （一）项目建设情况 项目名称：年产50台（套）机械设备项目 建设单位：大城县毕演马锦民保温设备厂 建设规模：项目占地面积1231.91m2，建筑面积150m2。 工程投资和环保投资：本项目总投资45万元，其中环保投资估算约为10万元，占工程总投资的22.2%。 职工人数和工作制度：本项目员工人数为5人。每天1班，8小时工作制，年工作日为300天。 （二）环境现状和区域主要环境问题 （1）环境现状： 根据2017年7月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017年大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 子牙河水环境质量选取廊坊市环保局公布的廊坊市地面水水质监测报告中相关内容。子牙河小合闸断面水质属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 （三）采取的环保措施可行性 ①废气 本项目在喷漆、烘干工序会产生有机废气，主要污染物为漆雾颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯。有机废气收集后通过水幕帘+过滤棉+催化燃烧废气处理装置进行处理，处理后非甲烷总烃、二甲苯排放浓度均满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准要求。未被收集的非甲烷总烃、二甲苯以无组织形式排放，通过加强区域通排风排出车间外，非甲烷总烃、二甲苯厂界处排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业厂界浓度标准要求。漆雾颗粒物浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物（染料尘）二级及无组织排放监控浓度限值。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 ②废水： 本项目水帘用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。项目员工人数为5人，生活污水为员工日常生活，污水产生量较少，约为0.12m3/d，主要污染物浓度分别为COD50mg/L，SS10mg/L，氨氮5mg/L，产生量分别为0.006t/a，0.0012t/a，0.0006t/a。员工生活废水产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 综上，本项目污水治理措施是可行的，不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 ③噪声 本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在35.4～57.8dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 综上，本项目的噪声治理措施可行，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 ④固体废弃物 本项目生产过程产生废漆渣、废漆桶、废过滤棉、废活性炭、废稀释剂桶，暂存于危废间中，委托具有危险废物处理资质的单位清运处理。生活垃圾由环卫部门定期清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。 本项目以总量控制污染物达标排放量作为总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX 0t/a、VOCs 1.44t/a。 （五）清洁生产分析 本项目关键设备均采用国内上比较先进的生产设备，生产工艺成熟，生产过程不涉及有毒有害物质。本项目配备完善的废气、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。因此本项目清洁生产水平处于国内先进水平。综上分析，从物耗、能耗、水耗等指标方面分析本项目满足清洁生产要求。 （六）项目可行性结论 综上所述，评价认为该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议: 1、项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有市级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备，为污染物的达标排放和正常运行提供技术保障。 2、建设单位要加强企业管理，尤其对废气环保设备定期进行维护管理，保证设备的正常运转。 3、为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 4、建设单位应加强场区内绿化、硬化、吸尘降噪，改善场区及周围生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

G2、N2

G1、S1、N1

成品

调试

铁板、角铁、钢管、槽钢

组装

焊接

切割

图1  现有项目工艺流程图

0.03m3/d

自备水井

0.12m3/d

用于厂区泼洒抑尘，不外排

0.15m3/d

日常办公用水

0.15m3/d

水帘补充用水

1.0m3/d

图2    项目用水平衡示意图

G1废气

N1噪声

S1固废

G2废气

N2噪声

出厂

包装

烘干

待喷漆机械设备

喷漆

图例：G废气 N噪声 S固废

图2生产工艺流程及排污节点示意图

图3  有机废气处理工艺流程图

图4    活性炭解吸及有机废气催化燃烧处理工艺流程示意图