# 建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 廊坊莱鑫保温材料有限公司年产40万平方米复合保温板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 廊坊莱鑫保温材料有限公司 |

编制日期 2019年1月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 廊坊莱鑫保温材料有限公司年产40万平方米复合保温板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊莱鑫保温材料有限公司 |
| 法人代表 | 苏泽昌 | 联系人 | 唐蔚荣 |
| 通讯地址 | 大城县臧屯镇九间房村 |
| 联系电话 | 15933067222 | 传真 |  | 邮政编码 | 065902 |
| 建设地点 | 大城县臧屯镇九间房村 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改备字[2018]98号 |
| 建设性质 | 新建√改扩建(技改□ | 行业类别 及代码 | C3034隔热和隔音材料制造 |
| 占地面积 （平方米） | 4000 | 绿化面积（平方米） | 100 |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资（万元） | 8.0 | 环保投占 总投资比例 | 8% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期 投产日期 | 2019年3月 |
| 工程内容及规模： 项目由来 目前，国家在建筑保温领域广泛应用的绝热材料主要有两大类：一类是有机类绝热材料，其中包括EPS、XPS、PU、PF等；另一类是矿物纤维类绝热材料，主要是岩矿棉和玻璃棉，我国建筑用绝热材料现阶段使用有机类材料居多，矿物纤维类的应用逐年提高。考虑到当前市场的需求以及企业自身的发展，廊坊莱鑫保温材料有限公司拟投资100万元在大城县臧屯镇九间房村新建年产40万平方米复合保温板项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第44号)及“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（部令第1号）”等有关条款规定，该项目属于“十九、非金属矿物制品业 51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，需编制环境影响报告表。廊坊莱鑫保温材料有限公司委托河北汇铭环境科技有限公司进行本项目的环境影响评价报告表的编制工作，接受委托后，我单位开展了现场踏勘、资料收集等工作，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上按照有关法律法规以及《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 项目基本概况 (1)项目名称：廊坊莱鑫保温材料有限公司年产40万平方米复合保温板项目； (2)建设单位：廊坊莱鑫保温材料有限公司； (3)建设地点：拟建项目位于大城县臧屯镇九间房村，厂区中心地理位置坐标N：38°36′52.76″，E：116°35′47.75″，厂区东侧、南侧、北侧均为空地，西侧为镇村道路。地理位置见附图1；周边关系见图2； (4)占地面积：项目总占地面积4000m2（合6亩），总建筑面积2224m2； (5)建设规模：项目建成后年产40万平方米复合保温板； (6)工程投资：工程总投资100万元，其中环保投资8万元，占总投资的8%； (7)劳动定员及工作制度：项目劳动定员30人，工作实行1班制，每班8小时，年运行300天。 3、主要建设内容及规模 本项目建设用地是利用廊坊莱鑫保温材料有限公司已建厂房，项目总占地面积4000m2，主要包括厂房、库房、行政办公及生活用房，总建筑面积2224m2。本项目主要工程建设内容见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 工程分类 项目名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 主体工程 厂房 924 924 砖混结构 辅助工程 库房 1000 1000 砖混结构 行政办公及生活用房 300 300 砖混结构 公用工程 供水 由大城县臧屯镇九间房村供水管网提供 供电 由大城县臧屯镇供电所提供 供暖 项目生产车间无供暖，办公室采用空调供暖 环保工程 废气 裁条粉尘、复合板生产设备中的切割粉尘、复合砂浆制备中上下料、混合搅拌等环节产生的粉尘、焊接烟尘分别经集气罩收集后，引至1套布袋除尘器处理，最后统一由1根15m高排气筒排放；砂浆机和复合板生产设备衔接的绞龙采用封闭式输送 废水 生活污水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥；无生产废水产生 噪声 设备噪声 设备安装在生产车间内，采用低噪设备，基础减震、风机进、排气口加装消声器，产噪设备合理布置，厂房隔声 固废 裁条、切割产生的下脚料协议其他厂家综合利用 除尘器除尘灰统一收集后回用于生产 生活垃圾统一收集，由环卫部门负责清运处理 4、主要生产设备 主要生产设备情况见表2。 表2 设备情况一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 1 裁条机 －－ 2 台 2 砂浆机 －－ 2 台 3 复合板生产设备 －－ 2 套 4 布袋除尘 －－ 1 台 5 叉车 －－ 3 台 6 点焊机 －－ 10 台 7 断丝机 －－ 1 台 合计 21 台 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料包括岩棉板、玻璃棉板、沙子、水泥、胶粉、钢网片、网格布、塑料膜、铁丝等，本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 主要原材料一览表 序号 名称 单位 消耗量 来源 备注 1 岩棉板 t/a 1800 外购 -- 2 玻璃棉板 t/a 150 外购 -- 3 沙子 t/a 800 外购 自行制备中间产品干混砂浆 包装方式均为袋装 4 水泥 t/a 800 外购 5 胶粉 t/a 29 外购 6 钢网片 万片/a 1.6 外购 -- 7 网格布 万m2/a 70 外购 -- 8 塑料膜 万m2/a 46 外购 -- 9 铁丝 t/a 0.6 外购 -- 10 水 m3/a 3360 由大城县臧屯镇九间房村供水管网提供 11 电 万kW·h/a 1 由大城县臧屯镇供电所提供 6、生产规模及方案 本项目生产规模及方案见表4。 表4 生产规模及方案一览表 序号 产品名称 年产量 单位 1 岩棉复合板 30万m2/a 手工岩棉复合板 10 万m2/a 2 机制岩棉复合板 20 万m2/a 3 玻璃棉复合板5万m2/a 手工玻璃棉复合板 2 万m2/a 4 机制玻璃棉复合板 3 万m2/a 5 钢网复合岩棉板 5 万m2/a 合计 40 万m2/a 7、公用工程 （1）给排水 供水：本项目用水包括生产用水和生活用水，生产用水主要是复合砂浆制备用水，生活用水主要为职工生活用水。本项目用水总量为3360m3/a，项目供水由大城县臧屯镇九间房村供水管网提供，能满足用水需求。其中， 复合砂浆制备用水量约3000m3/a，此项用水直接进入复合砂浆，不外排； 根据河北省地方标准《用水定额第3部分 生活用水》(DB13/T-1161.3-2016)中按行业分类要求，本项目职工日常生活用水量按40 L/人·d计算，职工30人，生活用水量为1.2m3/d（360m3/a）； 排水：项目复合砂浆制备用水全部进入复合砂浆，不外排，无其他生产废水产生。废水主要为职工生活废水，职工日常办公中产生的生活污水产生量按用水的80%计，则生活污水量为0.96m3/d(288 m3/a)，生活污水水质较简单，用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。 项目用排水情况见表5。 表5 项目用排水情况一览表 序号 用排水类别 用水指标 用水量 排水量 1 复合砂浆制备用水 —— 3000m3/a 不外排 2 职工生活用水 30人，40 L/人·d 1.2m3/d，360m3/a 0.96m3/d，288m3/a 项目用水平衡图见图1。 图1 项目用水平衡图 单位m3/a (2)供电 本项目用电由大城县臧屯镇供电所提供，年用电1万kW·h，能够满足生产需要。 (3)供暖 本项目生产车间无供暖，办公室采用空调供暖。 8、产业政策 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，本项目不在鼓励类、限制类及淘汰类之列，为允许类；生产设备主要为裁条机、复合板生产设备、砂浆机、断丝机等，不存在淘汰类的落后生产工艺装备和落后产品，为允许类，因此本项目符合国家产业政策。 根据《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)的通知》(冀政办发〔2015〕7号)中的规定，本项目不在限制类、淘汰类之列，因此本项目符合河北省产业政策。 大城县发展改革局以大发改备字[2018]98号企业投资项目备案信息文件对该项目进行备案，详见附件。 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 9、厂址选择合理性分析 本项目位于大城县臧屯镇九间房村，厂区中心地理位置坐标N：38°36′52.76″，E：116°35′47.75″，厂区东侧、南侧、北侧均为空地，西侧为镇村道路。 廊坊莱鑫保温材料有限公司（法人：苏泽昌）已取得大城县国土资源局出具的地类审查报告，项目所占地类为建设用地，详见附件。 廊坊莱鑫保温材料有限公司已取得大城县臧屯镇村镇规划管理办公室出具的规划证明，该块宗地符合大城县臧屯镇规划，详见附件。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，本项目选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 大城县位于河北省的东中部、廊坊市的南部。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安相连接。全县东西宽36.1km，南北长43.8 km，总面积903.7 km2，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间，海拔标高为3.6～10 m。大城县县城东距青县12.8 km，西北距文安县10 km，西南距河间县24 km，西距任丘市19.7 km，东北距静海县38 km。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 本项目位于大城县臧屯镇九间房村，厂区中心地理位置坐标N：38°36′52.76″，E：116°35′47.75″，厂区东侧、南侧、北侧均为空地，西侧为镇村道路。 2、地形地貌 大城县地处洪水冲击平原，地形平坦，地貌为平地加有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000：1，海拔高度3.6~10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1-10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属大城洼东南边沿。等高线以南，大部分地域在5m以上。 建设项目所在区域位于大城区域内，地势平坦。 3、气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，多年平均降水量597.9毫米，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速1.91 m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，年无霜期188天，年主导风向SSW，冬季盛行N风，夏季盛行SSW风。 4、地表水系 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，超深淡水区。 本项目无废水外排。 5、地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，深层淡水区，超深层淡水区。浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等镇，淡水面积481.3平方公里。埋深一般为5－10米，含水沙层厚度4－7米，矿化度0.8－1.99克/升。多年平均水位埋深2.0-3.5米，区内单位涌水量为3－12吨/小时·米；浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄－小流漂－樊庄－藏庄子－石疙瘩－里坦；二是留各庄区李零巨－阁里－大汪－留邻居；三是阜草区桃子、黄得务－阜草－南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙－次花－王文－大童子、城关－裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5－5.0克/升，很少开采利用。深层淡水层：全县在120-280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30－48米，单井出水量为30－40吨/小时，单位涌水量10－15吨/小时米，pH值在0.8－3.5左右，矿化度一般在0.5－1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0－3.0毫克/升，作为生活饮用水，经过处理或采取改水降氟的措施。超深层淡水层：埋深在280－500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56％左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰地下水动态属降水(径流)补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会概况 大城县现辖10个镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 2、交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。 3、经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 根据2017年《廊坊市环境质量概要》，廊坊市区空气质量（剔除沙尘影响），PM10年均浓度值为102μg/m3 ，PM2.5年均浓度值为60μg/m3 ，SO2年均浓度值为14 μg/m3 ，NO2年均浓度值为48μg/m3 ，CO日平均值的第95百分位数为2.9 mg/m3 ，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为207μg/m3。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO浓度与上年相比分别下降8.93%、9.09%、22.22%、7.69%、17.14%， O3浓度与上年相比上升13.74%。SO2、 CO浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准， PM10、PM2.5、 NO2和O3浓度均超标，分别超标0.46倍、0.71倍、0.20倍和0.29倍。 2017年，廊坊各县环境空气质量（剔除沙尘影响），SO2、CO浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； NO2浓度：大厂县、香河县、文安县、固安县达到二级标准，三河市、永清县、大城县、霸州市超标；PM10、PM2.5和O3浓度均超标。 经判定该项目区域属于环境空气质量非达标区。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38 mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。大广安渠是子牙河的分支，能达到目标考核要求。 3、声环境 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于大城县臧屯镇九间房村，厂区中心地理位置坐标N：38°36′52.76″，E：116°35′47.75″，厂区东侧、南侧、北侧均为空地，西侧为镇村道路。项目主要环境保护目标及保护级别见表6。 表6 环境保护目标及保护级别表 名称 UTM坐标/m 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 环境空气 464814.32 4274184.57 九间房村 村民 二类 NW 78 466540.79 4273629.69 十王堂村 村民 二类 SE 1665 466564.30 4274552.26 上场 村民 二类 NE 1685 地下水 项目所在区域地下水潜水含水层和可能受建设项目影响具有饮用水开发利用价值的含水层 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 厂界外1 m 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 区域内环境质量适用于如下标准： 1、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求，标准限值见表7。 表7 环境空气质量标准 污染物名称 取值时 浓度限值 (二级标准) 执行标准 二氧化硫（SO2） 24小时平均 150μg/Nm3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准 1小时平均 500μg/Nm3 二氧化氮（NO2） 24小时平均 80μg/Nm3 1小时平均 200μgN/m3 总悬浮颗粒物（TSP） 24小时平均 300μg/Nm3 可吸入颗粒物（PM10） 24小时平均 150μg/Nm3 可吸入颗粒物（PM2.5） 24小时平均 75μg/Nm3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4mg/Nm3 1小时平均 10mg/Nm3 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160μg/Nm3 小时平均 200μg/Nm3 2、项目声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，标准限值见表8。 表8 声环境质量标准 单位：dB(A) 环境要素 项目 标 准 保护对象 功能区 声 环 境 昼间 60 厂界外1 m 2类 夜间 50 3、区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，标准限值见表9。 表9 地下水环境质量标准 单位：mg/L pH除外 项目 pH 耗氧量 （CODMn法，以O2计） 总硬度 （以CaCO3计） 溶解性总固体 硝酸盐（以N计） 亚硝酸盐 （以N计） 氨氮 标准值 6.5-8.5 ≤3.0 ≤450 ≤1000 ≤20.0 ≤1.00 ≤0.50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 运营期： 废气：裁条、复合板生产设备切割时产生的粉尘、焊接颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，而复合砂浆制备过程产生的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1颗粒物第II时段散装水泥中转站及水泥制品生产排放标准。因裁条、复合板生产设备切割、焊接、复合砂浆合制备并排放，因此，执行排放标准从严，即裁条、切割、焊接、复合砂浆制备产生的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1颗粒物第II时段散装水泥中转站及水泥制品生产排放标准，即颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；裁条、切割、焊接、复合砂浆制备无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2颗粒物大气污染物无组织排放限值，即0.5mg/m3。 2、噪声：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 3、固体废物：本项目产生的生活垃圾执行《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定。 表10 大气污染物排放限值 项目 污染 工序 污染物 标准限值 标准来源 废气 有组织 裁条、复合板生产设备切割、砂浆制备、焊接 颗粒物 最高允许排放浓度≤10 mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1颗粒物第II时段散装水泥中转站及水泥制品生产排放标准 无组织 裁条、复合板生产设备切割、焊接、砂浆制备 颗粒物 无组织排放浓度限值≤0.5 mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2颗粒物大气污染物无组织排放限值 噪声 生产 过程 噪声 昼间≤60 dB(A) 夜间≤50 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 固废 生产 过程 下脚料、除尘灰 -- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定 生活 垃圾 -- 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中有关规定 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据环境保护关于总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，该项目实行总量控制的污染因子为COD、氨氮、SO2、NOx，特征污染物：颗粒物。根据本项目实际情况，无废水外排，废气排放不涉及SO2、NOx的排放。 表11 项目污染物产生及排放情况 项目 污染源 排放量(m3/d、m3/h) 运行 时间 (d/a、h/a) 排放污染物浓度 （mg/L、mg/m3） COD 氨氮 SO2 NOx 颗粒物 废水 排放 — — — — — — — — 排放 标准 — — — — — — — — 废气 排放 裁条、切割、复合砂浆制备 10000 2400 — — — — 0.7 焊接 300 排放 标准 — — — — — — — 10 污染物产生及排放情况 废气：项目废气主要污染为颗粒物，产生的废气量为10000m3/h，产生浓度为0.7mg/m3，排放量为0.017t/a 表12 项目污染物排放总量计算 项目 排放/协议标准 (mg/L) 排放量 （m3/d、m3/h） 运行时间 （d/a、h/a） 污染物年排放量（t/a） COD — — — — NH3-N — — — — SO2 — — — — NOX — — — — 颗粒物 10 10000 2400/300 0.240 核算公式 污染物排放量（t/a）=排放标准限值(mg/L)×废水量（m3/d）×生产时间（d/a）/106 污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/m3）×排气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109 核算结果 由公式核算可知，项目完成后全厂污染物年排放量分别为： COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a，颗粒物为0.240t/a 表13 项目总量控制指标核算 总量控制指标 SO2 NOX COD NH3-N 颗粒物 污染物达标排放量 0 0 0 0 0.240 污染物预测排放量 0 0 0 0 0.017 建议总量控制指标 0 0 0 0 0.240 因此，本项目污染物总量控制指标为：SO2：0 t/a、NOx：0 t/a，COD：0 t/a、氨氮：0 t/a，特征污染物：颗粒物：0.240t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、岩棉复合板工艺流程简述(图示2)： 图2 岩棉复合板生产工艺流程及产排污节点 工艺简述： 本项目岩棉复合板分为手工、机制两种类型。 机制岩棉复合板：将岩棉板裁条后摆放至板线，在板线上同时复合网格布、砂浆、塑料膜，然后切割成标准尺寸，码放至木托，晾干，成品。 手工岩棉复合板：将岩棉板裁条后摆放到工作架，依次复合网格布、砂浆，然后切割成标准尺寸，码放至木托，晾干，成品。 注：本工序使用的复合砂浆为自制，将外购沙子、水泥、胶粉按照一定比例放于砂浆机，经搅拌后制成干混砂浆。生产时，砂浆机和复合板生产设备相衔接，制成的干混砂浆与一定量的水混合后成为复合砂浆，直接进入下一工序。 本工序产排污主要为裁条、复合砂浆制备、复合板生产设备切割中产生的粉尘；裁条机、复合板生产设备、砂浆机等产生的噪声；裁条、切割产生的下脚料。 二、玻璃棉复合板工艺流程简述(图示3)： 图3 玻璃棉复合板生产工艺流程及产排污节点 工艺简述： 本项目玻璃棉复合板也分为手工、机制两种类型。 机制玻璃棉复合板：将玻璃棉板裁条后摆放至板线，在板线上同时复合网格布、砂浆、塑料膜，然后切割成标准尺寸，码放至木托，晾干，成品。 手工玻璃棉复合板：将玻璃棉板裁条后摆放到工作架，依次复合网格布、砂浆，然后切割成标准尺寸，码放至木托，晾干，成品。 注：本工序使用的复合砂浆为自制，将外购沙子、水泥、胶粉按照一定比例放于砂浆机，经搅拌后制成干混砂浆。生产时，砂浆机和复合板生产设备相衔接，制成的干混砂浆与一定量的水混合后成为复合砂浆，直接进入下一工序。 本工序产排污主要为裁条、复合砂浆制备、复合板生产设备切割中产生的粉尘；裁条机、复合板生产设备、砂浆机等产生的噪声；裁条、切割产生的下脚料。 三、钢网复合岩棉板工艺流程简述(图示4)： 附图4 本项目钢网复合岩棉板生产工艺及产排污节点 工艺说明： 本工艺首先将铁丝使用断丝机断成符合要求的尺寸，然后把网片先焊接到铁丝上，将铁丝穿过岩棉板，再反过来把铁丝的另外一头焊接到另外一张网片上，使双面钢网把岩棉板夹在中间，最终即为成品钢网复合岩棉板。 本工序产排污主要为点焊机焊接过程产生的少量焊接颗粒物。 本项目主要污染物产生情况见表14。 表14 项目主要排污节点 类别 序号 排污节点 污染物 治理措施 排放特征 废气 G1/G3/G4/G6 裁条、切割 颗粒物 分别在裁条机、复合板生产设备切割机、砂浆机、焊机合适位置分别设置集气装置，废气经收集后，引至一套布袋除尘器处理后，最后经1根15 m排气筒排放；复合砂浆输送绞龙密闭 连续点源 G2/G5 砂浆机搅拌 颗粒物 连续点源 G5-G6 焊接工序 颗粒物 连续点源 废水 -- 生活污水 COD、BOD5 SS、氨氮 用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥 不外排 -- 复合砂浆制备废水 SS 全部进入复合砂浆 不外排 噪声 N1、N5 裁条机 Leq(A) 设备安装在生产车间内，采用低噪设备，基础减震、风机进、排气口加装消声器，产噪设备合理布置，厂房隔声 连续点源 N2、N6 复合板 生产设备 N3、N7 砂浆机 固废 S1-S4 裁条、切割 下脚料 协议其他厂家综合利用 合理处置 -- 布袋除尘器 除尘灰 统一收集后回用于生产 -- 职工生活 生活垃圾 统一收集，由环卫部门负责清运

主要污染工序： 1、废气 本项目营运过程中，生产废气主要为岩棉复合板、玻璃棉复合板生产过程中裁条、切割产生的颗粒物、复合砂浆制备过程中上下料、混合搅拌过程产生的粉尘以及钢网复合岩棉板生产过程中焊接工序产生的焊接颗粒物。 切割、裁条颗粒物 玻璃棉板裁条过程、复合板切割过程均为产生少量的粉尘。类比同类项目，粉尘产生量约占原料用量的0.01%，本项目岩棉板使用量1800t/a，玻璃棉板使用量150t/a，则切割粉尘产生量0.195t/a（0.081kg/h），年工作时间按2400h计。 （2）干混砂浆制备 砂浆机在上下料、混合搅拌过程中，由于落差、物料搅动、翻转等都会产生粉尘。粉尘产生系数取0.1%，本项目制备干混砂浆过程中物料用量共1629t/a，则粉尘产生量为1.629t/a（0.679kg/h）。年工作时间按2400h计。 （3）焊接工序颗粒物 本项目焊接过程中会产生少量焊接颗粒物，焊接颗粒物主要含有Fe2O3、Si2O3、MnO、CO、O3、和NOx等。点焊的施焊过程是电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。点焊无需焊材、焊剂等。当焊接材料焊接部位表面处理洁净时，焊接烟尘产生量很小。经类比，焊接颗粒物的产生量约0.002t/a，产生速率为0.0069kg/h（年工作时间约300h）。 综上：考虑最不利的情况，即裁条、切割、复合砂浆制备和焊接工序同时运行时，颗粒物最大产生量为1.826t/a，产生速率约为0.767 kg/h，本环评要求在所有的裁条机、复合板生产设备、砂浆机、焊机合适位置分别安装集气装置（收集效率95%），将收集后的废气经1套布袋除尘器（处理效率99%）后由一根15m高排气筒排放。风机总风量为10000m3/h，粉尘收集总量为1.735t/a（0.729kg/h），则粉尘产生浓度为72.9mg/m3，粉尘有组织排放量为0.017t/a（0.007kg/h），排放浓度为0.7mg/m3。 因裁条、切割、复合砂浆制备、焊接均在厂区北侧生产车间内完成，因此，将其视为同一个污染源。整个生产车间颗粒物无组织排放总量为0.091t/a（0.038kg/h）。 表15 本项目废气排放情况 排放方式 工序 污染物 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 有组织排放 裁条、切割、复合 砂浆制备、焊接 颗粒物 0.017 0.007 0.7 无组织排放 裁条、切割、复合砂浆制备、焊接 0.091 0.038 -- 2、废水 本项目营运过程中废水主要为职工生活废水，复合砂浆制备水全部进入复合砂浆，不外排，无其他生产废水产生。项目职工生活废水产生量为0.96m3/d(288m3/a )，主要污染物水质情况为COD350 mg/L、BOD5200 mg/L、SS200 mg/L、氨氮30 mg/L，产生量分别为0.101t/a、0.058t/a、0.058 t/a、0.009 t/a，用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。 3、噪声 本项目营运期噪声源为裁条机、砂浆机、复合板生产设备、断丝机等设备的运行，源强在80～95dB(A)。主要噪声源及其源强详见表16。 表16 项目主要噪声源及其源强 序号 设备名称 源强 dB(A) 设备数量（台/套） 特征 防治措施 降噪后车间外噪声源（dB(A)） 1 裁条机 85 2 点源，连续 加装基础减震装置，产噪设备合理布置，加强设备维护，厂房隔声 65 2 砂浆机 90 2 点源，连续 70 3 复合板生产设备 95 2 点源，连续 75 4 断丝机 80 1 点源，连续 60 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、裁条、切割工序产生的下脚料，布袋除尘器收集的除尘灰。固体废物产生情况详见表17。 表17 固体废物产生情况汇总表 序号 工序 废物名称 基数 产生系数 产生量 1 裁条、切割 下脚料 岩棉板1800t/a 玻璃棉150t/a 1% 19.5t/a 2 除尘器 除尘灰 -- -- 1.718t/a 3 职工生活 职工生活垃圾 30人 0.5kg/人.d 4.5t/a

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 裁条、切割、复合砂浆制备、焊接工序 | 颗粒物 | 72.9mg/m3，1.735 t/a | 0.7mg/m3，0.017t/a |
|  | 裁条、切割、复合砂浆制备、焊接工序（无组织） | 颗粒物 | 0.038kg/h，0.091 t/a | 0.038kg/h，0.091t/a |
| 水污染物 | 生活污水 （288m3/a） | COD | 350 mg/L，0.101 t/a | 不外排 |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L，0.058t/a |  |
|  |  | SS | 200 mg/L，0.058t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30 mg/L，0.009 t/a |  |
|  | 复合砂浆制备废水 | SS | 全部进入复合砂浆，不外排 |
| 固体废物 | 裁条、切割 | 下脚料 | 19.5t/a | 协议其他厂家 综合利用 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 1.718 t/a | 收集后回用于生产 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 由环卫部门负责清运 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声源为裁条机、砂浆机、复合板生产设备、断丝机等设备的运行，源强在80～95dB(A)。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 无。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目利用原有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目营运过程中，生产废气主要为裁条、切割、复合砂浆制备及焊接颗粒物。 ①评价等级的确定 本评价依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)，结合项目工程分析结果，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率的计算公式： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 本项目评价等级计算按正常工况下最不利情况考虑，评价等级划分依据见表18，评价因子和评价标准见表19，估算模型参数见表20、21、22。 （2）评价工作级别划分的依据 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)，将大气环境评价工作等级划分情况列于表18。 表18 评价工作等级划分一览表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 表19 评级因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 标准来源 PM10 24小时平均 150μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单 TSP 24小时平均 300μg/m3 表20 本项目估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 农村 农村 人口数（城市选项时） -- 最高环境温度/ ℃ 41.2 最低环境温度/ ℃ -23.6 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/ m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/ km / 岸线方向/ ° / 表21 本项目估算模式点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心UTM坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流量 m3/s 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况% 污染物排放速率/（kg/h） X Y PM10 1 裁条、切割、复合砂浆制备、焊接 464930.34 4274120.92 0 15 0.8 10000 25 2400 100 0.007 表22 本项目估算模式矩形面源参数表 编号 名称 面源起点 UTM坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排量（t/a） X Y TSP 1 生产车间 464903 4274129 0 64 14 0 4.5 2400 100% 0.091 根据估算模式预测数据，拟建项目Pmax计算结果以及评价等级结果见表20。 表23 本项目污染源Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax(μg/m3) Pmax(%) D10%(m) 裁条切割复合砂浆制备焊接排气筒 PM10 450 0.5493 0.12 no 切割裁剪焊接 TSP 900 25.183 2.8 no 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为裁条、切割、复合砂浆制备、焊接的TSP，Pmax值为1%＜2.8%＜10%，D10%未出现，Cmax为25.183(ug/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ②大气环境影响预测与评价 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中要求“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。因此，本评价针对污染物排放量进行核算，具体如下： （1）污染物有组织排放量核算 本项目污染物有组织排放量核算见表24。 表24 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 裁条切割复合砂浆制备焊接排气筒 颗粒物 0.7 0.007 0.017 一般排放口合计 颗粒物 0.017 有组织排放合计 颗粒物 0.017 （2）污染物无组织排放量核算 本项目污染物无组织排放量核算见表25。 表25 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产物环节 污染物 主要污染 防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值(mg/m3) 1 M1 裁条切割复合砂浆焊接 颗粒物 加强通风 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167 -2015）表2颗粒物大气污染物无组织排放限值 0.5 0.091 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.091 （3）项目大气污染物年排放量核算 表26 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量t/a 1 颗粒物 0.108 （4）项目非正常排放量核算 表27 大气污染物非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度(mg/m3) 非正常排放速率(kg/h) 单次持续时间(h) 年发生频次（次） 应对措施 1 裁条切割复合砂浆焊接 粉尘废气治理措施故障 颗粒物 72.9 0.767 0.5 1 加强日常巡检，发现故障及时停运生产设备 3、大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见表28。 表28 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长 5～50km( 边长=5 km□ 评价因子 SO2 +NOx 排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a□ 评价因子 基本污染物 (SO2、PM10、NO2、CO、O3、PM2.5) 其他污染物 ( ) 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准 ( 附录 D ( 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （ ）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 ( 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长 5～50km ( 边长 = 5 km □ 预测因子 预测因子(PM10、TSP) 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 ( 正常排放短期浓度贡献值 本项目最大占标率≤100%□ 本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 本项目最大占标率≤10%□ 本项目最大标率＞10% □ 二类区 本项目最大占标率≤30%□ 本项目最大标率＞30% □ 非正常排放 1h 浓度贡献值 非正常持续时长（）h 非正常占标率≤100% □ 非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值 叠加达标 □ 叠加不达标 □ 区域环境质量的整体 变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：(颗粒物) 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:(0)t/a NOx:(0)t/a 颗粒物:(0.108 )t/a VOCs:(0)t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 综上，项目建成投产后对大气环境质量影响可以接受。 ③卫生防护距离 根据制定地方大气污染物排放标准的技术方法(GB/T13201-91)中工业企业卫生防护距离的计算公式计算无组织排放粉尘需设置的卫生防护距离。计算公式及所选取的参数如下： 卫生防护距离计算模式：Qc/Cm=(1/A)×(BLC+0.25r2)0.05LD Cm――标准浓度限值； L――工业企业所需卫生防护距离，m； r――有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D――卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从制定大气污染物排放标准的技术方法(GB/T13201-91)中卫生防护距离计算系数表查取；年平均风速为1.91m/s； Qc――工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 表29 卫生防护距离计算结果一览表 污染源 污染物 标准 （mg/m3） 源强 (t/a) 计算系数 卫生防护距离计算值（m） A B C D 裁条、切割、复合砂浆 制备、焊接 颗粒物 0.9 0.091 400 0.01 1.85 0.78 0.461 注：颗粒物评价标准取自《环境空气质量标准》（GB3095-2012）TSP日均浓度3倍。 经卫生防护距离计算公式计算，颗粒物无组织排放计算卫生防护距离为0.461m，据卫生防护距离取值要求，确定本项目的卫生防护距离为50m。距离本项目最近的环境敏感点为西北78m处的九间房村住户，符合卫生防护距离要求。建议规划建设部门在本项目确定的防护距离内禁止建设学校、医院、住宅等环境敏感点。 综上所述，本项目投入运营后，对区域大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目营运过程中废水主要为职工生活废水。复合砂浆制备水全部进入复合砂浆，不外排，无其他生产废水产生。项目职工生活废水产生量为0.96m3/d(288m3/a )，主要污染物水质情况为COD350 mg/L、BOD5200 mg/L、SS200 mg/L、氨氮30 mg/L，产生量分别为0.101t/a、0.058t/a、0.058 t/a、0.009 t/a，用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。 项目废水不会对周围地表水环境产生影响。 （2）地下水环境影响分析 本项目属于非金属矿物制品业，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A所列，属于J、非金属矿采选及制品制造，70、防水建筑材料制造、沥青搅拌站 全部，属于Ⅳ类项目，因此，本项目不需要开展地下水环境影响评价。 为防止本项目在生产过程中对地下水产生影响，防渗旱厕采用三合土铺底，再在上层铺15～20 cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构，防渗系数≤1.0×10-7 cm/s。 采取上述防渗工程后，可有效杜绝污水渗漏，防止对地下水产生污染影响。 3、噪声环境影响分析 本项目营运期噪声源为裁条机、砂浆机、复合板生产设备、断丝机等设备的运行，源强在80～95dB(A)。经采取车间内布置，加装减振垫等措施，可降噪20 dB(A)左右。 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对厂界进行噪声预测。 3.1预测模式 采用点声源衰减模式： 式中：LA(r) —— 距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) —— 距离声源r0处的A声级，dB(A)； r —— 距声源的距离，m； r0 —— 距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 3.2预测结果 产噪设备声级值，代入模式计算，项目运行过程中，各预测点声级值预测结果见表30。 表30 厂界四周噪声预测结果 单位：dB(A) 项目预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 38.24 33.34 37.71 51.29 根据上表，采取相应措施后，本项目营运期设备运行噪声在厂界外1 m处贡献值在33.34～51.29 dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50 dB(A)。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为裁条、切割工序产生的下脚料、除尘器收集的除尘灰以及职工生活垃圾。 其中，下脚料产生量为19.5 t/a，协议其他厂家综合利用；除尘器收集的除尘灰量为1.718 t/a，收集后回用于生产； 本项目劳动定员30人，生活垃圾按0.5 kg/d·人计算，生活垃圾产生量为4.5t/a，统一收集，由环卫部门负责清运处理。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善处理，不会对周围环境造成较大影响。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理内容

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 裁条、切割、复合砂浆制备、焊接 | 颗粒物 | 在裁条机、复合板生产设备、砂浆机、焊机设集气装置。废气经收集后，引至1套布袋除尘器处理后，经1根15m排气筒排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1颗粒物第II时段散装水泥中转站及水泥制品生产排放标准 |
|  | 裁条、切割、复合砂浆制备、焊接生产车间 |  | 未被收集的废气无组织排放，车间封闭 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2颗粒物大气污染物无组织排放限值 |
| 水污染物 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥 | 不外排 |
|  | 复合砂浆制备废水 | SS | 全部进入复合砂浆 | 不外排 |
| 固体废物 | 裁条、切割 | 下脚料 | 协议其他厂家 综合利用 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集，由环卫部门负责清运 | 满足《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声源为裁条机、砂浆机、复合板生产设备、断丝机等设备的运行，源强在80～95dB(A)。经采取车间内布置，加装减振垫等措施，可降噪20 dB(A)左右。设备安装在生产车间内，采用低噪设备，基础减震、风机进、排气口加装消声器，产噪设备合理布置，厂房隔声等措施，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果：无 |

# 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 项目名称：廊坊莱鑫保温材料有限公司年产40万平方米复合保温板项目； 建设单位：廊坊莱鑫保温材料有限公司； 建设地点：本项目位于大城县臧屯镇九间房村，厂区中心地理位置坐标N：38°36′52.76″，E：116°35′47.75″，厂区东侧、南侧、北侧均为空地，西侧为镇村道路。地理位置见附图1；周边关系见图2； 占地面积：项目总占地面积4000m2（合6亩），总建筑面积2224m2； 建设规模：项目建成后年产40万平方米复合保温板； 工程投资：工程总投资100万元，其中环保投资8万元，占总投资的8%； 劳动定员及工作制度：项目劳动定员30人，工作实行1班制，每班8小时，年运行300天。 主要建设内容及规模：本项目建设用地是利用廊坊莱鑫保温材料有限公司已建厂房，项目总占地面积4000m2，主要包括厂房、库房、行政办公及生活用房，总建筑面积2224m2。 2、产业政策分析结论 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，本项目不在鼓励类、限制类及淘汰类之列，为允许类；生产设备主要为裁条机、复合板生产设备、砂浆机、断丝机等，不存在淘汰类的落后生产工艺装备和落后产品，为允许类，因此本项目符合国家产业政策。 根据《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)的通知》(冀政办发〔2015〕7号)中的规定，本项目不在限制类、淘汰类之列，因此本项目符合河北省产业政策。 大城县发展改革局以大发改备字[2018]98号企业投资项目备案信息文件对该项目进行备案，详见附件。 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 3、厂址选择合理性分析 本项目位于大城县臧屯镇九间房村，厂区中心地理位置坐标N：38°36′52.76″，E：116°35′47.75″，厂区东侧、南侧、北侧均为空地，西侧为镇村道路。 廊坊莱鑫保温材料有限公司已取得大城县国土资源局出具的地类审查报告，项目所占地类为建设用地，详见附件。 廊坊莱鑫保温材料有限公司已取得大城县臧屯镇村镇规划管理办公室出具的规划证明，该块宗地符合大城县臧屯镇规划，详见附件。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，本项目选址合理。 4、环境影响结论 (1)废气 本项目营运过程中，生产废气主要为裁条、切割、复合砂浆制备及焊接颗粒物。在裁条机、复合板生产设备、砂浆机、焊机分别设集气装置，废气分别经收集后，引至1套布袋除尘器处理后，最终由1根15m排气筒排放。颗粒物有组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1颗粒物第II时段散装水泥中转站及水泥制品生产排放标准，即颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3；颗粒物无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167- 2015）表2颗粒物大气污染物无组织排放限值，即0.5mg/m3。 本评价依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)，结合项目工程分析结果，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响。 本项目Pmax最大值出现为裁条、切割、复合砂浆制备、焊接的TSP，Pmax值为1%＜2.8%＜10%，D10%未出现，Cmax为25.183(ug/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 根据污染物排放量核算结果，污染物有组织排放量为：颗粒物0.017t/a；污染物无组织排放量为：颗粒物0.091t/a；大气污染物年排放量为：颗粒物0.108t/a。 经卫生防护距离计算公式计算，颗粒物无组织排放计算卫生防护距离为0.461m，据卫生防护距离取值要求，确定本项目的卫生防护距离为50m。距离本项目最近的环境敏感点为西北78m处的九间房村住户，符合卫生防护距离要求。建议规划建设部门在本项目确定的防护距离内禁止建设学校、医院、住宅等环境敏感点。 综上，项目建成投产后对大气环境质量影响可以接受。 (2)废水 本项目复合砂浆制备水全部进入复合砂浆，不外排，无其他生产废水产生，主要的废水为职工生活废水，用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。 因此，本项目不会对周围地表水产生影响。 本项目属于非金属矿物制品业，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A所列，属于J、非金属矿采选及制品制造，70、防水建筑材料制造、沥青搅拌站 全部，属于Ⅳ类项目，因此，本项目不需要开展地下水环境影响评价。 为防止本项目在生产过程中对地下水产生影响，防渗旱厕采用三合土铺底，再在上层铺15～20 cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构，防渗系数≤1.0×10-7 cm/s。 采取上述防渗工程后，可有效杜绝污水渗漏，防止对地下水产生污染影响。 (3)噪声 本项目营运期噪声源为裁条机、砂浆机、复合板生产设备、断丝机等设备的运行，源强在80～95dB(A)。经采取车间内布置，加装减振垫等措施，可降噪20 dB(A)左右。设备安装在生产车间内，采用低噪设备，基础减震、风机进、排气口加装消声器，产噪设备合理布置，厂房隔声等措施，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。 (4)固废 本项目产生的固体废物主要为裁条、切割工序产生的下脚料、除尘器收集的除尘灰以及职工生活垃圾。 其中，下脚料产生量为19.5 t/a，协议其他厂家综合利用；除尘器收集的除尘灰量为1.718 t/a，收集后回用于生产； 本项目劳动定员30人，生活垃圾按0.5 kg/d·人计算，生活垃圾产生量为4.5t/a，统一收集，由环卫部门负责清运处理。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善处理，不会对周围环境造成较大影响。 5、总量控制结论 本项目根据实际排放量建议总量控制为：COD：0 t/a、氨氮：0 t/a、SO2：0 t/a、NOx：0 t/a，特征污染物：颗粒物：0.240 t/a。 6、工程可行性分析结论 综上所述，本项目符合国家产业政策要求；厂址选择可行，且采取了较为完善且合理的污染治理措施，可确保各类污染物达标排放；项目实施后，不会对周围环境有明显影响。为此，本评价从环保角度认为，该项目是可行的。 二、建议 为进一步保护环境，减少营运期对周围环境的影响，本评价根据项目特点，提出以下建议： （1）加强生产车间管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。 （2）严格执行环保“三同时”制度，确保项目环保资金和措施落到实处。 （3）加强设备维护，确保其正常运行。 三、建设项目环境保护验收内容 表31 建设项目环境保护“三同时”验收内容一览表 项目 环保措施 投资万元 验收指标 验收标准 废气 裁条、切割、复合砂浆制备、焊接 颗粒物 在裁条机、复合板生产设备、砂浆机、焊机设集气装置。废气经收集后，引至1套布袋除尘器处理后，经1根15m排气筒排放 5.0 最高允许排放浓度≤10 mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1颗粒物第II时段散装水泥中转站及水泥制品生产排放标准 裁条、切割、复合砂浆制备、焊接生产车间 未被收集的废气无组织排放，车间封闭 0.5 mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2颗粒物大气污染物无组织排放限值 废水 职工生活 废水 用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥 / 不外排 复合砂浆制备水 全部进入复合砂浆 / 不外排 噪声 设备噪声 设备安装在生产车间内，采用低噪设备，基础减震、风机进、排气口加装消声器，产噪设备合理布置，厂房隔声 2.5 昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 固体废物 裁条、切割 下脚料 协议其他厂家综合利用 / 合理处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- 2001)标准及其修改单要求 除尘灰 统一收集后回用于生产 生活垃圾 统一收集，由环卫部门负责清运 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定 防渗 防渗旱厕采用三合土铺底，再在上层铺15～20 cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构 0.5 渗透系数＜1×10-7 cm/s 合计 8.0 --

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件: 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 营业执照 附件2 备案信息 附件3 证明 附件4 地类审查报告 附件5 委托书 附件6 承诺书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。