建设项目环境影响报告表

项目名称：廊坊翔森节能科技有限公司年产12万

平方米发泡水泥保温板项目

建设单位（盖章）：廊坊翔森节能科技有限公司

编制日期：2018年12月

中华人民共和国环境保护部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 廊坊翔森节能科技有限公司年产12万平方米发泡水泥保温板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊翔森节能科技有限公司 |
| 法人代表 | 李锡琛 | 联 系 人 | 李锡琛 |
| 通讯地址 | 大城县权村镇东窑头村 |
| 联系电话 | 18031690555 | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县权村镇东窑头村 |
| 立项 审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改备字【2018】118号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建(技改□ | 行业类别及代码 | 其它水泥类似制品制造C3029 |
| 占地面积 （平方米） | 380 | 绿化面积 （平方米） | —— |
| 总投资 （万元） | 28 | 其中环保投资 （万元） | 5 | 环保投资占总投资比例 | 17.86% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年5月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 廊坊翔森节能科技有限公司位于大城县权村镇东窑头村，主要经营范围为加工销售水泥发泡制品等。2017年5月，廊坊翔森节能科技有限公司报批年产3万立方米发泡水泥保温板项目环境影响报告表，2017年7月28日，取得大城县环境保护局审批意见；2017年9月30日，取得大城县环境保护局验收意见。该项目于2018年11月20日取得排污许可证，证书编号：PWX-131025-1484-18，许可内容为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.006t/a、NOx：0.028t/a。为了适应市场发展趋势的要求，廊坊翔森节能科技有限公司在大城县权村镇东窑头村扩建廊坊翔森节能科技有限公司年产12万平方米发泡水泥保温板项目。本项目建成后年扩产12万平方米发泡水泥保温板。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）和《建设项目环境影响评价分类管类名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号，2018年4月28日起实施）的有关规定，本项目应编制环境影响报告表，受廊坊翔森节能科技有限公司的委托（委托书见附件），衡水江成环保科技开发有限公司承担了“廊坊翔森节能科技有限公司年产12万平方米发泡水泥保温板项目”的环境影响评价工作，在现场调查、资料收集以及咨询专家的基础上，按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批并作为环境管理的依据。 二、原有工程项目概况 1. 项目名称：年产3万立方米发泡水泥保温板项目。 2. 建设单位：廊坊翔森节能科技有限公司。 3. 建设内容：原有工程总占地面积为15600平方米，建设内容包括生产车间、办公室等。 4. 生产规模：原有工程年产3万立方米发泡水泥保温板。 5. 生产天数和职工人数：原有工程设置劳动定员23人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 6. 主要原辅材料及能源消耗 原有工程主要原材料为散装水泥、粉煤灰等。 表1 原有工程主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 散装水泥 t/a 400 外购 2 粉煤灰 t/a 1000 外购 3 发泡剂（双氧水） t/a 1000 外购 4 水 t/a 132 外购 7. 主要设备 原有工程主要生产设备见表2。 表2 原有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 1 天然气锅炉 0.5t/h 1 台 2 发泡水泥保温板生产线 —— 1 套 3 切割设备 —— 4 台 4 水泥料仓 —— 3 个 5 粉煤灰料仓 —— 1 个 6 模具 —— 若干 —— 8. 生产工艺 原有工程工艺流程及排污节点见下图。 图1 原有项目生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： （1）搅拌：通过上料系统将定量的水泥、粉煤灰、温水（天然气锅炉加热）加入搅拌机，湿搅拌2分钟；将定量的发泡剂双氧水加入小搅拌机搅拌6秒钟； （2）注模、发泡：随即将浆料注入模具内发泡，发泡过程约3-5分钟； （3）初期养护：注模完成后静置若干小时进行初期养护； （4）脱模：待发泡水泥保温板完成初凝，具备初期强度时即可脱模； （5）切割：具备一定强度的发泡水泥保温板毛坯脱模后即可进行切割，切割规格根据需要调整切割刀片进行。 （6）成品养护：用包装机给切割后的发泡水泥保温板包上塑料薄膜进行养护待售，养护龄期不低于7天。 9. 环保设施 原有工程环保设施见表3。 表3 原有工程环保措施一览表 项目 污染类别 污染工序 污染物 环保措施 环保 措施 废气 料仓 颗粒物 各料仓均自带滤筒除尘器，处理后分别由自身15m高排气口排空 燃气锅炉 颗粒物、SO2、NOx 1根8m高排气筒 切割工序 颗粒物 布袋除尘器+15m高排气筒 废水 生活污水 COD、氨氮 经化粪池处理定期清掏用作农肥 搅拌机冲洗废水 SS 回用于生产 固废 切割工序 下脚料 收集后外售综合利用 布袋除尘器 收集尘 回用于生产工序 办公生活 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 噪声 生产车间设备 噪声 厂房密闭、基础减振 10. 原有项目公用工程 （1）给排水：原有工程用水由东窑头村供水管网供给，能够满足本项目用水需求。本项目生产用水主要是搅拌工序用水和搅拌机冲洗用水，搅拌工序无废水产生，搅拌机冲洗废水回用于搅拌工序，不外排；生活用水主要是职工盥洗用水，排入厂区防渗化粪池，定期清掏用作农肥。 （2）供电：原有工程年耗电量5万kW·h，由当地电网供给，可满足项目用电需求。 （3）供热：原有工程生产用热由1台0.5t/h天然气锅炉供给，采用管道天然气，天然气年用量为1.5万m3；冬季取暖采用锅炉余热。 三、扩建工程概况 1. 项目基本概况 项目名称：廊坊翔森节能科技有限公司年产12万平方米发泡水泥保温板项目。 建设单位：廊坊翔森节能科技有限公司。 建设性质：扩建。 建设地点：大城县权村镇东窑头村。 行业类别：其它水泥类似制品制造C3029。 项目投资：投资总额28万元人民币，其中环保投资5万元，占总投资的17.86%。 地理位置及占地 廊坊翔森节能科技有限公司位于大城县权村镇东窑头村，厂区中心地理坐标：东经116°34′19.85″，北纬38°33′17.70″，项目北侧为沟渠，西侧为空地，南侧为厂房，东侧为空地，距离本项目最近的环境敏感点为厂区西北侧约440m处的东窑头村，地理位置见附图1。项目占地380m2。 3. 建设内容及平面布置 （1）建设内容 扩建工程总占地面积380平方米（折合0.57亩），总建筑面积380平方米，建筑内容包括1#注模车间、2#注模车间、切割车间等。主要工程内容见表4。 表4 项目规模及内容一览表 工程类别 工程名称 建设内容 主体 工程 1#注模车间 1层，主要进行搅拌、注模、发泡等工序 2#注模车间 1层，主要进行搅拌、注模、发泡等工序 切割车间 1层，主要进行切割工序 公用 工程 给水 项目供水由东窑头村供水管网提供 排水 本项目搅拌水进入产品，搅拌机冲洗废水回用于搅拌工序，不外排；生活污水用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏 供电 本项目用电引自大城县变电站 供热 本项目依托原有项目燃气锅炉，年新增天然气用量3万m3，由燃气公司经燃气管道供应；冬季取暖采用锅炉余热 环保 工程 废气处理 搅拌工序粉尘、3个水泥料仓、1个粉煤灰料仓装卸粉尘：集气装置+1套布袋除尘器+1根20m高排气筒P1； 切割工序粉尘：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P2 废水处理 本项目搅拌水进入产品，搅拌机冲洗废水回用于搅拌工序，不外排；生活污水用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏 固废处理 下脚料外售综合利用； 除尘器收集尘回用于生产工序，不外排； 生活垃圾统一收集后交环卫部门处理 噪声防治 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 （2）厂区平面布置 厂区北部为扩建厂房，由西向东依次为1#注模车间、切割车间、2#注模车间。平面布置详见附图。 4. 产品方案 本项目建成后，年扩产12万平方米发泡水泥保温板。 5. 原材料及能源消耗 扩建工程主要原材料为水泥、粉煤灰等，所有原材料有稳定的、长期的供应商，能保证原材料的品质、用量，可满足项目需要。 表5 扩建工程新增原辅材料及能源消耗一览表 项目 序号 名称 单位 数量 备注 原辅材料 1 水泥 t/a 1600 新增 2 粉煤灰 t/a 4000 新增 3 发泡剂（双氧水） t/a 4000 新增 4 聚丙烯纤维 t/a 1 新增 能源 5 新鲜水 t/a 672 新增 6 电 万kW·h /a 5 新增 7 天然气 万m3/a 3 新增 原辅材料理化性质： 双氧水：也称过氧化氢，外观为无色透明液体，是一种强氧化剂，其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会分解成水和氧气，但分解速度极其慢，加快其反应速度的办法是加入催化剂——二氧化锰或用短波射线照射。溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。纯过氧化氢是淡蓝色的粘稠液体，熔点-0.43℃，沸点150.2℃。 6. 主要设备 本项目主要新增生产设备见表6。 表6 扩建工程主要新增生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 备注 1 发泡水泥保温板生产线 —— 1 条 新增 2 切割设备 —— 3 台 新增 3 水泥料仓 —— 3 个 新增 4 粉煤灰料仓 —— 1 个 新增 5 模具 —— 若干 新增 7. 劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员10人。 工作制度：年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 8. 公用工程 （1）给水：项目用水由东窑头村供水管网供给，能够满足本项目用水需求。本项目生产用水主要为搅拌工序用水以及搅拌机冲洗水，其中搅拌工序用水1.84m3/d（其中1.76m3/d为新鲜水，0.08m3/d为回用水），搅拌机冲洗用水0.08m3/d；项目不设食宿，生活用水主要是员工办公生活盥洗用水，本项目新增劳动定员10人；根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T 1161-2016）中第三部分生活用水，每人每天用水量40L，则办公生活盥洗用水0.4m3/d，即120m3/a。合计新鲜水用量为2.24m3/d，即672m3/a。 （2）排水：本项目搅拌水进入产品，搅拌机冲洗废水回用于搅拌工序，不外排；生活污水主要是员工办公生活盥洗废水，产生量为0.32m3/d，96m3/a。产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 本项目水平衡表见表7，水平衡图见图1。 表7 本项目水平衡表 单位：m3/d 序号 名称 总用水量 新鲜用水量 重复用水量 蒸发、损耗量 产生量 1 员工生活用水 0.4 0.4 0 0.08 0.32 2 搅拌用水 1.84 1.76 0.08 1.84 0 3 搅拌机冲洗用水 0.08 0.08 0 0.08 0 合计 2.32 2.24 0.08 2 0.32 （3）供电：本项目依托原有工程，年新增耗电量5万kW·h，引自大城县变电站，可满足项目用电需求。 （4）供热：本项目依托原有项目1台0.5t/h燃气锅炉为生产供热，年新增天然气用量3万m3，由燃气公司经燃气管道供应；冬季取暖采用锅炉余热。 四、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年12月26日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改备字【2018】118号。因此，项目符合国家产业政策。 五、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县权村镇东窑头村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的地类审查报告（编号：20181193）可知：项目用地为工业用地；同时，大城县权村镇村镇规划管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 2017年5月，廊坊翔森节能科技有限公司报批年产3万立方米发泡水泥保温板项目环境影响报告表，2017年7月28日，取得大城县环境保护局审批意见；2017年9月30日，取得大城县环境保护局验收意见。 原有工程对环境的污染主要是废气、废水、噪声、固废。废气主要为燃气锅炉废气、料仓输送过程以及切割工序产生的颗粒物；废水为生活污水；噪声主要来源于生产设备运行噪声；固体废物主要为下脚料、布袋除尘器收集尘和生活垃圾。根据原环评及验收意见总结原有项目污染物排放情况： （1）废水 项目搅拌工序无废水产生，搅拌机冲洗废水回用于搅拌工序，不外排；生活用水主要是职工盥洗用水，排入厂区防渗化粪池，定期清掏用作农肥。 （2）废气 燃气废气经8m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放限值标准；4个料仓产生的粉尘均自带滤筒除尘器，处理后外排，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准；切割工序粉尘经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒外排，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。 （3）噪声 项目噪声源主要为生产设备运行噪声，采取合理布局、选用低噪声设备、产噪设备置于室内、基础减振等措施减少噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 （4）固体废弃物， 下脚料收集后外售综合利用；布袋除尘器收集尘回用于生产工序；职工生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。 根据原有工程环评文件及排污许可证，原有工程污染物排放总量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.006t/a、NOx：0.028t/a。 综上所述，现有厂址通过采取合理有效的环保措施，主要污染物达标排放，无遗留环境问题。 |

建设项目所在地的自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 大城县地处河北省东中部，位于廊坊市最南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北，东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与大城县相接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里。全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距大城县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。 廊坊翔森节能科技有限公司位于大城县权村镇东窑头村，厂区中心地理坐标：东经116°34′19.85″，北纬38°33′17.70″，项目北侧为沟渠，西侧为空地，南侧为厂房，东侧为空地。企业周围无重要环境敏感保护目标，选址合理。 地形、地貌 大城县地处洪水冲击平原，地形平坦，地貌为平地加有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度3.6~10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1-10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属大城洼东南边沿。等高线以南，大部分地域在5m以上。 建设项目所在区域位于大城区域内，地势平坦。 气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，多年平均降水量597.9毫米，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速1.91m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，年无霜期188天，年主导风向SSW，冬季盛行N风，夏季盛行SSW风。 水文地质 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，超深淡水区。 地表水 大城县境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河，主要干渠含任河大排渠和阜草干渠。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会概况 大城县现辖10个镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。自2008年起，全力打造“五横”“五纵”的大交通路网框架，真正从空间上融入“一小时入京、半小时下卫”的环京津经济圈。 经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1. 环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2. 地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3. 声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，本项目评价范围内无国家、省、市、县（区）重点保护文物、自然保护区、生态功能保护区、珍稀动植物等环境敏感保护对象。根据本工程特点及厂址周围环境特征，确定评价范围内敏感点为大气和声环境保护对象。本项目环境保护对象及其保护目标详见表8。 表8 环境保护对象及保护目标一览表 环境对象 保护目标 相对厂址 方位 距离 （m） 功能 保护级别 环境空气 东窑头村 西北侧 440 村庄 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 流源庄村 东侧 600 村庄 声环境 厂界200m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准 地下水 项目所在区域 饮用水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量标准 环境空气中PM10、NO2、SO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表9。 表9 环境空气质量标准 项目 因子 单位 标准值 标准来源及说明 环 境 空 气 SO2 µg/m³ 24小时平均150 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 µg/m³ 1小时平均500 NO2 µg/m³ 24小时平均80 µg/ 1小时平均200 PM10 µg/m³ 24小时平均150 1小时平均— CO mg/m³ 24小时平均4 1小时平均10 O3 µg/m3 日最大8h平均160 1小时平均200 PM2.5 µg/m³ 年平均35 24小时平均75 地下水质量标准 区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表10。 表10 地下水质量标准 项目 因子 单位 标准值 标准来源及说明 地下水 pH 无量纲 6.5~8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 总硬度（CaCO3计） mg/L ≤450 氨氮（以N计） mg/L ≤0.50 溶解性总固体 mg/L ≤1000 硫酸盐 mg/L ≤250 氟化物 mg/L ≤1.0 三、声环境标准 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准限值见表11。 表11 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 四、地表水环境质量标准 区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，标准值见表12。 表12 地表水环境质量标准 项目 因子 单位 标准值 标准来源及说明 地 表 水 pH 无量纲 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅴ类标准 化学需氧量（COD） mg/L ≤40 高锰酸盐指数 mg/L ≤15 氨氮（NH3-N） mg/L ≤2.0 五日生化需氧量（BOD5） mg/L ≤10 总氮（湖、库，以N计） mg/L ≤2.0 氟化物 mg/L ≤1.5 |
| --- | --- |
| 污染排放标准 | 一、大气污染物排放标准 本项目切割工序产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值标准；搅拌、水泥料仓及粉煤灰料仓装卸产生的粉尘经同一根排气筒排放，执行河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167 -2015）中第Ⅱ时段相关标准及无组织排放监控浓度限值要求，标准值见表13、表14。 表13 切割工序粉尘排放标准 名称 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120 15m 3.5 1.0 表14 搅拌、水泥料仓及粉煤灰料仓装卸粉尘排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度 （m） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 10 20 0.5 燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，具体标准限值见表15。 表15 燃气废气污染物排放限值 污染物名称 标准值 单位 颗粒物 20 mg/m3 SO2 50 NOX 150 二、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，标准限值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 方位 类别 昼间 夜间 厂界 2类 60 50 三、固废 本项目产生的固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单规定；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。 |
| 总 量 控 制标准 | 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为4项：SO2、NOx和COD、氨氮。 （1）原有工程总量控制指标 根据原有工程环评，原有工程污染物批复总量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.006t/a、NOx：0.028t/a。 （2）扩建工程总量控制指标 项目运营期产生废水均不外排，因此项目运营期间废水污染物排放总量为COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 本项目运营期间，依托原有项目1台0.5t/h燃气锅炉为生产供热，年新增天然气用量3万m3。项目废气污染物排放总量控制核算情况见表17所示。 表17 项目废气污染物排放总量核算一览表 污染源名称 项目 标准限值浓度（mg/m3） 单位排气量 （m3/万m3-燃料） 燃料用量 （万m3/a） 核算结果（t/a） 燃气废气 NOx 150 136259.17 3 0.061 SO2 50 136259.17 3 0.020 核算公式 污染物排放量（t/a）=污染物标准值浓度（mg/m3）*单位排气量（m3/万m3-燃料）*燃料用量（万m3/a）*10-9 综上所述，根据项目污染物排放标准，建议该项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.020t/a、NOx：0.061t/a。 （3）全厂总量控制指标 全厂总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.026t/a、NOx：0.089t/a。 （4）“三本帐”计算 本项目属于扩建项目，扩建前后总量控制指标“三本帐”见表18。 表18 扩建前后总量控制指标“三本帐”一览表 单位：t/a 内容 类别 废水 废气 COD 氨氮 SO2 NOx 原有工程 0 0 0.006 0.028 扩建工程 0 0 0.020 0.061 增减量 0 0 +0.020 +0.061 全厂 0 0 0.026 0.089 |

建设项目工程分析

生产工艺流程及污染物产生工序： 图3 生产工艺流程及排污节点图 工艺简述： （1）搅拌：通过上料系统将定量的水泥、粉煤灰、温水（天然气锅炉加热）加入搅拌机，湿搅拌2分钟；将定量的发泡剂双氧水加入小搅拌机搅拌6秒钟； （2）注模、发泡：随即将浆料注入模具内发泡，发泡过程约3-5分钟； （3）初期养护：注模完成后静置若干小时进行初期养护； （4）脱模：待发泡水泥保温板完成初凝，具备初期强度时即可脱模； （5）切割：具备一定强度的发泡水泥保温板毛坯脱模后即可进行切割，切割规格根据需要调整切割刀片进行。 （6）成品养护：用包装机给切割后的发泡水泥保温板包上塑料薄膜进行养护待售，养护龄期不低于7天。

主要污染物产生工序： （一）施工期 本项目利用原有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 （二）营运期 1. 废气 本项目营运期产生的废气主要为搅拌工序粉尘；切割工序粉尘；水泥料仓、粉煤灰料仓装卸粉尘；燃气锅炉废气。 2. 废水 本项目搅拌水进入产品，搅拌机冲洗废水回用于搅拌工序，不外排；生活污水主要是员工办公生活盥洗废水，产生量为0.32m3/d，96m3/a。产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 3. 噪声 本项目营运期产生的噪声主要为发泡水泥保温板生产线、切割设备等设备运行产生的噪声。 4. 固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为下脚料、除尘器收集尘以及生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 (单位) | 处理后排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 搅拌工序、水泥料仓、粉煤灰料仓装卸工序 | 粉尘 | 77mg/m3；1.85t/a | 6.9mg/m3；0.17t/a |
|  | 切割工序 | 粉尘 | 23.3mg/m3；0.56t/a | 2.1mg/m3；0.05t/a |
|  | 燃气锅炉 | SO2 | 45.9mg/m3 ，0.028t/a | 45.9mg/m3 ，0.028t/a |
|  |  | NOx | 135.1mg/m3，0.082t/a | 135.1mg/m3，0.082t/a |
|  |  | 烟尘 | 19.8mg/m3， 0.014t/a | 19.8mg/m3， 0.014t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 少量 | 0 t/a |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 搅拌机冲洗废水 | SS | 回用于搅拌工序，不外排 | 不外排 |
| 固体废物 | 切割工序 | 下脚料 | 2t/a | 0 t/a |
|  | 除尘器 | 收集尘 | 2t/a | 0 t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于生产设备运行时噪声。噪声源强介于75～95dB(A)之间。设备均置于车间内，在采取基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |
| 其他 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用原有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。

营运期环境影响分析： 1. 大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气主要为搅拌工序粉尘；切割工序粉尘；水泥料仓、粉煤灰料仓装卸粉尘；燃气锅炉废气。 （1）粉尘 a.搅拌工序、水泥料仓、粉煤灰料仓装卸粉尘 搅拌工序粉尘：本项目在水泥、粉煤灰混合搅拌工序会产生一定量的粉尘。类比其他同类企业，混合搅拌工序产生的粉尘产生量按照原料的0.01%计算，则搅拌粉尘产生量约为0.56t/a，产生速率为0.23kg/h。 水泥料仓装卸粉尘：本项目水泥由罐车输送至指定的水泥料仓，通过输送车内的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入料仓。项目共设3个水泥料仓，类比美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站原料库上料时排尘系数，每上1t粉料产生粉尘0.23kg，年上粉料量为1600t/a，粉尘产生量为0.37t/a。 粉煤灰料仓装卸粉尘：本项目粉煤灰由罐车输送至指定的粉煤灰料仓，通过输送车内的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入料仓。项目共设1个粉煤灰料仓，类比美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站原料库上料时排尘系数，每上1t粉料产生粉尘0.23kg，年上粉料量为4000t/a，粉尘产生量为0.92t/a。 合计粉尘产生量为1.85t/a，产生速率为0.77kg/h，产生浓度为77mg/m3。 本项目搅拌工序、水泥料仓、粉煤灰料仓装卸产生的粉尘经1套布袋除尘器处理后，经1根20m高排气筒P1外排。 布袋除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 集气罩收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为90%，引风机风量为10000m3/h。生产过程为非连续作业，根据建设单位提供的资料，该车间每天工作8h，年工作时间300d。经处理后，粉尘排放量为0.17t/a，排放速率为0.07kg/h，排放浓度为6.9mg/m3，满足河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中第Ⅱ时段相关标准。 b.切割工序粉尘 本项目切割工序会产生一定量的粉尘。类比其他同类企业，切割工序产生的粉尘产生量按照半成品的0.01%计算，则切割粉尘产生量约为0.56t/a，产生速率为0.23kg/h，产生浓度为23.3mg/m3。 本项目在切割工序上方安装集气罩，切割工序粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒P2外排。 集气罩收集效率为90%，布袋除尘器除尘效率为90%，引风机风量为10000m3/h。生产过程为非连续作业，根据建设单位提供的资料，该车间每天工作8h，年工作时间300d。经处理后，粉尘排放量为0.05t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为2.1mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它二级排放标准(排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3)。 c.无组织粉尘 未被收集的粉尘于厂区无组织排放，排放量为0.241t/a，排放速率为0.10kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值标准。 （2）燃气废气 本项目依托原有项目1台0.5t/h燃气锅炉为生产供热，年新增天然气用量3万m3，扩建后全厂天然气年用量4.5万m3，燃气废气经1根8m高排气筒P3外排。 据资料显示，天然气的主要成分为甲烷(95%)，另外还含有少量乙烷、丙烷、CO2、N2等气体，天然气密度0.67kg/Nm3。天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。根据《环境统计手册》及《环境影响评价指南》中相关资料介绍，每燃烧100×104m3，天然气污染物排放量为烟尘302kg、SO2630kg、NOx1842kg。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册中“热力生产和供应行业”中相关资料介绍，每燃烧1×104m3，产生工业废气量136259.17m3，据此计算，本项目燃气烟气排放量为613166.265m3。据此计算，本项目燃气污染物排放量分别为烟尘0.014t/a，SO20.028t/a，NOx0.082t/a，排放浓度分别为烟尘19.8mg/m3，SO245.9mg/m3，NOx135.1mg/m3，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准，烟气通过1根8m高排气筒外排，不会对区域大气环境质量造成明显的不利影响。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 （3）防护距离 ①大气环境防护距离的确定 采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式，对本项目无组织排放的污染源进行大气环境防护距离的确定。大气环境防护距离的确定原则是：首先无组织源源强需满足厂界达标的要求，若出现预测结果在厂界处超标，需削减排放源强，然后以削减后的源强进行大气环境防护距离计算。 本项目无组织排放所需大气环境防护距离的计算参数见表19。 表19 大气环境防护距离计算结果 车间 污染因子 面积 高度 排放速率 kg/h 评价标准 mg/m3 计算结果 生产车间 TSP 38m*10m 8m 0.10 0.9 无超标点 由表19中可知，本项目无组织排放的颗粒物在厂界处未出现超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 本项目通过采取合理的生产工艺流程，控制生产设施的密闭程度，最大限度减少无组织排放。为保证大气环境质量达标和减少项目对周边人群的影响，本项目设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表5。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数及计算结果见表20。 表20 卫生防护距离计算结果一览表 污染源 污染因子 排放速率(kg/h) 评价标准mg/m3 平均风速(m/s) 计算系数 L（m） A B C D 生产车间 TSP 0.10 0.9 1.91 400 0.01 1.85 0.78 14.169 根据表20计算结果，生产车间污染物卫生防护距离为50m。按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“7.5部分”的规定，最终确定本项目卫生防护距离为生产车间周围50m，距离项目最近敏感点为厂区西北侧440m处的东窑头村，满足卫生防护距离要求。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2. 水环境影响分析 本项目搅拌水进入产品，搅拌机冲洗废水回用于搅拌工序，不外排；生活污水主要是员工办公生活盥洗废水，产生量为0.32m3/d，96m3/a。产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 防渗旱厕采用混凝土硬化10-15cm，内壁采用防腐材料涂覆，渗透系数均≤10-7cm/s。本项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 3. 噪声影响分析 本项目营运期产生的噪声主要为发泡水泥保温板生产线、切割设备等设备运行产生的噪声。类比同类企业噪声源强，见表21。 表21 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备台数 单个噪声源强dB 分布位置 噪声防治措施 1 发泡水泥保温板生产线 1 75 生产车间 采用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等 2 切割设备 3 80 3 风机 2 95 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表22。 表22 厂界噪声预测结果 预测点位 与厂界距离(m) 贡献值dB(A) 执行标准dB(A) 厂西界 3 48.7 昼间60，夜间50 厂南界 3 48.7 厂北界 5 45.5 厂东界 5 45.5 由表22看出，本项目通过采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在45.5～48.7dB(A)之间，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目西北侧440m处的东窑头村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4. 固体废物对环境的影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为下脚料、除尘器收集尘以及生活垃圾。 切割工序产生的下脚料，根据企业提供资料其产生量为2t/a，收集后外售综合利用。 布袋除尘器收集尘产生量为2t/a，收集后回用于生产，不外排。 职工生活垃圾按0.5kg/人·d计算，本项目新增劳动定员10人，则本项目生活垃圾产生量为0.005t/d，年工作时间为300d，则生活垃圾年产生量为1.5t/a。生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 表23 项目固废性质产生及处置情况 序号 污染工序 污染物 产生量 固废性质 处置措施 1 切割工序 下脚料 2t/a 一般工业固废 收集后外售综合利用 2 除尘器 收集尘 2t/a 一般工业固废 回用于生产工序，不外排 3 职工生活 生活垃圾 1.5t/a 一般固废 集中收集交环卫部门处理 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5. 总量控制 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为4项：SO2、NOX和COD、氨氮。 综上，项目污染物总量控制指标为COD ：0t/a、氨氮：0t/a、SO2 ：0.020t/a、NOx：0.061t/a。 总量控制“三本帐”计算 原有工程总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.006t/a、NOx：0.028t/a。 改扩建工程总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.020t/a、NOx：0.061t/a。 全厂总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.026t/a、NOx：0.089t/a。 本项目属于扩建项目，扩建前后总量控制指标“三本帐”见表24。 表24 扩建前后总量控制指标“三本帐”一览表 单位：t/a 内容 类别 废水 废气 COD 氨氮 SO2 NOx 原有工程 0 0 0.006 0.028 扩建工程 0 0 0.020 0.061 增减量 0 0 +0.020 +0.061 全厂 0 0 0.026 0.089 通过表24可知，原有工程污染物产生量较少，且可做到达标排放，扩建工程污染物产生量较少，且通过采取有效治理措施，可做到达标排放，不会因项目建设造成新的环境污染问题。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 搅拌工序、水泥料仓、粉煤灰料仓装卸工序 | 粉尘 | 1套布袋除尘器+1根20m高排气筒P1 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值要求 |
|  | 切割工序 | 粉尘 | 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P2 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织排放监控浓度限值 |
|  | 燃气锅炉 | 烟尘 SO2 NOx | 1根8m高排气筒P3（原有） | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5 、SS、氨氮 | 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 | 不外排 |
|  | 搅拌机冲洗废水 | SS | 回用于搅拌工序，不外排 | 不外排 |
| 固 废 | 切割工序 | 下脚料 | 外售综合利用 | 资源化利用 |
|  | 除尘器 | 收集尘 | 回用于生产工序 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门处理 | 合理化处置 |
| 噪 声 | 设备噪声源强为75-95dB（A）。采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，厂房隔声等措施。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |
| 附：“三同时”验收一览表 本项目建设总投资28万元，其中环保投资为5万元，环保投资占工程总投资的比例为17.86%。 建设项目环境保护“三同时”验收内容： 表25 “三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收指标 投资 （万元） 验收标准 废气 搅拌工序、水泥料仓、粉煤灰料仓装卸工序粉尘 1套布袋除尘器+1根20m高排气筒P1 有组织颗粒物≤10mg/m3 无组织排放浓度限值≤0.5mg/m3 2 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度限值要求 切割工序粉尘 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒P2 有组织颗粒物≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 无组织排放浓度限值≤1.0 mg/m3 1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织排放监控浓度限值 燃气锅炉废气 1根8m高排气筒P3（原有） 颗粒物≤20mg/m3 SO2≤50mg/m3 NOx≤150mg/m3 1 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准 废水 生活污水 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 不外排 0.4 不外排 搅拌机冲洗废水 回用于搅拌工序，不外排 不外排 不外排 固废 下脚料 外售综合利用 固废收集及储存设施完备、处置完善 0.1 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定 除尘器收集尘 回用于生产工序，不外排 生活垃圾 交当地环卫部门处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治规定 噪声 机械噪声 基础减振、厂房隔声、距离衰减 2类： 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 0.5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 合计 5 |

结论与建议

一、结论 （一）项目基本情况 （1）项目名称：廊坊翔森节能科技有限公司年产12万平方米发泡水泥保温板项目。 （2）建设单位：廊坊翔森节能科技有限公司。 （3）建设性质：扩建。 （4）建设地点：大城县权村镇东窑头村，厂区中心地理坐标：东经116°34′19.85″，北纬38°33′17.70″，项目北侧为沟渠，西侧为空地，南侧为厂房，东侧为空地，距离本项目最近的环境敏感点为厂区西北侧约440m处的东窑头村. （5）行业类别：其它水泥类似制品制造C3029。 （6）项目投资：投资总额28万元人民币，其中环保投资5万元，占总投资的17.86%。 （7）生产规模：本项目建成后，年扩产12万平方米发泡水泥保温板。 2. 产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年12月26日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改备字【2018】118号。因此，项目符合国家产业政策。 3. 选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县权村镇东窑头村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的地类审查报告（编号：20181193）可知：项目用地为工业用地；同时，大城县权村镇村镇规划管理办公室出具的证明中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 （二）环境现状和区域主要环境问题 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1. 环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2. 地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，COD日均浓度为38mg/L，达到目标考核要求。 3. 声环境 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。 （三）环境影响分析结论 施工期环境影响分析结论： 本项目利用原有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 营运期环境影响分析结论： 1. 大气环境影响分析及措施 本项目营运期产生的废气主要为搅拌工序粉尘；切割工序粉尘；水泥料仓、粉煤灰料仓装卸粉尘；燃气锅炉废气。 （1）粉尘 本项目搅拌工序、水泥料仓、粉煤灰料仓装卸产生的粉尘经1套布袋除尘器处理后，经1根20m高排气筒P1外排。经处理后，粉尘排放量为0.17t/a，排放速率为0.07kg/h，排放浓度为6.9mg/m3，满足河北省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中第Ⅱ时段相关标准。 本项目在切割工序上方安装集气罩，切割工序粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒P2外排。经处理后，粉尘排放量为0.05t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为2.1mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其它二级排放标准(排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3)。 未被收集的粉尘于厂区无组织排放，排放量为0.241t/a，排放速率为0.10kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值标准。 （2）燃气废气 本项目依托原有项目1台0.5t/h燃气锅炉为生产供热，年新增天然气用量3万m3，扩建后全厂天然气年用量4.5万m3，燃气废气经1根8m高排气筒P3外排。 经处理后，本项目燃气污染物烟尘、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2. 水环境影响分析及措施 本项目搅拌水进入产品，搅拌机冲洗废水回用于搅拌工序，不外排；生活污水主要是员工办公生活盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。因此，本项目不会对周围水环境产生影响。 3. 噪声影响分析及措施 本项目主要噪声源是发泡水泥保温板生产线、切割设备等设备运行产生的噪声，噪声值在75~95dB(A)之间。本项目通过采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪。项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为项目西北侧440m处的东窑头村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4. 固体废物影响分析及措施 本项目营运期产生的固体废物主要为下脚料、除尘器收集尘以及生活垃圾。 切割工序产生的下脚料外售综合利用；除尘器收集尘收集后回用于生产，不外排；职工生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 （四）总量控制结论 本项目污染物排放总量控制指标为：COD ：0t/a、氨氮：0t/a、SO2 ：0.020t/a、NOx：0.061t/a。 （五）项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，拟建项目选址可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议 （1）建议建设单位在施工期间，在强化环境卫生管理的同时，应加强施工人员环境保护方面的教育工作，增强施工人员的环保意识。 （2）为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对拟建工程环境保护工作进行监督和管理。 （3）项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，选用经有关部门认证的环保设备，确保“三同时”，保证污染防治措施在生产过程中处于良好的运行状态。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目平面布置示意图 附件： 附件1 委托书； 附件2 大城县发改局备案； 附件3 大城县权村镇村镇规划管理办公室证明； 附件4 土地证明； 附件5 营业执照 附表： 附件1 建设项目环评审批基础信息表 本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不进行专项评价。

# Text boxes

0.08

0.4

0.32

用于泼洒地面抑尘，不外排

职工生活用水

1.84

1.76

新鲜水

2.24

0.08

搅拌用水

0.08

搅拌机冲洗用水

图2  本项目用水平衡示意图   单位：m3/d