# 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：        年产9万套（件）防爆灯具项目

建设单位（盖章）：  廊坊长荣防爆电器有限公司大城分公司

编制日期：2018年12月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产9万套（件）防爆灯具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊长荣防爆电器有限公司大城分公司 |
| 法人代表 | 张文进 | 联系人 | 张文进 |
| 通讯地址 | 大城县大尚屯镇邓家务村 |
| 联系电话 | 13722465819 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县大尚屯镇邓家务村北侧 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字[2018]23号 大发改工备字 [2018]99号 |
| 建设性质 | 新建□ 扩建■ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3392有色金属铸造 |
| 占地面积 （平方米） | 2300 | 绿地面积 （平方米） | -- |
| 总投资（万元） | 484 | 其中环保投资 （万元） | 24 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2019年5月 |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 廊坊长荣防爆电器有限公司大城分公司于2010年9月填报了《生产防爆灯具项目环境影响登记表》，2010年9月10日取得了大城县环境保护局的审批意见，并于2012年5月24日通过了竣工环境保护验收。为适应市场需求，廊坊长荣防爆电器有限公司大城分公司对生产防爆灯具项目生产线进行扩建，具体如下：①适应环境保护的要求，一台燃煤加热炉改为电加热炉。②新增生产防爆灯具生产设备。根据市场需求，廊坊长荣防爆电器有限公司大城分公司拟投资484万元建设年产9万套（件）防爆灯具项目（下称“本项目”） 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）以及《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环保部令第44号）中的有关规定，本项目建设应编制环境影响报告表。廊坊长荣防爆电器有限公司大城分公司委托我单位承担本项目的环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，在现场踏勘、测量和资料收集的基础上编制完成了本报告表，呈报廊坊市环境保护局大城县分局审查、审批，以期为本项目管理提供依据。 二、原有工程项目概况 1、项目名称：生产防爆灯具项目 2、建设单位：廊坊长荣防爆电器有限公司大城分公司 3、 建设内容：原有工程总占地面积为3000平方米，建筑面积为3000平方米，建设内容包括生产车间、办公室等。 4、 生产规模：原有工程年产防爆灯具2万个。 5、 生产天数和职工人数：原有工程设置劳动定员10人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 6、 主要原辅材料及能源消耗 表1 原有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 类别 序号 名称 单位 年用量 备注 原辅料 1 玻璃罩 万个/a 2 外购 2 铁丝罩 万个/a 2 外购 3 铝锭 t/a 4 外购 能源 1 水 m3/a 900 村自来水 2 电 万kWh/a 1 当地供电网 3 煤 t/a 1 外购 7、 主要设备 原有工程主要生产设备见表2。 表2 原有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量(台) 1 压铸机 / 2 2 钻床 / 4 3 打磨机 / 1 8、 生产工艺 原有工程工艺流程见下图。 生产防爆灯具工艺为： 9、 环保治理措施 原有工程环保治理措施见表3。 表3 原有工程环保措施一览表 项目 污染类别 污染工序 污染物 环保措施 环保 措施 废气 燃煤锅炉 颗粒物、SO2、NOX 直接排放 废水 生活污水 COD、氨氮 用于泼洒地面抑尘，不外排 固废 生产工序 废边角料及 不合格品 收集后外售处理 办公生活 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 噪声 生产车间设备 噪声 厂房密闭、基础减振 10、 原有项目公用工程 （1）给排水：原有工程用水由当地供水管网供给；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）供电：原有工程年耗电量1万kW·h，引自厂区附近变电站，可满足项目用电需求。 （3）供暖：冬季办公室取暖采用空调。 扩建后项目概况 1、项目名称：年产9万套（件）防爆灯具项目 2、建设单位：廊坊长荣防爆电器有限公司大城分公司 3、建设地点：大城县大尚屯镇邓家务村北侧 4、项目投资：本项目总投资484万元，环保投资24万元，约占总投资的5％。 5、建设规模及内容：本项目总占地面积2300m2，建筑面积为1900m2。主要建构筑物见表4。 表4 主要建筑物一览表 序号 名称 占地面积，m2 建筑面积，m2 备注 1 加工车间 200 200 1层钢结构 2 压铸车间 300 300 1层钢结构 3 喷涂车间 200 200 1层钢结构 4 组装车间 500 500 1层钢结构 5 库房 500 500 1层钢结构 6 办公室 100 100 1层钢结构 7 辅助用房 100 100 1层钢结构 8 空地及道路 400 - - 9 合计 2300 1900 - 6、劳动定员与工作制度：本项目新增劳动定员50人，年营运时间300天，工作时间为8小时一班制。 7、产品方案及规模：本项目产品为防爆灯具，产能为年产9万套（件）。 8、本项目主要生产设备见表5。 表5 生产设备一览表 序号 设备名称 数量 1 压铸机（原有） 2台 2 压铸机（新增） 5台 3 钻床（原有） 4台 4 立钻（新增） 27台 5 车床（新增） 5台 6 电炉（新增） 5台 7 喷粉室（新增） 4套 8 固化室（新增） 1套 9 抛丸机（新增） 1台 10 冲床（新增） 1台 11 滚筒（新增） 1台 12 打磨机（原有） 1台 9、原辅材料 本项目主要原、辅助材料及用量见表6。 表6 原辅材料用量一览表 序号 原辅料名称 年消耗量 来源 贮存位置 运输方式 1 铝锭 1300吨 外购 库房 汽运 2 粉末涂料 12吨 外购 库房 汽运 3 玻璃罩 9万个 外购 库房 汽运 4 铁丝网 9万个 外购 库房 汽运 5 脱模剂 1吨 外购 库房 汽运 注：静电喷粉粉末主要成分为聚酯树脂70％，钛白粉（TiO2）10％，填充料（BaSO4）5％，固化剂（TGIC三环氧丙基异氰尿酸酯）6％，色料助剂 9％。 脱模剂主要成分：硅油25%，聚乙烯蜡37%、聚四氟乙烯10%、表面活性剂5%、无机粉末系列（滑石、云母、白粘土等）8%，聚醚15%。 10、厂区平面布置 项目根据场地所处的地理位置及工程建设用地的地块形状和场地周围的交通运输条件，从生产便捷的角度出发，总图布置充分考虑人货流向、节耗、消防安全和厂区景观等因素，具体布置方案如下： 厂区东侧和北侧均为生产车间，东南侧为仓库，办公室位于厂区西侧。项目厂区出入口位于南侧，连接乡村道路，方便人员进出及物资运输需要，交通方便。详细平面布置情况见附图2。 11、公用工程及能源消耗量 1）给水：项目用水来源于邓家务村自来水，用水环节主要为冷却用水和员工生活用水，根据“河北省地方标准：DB13/T1161.3-2016用水定额 第三部分 生活用水” 中有关单元及参照其它同类项目用水量，确定本项目用水量。用水指标及用水量见表7。项目给排水情况详见图2。 表7 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量 年用水量 员工生活用水 30L/人·d，工作时间300天 50人 1.5m3/d 450m3/a 冷却补充水 0.25 m3/d 0.25 m3 75 m3 总计 1.75m3 525m3 （2）排水：生产工序冷却用水循环使用，定期补充，废水不外排。本项目不产生生产废水，项目不设食宿，无餐饮洗浴废水。废水产生环节为员工生活污水，产生量约为1.2m3/d。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏做农肥。 （3）供电：本项目用电由厂区附近供电网接入，年用电量为60万kW·h。 （4）生产用热、取暖：本项目铝锭熔化保温炉及喷粉固化均采用电加热；办公室冬季取暖采用空调解决，生产车间不供暖，厂区不设锅炉等设施。 （5）食宿：厂内不设职工食堂，员工大部分来源于当地村庄，食宿在家解决。 四、产业政策符合性分析 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容不属于其中规定的淘汰和限制类，属允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中规定的限制和淘汰类。本项目年产9万个防爆灯具项目已在大城县发展改革局备案，备案编号为：大发改工备字[2018]23号。本项目年产9万套（件）防爆灯具项目已在大城县发展改革局备案，备案编号为：大发改工备字[2018]99号。因此本项目符合国家及地方的产业政策。 五、选址合理性分析 本项目位于廊坊市大城县大尚屯镇邓家务村北侧，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 本项目用地为建设用地，符合当地土地利用及总体规规划（相关证明文件见附件）。项目所在地交通发达，地理位置优越，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 廊坊长荣防爆电器有限公司大城分公司于2010年9月填报了《生产防爆灯具项目环境影响登记表》，2010年9月10日取得了大城县环境保护局的审批意见，并于2012年5月24日通过了竣工环境保护验收。 根据《建设项目环保设施竣工验收监测表》大环测证字【2015】第185号该项目主要污染物排放检测情况如下： （1）废气经监测加热炉燃烧时，厂界环境中二氧化硫浓度最大值为0.57mg/m3，颗粒物浓度最大值为0.28mg/m3，排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。 （2）废水 生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （3）厂界噪声经监测，该企业厂界昼间噪声值范围为53.8dB(A)~58.1dB(A)，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123482008)2类噪声标准要求。该企业夜间不生产，未对夜间噪声进行监测。 （4）固体废弃物 生产过程产生的废边角料及不合格品回用于生产；职工生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一.地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°36′—116°78′，北纬38°47′—38°88′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 二.地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东北侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三.气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四.水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村镇、留各庄镇、大广安镇、臧屯镇、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是付庄区桃子、黄得务—付庄—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五.土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六.生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一.行政区划和人口构成 大城县现辖10个镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二.工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、摩托车配件、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的摩托车配件专业市场。 2017年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2017年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 三.交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四.文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017年大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2.地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3.声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于大城县大尚屯镇邓家务村北侧，周围无饮用水水源保护区、珍惜动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表5。 表5 本项目环境保护敏感目标及保护内容 环境要素 环境保护 目标 方位 距离 保护 对象 保护内容 大气环境质量 前杏叶林村 北 500m 居民 大气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 邓家务村 南 600m 地下水环境质量 厂址周边地下水环境 — 厂址1km 范围 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量标准 区域环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/ 1577-2012）中二级标准。标准值见表6。 表6 环境空气质量标准 环境 要素 污染物名称 浓度限值 标准值出处 1小时平均/一次 24小时平均 常规 污染物 PM10 － 150µg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） SO2 500µg/m3 150µg/m3 NO2 200µg/m3 80µg/m3 特征污染物 非甲烷总烃 2.0mg/m3 — DB13/1577-2012二级 2.地下水质量标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表7。 表7 地下水质量标准 单位：mg/L 序 号 污染物名称 标准值 1 pH 6.5~8.5 2 总硬度(以CaCO3计) ≤450 3 氨氮 ≤0.2 4 细菌总数(个/mL) ≤100 5 氟化物 ≤1.0 6 总大肠菌群(个/L) ≤3.0 7 硝酸盐 ≤20 3.声环境质量标准 厂区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准值见表8。 表8 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 2类 60 50 混合区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.大气污染物排放标准 颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。脱模工序非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016）表1中其他行业标准要求及表2中其他企业标准要求，即非甲烷总烃排放浓度≤80.0mg/m3，无组织排放监控浓度限值≤2.0mg/m3；涂层固化工序非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准要求及表2中其他企业标准要求，即非甲烷总烃排放浓度≤60.0mg/m3，无组织排放监控浓度限值≤2.0mg/m3，非甲烷总烃去除效率不达标时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值4.0mg/m3。本项目脱模、涂层固化工序经管道引风至等离子光氧一体机，最后通过1根15m高排气筒排放，根据《地方环境质量标准和污染物排放标准备案管理办法》（环境保护部令 第9号）从严执行原则，脱模、涂层固化工序非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准要求及表2中其他企业标准要求，即非甲烷总烃排放浓度≤60.0mg/m3，无组织排放监控浓度限值≤2.0mg/m3，非甲烷总烃去除效率不达标时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值4.0mg/m3。标准值见下表9、10。 表9 大气污染物综合排放标准 污染物名称 标准级别 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒 限值 颗粒物 新污染源二级 120mg/m3 15m 3.5kg/h 1.0mg/m3 表10 工业企业挥发性有机物排放控制标准 行业 污染物名称 排放浓度 最低去除效率 无组织排放监控浓度限值 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 表面涂装业 非甲烷总烃 60mg/m3 70% 2.0mg/m3 4.0mg/m3 2.噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。标准值见表11。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 区域 2类 60 50 混合区 3.固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)“第三节生活垃圾染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX、VOCs。 本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a；VOCs（以非甲烷总烃计）0.198t/a。 |

# 建设项目工程分析

项目工艺流程及排污节点： 本项目产品为防爆灯具，生产工艺流程及排污节点示意见图2。 工艺流程简述： ①本项目原料外购铝锭纯度较高（含铝99.7%以上），生产过程中首先将铝锭投入电熔炉加热。熔融状态的铝液放入压铸机压铸成型。为了使压铸件与模具分离，在每次压铸完后都需要对模具和压室喷一定量的脱模剂溶液（由脱模剂原液与水以1：15比例稀释得到），脱模剂重复使用（压铸机底盘设置脱模剂收集系统，滴落到底盘上的脱模剂自流进入脱模剂槽），不外排，其中一部分会因为高温面气化形成有机废气，定期补充脱模剂溶液。 ②脱模后的压铸件经自然冷却至室温然后放入滚筒，封闭滚筒后启动滚筒转动，利用相互摩擦力去除压铸件表面的毛刺。然后进行钻孔、车密封面等机加工。 ③加工后的铸件放入抛丸机中进行抛丸，去除表面氧化铝皮等，然后放入喷粉室进行静电粉末喷涂，再放入固化室高温固化，使粉末涂层紧密附着在铸件表面。最后将外购玻璃罩和铁丝网与喷涂后的铸件进行组装，经检验合格后即为成品。 主要污染物产生工序： 一.施工期的主要环境影响因素： 本项目为利用厂区现有厂房进行建设，施工期主要进行设备安装及调试，对周围环境影响较小。 二.营运期的主要环境影响因素： 1.大气污染物 本项目废气污染物为静电粉末喷粉工序产生的粉尘，抛丸工序产生的粉尘，铝锭熔融、压铸时产生的烟尘，主要污染物为颗粒物。粉末喷涂层固化过程中会产生少量有机废气，脱模时脱模剂挥发会产生少量的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。 2.水污染物 项目厂区内不设食宿，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，约为1.2m3/d。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏做农肥。 3.噪声 本项目噪声主要来源于压铸机、立钻、车床、抛丸机、冲床、滚筒等，声压级在75-85dB（A）。 4.固体废物 本项目滤芯除尘器收集的粉末涂料返回生产继续使用。一般工业固废主要来自于压铸、机加工等工序产生的废铝边角料年产生量65t/a，收集后外售综合处理。布袋除尘器收集粉尘，年产生量为1.164t/a，收集后交由环卫部门定期清运处理。员工日常工作产生的生活垃圾，产生量约为7.5t/a，垃圾桶收集后委托当地环卫部门清运处理。 本项目产污节点见表12。 表12 主要产污节点一览表 污染物 类型 序号 排污节点 污染物 排放特征 去向 废气 G1 熔铝、压铸 颗粒物 间断 大气环境 G2 脱模 非甲烷总烃 间断 大气环境 G3 抛丸 颗粒物 连续 大气环境 G4 喷粉 颗粒物 连续 大气环境 G5 固化 非甲烷总烃 连续 大气环境 废水 — 生活污水 COD、SS、氨氮 间断 不外排 噪声 N1- N5 生产加工设备 等效A声级 间断 周围环境 固废 S1 生产加工 边角料 间断 收集后外售处理 — 布袋除尘器 收集粉尘 间断 环卫部门清运 — 职工生活 生活垃圾

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔铝、压铸烟尘 | 有组织排放颗粒物 | 24.38mg/m3，0.585t/a | 1.22mg/m3，0.029t/a |
|  |  | 无组织排放颗粒物 | 0.065t/a | ≤1.0mg/m3，0.065t/a |
|  | 脱模及涂层固化有机废气 | 有组织排放 非甲烷总烃 | 27.5mg/m3，0.66t/a | 8.25mg/m3，0.198t/a |
|  |  | 无组织排放 非甲烷总烃 | 0.06t/a | <2.0mg/m3，0.06t/a |
|  | 抛丸粉尘 | 有组织排放颗粒物 | 54.17mg/m3，0.65t/a | 1.75mg/m3，0.042t/a |
|  | 粉末喷涂粉尘 | 有组织排放颗粒物 | 294.17mg/m3，3.53t/a |  |
|  |  | 无组织排放颗粒物 | 0.07t/a | ≤1.0mg/m3；0.07t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废边角料 | 65t/a | 0t/a |
|  | 布袋除尘器 | 收集粉尘 | 1.164t/a | 0t/a |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 噪声主要来源于压铸机、立钻、车床、抛丸机、冲床、滚筒等 | 噪声 | 75～85dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目在已建成的厂房内安装生产设备，不涉及大型土建工程、新增占地及植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目使用已建成的闲置厂房进行生产，不存在土建施工，不存在施工期污染问题。

营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 （1）熔铝、压铸烟尘 本项目铝锭采用电熔化保温炉，在熔时会有少量烟尘产生，烟尘主要成分以铝及氧化物为主，烟尘产生量按0.5kg/t原料计算，建设项目年原料用量为1300t，则熔化工序烟尘的产生量约为0.65t/a。项目在熔化保温炉上方设置集气罩收集压铸熔化工序产生烟尘，然后采用布袋除尘器除尘。风机引风量为10000m3/h，收集效率为95%，年工作时间按2400小时计，则烟尘有组织产生量为0.585t/a，产生浓度为24.38mg/m3，产生速率为0.24kg/h。烟尘粒径较小，除尘器除尘效率按95%计，排放量为0.029t/a，排放浓度为1.22mg/m3，排放速率为0.012kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值，经15m排气筒（P1）排放。未被集气罩收集的烟尘量为0.065t/a，无组织排放速率为0.027kg/h，经扩散稀释后厂界处排放浓度小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点要求。 （2）压铸及涂层固化有机废气 本项目脱模剂为硅系列脱模剂，主要成份为硅油、聚乙烯蜡等，使用时按1：15比例加水稀释，在脱模过程中部分脱模剂原液（以按60%计）会气化形成有机废气，以非甲烷总烃计。项目脱模剂原液的用量为1.0t/a，则项目非甲烷总烃产生量为0.6t/a。采用在压铸机上方设置集气罩收集脱模产生的非甲烷总烃。集气罩收集效率为90%，则非甲烷总烃收集量为0.54t/a。 本项目铸件表面粉末涂料需要高温固化，固化过程中粉末涂料因高温中会产生少量的有机废气（非甲烷总烃）挥发。通过类比同类静电粉末喷粉项目环评报告，固化过程中非甲烷总烃的产生量约为原料使用量的1%，则非甲烷总烃产生量为0.12t/a。本项目固化室为封闭结构，内设废气收集口，因此固化废气可全部收集。 脱模及涂层固化有机废气合并采用一套等离子光氧一体机有机废气治理设备进行处理。风机引风量为10000m3/h，有组织排放非甲烷总烃产生浓度为27.5mg/m3。有机废气治理设备去除非甲烷总烃效率按70%计，则非甲烷总烃排放量为0.198t/a，排放浓度为8.25mg/m3，符合河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业大气污染物排放限值，通过15m排气筒（P1）排放。如果非甲烷处理效率低于70%时，生产车间或生产设备无组织排放监控点浓度应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3标准要求：≤4.0mg/m3。 未被集气装置收集的非甲烷总烃无组织排放量为0.06t/a。无组织非甲烷总烃废气通过车间通风换气排出车间外。经预测，厂界处非甲烷总烃浓度小于2.0mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染物浓度限值要求。 （3）抛丸粉尘及粉末喷涂工序粉尘 本项目抛丸机对铸铝件表面进行清理铝压铸件表面，铝铸件经过滚筒去毛刺后较为清洁，不会产生大量粉尘，产生量按0.5kg/t原料估算，本项目年原料用量为1300t，则抛丸工序粉尘的产生量约为0.65t/a。抛丸机自带布袋除尘器，风机引风量为5000m3/h，年工作时间按2400小时计，产生浓度为54.17mg/m3，产生速率为0.27kg/h，除尘器除尘效率按99%计，粉尘排放量为0.007t/a。 本项目喷粉材料为粉末涂料，喷粉涂料量为12t/a，粉末涂料从喷枪喷出后，大约70%附着在工件表面，少量沉降于喷粉室地面和附着在室壁上，不超过30%的粉末漂浮在空气中，按照30%计算，粉尘产生量3.6t/a。本项目设有喷粉室，喷粉室内设有吸尘口，粉尘收集效率按照98%计，收集粉尘量为3.53t/a，每年工作时间300天，每天工作时间8h，引风机风量5000m3/h，则粉尘产生浓度为294.17mg/m3，产生速率为1.47kg/h。喷粉室自带滤芯除尘器，除尘效率按照99%计，处理后粉尘量为0.035t/a。 经布袋除尘器除尘的抛丸粉尘和经滤芯除尘器除尘的粉末喷涂工序粉尘合并一根排气筒排放（P2），粉尘总排放量为0.042t，总风量为10000m3/h，排放浓度为1.75mg/m3，排放速率为0.0174kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准达标排放。未收集的粉末喷涂粉尘量为0.07t/a，排放速率为0.03kg/h，以无组织形式排出厂外，厂界排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控点浓度限值：≤1.0mg/m3。 （4）卫生防护距离计算： 本评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式： 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取，具体数值取自GB/T13201—91中表5。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），根据工程分析获取。 卫生防护距离计算参数及计算结果见表13。 表13 卫生防护距离计算参数及计算结果 无组织排放源 污染物 Cm mg/m3 源强特征 年平均风速 m/s 计算系数 卫生防护 距离（m） QC （kg/h） S (m2) A B C D 压铸 车间 非甲烷总烃 2.0 0.025 500 3.5 470 0.021 1.85 0.84 0.919 颗粒物 0.45 0.027 500 3.5 470 0.021 1.85 0.84 2.601 喷涂 车间 颗粒物 0.45 0.03 200 3.5 470 0.021 1.85 0.84 5.018 综上，本项目应设置100m卫生防护距离。项目距离最近的居民点为北侧500m的前杏叶林村，满足卫生防护距离要求。评价要求政府部门在项目100m范围内，不得规划居民区、学校、医院等环境敏感目标。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 2.水环境影响分析 项目厂区内不设食宿，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，约为1.2m3/d。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏做农肥。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目属于金属铸件类，属于该导则中地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 综上本项目污水治理措施是可行的，项目污水不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3.噪声影响分析 本项目噪声主要来源于压铸机、立钻、车床、抛丸机、冲床、滚筒等，声压级在75-85dB（A）。噪声防治措施为首先控制声源，在设备选型上选用低噪声环保型设备；产噪设备通过合理布局防止高噪声设备集中。设备安装时采取基础减震措施，同时维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高。其次在传播途径上加以控制，所有设备均布置在厂房内以及所有工作均在厂房内进行以隔离噪声。 本项目各类噪声源的强度及防治措施见表14。 表14 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备 台数 噪声级 （单机） 降噪措施 原声级 降噪后 1 压铸机 7 80 50 选用低噪声设备，合理布局、防止高噪声集中、距离衰减，基础减震，厂房隔声，降噪量为30dB（A）以上 2 立钻 27 85 55 3 车床 5 80 50 4 抛丸机 1 85 55 5 冲床 1 85 55 6 滚筒 1 75 45 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表15。 表15 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位 距离厂界，m 贡献值 标准值 昼间（夜间不生产） 东厂界 3.0 56.3 60 西厂界 3.0 56.3 北厂界 3.0 56.3 南厂界 35.0 39.4 由上表可知，本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振等措施，主要设备置于车间内厂房隔声，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在39.4～56.3dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 综上，本项目的噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界及声环境敏感点声环境质量产生明显不利影响。 4.固体废物对环境的影响分析 本项目固体废物包括一般工业固废和生活垃圾。 （1）一般工业固废 本项目主要来自于压铸、加工等工序产生的废铝边角料，按照原料量的5%计算，产生量65t/a，边角料收集后外售处理。布袋除尘器收集粉尘，年产生量为1.164t/a，收集后交由环卫部门定期清运处理。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，员工50人，工作日以300天计，则产生量为7.5t/a，由环卫部门定期清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 5.清洁生产 （1）产业政策分析 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容不属于其中规定的淘汰和限制类，属允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中规定的限制和淘汰类。本项目已在大城县发展改革局备案，备案编号为：大发改工备字[2018]23号和大发改工备字[2018]99号。因此本项目符合国家及地方的产业政策。 （2）设备、产品先进性分析 本项目关键设备采用国内先进的生产设备，可有效提高生产效率，减少了废料产生量，符合清洁生产要求。 （3）工艺先进性分析 本项目生产不涉及高能耗，低产出的工艺，符合清洁生产要求。 （4）消耗能源 本项目生产过程使用能源为清洁能源电能，符合国家能源使用政策，符合清洁生产要求。 （5）原材料分析 本项目主要原材料为铝锭，不会产生大量污染物，符合清洁生产要求。 （6）污染物处置分析 本项目遵循“三同时”的原则，配备完善的废气、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。 （7）清洁生产结论 从以上分析可以看出，本项目符合产业政策，采用了国内比较先进的生产设备，生产工艺、使用能源及原辅材料较为清洁，生产过程不会造成大量污染物产生，同时污染物处置合理可行，能够满足达标排放的要求，因此清洁生产水平处于国内先进水平。 6.总量控制 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX、VOCs。 本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a；VOCs（以非甲烷总烃计）0.198t/a。 7.环保三同时验收一览表 本项目总投资484万元，其中环保投资为24万元，占工程总投资的5%。具体投资情况见表16。 表16 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 防治设施 投资 （万元） 验收指标 验收标准 废气 熔铝、压铸 烟尘 集气罩+布袋除尘器+ 15m排气筒（P1） 5 颗粒物排气筒排放浓度≤120mg/m3 ，排放速率≤3.5kg/h； 无组织排放浓度≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值 抛丸粉尘 抛丸机自带布袋除尘器+ 15m排气筒（P2） 3 粉末喷涂 粉尘 喷粉室自带滤芯除尘器+ 15m排气筒（P2） 4 脱模有机废气 集气罩+光氧催化+低温等离子+ 15m排气筒（P1） 8 非甲烷总烃 排气筒排放浓度≤60mg/m3 除效率大于70%； 无组织排放浓度≤2.0mg/m3 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业、表2其它企业标准要求（非甲烷总烃去除效率不达标时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值≤4.0mg/m3） 涂层固化有机废气 废水 生活污水 厂区内不设食宿，员工盥洗废水用于厂区地面泼洒抑尘。厂区设有防渗旱厕，由当地村民定期清掏，用作土地有机肥料 0.5 不外排 不外排 噪声 生产设备 合理布局、基础减振、建筑物隔声 2 2类： 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固废 废边角料 收集后外售综合处理 1 - 不会对环境造成 二次污染 布袋除尘器收集粉尘 委托当地环卫部门处理 0.5 - 生活垃圾 总计 24

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔铝、压铸 烟尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+ 15m排气筒（P1） | 达标排放 |
|  | 脱模及涂层固化有机废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧催化+低温等离子+ 15m排气筒（P1） | 达标排放 |
|  | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 抛丸机自带布袋除尘器+ 15m排气筒（P2） | 达标排放 |
|  | 粉末喷涂粉尘 | 颗粒物 | 喷粉室自带滤芯除尘器+ 15m排气筒（P2） |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 厂区内不设食宿，员工盥洗废水用于厂区地面泼洒抑尘。厂区设有防渗旱厕，由当地村民定期清掏，用作土地有机肥料 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 边角料 | 收集后外售综合处理 | 固废收集及储存设施完备、处置完善，不造成二次污染 |
|  | 布袋除尘器 | 收集粉尘 | 委托环卫部门清运处理 |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 噪声主要来源于压铸机、立钻、车床、抛丸机、冲床、滚筒等 | 等效连续 A声级 | 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声等措施 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目在已建成的厂房内安装生产设备，不涉及大型土建工程、新增占地及植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 结论与建议

一、结论： （一）项目建设情况 （1）基本情况 项目名称：年产9万套（件）防爆灯具项目 建设单位：廊坊长荣防爆电器有限公司大城分公司 建设规模：本项目总占地面积2300m2，建筑面积为1900m2。 工程投资和环保投资：本项目总投资484万元，环保投资24万元，约占总投资的5％。 职工人数和工作制度：本劳动定员为50人，年营运时间300天，工作时间为8小时一班制。 （2）项目选址 本项目选址在大城县大尚屯镇邓家务村北侧。厂址中心地理坐标为东经116°33′46.05′′，北纬38°45′21.48′′。项目东侧、西侧、北侧均为空地，南侧为乡村道路。 （3）产业政策 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容不属于其中规定的淘汰和限制类，属允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中规定的限制和淘汰类。本项目已在大城县发展改革局备案，备案编号为：大发改工备字[2018]23号和大发改工备字[2018]99号。因此本项目符合国家及地方的产业政策。 （4）项目衔接 给水：项目用水来源于邓家务村自来水，用水环节主要为员工生活用水，用水量为1.5m3/d。 排水：本项目不产生生产废水，项目不设食宿，无餐饮洗浴废水。废水产生环节为员工生活污水，产生量约为1.2m3/d。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏做农肥。 （3）供电：本项目用电由厂区附近供电网接入，年用电量为60万kW·h。 （4）生产用热、取暖：本项目铝熔化保温炉及喷粉固化均采用电加热；办公室冬季取暖采用空调解决，生产车间不供暖，厂区不设锅炉等设施。 （5）食宿：厂内不设职工食堂，员工大部分来源于当地村庄，食宿在家解决。 （二）环境现状和区域主要环境问题 （1）环境现状： 根据2017年7月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017月大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 子牙河水环境质量选取廊坊市环保局公布的廊坊市地面水水质监测报告中相关内容。子牙河小合闸断面水质属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 3、声环境 （1）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （2）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 （三）采取的环保措施可行性 1.废气 （1）熔铝、压铸烟尘 本项目铝锭采用电熔化保温炉，在熔铝时会有少量烟尘产生，在熔化保温炉上方设置集气罩收集压铸熔化工序产生烟尘，然后采用布袋除尘器除尘。除尘后熔铝、压铸烟尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值，经15m排气筒（P1）排放。未被集气罩收集的烟尘经扩散稀释后厂界处排放浓度小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点要求。 （2）脱模及涂层固化有机废气 本项目脱模剂为硅系列脱模剂，主要成份为硅油、聚乙烯蜡等，在脱模过程中部分脱模剂原液（以按60%计）会气化形成有机废气，以非甲烷总烃计。采用在压铸机上方设置集气罩收集脱模产生的非甲烷总烃。本项目铸件表面粉末涂料需要高温固化，固化过程中粉末涂料因高温中会产生少量的有机废气（非甲烷总烃）挥发。本项目固化室为封闭结构，内设废气收集口收集产生的非甲烷总烃。脱模及涂层固化有机废气合并采用一套光氧催化氧及低温等离子有机废气治理设备进行处理。处理后非甲烷总烃排放浓度为满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业大气污染物排放限值，通过15m排气筒（P1）排放。未被集气装置收集的非甲烷总烃，厂界处排放浓度满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染物浓度限值要求。 （3）抛丸粉尘及粉末喷涂工序粉尘 本项目抛丸机对铸铝件表面进行清理铝压铸件表面，铝铸件经过滚筒去毛刺后较为清洁，不会产生大量粉尘，抛丸机自带布袋除尘器处理产生的粉尘。本项目喷粉材料为粉末涂料，粉末涂料从喷枪喷出后，少量粉末漂浮在空气中。本项目设有喷粉室，喷粉室自带滤芯除尘器处理产生的粉尘。经布袋除尘器除尘的抛丸粉尘和经滤芯除尘器除尘的粉末喷涂工序粉尘排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准达标排放，合并一根排气筒排放（P2）。未收集的粉末喷涂粉尘以无组织形式排出厂外，厂界排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控点浓度限值：≤1.0mg/m3。 综上，本项目废气治理措施可行，不会对周边大气环境造成明显不利影响。 2.废水： 本项目不产生生产废水，项目不设食宿，无餐饮洗浴废水。废水产生环节为员工生活污水，主要污染物为COD、SS、氨氮，产生量约为1.2m3/d，污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏做农肥。 综上，本项目污水治理措施可行，不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3.噪声 本项目主要产噪设备均置在生产车间内，采用低噪声设备，基础减震，厂房隔声等措施。本工程投产后，其设备噪声对厂界的噪声贡献值在39.4～56.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 综上，本项目噪声治理措施可行，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响 4.固体废物 本项目滤芯除尘器收集的粉末涂料返回生产继续使用。一般工业固废主要来自于压铸、机加工等工序产生的废铝边角料，收集后外售综合处理。布袋除尘器收集粉尘和员工日常工作产生的生活垃圾，收集后委托当地环卫部门清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX、VOCs。 本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a；VOCs（以非甲烷总烃计）0.198t/a。 （五）清洁生产分析 本项目关键设备采用国内上比较先进的生产设备，生产工艺成熟，生产过程不涉及有毒有害物质。本项目遵循“三同时”的原则，配备完善的废气、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。综上分析，本项目满足清洁生产要求。 （六）项目可行性结论 综上所述，评价认为本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理；废气、噪声都能做到稳定达标排放，废水零排放，固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合要求，能够满足目前生产环保要求，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益；从环境保护角度分析该项目是可行的。 二.建议: 1.项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有市级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备，为污染物的达标排放和正常运行提供技术保障。 2.建设单位要加强企业管理，尤其废气处理等环保设备定期进行维护管理，保证设备的正常运转。 3.为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 4.建设单位应加强场区内绿化、硬化、吸尘降噪，改善场区及周围生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反应行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

检验

组装

机加工

压铸

入模

熔化

铝锭

成品

图1  原有项目工艺流程图

村庄自来水

0.3m3/d

定期清掏用作

农肥，不外排

化粪池

1.2m3/d

日常办公用水

1.5m3/d

0.25m3/d

0.25m3/d

冷却补充水

图2   项目用水平衡示意图

G5

N3、S2

G3 、N4 、S3

N2、S1

G2 废气

G1 、N1

机加工

抛丸

去毛刺

铝锭

脱模

熔融、压铸

成品

喷粉

组装

固化

图例： N噪声 S固废  G 废气

G4、N5

玻璃罩

铁丝网

图2   生产工艺流程及排污节点示意图