# 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：   年产200万张建筑装饰板项目

建设单位（盖章）：    大城县如姐建材有限公司

编制日期：2019年2月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产200万张建筑装饰板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县如姐建材有限公司 |
| 法人代表 | 毕艳如 | 联系人 | 毕艳如 |
| 通讯地址 | 大城县臧屯乡毕演马村 |
| 联系电话 | 13131619302 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县臧屯乡毕演马村 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字（2019）5号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 隔热、隔音材料制造业 C3034 |
| 占地面积（平方米） | 894.71 | 绿地面积（平方米） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 其中环保投资 （万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 10.0% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2019年6月 |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 大城县如姐建材有限公司产品主要为建筑装饰板，主要用于建筑外墙的装饰与保温，具有结构合理和适用范围广等优点，市场前景较为广阔。根据市场需求，大城县如姐建材有限公司在大城县臧屯乡毕演马村投资100万元建设年产200万张建筑装饰板项目（下称“本项目”），项目不仅具有较好的社会效益，经济效益也较为显著。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月 1日起施行）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）中有关规定，大城县如姐建材有限公司需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目类别属于“十九、非金属矿物制品业”—“56、石墨及其他非金属矿物制品”—“其他”应编制环境影响报告表。大城县如姐建材有限公司委托我单位承担本项目环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘和资料收集的基础上编制完成了本报告表，作为项目建设管理的依据。 2.项目概况 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本及2013修改本）中限制类及淘汰类项目，属于允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015）》中限制和淘汰类项目。项目已经在大城县发展改革局备案，备案文号：大发改备字【2019】5号。因此，本项目建设符合国家产业政策。 本项目选址位于大城县臧屯乡毕演马村，项目中心地理位置坐标为东经116°33′40.13"，北纬38°37′29.17"。项目四至：东侧为空地，南侧为闲置厂房，西侧为乡村道路，北侧为空地。本项目用地为建设用地，符合当地土地利用及总体规划，已取得当地政府部门出具的相关证明。项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。本项目地理位置见附图1，厂区平面示意图见附图2。 3.建设规模及内容 本项目占地面积894.71m2，建筑面积500m2。本项目主要建构筑物见表1。 表1 主要建筑物一览表 序号 名称 占地面积，m2 建筑面积，m2 备注 1 生产车间、库房 500 500 一层，钢结构 4.生产规模及产品方案 项目生产规模为年产200万张建筑装饰板。 5.生产设备 本项目所需要的主要设备见表2。 表2 主要设备一览表 序号 设备名称 数量 1 搅拌机 7台 2 切割机 2台 3 粉碎机 1台 4 建筑装饰板生产线 1条 5 手工生产线 1条 6 变压器 1台 7 低压配电屏 1台 8 低压电容柜 1台 9 消防设备 5台 10 布袋除尘器 1台 6.原、辅材料消耗量 本项目主要原辅材料用量见表3。 表3 主要原辅材料及能源用量一览表 序号 原辅料名称 单位 年消耗量 1 石膏 吨 5 2 网格布 平方米 100万 3 珍珠岩 吨 500 4 白水泥 吨 500 7.厂区平面布置 项目从生产便捷的角度出发，总图布置充分考虑人货流向、节耗、消防安全等因素，具体布置方案如下： 厂区南侧为生产车间，西侧为办公室。西侧临乡村道路设置出入口，方便人流及物流进出厂区。详细厂区平面布置情况见附图2。 8.生产定员及工作制度 项目定员：本项目员工人数为10人。 工作制度：每天1班，8小时工作制，年工作日为300天。 9. 施工进度 本项目建设期限为4个月，建设期限预计自2019年3月至2019年6月。 10.公用工程及能源消耗量 （1）给水 本项目用水由毕演马村自来水供给，项目用水环节主要为生产用水及员工生活用水。生产用水量为1.0m3/d，员工生活用水量为0.3m3/d。项目总用水量为0.5m3/d。用水指标及用水量见表4。项目给排水情况详见图1。 表4 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量 年用水量 员工生活用水 30L/人·d，工作时间300天 10人 0.3m3 90m3 生产用水 1.0m3/d 1.0m3 300m3 合计 1.3m3 390m3 （2）排水 生产用水全部进入产品，不外排。废水主要为员工日常办公生活废水，排水系数按用水量0.8计算，则污水量为0.24m3/d。员工洗漱废水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内为旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。 （3）供电 项目供电由当地电网接入，项目年用电量约为20万kW·h，厂区电力供电为三相四线制380/220V，厂房内配有动力配电箱及照明箱。 （4）取暖、生产用热 项目办公室冬季取暖采用空调解决，厂区不设锅炉等供暖设施。 （5）食宿 项目厂内不设职工食堂、宿舍，员工来源于当地村庄，食宿自行解决。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村镇、留各庄镇、大广安镇、臧屯镇、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划和人口构成 大城县现辖10个镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二、工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、塑料颗粒、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的塑料颗粒专业市场。 2017年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2017年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 三、交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四、文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气 根据2017年《廊坊市环境质量概要》，廊坊市区空气质量（剔除沙尘影响），PM10年均浓度值为102μg/m3 ，PM2.5年均浓度值为60μg/m3 ，SO2年均浓度值为14 μg/m3 ，NO2年均浓度值为48μg/m3 ，CO日平均值的第95百分位数为2.9 mg/m3 ，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为207μg/m3。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO浓度与上年相比分别下降8.93%、9.09%、22.22%、7.69%、17.14%， O3浓度与上年相比上升13.74%。SO2、 CO浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准， PM10、PM2.5、 NO2和O3浓度均超标，分别超标0.46倍、0.71倍、0.20倍和0.29倍。 2017年，廊坊各县环境空气质量（剔除沙尘影响），SO2、CO浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； NO2浓度：大厂县、香河县、文安县、固安县达到二级标准，三河市、永清县、大城县、霸州市超标；PM10、PM2.5和O3浓度均超标。 经判定该项目区域属于环境空气质量非达标区。 2.地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3.声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于廊坊市大城县臧屯镇毕演马村。周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表5。 表5 本项目环境保护敏感目标及保护内容 环境保护 目标 方位 距离 保护 对象 保护内容 刘演马村 西侧 55m 居民 大气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 张演马村 西南侧 300m 毕演马村 东侧 620m 地下水 四周 厂址1km 范围 地下水环境质量 地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准 刘演马村 西侧 55m 居民 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）1类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。见表6。 表6 环境空气质量标准 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 SO2 60 150 500 μg/m3 NOX 40 80 200 PM10 70 150 一 PM2.5 35 75 一 2.地下水质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表7。 表7 地下水质量标准单位：mg/L，pH除外 序号 因子 标 值 1 pH值 6.5～8.5 2 总硬度 ≤450 3 硝酸盐氮 ≤20 4 硫酸盐 ≤250 5 氨氮 ≤0.5 6 亚硝酸盐氮 ≤1 7 氯化物 ≤250 8 氟化物 ≤1 3.声环境质量标准 项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准值见表8。 表8 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2类 60 50 混合区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气排放标准 生产工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准。具体标准值见表9。 表9 废气污染物排放标准 污染物 排气筒高度15m 无组织排放监控浓度限值 排放浓度，mg/m3 排放速率，kg/h 监控点 浓度，mg/m3 颗粒物 120 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2.噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，标准值见表10。 表10 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 2类 60 50 混合区 3.固体废物 固体废弃物：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修订)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。 本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a；SO2 0t/a、NOX 0t/a。 |

# 建设项目工程分析

项目工艺流程及排污节点： 项目产品为建筑装饰板。生产工艺流程及排污节点示意见图2。 工艺流程简述： 将水泥、珍珠岩、石膏在搅拌机内搅拌后制浆，制浆完成后的水泥珍珠岩浆在生产线上加上网格布后进行辊压成型，以增加产品的强度。辊压完成的建筑装饰板进行晾干，最后裁切为所需大小，即为成品。 主要污染物产生工序： 一.施工期的主要环境影响因素： 本项目为租赁现有厂房，施工期进行设备安装及调试，影响较小，本次评价不再深入分析。 二.营运期的主要环境影响因素： 1.大气污染源分析 本项目大气污染物为搅拌、切割、粉碎时产生废气，主要污染物为颗粒物废气。 2.水污染源分析 项目生产用水全部进入产品，不外排。污水主要为员工日常办公生活污水，排水系数按0.8计算，则污水量为0.24m3/d。员工洗漱废水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内为旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。 3.噪声污染源分析 本项目运营期噪声主要来源于搅拌机、切割机、粉碎机和风机等，声压级80-85dB（A）。 4.固体废弃物分析 本项目生产固废主要来自于切割工序产生的边角料，年产生量5t/a，收集后粉碎处理，回用于搅拌工序。本项目职工定员为10人，本评价取0.5kg/人·d，年工作300天计算，生活垃圾产生量为1.5t/a，经收集后交当地环卫部门进行处理。 营运期排污节点见表11。 表11 主要排污节点一览表 污染物类型 序号 排污节点 污染物 排放特征 去向 废水 — 生活污水 COD、SS、氨氮 间断 不外排 废气 G1-G3 搅拌、切割、粉碎工序 颗粒物 间断 大气环境 噪声 N1-N3 生产加工设备 等效A声级 间断 周围环境 固废 S1 生产加工工序 废边角料 间断 收集后粉碎处理，回用于搅拌工序 — 职工生活 生活垃圾 间断 市政环卫部门

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、搅拌、粉碎工序废气 | 有组织颗粒物 | 990mg/m3；11.88t/a | 9.9mg/m3；0.119t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 0.12t/a | ≤1.0mg/m3，0.12t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 50mg/l，0.012t/a 10mg/l，0.0024t/a 5mg/l，0.0012t/a | 厂内道路泼洒抑尘，不外排 |
| 固体 废物 | 切割工序 | 边角料 | 5t/a | 0t/a |
|  | 布袋除尘器 | 收集粉尘 | 11.761t/a | 0t/a |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 噪声主要来源于搅拌机、切割机、粉碎机和风机等 | 噪声 | 80-85dB(A) | 达标排放 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目为租赁已建成厂房，无施工期，不涉及新增占地、植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目为租赁现有厂房，施工期进行设备安装及调试，影响较小，本次评价不再深入分析。 营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 切割、搅拌、粉碎工序废气 本项目建筑装饰板生产过程中搅拌、切割、粉碎工序将产生粉尘废气，采取在各产尘点上方设置集气设施收集产生的粉尘，然后通过管道送至布袋除尘器进行除尘。根据类比霍邱县汉德新型墙体材料有限公司年产100万平方米保温装饰复合一体板项目，废气产生浓度为800-1000mg/m3，本次评价取最大值1000mg/m3。引风机风量为5000m3/h，产生量为12.0t/a，产生速率为5kg/h。集气罩收集效率为99%，处理前产生量为11.88t/a，产生速率为4.95kg/h，产生浓度为990mg/m3。布袋除尘装置除尘效率为99%以上（本次以99%计），通过1根15m排气筒（P1）排放。处理后粉尘排放浓度为9.9mg/m3，排放量为0.119t/a，排放速率为0.05kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。 未被收集的粉尘量为0.12t/a，产生速率为0.05kg/h，通过车间通风换气排出车间外，厂界预测浓度小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值。布袋除尘装置收集的粉尘收集后回用于搅拌工序。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 2.水环境影响分析 生产工序用水全部进入产品，不外排。本项目员工人数为10人，生活污水为员工日常生活及办公清洁废水，污水产生量较少，约为0.24m3/d，主要污染物浓度分别为COD50mg/L，SS10mg/L，氨氮5mg/L，产生量分别为0.012t/a，0.0024t/a，0.0012t/a。员工洗漱废水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内为旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。 综上本项目污水治理措施是可行的，项目污水不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3.噪声影响分析 本项目噪声主要来源于生产过程中生产设备运行时的噪声，声压级在80-85dB（A）。声防治对策从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手。 ①首先控制声源。在设备选型上选用低噪声环保型设备，运营过程中应对声源采用消声和基础减振措施，及时检修维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高。 ②在传播途径上加以控制。设置厂房隔离噪声，这样可阻挡主车间的噪声传播，把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准。 主要噪声设备及采取的降噪措施见表12。 表12 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备 台数 噪声级 （单机） 安装位置/降噪措施 原声级 降噪后 1 搅拌机 7 80 55 室内/减振、隔声 2 切割机 2 85 60 室内/减振、隔声 3 粉碎机 1 85 60 室内/减振、隔声 4 建筑装饰板生产线 1 85 60 室内/减振、隔声 5 手工生产线 1 80 55 室内/减振、隔声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本项目评价将生产车间简化为点声源，采用噪声预测软件进行噪声预测，本次噪声贡献值预测至厂区边界，噪声源对各预测点的影响预测结果见表13。 表13 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源 预测点位 距离厂界 贡献值 标准值 昼间（夜间不生产） 72.4 东厂界 5.0 58.4 60 北厂界 25.0 44.4 南厂界 5.0 58.4 西厂界 5.0 58.4 由表14看出，在落实评价提出的采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在44.4～58.4dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 项目距离最近的居民点为西侧55米的刘演马村，经预测本项目噪声对其贡献值为31.4dB (A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 综上，本项目的噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界及周边环境敏感目标声环境质量产生明显不利影响。 4.固体废物对环境的影响分析 本项目营运期产生的固体废物包括生产固废和生活垃圾。 （1）生产固废 本项目生产固废主要来自于切割工序产生的边角料，年产生量5t/a，收集后粉碎处理，回用于搅拌工序。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，员工10人，工作日以300天计，则产生量为1.5t/a，由环卫部门定期清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 5.清洁生产 （1）产业政策分析 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容均不属于其中淘汰和限制类，属允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制淘汰类。因此本项目符合国家的产业政策。 （2）设备先进性分析 本项目关键设备均采用国内上比较先进的生产设备，能有效保证产品质量，提高原材料利用率。 （3）工艺先进性分析 本项目生产工艺采用国内较为先进生产工艺，提高产品生产率，减少资源消耗，项目生产不涉及高能耗，低产出的工艺。 （4）消耗能源、原材料分析 本项目生产过程使用能源为清洁能源电能，原材料为珍珠岩、水泥，对环境影响较小，原材料较为清洁。 （5）污染物处置分析 本项目配备完善的废气、废水、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。 （6）清洁生产结论 本项目通过在内部管理、生产工艺与设备选择注重先进性、原辅材料选用和管理、废物回收利用等几方面采取合理可行的清洁生产措施，从生产全过程控制污染，从而大大降低物耗、能耗、水耗，减少污染物的排放，通过对比同类生产企业，本项目的清洁生产水平处于国内先进水平。 6.总量控制 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。 综上，本项目以总量控制污染物达标排放量作为总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX 0t/a。 7.环保三同时验收一览表 本项目总投资100万元，其中环保投资估算约为10万元，占工程总投资的10.0%。具体投资情况见表19。 表19 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收标准 标准来源 投资 (万元) 废气 切割、搅拌、粉碎工序 集气罩+布袋除尘器+ 15米排气筒P1 排气筒排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准 8 无组织排放浓度≤1.0mg/m3 无组织非甲烷总烃 加强车间通排风 厂界排放 浓度 ≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它业企业边界大气污染物浓度限值 废 水 生产用水 全部进入产品，不外排 污水零排放 / 0 生活污水 厂区内不设食宿，生活废水用于厂区道路泼洒抑尘。 噪 声 生产设备在加工时产生的噪声 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声 2类标准： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1中2类标准 1 固 废 边角料 边角料收集后粉碎处理，回用于搅拌工序。 固废收集及 储存设施完备处置完善 不外排，不产生 二次污染 1 生活垃圾 委托环卫部门 清运处理 总计 10

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、搅拌、粉碎工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P1 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生产用水 | / | 全部进入产品，不外排 | 污水零排放 |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 厂区内不设食宿，生活废水用于厂区道路泼洒抑尘 |  |
| 固 体 废 物 | 切割工序 | 边角料 | 边角料收集后粉碎处理，回用于搅拌工序 | 固废收集及储存设施完备、处置完善，不造成二次污染 |
|  | 布袋除尘器 | 收集粉尘 |  |  |
|  | 员工日常 工作 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备在加工时产生的噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声 | 达标排放 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目为租赁已建成厂房，无施工期，不涉及新增占地、植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 结论与建议

一.结论： （一）项目建设情况 （1）基本情况 项目名称：年产200万张建筑装饰板项目 建设单位：大城县如姐建材有限公司 建设规模：项目占地面积894.71m2，建筑面积500m2。 工程投资和环保投资：本项目总投资100万元，其中环保投资估算约为10万元，占工程总投资的10.0%。 职工人数和工作制度：本项目员工人数为10人。每天1班，8小时工作制，年工作日为300天。 （二）环境现状和区域主要环境问题 （1）环境现状： 根据2017年7月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 根据2017年《廊坊市环境质量概要》，廊坊市区空气质量（剔除沙尘影响），PM10年均浓度值为102μg/m3 ，PM2.5年均浓度值为60μg/m3 ，SO2年均浓度值为14 μg/m3 ，NO2年均浓度值为48μg/m3 ，CO日平均值的第95百分位数为2.9 mg/m3 ，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为207μg/m3。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO浓度与上年相比分别下降8.93%、9.09%、22.22%、7.69%、17.14%， O3浓度与上年相比上升13.74%。SO2、 CO浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准， PM10、PM2.5、 NO2和O3浓度均超标，分别超标0.46倍、0.71倍、0.20倍和0.29倍。 2017年，廊坊各县环境空气质量（剔除沙尘影响），SO2、CO浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； NO2浓度：大厂县、香河县、文安县、固安县达到二级标准，三河市、永清县、大城县、霸州市超标；PM10、PM2.5和O3浓度均超标。 经判定该项目区域属于环境空气质量非达标区。 2、地表水环境 子牙河水环境质量选取廊坊市环保局公布的廊坊市地面水水质监测报告中相关内容。子牙河小合闸断面水质属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 （三）采取的环保措施可行性 ①废气 本项目切割、搅拌、粉碎时会产生粉尘。本项目采用在废气产生部位上方设置集气罩收集后产生的粉尘，然后经风机管送至袋除尘器进行除尘。除尘后废气排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求，废气并入15m高排气筒P1排放。未被收集的粉尘以无组织形式扩散排出车间外。经计算厂界外排放浓度最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值：≤1.0mg/m3。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 ②废水： 生产工序用水全部进入产品，不外排。本项目员工人数为10人，生活污水为员工日常生活及办公清洁废水，污水产生量较少，约为0.24m3/d，主要污染物浓度分别为COD50mg/L，SS10mg/L，氨氮5mg/L，产生量分别为0.012t/a，0.0024t/a，0.0012t/a。员工洗漱废水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内为旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。 综上本项目污水治理措施是可行的，项目污水不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 ③噪声 本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在44.4～58.4dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 综上，本项目的噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界及声环境敏感点声环境质量产生明显不利影响。 ④固体废弃物 本项目生产固废主要来自于切割工序产生的边角料，年产生量5t/a，收集后粉碎处理，回用于搅拌工序。 生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，员工10人，工作日以300天计，则产生量为1.5t/a，由环卫部门定期清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。 根据河北省环保厅总量处的最新要求，废水及废气污染物总量控制指标按污染物排放标准值进行核算，最终结果作为本项目污染物总量控制目标值。根据计算，项目污染物总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a；SO20t/a、NOX 0t/a。 （五）清洁生产分析 本项目关键设备均采用国内上比较先进的生产设备，生产工艺成熟，生产过程不涉及有毒有害物质。本项目配备完善的废气、废水、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。因此本项目清洁生产水平处于国内先进水平。综上分析，从物耗、能耗、水耗等指标方面分析本项目满足清洁生产要求。 （六）项目可行性结论 综上所述，评价认为该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施的前提下，废水不外排，气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二.建议: 1、项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有市级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备，为污染物的达标排放和正常运行提供技术保障。 2、建设单位要加强企业管理，尤其对废气环保设备定期进行维护管理，保证设备的正常运转。 3、为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 4、建设单位应加强场区内绿化、硬化、吸尘降噪，改善场区及周围生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

村庄自来水

1.3m3/d

生产用水

1.0m3/d

全部进入产品，不外排

0.06m3/d

用于厂区绿化及泼洒抑尘，不外排

0.3m3/d

0.24m3/d

日常办公用水

图1    项目用水平衡示意图

N2 噪声

G2颗粒物

S1边角料

N1 噪声

G1颗粒物

网格布

定型

切割

晾晒

辊压

搅拌

原材料

入库

包装

N3 噪声

G3颗粒物

粉碎

边角料

图例： N噪声 S固废  G 废气

图2   生产工艺流程及排污节点示意图