# 建设项目环境影响报告表

项目名称：年产20万立方米二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板，          200万平方米结构保温一体化板项目

建设单位（盖章）：  廊坊聚朝保温材料有限公司

编制日期：2019年5月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万立方米二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板，200万平方米结构保温一体化板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊聚朝保温材料有限公司 |
| 法人代表 | 李艳成 | 联系人 | 李艳成 |
| 通讯地址 | 大城县里坦镇石圪垯村 |
| 联系电话 | 15081662233 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县里坦镇石圪垯村北侧 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改备字【2019】132号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 隔热、隔音材料制造业 C3034 |
| 占地面积（平方米） | 20000 | 绿地面积（平方米） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 其中环保投资 （万元） | 50 | 环保投资占总投资比例 | 1% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2019年8月 |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 廊坊聚朝保温材料有限公司产品主要为结构保温一体化板和二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板，主要用于建筑外墙的保温及防火，市场前景较为广阔。根据市场需求，廊坊聚朝保温材料有限公司在大城县里坦镇石圪垯村建设年产20万立方米二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板，200万平方米结构保温一体化板项目（下称“本项目”）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）中有关规定，廊坊聚朝保温材料有限公司年产20万立方米二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板，200万平方米结构保温一体化板项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目类别属于“十九、非金属矿物制品业”—“56、石墨及其他非金属矿物制品”—“其他”应编制环境影响报告表。廊坊聚朝保温材料有限公司委托我单位承担本项目环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘和资料收集的基础上编制完成了本报告表，作为项目建设管理的依据。 2.项目概况 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本及2013修订）中限制类及淘汰类项目，属于允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015）》中限制和淘汰类项目。项目已经在大城县发展改革局备案，备案文号：大发改备字【2019】132号。因此，本项目建设符合国家产业政策。 本项目选址位于廊坊市大城县里坦镇石圪垯村，项目中心地理位置坐标为东经116°37′43.53"，北纬38°33′35.62"。项目四至：东、西、北侧为空地，南侧为乡村道路。本项目用地为建设用地，符合当地土地利用及总体规划，已取得当地政府部门出具的相关证明。项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。项目地理位置见附图1，周围情况见附图2。 3.建设规模及内容 本项目总占地面积20000m2，建筑面积为11000m2。主要建构筑物见表1。 表1 主要建筑物一览表 序号 名称 占地面积，m2 建筑面积，m2 1 1#生产车间 5000 5000 2 2#生产车间 5000 5000 3 办公室 1000 1000 4 空地 9000 / / 合计 20000 11000 4.生产规模及产品方案 本项目产品为结构保温一体化板和二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板，生产规模为年产20万立方米二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板，200万平方米结构保温一体化板。 5.生产设备 本项目所需要的主要设备见表2。 表2 主要设备一览表 产品名称 设备名称 数量 结构保温一体化板 叉车 4台 搅拌罐 8个 复合生产线 2条 码垛机 1台 切割锯 2台 粉碎机 1台 辅助设备 若干 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板 挤出机 2台 输送线 2条 切割机 2台 粉碎机 2台 造粒机 1台 切粒机 1台 成型机 1台 切割开槽机 2台 30m3冷藏罐 1台 6.原、辅材料消耗量 本项目主要原辅材料用量见表3。 表3 主要原辅材料用量一览表 产品名称 原辅料名称 年消耗量 结构保温一体化板 砂浆 13000吨 网格布 200万平方米 挤塑板 5万立方米 聚苯乙烯泡沫板 5万立方米 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板 聚苯乙烯颗粒 3500吨 色母粒（原包料） 30吨 CO2 300吨 阻燃颗粒 30吨 聚苯乙烯：是一种无色透明的热塑性塑料。具有高于100摄氏度的玻璃转化温度，因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器，以及一次性泡沫饭盒等。 色母粒：由高比例的颜料或添加剂和热塑性树脂，经良好分散形成的塑料着色剂，其所选用的树脂，对着色剂具有良好的着色和润湿的作用，并与被着色的材料具有良好的相容性，具有优良的耐温、耐磨、抗溶剂性，经受得起严格的纺丝牵伸。 阻燃颗粒：是当今在塑料和橡胶等树脂中，表现最优良的阻燃产品之一。它是在阻燃剂的基础上经过多种阻燃剂的有机结合、改性处理与协效作用，并经过双螺杆或者三螺杆混炼、挤出、粉碎而制得的颗粒状产品。具有添加量少，清洁卫生、阻燃率高，对树脂的力学性能影响小，添加后不易发生分层、析出、花纹等不良现象。 CO2：即二氧化碳，是空气中常见的化合物，是一种无色无味气体，密度比空气大，能溶于水，与水反应形成碳酸，不发生燃烧。固体二氧化然压缩后俗称干冰，可作为物理发泡剂，不会消耗臭氧层。价格低，用量低，易于回收利用，经济实用，无毒。是一种更利于环保的发泡剂。 7.厂区平面布置 本项目从生产便捷的角度出发，总图布置充分考虑人货流向、节耗、消防安全等因素，具体布置方案如下： 厂区西侧、东侧为生产车间，办公室位于厂区南侧。南侧临乡村道路设置出入口，方便人流及物流进出厂区。详细厂区平面布置情况见附图2。 8.生产定员及工作制度 本项目定员：本项目员工人数为50人。 工作制度：每天1班，8小时工作制，年工作日为300天。 9. 施工进度 本项目建设期限为3个月，建设期限预计自2019年6月至2019年8月。 10.公用工程及能源消耗量 （1）给水 本项目用水由石圪垯村自来水供给，项目用水环节主要为员工生活用水、配料用水和冷却用水。根据“河北省地方标准：DB13/T1161.3-2016 用水定额 第三部分 生活用水”中有关单元及参照其它项目用水量，确定本项目用水量为10.0m3/d。用水指标及用水量见表4。项目给排水情况详见图1。 表4 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量 年用水量 员工生活用水 30L/人·d，工作时间300天 50人 1.5m3 450m3 配料用水 - - 8.0m3 2400m3 冷却用水 - - 0.5m3 150m3 合计 10.0m3 3000m3 （2）排水 本项目冷却用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。生产用水全部进入产品，不外排。污水主要为员工日常办公生活污水，排水系数按0.8计算，则污水量为1.2m3/d。员工生活废水产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。项目给排水情况详见图1。 （3）供电 本项目供电由当地电网接入，项目年用电量约为20万kW·h。 （4）取暖、生产用热 本项目挤出机、造粒机采用电加热；办公区冬季供暖采用空调提供。 （5）食宿 本项目厂内不设职工食堂、宿舍，员工来源于当地村庄，食宿自行解决。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里湾、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村镇、留各庄镇、大广安镇、臧屯镇、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇7个镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村北入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划和人口构成 大城县总面积904平方公里，现辖10个镇，即平舒镇、旺村镇、南赵扶镇、大尚屯镇、留各庄镇、权村镇、里坦镇、北魏镇、广安镇、臧屯镇，23个社区居委会，394个行政村，总人口48万人。 二、工农业生产 大城县非公经济发达，特色突出。历经多年的积累与发展，已经形成了以大城工业园区和八大产业集群为载体的保温建材、有色金属加工贸易、化工、摩汽配件、食品、仿古家具等六大主导行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都 ”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点工程”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”；食品行业以澳力发为代表享誉京津，被河北省政府命名为“食品强县”；仿古家具产业集群成为全国最大的生产销售基地。 2018年，大城县产业结构不断优化，对外形象不断提升，发展制约不断破解，城镇化水平不断提高，生态环境不断改善，百姓福祉不断增进，政府自身建设不断加强，经济保持平稳增长，综合实力不断增强，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。财政收入完成16.8亿元，同比增长23.9%，增速全市第一。一般公共预算收入完成10亿元，同比増长19%，增速全市第二。预计地区生产总值完成141亿元，同比増长8%。固定资产投资和规上工业增加值同比分别增长4.5%和4.8%。实施亿元以上项目33个，总投资110亿元，完成投资39.5亿元。争列省、市重点项目12个。人民生活水平稳步提高。预计城乡居民人均可支配收入分别达到37570元和15200元，同比分别增长7.5%和8%。 三、教育、科技 经过多年努力，大城县科技意识逐步增强，科技人员的创新能力提高，科技服务支撑体系更加配套和多样化，综合实力较之以前有显著增强。现有科研机构五家，共有科技人员2万余人。 教育事业健康蓬勃发展，现全县共有中小学校198所。九年义务教育阶段学龄人口接受九年义务教育普及率达98.9%，适龄人口高中阶段毛入学率达到55.4%。教学条件得到进一步提高，教学质量提升迅速，尤其是县一中近年来高考成绩一直居全市前列。并基本形成了普通教育、职业教育、成人教育三教统筹、互相沟通、协调发展的良好格局。 四、文化、卫生 文化事业日益繁荣，全县有文化站10个，农村集镇文化中心7个，文化俱乐部文化室7个以及多个文化户、群众业余演出团、观众业余创作者和零散艺人等。县每年多次举办展览、组织文化活动、举办各类训练班，丰富了人民的文化生活。 卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。县医院综台门诊楼、县疾病控制中心、县中医院门诊楼、县传染病院、卫生监督所等卫生设施已经具备。农村和社区也相继建立了规范的医疗点，配备了台格医护人员。并积极开展全民健康工程，完成健康普查。社会保障体系建设取得重要进展，以城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、基本失业保险、低保为主要内容的社会保障体系初步形成，覆盖范围不断扩大。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气 根据2017年《廊坊市环境质量概要》，廊坊市区空气质量（剔除沙尘影响），PM10年均浓度值为102μg/m3 ，PM2.5年均浓度值为60μg/m3 ，SO2年均浓度值为14 μg/m3 ，NO2年均浓度值为48μg/m3 ，CO日平均值的第95百分位数为2.9 mg/m3 ，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为207μg/m3。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO浓度与上年相比分别下降8.93%、9.09%、22.22%、7.69%、17.14%， O3浓度与上年相比上升13.74%。SO2、 CO浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准， PM10、PM2.5、 NO2和O3浓度均超标，分别超标0.46倍、0.71倍、0.20倍和0.29倍。 2017年，廊坊各县环境空气质量（剔除沙尘影响），SO2、CO浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； NO2浓度：大厂县、香河县、文安县、固安县达到二级标准，三河市、永清县、大城县、霸州市超标；PM10、PM2.5和O3浓度均超标。 经判定本项目所在区域属于环境空气质量非达标区。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于廊坊市大城县里坦镇石圪垯村北侧。项目评价范围内无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表5。 表5 本项目环境保护敏感目标及保护内容 环境保护 目标 方位 距离 保护 对象 保护内容 石圪垯村 南侧 500m 居民 大气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 地下水 四周 厂址1km范围 地下水环境质量 地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。见表6。 表6 环境空气质量标准 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 SO2 60 150 500 μg/m3 NOX 40 80 200 PM10 70 150 一 PM2.5 35 75 一 非甲烷总烃 2.0 mg/m3 2.地下水质量标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表7。 表7 地下水质量标准 单位：mg/L 序 号 污染物名称 标准值 备注 1 pH 6.5~8.5 无量纲 2 总硬度(以CaCO3计) ≤450 / 3 氨氮 ≤0.2 / 4 细菌总数(个/mL) ≤100 / 5 氟化物 ≤1.0 / 6 总大肠菌群(个/L) ≤3.0 / 7 硝酸盐 ≤20 / 3.声环境质量标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准值见表8。 表8 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2类 60 50 混合区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.大气污染物排放标准 搅拌、切割、去边开槽和粉碎工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准。标准值见下表。 表9 大气污染物排放标准 污染物 排气筒高度15m 无组织排放监控浓度限值 排放浓度，mg/m3 排放速率，kg/h 监控点 浓度，mg/m3 颗粒物 120 3.5 周界外浓度最高点 1.0 挤出工序非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值标准及表2其他企业边界大气污染物浓度限值标准，若非甲烷总烃去除效率达不到90%，同时执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准。 表10 废气排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最低去除效率 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（mg/m3） 非甲烷总烃 80 90% 2.0 4.0 苯 4 / 0.1 0.4 甲苯 30 / 0.6 1.0 二甲苯 0.2 1.2 2.噪声污染物排放标准 施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表11；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，见表12。 表11 建筑施工场界环境噪声排放限值 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 施工 阶段 噪声限值dB(A) 昼间 夜间 70 55 表12 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2类 60 50 混合区 3.固体废弃物 固体废弃物：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修订)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCS。 （1）本项目废水零外排，废水重点污染物排放量为COD0t/a、氨氮0t/a；项目无SO2及NOX排放环节，重点污染物排放量为SO20t/a、NOX0t/a；特征污染物VOCS预测排放量为0.261t/a。 （2）根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定： 本项目有机废气非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值：非甲烷总烃80mg/m3，风机风量为15000m3/h，工作时间为2400h，则废气排放量为3.6×107m3/a。 按照VOCs排放标准计算达标排放总量如下： VOCs达标排放量：3.6×107m3/a×80mg/m3×10-9=2.88t/a。 根据上述计算，本项目污染物总量控制指标为：COD0t/a、NH3-N0t/a；SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs 2.88t/a。 |

# 建设项目工程分析

项目工艺流程及排污节点： 本项目为结构保温一体化板和二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板。生产工艺流程及排污节点见图2。 （1）结构保温一体化板生产工艺 （2）二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产工艺 生产工艺流程简述： （1）结构保温一体化板生产工艺：企业将外购的砂浆加水搅拌均匀后，涂抹在挤塑板和聚苯乙烯泡沫板表面，再在厂区内自然晾干后再切割为所需形状后进行包装，即为成品。 （2）二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板生产工艺： ①上料工序：将聚苯乙烯颗粒（原包料，不可外购废塑料），色母粒按一定比例由人工加入到搅拌机进行搅拌，阻燃剂根据客户定制产品的要求是否加入。物料通过绞龙密闭管道输送至混合上料机。 ②一级挤出：在一级挤出机中，原料在旋转着的螺杆的作用下，通过机筒内壁和螺杆表面的摩擦作用，和机筒外的加热圈对机筒内进行加热，使聚苯乙烯颗粒在沿料筒里前进时温度逐步升高，加热温度约为240℃，颗粒转变为熔融的状态。 ③发泡剂注入：在原材料进入熔融状态后，在与之泵入发泡剂CO2，混合后被连续不断的输送到螺旋杆前方，通过二氧化碳气体对聚苯乙烯塑料均匀气体充填，在冷却后使得聚苯乙烯塑料成为孔状物质，达到物理发泡目的。 ④二级挤出：在二级挤出机中，发泡剂和原料混合均匀后，在加压的作用下将物料挤出，通过挤塑模具而使之成为截面与出口模形状相仿的连续体。 ⑤冷却：经过定型的半成品，通过牵引机牵引到冷却辊上进行冷却。 ⑥定型：通过整平机进行定型。 ⑦去边开槽：半成品经过牵引到切割开槽机中，去掉多余的边，被去掉的边在机械中破碎成颗粒，同时对产品进行开槽、拉毛处理。这道工序在一个密闭的空间进行（门只有在检修机器的时候才会开启，生产过程中，门处于关闭状态），且开槽、拉毛及破碎的刀口直接与集气口相连，破碎的颗粒、开槽拉毛的下脚料通过引风机引入到密闭的储料仓中。 ⑧定尺寸：按照客户定制产品的尺寸要求，切割成品。 ⑨自动码垛：定好尺寸的产品经过自动码垛机码垛，待售。 ⑩检验、打包：人工对产品进行检验。根据客户的要求，人工用塑料薄膜给产品打包。 （3）二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板产生的边角料 粉碎：将挤塑板去边开槽和订尺寸工序的产生下脚料，检验工序产生的不合格产品，进行粉碎。 加热挤出：对上道粉碎工序的物料、挤塑板去边开槽工序中储料仓中收集的物料、布袋除尘器中收集的粉尘，进行加热，挤出成长条状物料。 切粒：长条状的物料经过粉碎机、切粒机处理成为颗粒，得到成品，回用于挤塑板生产工序。 主要污染物产生工序： 一.施工期的主要环境影响因素： 本次施工内容主要为生产车间和办公室。 1、废水 施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水及施工人员产生的生活污水，施工废水中的主要污染物为SS；生活污水中主要污染物为COD和SS，其浓度偏低。 2、废气 施工期对环境空气影响最大的是施工扬尘，在场地清理、混凝土搅拌、建筑材料运输和堆放等过程中都会产生扬尘。其中道路扬尘和细粒材料的露天堆放造成的扬尘是施工扬尘的主要组成部分。 3、噪声 施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。 4、固体废物 在整个施工期间固体废物主要为建筑垃圾，包括余角料的钢筋、废弃包装物、碎石等废物，此外还包括施工人员少量生活垃圾。 二.营运期的主要环境影响因素： 1.大气污染源分析 本项目生产废气主要为加热挤出工序产生的有机废气；搅拌、切割、去边开槽和粉碎工序产生的粉尘废气。 2.水污染源分析 本项目冷却用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。配料用水全部进入产品，不外排。员工生活废水产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 3.噪声污染源分析 项目噪声主要来源于搅拌罐、切割机、粉碎机等噪声，噪声源强约75~85dB(A)。 4.固体废弃物分析 本项目生产结构保温一体化板时固废主要为搅拌、切割、去边开槽和粉碎工序收集粉尘为5.703t/a，收集后作为原料返回生产投料搅拌工序。生产二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板产生的边角料和不合格品年产生量为100t/a，收集后粉碎造粒，回用于生产工序。 本项目职工定员为50人，本评价取0.5kg/人·d，年工作300天计算，生活垃圾产生量为7.5t/a，经收集后交当地环卫部门进行处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 结构保温一体化板搅拌、切割、粉碎工序粉尘 | 有组织颗粒物 | 475mg/m3，5.7t/a | 4.75mg/m3，0.057t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | <1.0mg/m3，0.242t/a | <1.0mg/m3，0.242t/a |
|  | 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板去边开槽、粉碎工序粉尘 | 有组织颗粒物 | 480.0mg/m3，5.76t/a | 4.8mg/m3，0.058t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | ≤1.0mg/m3，0.3t/a | ≤1.0mg/m3，0.3t/a |
|  | 1#生产线 有机废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 36.62mg/m3，878.75kg/a | 3.66mg/m3，87.88kg/a |
|  |  |  | 苯 | 14.65mg/m3，351.5kg/a | 1.465mg/m3，35.15kg/a |
|  |  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 36.62mg/m3，878.75kg/a | 3.66mg/m3，87.88kg/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | <2.0mg/m3，46.25kg/a | <2.0mg/m3，46.25kg/a |
|  |  |  | 苯 | <0.1mg/m3，18.5kg/a | <0.1mg/m3，18.5kg/a |
|  |  |  | 甲苯 | <0.6mg/m3，18.5kg/a | <0.6mg/m3，18.5kg/a |
|  |  |  | 二甲苯 | <0.2mg/m3，27.75kg/a | <0.2mg/m3，27.75kg/a |
|  | 2#生产线 有机废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 69.27mg/m3，831.25kg/a | 6.93mg/m3，83.13kg/a |
|  |  |  | 苯 | 27.71mg/m3，332.5kg/a | 2.77mg/m3，33.25kg/a |
|  |  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 69.27mg/m3，831.25kg/a | 6.93mg/m3，83.13kg/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | <2.0mg/m3，43.75kg/a | <2.0mg/m3，43.75kg/a |
|  |  |  | 苯 | <0.1mg/m3，17.5kg/a | <0.1mg/m3，17.5kg/a |
|  |  |  | 甲苯 | <0.6mg/m3，17.5kg/a | <0.6mg/m3，17.5kg/a |
|  |  |  | 二甲苯 | <0.2mg/m3，26.25kg/a | <0.2mg/m3，26.25kg/a |
| 水 污 染 物 | 配料用水 | / | 全部进入产品，不外排 | / |
|  | 冷却用水 | / | 循环使用，不外排 |  |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 员工生活废水产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。 |  |
| 固体 废物 | 结构保温一体化板 | 边角料 | 20t/a | 0t/a |
|  |  | 布袋除尘器收集粉尘 | 5.703t/a | 0t/a |
|  | 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板 | 边角料 | 100t/a | 0t/a |
|  |  | 布袋除尘器收集粉尘 | 5.702t/a | 0t/a |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 各类生产加工设备及风机等 | 噪声 | 75～85dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 施工期间因土石方工程和使用建筑材料等原因将会增加道路交通运输量，运输车辆扬尘，施工人员生活垃圾、固体废弃物及污水，将会对大气、水环境、生态环境及交通产生一定的影响，但这种影响是暂时的，它会随着施工的结束而终告结束。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工扬尘对大气环境影响分析 施工期所带来的空气环境影响，主要为施工扬尘。施工期扬尘来自以下几个方面： ①土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘。 ②建筑材料（白灰、水泥、砂子砖等）的现场搬运及堆放扬尘。 ③施工垃圾的清理及堆放扬尘。 ④人来车往造成的现场道路扬尘。 施工现场的扬尘大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是复杂较难定量的问题。本评价采用类比法对现有的施工场地扬尘情况进行分析。 北京环科院曾对7个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s结果见表13。 表13 建筑施工工地扬尘污染情况 TSP浓度(μg/m3) 工程名称 工地内 工地上风向 (50m) 工地下风向 50m 100m 150m 侨办工地 759 328 502 367 336 金属材料总公司工地 618 325 472 356 332 广播电视部工地 596 311 434 376 309 劲松小区5#、11#、12#楼工地 5 # 509 303 11 # 538 12#465 314 平均值 316.7 486.5 390 322 根据以上数据可以看出： 建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。 建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为491μg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 为降低扬尘产生量，保护大气环境，施工单位必须采取如下措施防尘： ①施工现场应按照文明施工规定，工地周边须设置防风围挡，将施工场地与周围环境隔开，围档设置高度不低于2.0米，严禁敞开式作业。 ②施工现场应保持一定的湿度，堆放粉状物料的区域必须建立洒水清扫制度，由专人负责洒水和场地的清扫，同时覆以防尘网。 ③在土方开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ④装运建筑原材料的车辆必须采取严密有效的遮盖措施，不得敞开运输。应对施工现场出入口道路进行硬化处理。暂时不开工的空地 100%苫盖，防止扬尘产生。 施工中扬尘的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、施工期噪声对环境的影响分析 施工期对周围环境有噪声影响，工程建成后其影响随即消失。但在施工过程中，需动用车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对其周围居民产生一定的影响。在不考虑其它因素，以上机械在不同距离的噪声值见表14。 表14 距声源不同距离处的噪声值 dB(A) 序号 机械名称 不同距离处的噪声预测值（dB（A）） 施工阶段 10m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 300m 1 挖掘机 75 69 65 63 61 55 49 45 土方 2 推土机 66 60 56 54 52 46 40 36 3 打桩机 80 74 70 68 66 60 54 49 打桩 4 电锯 80 74 70 68 66 60 54 49 结构 在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响情况下，在距施工声源200m处，其最大影响声级可达54dB(A)，在距声源300m处，其最大声级可达49dB(A)。因此，昼间施工时，距声源200m范围内将受到不同程度的影响。夜间施工影响可达300m范围内。本项目应进一步采取措施降低对周边声环境质量的不利影响。 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，使场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，本评价要求建设单位采取以下施工期噪声控制对策和措施： ①建设单位应要求施工单位选用低噪声机械设备，对机械设备进行定期的维修、养护，对人为的施工噪声加强管理，物料装卸时轻拿轻放。 ②合理安排施工时间，午间12:00～14:00，夜间20:00～次日6:00禁止进行噪声污染的施工作业。 ③承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，进出施工场地及途经环境敏感点时要做到减速慢行，严禁鸣笛。 3、施工期废水环境影响分析 施工期废水来源主要为车辆、设备冲洗水及施工人员的生活污水。车辆、设备冲洗水成份相对比较简单，含有少量的SS，设置收集水池收集，经沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水主要为施工人员的洗漱污水，污染物较简单，主要污染物为COD、SS、氨氮。施工人员生活用水量相对较少，每人每天日均生活用水量约20L，生活污水人均排放量10～15L/d，排入防渗旱厕，定期清掏。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工中产生的固体废物主要为建筑垃圾，主要包括废建材、废砂石料、工程土、废混凝土、废装修材料等废物，均属于第Ⅰ类一般固体废物，均委托当地环卫部门进行处理。施工人员产生的少量生活垃圾收集到户外塑料垃圾桶后委托交由市政环卫部门每天清运处理。 为了减少施工期固体废物对周围环境质量的影响，建议施工时采取如下措施： ①工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废弃物，避免环境污染。 ②建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业教育。按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾和废装修材料，并不定期检查落实计划情况。 以上分析表明，施工期各项污染源均不会对周围环境产生明显影响，且将随着施工期的结束而消除。 营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 （1）生产结构保温一体化板产生粉尘 本项目生产工序均在封闭生产厂房内进行，搅拌机、进料机、粉碎机为封闭设备，粉尘产生的主要环节为投料、搅拌、切割、粉碎过程产生的粉尘，同时搅拌机设有排气孔会产生少量粉尘，类比同类项目粉尘产生量，粉尘产生量约为原料用量的0.046%。本项目砂浆使用量为13000t/a，则粉尘产生量约为6t/a。 本项目采用的2套相同的粉尘收集治理设施，每套收集装置为（集气罩+布袋除尘器+15米排气筒）。搅拌机设有排气孔，通过管道直接与布袋除尘器连接，产生粉尘引至布袋除尘器除尘；投料工序设有收尘口，投料过程产生的粉尘通过收尘口收集后引至布袋除尘器除尘。本年工作时间为2400h，粉尘收集效率按95%计，风机风量为5000m3/h，则收集粉尘量为5.7t/a，粉尘产生浓度为475mg/m3。本次评价按照布袋除尘器除尘效率为99%计，则粉尘排放量为0.057t/a，排放浓度的4.75mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求，经1根15m的排气筒（P1、P2）排放。 未被收集的粉尘量为0.3t/a，产生速率为0.125kg/h，通过车间通风换气排出车间外，厂界预测浓度小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点限值。布袋除尘装置收集的粉尘收集后作为原料返回投料工序，回收粉尘量为5.643t/a。 （2）生产二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板产生粉尘 本项目去边开槽和边角料粉碎时会产生粉尘，采用1套粉尘收集治理设施（集气罩+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒），具体为在产尘点上方安装固定式集气罩（收集效率按95%计）收集产生的粉尘，通过管道引至布袋除尘器除尘（除尘效率按照99%计），经15m高排气筒排放。 廊坊浩硕节能科技有限公司年产20万平方米复合保温板项目切割粉尘与本项目采用相同的粉尘收集治理措施，类比其竣工验收监测报告，切割粉尘排放浓度为4.6-4.8mg/m3，本次评价按最大值4.8mg/m3计。本项目去边开槽和边角料粉碎产尘时间约为2400h/a，风机风量为5000m3/h。去边开槽和边角料粉碎粉尘产排情况如下表15。 表15 去边开槽和边角料粉碎粉尘产排情况 工作 时间 h/a 风量 (m3/h) 浓度（mg/m3） 速率(kg/h) 粉尘量t/a 除尘 效率 粉尘产生量 收集 粉尘量 有组织粉 尘排放量 无组织粉 尘排放量 产生 排放 产生 排放 2400 5000 480 4.8 2.4 0.024 6.06 5.76 0.058 0.242 99% 由上表可知，本项目去边开槽和粉碎产生的粉尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准要求，通过15m高排气筒（P3）排放。 （3）加热挤出工序有机废气 本项目挤出机和造粒机采用电加热，不产生燃料废气；本项目挤出和造粒时加热温度约为200℃未达到原料分解温度350~380℃，原料不会分解，无大量分解废气产生。但聚苯乙烯颗粒在受热情况下，残存未聚合的单体挥发至空气中，从而形成有机废气，主要污染物为非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯。 本项目共建设两条生产线，正常工况生产时，两条生产线原材料使用量相同，本项目使用原料共计约3500t/a，1#和2#生产线各使用聚苯乙烯颗粒1750t/a。参考我国《塑料加工手册》及美国《工业污染源调查与研究》等相关资料，在生产过程中，有机废气的产生量约为原材料用量的0.02%~0.05%，项目非甲烷总烃产生量按原料的0.05%计，苯产生量约占原料用量的0.02%，甲苯产生量约占原料用量的0.02%，二甲苯产生量约占原料用量的0.03%。则非甲烷总烃的产生量为1750kg/a，苯产生量为700kg/a，甲苯产生量为700kg/a，二甲苯产生量为1050kg/a。 ①1#生产线 本项目建设单位每条生产线采用1套有机废气收集治理措施进行收集。由于生产过程产生的边角料和不合格品经粉碎后需重新挤出造粒，挤出造粒过程中产生的废气经集气罩收集后引至1#生产线有机废气治理设施处理。边角料年使用量为100t/a，非甲烷总烃的产生量约为原材料用量的0.05%，苯产生量约占原料用量的0.02%，甲苯产生量约占原料用量的0.02%，二甲苯产生量约占原料用量的0.03%。非甲烷总烃的产生量为50kg/a，苯产生量为20kg/a，甲苯与二甲苯合计产生量为50kg/a。由于1#生产线生产时使用聚乙烯颗粒1750t/a，所以此生产线非甲烷总烃的总产生量为925kg/a，苯产生量为370kg/a，甲苯与二甲苯合计产生量为925kg/a。本项目在产生有机废气的部位设置集气罩收集废气，然后经UV光氧催化+低温等离子有机废气治理设备进行治理。释放非甲烷总烃总时间按每天8小时，年工作300天，风机风量10000m3/h，集气罩集气效率95%计算，非甲烷总烃收集量为878.75kg/a，浓度为36.62mg/m3；苯收集量为351.5kg/a，浓度为14.65mg/m3；甲苯与二甲苯合计收集量为878.75kg/a，浓度为36.62mg/m3。 通过采用上述废气处理装置处理后，处理效率按90%计，非甲烷总烃排放量为87.88kg/a，排放浓度3.66mg/m3；苯排放量为35.15kg/a，排放浓度1.465mg/m3；甲苯与二甲苯合计排放量为87.88kg/a，排放浓度3.66mg/m3；满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业大气污染物排放限值，通过15m高排气筒（P4）排放。 未被集气罩收集的非甲烷总烃量为46.25kg/a，苯的量为18.5kg/a，甲苯的量为18.5kg/a，二甲苯的量为27.75kg/a，以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放有机废气的稀释扩散，厂界有机废气排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他业企业边界大气污染物浓度限值。 ②2#生产线 由于生产线生产时使用聚乙烯颗粒1750t/a，所以此生产线非甲烷总烃的总产生量为875kg/a，苯产生量为350kg/a，甲苯与二甲苯合计产生量为875kg/a。本项目在产生有机废气的部位设置集气罩收集废气，然后经UV光氧催化+低温等离子有机废气治理设备进行治理。释放非甲烷总烃总时间按每天8小时，年工作300天，风机风量5000m3/h，集气罩集气效率95%计算，非甲烷总烃收集量为831.25kg/a，浓度为69.27mg/m3；苯收集量为332.5kg/a，浓度为27.71mg/m3；甲苯与二甲苯合计收集量为831.25kg/a，浓度为69.27mg/m3。 通过采用上述废气处理装置处理后，处理效率按90%计，非甲烷总烃排放量为83.13kg/a，排放浓度6.93mg/m3；苯排放量为33.25kg/a，排放浓度2.77mg/m3；甲苯与二甲苯合计排放量为83.13kg/a，合计排放浓度6.93mg/m3；满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业大气污染物排放限值，通过15m高排气筒（P5）排放。 未被集气罩收集的非甲烷总烃的量为43.75kg/a，苯的量为17.5kg/a，甲苯的量为17.5kg/a，二甲苯的量为26.25kg/a，以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放有机废气的稀释扩散，厂界有机废气排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他业企业边界大气污染物浓度限值。 （6）卫生防护距离计算： 本评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式： 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取，具体数值取自GB/T13201—91中表5。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），根据工程分析获取。 卫生防护距离计算参数及计算结果见表16。 表16 卫生防护距离计算参数及计算结果 位置 污染物 Cm mg/m3 源强特征 年平均风速 m/s 计算系数 卫生防护 距离（m） QC （kg/h） S (m2) A B C D 1#生产车间 颗粒物 0.45 0.125 5000 3.5 700 0.021 1.85 0.84 6.58 2#生产车间 颗粒物 0.45 0.024 5000 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.92 非甲烷总烃 2.0 0.036 5000 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.25 苯 2.4 0.015 5000 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.07 甲苯 0.6 0.015 5000 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.07 二甲苯 0.3 0.0225 5000 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.86 本项目废气污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为：颗粒物：6.58m和0.92m，非甲烷总烃：0.25m，苯：0.07m，甲苯：0.07m，二甲苯：0.86m，应设置100m卫生防护距离。因此，本项目卫生防护距离确定为100m，评价要求在项目100m范围内，不得规划居民区、学校、医院等环境敏感目标。项目卫生防护距离内没有居民区、学校、医院等环境敏感目标。项目距离最近的居民点为南侧500m的石圪垯村， 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 2.水环境影响分析 本项目冷却用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。配料用水全部进入产品，不外排。本项目员工人数为50人，生活污水为员工日常生活及办公清洁废水，污水产生量较少，约为1.2m3/d，主要污染物浓度分别为COD50mg/L，SS10mg/L，氨氮5mg/L，产生量分别为0.018t/a，0.0036t/a，0.0018t/a。员工生活废水产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目属于隔热和隔音材料制造，属于该导则中地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 综上本项目污水治理措施是可行的，项目污水不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3.噪声影响分析 本项目噪声主要来源于生产过程中生产设备运行时的噪声，声压级在75-85dB（A）。声防治对策从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手。 ①首先控制声源。在设备选型上选用低噪声环保型设备，运营过程中应对声源采用消声和基础减振措施，及时检修维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高。 ②在传播途径上加以控制。设置厂房隔离噪声，这样可阻挡主车间的噪声传播，把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准。 主要噪声设备及采取的降噪措施见表17。 表17 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 噪声源 噪声级 dB（A） 所在 位置 处理措施 处理后声级 dB（A） 总声级dB（A） 1 搅拌罐 80 生产车间 选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声，降噪量约为25dB（A） 60 72.5 2 切割机 85 65 3 挤出机 75 55 4 切粒机 85 65 5 粉碎机 85 65 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本项目评价将生产车间简化为点声源，采用噪声预测软件进行噪声预测，本次噪声贡献值预测至厂区边界，噪声源对各预测点的影响预测结果见表18。 表18 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源 预测点位 距离厂界 贡献值 标准值 昼间（夜间不生产） 72.5 东厂界 5.0 58.5 60 南厂界 15.0 49.0 西厂界 5.0 58.5 北厂界 5.0 58.5 由表18看出，在落实评价提出的采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在49.0～58.5dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。 综上，本项目的噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界及周边环境敏感目标声环境质量产生明显不利影响。 4.固体废物对环境的影响分析 本项目营运期产生的固体废物包括生产固废和生活垃圾。 （1）生产固废 本项目生产结构保温一体化板时固废主要为搅拌、切割、去边开槽和粉碎工序收集粉尘为5.703t/a，收集后作为原料返回生产投料搅拌工序。生产二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板产生的边角料和不合格品年产生量为100t/a，收集后粉碎造粒，回用于生产工序。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，员工50人，工作日以300天计，则产生量为7.5t/a，由环卫部门定期清运处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 5.总量控制 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCS。 （1）本项目废水零外排，废水重点污染物排放量为COD0t/a、氨氮0t/a；项目无SO2及NOX排放环节，重点污染物排放量为SO20t/a、NOX0t/a；特征污染物VOCS预测排放量为0.261t/a。 （2）根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定： 本项目有机废气非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值：非甲烷总烃80mg/m3，风机风量为15000m3/h，工作时间为2400h，则废气排放量为3.6×107m3/a。 按照VOCs排放标准计算达标排放总量如下： VOCs达标排放量：3.6×107m3/a×80mg/m3×10-9=2.88t/a。 根据上述计算，本项目污染物总量控制指标为，COD0t/a、NH3-N0t/a；SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs 2.88t/a。 6.环保三同时验收一览表 本项目总投资5000万元，其中环保投资估算约为50万元，占工程总投资的1.0%。具体投资情况见表19。 表19 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 防治设施 投资 （万元） 标准限值 验收标准 废气 结构保温一体化板搅拌、切割、粉碎工序粉尘 颗粒物 集气罩+2套布袋除尘器+2根15m排气筒P1、P2 43 有组织 ≤120.0mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 无组织≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级标准 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板去边开槽、粉碎工序粉尘 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P3 加热挤出工序有机废气 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 集气罩+2套光氧催化+低温等离子装置+2根15m排气筒P4、P5 非甲烷总烃 排放浓度 ≤80mg/m3 苯≤4mg/m3 甲苯与二甲苯合计：≤30mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工行业大气污染物排放限值 非甲烷总烃厂界排放浓度 ≤2.0mg/m3 苯：≤0.1mg/m3 甲苯：≤0.6 mg/m3 二甲苯：≤0.2mg/m3，生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值非甲烷总烃：≤4.0mg/m3 苯：≤0.4mg/m3 甲苯：≤1.0mg/m3 二甲苯：≤1.2mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它业企业边界大气污染物浓度限值，去除效率≥90%；当非甲烷总烃去除效率达不到要求时，需执行表3标准 废水 配料用水 全部进入产品，不外排 3.0 不外排 不外排 冷却用水 定期补充蒸发损耗，不外排 生活污水 员工生活废水用于厂区道路泼洒抑尘，不外排 噪声 生产设备在加工时产生的噪声 合理布局、基础减振、建筑物隔声 1.0 2类： 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准 固废 结构保温一体化板和复合保温板 边角料粉碎后和布袋除尘器收集粉尘回用于生产工序 3.0 固废收集及 储存设施完备 处置完善 不会对环境造成二次污染 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板 边角料粉碎后和布袋除尘器收集粉尘造粒后回用于生产工序 生活垃圾 统一收集并交当地环卫部门处理 总计 50.0

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 结构保温一体化板搅拌、切割、粉碎工序粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+2套布袋除尘器+2根15m排气筒P1、P2 | 达标排放 |
|  | 二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板去边开槽、粉碎工序粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P3 |  |
|  | 加热挤出工序有机废气 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 集气罩+2套光氧催化+低温等离子装置+2根15m排气筒P4、P5 |  |
| 水 污 染 物 | 生产用水 | / | 全部进入产品，不外排 | 不外排 |
|  | 冷却用水 | / | 循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排 |  |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 员工生活废水用于厂区道路泼洒抑尘，不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 布袋除尘器 | 颗粒物 | 收集后作为原料返回生产工序 | 固废收集及储存设施完备、处置完善，不造成二次污染 |
|  | 生产工序 | 边角料、不合格品 | 收集后作为粉碎处理，返回生产工序再利用 |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 各类生产设备及风机等 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 施工期间因土石方工程和使用建筑材料等原因将会增加道路交通运输量，运输车辆扬尘，施工人员生活垃圾、固体废弃物及污水，将会对大气、水环境、生态环境及交通产生一定的影响，但这种影响是暂时的，它会随着施工的结束而终告结束。 |

# 结论与建议

一.结论： （一）项目建设情况 （1）基本情况 项目名称：年产20万立方米二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板，200万平方米结构保温一体化板项目 建设单位：廊坊聚朝保温材料有限公司 建设规模：项目占地面积20000m2，建筑面积11000m2。 工程投资和环保投资：本项目总投资5000万元，其中环保投资估算约为50万元，占工程总投资的1.0%。 职工人数和工作制度：本项目员工人数为50人。每天1班，8小时工作制，年工作日为300天。 （二）环境现状和区域主要环境问题 （1）环境现状： 根据2017年7月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年，廊坊各县环境空气质量（剔除沙尘影响），SO2、CO浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NO2浓度：大厂县、香河县、文安县、固安县达到二级标准，三河市、永清县、大城县、霸州市超标；PM10、PM2.5和O3浓度均超标。经判定本项目所在区域属于环境空气质量非达标区。 2、地表水环境 子牙河水环境质量选取廊坊市环保局公布的廊坊市地面水水质监测报告中相关内容。子牙河小合闸断面水质属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 3、声环境 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 （三）采取的环保措施可行性 （1）废气 本项目结构保温一体化板切割、粉碎工序采用在搅拌罐、切割机、粉碎机上方设置集气罩收集产生的粉尘，然后经风机管送至布袋除尘器进行除尘。除尘后废气排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级标准，废气通过15m高排气筒排放。布袋除尘器收集的粉尘重新使用。未被收集的粉尘以无组织形式扩散排出车间外。经计算厂界外排放浓度最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值。 本项目在生产二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板去边开槽、粉碎工序上方设置集气罩收集产生的粉尘，然后经管道送至布袋除尘器进行除尘。除尘后废气排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级标准，废气通过15m高排气筒排放。布袋除尘器收集的粉尘重新使用。未被收集的粉尘以无组织形式扩散排出车间外。经计算厂界外排放浓度最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值。 本项目在生产二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板会产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯。有机废气收集后通过光氧催化+低温等离子废气处理装置进行处理，处理后有机废气排放浓度均满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业标准要求。未被收集的有机废气以无组织形式排放，通过加强区域通排风排出车间外，有机废气厂界处排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业厂界浓度标准要求。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 （2）废水： 本项目冷却用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。配料用水全部进入产品，不外排。本项目员工人数为50人，生活污水为员工日常生活及办公清洁废水，污水产生量较少，约为1.2m3/d，主要污染物浓度分别为COD50mg/L，SS10mg/L，氨氮5mg/L，产生量分别为0.018t/a，0.0036t/a，0.0018t/a。员工生活废水产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 综上本项目污水治理措施是可行的，项目污水不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 （3）噪声 本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在49.0～58.5dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。 综上，本项目噪声治理措施是可行的，噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 （4）固体废弃物 本项目生产结构保温一体化板时固废主要为搅拌、切割、去边开槽和粉碎工序收集粉尘为5.703t/a，收集后作为原料返回生产投料搅拌工序。生产二氧化碳发泡聚苯乙烯挤塑板产生的边角料和不合格品年产生量为100t/a，收集后粉碎造粒，回用于生产工序。 本项目生活垃圾产生量为7.5t/a，经收集后交当地环卫部门进行处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 根据计算，本项目污染物总量控制指标为，COD0t/a、NH3-N0t/a；SO20t/a、NOX 0t/a、VOCs2.88t/a。 （五）清洁生产分析 本项目关键设备均采用国内上比较先进的生产设备，生产工艺成熟，生产过程不涉及有毒有害物质。本项目遵循“三同时”的原则，配备完善的废气、废水、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，无废水产生，满足污染物达标排放的要求。因此本项目清洁生产水平处于国内先进水平。综上分析，从物耗、能耗、水耗等指标方面分析本项目满足清洁生产要求。 （六）项目可行性结论 综上所述，评价认为该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二.建议: 1.项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有市级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备，为污染物的达标排放和正常运行提供技术保障。 2.建设单位要加强企业管理，尤其废气处理等环保设备定期进行维护管理，保证设备的正常运转。 3.为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 4.建设单位应加强场区内绿化、硬化、吸尘降噪，改善场区及周围生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

村庄自来水

10.0m3/d

0.5m3/d

1.5m3/d

0.5m3/d

厂区道路泼洒抑尘，不外排

1.2m3/d

冷却用水

8.0m3/d

全部进入产品，不外排

配料用水

8.0m3/d

图1    项目用水平衡示意图

切割

晾晒

砂浆

成品

水

搅拌

涂抹

图2   生产工艺流程及排污节点示意图

挤塑板、网格布、聚苯乙烯泡沫板

G1 颗粒物

N1噪声

S1边角料

切粒

G8有机废气

N9噪声

加热挤出

G7颗粒物

N8噪声

粉碎

G3 颗粒物

N3噪声

粉碎

2.0m3

0.3m3/d

G2 颗粒物

N2噪声

日常办公用水

聚苯乙烯

一级挤出

二氧化碳

G4有机废气

N4噪声

二级挤出

发泡

N6噪声

G6颗粒物

S2边角料

定型

冷却

去边开槽

定尺寸

码垛

检验

成品

N5噪声

G5有机废气

N7噪声

S3边角料

N10噪声