建设项目环境影响报告表

项目名称：大城县齐圪垯宝泰电动车配件厂年产10万件

三轮车金属配件项目

建设单位（盖章）：大城县齐圪垯宝泰电动车配件厂

编制日期：2020年1月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 大城县齐圪垯宝泰电动车配件厂年产10万件三轮车金属配件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县齐圪垯宝泰电动车配件厂 |
| 法人代表 | 张二栋 | 联系人 | 张二栋 |
| 通讯地址 | 大城县大尚屯镇齐圪垯村 |
| 联系电话 | 18033680678 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县大尚屯镇齐圪垯村 |
| 立项审批部门 | 大城县发展和改革局 | 批准文号 | 大发改备字〔2020〕3号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3311金属结构制造 |
| 占地面积 （平方米） | 390 | 绿地面积（平方米） | / |
| 总投资（万元） | 60 | 其中环保投资 （万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 16.7% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2020年2月 |
| 工程内容及规模： 1.项目由来 根据市场需求，大城县齐圪垯宝泰电动车配件厂在大城县大尚屯镇齐圪垯村建设大城县齐圪垯宝泰电动车配件厂年产10万件三轮车金属配件项目（下称“本项目”）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）中有关规定，大城县齐圪垯宝泰电动车配件厂年产10万件三轮车金属配件项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目类别属于“二十二、金属制品业，67、金属制品加工制造中的其他（仅切割组装除外）”应编制环境影响报告表。大城县齐圪垯宝泰电动车配件厂委托我单位承担本项目环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘和资料收集的基础上编制完成了本报告表。 2.项目概况 （1）项目名称：大城县齐圪垯宝泰电动车配件厂年产10万件三轮车金属配件项目。 （2）建设单位：大城县齐圪垯宝泰电动车配件厂。 （3）建设地点：本项目位于大城县大尚屯镇齐圪垯村，中心地理位置坐标为东经116°31′34.36″，北纬38°42′10.14″。项目四至：东至闲置厂房，西至闲置厂房，南至津保线，北至鱼塘。项目地理位置见附图1；周边关系见图2。 （4）占地面积：项目总占地面积390m2，总建筑面积390m2。 （5）工程投资：工程总投资60万元，其中环保投资10万元，占总投资16.7%。 （6）劳动定员及工作制度：项目劳动定员5人，工作实行1班制，每班8小时，年运行300天。 3.主要建设内容 本项目利用原有厂房，不涉及新建土建工程，总占地面积390m2，总建筑面积390m2，主要包括生产车间，生产车间包括生产区、原料区、成品区。本项目主要工程建 设内容见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程分类 项目名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 主体、辅助工程 生产车间 200 200 彩钢结构，安装生产设备 库房 100 100 采钢结构，分为原料区、成品区，存放主要原料、成品 办公区 90 90 砖混结构，主要用于员工办公 公用工程 供水 由市政自来水供水管网提供 供电 由供电所供电网提供 供热 生产不用热，办公区冬季采用空调取暖 环保工程 废气 焊接、切割废气 焊接、切割废气经固定式烟尘净化器处理后经布袋除尘器处理后经1根15m高的排气筒P1排放 废水 生活废水：用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，由当地村民定期清掏，用作农肥。 噪声 设备噪声 设备采用低噪设备，基础减震，产噪设备合理布置 固废 布袋除尘器收集粉尘和焊接废渣 与生活垃圾一并处理 生活垃圾 统一收集，送当地环卫部门集中处理 4.产品方案 本项目建设规模为年产10万件三轮车金属配件。 5.生产设备 本项目所需要的主要设备见表1-2。 表1-2 主要设备一览表 序号 设备名称 数量 1 冲床 4台 2 截管机 2台 3 二保焊机 20台 4 悬点机 2台 5 气泵 2台 6 弯管机 1台 6.原、辅材料消耗量 本项目主要原辅材料用量见表1-3。 表1-3 主要原辅材料用量一览表 序号 原辅料名称 年消耗量 来源 1 钢管 300吨 外购 2 铁板 200吨 外购 3 焊丝 2t 外购 7.厂区平面布置 项目从生产便捷的角度出发，总图布置充分考虑人货流向、节耗、消防安全等因素，具体布置方案如下： 厂区西北侧为焊接区，南侧为断料区。厂区出入口设置在南侧，方便人流及物流进出厂区。详细厂区平面布置情况见附图2。 8. 施工进度 本项目建设期限为2个月，建设期限预计自2020年1月至2020年2月。 9.公用工程及能源消耗量 （1）给水 本项目用水由市政自来水供水管网供给，项目用水环节主要为员工生活用水。根据“河北省地方标准：DB13/T1161.3-2016 用水定额 第三部分 生活用水”中有关单元及参照其它项目用水量，本项目职工日常生活用水量按40 L/人·d计算，职工5人，确定本项目生活用水量为0.2m3/d。用水指标及用水量见表1-4。项目给排水情况详见图1。 表1-4 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量 年用水量 员工生活用水 40L/人·d，工作时间300天 5人 0.2m3 60m3 （2）排水 污水主要为员工日常办公生活污水，排水系数按0.8计算，则污水量为0.16m3/d。员工生活废水用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。厂内设有防渗旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。项目给排水情况详见图1。 （3）供电 项目供电由供电所供电网提供，项目年用电量约为5万kW·h。 （4）取暖、生产用热 本项目临时休息室、办公区冬季供暖采用空调提供。 （5）食宿 项目厂内不设职工食堂、宿舍，员工来源于当地村庄，食宿自行解决。 10、产业政策 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，本项目不在鼓励类、限制类及淘汰类之列，为允许类；不存在淘汰类的落后生产工艺装备和落后产品，为允许类，因此本项目符合国家产业政策。根据《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)的通知》(冀政办发〔2015〕7号)中的规定，本项目不在限制类、淘汰类之列，因此本项目符合河北省产业政策。 根据大城县发展和改革局出具的企业投资项目备案信息文件（大发改备字〔2020〕3号）可知该项目已经进行备案，详见附件； 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 11、厂址选择合理性分析 本项目位于大城县大尚屯镇齐圪垯村，中心地理位置坐标为东经116°31′34.36″，北纬38°42′10.14″。项目四至：东至闲置厂房，西至闲置厂房，南至津保线，北至鱼塘。 根据大城县大尚屯镇村镇规划管理办公室出具的证明可知该项目符合当地规划，详见附件。根据大城县自然资源和规划局出具的土地证可知该项目所占地类为工业用地，详见附件。综上，项目的选址符合用地及规划的要求。 厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，本项目选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 本项目位于大城县大尚屯镇齐圪垯村，中心地理位置坐标为东经116°31′34.36″，北纬38°42′10.14″。项目四至：东至闲置厂房，西至闲置厂房，南至津保线，北至鱼塘。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6～10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、田庄村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里湾、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村镇、留各庄镇、大广安镇、臧屯镇、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇7个镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村北入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯等镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5～5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120～280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30～48米，单井出水量为30～40吨/小时，单位涌水量10～15吨/小时·米，pH值在0.8～3.5左右，矿化度一般在0.5～1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0～3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280～500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给、开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划和人口构成 大城县总面积904平方公里，现辖10个镇，即平舒镇、旺村镇、南赵扶镇、大尚屯镇、留各庄镇、权村镇、里坦镇、北魏镇、广安镇、臧屯镇，23个社区居委会，394个行政村，总人口52万人。 二、工农业生产 大城县非公经济发达，特色突出。历经多年的积累与发展，已经形成了以大城工业园区和八大产业集群为载体的保温建材、有色金属加工贸易、化工、摩汽配件、食品、仿古家具等六大主导行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都 ”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”；食品行业以澳力发为代表享誉京津，被河北省政府命名为“食品强县”；仿古家具产业集群成为全国最大的生产销售基地。 2018年，大城县产业结构不断优化，对外形象不断提升，发展制约不断破解，城镇化水平不断提高，生态环境不断改善，百姓福祉不断增进，政府自身建设不断加强，经济保持平稳增长，综合实力不断增强，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。财政收入完成16.8亿元，同比增长23.9%，增速全市第一。一般公共预算收入完成10亿元，同比増长19%，增速全市第二。预计地区生产总值完成141亿元，同比増长8%。固定资产投资和规上工业增加值同比分别增长4.5%和4.8%。实施亿元以上项目33个，总投资110亿元，完成投资39.5亿元。争列省、市重点项目12个。人民生活水平稳步提高。预计城乡居民人均可支配收入分别达到37570元和15200元，同比分别增长7.5%和8%。 三、教育、科技 经过多年努力，大城县科技意识逐步增强，科技人员的创新能力提高，科技服务支撑体系更加配套和多样化，综合实力较之以前有显著增强。 教育事业健康蓬勃发展，现全县共有中小学校198所。九年义务教育阶段学龄人口接受九年义务教育普及率达98.9%，适龄人口高中阶段毛入学率达到55.4%。教学条件得到进一步提高，教学质量提升迅速，尤其是县一中近年来高考成绩一直居全市前列。并基本形成了普通教育、职业教育、成人教育三教统筹、互相沟通、协调发展的良好格局。 四、文化、卫生 文化事业日益繁荣，全县有文化站10个，农村集镇文化中心7个，文化俱乐部文化室7个以及多个文化户、群众业余演出团、观众业余创作者和零散艺人等。县每年多次举办展览、组织文化活动、举办各类训练班，丰富了人民的文化生活。 卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。县医院综合门诊楼、县疾病控制中心、县中医院门诊楼、县传染病院、卫生监督所等卫生设施已经具备。农村和社区也相继建立了规范的医疗点，配备了合格医护人员。并积极开展全民健康工程，完成健康普查。社会保障体系建设取得重要进展，以城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、基本失业保险、低保为主要内容的社会保障体系初步形成，覆盖范围不断扩大。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气 2018年，廊坊市区空气质量（剔除沙尘影响），PM10年均浓度值为97μg/m3 ，PM2.5年均浓度值为52μg/m3，SO2年均浓度值为11μg/m3，NO2年均浓度值为47μg/m3，CO日平均值的第95百分位数为2.0mg/m3，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为192μg/m3。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3浓度与上年相比分别下降4.90%、13.33%、21.43%、2.08%、31.03%、7.25%。SO2、 CO浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， PM10、PM2.5、 NO2和O3浓度均超标，分别超标0.38倍、0.48倍、0.18倍和0.2倍。空气质量综合指数5.94，与上年同期（6.61）相比下降了10.14%。 2018年，廊坊各县环境空气质量（剔除沙尘影响），SO2、CO浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NO2浓度：三河市、大厂县、文安县、大城县达到二级标准，香河县、永清县、固安县、霸州市超标；PM10、PM2.5和O3浓度均超标。 经判定本项目所在区域属于环境空气质量非达标区。 2、地表水环境 2018年度对大城县子牙河小河闸断面水质进行监测。子牙河小河闸断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为33mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 声环境 本项目所在区域无产生高噪声的企业，区域声环境质量较好，该区域内昼、夜间声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类功能区标准。 4、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》附录A分类，本项目属于Ⅳ类建设项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本环评只对地下水环境进行影响分析，因此本项目无需进行地下水环境质量现状调查。 5、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A可知，本项目属于为Ⅲ类项目，周围土壤属于不敏感型，本项目可不开展土壤环境影响评价工作，因此本项目无需进行土壤环境质量现状调查。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于大城县大尚屯镇齐圪垯村，中心地理位置坐标为东经116°31′34.36″，北纬38°42′10.14″。项目四至：东至闲置厂房，西至闲置厂房，南至津保线，北至鱼塘。项目评价范围内无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表3-1。 表3-1 本项目环境保护目标及保护级别一览表 名称 坐标 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 环境空气 116.530094 38.697368 霍辛庄村 居民 二类 S 400 116.519881 38.703720 齐圪垯村小学 学生 二类 WN 20 116.519880 38.703681 齐圪垯村 居民 二类 W 120 116.537304 38.701722 樊庄子村 居民 二类 E 800 116.498895 38.699210 大保村 居民 二类 W 1900 声环境 东、西、北侧厂界 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 南侧厂界 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准 地下水 项目所在区域地下水潜水含水层和可能受建设项目影响具有饮用水开发利用价值的含水层 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时 浓度限值 (二级标准) 执行标准 二氧化硫（SO2） 24小时平均 150μg/Nm3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准 1小时平均 500μg/Nm3 二氧化氮（NO2） 24小时平均 80μg/Nm3 1小时平均 200μgN/m3 总悬浮颗粒物（TSP） 24小时平均 300μg/Nm3 可吸入颗粒物（PM10） 24小时平均 150μg/Nm3 可吸入颗粒物（PM2.5） 24小时平均 75μg/Nm3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4mg/Nm3 1小时平均 10mg/Nm3 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160μg/Nm3 小时平均 200μg/Nm3 2.地下水质量标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表4-2。 表4-2 地下水质量标准 单位：mg/L 序 号 污染物名称 标准值 备注 1 pH 6.5~8.5 无量纲 2 总硬度(以CaCO3计) ≤450 / 3 氨氮 ≤0.2 / 4 细菌总数(个/mL) ≤100 / 5 氟化物 ≤1.0 / 6 总大肠菌群(个/L) ≤3.0 / 7 硝酸盐 ≤20 / 3.声环境质量标准 项目东、西、北侧厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准，南侧为4a类。标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 1类 55 45 4a类 70 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.大气污染物排放标准 焊接、冲孔、切割工序颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值中颗粒物（其他）二级标准及无组织排放监控浓度要求。具体指标见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 类别 污染物名称 标准值 执行标准 焊接、冲孔、切割工序 有组织颗粒物 120mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放浓度限值 排放速率 3.5kg/h 无组织颗粒物 1.0mg/m3 2.噪声污染物排放标准 项目东、西、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类，南侧为4类标准。见表4-5。 表4-5工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 1类 55 45 4类 70 55 3.固体废弃物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修订)第三章中第三节“生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制污染物为COD、氨氮；SO2、NOX；特征污染物：颗粒物。 本工程预测排放量为：颗粒物0.007t/a。 （2）根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定： 焊接、冲孔、切割工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准要求，即颗粒物为120mg/m3，其中焊接、冲孔、切割工序工作时间为2400h，项目风机风量为5000m3/h，则废气排放量为1.2×107m3/a。 颗粒物达标排放量：1.2×107m3/a×120mg/m3×10-9=1.44t/a。 本项目污染物排放总量控制建议指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a，特征污染物：颗粒物1.44t/a。 |

# 建设项目工程分析

项目工艺流程及排污节点： 本项目主要进行三轮车金属配件的加工，以钢管、铁板进行生产。具体工艺流程如下： 图2 生产工艺流程及产排污节点图 切割：通过截管机、弯管机将钢管、铁板切割成规定的尺寸，此工序会产生切割粉尘、噪声、废弃边角料和金属屑。 冲孔：通过冲床在切割好的钢管、铁板上进行冲孔加工。在此工序会产生粉尘、噪声、金属屑。 焊接：将加工好的钢管、铁板组装后进行焊接，焊接方式为二保焊。在此工序会产生焊接烟尘以及噪声、焊接时产生的焊渣。 检验：经加工好的产品检验后入库，不合格产品进行重新加工。 主要污染物产生工序： 一.施工期的主要环境影响因素： 本项目使用已建成的现有厂房进行生产，施工期主要进行设备安装及调试，不存在土建施工，不存在施工期污染问题。不会对当地生态环境质量造成明显不利影响。 二.营运期的主要环境影响因素： 1.大气污染源分析 本项目废气主要有切割工序和冲孔工序产生的粉尘、焊接工序产生的焊接烟尘。 2.水污染源分析 污水主要为员工日常办公生活污水，排水系数按0.8计算，则污水量为0.16m3/d。员工生活废水用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。厂内设有防渗旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。 3.噪声污染源分析 项目噪声主要来源于二保焊机、冲床、截管机、悬点机、弯管机、气泵、废气处理设施风机等噪声，噪声源强约75~85dB(A)。 4.固体废弃物分析 项目生产固废主要是焊接工序产生的焊接废渣，统一收集，与生活垃圾一并处理；布袋除尘器收集粉尘，统一收集，与生活垃圾一并处理；切割和冲孔工序产生的废弃边角料和金属屑，收集后统一外售；生活垃圾统一收集，送当地环卫部门集中处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | P1 | 有组织颗粒物 | 59.25mg/m3，0.71t/a | 0.59mg/m3，0.007t/a |
|  | 无组织源 | 无组织颗粒物 | <1.0mg/m3，0.08t/a | <1.0mg/m3，0.08t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 300 mg/L，0.043t/a 200 mg/L，0.029 t/a 25 mg/L，0.004 t/a | 0t/a |
| 固体 废物 | 生产工序 | 焊接废渣 | 0.05t/a | 0t/a |
|  |  | 布袋除尘器收集粉尘 | 0.7t/a | 0t/a |
|  |  | 废弃边角料和金属屑 | 5t/a | 0t/a |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 各类生产加工设备及风机等 | 噪声 | 75～85dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目使用已建成的现有厂房进行生产，施工期主要进行设备安装及调试，不存在土建施工。不会对当地生态环境质量造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目使用已建成的现有厂房进行生产，施工期主要进行设备安装及调试，不存在土建施工，不存在施工期污染问题。不会对当地生态环境质量造成明显不利影响。 营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 本项目废气主要有切割工序产生的粉尘、冲孔工序产生的粉尘和焊接工序产生的焊接烟尘。 （1）焊接工序废气 在焊接过程中，焊丝与被焊件之间的电弧区5000℃的高温使金属及金属物被熔化、汽化而产生较小的蒸汽和烟尘。据《焊接车间环境污染及控制技术进展》资料中有关说明可知，焊接方法的发尘量详见下表7-1。 表7-1 几种焊接方法（切割）材料的发尘量 焊接方法 焊接材料 焊接材料的发尘量（g/kg） 手工电弧焊 低氢型焊条(结507，直径4mm) 11～16 自保护焊 药芯焊丝(ф3.2mm) 20～25 药芯焊丝(ф1.6mm) 5～8 二氧化碳保护焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 7～10 氩弧焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 2～5 埋弧焊 实芯焊丝(直径5mm) 0.1-0.3 本项目主要焊接工艺为二氧化碳保护焊，其中二保焊采用实芯焊丝(直径1.6mm)材料的焊接烟尘量7～10g/kg，电焊机为手工电弧焊，采用低氢型焊条(结507，直径4mm)，材料的焊接烟尘量11～16g/kg。为确保安全，本评价使用量选择最大值16g/kg计算。本项目年使用焊丝量为2t，则该项目产生的焊接烟尘量为0.032t/a； （2）切割工序产生的粉尘 切割工序产生的粉尘参考“第一次全国污染源普查工业污染源产排系数手册”中3411金属结构制造业产排污系数表：工业粉尘产污系数按1.523kg/（t·产品）计算，本项目原料用量约500t/a，则粉尘产生量为0.76t/a。 （3）冲孔工序产生的粉尘 冲孔工序产生的粉尘参考“第一次全国污染源普查工业污染源产排系数手册”中3411金属结构制造业产排污系数表：工业粉尘产污系数按1.523kg/（t·产品）计算，本项目原料用量约500t/a，则粉尘产生量为0.76t/a。 本项目在切割、冲孔等机加工过程中会产生少量的粉尘，其主要成分为比重较大的金属颗粒物。根据类比同类生产型企业，其中大多金属颗粒物因比重较大，多在5m范围内完成沉降。少量的颗粒物（本项目按照金属粉尘总产生量的50%计算），由于粒径较小，作为粉尘废气分析，因此需在切割和冲孔工序上方设置集气罩对粉尘进行收集。 焊接废气经固定式烟尘净化器处理后与集气罩收集的切割、冲孔粉尘废气经布袋除尘器处理后经1根15m高的排气筒P1排放。末端风机风量为5000m3/h。按年运行为2400h计，各工序设置吸风装置，收集效率以90%计，除尘效率以99%计，则粉尘有组织产生量为0.71t/a，产生速率为0.3kg/h，产生浓度为59.25mg/m3。有组织排放量为0.007t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.59mg/m3。 无组织产生量为0.08t/a。 本项目P1排气筒颗粒物的排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值中颗粒物（其他）二级标准要求。根据ARESCREEN预测结果可知，项目颗粒物无组织排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。 （3）大气环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响评价工作级别划分的规定，采用推荐的估算模式ARESCREEN模型计算主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其计算公式如下： 式中： Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 本项目主要污染物为TSP、PM10，C0tsp（小时浓度值）采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中TSP日均浓度限值的三倍值，为900μg/m3；评价等级分级判据见表7-2。 表7-2 评价工作等级判据表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax ≥ 10% 二级评价 1%≤P max＜10% 三级评价 Pmax＜1% （4）污染物源强参数及估算模型参数 本次评价有组织污染源均以最不利情况进行估算，即PM10和颗粒物单独排放时。污染物源强参数见表7-3、表7-4，估算模型参数见表7-5。 表7-3 本项目估算模式点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心 坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气 流量 (m3/h) 烟气温度/℃ 年排 放小 时数 /h 排放 工况 污染物排放速率 (kg/h) X Y PM10 1 排气筒 116.498850 38.667175 7 15 0.40 5000 20 2400 100% 0.003 表7-4 本项目估算模式矩形面源参数表 编号 名称 面源起点坐标 面源 海拔 高度 /m 面源 长度 /m 面源 宽度 /m 与正 北向 夹角 /° 面源 有效排放高度/m 年排 放小 时数 /h 排放 工况 污染物排放 速率(kg/h) X Y TSP 1 生产车间 116.498598 38.667216 7 30 15 0 6 2400 100% 0.003 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 41.2 最低环境温度/℃ -23.6 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 根据估算模式预测数据，拟建项目Pmax计算结果以及评价等级结果见表7-6。 项目主要污染源估算模型计算结果如下表： 表7-6 本项目主要污染源估算模型计算结果表 距源中心下风向离D（m） 颗粒物（排气筒） 颗粒物（生产车间面源） 预测质量浓度/(mg/m3) 占标率/% 预测质量浓度/(mg/m3) 占标率/% 1 0.000 0.00 0.000 0.00 25 0.0473 0.004 0.0217 0.109 50 0.0855 0.007 0.0391 0.196 75 0.1404 0.012 0.0643 0.322 100 0.1231 0.010 0.0563 0.282 500 0.0996 0.008 0.0456 0.228 1000 0.0745 0.006 0.0341 0.171 1500 0.0726 0.006 0.0332 0.166 2000 0.0633 0.005 0.029 0.145 2500 0.0354 0.003 0.0162 0.081 下风向最大浓度 0.1404 0.012 0.0643 0.322 最大落地浓度处距离 75m 75m (5)评价工作级别确定 综合以上分析，根据本项目污染源污染物估算结果，最大占标率为0.322%，Pmax＜1%，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)对评价工作等级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不设置大气环境影响评价范围。 (6)大气环境影响预测与评价 本项目大气环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中要求“三级评价项目不进行进一步预测与评价，不需设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离计算： 本评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式： 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取，具体数值取自GB/T13201-91中表5。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），根据工程分析获取。 卫生防护距离计算参数及计算结果见表7-7。 表7-7 卫生防护距离计算参数及计算结果 位置 污染物 Cm mg/m3 源强特征 年平均风速 m/s 计算系数 卫生防护 距离（m） QC （kg/h） S (m2) r (m) A B C D 生产车间 颗粒物 0.90 0.003 600 20.3 3.5 700 0.021 1.85 0.84 1.46 注：颗粒物评价标准取自《环境空气质量标准》（GB3095-2012）TSP日均浓度3倍。 项目生产工序无组织排放的废气污染物卫生防护距离计算结果为1.46m。根据相关规定要求，项目卫生防护距离应为50m。项目距离最近的敏感点为西北侧距离本项目车间50m处（距离本项目厂界20m）的齐圪垯村小学，本项目属于金属结构制造项目污染较小，并且对产生的废气进行了收集和处理，采取相应的处理措施后本项目的建设对西北侧齐圪垯村小学影响较小。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 2.水环境影响分析 （1）水环境影响分析 本项目员工人数为5人，生活污水为员工日常生活及办公清洁废水，污水产生量较少，约为0.16m3/d，主要污染物浓度分别为COD350 mg/L、BOD5200 mg/L、SS200 mg/L、氨氮25mg/L，产生量分别为0.016t/a，0.0096t/a，0.0096t/a，0.0013t/a。员工生活废水产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，由当地村民定期清掏。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目为I金属制品53金属制品加工制造，属于IV类项目。可不开展地下水环境影响评价。 根据项目产排污特点，按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）规定，划分厂区重点防渗区和一般防渗区。重点防渗区主要为化粪池、一般固废区，一般防渗区包括生产车间、仓库等。 一般防渗区防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能或参照 GB16889 执行，重点防渗区防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能或参照GB18598执行。 工业固废贮存场所防渗效果还应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求。 在落实上述防渗措施后，项目废水对周围环境影响较小。 3.噪声影响分析 本项目噪声主要来源于生产过程中生产设备运行时的噪声，声压级在75-85dB（A）。声防治对策从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手。 ①首先控制声源。在设备选型上选用低噪声环保型设备，运营过程中应对声源采用消声和基础减振措施，及时检修维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高。 ②在传播途径上加以控制。设置厂房隔离噪声，这样可阻挡主车间的噪声传播，把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准。 主要噪声设备及采取的降噪措施见表7-8。 表7-8 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 噪声源 数量（台/套） 噪声级 dB（A） 所在 位置 处理措施 处理后声级 dB（A） 1 二保焊机 5 85 生产车间 选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声，降噪量约为25dB（A） 60 2 冲床 4 85 60 3 截管机 2 75 50 4 悬点机 2 70 50 5 弯管机 1 70 50 6 气泵 2 75 50 7 风机 1 85 60 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本项目评价将维修加工车间简化为点声源，采用噪声预测软件进行噪声预测，本次噪声贡献值预测至厂区边界，噪声源对各预测点的影响预测结果见表7-9。 表7-9 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 项 目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 厂界贡献值 42.35 41.22 39.28 42.33 由上表看出，在落实评价提出的采用低噪声设备，对厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在39.28~42.35dB(A)，且项目夜间不生产，东、西、北侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，南侧满足4类标准。因此对周边敏感目标影响较小，根据预测，对其噪声贡献值在25.0dB (A)以下，东、西、北侧厂界满足声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准，南侧满足4a类功能区标准的要求。 综上，本项目的噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 4.固体废物对环境的影响分析 本项目营运期产生的固体废物包括生产固废和生活垃圾。 项目生产固废主要是焊接工序产生的焊接废渣，年产生量为0.05t/a，统一收集，与生活垃圾一并处理；布袋除尘器收集粉尘，年收集量为0.7t/a，统一收集，与生活垃圾一并处理；切割和冲孔工序产生的废弃边角料和金属屑，年产生量为5t/a，外售处理；本项目职工定员为5人，本评价取0.5kg/人·d，年工作300天计算，生活垃圾产生量为0.75t/a，统一收集，送当地环卫部门集中处理。 综上，本项目固体废物均妥善收集、处置，不会产生二次污染。 5.总量控制 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制污染物为COD、氨氮；SO2、NOX；特征污染物：颗粒物。 （1）本工程预测排放量为：颗粒物0.007t/a。 （2）根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定： 焊接、冲孔和切割工序产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准要求，即颗粒物为120mg/m3，其中焊接、冲孔、切割工序工作时间为2400h，项目风机风量为5000m3/h，则废气排放量为1.2×107m3/a。 颗粒物达标排放量：1.2×107m3/a×120mg/m3×10-9=1.44t/a。 本项目污染物排放总量控制建议指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a，特征污染物：颗粒物1.44t/a。 6、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，提出相应的环境监测计划，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 污染源监控计划：根据项目生产特点和污染物排放特征，厂内废气、噪声和固体废物污染源监测点位、监测项目、采样频次等见表7-11。 表7-11 废气、噪声监测计划 监测点位 监测指标 执行排放标准 监测频次 排气筒P1 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2大气污染物排放限值中颗粒物其他)二级标准要求 1次/年 厂界 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值 1次/年 厂界噪声 Leq(A) 西、东、北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准，南侧执行4类。 1次/年 7.环保三同时验收一览表 本项目总投资60万元，其中环保投资10万元，占总投资10%。具体投资情况见表7-12。 表7-12 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 防治设施 投资 （万元） 验收标准 标准来源 废气 切割工序、冲孔工序和焊接工序产生的颗粒物 焊接废气经固定式烟尘净化器处理后与集气罩收的切割和冲孔废气经布袋除尘器处理后经1根15m高的排气筒P1排放 5 有组织 ≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 无组织≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2大气污染物排放限值中颗粒物(其他)二级标准及无组织排放监控浓度限值 废水 生活污水 用于泼洒地面抑尘，不外排 1 污水零排放 — 噪声 各类生产设备噪声 合理布局、基础减振、 厂房隔声等 1 1类标准： 昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A) 4类标准： 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 东、西、北侧《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准，南侧为4类标准 固废 布袋除尘器收集粉尘和焊接废渣 与生活垃圾一并处理 3 固废收集及 储存设施完备 处置完善 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。 生活垃圾 委托当地环卫部门定期清运处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 合计 10

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接、冲孔和切割工序 | 颗粒物 | 焊接废气经固定式烟尘净化器处理后与集气罩收的切割和冲孔废气经布袋除尘器处理后经1根15m高的排气筒P1排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 用于泼洒地面抑尘，不外排 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废弃边角料和金属屑 | 集中外售 | 固废收集及储存设施完备、处置完善，不造成二次污染 |
|  |  | 布袋除尘器收集粉尘和焊接废渣 | 统一收集，送当地环卫部门集中处理 |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 各类生产设备及风机等 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目使用已建成的现有厂房进行生产，施工期主要进行设备安装及调试，不存在土建施工，不存在施工期污染问题。不会对当地生态环境质量造成明显不利影响。 |

# 结论与建议

一.结论： （一）项目建设情况 （1）基本情况 项目名称：大城县齐圪垯宝泰电动车配件厂年产10万件三轮车金属配件。 建设单位：大城县齐圪垯宝泰电动车配件厂。 建设地点：本项目位于大城县大尚屯镇齐圪垯村，中心地理位置坐标为东经116°31′34.36″，北纬38°42′10.14″。项目四至：东至闲置厂房，西至闲置厂房，南至津保线，北至鱼塘。 占地面积：项目总占地面积390m2，总建筑面积390m2。 工程投资：工程总投资60万元，其中环保投资10万元，占总投资16.7%。 劳动定员及工作制度：项目劳动定员5人，工作实行1班制，每班8小时，年运行300天。 产品方案：本项目建设规模为年产10万件三轮车金属配件。 （二）环境现状和区域主要环境问题 （1）环境现状： 根据2018年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2018年，廊坊各县环境空气质量（剔除沙尘影响），SO2、CO浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NO2浓度：三河市、大厂县、文安县、大城县达到二级标准，香河县、永清县、固安县、霸州市超标；PM10、PM2.5和O3浓度均超标。 2、地表水环境 子牙河水环境质量选取廊坊市环保局公布的廊坊市地面水水质监测报告中相关内容。子牙河小河闸断面水质属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 3、声环境 本项目所在区域无产生高噪声的企业，区域声环境质量较好，该区域内昼、夜间声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类功能区标准。 （三）采取的环保措施可行性 （1）废气 本项目废气主要有切割和冲孔工序产生的粉尘、焊接工序产生的焊接烟尘。 集气罩收集的切割和冲孔工序产生的粉尘废气与经固定式烟尘净化器处理后的焊接废气再由布袋除尘器处理后经1根15m高的排气筒P1排放。根据工程分析，本项目P1排气筒颗粒物的排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值中颗粒物（其他）二级标准要求。根据ARESCREEN预测结果可知，项目颗粒物无组织排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 （2）废水： 本项目员工人数为5人，生活污水为员工日常生活及办公清洁废水，污水产生量较少，约为0.16m3/d，主要污染物浓度分别为COD350 mg/L、BOD5200 mg/L、SS200 mg/L、氨氮25mg/L，产生量分别为0.016t/a，0.0096t/a，0.0096t/a，0.0013t/a。员工生活废水产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，由当地村民定期清掏。 综上本项目污水治理措施是可行的，项目污水不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 （3）噪声 本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在39.28~42.35dB(A)，东、西、北侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，南侧满足4类标准。 综上，本项目噪声治理措施是可行的，噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 （4）固体废弃物 项目生产固废主要是焊接工序产生的焊接废渣，年产生量为0.05t/a，统一收集，与生活垃圾一并处理；布袋除尘器收集粉尘，年收集量为0.7t/a，统一收集，与生活垃圾一并处理；切割和冲孔工序产生的废弃边角料和金属屑，年产生量为5t/a，集中外售处理；本项目职工定员为5人，本评价取0.5kg/人·d，年工作300天计算，生活垃圾产生量为0.75t/a，统一收集，送当地环卫部门集中处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮；SO2、NOX，特征污染物：颗粒物。本项目污染物排放总量控制建议指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a，特征污染物：颗粒物1.44t/a。 （五）清洁生产分析 本项目关键设备均采用国内比较先进的生产设备，生产工艺成熟，生产过程不涉及有毒有害物质。本项目遵循“三同时”的原则，配备完善的废气、废水、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。因此本项目清洁生产水平处于国内先进水平。综上分析，从物耗、能耗、水耗等指标方面分析本项目满足清洁生产要求。 （六）项目可行性结论 综上所述，评价认为该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二.建议: 1.项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有市级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备，为污染物的达标排放和正常运行提供技术保障。 2.建设单位要加强企业管理，尤其废气处理等环保设备定期进行维护管理，保证设备的正常运转。 3.为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 4.建设单位应加强场区内绿化、硬化、吸尘降噪，改善场区及周围生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边情况图 附件1 营业执照 附件2 备案信息 附件3 规划证明 附件4 土地证明 附件5 委托书 附件6 承诺书 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

0.04m3/d

0.16m3/d

0.2m3/d

0.2m3/d

图1    项目用水平衡示意图

噪声、粉尘、固废

噪声、粉尘、固废

噪声、粉尘、固废

固废

钢管、铁板

切割

冲孔

焊接

检验

成品

检验

成品

焊接

冲孔