建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 大城县青州青牛机械厂年产机械设备500台（套）项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 大城县青州青牛机械厂 |

编制日期  2019年12月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 大城县青州青牛机械厂年产机械设备500台（套）项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县青州青牛机械厂 |
| 法人代表 | 颜炳义 | 联 系 人 | 颜炳义 |
| 通讯地址 | 河北省大城县大尚屯镇东青州村 |
| 联系电话 | 13315606777 | 传真 | —— | 邮政编码 | 065901 |
| 建设地点 | 河北省大城县大尚屯镇东青州村 |
| 立项审批 部门 | 大城县发展和改革局 | 批准文号 | 大发改备字[2019]547号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C351采矿、冶金、建筑专用设备制造 |
| 占地面积 （平方米） | 900 | 绿化面积 （平方米） | —— |
| 总投资 （万元） | 15 | 其中：环保投资（万元） | 2 | 环保投资占总投资比例 | 13.33% |
| 评价经费 （万元） |  | 预投产日期 | 2020年3月 |
| 工程内容及规模 大城县青州青牛机械厂位于河北省大城县大尚屯镇东青州村，主要生产销售：挖掘机、搅拌机、机械设备。大城县青州青牛机械厂拟投资15万元建设大城县青州青牛机械厂年产机械设备500台（套）项目，项目建成后，年产机械设备500台（套）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）以及生态环境部1号令关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定，本项目属于“二十四、专用设备制造业中70专用设备制造及维修—其它（仅组装的除外）”，本项目需编制环境影响报告表。大城县青州青牛机械厂委托河北汇铭环境科技有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 1、项目名称：大城县青州青牛机械厂年产机械设备500台（套）项目； 2、建设单位：大城县青州青牛机械厂； 3、项目性质：新建； 4、项目投资：总投资15万元，其中环保投资2万元，占项目投资额的13.33%。 5、建设地点：项目位于河北省大城县大尚屯镇东青州村，地理位置坐标N：38°39′39.42″；E：116°31′22.73″，项目东侧为道路，隔路为空地，南侧为杨树林，西侧为廊坊利尔居保温材料有限公司，北侧为公路，隔路为其它企业，距项目最近的环境敏感点为西南侧455m处北青州村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 6、主要建设内容 本项目租赁东青州村北的原有厂房，占地面积为900m2，建筑面积为900m2。购置车床、铣床、台钻、切割机、电焊机、二氧化碳气体保护焊机、等离子切割机、线切割机、刨床、压力机、角磨机、气割机、卷板机、冲床等设备进行生产建设。 表1 项目主要建设内容一览表 工程分类 项目名称 项目内容 主体工程 生产车间 1座，1F，轻钢结构，建筑面积为900m2 公用工程 供水 由东青州村供水管网提供 供电 由大尚屯镇供电所提供 供热 生产无需用热，冬季车间不取暖 环保工程 废气 焊接烟尘 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 等离子切割废气 气割废气 打磨废气 废水 生活废水 职工生活废水用于厂区泼洒抑尘，厂区内设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，定期维护，厂房隔声、基础减震 固废 边角料 统一收集后外售 废焊丝 统一收集后外售 金属屑 统一收集后外售 除尘灰 统一收集后外售 废切削液 危废间暂存，定期交有资质单位处理 废液压油 废油桶 生活垃圾 环卫部门统一收集处理 7、主要工艺设备组成 本项目主要工艺设备组成见表2。 表2 主要工艺设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 备注 1 车床 5 -- 2 铣床 2 -- 3 台钻 5 -- 4 切割机 3 -- 5 电焊机 10 -- 6 二氧化碳气体保护焊机 10 -- 7 等离子切割机 3 -- 8 线切割机 10 -- 9 刨床 2 -- 10 压力机 2 -- 11 角磨机 10 -- 12 气割机 5 -- 13 卷板机 2 -- 14 冲床 2 -- 15 合计 71 -- 生产规模及产品方案：年产机械设备500台（套）。 主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表3。 表3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 用量 来源 运输及储存 1 角铁 80t/a 当地市场采购 汽车运至厂区内，置于生产车间中存储 2 铁板 200t/a 当地市场采购 汽车运至厂区内，置于生产车间中存储 3 圆钢 100t/a 当地市场采购 汽车运至厂区内，置于生产车间中存储 4 槽钢 100t/a 当地市场采购 汽车运至厂区内，置于生产车间中存储 5 电机 1500台/a 当地市场采购 汽车运至厂区内，置于生产车间中存储 6 减速机 500台/a 当地市场采购 汽车运至厂区内，置于生产车间中存储 7 风机 500台/a 当地市场采购 汽车运至厂区内，置于生产车间中存储 8 电箱 500台/a 当地市场采购 汽车运至厂区内，置于生产车间中存储 9 焊条 0.5t/a 当地市场采购 汽车运至厂区内，置于生产车间中存储 10 焊丝 1t/a 当地市场采购 汽车运至厂区内，置于生产车间中存储 11 液压油 0.05t/a 当地市场采购 桶装，汽车运至厂区内，置于生产车间中存储 12 切削液 0.03t/a 当地市场采购 桶装，汽车运至厂区内，置于生产车间中存储 13 五金件 5t/a 当地市场采购 汽车运至厂区内，置于生产车间中存储 14 新鲜水 36m3/a 由东青州村供水管网提供 15 电 1万kWh/a 由大尚屯镇供电所提供 10、公用工程 (1)供电：项目供电由大尚屯镇供电所提供，年用电量为1万kWh，可满足项目用电要求。 (2)供热：项目生产过程中生产无需用热，冬季车间不取暖。 (3)给水：本项目新鲜水用水量为0.12m3/d（36m3/a），由东青州村供水管网提供，可满足项目需要。 本项目用水主要为生活用水，生产不用水。本项目劳动定员为3人，职工均为附近村民，不在厂内设食宿，用水量根据《河北省用水定额 第3部分 生活用水》(DB13/T1161.3-2016)的用水标准：40L/人•d计，职工生活用水量为0.12m3/d（36m3/a）。 (4)排水：本项目废水主要为职工的生活废水，产生量按生活用水量的80%计算，则废水产生量为0.096m3/d（28.8m3/a），生活废水水质简单，水量少，用于厂区泼洒抑尘，不外排，厂区内设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。项目水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图 （m3/d） 11、产业政策 本项目所采用的生产设备、工艺及产品不在《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订)》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号）鼓励类、限制类、淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。 根据《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)的通知》(冀政办发〔2015〕7号)中的规定，本项目不在限制类、淘汰类之列，属于允许建设项目，符合河北省产业政策。 对照河北省廊坊市人民政府关于印发《廊坊市打赢蓝天保卫战三年行动方案》的通知，本项目不属于禁止建设类项目，符合相关政策要求。 本项目已经取得大城县发展和改革局出具的备案信息，备案编号：大发改备字[2019]547号，符合大城县产业政策。 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 12、选址可行性 本项目租赁齐福起（个人）位于东青州村北的厂房，根据集体用地建设用地使用证可知，用地性质为建设用地，大尚屯镇村镇规划管理办公室为本项目出具了证明，证明该企业属于大尚屯镇企业规划。厂址周围没有自然保护区、名胜古迹、生活饮用水源地及其它需要特别保护的敏感目标，厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 13、劳动定员及其他 本项目劳动定员3人，采用单班8小时工作制，年工作时间为300天。本项目不设食堂和宿舍。 14、三线一单符合性分析 ①生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，河北省全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。 本项目厂址距离最近的生态红线区5878m，不在其红线范围内，项目与最近的生态保护红线范围的关系图见图2。 图2 项目位置与最近的生态保护红线关系图 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在生态保护红线划定的范围内。 ②环境质量底线 2018年，廊坊市区空气质量（剔除沙尘影响），PM10年均浓度值为97μg/m3，PM2.5年均浓度值为52μg/m3，SO2年均浓度值为11μg/m3，NO2年均浓度值为47μg/m3，CO日平均值的第95百分位数为2.0mg/m3，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为192μg/m3。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3浓度与上年相比分别下降4.90%、13.33%、21.43%、2.08%、31.03%、7.25%。SO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求，PM10、PM2.5、 NO2和O3浓度均超标，分别超标0.38倍、0.48倍、0.18倍和0.2倍。空气质量综合指数5.94，与上年同期（6.61）相比下降了10.14%。 2018年，廊坊各县环境空气质量（剔除沙尘影响），SO2、CO浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求；NO2浓度：三河市、大厂县、文安县、大城县达到二级标准，香河县、永清县、固安县、霸州市超标；PM10、PM2.5和O3浓度均超标。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规范进行判定，该区域空气环境质量为不达标区，目前正在稳步实施《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发[2018]18号），进行蓝天保卫战工作，环境空气质量正在改善；根据大气评价等级判定结果，项目Pmax值为3.72%，1%≤Pmax＜10%，D10%未出现，项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价。项目对大气环境质量造成的影响可以接受；区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；项目区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明区域声环境质量较好，在采取相应的噪声治理措施后，项目运营期噪声对周围环境影响较小。因此本项目满足环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目厂区及周边公共设施可满足项目建设需求，本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目用水由东青州村供水管网提供，新鲜水用量为36m³/a，用电由大尚屯镇供电所供应，年用电量约为1万kWh，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，通过加强节能管理、使用节能设备，可降低资源、能源消耗，因此项目建设符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目位于河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村，未指定环境准入负面清单，本项目不属于禁止发展的产业类型，因此本建设项目符合国家产业政策。 综上，本项目满足产业政策、选址及“三线一单”要求。 15、建立“三挂钩”机制 ①加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要探索清单式管理，在结论和审查意见中明确“三线一单”相关管控要求，并推动将管控要求纳入规划。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，应当根据规划环评结论和审查意见予以简化。 本项目未在工业园区内。 ②建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。 本项目所在区域现有生产企业从开始生产至今没有发生过环境污染、或生态破坏严重、环境违法违规现象多发等情况。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 大城县位于河北省的东中部、廊坊市的南部。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安相连接。全县东西宽36.1km，南北长43.8km，总面积903.7km2，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间，海拔标高为3.6～10m。大城县县城东距青县12.8 km，西北距文安县10km，西南距河间县24km，西距任丘市19.7km，东北距静海县38km。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 项目位于河北省大城县大尚屯镇东青州村，地理位置坐标N：38°39′39.42″；E：116°31′22.73″，项目东侧为道路，隔路为空地，南侧为杨树林，西侧为廊坊利尔居保温材料有限公司，北侧为公路，隔路为其它企业，距项目最近的环境敏感点为西南侧455m处北青州村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6～10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、田庄村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里湾、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 3、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速1.91米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 4、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村镇、留各庄镇、大广安镇、臧屯镇、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇7个镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600立方米/秒，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村北入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯等镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5～5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120～280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30～48米，单井出水量为30～40吨/小时，单位涌水量10～15吨/小时·米，pH值在0.8～3.5左右，矿化度一般在0.5～1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0～3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280～500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给、开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 5、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 6、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、果树林等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划和人口构成 大城县总面积904平方公里，现辖10个镇，即平舒镇、旺村镇、南赵扶镇、大尚屯镇、留各庄镇、权村镇、里坦镇、北魏镇、广安镇、臧屯镇，23个社区居委会，394个行政村，总人口52万人。 2、工农业生产 大城县非公经济发达，特色突出。历经多年的积累与发展，已经形成了以大城工业园区和八大产业集群为载体的保温建材、化工、摩汽配件、食品、仿古家具等主导行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都 ”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”；食品行业以澳力发为代表享誉京津，被河北省政府命名为“食品强县”；仿古家具产业集群成为全国最大的生产销售基地等。 2018年，大城县产业结构不断优化，对外形象不断提升，发展制约不断破解，城镇化水平不断提高，生态环境不断改善，百姓福祉不断增进，政府自身建设不断加强，经济保持平稳增长，综合实力不断增强，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。财政收入完成16.8亿元，同比增长23.9%，增速全市第一。一般公共预算收入完成10亿元，同比増长19%，增速全市第二。预计地区生产总值完成141亿元，同比増长8%。固定资产投资和规上工业增加值同比分别增长4.5%和4.8%。实施亿元以上项目33个，总投资110亿元，完成投资39.5亿元。争列省、市重点项目12个。人民生活水平稳步提高。预计城乡居民人均可支配收入分别达到37570元和15200元，同比分别增长7.5%和8%。 3、教育、科技 经过多年努力，大城县科技意识逐步增强，科技人员的创新能力提高，科技服务支撑体系更加配套和多样化，综合实力较之以前有显著增强。 教育事业健康蓬勃发展，现全县共有中小学校198所。九年义务教育阶段学龄人口接受九年义务教育普及率达98.9%，适龄人口高中阶段毛入学率达到55.4%。教学条件得到进一步提高，教学质量提升迅速，尤其是县一中近年来高考成绩一直居全市前列。并基本形成了普通教育、职业教育、成人教育三教统筹、互相沟通、协调发展的良好格局。 4、文化、卫生 文化事业日益繁荣，全县有文化站10个，农村集镇文化中心7个，文化俱乐部文化室7个以及多个文化户、群众业余演出团、观众业余创作者和零散艺人等。县每年多次举办展览、组织文化活动、举办各类训练班，丰富了人民的文化生活。 卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。县医院综合门诊楼、县疾病控制中心、县中医院门诊楼、县传染病院、卫生监督所等卫生设施已经具备。农村和社区也相继建立了规范的医疗点，配备了合格医护人员。并积极开展全民健康工程，完成健康普查。社会保障体系建设取得重要进展，以城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、基本失业保险、低保为主要内容的社会保障体系初步形成，覆盖范围不断扩大。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 根据廊坊市2018年环境空气质量年报可知： 表4 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率/% 达标情况 PM10 年平均浓度 97μg/m3 70μg/m3 138.57 超标 PM2.5 年平均浓度 52μg/m3 35μg/m3 148.57 超标 SO2 年平均浓度 11μg/m3 60μg/m3 18.33 达标 NO2 年平均浓度 47μg/m3 40μg/m3 117.5 超标 CO 24小时平均第95百分位数 2.0mg/m3 4mg/m3 50 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 192μg/m3 160μg/m3 1.2 超标 根据上表得知，本项目SO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求，PM10、PM2.5、NO2和O3浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求；根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规范进行判定，该区域空气环境质量为不达标区。 目前廊坊市大城县正在稳步实施《国家打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发[2018]18号），进行蓝天保卫战工作，环境空气质量正在改善。 2、水环境质量现状 该区域地下水水质尚好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 该区域内声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 4、土壤环境质量现状 该区域土壤环境质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类用地筛选值要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于河北省大城县大尚屯镇东青州村，项目东侧为道路，隔路为空地，南侧为杨树林，西侧为廊坊利尔居保温材料有限公司，北侧为公路，隔路为其它企业。项目所在区域无文物保护、饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等敏感点。本项目的环境保护目标及保护级别见下表。 表5 环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 /m X Y 北青州村 458266.10 4278802.34 居民 700人 二类 SW 455 东青州村 458322.09 4278536.87 居民 637人 二类 SW 705 郭王只保村 459530.32 4279082.00 居民 2179人 二类 SE 965 西青州村 457519.69 4278543.43 居民 1400人 二类 SW 1000 南青州村 457959.47 4278156.57 居民 320人 二类 SW 1120 大会罗村 457487.41 4281098.80 居民 2960人 二类 NW 1670 仝庄子村 459677.89 4277810.68 居民 1760人 二类 SE 1840 李王只保村 460346.81 4278452.09 居民 2266人 二类 SE 1960 仰止村 458841.48 4277128.02 居民 1395人 二类 S 2120 孙会罗村 456482.44 4280282.54 居民 765人 二类 NW 2210 吴会罗村 456265.49 4279629.69 居民 1570人 二类 NW 2235 后张村 456375.65 4277701.82 居民 1120人 二类 SW 2592 西桑生村 460459.17 4276972.92 居民 728人 二类 SE 2975 常张村 456007.17 4277247.98 居民 577人 二类 SW 3165 大街村 456279.68 4281563.59 居民 750人 二类 NW 3175 表6 声环境、地下水、土壤保护对象及目标一览表 环境要素 保护对象 功能要求 保护目标 声环境 厂界外1m 《声环境质量标准》GB3096-2008)中2类标准 满足相应功能要求 地下水 潜水含水层和具有饮用水开发利用价值的含水层 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 土壤环境 厂区范围内 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单要求。标准值见表7。 表7 环境空气质量标准 污染物名称 取值时 浓度限值 执行标准 二氧化硫(SO2) 年平均 60μg/Nm3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 及其修改单要求 24小时平均 150μg/Nm3 1小时平均 500μg/Nm3 二氧化氮(NO2) 年平均 40μg/Nm3 24小时平均 80μg/Nm3 1小时平均 200μg/Nm3 一氧化碳(CO) 24小时平均 4000μg/Nm3 1小时平均 10000μg/Nm3 臭氧(O3) 日最大8小时平均 160μg/Nm3 1小时平均 200μg/Nm3 总悬浮颗粒物(TSP) 年平均 200μg/Nm3 24小时平均 300μg/Nm3 可吸入颗粒物(PM10) 年平均 70μg/Nm3 24小时平均 150μg/Nm3 可吸入颗粒物(PM2.5) 年平均 35μg/Nm3 24小时平均 75μg/Nm3 2、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 3、区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，见表8。 表8 地下水质量标准 序号 监测项目 标准值 1 pH 6.5-8.5 2 氨氮 ≤0.50mg/L 3 硝酸盐氮 ≤20.0mg/L 4 亚硝酸盐氮 ≤1.00mg/L 5 挥发酚 ≤0.002mg/L 6 氰化物 ≤0.05mg/L 7 总硬度 ≤450mg/L 8 溶解性总固体 ≤1000mg/L 9 耗氧量 ≤3.0mg/L 4、区域土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类用地的筛选值要求，标准值见表9。 表9 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 序号 项目 标准值 序号 项目 标准值 1 砷 60 24 1,2,3-三氯丙烷 0.5 2 镉 65 25 氯乙烯 0.43 3 铬（六价） 5.7 26 苯 4 4 铜 18000 27 氯苯 270 5 铅 800 28 1,2-二氯苯 560 6 汞 38 29 1,4-二氯苯 20 7 镍 900 30 乙苯 28 8 四氯化碳 2.8 31 苯乙烯 1290 9 氯仿 0.9 32 甲苯 1200 10 氯甲烷 37 33 间-二甲苯+对-二甲苯 570 11 1,1-二氯乙烷 9 34 邻-二甲苯 640 12 1,2-二氯乙烷 5 35 硝基苯 76 13 1,1-二氯乙烯 66 36 苯胺 260 14 顺-1,2-二氯乙烯 596 37 2-氯酚 2256 15 反-1,2-二氯乙烯 54 38 苯并[α]蒽 15 16 二氯甲烷 616 39 苯并[α]芘 1.5 17 1,2-二氯丙烷 5 40 苯并[b]荧蒽 15 18 1,1,1,2-四氯乙烷 10 41 苯并[k]荧蒽 151 19 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 42 䓛 1293 20 四氯乙烯 53 43 二苯并[α，h]蒽 1.5 21 1,1,1-三氯乙烷 840 44 茚并[1,2,3-cd]芘 15 22 1,1,2-三氯乙烷 2.8 45 萘 70 23 三氯乙烯 2.8 -- -- -- |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1标准的要求，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 运营期： 1、废气：颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求，具体排放标准见表10。 表10 大气污染物排放标准 类别 污染源 污染物因子 标准 单位 标准来源 点源 等离子切割、气割、焊接、打磨工序 颗粒物 120 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求 3.5 kg/h 面源 厂界 颗粒物 1.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A。 3、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的有关规定和要求；生活垃圾处理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为6项：SO2、NOx、VOCs、颗粒物和COD、氨氮。 本项目无生产废水，生活废水用于厂区泼洒抑尘，不外排，不涉及COD、氨氮排放；项目运营期外排废气中主要污染物为颗粒物，等离子切割废气、气割废气、焊接废气、打磨废气经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放，不涉及SO2、NOX、VOCs排放。 颗粒物排放量=10000m3/h×120mg/m3×2400h/a×10-9=2.88t/a 综上所述，根据项目污染物排放标准，本项目建议总量控制指标为：COD0t/a；NH3-N0t/a；SO20t/a；NOX0t/a；VOCs：0t/a；颗粒物：2.88t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程和主要排污节点（图示）： 图3 生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： ①下料：将角铁、铁板、圆钢、槽钢放到等离子切割机、切割机上按照特定的尺寸要求进行切割下料，等离子切割是以压缩空气为工作气体，以高温高速的等离子弧为热源、将被切割的金属局部熔化，熔化的金属由喷出的高压气流吹走，产生金属粉尘沉降。 ②卷板：下料后的铁板经过卷板机卷成圆柱形。 ③机加工：将下料后的角铁、圆钢、槽钢等放入车床、铣床、台钻、刨床、压力机、冲床、线切割机中按照产品要求进行切割、开槽、冲压、钻孔等。 ④裁剪：将机加工后的工件放入气割机中，根据产品的尺寸裁剪掉多余的材料。 ⑤焊接、打磨：本项目使用电焊机、二氧化碳保护焊机将裁剪好的工件焊接到一起，然后利用角磨机打磨产品，使产品更平整美观。 ⑥组装：用五金件（螺母、螺丝等五金部件）将减速机、风机、电机、电箱安装在焊接好的工件上即为成品，入库待售。 本项目主要污染物产生情况见表11。 表11 项目主要污染物产生情况 类别 序号 排污节点 污染物 治理措施 排放特征 废气 G1 等离子切割工序 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒，车间密闭 连续，点源 G2 气割工序 G3 焊接工序 G4 打磨工序 废水 -- 职工生活 COD、BOD5 SS、氨氮 用于厂区泼洒抑尘 间断 噪声 N1~N6 生产设备 等效连续A声级 设备安装在车间内，并加装基础减震装置；生产过程车间门窗关闭；加强设备日常维护 连续，点源 固废 S1 下料、机加工、裁剪工序 边角料 统一收集后外售 合理处置 S2 焊接工序 废焊丝 统一收集后外售 合理处置 S3 打磨工序 金属屑 统一收集后外售 合理处置 -- 布袋除尘器 除尘灰 统一收集后外售 合理处置 -- 生产过程 废液压油 危废间暂存，定期交有资质单位处理 合理处置 -- 生产过程 废切削液 合理处置 -- 生产过程 废油桶 合理处置 -- 职工生活 生活垃圾 由环卫部门统一收集处理 合理处置

主要污染工序： 一、施工期污染工序 本项目利用原有厂房，施工内容仅为生产设备、环保设施设备安装以及调试等。施工内容较少，施工期较短，施工期的污染源主要为设备安装、调试产生的噪声，经类比，在生产设施安装、调试设备过程中产生的噪声，噪声源强为80~90dB(A)。 二、运营期污染工序 本项目营运过程中产生的主要环境影响包括：生产过程产生的废气、噪声、固体废弃物以及职工生活活动过程中排放生活污水和生活垃圾对周围环境的影响。 1、废气 本项目运营期废气包括：等离子切割工序产生的颗粒物、气割工序产生的颗粒物、焊接工序产生的焊接烟尘、打磨工序产生的颗粒物。 角铁、铁板、圆钢、槽钢在切割时会有一少部分较细小的颗粒物停留在空气中，短时间后沉降于地面，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》中的相关资料，切割粉尘的产生量为原材料使用量的1‰，本项目需等离子切割、气割的角铁、铁板、圆钢、槽钢量约为300t/a，年工作时间为2400h，则颗粒物的产生量为0.3t/a。 金属焊接过程中产生一定量的焊接烟尘（颗粒物），本项目采用电焊机、二氧化碳保护焊机，正常生产时最多三台焊机同时工作，根据《焊接工作的劳动保护》及《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》中的相关资料，二氧化碳气体保护焊烟尘产生量按8g/kg焊丝（实芯焊丝）计算，电弧焊机烟尘产生量按16g/kg焊丝（低氢型焊条）计算，本项目焊丝用量为1t/a，焊条用量为0.5t/a，年工作时间2400h，则颗粒物的产生量为0.016t/a。 角磨机打磨过程会产生颗粒物，打磨工序金属粉尘产生量为原材料用量为0.03%，本项目需打磨的原材料量约为480t/a，则颗粒物的产生量为0.144t/a。 本项目采用集气罩收集等离子切割、气割、焊接、打磨废气，废气经收集后引入布袋除尘器处理，然后经1根15m高排气筒排放。集气罩集气效率按90%计，除尘效率按99%计，风机风量为10000m3/h，颗粒物的收集量为0.414t/a，浓度为17.25mg/m3，则颗粒物的排放量为0.0041t/a，排放速率为0.0017kg/h，排放浓度为0.172mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求，即最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h。 未被收集的废气在密闭车间内排放，颗粒物排放量为0.046t/a，排放速率为0.0192kg/h。 2、废水 项目职工生活污水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为0.096m3/d（28.8m3/a），主要污染因子及产生浓度分别为：COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L，污染物产生量分别为：0.009t/a、0.006t/a、0.006t/a、0.001t/a，生活污水水质简单，水量少，全部用于厂区泼洒抑尘，厂区内设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。 3、噪声 本项目噪声主要为生产过程中生产设备运行噪声，经类比同类项目主要噪声源及其源强详见表12。 表12 项目主要噪声源及其源强 序号 设备名称 数量 源强 [dB(A)] 特征 防治措施 降噪后车间外噪声源[dB(A)] 1 车床 5 80 点源，连续 选用低噪设备 加装基础减震装置 设备合理布置 生产过程门窗关闭 加强设备维护 避免设备故障高噪声 厂房隔声 60 2 铣床 2 80 点源，连续 60 3 台钻 5 85 点源，连续 65 4 切割机 3 85 点源，连续 65 5 电焊机 10 80 点源，连续 60 6 二氧化碳气体保护焊机 10 80 点源，连续 60 7 等离子切割机 3 85 点源，间断 65 8 线切割机 10 85 点源，连续 65 9 刨床 2 85 点源，连续 65 10 压力机 2 75 点源，连续 60 11 角磨机 10 80 点源，连续 60 12 气割机 5 85 点源，连续 65 13 卷板机 2 75 点源，连续 55 14 冲床 2 80 点源，连续 60 4、固体废物 根据工程分析，本项目产生的固体废物包括边角料、废焊丝、金属屑、除尘灰、废液压油、废切削液、废油桶以及职工生活垃圾。 根据企业提供资料，边角料的产生量约为原料用量的0.1%，则边角料的产生量约为0.48t/a，废焊丝的产生量约为0.1t/a，金属屑的产生量约为0.1t/a，除尘灰的产生量约为0.41t/a，废液压油的产生量为0.01t/a，废切削液的产生量为0.01t/a，废油桶的产生量为2个/a，边角料、废焊丝、金属屑、除尘灰收集后外售；废液压油、废切削液、废油桶暂存于危废间，定期交有资质单位处理；本项目劳动定员3人，生活垃圾按0.5kg/d·人计算，生活垃圾产生量为0.45t/a，集中收集后交由环卫部门统一收集处理。 (1)固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)的规定，判断产生的固废是否属于固体废物，根据《国家危险废物名录》(2016版)，判断生产过程产生的固废是否属于危险废物。判定结果详见表13。 表13 本项目固体废物属性判定表 序号 产生工序 固体废物 名称 形态 是否属于固体废物 是否属于危险废物 危险废物 代码 判定依据 1 下料、机加工、裁剪工序 边角料 固态 是 否 -- 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017) 《国家危险废物名录》(2016版) 2 焊接工序 废焊丝 固态 是 否 -- 3 打磨工序 金属屑 固态 是 否 -- 4 布袋除尘器 除尘灰 固态 是 否 -- 5 生产过程 废液压油 固态 是 是 900-218-08 6 生产过程 废切削液 固态 是 是 900-006-09 7 生产过程 废油桶 固态 是 是 900-041-49 8 职工生活 生活垃圾 固态 是 否 -- (2)固体废物产生情况 本项目固废产生情况见表14，危险废物产排情况具体见表15。 表14 本项目固体废物产生情况 序号 产生工序 固体废物名称 形态 固废类别 主要成分 预测产生量 1 下料、机加工、裁剪工序 边角料 固态 一般固废 角铁、槽钢等 0.48t/a 2 焊接工序 废焊丝 固态 一般固废 废焊丝 0.1t/a 3 打磨工序 金属屑 固态 一般固废 金属屑 0.1t/a 4 布袋除尘器 除尘灰 固态 一般固废 金属粉尘 0.41t/a 5 生产过程 废液压油 固态 危险废物 液压油 0.01t/a 6 生产过程 废切削液 固态 危险废物 切削液 0.01t/a 7 生产过程 废油桶 固态 危险废物 液压油、切削液 2个/a 8 职工生活 生活垃圾 固态 一般固废 纸屑、包装袋等 0.45t/a 表15 危险废物产排放情况 序号 危险废物名称 危废类别 行业来源 代码 产生量 产生工序及装置 1 废液压油 HW08 非特定行业 900-218-08 0.01t/a 生产过程 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 固态 液压油 液压油 -- 毒性、易燃性 序号 危险废物名称 危废类别 行业来源 代码 产生量 产生工序及装置 2 废切削液 HW09 非特定行业 900-006-09 0.01t/a 生产过程 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 固态 切削液 切削液 -- 毒性 序号 危险废物名称 危废类别 行业来源 代码 产生量 产生工序及装置 3 废油桶 HW49 非特定行业 900-041-49 2个/a 生产过程 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 固态 液压油、切削液 液压油、切削液 -- 毒性 (3)固体废物处置情况 项目相关防治措施汇总见表16。 表16 本项目固体废物产生及排放情况一览表 序号 名称 产生量 排放量 处置情况 1 危险废物 废液压油 0.01t/a 0t/a 危废间暂存，定期交有资质单位处理 2 废切削液 0.01t/a 0t/a 3 废油桶 2个/a 0个/a 4 一般固废 边角料 0.48t/a 0t/a 统一收集后外售 5 废焊丝 0.1t/a 0t/a 统一收集后外售 6 金属屑 0.1t/a 0t/a 统一收集后外售 7 除尘灰 0.41t/a 0t/a 统一收集后外售 8 生活垃圾 0.45t/a 0t/a 集中收集后交由环卫部门处理

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 等离子切割、气割、焊接、打磨工序 | 颗粒物 | 17.25mg/m3，0.414t/a | 0.172mg/m3，0.0041t/a |
|  | 生产车间 |  | 0.0192kg/h，0.046t/a | 0.0192kg/h，0.046t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活（0.096m3/d） | COD | 300mg/L，0.009t/a | 0t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.006t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.006t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.001t/a |  |
| 固 体 废 物 | 下料、机加工、裁剪工序 | 边角料 | 0.48t/a | 0t/a |
|  | 焊接工序 | 废焊丝 | 0.1t/a | 0t/a |
|  | 打磨工序 | 金属屑 | 0.1t/a | 0t/a |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 0.41t/a | 0t/a |
|  | 生产过程 | 废液压油 | 0.01t/a | 0t/a |
|  | 生产过程 | 废切削液 | 0.01t/a | 0t/a |
|  | 生产过程 | 废油桶 | 2个/a | 0个/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.45t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为生产过程中生产设备运行噪声，其噪声值为75～85dB(A)。经采取选用低噪设备，加装基础减震装置，产噪设备合理布置，生产过程门窗关闭，加强设备维护，避免设备故障产生高噪声，厂房隔声等措施后，可降噪15~20dB（A）。 |
| 其 他 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用原有厂房，无需进行土建施工，仅需进行设备安装、调试工作，经类比，生产设施安装、调试设备过程中产生的噪声，噪声源强为80~90dB(A)，经距离衰减和厂房隔音，昼间施工场界噪声均能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，即昼间≤70dB(A)。 本项目施工期对环境产生的影响，均为短期的、可逆的，项目建成后，影响即可自行消除。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、评价等级的确定 本评价依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)，结合项目工程分析结果，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率的计算公式： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 本项目评价等级计算按正常工况下最不利情况考虑，评价等级划分依据见表17，评价因子和评价标准见表18。 （2）评价工作级别划分的依据 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)，将大气环境评价工作等级划分情况列于表17。 表17 评价工作等级划分一览表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 表18 评级因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 标准来源 PM10 24小时平均 150μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单要求 1小时平均（折算） 450μg/m3 TSP 24小时平均 300μg/m3 1小时平均（折算） 900μg/m3 表19 本项目估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） —— 最高环境温度/ ℃ 41.2 最低环境温度/ ℃ -23.6 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/ m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/ km / 岸线方向/ ° / 表20 本项目污染物等标排放量计算一览表 编号 污染源 污染物 年排放量(t/a) 标准值(μg/m3) 等标排放量(m3/a) 排序 1 废气排气筒P PM10 0.0041 450 9111111 2 2 生产车间 TSP 0.046 900 51111111 1 表21 本项目估算模式点源参数表 名称 排气筒底部中心 坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气 流量 (m/s) 烟气温度/℃ 年排放小时数 /h 排放 工况/% 污染物排放速率(kg/h) X Y PM10 排气筒P 458499 4279264 7 15 0.4 23.723 20 2400 100 0.0017 表22 本项目估算模式矩形面源参数表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放 小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y TSP 1 生产车间 458499 4279264 7 60 15 0 6 2400 100% 0.0192 根据估算模式预测数据，项目Pmax计算结果以及评价等级结果见表23。 表23 项目主要污染源估算模型计算结果表 下风向 距离/m 排气筒P 生产车间 PM10 TSP 预测质量浓度/μg/m3 占标率/% 预测质量浓度/μg/m3 占标率/% 31 -- -- 33.46 3.72 50 0.11 0.02 25.55 2.84 75 0.15 0.03 19.70 2.19 100 0.15 0.03 18.02 2.00 200 0.14 0.03 14.58 1.62 300 0.13 0.03 12.44 1.38 400 0.11 0.03 10.77 1.20 500 0.10 0.02 9.47 1.05 600 0.09 0.02 8.39 0.93 700 0.08 0.02 7.49 0.83 800 0.07 0.02 6.76 0.75 900 0.07 0.02 6.19 0.69 1000 0.06 0.01 5.69 0.63 2000 0.04 0.01 3.27 0.36 10000 0.01 0.00 0.82 0.09 20000 0.01 0.00 0.38 0.04 25000 0.01 0.00 0.30 0.03 下风向最大质量浓度及占标率% 0.15 0.03 33.46 3.72 D10%最远距离 -- -- 根据上表可知，最大占标率为3.72%(生产车间无组织排放颗粒物)，1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)对评价工作等级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，大气环境影响评价范围为以厂址为中心区域，边长5km的矩形区域。 2、大气环境影响预测与评价 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中要求“二级评价项目不进行进一步预测与评价，不需设置大气环境防护距离，只对污染物排放量进行核算，并提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划”。因此，本评价针对污染物排放量进行核算，具体如下： ①污染物有组织排放量核算 表24 大气污染源有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度(μg/m3) 核算排放速率(kg/h) 核算年排放量(t/a) 一般排放口 1 排气筒P 颗粒物 172 0.0017 0.0041 一般排放口合计 颗粒物 0.0041 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.0041 ②污染物无组织排放量核算 表25 大气污染源无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家和地方污染物排放标准 年排放量(t/a) 标准名称 浓度限值(μg/m3) 1 生产车间 焊接、等离子切割、气割、打磨工序 颗粒物 车间密闭 GB16297-1996 1000 0.046 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.046 ③项目大气污染物年排放量核算 表26 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量(t/a) 1 颗粒物 0.05 本项目大气污染物年排放量核算结果为：颗粒物0.05t/a。 3、大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见表27。 表27 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a( 评价因子 基本污染物(PM10) 其他污染物(TSP) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 ( EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km □ 边长= 5km□ 预测因子 预测因子() 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 □ 正常排放短期浓度 贡献值 本项目最大占标率≤100%□ 本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 本项目最大占标率≤10%□ 本项目最大标率＞10% □ 二类区 本项目最大占标率≤30%□ 本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （ ）h 非正常占标率≤100%□ 非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值 叠加达标□ 叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监计划 污染源监测 监测因子：(颗粒物) 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（项目）厂界最远（0）m 污染源年排放量 SO2:(0)t/a NOx:(0)t/a 颗粒物:(0.05)t/a VOCs:(0)t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 4、卫生环境防护距离的确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，依据项目各无组织排放源相关参数计算其卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 根据项目无组织排放量，卫生防护距离参数见表28。 表28 卫生防护距离参数一览表 L≤1000m 1000m<L≤2000m 当地年平均 风速（m/s） 计算系数 A B C D A B C D 参数 470 0.021 1.85 0.84 470 0.036 1.77 0.84 1.91 根据项目面源排放结果，确定以TSP排放作为计算源强，卫生防护距离计算结果见表29。 表29 卫生防护距离计算结果 污染源 污染物 Qc(t/a) Cm(mg/m3) L(m) 卫生防护距离 生产车间 TSP 0.05 0.9 0.053 50 结合表29计算结果，综合确定本项目卫生防护距离为“以生产车间边界外延50m范围”。距本项目最近敏感点为厂界西南侧455m处北青州村，满足卫生防护距离要求。本次评价建议在该项目确定的卫生防护距离内禁止建设学校、医院、住宅等环境敏感点。 综上，项目建成投产后对大气环境质量造成的影响可以接受。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的规定，地表水评价等级按建设项目影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 按照工程分析结果，本项目无生产废水排放，生活废水全部用于厂区泼洒抑尘，无废水外排。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中的规定，本项目的地表水评价等级为三级B。 表30 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放(；间接排放(；其他 ( 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(； pH值□；热污染□；富营养化□；其他( 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 春季(；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测 (；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季(；夏季□；秋季□；冬季□ （） 监测断面或点位个数 （）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （/） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季(；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标□；不达标( 水环境保护目标质量状况□：达标(；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标(；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区( 不达标区( 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （/） （/） （/） （/） （/） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施(；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动(；自动(；无监测( 监测点位 （/） （/） 监测因子 （/） （/） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受( 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 综上，项目建成投产后对地面水环境质量造成的影响可以接受。 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A所列，本项目属于K机械、电子，71通用、专用设备制造及维修—其它，属于附录A中规定的Ⅳ类项目，因此，本项目不需要开展地下水环境影响评价。 本项目采用如下防渗措施： 防渗旱厕：用三合土铺底，再在上层铺15～20cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构，防渗系数≤1.0×10-7m/s。 危废暂存间：底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s。 在确保防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对地下水环境产生明显影响。 三、声环境影响分析 本项目噪声源主要为生产过程中生产设备运行噪声，根据类比资料，噪声值范围为75～85dB(A)；经采取选用低噪设备，加装基础减震装置，产噪设备合理布置，生产过程门窗关闭，加强设备维护，避免设备故障产生高噪声，厂房隔声等措施后，可降噪15~20dB（A）。为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对站界进行噪声预测。 1、预测模式 (1)单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中：——距离声源r处的倍频带声压级，dB； ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB； ——倍频带衰减，dB； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 (2)室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中： ——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； ——声源的倍频带声功率级，dB； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ——指向性因子； ——房间常数，，为房间内表面面积，m2，为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当时，(即按面声源处理)； 当时，(即按线声源处理)； 当时，(即按点声源处理)； (3)计算总声压级 ①计算项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为，则项目声源对预测点产生的贡献值()为： ②预测点的噪声预测值 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——预测点的背景值，dB(A)。 (4)噪声预测点位 本评价预测项目噪声源对四周站界噪声贡献值。 2、预测结果 产噪设备声级值，代入模式计算，项目运行过程中，各预测点声级值预测结果见表311。 表31 噪声预测结果 单位：dB(A) 车间 治理后源强dB（A） 与预测位置最近距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 生产车间 80.03 25 8 35 8 噪声贡献值dB（A） 44.00 53.21 41.12 53.21 本项目夜间不生产，根据上表，采取相应措施后，本项目营运期昼间厂界外1m处贡献值在41.12~53.21dB(A)之间，昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物包括边角料、废焊丝、金属屑、除尘灰、废液压油、废切削液、废油桶以及职工生活垃圾。 (1)一般固废(包括生活垃圾)环境影响分析 边角料、废焊丝、金属屑、除尘灰收集后外售；职工生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 (2)危险废物环境影响分析 经与《国家危险废物名录》(2016版)对比，废液压油属于其中的HW08 900-218-08，废切削液属于其中的HW09 900-006-09，废油桶属于其中的HW49 900-041-49。 本环评要求，企业将废液压油、废切削液、废油桶暂存于危废暂存间，定期委托资质单位清运处理。 本评价从危险废物贮存场所、运输过程等方面进行分析。 ①危险废物贮存场所 根据当地调查资料，项目所在区域地质结构相对稳定，地面设施高于地下水最高水位，周边无易燃、易爆等危险品仓库等，项目危废暂存间选址可行。 本项目危险废物产生量较少，危废暂存间废物存储能力远远大于废物产生量，满足本项目危废储存要求。 本项目危险废物的厂内暂存严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)执行。与本项目相关重点内容如下： a.按照危险废物贮存污染控制标准要求，废液压油、废切削液、废油桶置于危废暂存间，防止风吹雨淋和日晒。危废间设置危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 b.本项目危险废物暂存于厂区内危险废物暂存间，危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，危废储存间底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 c.必须定期对危险废物储存设施进行检查，如有破损，应及时清理更换。 d.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001标准的标签。 ②运输过程 危险废物转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定要求。本项目周边无敏感点，设定的危险废物运输路线尽量避开敏感点，加强运输车辆管理，以减少对运输沿途敏感点的环境风险。 因此，本项目所有固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成不利影响。 五、土壤影响分析 建设项目土壤环境影响评价项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，建设项目所属行业对土壤环境影响的程度，本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造—其它”项目，为Ⅲ类项目。 建设项目占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）；本项目占地面积900m2（0.09m2），占地规模属于小型。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表32。 表32 污染影响类敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目位于河北省大城县大尚屯镇东青州村，项目东侧为道路，隔路为空地，南侧为杨树林，西侧为廊坊利尔居保温材料有限公司，北侧为公路，隔路为其它企业，项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标，项目南侧为杨树林，敏感程度属于“较敏感”。 土壤评价工作等级划分 土壤环境影响评价工作等级的确定见表33。 表33 污染影响型评价工作等级划分表 敏感 程度 评价等级 占地规模 I II III 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 -- 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- -- 注“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作 由表33可以确定，本项目属于“Ⅲ类”，占地规模为“小型”，敏感程度为“较敏感”，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、环境管理与监测计划 1、环境管理制度 公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员，负责全厂的环保工作。环保机构的主要职责如下： (1)依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保主管部门的要求，制定全厂的监测计划和工作方案，建立健全环境监测站的各项规章制度； (2)按有关规定及时完成全厂常规监测任务，汇总监测数据，建立污染源档案，并将监测结果及时报上级主管部门； (3)定期分析监测结果及发展趋势，以防污染事故的发生，如发现异常情况及时反馈到有关部门，以便采取措施； (4)参加本厂环保治理工程的竣工验收、污染事故的调查及监测分析工作； (5)按规定要求，编制污染监测及环境指标考核报表。 2、环境监测计划 根据《2019年度河北省重点排污单位名录》可知，该企业为非重点排污单位，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）可知，本项目排放口为一般排放口。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，提出相应的环境监测计划，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 污染源监控计划：根据项目生产特点和污染物排放特征，厂内废气、废水、噪声、固废污染源监测点位、监测项目、采样频次等见下表。 表34 废气监测计划表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 排气筒 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求 厂界 1次/年 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求 表35 噪声固废监测项目、点位及频率 类别 监测点位 监测指标 监测频次 监测机构 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季度 委托有资质的监测单位进行监测 固废 一般固废 出厂时间、种类、数量、去向 不定期 自查或环保部门不定期抽查 危险废物 七、污染物排放清单及污染源监控措施 按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJZ.1-2016)要求，需要给出拟建项目的污染源排放清单，明确污染物排放的管理要求，详见表36。 表36 污染物排放清单及管理要求一览表 项目 内容 建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数 废气 等离子切割废气、气割废气、焊接废气、打磨废气经集气罩收集后引入布袋除尘器处理，然后经1根15m高排气筒排放 噪声 选用低噪设备，加装基础减震装置，设备合理布置，生产过程门窗关闭，加强设备维护，避免设备故障高噪声，厂房隔声，降噪效果15~20dB(A) 废水 生活废水用于厂区泼洒抑尘，不外排 固废 设置一般工业固体废物贮存场所、危废暂存间 排放的污染物 种类 排放浓度 (mg/L、mg/m3) 排放量 (m3/d、m3/h) 运行时间 (d/a、h/a) 污染物排放量(t/a) 总量指标 (t/a) 废水 COD -- -- -- -- -- NH3-N -- -- -- -- -- 废气 SO2 -- -- -- -- -- NOX -- -- -- -- -- 颗粒物 0.172 10000 2400 0.0041 2.88 排污口 信息 废气排放口：①。 企业信息公开 公 开 内 容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)的有关规定，企业应建议专门机构对本单位真实环境信息进行公开，公开内容应包括项目工程内容及污染物排放信息，主要公开内容如下： (1)基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； (2)排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； (3)防治污染设施的建设和运行情况； (4)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； (5)突发环境事件应急预案； (6其他应当公开的环境信息。 公 开 方 式 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)的有关规定，企业可采取如下公开方式： (1)公告或者公开发行的信息专刊； (2)广播、电视等新闻媒体； (3)信息公开服务、监督热线电话； (4)本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； (5)其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 等离子切割、气割、焊接、打磨工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求 |
|  | 生产车间 |  | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求 |
| 水 污 染 物 | 职工生活废水 | COD | 用于厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 下料、机加工、裁剪工序 | 边角料 | 统一收集后外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单中的有关规定 |
|  | 焊接工序 | 废焊丝 | 统一收集后外售 |  |
|  | 打磨工序 | 金属屑 | 统一收集后外售 |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 统一收集后外售 |  |
|  | 生产过程 | 废液压油 | 危废间暂存，定期交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的有关规定和要求 |
|  | 生产过程 | 废切削液 |  |  |
|  | 生产过程 | 废油桶 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集处理 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定 |
| 噪 声 | 本项目夜间不生产，噪声主要为生产过程中生产设备运行噪声，其噪声值为75～85dB(A)。经采取选用低噪设备，加装基础减震装置，产噪设备合理布置，生产过程门窗关闭，加强设备维护，避免设备故障产生高噪声，厂房隔声等措施后，昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其 他 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |

结论与建议

一、结论 1、工程概况 项目名称：大城县青州青牛机械厂年产机械设备500台（套）项目； 建设单位：大城县青州青牛机械厂； 项目性质：新建； 项目投资：总投资15万元，其中环保投资2万元，占项目投资额的13.33%。 建设地点：项目位于河北省大城县大尚屯镇东青州村，地理位置坐标N：38°39′39.42″；E：116°31′22.73″，项目东侧为道路，隔路为空地，南侧为杨树林，西侧为廊坊利尔居保温材料有限公司，北侧为公路，隔路为其它企业，距项目最近的环境敏感点为西南侧455m处北青州村。 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员3人，采用单班8小时工作制，年工作时间为300天。本项目不设食堂和宿舍。 本项目用水由东青州村供水管网提供；供电由大尚屯镇供电所提供；项目生产无需用热，冬季车间不取暖。 2、产业政策 本项目所采用的生产设备、工艺及产品不在《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订)》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号）鼓励类、限制类、淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。 根据《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)的通知》(冀政办发〔2015〕7号)中的规定，本项目不在限制类、淘汰类之列，属于允许建设项目，符合河北省产业政策。 对照河北省廊坊市人民政府关于印发《廊坊市打赢蓝天保卫战三年行动方案》的通知，本项目不属于禁止建设类项目，符合相关政策要求。 本项目已经取得大城县发展和改革局出具的备案信息，备案编号：大发改备字[2019]547号，符合大城县产业政策。 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 3、选址可行性 本项目租赁齐福起（个人）位于东青州村北的厂房，根据集体用地建设用地使用证可知，用地性质为建设用地，大尚屯镇村镇规划管理办公室为本项目出具了证明，证明该企业属于大尚屯镇企业规划。厂址周围没有自然保护区、名胜古迹、生活饮用水源地及其它需要特别保护的敏感目标，厂址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 4、总量控制 本项目建议总量控制指标为：COD0t/a；NH3-N0t/a；SO20t/a；NOX0t/a；VOCs：0t/a；颗粒物：2.88t/a。 5、环境影响分析结论 (1)大气环境影响分析结论 本项目废气主要为等离子切割工序产生的颗粒物、气割工序产生的颗粒物、焊接工序产生的焊接烟尘、打磨工序产生的颗粒物。等离子切割、气割、焊接、打磨废气经集气罩收集后引入布袋除尘器处理，然后经1根15m高排气筒排放，颗粒物的排放量为0.0041t/a，排放速率为0.0017kg/h，排放浓度为0.172mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求，即最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h。 未被收集的废气在密闭车间内排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求，经估算，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，大气污染物年排放量核算结果为：颗粒物0.05t/a。 项目对大气环境质量造成的影响可以接受。 (2)水环境影响分析结论 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为0.096m3/d（28.8m3/a），生活污水水质简单，水量少，全部用于厂区泼洒抑尘，厂区内设防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。本项目属于间接排放，因此本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A所列，本项目属于K机械、电子，71通用、专用设备制造及维修—其它，属于附录A中规定的Ⅳ类项目，因此，本项目不需要开展地下水环境影响评价。 在确保防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对地下水环境产生明显影响。 (3)声环境影响分析结论 本项目夜间不生产，噪声主要为生产过程中生产设备运行噪声，其噪声值为75～85dB(A)。经采取选用低噪设备，加装基础减震装置，产噪设备合理布置，生产过程门窗关闭，加强设备维护，避免设备故障产生高噪声，厂房隔声等措施后，昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 (4)固体废物环境影响分析结论 本项目产生的固体废物包括边角料、废焊丝、金属屑、除尘灰、废液压油、废切削液、废油桶以及职工生活垃圾。 边角料、废焊丝、金属屑、除尘灰收集后外售；废液压油、废切削液、废油桶暂存于危废间，定期交有资质单位处理；职工生活垃圾由环卫部门统一处理。不会对周围环境造成不利影响。 (5)土壤环境影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造—其它”项目，为Ⅲ类项目，占地规模为“小型”，敏感程度为“较敏感”，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等均采取了相应的处理及防治措施，并能达标排放，对周围环境影响较轻；在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 1、建议建设单位采取一些降噪措施，如加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；加强生产管理，教育员工文明生产；合理安排生产等。 2、加强对员工的环保培训，防止环境事故发生。 3、加强厂区内绿化，可有效起到防尘降噪的作用。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 依据建设项目环境管理办法，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目“三同时”验收一览表见表37。 表37 建设项目环境保护“三同时”验收内容一览表 验收项目 环保措施 数量 投资 （万元） 验收指标 验收标准 废气 等离子切割、气割、焊接、打磨工序 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 1套 1 颗粒物排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求 生产车间 车间密闭 -- -- 厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求 废水 生活废水 用于厂区泼洒抑尘 — — 不外排 不外排 噪声 选用低噪设备，加装基础减震装置，设备合理布置，生产过程门窗关闭，加强设备维护，避免设备故障高噪声，厂房隔声 — 0.4 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固体废物 边角料 统一收集后外售 — — 《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求 废焊丝 统一收集后外售 — — 金属屑 统一收集后外售 — — 除尘灰 统一收集后外售 — — 废液压油 危废间暂存，定期交有资质单位处理 — 0.3 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的有关规定和要求 废切削液 — 废油桶 — 生活垃圾 集中收集后交由环卫部门处理 — — 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求 防渗 防渗旱厕：用三合土铺底，再在上层铺15～20cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构 0.1 防渗系数≤1.0×10-7m/s 危废暂存间：底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂 0.2 防渗系数≤1.0×10-10m/s 合计 2 ——

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系及卫生防护距离包络图 附图3 项目平面布置图 附图4 大气评价范围图 附件1 营业执照 附件2 备案信息 附件3 用地证明、租赁协议及土地使用证 附件4 委托书及承诺书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

5878m

本项目所在位置

D

c

m

c

L

r

L

B

A

C

Q

·



·



0.50

2

)

25

.

0

(

1