建设项目环境影响报告表

项目名称:   年产4万立方米泡沫玻璃保温板项目

建设单位(盖章):    廊坊佳昊保温建材有限公司

编制日期：2018年11月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产4万立方米泡沫玻璃保温板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊佳昊保温建材有限公司 |
| 法人代表 | 刘宝中 | 联系人 | 孙岩 |
| 通讯地址 | 河北省廊坊市大城县里坦镇石圪垯村 |
| 联系电话 | 18942678877 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 河北省廊坊市大城县里坦镇石圪垯村西北 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别 及代码 | 隔热和隔音材料制造C3034 |
| 占地面积 （平方米） | 13213.44 | 绿化面积 （平方米） | - |
| 总投资 （万元） | 5060 | 其中环保投资（万元） | 36 | 环保投资占 总投资比例 | 0.71% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | - |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 廊坊佳昊保温建材有限公司在廊坊市大城县里坦镇石圪垯村西北建设有年产3万立方米泡沫玻璃保温板项目，该项目于2012年4月17日经大城县环境保护局批复建设，并于2013年6月7日通过竣工环境保护验收，验收文号：（DHYF13054）。廊坊佳昊保温建材有限公司于2017年11月7日取得大城县环保局核发的河北省排放污染物许可证，证书编号：PWX-131025-1327-17，许可内容：废水COD0t/a、氨氮0t/a、废气SO20t/a、NOX0t/a，有效期为1年。 为了提高企业市场竞争力，廊坊佳昊保温建材有限公司在现有厂区进行了改扩建，内容如下：①增加1条泡沫玻璃保温板生产线；②将生产用热能源由电能改为天然气。以上改扩建内容未依法报批环境影响评价文件，与批复环评不符。大城县环保局对廊坊佳昊保温建材有限公司环评批建不符行为进行了处罚。廊坊佳昊保温建材有限公司按时缴纳罚款，同时委托北京国环益达环保技术有限公司对目前实际建设的年产4万立方米泡沫玻璃保温板项目（下称“本项目”）进行环境影响评价。 本项目的建设对周边环境存在一定的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订版）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）中有关规定，需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目类别属于“十九、非金属矿物制品”—“56石墨及其他非金属矿物制品”—“其他”，应编制环境影响评价报告表。廊坊佳昊保温建材有限公司委托我单位承担本项目的环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，在现场踏勘、资料收集的基础上编制完成了本报告表，呈报大城县环保局审查、审批，作为本项目管理提供依据。 二、产业政策及选址分析 1、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）中的限制和淘汰类别，不含该名录限制和淘汰类生产工艺和设备，不属于《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发〔2015〕7号）中限制和淘汰类项目，且项目已取得大城县发展改革局出具的符合产业政策的证明。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目位于大城县里坦镇石圪垯村西北，厂区中心地理位置坐标为北纬38°33'45.45"，东经116°36'58.16"。四至：东侧为廊坊树峰塑胶有限公司，西侧为廊坊茂伦橡塑制品有限公司，南侧为青留公路，北侧为河北正丰保温材料有限公司。项目所占土地性质为工业用地，符合大城县里坦镇土地利用及总体规划（土地证、规划建设用地许可证见附件2、3）。项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。地理位置见附图1，周围情况见附图2。 三、工程概况 1、原有项目工程概况 （1）项目基本情况 项目名称：年产3万立方米泡沫玻璃保温板项目 建设单位：廊坊佳昊保温建材有限公司 建设地点：大城县里坦镇石圪垯村西北 项目投资：投资总额4360万元，其中环保投资18万元，占总投资的0.39%。 （2）生产规模：年产泡沫玻璃板3万立方米。 （3）劳动定员及工作制度：劳动定员12人，实行两班制生产，夜班不生产，年工作300天。 （4）主要生产设备 主要生产设备详见表1。 表1 主要生产设备一览表 类别 设备名称 数量 规格或型号 一 泡沫玻璃生产线 2条 1 发泡窑 2座 2 退火窑 2座 3 烘干窑 2座 4 粉碎机 4台 200目 5 细磨机 2台 6 混合配料机 2台 7 切割机 2台 8 耐热钢模具 1000个 二 辅助设备 1 变压器 1台 630KVA 2 检测、实验设备 数套 （5）原辅材料 原辅材料详见表2。 表2 主要原辅材料情况一览表 项目 名称 年耗量 备注 原料 碎玻璃 5000t 来源于秦皇岛耀华玻璃公司 助溶剂 碳酸钠 25t 华北地区 脱模剂 氧化铝 10t 水玻璃 15t （6）公用工程 ①给排水：项目由当地供水管网供给，用水环节为职工生活用水。厂区内不设食堂、浴室，厕所为防渗旱厕，所产生污水主要为职工盥洗废水，产生量较小，且水质比较单一，全部用于厂区泼洒抑尘，不外排。 ②供电：项目厂区安装一台630KVA变压器1台，能满足项目生产生活用电需求，年用电量约为175.15KW·h。 ③供暖、供热：生产用热能源为电能，冬季办公室利用空调采暖，不设锅炉等设施。 （7）生产工艺 生产工艺流程及排污节点图见图1。 （8）产污节点及环保设施 产污节点及环保设施表3。 表3 产污节点及环保措施一览表 污染类别 污染工序 污染物 环保措施 废气 研磨、混料机切割 工序粉尘 颗粒物 脉冲布袋除尘器+15m排气筒 废水 生活污水 COD、氨氮、SS 用于泼洒地面抑尘，不外排 固废 切割工序 废边角料 收集后交当地环卫部门处理外售处理 布袋除尘器 收集粉尘 返回生产工序 办公生活 生活垃圾 由当地环卫部门统一处理 噪声 生产车间设备 噪声 基础减振、厂房隔声等 2、现有工程（改扩建后）概况 （1）项目名称：年产4万立方米泡沫玻璃保温板项目 （2）建设单位：廊坊佳昊保温建材有限公司 （3）项目投资：总投资5060万元，环保投资36万元，约占总投资的0.71％。 （4）劳动定员与工作制度：本项目定员40人，年生产时间为300天，实行两班制生产，每班10小时。 （5）产品规模：本项目产品为泡沫玻璃保温板，设计产能为3万立方米/年。 （6）建设规模：本项目总占地面积为13213.44m2，总建筑面积9483m2，主要建筑物见表4。 表4 主要建构筑物一览表 序号 建设内容 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 1 1#生产车间 3000 3000 2 2#生产车间 2500 2500 3 1#库房 1500 1500 4 2#库房 1100 1100 5 切割车间 300 300 6 包装车间 300 300 6 办公楼 300 600 2层，砖混结构 4 辅助用房 183 183 7 道路、空地及其他 3730.44 12 总计 13213.44 9483 （7）生产设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 主要生产设备一览表 类别 设备名称 数量 规格或型号 一 泡沫玻璃生产线 3条 1 发泡窑 3座 2 退火、烘干窑 3座 3 粉碎机 6台 200目 4 细磨机 3台 5 混合配料机 3台 6 切割机 3台 7 包装机 1台 8 耐热钢模具 若干 二 辅助设备 1 变压器 1台 630KVA 2 检测、实验设备 数套 （8）主要原、辅料 本项目主要原、辅料见表6 表6 主要原、辅料一览表 项目 名称 年耗量 备注 原料 碎玻璃 6500t 来源于秦皇岛耀华玻璃公司 助溶剂 碳酸钠 35t 华北地区 脱模剂 氧化铝 12t 水玻璃 20t ①碳酸钠：俗名苏打、纯碱、洗涤碱，化学式：Na2CO3，普通情况下为白色粉末，为强电解质。密度为2.532g/cm3，熔点为851°C，易溶于水，具有盐的通性。碳酸钠为白色粉末或颗粒。溶于水和甘油，不溶于乙醇。水溶液呈强碱性，pH11.6。半数致死量（30日）（小鼠，腹腔）116.6mg/kg。有刺激性。可由氢氧化钠和碳酸发生化学反应结合而成。稳定性较强，但高温下也可分解，生成氧化钠和二氧化碳。长期暴露在空气中能吸收空气中的水分及二氧化碳，生成碳酸氢钠，并结成硬块。吸湿性很强，很容易结成硬块，在高温下也不分解。碳酸钠是重要的化工原料之一，广泛应用于轻工日化、建材、化学工业、食品工业、冶金、纺织、石油、国防、医药等领域，用作制造其他化学品的原料。 ②氧化铝：又称三氧化二铝，分子量102，通常称为“铝氧”，是一种白色无定形粉状物，俗称矾土。化学式：Al2O3。相对分子质量：101.96，性状：难溶于水的白色固体。无臭。无味。质极硬。易吸潮而不潮解。两性氧化物，能溶于无机酸和碱性溶液中，几乎不溶于水及非极性有机溶剂。相对密度(d204)4.0。熔点约2000℃。储存：密封干燥保存。用途：用作分析试剂。有机溶剂的脱水。吸附剂。有机反应催化剂。研磨剂。抛光剂。氧化铝是将铝矾土原料经过化学处理，除去硅、铁、钛等的氧化物而制得，是纯度很高的氧化铝原料，Al2O3含量一般在99%以上。 ③水玻璃：俗称泡花碱，是一种水溶性硅酸盐，其水溶液为水玻璃。化学式：Na2SiO3·9H2O，相对分子质量284.20。性状：无色正交双锥结晶或白色至灰白色块状物或粉末。能风化。在100℃时失去6分子结晶水。易溶于水，溶于稀氢氧化钠溶液，不溶于乙醇和酸。熔点40～48℃。低毒，半数致死量(大鼠，经口)1280mg/kg(无结晶水)。 （9）平面布置 本项目西侧由北向南依次布置1#、2#品库房，2#生产车间及员工休息室、车库门卫等辅助用房；东侧由北向南依次布置切割车间、包装车间、1#生产车间及办公楼。厂区其他部分进行绿化或硬化，不留有裸露的场地。 （10）公用工程及能源消耗量 ①给水：本项目用水引自石圪垯村自来水，生产无用水环节。河北省地方标准《用水定额》（DB13/T 1161.3-2016）第三部分生活用水”中有关单元生活用水指标及用水量见表7。 表7 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量 年用水量 生活用水 30L/人·d，工作时间300天 40人 1.2m3 360m3 ②排水：本项目生活污水产生系数按80%计算，污水量为0.96m3/d。污水产生量较少且水质较为简单，用于泼洒地面抑尘，不外排；防渗旱厕定期清掏用于农肥。给排水情况详见图1。 ③供电：本项目供电从附近高压电网引入，厂区设有630KVA配电变压器一台及变配电房，年用电量为62万kW·h。 ④供热：本项目生产用热采用天然气炉窑，天然气年用量约为100万m3；办公室冬季取暖采用空调，不设锅炉等设施。 ⑤食宿：本项目不设食堂，设有人员休息室。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 廊坊佳昊保温建材有限公司在廊坊市大城县里坦镇石圪垯村西北建设有年产3万立方米泡沫玻璃保温板项目，该项目于2012年4月17日经大城县环境保护局批复建设，并于2013年6月7日通过竣工环境保护验收，验收文号：（DHYF13054）。 1、原有项目有关的原有污染情况 原有项目主要污染工序及污染物为：①研磨、混料机切割工序粉尘，主要污染物为颗粒物。②生活污水，主要污染因子为COD、氨氮、SS；③各生产设备运行噪声，污染因子为等效A声级。④生产过程切割产生的废边角料、布袋除尘器回收粉尘、职工生活垃圾。 （1）废气 根据《廊坊佳昊保温建材有限公司排放污染物许可证监测报告》（拓维证测字（2017）第102251号）监测数据，排气筒颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级。厂界无组织排放颗粒物最大浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值。 （2）废水 生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （3）噪声 根据《廊坊佳昊保温建材有限公司排放污染物许可证监测报告》（拓维证测字（2017）第102251号）中监测数据，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。 （4）固体废物 生产过程切割产生的废边角料、职工生活垃圾委托当地环卫部门清运处理。回收粉尘回用于生产工序。固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （5）根据原有项目环评文件及现有排污许可证，原有项目污染物排放总量为：COD0t/a、氨氮0t/a、SO20t/a、NOX0t/a。 2、原有项目存在问题及整改措施 原有项目对污染物均采取了有效的治理措施，经监测废气、噪声均能够达标排放，废水零排放，固废均得到合理的处置，未产生二次污染。原有项目无与本项目有关的环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 2、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 3、气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 4、水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城权村镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村北入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部西窑头村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 5、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 6、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 2、工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、摩托车配件、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的摩托车配件专业市场。 2016年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2016年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 3、交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 4、文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气质量现状 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境质量现状 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境质量 声环境引用《廊坊佳昊保温建材有限公司排放污染物许可证监测报告》（拓维证测字（2017）第102251号）中厂界噪声监测数据，监测单位河北拓维检测技术有限公司，监测时间2017年10月21日、22日。监测结果见表8。 表8 噪声现状监测结果单位：dB（A） 监测点位 2017年10月21日 2017年10月22日 执行标准限值 达标 情况 昼间 昼间 昼间 厂界东 55.1 54.9 60 达标 厂界南 54.5 54.8 60 达标 厂界北 55.7 53.9 60 达标 厂界西 56.4 55.8 60 达标 由上表可知，厂界声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

主要环境保护目标（列出名单和保护级别）： 本项目位于廊坊市大城县里坦镇石圪垯村西北，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表9。 表9 主要环境保护目标一览表 保护名单 相对厂址 方位 距厂界最 近距离 功能区 保护级别 石圪垯村 东南 320m 居住区 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 娘娘庄村 西南 750m 居住区 地下水 质量 周围1000m 生活饮用水及工、农业用水 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准值见表10。 表10 环境空气质量标准 单位：µg /m3 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 备 注 PM2.5 35 75 GB3095-2012 PM10 70 150 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 2、地下环境质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表11。 表11 地下水质量标准单位：mg/L，pH除外 序号 因子 标准值 1 pH值 6.5～8.5 2 总硬度 ≤450 3 硝酸盐氮 ≤20 4 硫酸盐 ≤250 5 氨氮 ≤0.5 6 亚硝酸盐氮 ≤1 7 氯化物 ≤250 8 氟化物 ≤1 3、声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类、4a类区标准。标准限值见表12。 表12 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 2类 60 50 厂界东、北、西侧区域 4a类 70 55 厂界南侧区域 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 各炉窑燃烧天然气废气执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建炉窑（加热炉）颗粒物排放限值及表2中新建炉窑有害污染物排放限值。标准值见表13。 表13 工业窑炉大气污染物排放标准 类别 烟气黑度（林格曼黑度，级） 颗粒物 SO2 NOX 烟气 ＜1 50mg/m3 400mg/m3 400mg/m3 粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准。具体指标见表14。 表14 大气污染物综合排放标准 污染物 排气筒高度15m 无组织排放监控浓度限值 排放浓度，mg/m3 排放速率，kg/h 监控点 浓度，mg/m3 颗粒物 60 1.9 周界外浓度最高点 1.0 2、噪声污染物排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准要求。标准值见表15。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 厂界 2类 60 50 东、北、西侧厂界 4类 70 55 南侧厂界 3、固体废物执行标准 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)“第三节生活垃圾染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。 原有项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a。本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO25.45t/a、NOX5.45t/a。改扩建后项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO25.45t/a、NOX5.45t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程及排污节点： 本项目为泡沫玻璃保温板生产，其主要生产工艺流程及排污节点见下图。 图3 生产工艺流程及排污节点图 生产工艺流程简述： （1）研磨、配料：本项目碎玻璃直接外购秦皇岛耀华玻璃公司洁净的原材料，不需要用水清洗加工等。首先将外购的碎玻璃与辅料助溶剂（碳酸钠）分别粉碎后研磨机研磨至粒度为200目左右。按生产比例进行配料、混合。再将物料装入模具中。 （2）装模、预热：预热过程主要是脱掉配合料中的化学结合水、吸附水和游离水；又由于坯体导热性较差，直接高温加热烧结会造成表面碳的氧化，使发泡不均匀。为此在室温至400℃进行预热，并保持400℃温度20～30min。 （3）烧结、发泡：将预热后的坯体迅速加热到烧结温度（650～750℃），快速升温的目的是防止发泡剂过多的分解，并使随着坯体的升温而急剧增加的气相包裹在坯体内而不逸出，从而能够得到较多气相。烧结后的坯体加热到发泡温度进行发泡（750～1000℃），在发泡温度下保持15～50min以利于发泡均匀。 （4）脱模、退火：当发泡结束后，迅速将物料冷却至600℃（采用风机吹风冷却），目的是将产生的气孔结构迅速固定下来。为了消除迅速冷却产生的应力，在600℃保温20～35min，然后关掉热源自然冷却至室温。退火冷却时间一般在24h左右。 （5）切割、包装：根据产品规格需要，对发泡后的物料进行切割，经检测合格后入库待售。不合格品降低规格或降价出售。 主要污染工序： 本项目为已建成项目无施工期，运营期主要环境影响因素： （1）废气 本项目废气主要为原辅料粉碎、细磨、混合配料、装模及产品切割产生的粉尘，主要污染因子为颗粒物；各炉窑燃烧天然气产生的废气，主要污染因子为烟尘、SO2、NOX。 （2）废水 本项目无生产废水，生活污水产生量为0.96m3/d。污水产生量较少且水质较为简单，用于泼洒地面抑尘，不外排；防渗旱厕定期清掏用于农肥。 （3）噪声 本项目噪声源主要为粉碎机、细磨机、混合配料机、切割机等设备，噪声级在为80-95dB(A)左右。 （4）固体废物 本项目固体废物主要为切割工序产生的废边角料、布袋除尘器回收粉尘及员工日常工作产生的生活垃圾。 运营期排污节点见表16。 表16 主要排污节点一览表 污染物类型 序号 排污节点 污染物 废气 G1- G2 原辅料粉碎、细磨粉尘 颗粒物 G3 混合配料粉尘 颗粒物 G4 装模粉尘 颗粒物 G5- G7 炉窑燃气废气 颗粒物、SO2、NOX G8 切割工序 颗粒物 废水 — 生活污水 COD、SS、氨氮 噪声 N1-N4 各生产设备 等效A声级 固废 S1 切割工序 废边角料 — 布袋除尘器 收集粉尘 — 职工生活 生活垃圾

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 炉窑燃气 废气 | SO2 | 46.24mg/m3，0.630t/a | 46.24mg/m3，0.630t/a |
|  |  | NOX | 135.27mg/m3，1.843t/a | 135.27mg/m3，1.843t/a |
|  |  | 颗粒物 | 17.61mg/m3，0.240t/a | 17.61mg/m3，0.240t/a |
|  | 原辅料粉碎、细磨、混合配料及粉料装模粉尘 | 颗粒物 | 421.25mg/m3，10.11t/a | 4.21mg/m3，0.101t/a |
|  | 切割粉尘 | 有组排放颗粒物 | 320mg/m3，4.81t/a | 3.2mg/m3，0.048t/a |
|  |  | 无组排放颗粒物 | 0.241t/a | ＜1mg/m3，0.241t/a |
| 水污染物 | 生活废水 | COD SS 氨氮 | 生活污水产生量较少且水质较为简单，用于泼洒地面抑尘，不外排；防渗旱厕定期清掏用于农肥。 |
| 固 体 废 物 | 切割工序 | 废边角料 | 50t/a | 0t/a |
|  | 布袋除尘器 | 收集 粉尘 | 14.77t/a | 0t/a |
|  | 日常工作 | 生活 垃圾 | 6t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 粉碎机、细磨机、混合配料机、切割机等设备运行产生的噪声 | 等效 A声级 | 80-95dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目为已建成项目，无施工期，不涉及新增占地、植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为已建成项目无施工期。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）炉窑燃气废气 本项目各炉窑采用天然气为燃料，天然气年用量约100万m3，天然气属清洁能源，污染源强很小。燃烧天然气产生的废气量类比《第一次污染源普查排污系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉，工业废气产排量为136259.17Nm3/万m3天然气，则项目炉窑燃气废气产排量为1.36×107m3/a。依据《环境统计手册》及《环境影响评价指南》中推荐的参数，每立方米天然气燃烧排放的烟尘、SO2、NOX产排污系数见表17。 表17 天然气燃烧产排污系数 项目 SO2 NOX 烟尘 排放系数： kg/1×106Nm3燃料 630 1843.24 240 据此计算，本项目各炉窑燃气废气污染物排放量为烟尘0.240t/a、SO2 0.630t/a、NOX 1.843t/a，排放浓度为烟尘17.61mg/m3、SO2 46.24mg/m3、NOx135.27mg/m3，排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建炉窑（加热炉）颗粒物排放限值及表2中新建炉窑有害污染物排放限值：颗粒物≤50 mg/m3、SO2≤400 mg/m3、NOX≤400 mg/m3。1#生产车间2条生产线炉窑废气分别经2根15m排气筒P1、P2排放，2#生产车间1条生产线炉窑废气经1根15m排气筒P3、排放。 （2）粉尘废气 ①原辅料粉碎、细磨、混合配料及粉料装模粉尘。 本项目在2#生产厂房内部设置密闭的原辅料加工房，粉碎机、细磨机、混合配料机放置在密闭原辅料加工房内，原辅料加工房内设置粉尘收集口收集原辅料粉碎、细磨、混合配料产生的粉尘；粉料装模过程产生会产生少量的粉尘，采用在装模工序上方设置集气罩收集产生的粉尘。收集的原辅料粉碎、细磨、混合配料粉尘及粉料装模粉尘合用1台脉冲布袋除尘器除尘。 类比同类项目，原辅料粉碎、细磨、混合配料及粉料装模粉尘约为原辅料用量的2‰，约为10.11t/a，除尘风机风量不低于8000m3/h，年有效工作时间为3000h，则原辅料粉碎、细磨、混合配料粉尘产生浓度为421.25mg/m3，产生速率为3.37kg/h。布袋除尘器是一种高效的粉尘治理净化设施，除尘效率可达99%以上，本次评价取除尘效率为99%，则粉尘排放量为0.101t/a，排放浓度为4.21mg/m3，产生速率为0.034kg/h。排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，经15m高排气筒P4排放。 ②产品切割粉尘 本项目在对产品切割时会产切割粉尘，采取在切割机上方设置集气罩收集粉尘，收集效率按95%计，然后采用脉冲布袋除尘器除尘。切割粉尘产生量约为原辅料用量的1‰，约为5.06t/a，集气罩收集粉尘量约为4.81t/a，除尘风机风量不低于5000m3/h，年有效工作时间为3000h，则粉尘产生浓度为320.67mg/m3，产生速率为1.60kg/h。布袋除尘器是一种高效的粉尘治理净化设施，除尘效率可达99%以上，本次评价取除尘效率为99%，则粉尘排放量为0.048t/a，排放浓度为3.2mg/m3，产生速率为0.016kg/h。排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，经15m高排气筒P5排放。 未被收集的粉尘量约为0.241t/a，以无组织形式排放，排放速率为0.0803kg/h，扩散后厂界外排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值。 ③卫生防护距离 本评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。卫生防护距离计算公式： 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取，具体数值取自GB/T13201—91中表5。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），根据工程分析获取。 卫生防护距离计算参数及计算结果见下表。 表18 卫生防护距离计算参数及计算结果 位置 污染物 Cm mg/m3 源强特征 年平均风速m/s 计算系数 卫生防护距离 （m） QC （kg/h） S (m2) A B C D 生产车间 TSP 0.9 0.0803 300 3.5 470 0.02 1.85 0.84 12.273 本项目卫生防护距离计算结果为12.273m，应设置50m卫生防护距离。项目距离最近的环境敏感目标为东南320m的石圪垯村，满足卫生防护距离要求。评价要求在项目卫生防护距离不得建设居民区、学校、医院等环境敏感目标。 综上， 本项目废气均可达标排放，不会对周边环境产生明显不利影响。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水，生活污水产生量为0.96m3/d。生活污水产生量较少且水质较为简单，用于泼洒地面抑尘，不外排；防渗旱厕定期清掏用于农肥。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目属于“J非金属矿采选及其制品制造”中的第69项“石墨及其他非金属矿物制品”中 “其他”类，属于该导则中地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 综上，本项目污水可做到零排放，项目建设不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3、噪声影响分析 本项目噪声源主要为粉碎机、细磨机、混合配料机、切割机等设备，噪声级在为80-95dB(A)左右。噪声治理措施为在设备选型上选用低噪声环保型设备，设置基础减振措施，及时检修维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高；主要产噪设备设置在厂房内阻挡噪声传播，对高噪音设置单独隔声房隔声。主要噪声设备及采取的降噪措施见表19。 表19 主要噪声源及其降噪措施 序号 噪声源 单台 噪声级 处理措施 处理后单台 声压级 设备台套数 1 粉碎机 95 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、设置单独隔声房隔声等措施 55 6 2 细磨机 90 50 3 3 混合配料机 80 40 3 4 切割机 85 选用低噪声设备、基础减振、隔声等措施 60 3 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修边、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本次噪声贡献值预测至厂区边界，噪声源对各预测点的影响预测结果见表20。 表20 厂界噪声预测结果单位：dB(A) 噪声源 预测点位 距离厂界 贡献值 标准值 67.2 东厂界 10 47.2 昼间≦60，夜间≦50 南厂界 50 33.2 西厂界 20 41.2 北厂界 40 35.2 由表18可知，在落实评价提出的降噪措施后，项目噪声对厂界的噪声贡献值在33.2～47.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 综上，本项目噪声可做到达标排放，项目建设不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为切割工序产生的废边角料、布袋除尘器回收粉尘及员工日常工作产生的生活垃圾。 （1）一般工业固废 本项目切割工序产生的废边角料量约为50t/a，袋除尘器回收粉尘量约为14.77t/a，均属一般工业固废，收集后外售于附近免烧水泥砖瓦企业作为原材料回收利用。为防止废边角料和回收粉尘在厂内暂存期间扬尘污染，本次评价要求废边角料应堆放在室内，收集粉尘采用塑料编织袋收集后堆放着室内，禁止露天堆放；同时应及时清运，减少堆放周期。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，本项目需生产工人数为40人，年工作300天，则产生量为6t/a，委托当地环卫部门定期清运处理 综上，本项目各类固体废物均有可靠的利用或处置途径，不会对环境构成显著影响。 5、污染物总量控制 （1）本项目污染物总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 炉窑天然气用量约100万Nm3/a，燃气废气排放量为1.36×107m3/a，废气污染物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建炉窑有害污染物排放限值：SO2≤400 mg/m3、NOX≤400 mg/m3。按照污染物排放标准计算达标排放量结果如下： SO2达标排放量：1.36×107m3/a×400mg/m3×10-9=5.45t/a； NOX达标排放量：1.36×107m3/a×400mg/m3×10-9=5.45t/a。 本项目不排放废水，因此污染物总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO25.45t/a、NOX5.45t/a。 （2）污染物“三本帐”核算 原有项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a。本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO25.45t/a、NOX5.45t/a。改扩建后项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO25.45t/a、NOX5.45t/a。 污染物“三本帐”核算见表21。 表21 污染物“三本帐”核算一览表单位：t/a 总量 主要污染物 原有项目 总量指标 本项目 总量指标 以新带 老消减量 改扩建后 项目总量 增减量 COD 0 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 SO2 0 5.45 0 5.45 +5.45 NOX 0 5.45 0 5.45 +5.45 6、竣工环保验收“三同时” 本项目总投资5060万元，环保投资36万元，总投资的比例为0.71%。具体情况见下表22。 表22 竣工环保“三同时”验收一览表 类别 防治对象 防治设施 投资 （万元） 验收指标 验收标准 废气 原辅料粉碎、细磨、混合配料及粉料装模粉尘 脉冲布袋除尘器+ 15米排气筒P4 30 排气筒排放浓度≤60mg/m3，排放速率≤1.9kg/h； 无组织排放厂界浓度≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准 切割粉尘 脉冲布袋除尘器+ 15米排气筒P5 各炉窑燃气 废气 使用清洁能源天然气+ 15米排气筒P1、P2、P3 烟尘≤50mg/m3 SO2≤400mg/m3 NOX≤400mg/m3 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1新建炉窑（干燥炉、窑）颗粒物排放限值及表2中有害污染物排放限值 废水 生活污水 用于泼洒地面抑尘，不外排；防渗旱厕定期清掏用于农肥。 0.5 不外排 不外排 噪声 生产设备 运行 选用低噪音设备、基础减振、隔声等措施 5 2类： 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固废 废边角料 收集后外售于附近免烧水泥砖瓦企业作为原材料回收利用 0 固废收集及储存设施完备处置完善 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 布袋除尘器 收集粉尘 0 生活垃圾 委托当地环卫部门清运处理 0.5 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)“第三节生活垃圾染环境的防治”之规定 总计 36

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 拟采取的防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 炉窑天然气燃烧废气 | SO2 NOX 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+ 15米排气筒P4 | 达标排放 |
|  | 原辅料粉碎、细磨、混合配料及粉料装模粉尘 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+ 15米排气筒P5 | 达标排放 |
|  | 切割粉尘 | 颗粒物 | 使用清洁能源天然气+ 15米排气筒P1、P2、P3 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | COD SS 氨氮 | 用于泼洒地面抑尘，不外排；防渗旱厕定期清掏用于农肥。 | 污水零外排 |
| 固 体 废 物 | 切割工序 | 废边角料 | 收集后外售于附近免烧水泥砖瓦企业作为原材料回收利用 | 固废收集及储存设施完备，处置合理，不产生二次污染 |
|  | 布袋除尘器 | 收集粉尘 |  |  |
|  | 日常工作 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门及时清运处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为粉碎机、细磨机、混合配料机、切割机等设备，噪声级在为80-95dB(A)左右。采取选用低噪音设备、基础减震、隔声等措施后经距离衰减厂界噪声贡献值为33.2-47.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，不会对周围声环境产生明显不利影响。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目为已建成项目，无施工期，不涉及新增占地、植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目建设情况 （1）基本情况 项目名称：年产4万立方米泡沫玻璃保温板项目； 建设单位：廊坊佳昊保温建材有限公司； 建设地点：廊坊市大城县里坦镇石圪垯村西北； 建设性质：改扩建； 建设规模：总占地面积为13213.44m2，总建筑面积9483m2。 工程投资和环保投资：总投资5060万元，环保投资36万元，约占总投资的0.71％。 职工人数和工作制度：本项目定员40人，年生产时间为300天，实行两班制生产，每班10小时。 （2）产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）中的限制和淘汰类别，不含该名录限制和淘汰类生产工艺和设备，不属于《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发〔2015〕7号）中限制和淘汰类项目，且项目已取得大城县发展改革局出具的符合产业政策的证明。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策要求。 （3）选址合理性分析 本项目位于大城县里坦镇石圪垯村西北，厂区中心地理位置坐标为北纬38°33'45.45"，东经116°36'58.16"。四至：东侧为廊坊树峰塑胶有限公司，西侧为廊坊茂伦橡塑制品有限公司，南侧为青留公路，北侧为河北正丰保温材料有限公司。项目所占土地性质为工业用地，符合大城县里坦镇土地利用及总体规划（土地证、规划建设用地许可证见附件2、3）。项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。 2、环境现状和区域主要环境问题 （1）环境现状： 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： ①环境空气：2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 ②地表水环境：2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 ③声环境：声环境引用《廊坊佳昊保温建材有限公司排放污染物许可证监测报告》（拓维证测字（2017）第102251号）中厂界噪声监测数据，经监测厂界声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 （2）项目评价范围内没有重点文物等保护单位、自然保护区、风景名胜区和珍稀动植物资源等，没有重要环境敏感点；亦无与项目关联的重要污染源和风险源。 （3）项目环境保护目标为区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准；地下水环境质量符合地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目各炉窑采用天然气为燃料，天然气属清洁能源，污染源强很小。天然气燃烧后废气主要污染物颗粒物、SO2、NOX排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建炉窑（加热炉）颗粒物排放限值及表2中新建炉窑有害污染物排放限值：颗粒物≤50 mg/m3、SO2≤400 mg/m3、NOX≤400 mg/m3。1#生产车间2条生产线炉窑废气分别经2根15m排气筒P1、P2排放，2#生产车间1条生产线炉窑废气经1根15m排气筒P3、排放。 本项目在2#生产厂房内部设置密闭的原辅料加工房，粉碎机、细磨机、混合配料机放置在密闭原辅料加工房内，原辅料加工房内设置粉尘收集口收集原辅料粉碎、细磨、混合配料产生的粉尘；粉料装模过程产生会产生少量的粉尘，采用在装模工序上方设置集气罩收集产生的粉尘。收集的原辅料粉碎、细磨、混合配料粉尘及粉料装模粉尘合用1台脉冲布袋除尘器除尘。除尘后废气粉尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，经15m高排气筒P4排放。 本项目在对产品切割时会产切割粉尘，采取在切割机上方设置集气罩收集粉尘，然后采用脉冲布袋除尘器除尘。除尘后废气粉尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，经15m高排气筒P5排放。未被收集的粉尘以无组织形式排放，扩散后厂界外排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水，生活污水产生量为0.96m3/d。生活污水产生量较少且水质较为简单，用于泼洒地面抑尘，不外排；防渗旱厕定期清掏用于农肥。项目建设不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 （3）噪声影响分析 本项目噪声源主要为粉碎机、细磨机、混合配料机、切割机等设备，噪声级在为80-95dB(A)左右。噪声治理措施为在设备选型上选用低噪声环保型设备，设置基础减振措施，及时检修维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高；主要产噪设备设置在厂房内阻挡噪声传播，对高噪音设置单独隔声房隔声。在落实评价提出的降噪措施后，项目噪声对厂界的噪声贡献值在33.2～47.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。项目建设不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 （4）固体废物影响分析 本项目切割工序产生的废边角料和袋除尘器回收粉尘量约为均属一般工业固废，收集后外售于附近免烧水泥砖瓦企业作为原材料回收利用。为防止废边角料和回收粉尘在厂内暂存期间扬尘污染，本次评价要求废边角料应堆放在室内，收集粉尘采用塑料编织袋收集后堆放着室内，禁止露天堆放；同时应及时清运，减少堆放周期。生活垃圾委托当地环卫部门定期清运处理。 4、总量控制 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划，“十三五”期间国家对COD、氨氮、SO2和NOX、四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 原有项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a。本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO25.45t/a、NOX5.45t/a。改扩建后项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO25.45t/a、NOX5.45t/a。 5、结论 综上所述，评价认为本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理；废气、噪声都能做到稳定达标排放，废水零排放，固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合要求，能够满足目前生产环保要求，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益；从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议 1、建设单位应严格按照设计的工艺方案组织生产，不得随意改变生产工艺技术路线。如有改动，应提前向环保有关部门提出书面申请，根据环保部门要求，办理相关事宜。 2、要加强车间机械设备的检查、维护和保养。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，应使用减振机座，降低噪声。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 周边关系及平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

G1粉尘

N1噪声

G4燃气废气

G3粉尘

N3噪声

粉碎研磨

主  料

预热

装模

配料、混合

G2粉尘

N2噪声

G7粉尘

N4噪声

粉碎研磨

辅  料

包装

成 品

切割

脱模、退火

烧结、发泡

S1边角料

图例：G废气 N噪声 S固废

图1   原有项目生产工艺及排污流程节点图

0.3m3/d

化粪池消解、暂存，定期清掏用于农肥，不外排

1.08m3/d

生活用水

1.35m3/d

村庄自来水

图2  项目给排水平衡图

包装

G7燃气废气

G6燃气废气

G1粉尘

N1噪声

G4粉尘

G5燃气废气

G3粉尘

N3噪声

粉碎研磨

主  料

预热

装模

配料、混合

G2粉尘

N2噪声

G8粉尘

N4噪声

粉碎研磨

辅  料

成 品

切割

脱模、退火

烧结、发泡

S1边角料

图例：G废气 N噪声 S固废