建设项目环境影响报告表

项目名称：年产2亿罐绿色环保气雾用品项目（一期）

建设单位（盖章）：河北兆腾气雾剂科技有限公司

编制日期：2018年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2亿罐绿色环保气雾用品项目（一期） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河北兆腾气雾剂科技有限公司 |
| 法人代表 | 汤薇东 | 联系人 | 汤薇东 |
| 通讯地址 | 河北省廊坊市大城县城西津保路北侧 |
| 联系电话 | 18931641010‬ | 传真 | -- | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 河北大城经济开发区气雾剂产业园 |
| 立项审批 部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字[2017] 169号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C2689其他日用化学产品制造 |
| 占地面积 （m2） | 255346m2（383亩） | 绿化面积 （m2） | 23350 |
| 总投资 （万元） | 150000 | 其中：环保投资（万元） | 200 | 环保投资占 总投资比例 | 0.13% |
| 评价经费 （万元） | -- | 预计投产 日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 随着我国改革开放以来经济的快速发展，人们消费水平的提高，从而诞生了我国的气雾剂工业。随着人们对气雾剂产品认识的逐渐加深，中国气雾剂产业获得了迅速发展，气雾剂年产量从上世纪80年代的3000多万罐增加到2015年19.5亿多罐，位居世界第三；气雾剂产品从最初的杀虫剂、摩丝等扩大到了个人用品、家庭用品、医药用品、工业用品、汽车用品、杀虫驱蚊、食品、建筑用品、体育用品、电子电器用品、装饰装修用品、节日喜庆用品等更多、更广泛的应用领域。 为抓住市场机遇，河北兆腾气雾剂科技有限公司拟投资150000万元在河北大城经济开发区气雾剂产业园建设“年产2亿罐绿色环保气雾用品项目”。项目总用地面积311333m2（折合467亩，包括平地面积280.5亩，坑塘面积186.5亩），项目分二期建设，第一期项目占地面积383亩，二期建设占地面积84亩，总建设面积195080m2。一期工程主要建有车间、仓库、办公楼、研发中心、宿舍、食堂及其他附属设施。新上绿色环保气雾用品生产线24条及其配套设备76台（套）。本次环评仅针对一期项目，项目建成后年产绿色环保气雾用品2亿罐。目前，该项目已经在大城县发展改革局备案（大发改工备字[2017]169号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业-39日用化学品制造、单纯混合或分装的”，应编制环境影响报告表。为此河北兆腾气雾剂科技有限公司于2018年5月委托我公司承担该建设项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘、资料收集与调研，并按环境影响评价技术导则等有关规定编写完成了本项目环境影响报告表。 二、产业政策及选址符合性分析 经对比国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》可知，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于国家当前允许发展的项目。 根据河北省人民政府办公厅冀政办发〔2015〕7号《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》，经比对《河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）》可知，该项目不在河北省新增限制和淘汰类项目内。目前该项目已经在大城县发展改革局备案，备案编号：大发改工备字[2017]169号（详见附件）。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 本项目选址位于河北大城经济开发区气雾剂产业园，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。根据大城县国土资源局出具的该项目的用地证明可知，项目用地为工业用地。同时本项目运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 综上所述本项目选址可行。 三、工程概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：年产2亿罐绿色环保气雾用品项目（一期） （2）建设单位：河北兆腾气雾剂科技有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：本项目位于河北大城经济开发区气雾剂产业园，厂址所在区域中心地理坐标为北纬38°41′50.24″，东经116°33′23.44″，项目东侧为农田及廊沧高速，南侧为农田，西侧为公路，隔公路为坑塘，北侧为农田。距离本项目最近敏感点为厂址北侧850m处的冯张街村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2； （5）占地面积：一期工程占地面积255346m2（383亩）； （6）工程投资：项目总投资150000万元，其中环保投资200万元，占总投资的0.13%； （7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员720人，工作制度为1班/天，每班8小时，年生产300天； （8）建设规模：项目建成后年产绿色环保气雾用品2亿罐； 2、建设内容及工程组成 项目一期工程占地面积383亩，主要建有车间、仓库、办公楼、研发中心、宿舍、食堂及其他附属设施。新上绿色环保气雾用品生产线24条及其配套设备76台（套）。项目组成及工程内容详见表1。 表 1 项目建设内容及工程组成一览表 类别 工程名称 工程内容 主体工程 生产车间 建设甲类车间5座，丙类车间1座，用于气雾剂产品的生产 库房 建设甲类库房6座，丙类库房1座，用于原辅材料的储存 储罐区 液化烃类、溶剂类等原料设置地埋罐区 辅助工程 / 建设办公楼、门卫室等办公、生活用房等 建设变配电室、压缩机房、水泵房等附属用房 公用工程 供电 园区供电电网提供 供暖与制冷 冬季取暖由2台0.5t/h燃气蒸汽锅炉提供，夏季制冷采用单体空调 供气 园区供气管网提供 给水 园区供水管网提供 续表 1 项目建设内容及工程组成一览表 类别 工程名称 工程内容 环保工程 废气 生产过程混料、搅拌、灌注抛射剂等工序产生的有机废气经活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理后经15m高排气筒排放； 燃气蒸汽锅炉烟气：低氮燃烧器+15m高排气筒排放； 食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。 废水 食堂废水、生活污水分别经隔油池、化粪池处理后与设备清洗废水排入厂区污水处理站进行处理。处理达标后近期采用罐车运至大城县城建环保污水处理有限公司处理，远期待园区污水处理厂运行后再经污水管网排入园区污水处理厂。 噪声 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振 固体废物 废包装材料和废活性炭采用专用容器收集后置于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置； 废反渗透膜由厂家定期更换回收； 职工生活垃圾、污水处理站污泥送环卫部门指定地点处置。 表 2 项目主要建（构）筑物一览表 序号 名称 占地面积 （m2） 建筑面积 （m2） 结构类型 层数 高度 （m） 1 1#门卫室 32 32 砖混结构 1F 4.45 2 2#门卫室 85.3 134 砖混结构 2F 6.45 3 办公楼 2628.93 12120.61 砖混结构 5F 22.95 4 甲类仓库1 1480 1480 框架结构 1 9.7 5 甲类仓库2 1480 1480 框架结构 1 9.7 6 甲类仓库3 1480 1480 框架结构 1 9.7 7 甲类仓库4 1480 1480 框架结构 1 9.7 8 甲类仓库5 1480 1480 框架结构 1 9.7 9 甲类仓库6 1480 1480 框架结构 1 9.7 10 甲类车间1 3456 3456 框架结构 1 9.7 11 甲类车间2 3456 3456 框架结构 1 9.7 12 甲类车间3 3456 3456 框架结构 1 9.7 13 甲类车间4 3456 3456 框架结构 1 9.7 14 甲类车间5 3456 3456 框架结构 1 9.7 15 丙类车间 3200 9600 框架结构 3 13.7 16 丙类仓库 3200 9600 框架结构 3 13.7 17 钢瓶间 240 240 砖混结构 1 5.65 18 公用工程厂房 1080 2160 框架结构 2 10.25 19 压缩机房 240 240 砖混结构 1 5.65 续表 2 项目主要建（构）筑物一览表 序号 名称 占地面积 （m2） 建筑面积 （m2） 结构类型 层数 高度 （m） 20 地埋罐区 1810.56 / / / / 21 消防水池&泵房 810 270 砖混结构 1 4.45 22 事故池&污水处理站 630 / 砖混结构 / / 23 装卸场地 5181.05 / / / / 合计 45297.84 60556.61 / / / 3、产品方案 项目产品方案详见表3。 表 3 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 单位 1 环保清洁气雾剂 11000 万罐/年 2 消防用品气雾剂 4000 万罐/年 3 个人护理品气雾剂 5000 万罐/年 合计 20000 万罐/年 4、主要生产设备 项目主要生产设备见表4。 表 4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号/规格 数量 单位 1 进口全自动气雾剂灌装设备 100罐/分钟 12 条 2 国产全自动气雾剂灌装设备 50罐/分钟 12 条 3 进口贴标机 120罐/分钟 6 台 4 LPG罐 20立方米 2 个 50立方米 4 个 5 溶剂罐 40立方米 6 个 20立方米 10 个 15立方米 4 个 6 空压机 100匹马力 4 台 7 电脑真空均质乳化机 2T 2 台 1T 2 台 0.5T 2 台 8 全自动灌装机 60罐/分钟 6 台 续表 4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号/规格 数量 单位 9 燃气蒸汽锅炉 额定蒸汽量0.5/h 2 台 10 调料混合釜 1吨 10 个 2吨 10 个 11 水处理机 反渗透膜、产水量4t/h 2 台 12 备用发电机 500KW 4 套 13 污水处理设备 处理能力100m3/d 1 套 5、主要原辅材料及能源消耗 原辅材料及能源消耗情况详见表5。 表 5 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 年消耗量 单位 备注 1 有机硅 871.5 t/a 二甲基硅油、氨基硅油、水性硅油等 2 高分子材料 543 t/a PE聚合物、丙烯酸乳液、聚氨酯乳液、聚硅氧烷树脂、氨硅氧烷树脂等 3 表面活性剂 606 t/a AES（脂肪酸聚氧乙烯醚硫酸钠）、BS（甜菜碱）、LAS（直链烷基苯磺酸盐）、6501（烷基醇酰胺）、仲烷基磺酸钠等 4 溶剂 8620 t/a 煤油、6#溶剂油、异已烷、无水乙醇等 5 助剂 2318 t/a 多元共聚物改性有机硅分散流平剂、低粘硅烷消泡剂、JFC渗透剂、对羟基苯甲酸甲（乙）酯防腐剂、苯甲酸钠缓蚀剂、季铵盐杀菌剂、司潘80乳化剂等 6 丙烯酸树脂 1600 t/a / 7 颜料 343 t/a / 8 去离子水 11147 t/a / 9 食品原料 2194.5 t/a 食用油、食用奶油、食品色素、食用香精等 10 杀虫原药 10.8 t/a 拟除虫菊酯类（氯菊酯、醚菊酯、右旋烯丙菊酯等）、毒死蜱、甲基嘧啶磷等 11 抛射剂 （液化石油气） 15740 t/a / 12 马口铁气雾罐 16000 万罐 / 13 铝质气雾罐 4000 万罐 / 14 气雾剂阀门 20000 万支 / 15 纸箱 1666.5 万个 / 16 塑料盖 20000 万个 / 6、公用工程 （1）供电 本项目厂区用电由所在园区供电电网提供，厂区内设置变压器、高、低压变配电室等，年用电量164.23万kW·h。 （2）供暖与制冷 本项目部分生产工序采用电加热，办公及职工生活区取暖由2台0.5t/h燃气蒸汽锅炉提供，夏季制冷采用单体空调。 （3）供气 本项目燃气蒸汽锅炉所用天然气由所在园区供气管网提供，天然气年消耗量为4.8万m3/a，天然气满足《天然气》（GB17820-2012）二类天然气技术指标。 表 6 天然气技术指标一览表 项目 高位发热量 （MJ/m3） 总硫 （mg/m3） 硫化氢 （mg/m3） 二氧化碳 （%） 《天然气》（GB17820-2012）二类指标 ≥31.4 ≤200 ≤20 ≤3.0 （4）给排水 ①给水 本项目用水由所在园区供水管网提供，项目用水主要为纯水制备系统用水、设备清洗用水、锅炉补水、工艺用水、食堂用水以及职工生活用水等，新鲜水消耗量合计为146.6m3/d（44100m3/a，其中供暖季为147.6m3/d）。 本项目设有2台反渗透纯水制备装置，单台纯水制备能力为4t/h，可满足项目纯水需求。纯水主要用于生产工艺用水（37.2m3/d）、设备清洗用水（5.0m3/d）以及蒸汽锅炉补水（1.0m3/d）。 食堂用水及职工生活用水：根据《河北省地方标准 用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T 1161.3-2016），食堂用水定额为10L/人·餐，项目劳动定员720人，按平均每人每天两餐计算，则食堂用水量为14.4m3/d；职工在厂内住宿，生活用水按110L/人·天计，则职工生活用水量为79.2m3/d。 ②排水 本项目工艺用水全部进入产品，项目废水主要为设备清洗废水、纯水制备系统排水、食堂废水以及职工生活污水等，废水产生量合计为89.68m3/d（26904m3/a）。其中食堂废水产生量为11.52m3/d，职工生活污水产生量为63.36m3/d，设备清洗废水产生量为4.0m3/d，食堂废水、生活污水分别经隔油池、化粪池处理后与设备清洗废水排入厂区污水处理站进行处理。纯水制备系统排水为清净下水，产生量为10.8m3/d，用于厂区泼洒抑尘及绿化。 目前项目所在园区污水处理厂尚未运行，本项目污水经污水处理站处理达标后，近期采用罐车运至大城县城建环保污水处理有限公司处理，远期待园区污水处理厂运行后再经污水管网排入园区污水处理厂。 项目水量平衡详见图1。 图 1 本项目水平衡图 单位m3/d |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°36′～116°78′，北纬38°47′～38°88′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 本项目位于河北大城经济开发区气雾剂产业园，厂址所在区域中心地理坐标为北纬38°41′50.24″，东经116°33′23.44″，项目东侧为农田及廊沧高速，南侧为农田，西侧为公路，隔公路为坑塘，北侧为农田。距离本项目最近敏感点为厂址北侧850m处的冯张街村。 项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 2、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里湾、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 3、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 4、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 5、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 6、生态环境 本项目所在区域周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求（COD≤40mg/L）。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类及4a类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于河北大城经济开发区气雾剂产业园，项目所在区域无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水源地等环境敏感点。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表7。 表 7 环境保护目标一览表 环境 要素 保护目标 相对本项目 方位 距本项目最近距离（m） 环境功能要求 大气 环境 季村 E 1030 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 赵家务村 SE 1070 郝家屯村 S 2070 张家屯村 S 1910 霍辛庄村 W 2270 樊庄子村 W 1690 宫村 NW 1010 冯张街村 N 850 盖张街村 N 1190 昝张街村 N 1410 牛张街村 N 1370 地下水 厂址周围区域 -- -- 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 东厂界 -- -- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区 南、西、北厂界 -- -- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气 环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准；甲苯参照执行前苏联《居民区大气中有害物最大允许浓度》标准；二甲苯参照执行原《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。 表 8 环境空气质量标准一览表 污染物名称 标 准 值 单位 标 准 来 源 PM10 年平均 70 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/m3 《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 甲苯 一次最高容许浓度 0.6 mg/m3 前苏联《居民区大气中有害物最大允许浓度》 二甲苯 一次最高容许浓度 0.3 mg/m3 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） （2）地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表 9 地下水质量标准一览表 污染物名称 标 准 值 单位 标 准 来 源 pH 6.5～8.5 无量纲 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 总硬度 ≤450 mg/L 溶解性总固体 ≤1000 mg/L 耗氧量 ≤3.0 mg/L 氨氮 ≤0.2 mg/L 硝酸盐 ≤20 mg/L 亚硝酸盐 ≤0.02 mg/L （3）声环境 西、南、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准。 表 10 声环境质量标准一览表 单位dB(A) 类别 昼间 夜间 3类区 西、南、北厂界 65 55 4a类区 东厂界 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气 生产工序产生的有机废气非甲烷总烃、甲苯、二甲苯有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业大气污染物排放限值要求，无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准要求，若去除率达不到相应的规定，须加设生产车间或生产设备的无组织排放监控点，排放限值按表3执行。 表 11 工业企业挥发性有机物排放控制标准 行业 污染物 名称 排放浓度 (mg/m3) 最低去除效率(%) 企业边界浓度限值(mg/m3) 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值(mg/m3) 有机化工行业 非甲烷总烃 80 90 2.0 4.0 甲苯 30 / 0.6 1.0 二甲苯 0.2 1.2 燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放限值，详见表12。 表 13 锅炉大气污染物排放标准 污染源 污染物名称 标准值 单位 执行标准 燃气锅炉烟气 颗粒物 20 mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放限值 二氧化硫 50 氮氧化物 150 烟气黑度（格林曼黑度，级） ≤1 饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型标准。 表 13 饮食油烟污染物排放标准 规模 最高允许排放浓度（mg/m3） 净化设施最低去除效率（%） 大型 2.0 85 （2）废水 项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及大城县城建环保污水处理有限公司进水水质标准要求，详见表14。 表 14 废水污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染物 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 大城县城建环保污水处理有限公司进水水质标准 本项目执行 标准 pH 6～9 6～9 6～9 COD 500 370 370 BOD5 300 190 190 SS 400 190 190 氨氮 / 40 40 动植物油 100 / 100 （3）噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类及4类标准。 表 15 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 适用区域 类别 昼间 夜间 西、南、北厂界 3类 65 55 东厂界 4类 70 55 （3）固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）“第三节 生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间污染物排放总量控制指标，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx、颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）。 1、环评预测排放量 本次环评报告预测污染物排放量为COD：5.679t/a、NH3-N：0.473t/a、SO2：0.002t/a、NOx：0.090t/a、颗粒物：0.007t/a、非甲烷总烃：2.421t/a。 2、核定排放总量 （1）天然气燃烧烟气量 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》”中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”相关产排污系数，天然气燃烧烟气量产污系数为136259.17Nm3/104m3。 本项目燃气锅炉天然气消耗量为50m3/h（4.8万m3/a），年运行960h（120d，每天运行8h）。据此核算天然气燃烧烟气量为681.3m3/h（654044m3/a） （2）废水排放量 项目排放废水主要为设备清洗废水、食堂废水以及职工生活污水等，废水排放量合计为78.88m3/d（23664m3/a）。 根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）文件规定：“总量指标核定依照国家或地方污染物排放标准核定”，因此确定本项目污染物总量控制指标如下： 本项目污染物排放总量核算表详见表16。 表 16 项目污染物排放总量核算表 项目 排放/协议 标准 排放量 运行时间 污染物年排放量（t/a，小数点后保留3位） COD 370mg/L 78.88m3/d 300d 8.756 NH3-N 40mg/L 0.947 非甲烷总烃 80mg/m3 30000Nm3/h 2400h 5.760 颗粒物 20mg/m3 681.3 960h 0.013 SO2 50mg/m3 0.033 NOx 150mg/m3 0.098 核算公式 污染物排放量(t/a)=排放标准限值(mg/L)×废水量(m3/d)×生产时间(d/a)/106 污染物排放量(t/a)=排放标准限值(mg/m3)×废气量(m3/h)×生产时间(h/a)/109 核算结果 由公式核算可知，本项目污染物排放量分别为COD：8.756t/a、NH3-N：0.947t/a、SO2：0.033t/a、NOx：0.098t/a、颗粒物：0.013t/a、非甲烷总烃：5.760t/a 综上所述，本环评按排放标准核算，全厂污染物建议总量控制指标为COD：8.756t/a、NH3-N：0.947t/a、SO2：0.033t/a、NOx：0.098t/a、颗粒物：0.013t/a、非甲烷总烃：5.760t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 工艺流程概述： 本项目产品涉及个人、家庭、医药、工业、汽车、食品、建筑等系列绿色环保气雾用品，项目的工艺主要包括两部分：产品内容物的生产和灌装。产品内容物的生产是项目核心工艺技术。产品内容物的生产分乳化和非乳化两大类。水乳性产品的内容物料需要经过乳化，即将专用高分子材料、表面活化剂、溶剂、水等物质按公司研制的特定配比，经加温后，按特定的加料顺序和工艺要求，用电脑真空均质乳化剂高速均质乳化，乳化后可生成乳液状或膏状两种状态的内容物。而另一类非乳化的内容物生产过程相对简单，无需乳化直接将专用配方中的各种物料混合均匀而成（有时需要加热），形成均一的液体即可。 产品内容物生产过程中的部分膏状物料，经过灌装，可制成非气雾产品，如：盒装蜡等。大部分的内容物料需经过气雾剂灌装环节，制成气雾剂产品。本项目的气雾剂灌装是指将内容物料和抛射剂组分加注到气雾罐中的灌装工艺。气雾罐的灌装与一般制品在生产工艺上最大的差别就是带压操作，所以气雾剂产品的灌装，不但需要特殊的灌装设备，而且还需要一些压力储槽和特殊的压力传输设备。对于大规模的工业化生产，可能还要设计冷冻系统和换热系统以适应各种气雾剂的生产。气雾剂灌装主要生产工序包括罐体准备、灌装物料、装阀封口、抛射剂加注，恒温水浴检、吹干、加盖、射码、包装等。 在本项目中产品内容物生产车间到气雾剂灌装车间的内容物输送采用了密封的管道输送的方式，杜绝了物料的挥发及跑漏现象，不仅减少了物料损耗，而且也杜绝了安全事故的发生。项目生产工艺流程见图2。 图 2 项目生产工艺流程图 本项目全部产品均在甲类车间生产，生产过程均没有化学反应，主要是将各种原料混合后分装，使之产生具有一定特殊性能的制品，废气主要为原料搅拌、混料时有机溶剂挥发产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯等；气雾剂生产过程灌装抛射剂注射时少量抛射剂泄漏，产生的废气以非甲烷总烃计。有机废气采取活性炭吸附-脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（P1）排放；燃气蒸汽锅炉燃用清洁能源天然气，同时采用低氮燃烧技术，产生的锅炉烟气经1根15m高排气筒（P2）排放；食堂油烟经静电式油烟净化器处理后引至楼顶排放。 项目废水主要为设备清洗废水、纯水制备系统排水、食堂废水以及职工生活污水等，食堂废水、生活污水分别经隔油池、化粪池处理后与设备清洗废水排入厂区污水处理站进行处理，处理达标后近期采用罐车运至大城县城建环保污水处理有限公司处理，远期待园区污水处理厂运行后再经污水管网排入园区污水处理厂。纯水制备系统排水均为清净下水，用于厂区泼洒抑尘及绿化。 产生的噪声主要是生产设备噪声，采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振措施；产生的固体废物为废包装材料、废活性炭、废反渗透膜、污水处理站污泥以及职工生活垃圾，废包装材料和废活性炭采用专用容器收集后置于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置；废反渗透膜由厂家定期更换回收；职工生活垃圾、污水处理站污泥收集后交由环卫部门统一处置。 表 17 主要排污节点汇总一览表 类别 生产工序 /污染源 主要污染物 排放 特征 治理措施 废气 混料、搅拌 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 连续 活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒（P1） 灌注抛射剂 非甲烷总烃 连续 燃气蒸汽锅炉 颗粒物、SO2、NOx 连续 低氮燃烧器+15m高排气筒（P2） 食堂油烟 油烟 间断 油烟净化器处理后引至楼顶排放 废水 清洗废水 COD、SS 间断 / 厂区污水处理站处理达标后，近期采用罐车运至大城县城建环保污水处理有限公司处理，远期待园区污水处理厂运行后再经污水管网排入园区污水处理厂。 食堂废水 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN 间断 隔油池 职工生活污水 间断 化粪池 纯水制备排水 / 间断 厂区泼洒抑尘及绿化 噪声 设备噪声 Leq 连续 厂房隔声、距离衰减 固体废物 原材料包装 废包装桶、袋等 间断 专用容器收集后置于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置 催化燃烧装置 废活性炭 间断 纯水制备 废反渗透膜 间断 供应厂家定期更换回收 污水处理站 污泥 间断 收集后交由环卫部门统一处置 职工生活 生活垃圾 间断

主要污染工序： 1、废气 项目废气主要为原料搅拌、混料时有机溶剂挥发产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯等；气雾剂生产过程灌装抛射剂注射时少量抛射剂泄漏，产生的废气以非甲烷总烃计；天然气蒸汽锅炉燃烧产生的SO2、NOx、颗粒物；食堂产生食堂油烟。 2、废水 项目废水主要为设备清洗废水、纯水制备系统排水、食堂废水以及职工生活污水等。 3、噪声 项目主要噪声源来自生产设备，噪声在80～95dB(A)之间。 4、固体废物 项目产生的固体废物为废包装材料、废活性炭、废反渗透膜、污水处理站污泥以及职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产工艺废气 （原料搅拌、混料） | 非甲烷总烃 | 43.1t | 非甲烷总烃： 33.63mg/m3，2.421t/a 甲苯、二甲苯合计：1.58mg/m3，0.114t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.48t |  |
|  |  | 甲苯 | 1.92t |  |
|  | 生产工艺废气 （灌装抛射剂） | 非甲烷总烃 | 7.87t |  |
|  | 生产工艺无组织 废气 | 非甲烷总烃 | 1.06kg/h，2.549t/a | 1.06kg/h，2.549t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.01kg/h，0.024t/a | 0.01kg/h，0.024t/a |
|  |  | 甲苯 | 0.04kg/h，0.096t/a | 0.04kg/h，0.096t/a |
|  | 燃气蒸汽锅炉 烟气 | SO2 | 2.94mg/m3，0.002t/a | 2.94mg/m3，0.002t/a |
|  |  | NOx | 137.31mg/m3，0.090t/a | 27.46mg/m3，0.018t/a |
|  |  | 颗粒物 | 10.3mg/m3，0.007t/a | 10.3mg/m3，0.007t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | / | ≤2.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 纯水制备系统排水 （3240m3/a） | / | / | / |
|  | 食堂废水、职工生活污水（22464m3/a） | pH | 6～9 | 水量：23664m3/a pH：6～9 COD：240mg/L，5.679t/a BOD5：165mg/L，3.905t/a SS：150mg/L，3.550t/a 氨氮：20mg/L，0.473t/a 动植物油：15mg/L，0.355t/a |
|  |  | COD | 350mg/L，7.862t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，4.493t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，4.493t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.786t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 30mg/L，0.674t/a |  |
|  | 设备清洗废水 （1200m3/a） | pH | 6～9 |  |
|  |  | COD | 600mg/L，0.720t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L，0.300t/a |  |
| 固 体 废 物 | 原材料包装 | 废包装材料 | 5.0 | 0t/a |
|  | 催化燃烧装置 | 废活性炭 | 2.0 | 0t/a |
|  | 纯水制备 | 废反渗透膜 | 1.0 | 0t/a |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 1.0 | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 108 | 0t/a |
| 噪声 | 本项目噪声污染源主要为生产设备运行过程产生的噪声，声源强度在80～95dB(A)之间。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）：无。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期间将产生施工扬尘、噪声和建筑垃圾等，此外，物料运输也将对运输路线两侧一定范围内大气、声环境产生不利影响。 1、施工扬尘影响分析 本项目施工期扬尘主要为涂装车间土建施工产生扬尘及建筑垃圾、建材堆置和运输产生的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免的将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其它车辆通过时产生二次扬尘。以上扬尘将伴随整个施工过程，是施工扬尘重点防治对象。 工程施工期间可能产生较大的扬尘，而且扬尘的产生还跟风力大小及气候有一定的关系，扬尘对大气环境质量产生一定的影响，为了减轻这种扬尘的影响，施工单位应按照《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，采取如下措施： （1）施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 （2）施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 （3）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （4）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （5）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 （6）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （7）拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除。 （8）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 （9）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （10）具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。 （11）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （12）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 （13）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （14）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （15）建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 （16）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 （17）建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 （18）鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置；鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 2、水环境影响 施工期废水主要包括施工生产废水和施工人员的生活污水两大类：生产废水主要来源于机械设备运行的洗涤水、混凝土养护等过程废水以及运输车辆冲洗废水；生活污水主要为食堂废水、盥洗废水等。 机械设备洗涤水、混凝土养护水以及运输车辆冲洗水中主要污染物为石油类和悬浮物，施工过程中在临时施工区设置沉淀池，生产废水经沉淀池澄清后回用，不外排，对环境无明显影响。施工场地使用旱厕，由附近农民定期清掏，作为农肥；施工产生的生活污水，主要为施工人员洗漱用水，产生量较小，其污染因子主要为SS、COD，用于场地喷洒抑尘，就地蒸发，亦不会对周边环境产生明显影响。 3、施工噪声影响分析 本项目施工期噪声源包括建筑材料、设备运输车辆产生的交通噪声，建筑物基础挖掘、建筑施工等工程机械产生的噪声，类比调查可知，产噪声级值在80～100dB(A)。噪声声源均为点声源，根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械产噪值见表18。项目施工期施工机械在不采取降噪措施情况下噪声见表19。 表 18 施工机械特性一览表 序号 设备名称 声级/距离[dB(A)/m] 数量 运行方式 运行时间 1 挖掘机 84/5 1 间断 8h 2 混凝土搅拌机 85/5 1 间断 8h 3 混凝土振捣器 79/5 1 间断 8h 表 19 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值 序号 机 械 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)] 施工 阶段 40m 60m 100m 200m 250m 300m 400m 500m 1 挖掘机 65.9 62.4 58.0 52.0 50.0 48.4 45.9 44.0 地基挖掘 2 混凝土振捣器 60.9 57.4 53.0 47.0 45.0 43.4 40.9 39.0 结构 3 混凝土搅拌机 66.9 63.4 59.0 53.0 51.0 49.4 46.9 45.0 4 运输卡车 61.1 57.6 53.2 47.2 45.2 43.6 41.1 39.2 -- 从上表可以看出，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源60m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在300m范围内。 为最大限度避免或减轻施工噪声对周围声环境的不利影响，本评价要求施工单位采取以下防治措施： （1）建筑施工单位应选用先进的低噪声、低振动施工设备和技术。 （2）在施工机械和设备与基础或连接部位之间采取减震措施，可采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减震至原动量1/10～1/100，降噪20～40dB(A)。 （3）合理布局施工场地，将产生噪声的设备布置在远离敏感点的位置，按照规定，每个施工段对作业区设置围挡。 （4）除工程必需外，严禁在中午12:00～14:00和夜间22:00～6:00期间施工；工程若确实需要连续浇铸作业，在施工前3日内，由施工单位报环保部门审批，并向该项目施工场地附近居民及职工公告。 （5）合理制定运输路线，尽量远离居民区，施工车辆沿途经过居民区时应减速慢行、禁鸣。 综上所述，施工期在采取降噪措施后，对最近敏感点及厂界昼间施工噪声影响较小。因此，不会对周边声环境产生明显影响。 4、固体废物 施工中产生的固体废物主要是生活垃圾、建筑垃圾和弃土。施工过程中产生的建筑垃圾送至环卫部门指定的渣土贮运场，生活垃圾产生量较小，收集后由环卫部门处理。项目中产生的弃土将大部分用于回填地基，剩余部分用于绿化用土，其余外运，不会对周围环境产生不良影响。 为防止外运过程中沿途遗洒及扬尘对周围环境的影响，本评价提出如下措施：建筑垃圾外运用苫布覆盖，严禁沿途遗洒，按指定路线运至指定地点，严禁乱倒乱放。 施工期产生的固体废物在采取上述措施的前提下，不会对周围环境造成不利影响。 以上影响为短期影响，将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。

运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）废气污染源及达标分析 ①生产工艺有机废气 A有组织废气： 本项目全部产品均在甲类车间生产，生产过程均没有化学反应，主要是将各种原料混合后分装，使之产生具有一定特殊性能的制品。废气主要为原料搅拌、混料时有机溶剂挥发产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯等；根据类比工艺，原料搅拌、混料过程中有机废气产生量约为原料使用量的0.5%，本项目有机溶剂使用量为8620t/a，其中甲苯384t/a、二甲苯96t/a。据此核算非甲烷总烃产生量为43.1t/a，二甲苯产生量为0.48t/a、甲苯产生量为1.92t/a。 气雾剂生产过程灌装抛射剂注射时少量抛射剂泄漏，产生的废气以非甲烷总烃计。根据类比工艺，泄漏量约为原料用量的万分之五，本项目抛射剂（液化石油气）用量为15740t/a，据此核算非甲烷总烃产生量为7.87t/a。 本项目有机废气采取活性炭吸附-脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。催化燃烧法：将废气加热到200～300℃经过催化床燃烧，达到净化目的。该法能耗低、净化率高、无二次污染、工艺简单操作方便。适用于高温高浓度的有机废气治理。催化净化装置内设加热室，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内挥发出来，进入催化室进行催化分解成水和二氧化碳，同时释放出能量。利用释放出的能量再进入吸附床脱附时，此时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，尾气再生，循环进行，直到有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解。蜂窝活性炭得到了再生，有机物得到分解处理。 有机废气催化燃烧装置示意图详见图3。 图 3 催化燃烧装置工艺示意图 本项目有机废气催化燃烧装置处理效率可达95%以上（本次环评按95%计），设计引风机风量为30000m3/h。项目生产工序年运行2400h，有机废气收集效率按95%计，据此核算外排废气中非甲烷总烃排放浓度为33.63mg/m3，排放速率为1.01kg/h，年排放量为2.421t/a；甲苯、二甲苯合计排放浓度为1.58mg/m3，排放速率为0.05kg/h，年排放量为0.114t/a。外排废气均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业排放标准要求。 B无组织废气： 未被收集的有机废气按5%计，通过车间机械排风系统无组织排放。非甲烷总烃无组织排放速率为1.06kg/h，年排放量为2.549t/a；甲苯无组织排放速率为0.04kg/h，年排放量为0.096t/a；二甲苯无组织排放速率为0.01kg/h，年排放量为0.024t/a。 ②燃气蒸汽锅炉烟气 本项目办公及职工生活冬季取暖由2台0.5t/h的燃气蒸汽锅炉提供，以天然气为燃料，燃烧后废气中污染物主要为烟尘、SO2、NOx，烟气经1根15m高排气筒排放。本项目燃气锅炉天然气消耗量为50m3/h（4.8万m3/a），年运行960h（120d，每天运行8h）。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》”中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”相关产排污系数，天然气燃烧烟气量产污系数为136259.17Nm3/104m3，SO2产污系数为0.02Skg/104m3（S=20），NOx产污系数为18.71kg/104m3。参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中燃气污染物排放因子，颗粒物产污系数为1.4kg/104m3。 根据项目燃气蒸汽锅炉天然气消耗量及运行时间，核算项目天然气燃烧烟气量为681.3m3/h（654044m3/a），SO2产生浓度为2.94mg/m3，NOx产生浓度为137.31mg/m3，颗粒物产生浓度为10.3mg/m3。 本项目燃气锅炉燃烧系统采用低氮燃烧技术，可以有效降低燃气废气中的NOx浓度，能确保NOx污染物的达标排放。低氮燃烧技术是通过改变燃烧设备的燃烧条件降低NOx的形成，具体来说是通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOx的生成或者破坏已产生的NOx。本项目选用的低氮燃烧机采用分段燃烧技术，是将燃料的燃烧过程分阶段来完成。第一阶段燃烧中，将总燃烧空气里的70～75%供入炉膛，使燃料在缺氧的富燃料条件下燃烧，能抑制NOx的生成；第二阶段通过足量的空气，使剩余燃料燃尽，此段中氧气过量，但温度低，生产的NOx也较少。这种方法可使烟气中的NOx减少80%以上，本次环评取80%。 据此核算外排烟气中SO2排放浓度为2.94mg/m3，NOx排放浓度为27.46mg/m3，颗粒物排放浓度为10.3mg/m3。外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放限值。 本项目燃气锅炉烟气污染物排放情况如下表： 表 20 燃气锅炉烟气污染物排放情况一览表 锅炉 污染物 烟气量 m3/h 运行时间 h/a 产生浓度 mg/m3 治理措施 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放量 t/a 2台0.5t/h燃气锅炉 颗粒物 681.3 960 10.3 低氮燃烧器+1根15m高排气筒 10.3 0.007 0.007 SO2 2.94 2.94 0.002 0.002 NOx 137.31 27.46 0.019 0.018 ③食堂油烟 项目建有食堂，食堂燃料使用液化气，炒菜时产生饮食油烟，在炉灶上方加装集气罩，产生的油烟由集气罩收集后通过油烟净化器处理后引至楼顶排空，油烟净化器去除效率不低于85%，经类比，处理后排放浓度为1.8mg/m3，处理效率和排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型标准。 （2）大气环境影响预测 ①预测模型 为进一步了解项目废气污染源对周边环境空气的影响，本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2008）所推荐采用的估算模式SCREEN3，估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某些地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件，所以经估算模式计算出来的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围是保守的计算结果。 ②预测源强 本项目染源源强参数详见下表。 表 21 废气污染源源强参数一览表 污染源名称 排气筒高度(m) 排气筒内径(m) 废气量(m3/h) 出口烟气温度(℃) 环境温度(℃) 排放因子 排放速率(kg/h) 城市/乡村 生产工艺有机废气 15 0.8 30000 100 11.8 非甲烷总烃 1.01 乡村 甲苯 0.04 二甲苯 0.01 燃气蒸汽 锅炉 15 0.3 681.3 100 11.8 PM10 0.007 SO2 0.002 NOx 0.019 表 22 废气污染源源强参数一览表（面源） 污染源名称 面源尺寸 长×宽（m） 面源高度（m） 排放因子 源强（kg/h） 环境温度（℃） 城市/乡村选项 生产车间无组织废气 280×114 9.7 非甲烷总烃 1.06 11.8 乡村 甲苯 0.04 二甲苯 0.01 ③预测结果及评价 根据估算模式SCREEN3预测本项目实施后的废气污染物浓度扩散结果见表23。 表 23 本项目废气最大地面质量浓度及出现的距离一览表 名称 评价因子 距离（m） 浓度（mg/m3） 占标率（%） 生产工艺有机废气 非甲烷总烃 281 0.04916 2.46 甲苯 281 0.001947 0.32 二甲苯 281 0.000487 0.16 燃气蒸汽锅炉 PM10 205 0.000619 0.14 SO2 205 0.0001768 0.04 NOx 205 0.008312 4.16 生产车间无组织废气 非甲烷总烃 601 0.1261 6.3 甲苯 601 0.00476 0.79 二甲苯 601 0.00119 0.40 以上分析结果表明，本项目实施后废气污染物的贡献浓度较低，且出现的最大浓度的距离较近，影响范围较小。因此本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。 ④无组织面源对四周厂界最大贡献浓度值 本项目无组织面源对四周厂界最大贡献浓度值见表24。 表 24 无组织面源对四周厂界最大贡献浓度一览 单位：mg/m3 评价点 名称 评价因子 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 生产车间无组织废气 非甲烷总烃 0.00148 0.01693 0.03238 0.03349 甲苯 0.00099 0.00519 0.00704 0.01075 二甲苯 0.00099 0.02484 0.01891 0.01458 由上表预测结果分析可知，项目建成后，生产车间各无组织非甲烷总烃、甲苯、二甲苯厂界贡献浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值。 （3）防护距离的确定 ①大气防护距离 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算结果均为无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价对车间的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算： 式中：Qc——污染物排放速率，kg/h； Cm——大气中有害物一次浓度限值，mg/m3； A、B、C、D——与污染源结构和当地风速相关的系数； L——所需要的卫生防护距离，m； r——污染源等效半径，m； 卫生防护距离参数见下表25。 表 25 卫生防护距离参数一览表 车间 项目 源强特征 平均 风速 （m/s） 计算系数 卫生防护距离计算 （m） 源强 （kg/h） 面积 （m2） 排放平均高度（m） A B C D 生产车间 非甲烷总烃 1.06 17280 9.7 2.3 470 0.021 1.85 0.84 9.650 甲苯 0.04 9.7 2.3 470 0.021 1.85 0.84 0.818 二甲苯 0.01 9.7 2.3 470 0.021 1.85 0.84 0.359 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离。根据本项目的工程分析，项目生产车间的卫生防护距离均为生产区100米范围内的区域。 根据卫生防护距离的要求，在卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、居民点等对环境空气要求较高的项目。据现场调查，本项目距最近的居民的距离为厂址北侧850m处的冯张街村，满足卫生防护距离要求。在本项目卫生防护距离要求的范围内，无机关、学校、医院、养老院、居民点等环境敏感点存在，项目选址比较合理，满足大气防护距离及卫生防护距离的要求。 综上所述，项目建设对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）项目废水影响分析 本项目工艺用水全部进入产品，项目废水主要为设备清洗废水、纯水制备系统排水、食堂废水以及职工生活污水等，废水产生量合计为89.68m3/d（26904m3/a）。 项目设备清洗废水产生量为4.0m3/d，根据类比可知，废水中主要污染物浓度分别为COD：600mg/L、SS：250mg/L，设备清洗废水排入厂区污水处理站进行处理；食堂废水以及职工生活污水产生量合计为74.88m3/d，参考我国典型北方城市生活污水水质统计结果，废水中主要污染物产生浓度为COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：35mg/L、动植物油：30mg/L，食堂废水、生活污水分别经隔油池、化粪池处理后排入厂区污水处理站进行处理；纯水制备系统排水量为10.8m3/d，为清净下水，用于厂区泼洒抑尘及绿化。 本项目厂区污水处理站设计处理规模为100m3/d，污水处理站采取好氧+厌氧处理工艺，经厂区污水处理站处理后，厂区总排口污染物排放浓度为COD：240mg/L、BOD5：165mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：20mg/L、动植物油：15mg/L，外排废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足大城县城建环保污水处理有限公司进水水质标准。 表 26 项目废水产生及治理情况一览表 序号 污染源 废水量 （m3/a） 主要污染因子及浓度（单位：mg/L，pH除外） pH COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 1 设备清洗废水 1200 6～9 600 / 250 / / 治理措施 厂区污水处理站（好氧+厌氧） 2 食堂废水 职工生活污水 22464 6～9 350 200 200 35 30 治理措施 隔油池、化粪池处理后排入厂区污水处理站 3 纯水制备系统排水 3240 / / / / / / 治理措施 用于厂区泼洒抑尘及绿化 4 厂区总排口 23664 6～9 240 165 150 20 15 排放量 （t/a） / 5.679 3.905 3.550 0.473 0.355 （2）地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“L 石化、化工：86、日用化学品制造（单纯混合或分装的）”，属于Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价。 为了避免本项目对地下水环境的影响，本项目厂区拟采取防渗措施如下： ①生产区地面铺设3:7的粘土混合层，夯实，10cm厚水泥硬化；车间地面定期擦洗，保持地面干净清洁，无油渍，并加强日常管理，规范操作，防止物料的遗撒和泄漏，如有遗洒应及时清理，做到即洒即清。 ②危废暂存间地面及裙角四周采用水泥硬化（底部首先覆盖200mm三合土，压实后敷设1.25mm的HDPE土工布，在其上覆盖200mm粘土，再覆盖200mm耐酸水泥构筑混凝土防渗层），并在防渗层上增加环氧树脂防渗、防腐层，确保防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 ③厂区地面除绿化用地外全部用水泥硬化。 经采取上述防渗治理措施后，污染物下渗的可能性较小，基本不会对当地的地下水环境产生污染影响。 3、声环境影响分析 工程实施后项目噪声主要为生产设备运行过程产生的机械噪声，噪声源强为80～95dB(A)。企业通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，降噪效果可达20dB(A)以上。 （1）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：r——预测点距声源距离，（m）； r0——参考点距声源的距离，（m）； a——空气吸收系数。 （3）噪声预测结果 噪声预测结果详见表27。 表 27 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 54.9 / 70 55 达标 南厂界 53.4 / 65 55 达标 西厂界 59.5 / 65 55 达标 北厂界 56.5 / 65 55 达标 由表27预测结果可知，项目建成后，各噪声源经厂房隔音和距离衰减，西、南、北侧厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，东侧厂界噪声可满足4类标准要求。厂界噪声均可实现达标排放。因此项目建设不会对周围声环境造成明显不利影响。 4、固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生及处置情况 ①一般固体废物 工程实施后项目产生的一般固体废物主要为废反渗透膜、污水处理站污泥以及职工生活垃圾等。废反渗透膜产生量为1t/a，供应厂家定期更换回收，厂区内不暂存；污水处理站污泥产生量为1.0t/a，收集后交由环卫部门统一处置；本项目劳动定员为720人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则项目生活垃圾产生量为108t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。 ②危险废物 对照《国家危险废物名录》（2016版），本项目原材料包装产生的废包装材料（桶，袋等），催化燃烧装置活性炭吸附/脱附每年需更换1次活性炭，产生废活性炭。项目产生的废包装材料、废活性炭均为危险废物。危险废物经专用容器收集后置于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 本项目固体废物产生及处置情况详见下表： 表 28 固体废物产生及处置情况一览表 序号 产生工序 或位置 固废名称 废物类别 产生量 （t/a） 治理措施及去向 1 原材料包装 废包装材料 危险废物900-041-49 5.0 专用容器收集后置于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置 2 催化燃烧装置 废活性炭 危险废物900-041-49 2.0 3 纯水制备 废反渗透膜 一般固废 1.0 供应厂家定期更换回收 4 污水处理站 污泥 一般固废 1.0 收集后交由环卫部门统一处置 5 职工生活 生活垃圾 一般固废 108 （2）危险废物环境影响分析 危险废物汇总一览表详见表29。 表 29 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 (t/a) 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治 措施 1 废包装 材料 HW49 900-041-49 5.0 原料包装 固态 金属 塑料 有机溶剂 1个月 T/In 暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置 2 废活性炭 HW49 900-041-49 2.0 催化燃烧装置 固态 活性炭 VOCs 1年 T/In 本项目建设20m2危险废物暂存间1座，危废暂存间位于厂区中部甲类仓库内，产生的危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处置，项目危险废物贮存场所基本情况详见下表。 表 30 建设项目危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存场所 危险废物 名称 危险废物 类别 危险废物 代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危险废物暂存间 废包装材料 HW49 900-041-49 厂区中部甲类仓库 20m2 桶装堆存 10t 60d 2 废活性炭 HW49 900-041-49 桶装堆存 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求，危废暂存间应采取防风、防雨、防晒措施，地面做耐腐蚀、防渗漏处理。液体危险废物全部桶装贮存在危废临时暂存间，盛装危险废物的容器必须粘贴《危险废物贮存控制标准》附录A标签，标签上应注明贮存的废物类别、主要成分、危害性以及开始贮存时间等内容。贮存设施内要有记录，记录需对危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器的类别、入库日期、存放位置、出库日期、接收单位等进行记录。 企业把危险废物管理纳入到日常管理工作，根据环保要求制订相关的管理制度并落实到具体部门，落实危险废物管理的具体责任人，指定专人负责本单位所产生的危险废物的统一收集、包装、贮存和转移工作。按“危险废物分类及危险废物包装要求”分类收集本单位所产生的危险废物，并按要求进行妥善包装，各生产线产生的危险废物收集后放置在专门的收集容器内，存储在危险废物临时贮存间。 在危险废物的收集、贮存、转运及处理过程中，要实行“转移联单制度”，登记造册，填写和保存转移联单。负责危险废物的部门将危险废物按照报告表前述类别及时进行分类收集、包装，并将产生的危险废物种类、数量、时间等做好记录，在各生产线和危险废物收集人员、收集人员与危险废物贮存管理人员、管理人员与危险废物运输人员、运输人员与处置单位接受人员之间对于危险废物转让、接收的来源、类别、数量、时间进行转移联单签收，确保危险废物在收集、贮存和转运过程中不被遗失。 （3）固体废物污染控制对策 危险废物如果在厂内临时堆存不当，可造成泄漏，污染地下水、环境空气，易造成二次污染。厂区设置危险废物暂存处。环评要求生产过程中，必须严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求贮存和管理，特别应注意做到以下几点： ①危险废物作出标识，妥善存放，定期外运，禁止混合收集、贮存、运输危险固废； ②危险废物贮存罐（或贮槽）要满足防风、防雨、防晒要求； ③禁止将危险固废混入一般固废中贮存、外运； ④必须向有关部门对废物进行申报，按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接收地环保行政主管部门如实报告。 ⑤危险废物暂存间基础必须防渗，地面及裙角四周采用水泥硬化（底部首先覆盖200mm三合土，压实后敷设1.25mm的HDPE土工布，在其上覆盖200mm粘土，再覆盖200mm耐酸水泥构筑混凝土防渗层），并在防渗层上增加环氧树脂防渗、防腐层，确保防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 ⑥危险废物暂存间内设置安全照明设施和观察窗口，并设置干粉灭火器。 ⑦危险废物暂存间外设危险废物标示牌，写明危险废物种类和危害，危废暂存间做到“防风、防雨、防晒”，防渗漏、防盗以及预防儿童接触等安全措施，由专人负责管理。 综上所述，在保证对固体废物进行综合利用、及时外运并完善其在厂内暂存措施的前提下，本项目固体废物不会对外环境产生二次污染。 5、环境风险分析 （1）风险识别 ①物质危险性识别 本项目在生产、运输、储存等环节涉及的风险物质主要为液化石油气、天然气等。液化石油气、天然气具有易燃性，存在一定的安全隐患，因此本项目营运期可能存在突发性事件即液化石油气、天然气的泄漏，造成对人身的损害和对环境的污染。 液化石油气主要组分是丙烷，还有少量的丁烷，是丙烷和丁烷的混合物，通常伴有少量的丙烯和丁烯。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。不溶于水，溶于乙醇和乙醚。 天然气主要成分烷烃，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，爆炸极限(V%)为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。 ②生产、储存过程潜在危险性识别 风险识别范围一般包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。本评价主要从LPG贮运系统、天然气输送管道等进行分析。 本项目LPG贮运系统风险源主要为LPG储罐。LPG在装卸、贮存过程中发生泄漏，遇明火可能发生爆炸及火灾事故风险。本项目使用管道天然气，不设天然气储罐。 （2）重大危险源识别 项目厂区内设置2个20m3LPG储罐和4个50m3LPG储罐，充装率取0.9，LPG液态化密度为480kg/m3，据此核算项目LPG最大储存量为125.28t。本项目使用管道天然气，不设天然气储罐，天然气储存量以厂区内管道储存量计，天然气厂区内最大储存量约为0.003t。 根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，液化石油气、天然气临界量均为50t，确定本项目LPG储罐构成重大风险源，天然气输送管道不构成重大风险源。 （3）源项分析 ①假定最大可信事故 根据本项目生产特点和具有环境风险物质储存量，确定本项目最大可信事故为LPG储罐泄漏燃烧产生的伴生事故。 ②最大可信事故概率 本项目所存在的最大可信事故是LPG储罐泄露燃烧引起的伴生事故，经过与同类项目风险情况进行比较，本项目泄漏孔径50mmLPG储罐泄露事故发生的概率一般为5.0×10-6次/(罐·a)。 （4）事故影响分析 ①液化石油气、天然气泄露 液化石油气、天然气泄露可能造成的环境影响主要为：事故泄露，烃类气体直接进入大气环境，造成大气环境污染，一旦发生爆炸、火灾，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。 ②LPG储罐爆炸影响分析 LPG爆炸后的产物主要为CO2、H2O和烟尘，爆炸引发的高强度空气震荡波会将地面及道路上的大量扬尘带起。因此，爆炸发生后，区域大气中的颗粒物含量短时间内可超过100mg/m3，会对周围环境质量造成短暂不利影响。 （5）环境风险防范措施 ①项目布局和设施等必须符合防火要求，储气罐的安装、防静电接地装置以及敷设电器设施等必须经相关部门审核、验收合格后方可投入使用； ②输气管线采用无缝钢管，管线的连接方式采用焊接。管线采用直接敷设，管线设防静电和防感应雷的接地装置； ③经常对阀门、管道进行维护，发现问题立即停产检修，禁止跑、冒、滴、漏； ④发生火灾事故所使用的固体灭火材料在使用后应作为危险废物，统一交由有资质的处理处置部门统一处理，事故废物不遗留事故现场造成对环境的二次污染。 （6）风险事故应急救援措施 A、泄漏事故应急措施 ①如有事故发生应紧急处理并作好记录和及时上报公司，交接班时应做好交接； ②确保操作人员的安全，生产操作过程中操作人员必须穿戴工作服、工作鞋及必要劳保用品，处理气体泄漏事故时应在气体浓度已降低，现场通风良好的情况下进行，施工人员应使用防暴工具； ③如电气类设备同时产生事故应及时切断总电源，以防触电等事故的发生； B、火灾事故应急措施 ①电器火灾扑救：当遇有电器着火时，应立即先切断电源，用干粉灭火器对准着火点扑救，若一时不能马上切断电源，救火人员要先站在木板或者其他绝缘体上进行扑救，严禁用水灭火； ②储罐大面积着火：当遇有大面积着火时，应立即向上级报告并报警，同时应立即切断电源、关闭阀门，迅速疏散厂区车辆、人员，利用厂区消防器材先行灭火。待消防队一到，立即配合消防队人员进行扑救。 C、事故的后处理 事故的后处理是对发生事故设施维修和事故后现场的清理，一旦发生泄漏、火灾、爆炸事故，影响到外环境时，要及时掌握对环境破坏程度，为处理污染事故决策提供信息。发生火灾时主要防止对大气环境的影响。 （7）环境突发事故应急预案 本项目建成后，企业应按照本次建设内容及环境保护部《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）、《关于印发＜企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）＞的通知》（环办[2015]4号）、河北省环保厅《关于转发环保部＜企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法＞（试行）的通知》，编制《突发环境事件应急预案》。 （8）风险评价结论 本项目运营期风险主要是液化石油气、天然气储运设施火灾爆炸问题，因此在运营过程中要严防燃气的泄漏，杜绝火源的产生，制定严格的安全管理章程，加强管理，尽可能将风险降到最低。 综上所述，报告提出了完善的风险防范措施，项目环境风险防范措施有效，环境风险处于可接受水平，项目的实施从环境风险管理的角度是可行的。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产工艺废气 （原料搅拌、混料） | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒（P1） | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准中表1有机化工业大气污染物排放限值 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  | 生产工艺废气 （灌装抛射剂） | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 燃气蒸汽锅炉烟气 | 颗粒物 SO2 NOx | 低氮燃烧器+1根15m高排气筒（P2）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器处理后引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型标准 |
|  | 厂界无组织 废气 | 非甲烷总烃 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他行业企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |
| 水污 染物 | 纯水制备系统排水 | / | 厂区泼洒抑尘及绿化 | 不外排 |
|  | 食堂废水、职工生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 厂区污水处理站处理后，近期采用罐车运至大城县城建环保污水处理有限公司处理，远期待园区污水处理厂运行后再经污水管网排入园区污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足大城县城建环保污水处理有限公司进水水质标准 |
|  | 设备清洗废水 | pH、COD、SS |  |  |
| 固体 废物 | 原材料包装 | 废包装材料 | 专用容器收集后置于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置 | 全部综合利用或妥善处置， 不外排 |
|  | 催化燃烧装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | 纯水制备 | 废反渗透膜 | 供应厂家定期更换回收 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 收集后交由环卫部门统一处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，降噪效果可达20dB(A)以上。采取措施后，西、南、北侧厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，东侧厂界噪声可满足4类标准要求。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果：无 |

# 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 （1）项目名称：年产2亿罐绿色环保气雾用品项目（一期） （2）建设单位：河北兆腾气雾剂科技有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：本项目位于河北大城经济开发区气雾剂产业园，厂址所在区域中心地理坐标为北纬38°41′50.24″，东经116°33′23.44″，项目东侧为农田及廊沧高速，南侧为农田，西侧为公路，隔公路为坑塘，北侧为农田。距离本项目最近敏感点为厂址北侧850m处的冯张街村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2； （5）占地面积：一期工程占地面积255346m2（383亩）； （6）工程投资：项目总投资150000万元，其中环保投资200万元，占总投资的0.13%； （7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员720人，工作制度为1班/天，每班8小时，年生产300天； （8）建设规模：项目建成后年产绿色环保气雾用品2亿罐； 2、项目产业政策符合性分析 经对比国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》可知，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于国家当前允许发展的项目。 根据河北省人民政府办公厅冀政办发〔2015〕7号《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》，经比对《河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）》可知，该项目不在河北省新增限制和淘汰类项目内。目前该项目已经在大城县发展改革局备案，备案编号：大发改工备字[2017]169号（详见附件）。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 3、厂址选择可行性分析 本项目选址位于河北大城经济开发区气雾剂产业园，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。根据大城县国土资源局出具的该项目的用地证明可知，项目用地为工业用地。同时本项目运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 综上所述本项目选址可行。 4、营运期环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 本项目全部产品均在甲类车间生产，生产过程均没有化学反应，主要是将各种原料混合后分装，使之产生具有一定特殊性能的制品，废气主要为原料搅拌、混料时有机溶剂挥发产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃、甲苯、二甲苯等；气雾剂生产过程灌装抛射剂注射时少量抛射剂泄漏，产生的废气以非甲烷总烃计。有机废气采取活性炭吸附-脱附+催化燃烧设备进行处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（P1）排放，外排废气可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业排放标准要求；燃气蒸汽锅炉，燃用清洁能源天然气，同时采用低氮燃烧技术，产生的锅炉烟气经1根15m高排气筒（P2）排放，外排废气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放限值；食堂油烟经静电式油烟净化器处理后引至楼顶排放，处理效率和排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型标准。 项目建成后，生产车间无组织非甲烷总烃、甲苯、二甲苯厂界贡献浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值。 因此本项目实施后不会对周围环境空气质量产生明显影响。 （2）水环境影响分析 项目废水主要为设备清洗废水、纯水制备系统排水、食堂废水以及职工生活污水等，食堂废水、生活污水分别经隔油池、化粪池处理后与设备清洗废水排入厂区污水处理站进行处理。纯水制备系统排水均为清净下水，用于厂区泼洒抑尘及绿化。 本项目厂区污水处理站设计处理规模为100m3/d，污水处理站采取好氧+厌氧处理工艺，经厂区污水处理站处理后，厂区总排口污染物排放浓度为COD：240mg/L、BOD5：165mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：20mg/L、动植物油：15mg/L，外排废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足大城县城建环保污水处理有限公司进水水质标准。 因此，本项目运营过程中产生的废水不会对地表水环境产生明显影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，声压级为80-95dB(A)。为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目生产设备在选用噪声较小的新型设备基础上，将设备全部安装在设备间内，并对设备采取基础减振等降噪措施，其中除尘设备风机安装消音器，尽量降低噪声源强，再经厂房隔声、距离衰减后，西、南、北侧厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，东侧厂界噪声可满足4类标准要求。因此项目营运过程中产生的噪声不会对周围声环境产生较大影响。 （4）固体废物影响分析 工程实施后项目产生的一般固体废物主要为废反渗透膜、污水处理站污泥以及职工生活垃圾等。废反渗透膜由供应厂家定期更换回收，厂区内不暂存；污水处理站污泥、生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。 对照《国家危险废物名录》（2016版），本项目原材料包装产生的废包装材料（桶，袋等），催化燃烧装置活性炭吸附/脱附每年需更换1次活性炭，产生废活性炭。项目产生的废包装材料、废活性炭均为危险废物。危险废物经专用容器收集后置于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 经以上处理方法处理后，本项目产生的固废不会对周围环境造成较大影响。 5、总量控制指标 本次环评报告预测污染物排放量为COD：5.679t/a、NH3-N：0.473t/a、SO2：0.002t/a、NOx：0.090t/a、颗粒物：0.007t/a、非甲烷总烃：2.421t/a。按排放标准核算，全厂污染物建议总量控制指标为COD：8.756t/a、NH3-N：0.947t/a、SO2：0.033t/a、NOx：0.098t/a、颗粒物：0.013t/a、非甲烷总烃：5.760t/a。 6、建设项目验收“三同时” 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令，修改版）要求：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 根据环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”(国环规环评[2017]4 号)的规定：建设项目需要配套建设噪声或者固体废物污染防治设施的，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目噪声和固体废物污染防治设施进行验收。建设项目实施后“三同时”工程验收见表31。 表 31 环保设施“三同时”验收一览表 类别 污染源 名称 环保设施 投资 (万元) 标准限值 验收标准 废气 生产工艺废气（原料搅拌、混料） 活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒（1套） 50 非甲烷总烃≤80mg/m3 最低去除效率90% 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准中表1有机化工业大气污染物排放限值 生产工艺废气（灌装抛射剂） 甲苯与二甲苯≤30mg/m3， 燃气蒸汽锅炉烟气 低氮燃烧器+15m高排气筒（1根） 30 颗粒物≤20mg/m3 SO2≤50mg/m3 NOx≤150mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建锅炉大气污染物特别排放限值 食堂油烟 油烟净化器处理后引至楼顶排放 油烟≤2.0mg/m3 最低去除效率≥85% 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型标准 厂界无组织废气 / / 非甲烷总烃≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他行业边界大气污染物浓度限值 甲苯≤0.6mg/m3 二甲苯≤0.2mg/m3 生产车间或生产设施边界废气 / / 非甲烷总烃≤4.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3标准* 甲苯≤1.0mg/m3 二甲苯≤1.2mg/m3 表 31 环保设施“三同时”验收一览表 类别 污染源 名称 环保设施 投资 (万元) 标准限值 验收标准 废水 纯水制备系统排水 厂区泼洒抑尘 及绿化 / / 不外排 食堂废水、职工生活污水 厂区污水处理站处理后，近期采用罐车运至大城县城建环保污水处理有限公司处理，远期待园区污水处理厂运行后再经污水管网排入园区污水处理厂。 100 pH：6～9 COD≤370mg/L BOD5≤190mg/L SS≤190mg/L 氨氮≤40mg/L 动植物油≤100mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足大城县城建环保污水处理有限公司进水水质标准要求 设备清洗 废水 噪声 设备噪声 隔声减振、合理布局、厂房隔声 10 东厂界噪声： 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准 西、南、北厂界噪声： 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 固体废物 废包装材料 专用容器收集后置于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置 5.0 综合利用或妥善处理，不外排 综合利用或妥善处理， 不外排 废活性炭 废反渗透膜 供应厂家定期 更换回收 / 污泥 收集后交由环卫部门统一处置 5.0 生活垃圾 防渗 生产区 生产区地面铺设3:7的粘土混合层，夯实，10cm厚水泥硬化；车间地面定期擦洗，保持地面干净清洁，无油渍，并加强日常管理，规范操作，防止物料的遗撒和泄漏，如有遗洒应及时清理，做到即洒即清。 危废暂存间 危废暂存间地面及裙角四周采用水泥硬化（底部首先覆盖200mm三合土，压实后敷设1.25mm的HDPE土工布，在其上覆盖200mm粘土，再覆盖200mm耐酸水泥构筑混凝土防渗层），并在防渗层上增加环氧树脂防渗、防腐层，确保防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 环保投资合计200万元 *注：本限值仅在排气筒去除效率不满足要求的情况下执行。 二、建议 （1）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 （2）认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 （3）进一步提高有机废气的收集及治理措施，减少有机废气外排量。 （4）加强厂区绿化及清洁。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

职工办公生活

15.84

79.2

化粪池

63.36

食堂用水

2.28

14.4

隔油池

11.52

进入产品

纯水制备系统

(53)

54

蒸汽锅炉

4.0

1.0

(0)1.0

37.2

工艺用水

5.0

设备清洗

1.0

37.2

4.0

(42.2)

43.2

污水处理站

大城县城建环保污水处理有限公司

11.52

63.36

10.8

78.88

(146.6)

147.6

新鲜水

( )为非供暖季用水，供暖季为120d

泼洒抑尘及绿化