# 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：   年产54000平方米钢化玻璃

建设单位（盖章）：大城县昱通玻璃制品有限公司

编制日期：2018年9月

中华人民共和国生态环保部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产54000平方米钢化玻璃项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 大城县昱通玻璃制品有限公司 |
| 法人代表 | 史培思 | 联系人 | 史培思 |
| 通讯地址 | 廊坊市大城县大尚屯镇北桃子村 |
| 联系电话 | 15076681616 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 廊坊市大城县大尚屯镇北桃子村北侧 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建( 技改□ | 行业类别 及代码 | 日用玻璃制品制造C3054 |
| 占地面积（平方米） | 3500 | 绿地面积（平方米） | 0 |
| 总投资（万元） | 50 | 其中环保投资 （万元） | 3 | 环保投资占总投资比例 | 6.0% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 大城县昱通玻璃制品有限公司（曾用名：大城县双兴玻璃制品有限公司）位于廊坊市大城县大尚屯镇北桃子村北侧，成立于2010年，是一家专门生产钢化玻璃的厂家。公司2010年1月填报了《加工玻璃制品建设项目环境影响登记表》，2010年1月20日取得了大城县环境保护局的审批意见，并于2010年8月2日通过了竣工环境保护验收。大城县昱通玻璃制品有限公司已取得河北省排放污染物许可证（见附件），证书编号：PWX-131025-1347-17，许可内容：废水COD：0t/a，氨氮：0t/a；废气SO2：0t/a，NOx：0t/a。近年来随着市场的不断发展，本项目生产规模、设备数量、生产工艺均发生了变化，目前实际建设情况与验收文件不符，属于批建不符。为此，大城县环境保护局对大城县昱通玻璃制品有限公司进行了行政处罚并责令改正违法行为（详见附件）。因此，需要对实际建设的年产54000平方米钢化玻璃项目（下称“本项目”）重新进行建设项目环境影响评价。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订版）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）中有关规定，需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目类别属于“十九、“非金属矿物制品业”—“52玻璃及其玻璃制品” —“其他玻璃制造”，应编制环境影响报告表。大城县昱通玻璃制品有限公司委托我单位承担本项目的环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，在现场踏勘、测量和资料收集的基础上编制完成了本报告表，呈报廊坊市大城县环保局审查、审批，以期为本项目管理提供依据。 二、原有工程项目概况 1、 项目名称：加工玻璃制品项目 2、建设单位：大城县双兴玻璃制品有限公司 3、 建设内容：原有工程总占地面积为3500平方米，建设内容包括生产车间、办公室等。 4、 生产规模：原有工程年产玻璃镜2万平方米。 5、 生产天数和职工人数：原有工程设置劳动定员10人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 6、 主要原辅材料及能源消耗 表1 原有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 类别 序号 名称 单位 年用量 备注 原 辅 料 1 平板玻璃 万m2/a 2.2 外购 2 静电粉末涂料 t/a 0.1 外购 能源 1 水 m3/a 2.0 村自来水 2 电 万kWh/a 15 当地供电网 3 煤 t/a 50 外购 7、 主要设备 原有工程主要生产设备见表2。 表2 原有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量(台、套) 1 真空镀膜机 / 1 2 清洗机 / 1 3 切割机 / 1 8、 生产工艺 原有工程工艺流程及排污节点见下图。 9、 环保治理措施 原有工程环保治理措施见表3。 表3 原有工程环保措施一览表 项目 污染类别 污染工序 污染物 环保措施 环保措施 废水 设备冷却水 —— 循环使用，定期补充，不外排 生活污水 COD、氨氮 用于泼洒地面抑尘，不外排 固废 生产工序 废边角料及不合格品 收集后集中外售 办公生活 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 噪声 生产设备 噪声 厂房密闭、基础减振 10、 原有项目公用工程 （1）给排水：原有工程用水由当地供水管网供给，用水环节包括生活用水和生产用水，水质水量可满足项目用水需求。设备冷却用水，循环使用，定期补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）供电：原有工程年耗电量15万kW·h，引自厂区附近变电站，可满足项目用电需求。 （3）供暖：原有工程生产用热采用电加热，冬季办公取暖采用空调。 改扩建后项目概况 1、项目名称：年产54000平方米钢化玻璃项目 2、建设单位：大城县昱通玻璃制品有限公司 3、建设地点：大城县大尚屯镇北桃子村北侧，项目中心地理位置坐标为东经116°28'13.49"，北纬 38°44'40.79"。项目四临：东侧为王浩个人闲置车间，南侧为乡村道路，西侧和北侧均为北桃子村地。 4、项目投资：总投资50万元，其中环保投资为3万，占总投资的比例为6.0%。 5、劳动定员与工作制度：劳动定员25人，实行一班制，每天生产8h，年工作时间300天 6、建设规模及内容 本项目占地面积3500m2，建筑面积3300m2。本项目主要建构筑物见表4。 表4 主要建筑物一览表 序号 建筑物名称 结构形式 占地面积㎡ 建筑面积㎡ 1 综合车间 砖混 2800 2800 2 办公室 砖混 250 250 3 库房 砖混 250 250 4 空地 / 200 / 5 合计 3500 3300 7、生产规模及产品方案 本项目生产规模及产品方案如下。 表5 生产规模及产品方案一览表 序号 产品种类 年产量（m2/a） 1 钢化玻璃 54000 8、生产设备 本项目主要设备见表6。 表6 主要设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 所在位置 1 切割机 1台 原有 综合车间 2 磨边机 2台 新增 综合车间 3 水切割机 1台 新增 综合车间 4 打孔机 5台 新增 综合车间 5 清洗机 2台 原有1台，新增1台 综合车间 6 钢化炉 2台 新增 综合车间 7 合计 13台 9、原、辅材料消耗量 本项目主要原辅材料用量见表7。 表7 主要原辅材料及能源用量一览表 序号 原辅料名称 年消耗量 厂区内贮存位置 运输方式 1 平板玻璃 55000m2 综合车间 汽运 10、厂区平面布置 本项目厂区具体布置方案如下：综合车间在北侧，占据大部分厂区，南侧分别是仓库和办公室，出入口在南侧紧邻乡村道，方便人流及物流进出厂区。平面布置情况见附图2。 11、公用工程及能源消耗量 （1）给、排水 本项目用水单元主要为生产补水0.5m3/d和员工生活用水0.75m3/d。 本项目生产用水循环使用，定期补充新水，无生产废水排放。员工办公生活废水用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内为旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。用水和排水情况见表8。项目给排水情况详见图2。 表8 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日补水量 日损耗量 日排水量 清洗和水切割补水 300天/年 / 0.25m3 0.25m3 冷却补水 300天/年 / 0.25m3 0.25m3 0 员工生活用水 30L/人·d，300天/年 25人 0.75m3 0.75m3 0 合计 / 1.25m3 1.25m3 0 （3）供电 本项目供电由当地电网接入，项目年用电量约为20万kW·h，厂区电力供电为三相四线制380/220V，厂房内配有动力配电箱及照明箱。 （4）取暖、生产用热 本项目生产用热采用电能加热，办公室冬季取暖采用空调解决，厂区不设锅炉等供暖设施。 （5）食宿 本项目厂内不设职工食堂、宿舍，员工来源于当地村庄，食宿自行解决。 四、产业政策符合性分析 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容不属于其中淘汰和限制类，为允许类，也不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制淘汰类。项目已取得大城县发展改革局出具的《关于大城县昱通玻璃制品有限公司年产54000平方米钢化玻璃项目情况的说明》，详见附件。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 五、选址合理性分析 本项目位于廊坊市大城县大尚屯镇北桃子村北侧，其所在区域不属于风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 本项目用地为建设用地，符合当地土地利用及总体规规划。大城县国土资源局和大城县大尚屯镇村镇规划管理办公室均已出具相关证明材料（详见附件）。项目所在地交通发达，地理位置优越，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 公司2010年1月填报了《加工玻璃制品建设项目环境影响登记表》，2010年1月20日取得了大城县环境保护局的审批意见，并于2010年8月2日通过了竣工环境保护验收。 原有工程对环境的污染主要是噪声、固废。原有无废气污染物，废水为生活污水，噪声主要来源于生产设备运行噪声，项目固体废物主要为废边角料、不合格品和生活垃圾。 （1）废水 项目生产用水为设备冷却循环和清洗，水切割用水，循环使用，定期进行补充新水，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （3）噪声 项目噪声源主要为生产设备运行噪声，采取合理布局、选用低噪声设备、产噪设备置于室内、基础减震等措施减少噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 （4）固体废弃物 生产过程产生的废边角料及不合格品收集后集中外售；职工生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。 根据原有工程环评文件及排污许可证，原有工程污染物排放总量为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村西南入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二、工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、摩托车配件、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的摩托车配件专业市场，以澳力发、万利发食品为代表的大城食品享誉京津，雄居北方市场。 2017年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2016年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 三、交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四、文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医的需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （1）道路交通噪声：2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （2）区域环境噪声：2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于大城县大尚屯镇北桃子村北侧。周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表9。 表9 环境保护敏感目标及保护内容 环境要素 环境保护目标 方位 距离厂界 保护对象 保护内容 环境空气 声环境 北桃子村居民 南侧 300m 居民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表10。 表10 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称 浓度限值 标准值出处 1小时平均/一次 24小时平均 PM2.5 － 75 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准 PM10 － 150 SO2 500 150 NO2 200 80 CO 10 4 O3 200 － 2、地下环境质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表11。 表11 地下水质量标准 单位：mg/L，pH除外 序号 因子 标准值 1 pH值 6.5～8.5 2 总硬度 ≤450 3 硝酸盐氮 ≤20 4 硫酸盐 ≤250 5 氨氮 ≤0.5 6 亚硝酸盐氮 ≤1 7 氯化物 ≤250 8 氟化物 ≤1 3、声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准值见表12。 表12 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 备注 2类 60 50 混合区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，见表13。 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 区域 2类 60 50 混合区 2、固体废物控制标准 一般工业固体废弃物参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 根据工程分析，本项目不建锅炉，没有废气和废水排放，污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a。 |

# 建设项目工程分析

项目工艺流程及排污节点： 项目产品为钢化玻璃制品，生产规模为年加工54000m2钢化玻璃。生产工艺流程及排污节点示意见图2。 工艺流程简述： 根据产品尺寸、形状的需求进行切割成形，然后将外购的平板玻璃切割后产生的锋利边沿及微裂纹磨边，根据设计打孔，并保证玻璃质量的边部质量符合标准；然后进入清洗机清洗，玻璃表面和周边清洗干净后，进入钢化炉对玻璃进行均匀加热至钢化程度。加热完成后进风冷，根据玻璃冷却需求调节冷却风机的输出风压和风量，冷却完成后质检合格品即为钢化玻璃成品。 主要污染物产生工序： 一、施工期的主要环境影响因素： 本项目属于批建不符，施工期已结束，不再进行评价分析。 二、运营期的主要环境影响因素： 1、大气污染源分析 本项目生产无废气产生环节， 无废气污染物排放。 2、水污染源分析 项目用水环节为设备冷却用水、清洗和切割玻璃用水及员工日常生活用水。设备冷却用水、清洗和切割玻璃用水为循环用水，定期补充新水，无废水外排。员工日常办公生活污水，排水系数按0.8计算，则污水量为0.6m3/d，用于厂区泼洒道路抑尘，不外排。厂内为旱厕，由当地村民定期清掏，用于农肥。 3.噪声污染源分析 本项目运营期噪声主要来源于切割机、磨边机、打孔机、清洗机、钢化炉和风机等，声压级75-85dB（A）。 4.固体废弃物分析 本项目生产固废主要来自于切割、磨边、打孔等工序产生的边角料，年产生量10t/a，统一收集后外售综合处理。本项目劳动定员为25人，本评价取0.5kg/人·d，年工作300天计算，生活垃圾产生量为3.75t/a，经收集后交当地环卫部门进行处理。 营运期排污节点见表14。 表14 主要排污节点一览表 污染物类型 序号 排污节点 污染物 排放特征 去向 废水 — 生活污水 COD、SS、氨氮 间断 不外排 噪声 N1- N6 生产加工设备 等效A声级 间断 周围环境 固废 S1-S2 生产加工工序 废边角料 间断 外售综合利用 — 职工生活 生活垃圾 间断 交环卫部门

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生产用水 | / | 循环使用，定期补充新水，不外排 |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 厂内道路喷洒抑尘，不外排，厂内旱厕，定期清掏，农田施肥 |
| 固体 废物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 0t/a |
|  | 裁切工序 | 边角料 | 10t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 切割机、磨边机、打孔机、清洗机、钢化炉和风机等 | 噪声 | 75-85dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目占地属于建设用地，已建成，不会对项目周边生态环境质量造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目为批建不符项目，施工期已结束，本次评价不再进行分析。

运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目玻璃钢化炉采用电加热，生产环节无废气产生。 2、水环境影响分析 本项目生产用水循环使用，定期补充新水0.5m3/d，无生产废水排放。项目厂区内不设食宿，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，约为0.6m3/d。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏做农肥。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目属于“J非金属制品制造”类别中的第65项“玻璃及玻璃制品“其他”项目类别，属于该导则中地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 综上，本项目污水可做到零排放，项目建设不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3、噪声影响分析 本项目噪声源为切割机、磨边机、打孔机、清洗机、钢化炉和风机等，声压级75-85dB（A）。主要噪声设备及采取的降噪措施见表15。 表15 主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备 台数 噪声级 （单机） 安装位置/降噪措施 原声级 降噪后 1 切割机 1台 85 60 室内/减振、隔声 2 磨边机 2台 80 55 室内/减振、隔声 3 水切割机 1台 80 55 室内/减振、隔声 4 打孔机 5台 75 50 室内/减振、隔声 5 清洗机 2台 75 50 室内/减振、隔声 6 钢化炉 2台 75 50 室内/减振、隔声 7 风机 2台 85 60 室内/减振、隔声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 本项目噪声源对各预测点的影响预测结果见表16。 表16 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源 预测点位 距离厂界 贡献值 标准值 65.2 东厂界 6 49.6 昼间：60 夜间：50 南厂界 20 39.2 西厂界 6 49.6 北厂界 6 49.6 由此看出，在采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目噪声对厂界的噪声贡献值在39.2～49.6B(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 综上，本项目噪声可做到达标排放，项目建设不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目的固体废物包括一般工业固废和生活垃圾。 （1）生产固废 本项目切割、磨边、打孔工序会产生边角料，产生量约为10t/a， 收集后集中外售综合利用。 （2）生活垃圾 本项目生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人·天，员工25人，垃圾产生量为3.75t/a，委托当地环卫部门定期清运填埋。 综上，本项目固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合“无害化、减量化、资源化”的原则，在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，能够实现固体废物零排，不会对环境造成二次污染。 5、总量控制 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 根据工程分析，本项目不建锅炉，生产采用电加热，没有废气和废水外排。 本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a。 6、环保投资及“三同时”验收一览表 本项目总投资50万元，其中环保投资估算约为3.0万元，占工程总投资的6.0%。具体投资情况及环保竣工“三同时”验收见表17。 表17 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 防治设施 投资 （万元） 验收指标 验收标准 废水 生产废水 生产用水循环使用，定期补充新水 0.5 不外排 不外排 生活污水 盥洗废水全部用于地面泼洒抑尘。防渗旱厕定期清掏用作农肥 0.5 不外排 不外排 噪声 各类生产设备及风机等 合理布局、基础减振、建筑物隔声 1.5 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 固废 边角料 收集后集中外售 0.3 固废收集及 储存设施完备 处置完善 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求。 生活垃圾 统一收集并交当地环卫部门处理 0.2 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修定)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 合计 3.0

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 拟采取的防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生产用水 | / | 循环使用，定期补充新水 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 厂内道路喷洒抑尘，不外排，厂内旱厕，定期清掏，农田施肥 | 不外排 |
| 固体 废物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 委托当地环卫清运填埋 | 不外排 |
|  | 裁切工序 | 边角料 | 收集后集中外售 | 不外排 |
| 噪 声 | 切割机、磨边机、打孔机、清洗机、钢化炉和风机等 | 噪声 | 合理布置、基础减整，车间墙体隔声 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目占地属于建设用地，已建成，不会对项目周边生态环境质量造成明显不利影响。 |

# 结论与建议

一、结论： （一）项目建设情况 （1）基本情况 项目名称： 年产54000平方米钢化玻璃项目 建设单位： 大城县昱通玻璃制品有限公司 建设规模：本项目占地面积3500m2，建筑面积3300m2。 工程投资和环保投资：本项目总投资50万元，其中环保投资约为3万元，占工程总投资的6.0%。 职工人数和工作制度：本项目员工人数为25人。每天1班，8小时工作制，年工作日为300天。 （2）产业政策 根据国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，本项目建设内容不属于其中淘汰和限制类，为允许类，也不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制淘汰类。项目已取得大城县发展改革局出具的《关于大城县昱通玻璃制品有限公司年产54000平方米钢化玻璃项目情况的说明》，详见附件。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 （3）项目选址 本项目位于廊坊市大城县大尚屯镇北桃子村北侧，其所在区域不属于风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。本项目用地为建设用地，符合当地土地利用及总体规规划。大城县国土资源局和大城县大尚屯镇村镇规划管理办公室均已出具相关证明材料（详见附件）。项目所在地交通发达，地理位置优越，项目选址可行。 （二）环境现状和区域主要环境问题 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 （1）道路交通噪声：2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （2）区域环境噪声：2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 （三）环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目玻璃钢化炉采用电加热，生产环节无废气产生。 （2）水环境影响分析 本项目生产用水循环使用，定期补充新水0.5m3/d，无生产废水排放。项目厂区内不设食宿，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工日常盥洗废水，约为0.6m3/d。污水产生量较少，且水质较为简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。厂区设有防渗旱厕，定期清掏做农肥。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目属于“J非金属制品制造”类别中的第65项“玻璃及玻璃制品“其他”项目类别，属于该导则中地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 综上，本项目污水可做到零排放，项目建设不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 （3）噪声 在采用低噪声设备，对产噪设备进行基础减振，主要设备置于车间内厂房隔声等措施，项目噪声对厂界的噪声贡献值在39.2～49.6B(A)，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类。 综上，本项目噪声治理措施可行，项目建设不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 （4）固体废物 本项目切割、磨边、打孔工序会产生边角料， 收集后集中外售综合利用。 本项目生活垃圾主要来源于员工的日常生活，委托当地环卫部门定期清运填埋。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。 本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX0t/a。 （五）项目可行性结论 综上所述，评价认为该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议: 1、项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，规范设计，规范施工，各项污染治理设施及设备必须由具有环境工程设计资质的单位进行设计，并采用具有市级以上环保主管部门资质认证的合格环保设备，为污染物的达标排放和正常运行提供技术保障。 2、建设单位要加强企业管理，尤其对废气环保设备定期进行维护管理，保证设备的正常运转。 3、为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

成品

切割

烘干

真空镀膜

清洗

平板玻璃

图1  原有项目工艺流程及排污节点图

图2    项目用水平衡示意图

用于厂区泼洒抑尘，不外排

0.6m3/d

自备水井

0.75m3/d

日常办公用水

0.15m3/d

0.25m3/d

冷却用水

0.25m3/d

25.0m3/d

0.25m3/d

清洗、切割用水

0.25m3/d

25.0m3/d

N4噪声

S2边角料

N2噪声

S1 边角料

N1噪声

图2   生产工艺流程及排污节点示意图

N5噪声

图例： N噪声 S固废  G 废气

N6噪声

电加热钢化

清洗

磨边

切割

平板玻璃

成品

检验

冷却

打孔

S3边角料

N3噪声