建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：年产5万个精密铸造电力配件项目

建设单位（盖章）：廊坊海发电力设备配件有限公司

编制单位：北京国环益达环保技术有限公司

编制日期：2018年9月

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5万个精密铸造电力配件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊海发电力设备配件有限公司 |
| 法人代表 | 刘海坡 | 联 系 人 | 刘海坡 |
| 通讯地址 | 大城县北魏乡焦远庄村 |
| 联系电话 | 13803220132 | 邮政编码 | 065901 |
| 建设地点 | 大城县北魏乡焦远庄村 |
| 立项 审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字【2018】242号 |
| 建设性质 | 新建(扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 有色金属铸造 C3392 |
| 占地面积 （平方米） | 1600.46 | 绿化面积 （平方米） | —— |
| 总投资 （万元） | 380 | 其中环保投资 （万元） | 15 | 环保投资占总投资比例 | 3.95% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2018年12月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 为了适应市场发展趋势的要求，廊坊海发电力设备配件有限公司在大城县北魏乡焦远庄村新建年产5万个精密铸造电力配件项目。本项目总占地面积1600.46平方米，建成后年产5万个精密铸造电力配件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第七十七号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）和《建设项目环境影响评价分类管类名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起实施）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号，2018年4月28日起实施）的有关规定，本项目应编制环境影响报告表，受廊坊海发电力设备配件有限公司的委托（委托书见附件），北京国环益达环保技术有限公司承担了“年产5万个精密铸造电力配件项目”的环境影响评价工作，在现场调查、资料收集以及咨询专家的基础上，按照环境影响评价技术导则要求，编制完成了该项目的环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批并作为环境管理的依据。 二、项目概况 1. 项目基本概况 项目名称：年产5万个精密铸造电力配件项目。 建设单位：廊坊海发电力设备配件有限公司。 建设性质：新建。 建设地点：大城县北魏乡焦远庄村。 行业类别： C3392有色金属铸造。 项目投资：投资总额380万元人民币，其中环保投资15万元，占总投资的3.95%。 建设工期：建设期拟定为3个月，自2018年10月—2018年12月。 地理位置及占地 廊坊海发电力设备配件有限公司位于大城县北魏乡焦远庄村。本项目分为北厂区和南厂区，北厂区东侧为村路，南侧为五洲三轮车厂，西侧为纸箱厂，北侧为村路；南厂区东侧为村路，南侧为村路，西侧和北侧为新城三轮车厂。距离本项目最近的环境敏感点为厂区东南侧约520m处的焦远庄村，北厂区中心地理坐标：东经E116°22′21.49″，北纬N38°41′26.14″，南厂区中心地理坐标：东经E116° 22′20.57″，北纬N38°41′21.55″，地理位置见附图1。项目占地1600.46m2。 3. 建设内容及平面布置 （1）建设内容 本项目总占地面积1600.46平方米（折合2.4亩），总建筑面积650平方米，均为厂房及其他附属设施。主要工程内容见表1。 表1 项目规模及内容一览表 工程类别 工程名称 建设内容 主体 工程 生产车间 1层，主要用于精密铸造电力配件的生产 辅助 工程 库房 1层，主要用于原辅材料及成品存放 办公室 1层，主要用于办公使用 宿舍 1层（部分为2层），主要用于员工休息 公用 工程 给水 项目供水由焦远庄村供水管网提供 排水 本项目生产用水循环使用，不外排；生活污水用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏 供电 项目用电引自大城县变电站 供暖 本项目冬季取暖采用空调 供气 本项目天然气年用量为1.7万m3，由燃气公司经燃气管道 供应 环保 工程 废气处理 加热工序产生的燃气废气，电加热炉（5台）、天然气加热炉（5台）烟粉尘和模具成型工序有机废气：集气罩+布袋除尘器（2套）+等离子光氧一体机（2套）+2根15m高排气筒 废水处理 本项目生产用水循环使用，不外排；生活污水用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏 固废处理 金属废料外售综合利用 生活垃圾统一收集后交环卫部门处理 噪声防治 基础减振、厂房隔声、风机加消声器 （2）厂区平面布置 北厂区北侧为宿舍和库房，南侧为生产车间和宿舍，大门位于厂区东侧。南厂区北侧为生产车间和办公室，南侧为库房，大门位于厂区东侧。紧邻村路，方便车辆和职工进厂。平面布置详见附图。 4. 产品方案 项目建成后，年产5万个精密铸造电力配件，包括ST螺栓型铜设备线夹、JB铝并钩线夹、全铜变压器专用线夹、铜铝线端子、高原型复合绝缘子耐张串等。 5. 原材料及能源消耗 项目主要原材料为铝锭、铝棒，所有原材料有稳定的、长期的供应商，能保证原材料的品质、用量，可满足项目需要。 表2 原辅材料及能源消耗 项目 序号 名称 单位 数量 来源 原辅材料 1 铝锭 t/a 1300 外购 2 铝棒 t/a 200 外购 3 水性脱模剂 t/a 4 外购 能源 4 新鲜水 t/a 246 由焦远庄村供水管网提供 5 电 万kW·h /a 20 引自大城县变电站 6 天然气 万m3/a 1.7 由燃气公司经燃气管道供应 水性脱模剂：水性脱模剂是脱模剂内部成份能完全与水溶合，一般工业上都使用二甲基硅油等化合物的乳化液，而乳化液都是水溶性的，可以得到良好的耐热性能，并且易清洗，防腐蚀、防火性好，对环境污染小，在运输、仓储中比较安全。水性脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质。脱模剂具有耐热及应力性能，不易分解或磨损。 6. 主要设备 项目主要生产设备见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 1 压铸设备（配电加热炉） —— 5 套 2 压铸设备（配天然气加热炉） —— 5 套 3 打磨机 —— 2 台 4 车床 —— 8 台 5 电焊机 1 台 6 钻床 6 台 7 气泵 2 台 8 打包机 2 台 合计 31 台（套） 备注：电焊仅用于维修设备，很少使用 7. 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人。 工作制度：年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 8. 项目实施期限 建设期拟定为2个月，自2018年10月—2018年11月。 9. 公用工程 （1）给水：项目用水由焦远庄村供水管网供给，能够满足本项目用水需求。本项目生产用水主要为设备和模具产品成型冷却水，冷却水用量为300t/a，年作业时间为300d，则冷却水用量为1.0m3/d。其中98%的设备和模具产品成型冷却水重复利用，损失水量约占总用水量的2%，则设备和模具产品成型冷却水年补充新水量为6t/a，年作业时间为300d，则设备和模具产品成型冷却水补充新水量为0.02m3/d；项目不设食宿，生活用水主要是员工办公生活盥洗用水，本项目劳动定员20人；根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T 1161-2016）中第三部分生活用水，每人每天用水量40L，则办公生活盥洗用水0.8m3/d，即240m3/a。合计新鲜水用量为0.82m3/d，即246m3/a。 （2）排水：本项目生产用水循环使用，不外排；生活污水主要是员工办公生活盥洗废水，产生量为0.64m3/d，192m3/a。产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 本项目水平衡表见表4，水平衡图见图1。 表4 本项目水平衡表 单位：m3/d 序号 名称 总用水量 新鲜用水量 重复用水量 蒸发、损耗量 产生量 1 员工生活用水 0.8 0.8 0 0.16 0.64 2 设备和模具产品成型冷却水 1.0 0.02 0.98 0.02 0 合计 1.8 0.82 0.98 0.18 0.64 （3）供电：本项目年耗电量20万kW·h，引自大城县变电站，可满足项目用电需求。 （4）供暖：本项目冬季取暖采用空调供暖。 （5）供气：本项目加热炉采用天然气为能源，天然气年用量为1.7万m3，由燃气公司经燃气管道供应。 三、产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年7月9日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改工备字【2018】242号。因此，项目符合国家产业政策。 四、选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县焦远庄村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的地类审查报告（编号：2018624）可知：项目用地为建设用地；同时，大城县北魏乡人民政府规划管理办公室出具的文件中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，利用闲置厂房，不存在原有污染问题。 |

建设项目所在地的自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 大城县地处河北省东中部，位于廊坊市最南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北，东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与大城县相接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里。全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′～116°46′，北纬38°28′～38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距大城县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。 廊坊海发电力设备配件有限公司位于大城县北魏乡焦远庄村。本项目分为北厂区和南厂区，北厂区东侧为村路，南侧为五洲三轮车厂，西侧为纸箱厂，北侧为村路；南厂区东侧为村路，南侧为村路，西侧和北侧为新城三轮车厂。距离本项目最近的环境敏感点为厂区东南侧约520m处的焦远庄村，北厂区中心地理坐标：东经E116°22′21.49″，北纬N38°41′26.14″，南厂区中心地理坐标：东经E116° 22′20.57″，北纬N38°41′21.55″。企业周围无重要环境敏感保护目标，选址合理。 2. 地形、地貌 大城县地处洪水冲击平原，地形平坦，地貌为平地加有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度3.6~10m。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1-10m，+5m的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5m以下，最低仅有3m，属大城洼东南边沿。等高线以南，大部分地域在5m以上。 建设项目所在区域位于大城区域内，地势平坦。 3. 气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润气候区，属大陆性季风气候。四季分明，春季光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天晴气朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小，间有雾霰。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，多年平均降水量597.9毫米，全年日照时数2771.8小时，平均日照率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速1.91m/s，极端最大风速28m/s。年平均相对湿度64%，年无霜期188天，年主导风向SSW，冬季盛行N风，夏季盛行SSW风。 4. 水文地质 大城县处于冀中凹陷与沧县凸起的过渡地带，境内地质由一凸、一斜、一凹三大部分构成。加之古地理、古气候与新旧构造的波动变迁，导致水文地质条件复杂。全县地下水分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，超深淡水区。 5. 地表水 大城县境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河，主要干渠含任河大排渠和阜草干渠。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 社会概况 大城县现辖10个乡镇，总面积904平方公里，是国务院批准的对外开放县，河北省确定的“三沿县”、“环都市经济圈”县。 交通运输 大城县区位优势明显，交通便利。大城县地处京津走廊，东与天津相距70公里，北距北京140公里；距京沪铁路、京沪高速公路均为8公里，距京九铁路15公里。自2008年起，全力打造“五横”“五纵”的大交通路网框架，真正从空间上融入“一小时入京、半小时下卫”的环京津经济圈。 经济发展 大城县非公经济发达，特色突出。现已形成保温建材、有色金属、化工、摩配、食品、古典家具等特色行业。其中，保温建材行业规模居全国之最，被科技部火炬高技术产业开发中心命名为“国家火炬计划大城保温建材特色产业基地”、被全国高科技建筑建材产业委员会授予“中国绿色保温建材之都”、被河北省科技厅命名为“河北省保温建材特色产业基地”；有色金属行业列为“河北省循环经济示范试点基地”；摩配行业被中国汽车销售总公司称为“全国最大的摩托配件专业市场”。大城县自然资源丰富。境内煤炭储量190.1亿吨，煤质优良，是全国奇缺的“气肥煤”矿藏之一，煤层气储量2051.9亿立方米，大城县已列入河北省发展规划。全县未利用土地（其它用地）近9万亩，劳动力资源丰富，可随时满足各类项目建设用地和务工需求。大城县基础设施完善，功能健全。通讯事业发达，固定电话和移动电话拥有量达到10万部和15.2万部；供电保障有力，拥有220千伏变电站1座、110千伏变电站5座、35千伏变电站11座。 城市环境和卫生水平逐年提高，连续多年被评为“文明县城”和“卫生县城”；招商引资服务环境不断优化，成立了行政服务中心，对各类项目实行“一站式”服务，“一条龙”审批；成立了企业服务中心，为企业提供全方位高质量服务，建立了全程手续代办机制。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，本项目评价范围内无国家、省、市、县（区）重点保护文物、自然保护区、生态功能保护区、珍稀动植物等环境敏感保护对象。根据本工程特点及厂址周围环境特征，确定评价范围内敏感点为大气和声环境保护对象。本项目环境保护对象及其保护目标详见表5。 表5 环境保护对象及保护目标一览表 环境对象 保护目标 相对厂址 方位 距离 （m） 功能 保护级别 环境空气 焦远庄村 SE 520 村庄 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 田口村 N 950 村庄 声环境 厂区周边200米范围内 居民 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准 地下水 项目所在区域 饮用水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量标准 大气常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级浓度限值标准要求。标准值见表6。 表6 环境空气质量标准 项目 因子 单位 标准值 标准来源及说明 环 境 空 气 SO2 µg/m³ 24小时平均150 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 µg/m³ 1小时平均500 NO2 µg/m³ 24小时平均80 µg/ 1小时平均200 PM10 µg/m³ 24小时平均150 1小时平均— CO mg/m3 24小时平均4 1小时平均10 O3 µg/m³ 日最大8h平均160 1小时平均200 TSP µg/m³ 24小时平均300 非甲烷总烃 mg/m3 1小时平均2.0 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 地下水质量标准 区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表7。 表7 地下水质量标准 项目 因子 单位 标准值 标准来源及说明 地下水 pH 无量纲 6.5~8.5 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 总硬度（CaCO3计） mg/L ≤450 氨氮（以N计） mg/L ≤0.50 溶解性总固体 mg/L ≤1000 硫酸盐 mg/L ≤250 氟化物 mg/L ≤1.0 三、声环境标准 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准限值见表8。 表8 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 四、地表水环境质量标准 区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，标准值见表9。 表9 地表水环境质量标准 项目 因子 单位 标准值 标准来源及说明 地 表 水 pH 无量纲 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅴ类标准 化学需氧量（COD） mg/L ≤40 高锰酸盐指数 mg/L ≤15 氨氮（NH3-N） mg/L ≤2.0 五日生化需氧量（BOD5） mg/L ≤10 总氮（湖、库，以N计） mg/L ≤2.0 氟化物 mg/L ≤1.5 |
| --- | --- |
| 污染排放标准 | 一、大气污染物排放标准 天然气炉燃气废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1工业炉窑干燥炉窑颗粒物排放标准和表2工业炉窑有害污染物排放限值标准，具体标准限值见表10。 表10 燃气废气污染物排放限值 污染源 执行标准 污染物 标准值： 加热炉 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012） SO2 400mg/m3 烟尘 50mg/m3 NOx 400mg/m3 非甲烷总烃废气排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准及表2企业边界大气污染物浓度限值标准。具体标准值见下表。 表11 工业企业挥发性有机物排放控制标准 行业 污染物名称 最高允许排放浓度 最低去除效率 无组织排放监控浓度限值 其它行业 非甲烷总烃 80mg/m3 — 2.0mg/m3 铝锭铝棒熔融废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值要求 表12 颗粒物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒（m） 二级标准 颗粒物 120 15 3.5 1.0 二、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，标准限值见表13。 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 方位 类别 昼间 夜间 厂界 2类 60 50 三、固废 本项目产生的固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单规定；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。 |
| 总 量 控 制标准 | 根据国家有关政策要求，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2和NOx，VOCs（以非甲烷总烃计）。 项目运营期产生废水均不外排，因此项目运营期间废水污染物排放总量为COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 本项目运营期间，加热炉以天然气为能源，天然气消耗量1.7万m3/a。项目废气污染物排放总量控制核算情况见表14所示。 表14 项目废气污染物排放总量核算一览表 污染源名称 项目 标准限值浓度（mg/m3） 单位排气量 （m3/万m3-燃料） 燃料用量 （万m3/a） 核算结果（t/a） 燃气废气 NOx 400 136259.17 1.7 0.092 SO2 400 136259.17 1.7 0.092 核算公式 污染物排放量（t/a）=污染物标准值浓度*单位排气量*年燃料用量 综上所述，根据项目污染物排放标准，建议该项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.092t/a、NOx：0.092t/a 、VOCs（以非甲烷总烃计）：0.102t/a。 |

建设项目工程分析

生产工艺流程及污染物产生工序： 图2 生产工艺流程图 工艺简述： （1）加热：外购的铝锭或铝棒在电加热炉或天然气熔化炉作用下进行加热，加热到700℃左右，使其熔化。天然气熔化炉以天然气作为燃料，此过程会产生燃气废气。本工序还会产生烟粉尘。 （2）模具成型：把铝锭或铝棒熔化后，注入模具中，利用压铸机挤压成型，冷却水冷却后，出模。在入模成型前，为了便于从模具中剥离工件，需要在模具中喷入水性脱模剂，因此在出模时会产生少量有机废气。 （3）毛刺清理（打磨）：工件出模后，在打磨机上进行打磨，去掉工件表面的毛刺。 （4）检验：对产品进行检验。 （5）包装入库：人工进行包装，包装后入库。

主要污染物产生工序： （一）施工期 本项目利用现有厂房进行建设，施工期已经结束，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 （二）营运期 1. 废气 本项目营运期产生的废气主要为加热炉燃气废气、铝锭熔融废气和模具成型工序有机废气。 2. 废水 本项目生产用水主要为设备和模具产品成型冷却水，循环使用，不外排；生活污水主要是员工办公生活盥洗废水，产生量为0.64m3/d，192m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 3. 噪声 本项目营运期产生的噪声主要为压铸设备、打磨机等设备运行产生的噪声。 4. 固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、金属废料。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 (单位) | 处理后排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加热炉P1 | SO2 | 45.9mg/m3 ，0.00535t/a | 45.9mg/m3 ，0.00535t/a |
|  |  | NOx | 135.1mg/m3，0.01565t/a | 135.1mg/m3，0.01565t/a |
|  |  | 烟尘 | 19.8mg/m3， 0.0025t/a | 19.8mg/m3， 0.0025t/a |
|  | 加热炉P2 | SO2 | 45.9mg/m3 ，0.00535t/a | 45.9mg/m3 ，0.00535t/a |
|  |  | NOx | 135.1mg/m3，0.01565t/a | 135.1mg/m3，0.01565t/a |
|  |  | 烟尘 | 19.8mg/m3， 0.0025t/a | 19.8mg/m3， 0.0025t/a |
|  | 熔融废气P1、P2 | 烟尘 | 250mg/m3 ，1.2t/a | 10.625mg/m3 ，0.051t/a |
|  |  | 烟尘 | 250mg/m3 ，1.2t/a | 10.625mg/m3 ，0.051t/a |
|  | 模具成型工序有机废气P1、P2 | 非甲烷总烃 | 41.5mg/m3 ，0.2t/a | 10.58mg/m3 ，0.051t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 41.5mg/m3 ，0.2t/a | 10.58mg/m3 ，0.051t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 少量 | 0 t/a |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 设备和模具成型冷却水 | 循环使用 | 不外排 | 不外排 |
| 固体废物 | 切割工序 | 金属废料 | 5t/a | 0 t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于生产设备运行时噪声。噪声源强介于75～95dB(A)之间。噪声治理通过采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振等措施，主要设备置于车间内，厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |
| 其他 | 无。 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有厂房进行建设，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。

营运期环境影响分析： 1. 大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气主要为铝锭熔融废气、模具成型工序有机废气和加热炉燃气废气。 （1）熔融废气 铝锭铝棒在熔融过程中由于出铝水会有少量含尘烟气，根据《工业污染源产排污系数手册》“3591钢铁铸件制造业产排污系数表（续7）”铝锭熔炼时烟尘产生量约为1.6kg/t产品，项目铝锭铝棒年用量为1500 t/a，则排气筒P1、P2熔融烟尘产生量分别为1.2 t/a、1.2 t/a，产生速率分别为0. 5kg/h、0. 5kg/h，产生浓度为分别为250mg/m3、250mg/m3。企业在加热炉上方安装集气罩（收集效率不低于85%），收集的烟尘经布袋除尘器（2套）+等离子光氧一体机装置（2套）处理后经15m高排气筒P1、P2外排，除尘器除尘效率为95%，风机风量为2000m3/h，排气筒P1、P2污染物烟尘的排放量均为0.051t/a、排放速率均为0.0213kg/h、排放浓度均为10.625mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。 （2）模具成型工序有机废气 本项目模具成型工序使用水性脱模剂，水性脱模剂加热会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。本项目水性脱模剂年用量约为4吨，通过类比同类项目，约有10%的水性脱模剂挥发损耗，则排气筒P1、P2非甲烷总烃产生量均为0.2t/a，0.083kg/h废气产生量为2000m3/h，产生浓度为均41.5mg/m3。本项目在模具成型工序上方加装集气罩，对产生的有机废气进行收集，并通过布袋除尘器（2套）+等离子光氧一体机装置（2套）处理后排放。集气罩收集率为85%，等离子光氧一体机对有机废气的处理效果可达70%，排气筒P1、P2非甲烷总烃的浓度和速率均为10.58mg/m3和0.0213kg/h，排放量为均0.051t/a，均符合河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准要求。 等离子光氧一体机工作原理如下： 外部空气由管道经过防爆装置进入降压段，降低风速后进入等离子段，（等离子体是不同气态、固态、液态的第四态物质，由高能电子、正负离子、自由基（OH、H、O、O3等）和中性粒子等组成。等离子分为平衡等离子和非平衡等离子，低温等离子体主要由气体放电产生）。气体经过等离子气体净化装置的反应器区域时，等离子体重的活性自由基可以有效破坏各种病毒、细菌中的核酸，蛋白质，使其不能进行正常的代谢和生物合成，从而导致其死亡。在高能电子和自由基强氧化等多重作用下，气体中的有机物分子链被断开，发生一系列复杂的氧化还原反应，生成CO2，H2O等无害物质，正负离子可以清新空气。另外，借助等离子体中的离子雾物体的凝并作用，可以对小至亚微米级的细微颗粒物（0.1-3）微米进行有效的收集。在经过光氧催化段，进行氧化还原反应，利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气，臭氧是一种强氧化剂，也是世界公认的光谱高效杀菌消毒剂。臭氧比氧分子多了一个活泼的氧原子，化学性质特别活泼。其强大的氧化性，既可以氧化分解有机物，也可以分解无机物，对主要臭气氨、三甲胺、甲苯、二甲苯、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、苯乙烯都可以裂解。在臭氧的作用下，这些有机污染物由大分子物质被分解为小分子物质，没有任何有机残留，不会形成二次污染，被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。选用特定的光氧化剂TIO2，在特定波长的高能UV紫外线的照射下产生催化作用，使周围的水分子及空气激发生成极具活性的。OH自由基、H2O2、臭氧O3等。这些基团氧化能力很强，能裂解养护喷漆废气中的挥发性有机物质分子链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解、氧化为低分子无害物质。 产生的非甲烷总烃约有15%未收集，以无组织的形式逸散到车间，排放量为0.06t/a。采用国家环保评估中心推荐的估算模式Screen3进行计算，预测最大落地浓度为0.0011mg/m3，厂界处浓度0.00035mg/m3，小于2.0mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值标准要求，不会对周围大气环境产生不利影响。 （3）加热炉燃气废气 铝锭加热以天然气作为燃料，此过程会产生燃气废气，燃气废气经集气罩+布袋除尘器（2套）+等离子光氧一体机装置（2套）+2根15m高排气筒P1、P2外排。 本项目天然气消耗量1.7万m3/a。据资料显示，天然气的主要成分为甲烷(95%)，另外还含有少量乙烷、丙烷、CO2、N2等气体，天然气密度0.67kg/Nm3。天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。根据《环境统计手册》及《环境影响评价指南》中相关资料介绍，每燃烧100×104m3，天然气污染物排放量为烟尘302kg、SO2630kg、NOx1842kg。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册中“热力生产和供应行业”中相关资料介绍，每燃烧1×104m3，产生工业废气量136259.17m3，据此计算，本项目P1、P2燃气烟气排放量分别为115820.29m3，115820.29m3。据此计算，本项目P1、P2燃气污染物总排放量分别为烟尘0.0025t/a，SO20.00535t/a，NOx0.01565t/a，排放浓度均为烟尘19.8mg/m3，SO245.9mg/m3，NOx135.1mg/m3，排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1工业炉窑干燥炉窑颗粒物排放标准和表2工业炉窑有害污染物排放限值，烟气经2根15m排气筒P1、P2外排，不会对区域大气环境质量造成明显的不利影响。 综上，本项目产生的废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 （4）防护距离 ①大气环境防护距离的确定 采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式，对本项目无组织排放的污染源进行大气环境防护距离的确定。大气环境防护距离的确定原则是：首先无组织源源强需满足厂界达标的要求，若出现预测结果在厂界处超标，需削减排放源强，然后以削减后的源强进行大气环境防护距离计算。 本项目无组织排放所需大气环境防护距离的计算参数见表15。 表15 大气环境防护距离计算结果 车间 污染因子 面积 高度 排放速率 kg/h 评价标准 mg/m3 计算结果 生产车间 非甲烷总烃 30m*10m 8m 0.025 2.0 无超标点 PM10 0.0125 0.45 无超标点 由表15中可知，本项目无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物在厂界处未出现超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 本项目通过采取合理的生产工艺流程，控制生产设施的密闭程度，最大限度减少无组织排放。为保证大气环境质量达标和减少项目对周边人群的影响，本项目设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表5。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数及计算结果见表16。 表16 卫生防护距离计算结果一览表 污染源 污染因子 排放速率(kg/h) 评价标准mg/m3 平均风速(m/s) 计算系数 L（m） A B C D 生产车间 非甲烷总烃 0.06 2.0 1.91 400 0.01 1.85 0.78 1.030 PM10 0.0125 0.45 1.91 400 0.01 1.85 0.78 2.862 根据表16计算结果，生产车间两种污染物卫生防护距离均为50m。按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“7.5部分”的规定，当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级，最终确定本项目卫生防护距离为生产车间周围100m，距离项目最近敏感点为厂区东南侧约520m处的焦远庄村，满足卫生防护距离要求。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2. 水环境影响分析 本项目生产用水主要为设备和模具产品成型冷却水，循环使用，不外排；生活污水主要是员工办公生活盥洗废水，产生量为0.64m3/d，192m3/a，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。因此，本项目不会对周围水环境产生影响。 本项目行业类别为“H 有色金属 I金属制品52、金属铸件”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A可知，该行业地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价，故本次环评不开展地下水评估，仅对厂区地下水保护措施进行评价。 防渗旱厕采用混凝土硬化10-15cm，内壁采用防腐材料涂覆，渗透系数均≤10-7cm/s。本项目对可能产生地下水影响的途径进行有效预防，可有效控制项目的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 3. 噪声影响分析 本项目营运期产生的噪声主要为压铸设备、打磨机等设备运行产生的噪声。类比同类企业噪声源强，见表17。 表17 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪 声源 设备 台（套）数 单个噪声 源强dB 分布位置 噪声防治措施 1 压铸设备 10 95 生产车间 采用低噪声设备，对产噪设备进行减振等措施，主要设备置于车间内，厂房隔声等 2 打磨机 2 75 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表18。 表18 厂界噪声预测结果 预测点位 与厂界距离(m) 贡献值dB(A) 执行标准dB(A) 厂西界 15 42.5 昼间60，夜间50 厂南界 20 39.5 厂北界 5 49.5 厂东界 10 45.5 由表18看出，本项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振等措施，主要设备置于车间内，厂房隔声减少噪声排放，项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在39.5～49.5dB(A)之间，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为厂区东南侧约520m处的焦远庄村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4. 固体废物对环境的影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、金属废料。 职工生活垃圾按0.5kg/人·d计算，本项目劳动定员20人，则本项目生活垃圾产生量为0.01t/d，年工作时间为300d，则生活垃圾年产生量为3t/a。生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 生产过程产生的金属废料，根据企业提供资料其产生量为5t/a，收集后外售综合利用。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 5. 总量控制 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标和本项目工程特点，项目污染物排放总量控制指标为5项：SO2、NOx和COD、氨氮、VOCs。 综上，项目污染物总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.092t/a、NOx：0.092t/a 、VOCs（以非甲烷总烃计）：0.102t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加热炉 | 烟尘 SO2 NOx | 集气罩+布袋除尘器（2套）+等离子光氧一体机（2套）+2根15m高排气筒 | 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1工业炉窑干燥炉窑颗粒物排放标准和表2工业炉窑有害污染物排放限值标准 |
|  | 熔融废气 | 烟尘 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
|  | 模具成型工序有机废气 | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准及表2企业边界大气污染物浓度限值标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5 、SS、氨氮 | 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 | 不外排 |
|  | 设备和模具产品成型冷却水 | —— | 循环使用，定期补充 | 不外排 |
| 固 废 | 切割工序 | 金属废料 | 外售综合利用 | 资源化利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门处理 | 合理化处置 |
| 噪 声 | 设备噪声源强为75-95dB（A）。采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振等措施，厂房隔声等。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地周围没有需要特殊保护的生态环境，本项目的建设不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |
| 附：“三同时”验收一览表 本项目建设总投资380万元，其中环保投资为15万元，环保投资占工程总投资的比例为3.95%。 建设项目环境保护“三同时”验收内容： 表19 “三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收指标 投资 （万元） 验收标准 废气 天然气加热炉燃气废气 集气罩+布袋除尘器（2套）+等离子光氧一体机（2套）+2根15m高排气筒 颗粒物≤50mg/m3 SO2≤400mg/m3 NOx≤400mg/m3 12 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1工业炉窑干燥炉窑颗粒物排放标准和表2工业炉窑有害污染物排放限值标准 熔融废气 颗粒物有组织排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h无组织排放浓度≤1.0 mg/m3 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 模具成型工序有机废气 非甲烷总烃≤80mg/m3 厂界≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准及表2企业边界大气污染物浓度限值标准 废水 生活污水 用于泼洒地面抑尘，不外排，厂内设防渗旱厕，定期清淘 不外排 0.4 不外排 设备和模具产品成型冷却水 循环使用，定期补充 不外排 0.1 不外排 固废 金属废料 外售综合利用 固废收集及储存设施完备、处置完善 0.5 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定 生活垃圾 交当地环卫部门处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治规定 噪声 机械噪声 采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振等措施 2类： 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 合计 15 |

结论与建议

一、结论 （一）项目基本情况 1. 项目概况 廊坊海发电力设备配件有限公司位于大城县北魏乡焦远庄村。本项目分为北厂区和南厂区，北厂区东侧为村路，南侧为五洲三轮车厂，西侧为纸箱厂，北侧为村路；南厂区东侧为村路，南侧为村路，西侧和北侧为新城三轮车厂。距离本项目最近的环境敏感点为厂区东南侧约520m处的焦远庄村，北厂区中心地理坐标：东经E116°22′21.49″，北纬N38°41′26.14″，南厂区中心地理坐标：东经E116° 22′20.57″，北纬N38°41′21.55″，地理位置见附图1。项目占地1600.46m2。项目年产5万个精密铸造电力配件，包括ST螺栓型铜设备线夹、JB铝并钩线夹、全铜变压器专用线夹、铜铝线端子、高原型复合绝缘子耐张串等。项目总投资380万元，其中环保投资15万元，占总投资的3.95%。本项目劳动定员20人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 2. 产业政策符合性 本项目不属于国家发改委2013年颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，本项目不在河北省人民政府关于印发《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列。本项目已于2018年7月9日取得大城县发展改革局备案意见，文号为：大发改工备字【2018】242号。因此，项目符合国家产业政策。 3. 选址合理性分析 （1）项目厂区位于大城县焦远庄村，其所在区域不属于国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府划定的风景名胜区、自然保护区和水源地及其他需要特殊保护的区域。 （2）根据大城县国土资源局出具的文件可知：项目用地为建设用地；同时，大城县北魏乡人民政府规划管理办公室出具的文件中明确指出项目厂房的选址用地性质、位置符合村镇规划要求。 故，从环保角度分析，项目选址可行。 （二）环境现状和区域主要环境问题 根据2017年6月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1. 环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度0.068 mg/m3；SO2五日平均浓度为0.016 mg/m3；NO2五日平均浓度为0.022 mg/m3。CO日平均值为3.4 mg/m3，O3日最大8小时滑动平均值为171μg/m3。SO2和CO浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10、PM2.5、NO2和O3浓度均超标，分别超标0.96倍、1.43倍、0.18倍和0.07倍。 环境空气质量综合指数9.52，较上一年度下降8.55%。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2. 地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，COD日均浓度为38mg/L，达到目标考核要求。 3. 声环境 本项目所在地无较大工业噪声污染源，声环境质量现状较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。 （三）环境影响分析结论 施工期环境影响分析结论： 本项目利用现有厂房进行建设，对项目所在地生态环境影响较小，本环评不再对其施工环境影响进行分析评价。 营运期环境影响分析结论： 1. 大气环境影响分析及措施 本项目营运期产生的废气主要为铝锭熔融废气、模具成型工序有机废气和加热炉燃气废气。 （1）熔融废气 铝锭铝棒在熔融过程中由于出铝水会有少量含尘烟气，根据《工业污染源产排污系数手册》“3591钢铁铸件制造业产排污系数表（续7）”铝锭熔炼时烟尘产生量约为1.6kg/t产品，项目铝锭铝棒年用量为1500 t/a，则排气筒P1、P2熔融烟尘产生量分别为1.2 t/a、1.2 t/a，产生速率分别为0. 5kg/h、0. 5kg/h，产生浓度为分别为250mg/m3、250mg/m3。企业在加热炉上方安装集气罩（收集效率不低于85%），收集的烟尘经布袋除尘器（2套）+等离子光氧一体机装置（2套）处理后经15m高排气筒P1、P2外排，除尘器除尘效率为95%，风机风量为2000m3/h，排气筒P1、P2污染物烟尘的排放量均为0.051t/a、排放速率均为0.0213kg/h、排放浓度均为10.625mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。 （2）模具成型工序有机废气 本项目模具成型工序使用水性脱模剂，水性脱模剂加热会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。本项目水性脱模剂年用量约为4吨，通过类比同类项目，约有10%的水性脱模剂挥发损耗，则排气筒P1、P2非甲烷总烃产生量均为0.2t/a，0.083kg/h废气产生量为2000m3/h，产生浓度为均41.5mg/m3。本项目在模具成型工序上方加装集气罩，对产生的有机废气进行收集，并通过布袋除尘器（2套）+等离子光氧一体机装置（2套）处理后排放。集气罩收集率为85%，等离子光氧一体机对有机废气的处理效果可达70%，排气筒P1、P2非甲烷总烃的浓度和速率均为10.58mg/m3和0.0213kg/h，排放量为均0.051t/a，均符合河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业排放限值标准要求。 产生的非甲烷总烃约有15%未收集，以无组织的形式逸散到车间，排放量为0.06t/a。采用国家环保评估中心推荐的估算模式Screen3进行计算，预测最大落地浓度为0.0011mg/m3，厂界处浓度0.00035mg/m3，小于2.0mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值标准要求，不会对周围大气环境产生不利影响。 （3）加热炉燃气废气 铝锭加热以天然气作为燃料，此过程会产生燃气废气，燃气废气经集气罩+布袋除尘器（2套）+等离子光氧一体机装置（2套）+2根15m高排气筒P1、P2外排。 本项目天然气消耗量1.7万m3/a。据资料显示，天然气的主要成分为甲烷(95%)，另外还含有少量乙烷、丙烷、CO2、N2等气体，天然气密度0.67kg/Nm3。天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。根据《环境统计手册》及《环境影响评价指南》中相关资料介绍，每燃烧100×104m3，天然气污染物排放量为烟尘302kg、SO2630kg、NOx1842kg。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册中“热力生产和供应行业”中相关资料介绍，每燃烧1×104m3，产生工业废气量136259.17m3，据此计算，本项目P1、P2燃气烟气排放量分别为115820.29m3，115820.29m3。据此计算，本项目P1、P2燃气污染物总排放量分别为烟尘0.0025t/a，SO20.00535t/a，NOx0.01565t/a，排放浓度均为烟尘19.8mg/m3，SO245.9mg/m3，NOx135.1mg/m3，排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1工业炉窑干燥炉窑颗粒物排放标准和表2工业炉窑有害污染物排放限值，烟气经2根15m排气筒P1、P2外排，不会对区域大气环境质量造成明显的不利影响。 因此，本项目的建设对周围大气环境影响较小。 2. 水环境影响分析及措施 本项目生产用水主要为设备和模具产品成型冷却水，循环使用，不外排；生活污水主要是员工办公生活盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。因此，本项目不会对周围水环境产生影响。 3. 噪声影响分析及措施 本项目营运期产生的噪声主要为压铸设备、打磨机等设备运行产生的噪声，噪声值在75~95dB(A)之间。项目通过采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振等措施，主要设备置于车间内，厂房隔声等减少噪声排放。项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。项目周边距离厂区最近的环境敏感点为厂区东南侧约520m处的焦远庄村，本项目噪声不会对其产生明显影响。 4. 固体废物影响分析及措施 本项目营运期产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、金属废料。 生产过程产生的金属废料收集后外售综合利用；生活垃圾收集后由环卫部门进行处理。 本项目产生的所有废物全部综合利用或得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。 （四）总量控制结论 本项目污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.092t/a、NOx：0.092t/a 、VOCs（以非甲烷总烃计）：0.102t/a。 （五）项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议 （1）建议建设单位在施工期间，在强化环境卫生管理的同时，应加强施工人员环境保护方面的教育工作，增强施工人员的环保意识。 （2）为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对拟建工程环境保护工作进行监督和管理。 （3）项目建设过程中，不得擅自变动防治污染设施的设计方案和环保资金，选用经有关部门认证的环保设备，确保“三同时”，保证污染防治措施在生产过程中处于良好的运行状态。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目平面布置示意图 附件： 附件1 委托书； 附件2 大城县发展改革局备案信息； 附件3 北魏乡村镇规划管理办公室出具的证明； 附件4 土地证明； 附件5 营业执照 附表： 附件1 建设项目环评审批基础信息表 本报告表能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，不进行专项评价。

# Text boxes

0.16

0.64

0.8

0.02

新鲜水

0.82

用于泼洒地面抑尘，不外排

职工生活用水

设备和模具产品成型冷却水

0.02

0.98

图1  本项目用水平衡示意图   单位：m3/d

G1

G2、N

S1、N

熔化

铝锭

铝棒

毛刺清理（打磨）

模具成型

S1

包装入库

检验

图例：噪声 N　  固废 S     废气G