# 建设项目环境影响报告表

项目名称：  年产20万米电伴热及发热电缆项目

建设单位（盖章）：  廊坊国锐电伴热有限公司

编制日期：2018年9月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万米电伴热及发热电缆项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊国锐电伴热有限公司 |
| 法人代表 | 王崇楷 | 联系人 | 王雷 |
| 通讯地址 | 大城县里坦镇李大木桥村 |
| 联系电话 | 13483600298 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县里坦镇李大木桥村东 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 电线、电缆制造 C3831 |
| 占地面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中环保投资（万元） | 12 | 环保投资占 总投资比例 | 6.0% |
| 评价经费（万元） | -- | 预期投产日期 | 已投产 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 电伴热带、发热电缆均为以电力为能源，利用合金电阻丝进行通电发热，来达到采暖或者保温的效果。其工作原理为通电后释放出的一定热量，直接或间接的对被管道、罐体或设备进行热补偿，以达到伴热保温和防冻的要求。主要用于管道、罐体、仪表设备、采暖的防冻保温、温度维持，道路、建筑的融雪化冰，生产工艺的热量补偿等。 廊坊国锐电伴热有限公司位于大城县里坦镇李大木桥村东侧，成立于2008年，是一家专门生产电伴热带的厂家。廊坊国锐电伴热有限公司2008年12月填报了《年产10万米电伴热建设项目环境影响登记表》，2008年12月24日取得了大城县环境保护局的审批意见，并于2010年5月14日通过了竣工环境保护验收。近年来随着市场的不断发展，本项目产品种类增加了发热电缆，目前实际产品种类及产量与验收文件不符，属于批建不符。为此，大城县环境保护局对廊坊国锐电伴热有限公司进行了行政处罚并责令改正违法行为（详见附件）。因此，需要对实际建设的年产20万米电伴热及发热电缆项目（下称“本项目”）重新进行建设项目环境影响评价。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订版）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目应编制环境影响报告表。廊坊国锐电伴热有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，在现场踏勘和资料收集的基础上根据有关法律、法规、政策、环境影响评价技术导则等有关规定，编制了本环境影响报告表呈报大城县环境保护局审查、审批，以期为项目环保管理提供参考依据。 二、原有工程项目概况 1、项目名称：年产10万米电伴热 2、建设单位：廊坊国锐电伴热有限公司 3、建设内容：原有工程总占地面积为2000平方米，建设内容包括生产车间、办公室等。 4、生产规模：年产电伴热带10万米。 5、生产天数和职工人数：原有工程设置劳动定员10人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 6、主要原辅材料及能源消耗 表1 原有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 类别 序号 名称 单位 年用量 备注 原 辅 料 1 聚乙烯颗粒 t/a 2 外购 2 铜丝 万m/a 5 外购 3 铝丝 万m/a 5 外购 能源 1 水 m3/a 50 村自来水 2 电 万kWh/a 5 当地供电网 7、主要设备 原有工程主要生产设备见表2。 表2 原有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量(台、套) 1 电伴热生产线 / 2套 8、生产工艺 原有工程工艺流程及排污节点见下图。 9、环保治理措施 原有工程环保治理措施见表3。 表3 原有工程环保措施一览表 项目 污染类别 污染工序 污染物 环保措施 环保 措施 废气 挤出工序 异味 车间通风换气 废水 冷却用水 —— 循环使用，定期补充，不外排 生活污水 COD、氨氮 用于泼洒地面抑尘，不外排 固废 生产工序 废边角料及不合格品 收集后集中外售综合利用 办公生活 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 噪声 生产车间设备 噪声 厂房密闭、基础减振 10、 原有项目公用工程 （1）给排水：原有工程用水由当地供水管网供给，用水环节包括生活用水和生产冷却用水，水质水量可满足项目用水需求。冷却用水循环使用，定期补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）供电：原有工程年耗电量5万kW·h，引自厂区附近变电站，可满足项目用电需求。 （3）供暖：原有工程生产用热采用电加热，冬季取暖采用空调。 三、改扩建工程项目概况 1、项目名称：年产20万米电伴热及发热电缆项目 2、建设单位：廊坊国锐电伴热有限公司 3、建设地点：大城县里坦镇李大木桥村东，本项目中心地理位置坐标为北纬 38°31'46.83"，东经116°38'49.87"。项目四至：东、南和西侧均为空地，北侧为乡村道路。 4、项目投资：总投资200万元，其中环保投资为12万，占总投资的比例为6.0%。 5、劳动定员与工作制度：劳动定员15人，实行一班制，每天生产8h，年工作时间300天 6、建设规模及工程内容 本项目占地面积2000m2，建筑面积1100m2，主要建筑技术指标一览表见表4。 表4 主要建筑技术指标一览表 序号 建筑名称 占地面积m2 层数 建筑面积m2 1 生产车间 800 1 800 2 轧胶室 60 1 60 2 库房 90 1 90 3 辅助用房 60 1 60 4 办公用房 90 1 90 5 空地及道路 900 合计 2000 1100 7、主要设备 本项目主要设备清单见表5。 表5 主要设备清单一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 电伴热生产线 条 3 原有2条，新增一套 2 发热电缆生产线 条 2 新增 3 轧胶机 台 1 新增 4 搅拌机 台 1 新增 5 纺织机 台 3 新增 6 打盘机 台 1 新增 7 倒轴机 台 2 新增 8 切粒机 台 1 新增 8、 生产规模及产品方案 本项目生产规模及产品方案为年产10万米电伴热带和10万米发热电缆。 9、主要原辅材料 本项目主要原辅材料见表6。 表6 主要原辅料一览表 序号 原辅料名称 年消耗量 单位 备注 1 镀锡铜线 8 t 2 PVC护套料 5 t 3 铝箔 1.5 t 4 低密度聚乙烯 12 t 原包颗粒 5 氧化锌 0.5 t 6 导电炭黑 1 t 原包颗粒 7 抗氧剂 0.05 t 8 抗铜剂 0.05 t 9 电阻丝 10万 米 10、平面布置 本项目从生产便捷的角度出发，充分考虑人货流向、节耗、消防安全等因素，具体布置如下：本项目的生产车间位于厂区南侧，内部分割为生产区、原料区和成品区。办公室和辅助用房位于厂区北侧，出入口位于北侧面向乡村道路，方便人员货物出入。 11、公用工程 （1）给水 本项目由李大木桥村自来水提供。生产用水为冷却用水；项目不设食堂、宿舍等辅助设施，无餐饮洗浴用水，生活用水为员工盥洗用水，根据“河北省地方标准：DB13/T 1161.3-2016 用水定额 第三部分 生活用水” 中有关单元及参照其它项目用水量，确定人均用水指标。用水指标及用水量见表7。 表7 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量 年用水量 员工生活用水 30L/人·d，工作时间200天 15人 0.45m3 135m3 冷却用水 / / 0.55m3 165m3 合计 / / 1.0m3 300m3 （2）排水 本项目冷却水循环使用不外排。生活污水为员工盥洗废水，产生量约为用水量的80%，约为0.36m3/d，污水产生量较少且水质较为简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排。厂区设有旱厕一间，由当地村民定期清掏，用作土地有机肥料。 （3）供电 本项目用电由附近电网接入，厂区供电为三相四线制380/220V，配有动力配电箱及照明箱，年用电量约为13.6万kW·h。 （4）用热 本项目挤出机采用电加热，办公用房冬季采用空调供暖，无锅炉。 （5）食宿 本项目员工食宿自理，不设置食堂、宿舍等辅助设施。 三、产业政策符合性分析 本项目不属于国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的限制淘汰类，属允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》冀政办发（2015）7号中限制淘汰类。大城县发展改革局出具了《关于廊坊国锐电伴热有限公司年产20万米电伴热及发热电缆项目情况的说明》，详见附件。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。 四、土地、规划、选址符合性分析 本项目占用土地类型为工业用地，已取得国有土地使用权证，证号：大城国用（2007）字第00037号。大城县里坦镇村镇规划管理办公室出具证明本项目用地符合里坦镇村镇建设规划。 项目所在地交通发达，地理位置优越，从环保角度分析，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 2008年12月，廊坊国锐电伴热有限公司填报了《年产10万米电伴热建设项目环境影响登记表》，2008年12月24日，取得大城县环境保护局审批意见，并于2010年5月14日通过大城县环境保护局竣工环保验收。该项目属于批建不符项目。 原有工程对环境的污染主要是废水、废气、噪声、固废。废水为生活污水；废气主要为挤出废气；噪声主要来源于生产设备运行噪声；项目固体废物主要为废边角料、不合格品和生活垃圾。 （1）废水 项目生产用水为冷却用水，循环使用，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）废气 项目聚乙烯颗粒熔化挤出工序产生的异味满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值标准。 （3）噪声 项目噪声源主要为生产设备运行噪声，采取合理布局、选用低噪声设备、产噪设备置于室内、基础减震等措施减少噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 （4）固体废弃物 生产过程产生的废边角料及不合格品回用于生产；职工生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 2.地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 3.气候特征 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 4.水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村北入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 5.土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 6.生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 2.工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、摩托车配件、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的摩托车配件专业市场。 2016年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2016年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 3.交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 4.文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据2017年大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1.环境空气质量现状 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2.地表水环境质量现状 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3.声环境质量现状 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

主要环境保护目标（列出名单和保护级别）： 本项目位于大城县大木村东侧，周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特殊保护的区域。项目主要环境保护目标见表5。 表5 项目主要环境保护目标一览表 保护名单 相对厂址 方位 距厂界最 近距离 功能区 保护级别 路大木村 西北 120 m 居民区 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准 王大木村 西 220m 李大木村 西南 250m

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1. 环境空气质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。见表6。 表6 环境空气质量标准 项目 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 SO2 60 150 500 μg/m3 NO2 40 80 200 PM10 70 150 一 PM2.5 35 75 一 非甲烷总烃 2.0 mg/m3 2.声环境质量标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，标准值见表7。 表7 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 2类 60 50 混合区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气排放标准 粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放标准要求，具体指标见表8。 表8 粉尘排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 炭黑 18 15 0.51 肉眼不可见 非甲烷总烃废气排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业标准，无组织排放非甲烷总烃企业边界浓度限值执行表2中其他企业标准要求，当非甲烷总烃去除效率达不到要求时，需执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。具体标准值见下表9。 表9 工业企业挥发性有机物排放控制标准 行业 污染物名称 最高允许排放浓度 最低去除效率 无组织排放监控浓度限值 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 有机化 工业 非甲烷 总烃 80mg/m3 90% 2.0mg/m3 4.0 2.噪声污染物排放标准 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。标准值见表10。 表10 噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼 间 夜 间 区域 2类 60 50 混合区 3.固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)“第三节生活垃圾染环境的防治”之规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮；SO2、NOX和VOCS。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 本项目污染物总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX 0t/a和VOCS 0.36t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程及排污节点： 1. 电伴热带生产 电伴热带生产工艺流程及产污环节见图2。 工艺流程简述： ①发热料生产：将原材料（低密度聚乙烯、氧化锌、导电炭黑）分别解包、称量后投入储料罐，再经管道投入双辊轧胶机中混合、轧胶，压力为0.4-0.6Mpa。单辊加热及靠物料摩擦生热，控制温度在140-150℃。物料混合均匀同时被双滚压成薄片后，经过冷却固化及切粒机切粒。因切粒机切的颗粒粒径大小不同，需要进入搅拌机中将不同粒径的发热料搅拌均匀。 ②发热线生产：将镀锡铜线固定在挤出机固定架上，料斗内添加上一工序生产的发热料 ，通过喂料机加入挤出机中，挤出机温度控制在150-180℃，控温方式为电热。在镀锡铜线通过挤出机时，熔融状态的发热料同时挤出自动将镀锡铜线包裹，冷却之后收线。 ③包裹绝缘层：将上一工序生产的发热线固定在挤出机固定架上，料斗内添加PVC护套料，通过喂料机加入挤出机中，挤出机温度控制在180-230℃，控温方式为电热。在发热线通过挤出机时，熔融状态的PVC护套料同时挤出自动将发热线包裹，冷却之后收线。 ④编织保护网：将上一工序生产的绝缘发热线通过编织机，将铝镁合金丝编织在绝缘线外形成保护网。 ⑤包裹保护套：将上一工序生产的带保护网绝缘发热线固定在挤出机固定架上，料斗内添加PVC护套料，通过喂料机加入挤出机中，挤出机温度控制在180-230℃，控温方式为电热。在带保护网绝缘发热线通过挤出机时，熔融状态的PVC护套料同时挤出自动将保护线包裹，冷却之后收线。再用打盘机打成100米一卷的成品。 2.发热电缆生产 发热电缆生产工艺流程及产污环节见图3。 工艺流程简述： ①包裹绝缘层：电阻丝固定在挤出机固定架上，料斗内添加聚乙烯绝缘料，通过喂料机加入挤出机中，挤出机温度控制在180-230℃，控温方式为电热。在电阻丝通过挤出机时，熔融状态的绝缘料同时挤出自动将电阻丝包裹，冷却之后收线。 ②包裹保护套：将上一工序生产的电线固定在挤出机固定架上，料斗内添加PVC护套料和铝箔、镀锡铜线，进入挤出机中，挤出机温度控制在180-230℃，控温方式为电热。在保护线通过挤出机时，熔融状态的PVC护套料同时挤出自动将保护线包裹，冷却之后收线。再用打盘机打成100米一卷的成品。 主要污染工序： 本项目租用为已建成厂房进行建设，无施工期。运营期主要环境影响因素： 1.大气污染物： 本项目炭黑、氧化锌、低密度聚乙烯以机械投料方式先放入储料斗储存，按配方称量后投入双辊轧胶机。炭黑、氧化锌均为粉末状在解包投放及进入双辊轧胶机会产生粉尘。本项目轧胶、挤出及熔融挤出过程控制温度均未达到聚乙烯、聚氯乙烯热解温度，但原料中本身残留的少量游离单体废会被释放出来，主要为不饱和烃，污染因子为非甲烷总烃。 2.水污染物： 本项目冷却水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。厂区内不设食宿，无餐饮洗浴废水，生活废水为员工盥洗废水，约为0.36m3/d。废水产生较少量且污染成分简单，用于厂内道路泼洒抑尘，不外排。厂区设有旱厕一间，定期清淘用作农肥。 3.噪声： 本项目噪声源为双辊轧胶机、切粒机、混料机、挤出机、搅拌机、挤出机、编织机、打盘机及倒轴机等在生产时产生的噪声，源强在75-85dB（A）之间。 4.固体废物： 本项目固体废物主要为生产废边角料、废包装材料及生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加料 投料 | 有组织排放 粉尘 | 14.25kg/a，15.8mg/m3 | 1.425kg/a，1.58mg/m3 |
|  |  | 无组织排放 粉尘 | 0.75kg/a | 0.75kg/a |
|  | 轧胶 挤塑 | 有组织排放 非甲烷总烃 | 11.3kg/a，2.51mg/m3 | 1.13kg/a，0.251mg/m3 |
|  |  | 无组织排放 非甲烷总烃 | 0.6kg/a | 0.6kg/a，<2.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 冷却水 | / | 循环使用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 厂区道路喷洒抑尘 |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废包装材料 | 0.5t/a | 0t/a |
|  |  | 废边角料 | 1.0t/a | 0t/a |
|  | 办公 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 生产设备等 | 等效连续 A声级 | 75-85dB（A） | 厂界噪声： 昼间≤60dB(A) 夜间不生产 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目为已建成项目，无施工期，不涉及新增占地、植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目已建成投产，施工期已结束。

运营期环境影响分析： 1.大气影响分析 （1）加料、投料粉尘 本项目炭黑、氧化锌、低密度聚乙烯以机械投料方式先放入储料斗储存，按配方称量后投入双辊轧胶机。炭黑、氧化锌均为粉末状在解包投放及进入双辊轧胶机会产生粉尘，类比廊坊北化高分子材料有限公司炭黑色母粒生产项目，粉尘量以原料用量的1%计，则粉尘产生量为15kg/a。 本项目拟采取在储料斗上方及双辊轧胶机进料口设置集气装置，解包加料处粉尘集气装置采取半包围结构，称量投入双辊轧胶机粉尘集气装置采取全包围结构，集气装置收集效率按95%计，收集产生的粉尘然后送入布袋除尘器净化。因本项目加料、投料均为间歇式进行，年有效工作时间约为300小时；废气风机排风量为3000m3/h。则有组织排放粉尘产生量为14.25kg/a，产生浓度为15.8mg/m3。 本次评价按除尘效率90%计算。采取以上粉尘治理措施后有组织排放粉尘排放量为1.425kg/a，排放浓度为1.58 mg/m3，排放速率为0.00474kg/h。排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，经15m高排气筒排放（与挤出工序废气合用1根）。粉尘被滤芯截留，截留的粉尘返回储料斗重复利用。 未被集气罩收集的粉尘量为0.75kg/a，产生量较小，以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放粉尘的稀释扩散，厂界粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求：肉眼不可见。 2.有机废气 本项目轧胶、挤出及熔融挤出过程控制温度均未达到聚乙烯、聚氯乙烯热解温度，但原料中本身残留的少量游离单体废会被释放出来，主要为不饱和烃，污染因子为非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和本项目建成后物料的实际使用量计算非甲烷总烃排放量。该手册认为在无控制措施时，塑料制品加工的非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t有机原料。本项目PVC护套料量为5t/a，低密度聚乙烯量为12 t/a（因低密度聚乙烯在轧胶挤出及熔融挤出时均进行了熔融，因此原料用量按2倍计），则本项目塑料总用量为34吨。则非甲烷总烃的产生量为11.9kg/a。 本项目在产生的非甲烷总烃的部位设置集气罩收集废气，然后经UV光氧催化+低温等离子复合有机废气治理设备进行治理。年有效工作时间1500小时计，风机风量3000m3/h，集气罩集气效率95%，则以有组织非甲烷总烃产生量为11.3kg/a，产生浓度为2.51mg/m3。 通过采用上述废气处理装置处理后，非甲烷总烃处理效率按最低要求去除效率90%计，排放量为1.13kg/a，排放浓度0.251mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业大气污染物排放限值，通过15m高排气筒排放（与加料、投料工序废气合用1根）。 未被集气罩收集的非甲烷总烃量为0.6kg/a，以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放非甲烷总烃的稀释扩散，厂界非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他业企业边界大气污染物浓度限值：≤2.0mg/m3。 如果有组织排放非甲烷处理效率低于要求最低去除效率90%时生产车间或生产设备无组织排放监控点任何1小时大气污染物平均浓度应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3标准要求：≤4.0mg/m3。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 2.水环境影响分析 本项目由李大木桥村自来水供水，冷却水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。本项目厂区内不设食宿，无餐饮洗浴废水。生活废水为员工日常盥洗废水，约为0.36m3/d。废水产生量少且水质较为简单，用于厂区道路喷洒抑尘，不外排。厂区设有旱厕1处，由当地村民定期清掏，用作土地有机肥料。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中有关规定，本项目属于该导则中地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 综上，本项目污水可做到零排放，不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 3.噪声影响分析 （1）噪声源强及治理措施分析 本项目噪声源为双辊轧胶机、切粒机、混料机、挤出机、搅拌机、挤出机、编织机、打盘机及倒轴机等设备在生产时产生的噪声，源强在75-85dB（A）之间。噪声防治措施为首先控制声源，在设备选型上选用低噪声环保型设备，采取布置防震橡胶地垫等基础减震措施，同时维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高。其次在传播途径上加以控制，所有设备全部布置在厂房内以及所有工作均在厂房内进行以隔离噪声。 本项目各类噪声源的强度及防治措施见表12。 表12 主要设备噪声源及防治措施 序号 噪声源 数量 单台设备声压级 防治措施 1 电伴热生产线 3套 85dB（A） 选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声，降噪量为25dB（A）以上 2 发热电缆生产线 2套 85dB（A） 3 轧胶机 1台 80 dB（A） 4 搅拌机 1台 75 dB（A） 5 纺织机 3台 80 dB（A） 6 打盘机 1台 80 dB（A） 选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声，降噪量为25dB（A）以上 7 倒轴机 2台 75 dB（A） 8 切粒机 1台 75 dB（A） （2）评价模式 本评价采用环评导则推荐的噪声叠加、衰减模式，对四周厂界噪声影响值进行评价。 噪声叠加模式：L1+2=10lg[10L1/10+10L2/10] 式中：L1+2——被影响点所接受的总声压级，dB（A）； L1、L2——分别为1、2噪声源对被影响点的噪声影响值，dB（A）。 噪声衰减模式：△L=10lg[1/（4πr2）] 式中：△L——噪声源强至受声点的衰减量，dB（A）； r——噪声源至受声点的距离，m。 （3）噪声影响评价 本项目评价将生产车间简化为点声源，治理后车间噪声叠加最大等效声压级约为65.2B(A)。不考虑其他因素采用噪声预测软件对衰减后四侧厂界进行噪声最大贡献值预测，结果见表13。 表13 噪声厂界贡献值 车间等效声压级 距离边界最近距离 贡献值dB(A) 执行标准 65.2dB(A) 东侧3m 55.7 昼间≤60dB（A） 夜间不生产 南侧10m 45.2 西侧3m 55.7 北侧3m 55.7 由上表可以看出本项目对各边界噪声最大贡献值约为55.7 dB (A)且夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准。 综上，本项目噪声治理措施是可行的，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 4.固体废物对环境的影响分析 本项目固体废物主要为生产废边角料、废包装材料及生活垃圾。固体废物产生量及处理方式见表14。 表14 固体废物产生量及处理方式一览表 类别 固废名称 产生量 处理方式 一般工业固废 生产废边角料 1t/a 分类收集后外售综合处理 废包装材料 0.5t/a 生活垃圾 生活垃圾 2.25t/a 垃圾桶收集后委托市政环卫部门清运处理 本项目固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合“无害化、减量化、资源化”的原则，在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，能够实现固体废物零排，不会对环境造成二次污染。 5.总量控制 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮；SO2、NOX和VOCS。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 本项目污染物总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a、SO20t/a、NOX 0t/a和VOCS 0.36t/a。 6.清洁生产 （1）产业政策分析 本项目不属于国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的限制淘汰类，属允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》冀政办发（2015）7号中限制淘汰类。大城县发展改革局出具了《关于廊坊国锐电伴热有限公司年产20万米电伴热及发热电缆项目情况的说明》。因此，本项目符合国家的产业政策。 （2）设备先进性分析 本项目采用了国内比较先进的电伴热带、发热电缆生产设备，该设备自动化程度高，从生产中间料、混料、投料、布线、挤塑到编织、打盘均自动完成，符合清洁生产要求。 （3）工艺先进性分析 本项目生产工艺中不涉及高能耗，低产出的工艺，符合清洁生产要求。 （4）消耗能源分析 本项目生产过程使用能源为清洁能源电能，使用后不会产生污染物，符合清洁生产要求。 （5）原辅材料分析 本项目原辅材料均为专业厂家生产的原料，不使用回收料。原料能够完全使用，不造成环境二次污染问题，符合清洁生产要求。 （5）污染物处置分析 本项目遵循“三同时”的原则，配备完善的废气、废水、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。 （6）清洁生产结论 从以上分析可以看出，本项目符合产业政策，采用了国内比较先进的生产设备，生产工艺、使用能源及原辅材料较为清洁，生产过程不会造成大量污染物产生，同时污染物处置合理可行，能够满足达标排放的要求，因此本项目清洁生产水平处于国内先进水平。 7.环保验收“三同时” 本项目总投资200万元，其中环保投资约为12万元，占工程总投资的6.0%。具体投资情况见表15。 表15 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 环保设施、措施 验收标准 标准来源 投资 (万元) 废气 有组织排放粉尘 集气罩+布袋除尘器 +15m高排气筒（与挤出工序废气合用1根） 排放浓度 ≤120mg/m3 排放速率 ≤3.5kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 及表2无组织排放标准要求 5 无组织排放粉尘 加强车间通排风 厂界排放 浓度 ≤1.0mg/m3 有组织排放非甲烷总烃 集气罩+ UV光氧催化+低温等离子复合有机废气治理设备+15m高排气筒（与加料、投料工序废气合用1根） 排放浓度 ≤80mg/m3 污染物去除效率≥90%； 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业大气污染物排放限值；如去除率不足时，同时执行表3标准要求 及表2其它业企业边界大气污染物浓度限值 5 生产车间或生产设备边界浓度限值≤4.0mg/m3 无组织排放非甲烷总烃 加强车间通排风 厂界排放 浓度 ≤2.0mg/m3 废 水 冷却水 循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排 污水零排放 / 0.5 生活污水 不设食宿，办公废水喷洒抑尘。旱厕定期清掏，农田施肥 噪 声 生产设备 噪声 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声 昼间60dB（A）、 夜间50dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 1 固 废 废包装材料 分类收集后 外售综合处理 固废收集及 储存设施完备处置完善 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单； 0.5 废边角料 生活垃圾 垃圾桶收集委托村镇环卫部门清运处理 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)“第三节生活垃圾染环境的防治”之规定。 总计 12

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加料、投料 | 有组织排放粉尘 | 集气罩+布袋除尘器 +15m高排气筒（（与挤出工序废气合用1根）） | 达标排放 |
|  |  | 无组织排放粉尘 | 加强车间通排风 |  |
|  | 轧胶、挤塑 | 有组织排放 非甲烷总烃 | 集气罩+ UV光氧催化+低温等离子复合有机废气治理设备+15m高排气筒（与加料、投料工序废气合用1根） | 达标排放 |
|  |  | 无组织排放 非甲烷总烃 | 加强车间通排风 |  |
| 水 污 染 物 | 冷却水 | / | 循环使用，定期补充 蒸发损耗 | 污水零排放 |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 厂区内不设食宿，员工盥洗废水用于厂区道路喷洒抑尘。旱厕由当地村民定期清掏，用作土地有机肥料 |  |
| 固 体 废 物 | 原材料使用 | 废包装材料 | 分类收集后 外售综合处理 | 不外排 |
|  | 生产工序 | 废边角料 |  |  |
|  | 员工日常 工作 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集委托市政环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备在加工时产生的噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目为已建成项目，无施工期，不涉及新增占地、植被破坏等生态影响问题，不会对周边生态环境造成明显不利影响。 |

# 结论与建议

一.结论： （一）项目建设情况 （1）基本情况 项目名称：年产20万米电伴热及发热电缆项目 建设单位：廊坊国锐电伴热有限公司 建设规模：本项目占地面积2000m2，建筑面积110m2； 工程投资和环保投资：本项目总投资200万元，其中环保投资约为12万元，占工程总投资的6.0%。 员工人数和工作制度：本项目员工人数为15人，企业全年生产300天，每天1班生产，每班工作8小时。 产品方案：本项目生产规模为年产10万米电伴热带和10万米发热电缆。 （2）产业政策及技术政策 本项目不属于国家发改委2013年第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的限制淘汰类，属允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》冀政办发（2015）7号中限制淘汰类。大城县发展改革局出具了《关于廊坊国锐电伴热有限公司年产20万米电伴热及发热电缆项目情况的说明》。因此，本项目符合国家的产业政策。 （3）项目衔接 给水：本项目由李大木村自来水提供。生产用水为冷却用水；项目不设置食堂、宿舍等辅助设施，无餐饮洗浴用水，生活用水为员工盥洗用水。总用水约为1.0m3/d。 排水：本项目冷却水循环使用不外排。生活污水为员工盥洗废水，产生量约为用水量的80%，约为0.36m3/d，污水产生量较少且水质较为简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排。厂区设有旱厕一间，由当地村民定期清掏，用作土地有机肥料。 供电：本项目用电由附近电网接入，厂区供电为三相四线制380/220V，配有动力配电箱及照明箱，年用电量约为13.6万kW·h。 用热：本项目挤出机采用电加热，办公用房冬季采用空调供暖，无锅炉。 食宿：本项目员工食宿自理，不设置食堂、宿舍等辅助设施。 （二）环境现状和区域主要环境问题 （1）环境空气 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 （2）地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 （3）声环境 ①道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 ②区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 （三）环保措施可行性分析 ①废气 本项目炭黑、氧化锌、低密度聚乙烯以机械投料方式先放入储料斗储存，按配方称量后投入双辊轧胶机。炭黑、氧化锌均为粉末状在解包投放及进入双辊轧胶机会产生粉尘。 本项目拟采取在储料斗上方及双辊轧胶机进料口设置集气装置，收集产生的粉尘然后送入布袋除尘器净化。采取以上粉尘治理措施后有组织排放粉尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，经15m高排气筒（与挤出工序废气合用1根）排放。粉尘被滤芯截留，截留的粉尘返回储料斗重复利用。未被集气罩收集的粉尘量产生量较小，以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放粉尘的稀释扩散，厂界粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求：肉眼不可见。 本项目轧胶挤出及熔融挤出过程控制温度均未达到聚乙烯、聚氯乙烯热解温度，但原料中本身残留的少量游离单体废会被释放出来，主要为不饱和烃，污染因子为非甲烷总烃。本项目在产生的甲烷总烃的部位设置集气罩收集废气，然后经UV光氧催化+低温等离子复合有机废气治理设备进行治理。通过采用上述废气处理装置处理后，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业大气污染物排放限值，通过15m高排气筒排放（与加料、投料工序废气合用1根）。 未被集气罩收集的非甲烷总烃以无组织形式扩散排出车间外。通过加强车间通风换气，促进无组织排放非甲烷总烃的稀释扩散，厂界非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他业企业边界大气污染物浓度限值：≤2.0mg/m3。 如果有组织排放非甲烷处理效率低于要求最低去除效率90%时生产车间或生产设备无组织排放监控点任何一小时大气污染物平均浓度应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3标准要求：≤4.0mg/m3。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 ②废水： 本项目冷却水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。项目不设置食堂、宿舍等辅助设施，无餐饮洗浴废水，生活污水为员工盥洗废水，污水产生量较少且水质较为简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排。厂区设有旱厕一间，由当地村民定期清掏，用作土地有机肥料。 综上，本项目污水治理措施是可行的，能够实现污水零排放，不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 ③噪声 本项目噪声防治措施为首先控制声源，在设备选型上选用低噪声环保型设备，采取布置防震橡胶地垫等基础减震措施，同时维持设备处于良好的运转状态，防止设备运转不正常时噪声值提高。其次在传播途径上加以控制，所有设备全部布置在厂房内以及所有工作均在厂房内进行以隔离噪声。采取以上措施后项目对各边界噪声最大贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准。 综上，本项目噪声治理措施是可行的，不会对厂界声环境质量产生明显不利影响。 ④固体废物 本项目固体废物主要为生产废边角料、废包装材料及生活垃圾。生产废边角料、废包装材料分类收集后外售综合利用，生活垃圾塑料垃圾桶收集后，委托当地环卫部门清运处置，做到日产日清。 综上，评价认为本项目固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合“无害化、减量化、资源化”的原则，实现了固体废物零排放，未对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮；SO2、NOX和VOCS。 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。 本项目污染物总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a；SO20t/a、NOX 0t/a和VOCS 0.36t/a。 （五）项目可行性结论 综上所述，评价认为本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理；废气、噪声都能做到稳定达标排放，废水零排放，固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合要求，能够满足目前生产环保要求，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益；从环境保护角度分析该项目是可行的。 二.建议: 1.建设单位应严格按照设计的工艺方案组织生产，不得随意改变产品结构或生产工艺技术路线。如有改动，应提前向环保有关部门提出书面申请，根据环保部门要求，办理相关事宜。 2.加强环保治理设施岗位操作人员技术培训，加强设备维护，确保各项环保设施严格按规范操作。 3.及时了解该行业清洁生产新技术，更进一步实施“减污”、“增效”的清洁生产目的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 周边关系及平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图例：噪声N、废气G、固废S

图1  原有项目乳胶板工艺流程及排污节点图

G

N

挤出

包线皮

成品

冷却

熔化

聚乙烯颗粒

铜丝、铝丝

N

图2    给排水平衡示意图

厂区泼洒抑尘，不外排

自来水

0.45m3/d

0.09m3/d

日常生活用水

0.36m3/d

循环冷却水

0.55m3/d

0.55m3/d

10m3/d

N

G 、N

G 、N

聚乙烯

氧化锌

炭黑

抗氧剂

抗铜剂

切粒

冷却

轧胶

投料搅拌jiaoJjJIAOBAN

PVC/PE

铝镁合金丝

PVC/PE

G、N

G、N

N

N

G、N

挤出

挤出

收线

编制

挤出

N

镀锡铜线

打卷

成品伴热带

图例：G废气、N噪声

图2    电伴热带生产工艺流程及排污节点图

图3    发热电缆生产工艺流程及排污节点图

图例：G废气、N噪声

收线

打卷

N

成品发热电缆

绝缘料挤出

电阻丝

G、N

聚乙烯

护套挤出

G、N

PVC护套料、铝箔、镀锡铜线

N