# 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：     年灌装4000万支工业清洗剂项目

建设单位（盖章）：    廊坊强盛精细化工科技有限公司

编制日期：2018年9月

中华人民共和国生态环保部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年灌装4000万支工业清洗剂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 廊坊强盛精细化工科技有限公司 |
| 法人代表 | 王建强 | 联系人 | 刘善宇 |
| 通讯地址 | 大城县经济开发区气雾剂产业园 |
| 联系电话 | 13784808731 | 传 真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 大城县经济开发区气雾剂产业园 |
| 立项审批部门 | 大城县发展改革局 | 批准文号 | 大发改工备字[2018]305号 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C2689 其他日用化学产品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1584 | 绿地面积 （平方米） | -- |
| 总投资（万元） | 1000 | 其中环保投资 （万元） | 40 | 环保投资占总投资比例 | 4.0% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2018年11月 |
| 工程内容及规模： 一.项目由来 工业清洗剂主要用做工业生产过程对设备及产品的清洗。根据市场需求，廊坊强盛精细化工科技有限公司投资1000万元于大城县经济开发区气雾剂产业园建设年灌装4000万支工业清洗剂项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）中有关规定，需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号），本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十五、化学原料和化学制品制造业——日用化学品制造” —“单纯混合或分装的”，应编制环境影响报告表。廊坊强盛精细化工科技有限公司委托我单位承担该项目的环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘、测量和资料收集的基础上编制完成了本报告表，上报大城县环境保护局审批，作为项目建设管理的依据。 二. 产业政策及选址分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本及2013修改本）中限制类及淘汰类项目，属于允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015）》中新建和扩建项目。项目已经在大城县发展改革局备案，备案编号为：大城工信技改备字【2018】305号。本项目建设符合国家相关产业政策要求。 项目选址在大城县经济开发区气雾剂产业园。厂址中心地理坐标为东经116°35′06.01′′，北纬38°42′25.55′′。项目东侧为廊坊强盛密封材料有限公司厂房，西侧为廊坊乐万家联合家化有限公司工业清洗剂灌装车间，南侧为廊坊乐万家联合家化有限公司气雾剂灌装车间，北侧为厂区空地。廊坊强盛精细化工科技有限公司东侧为废弃砖厂，西侧为水坑，南侧为电缆厂，北侧为水坑。项目用地为工业用地，符合城乡规划要求，不存在新征土地问题。项目所在地交通发达，配套完善，地理位置优越。本项目地理位置见附图1，厂区平面布置见附图2。 三. 建设规模及内容 本项目总占地面积1584m2，建筑面积为1584m2。主要建构筑物见表1。 表1 主要建筑物一览表 序号 名称 占地面积，m2 建筑面积，m2 1 生产车间 1584 1584 本项目工程组成见表2。 表2 项目组成一览表 类别 工程名称 工程内容 主体工程 生产车间 建筑面积1584m2，1层钢结构，用于产品生产。 配套工程 / 本项目原料库和成品库依托现有工程库房。实验室与廊坊乐万家联合家化有限公司公用。污水处理站与廊坊乐万家联合家化有限公司公用一套污水处理设施。 公用工程 供水 依托园区供水管网供应 消防 本工程按规范设置手提式灭火器及设置消防水装置。火灾事故状态下，可以满足消防用水需要。 供电 依托现有工程由大城气雾剂产业园电网供应 供暖 办公室冬季取暖采用空调解决，厂区不设锅炉等供暖设施 环保工程 废气处理 主要为灌装工序产生的有机废气，通过1套活性炭+光氧催化废气处理设施处理后经1根15m排气筒达标排放 废水处理 生活污水排入厂区污水处理站进行处理，处理后达标废水由罐车运往大城县城建环保污水处理有限公司进行处理。 噪声防治 低噪声设备、隔声减振等措施。 固废处理 废包装材料收集后外售处理、生活垃圾由环卫部门统一处理。 四.生产规模及产品方案 本项目产品方案为工业清洗剂，生产规模为年灌装4000万支工业清洗剂。 五.生产设备 本项目生产所用设备详见表3。 表3 主要生产设备 序号 设备名称 数量(台套) 1 充气机 4 2 灌装机 4 3 阀门机 2 4 加盖机 2 5 加喷头机 2 6 光氧机+活性炭机 1 六.主要原辅材料用量 本项目主要原材料为丙丁烷、丙烷、二甲醚、异已烷、甲醇、煤油、甲苯、二氯甲烷及乙酸乙酯等，详见表4。 表4 原辅材料消耗量估算表 项目 序号 名称 单位 年用量 厂区存储量 储存方式 来源 原材料 1 甲醇 吨 1000 38 罐装 外购 2 甲苯 1000 36 3 二氯甲烷 500 38 4 异已烷 500 50 5 乙醇 300 50 6 丙丁烷 1500 30 7 二甲醚 2500 36 8 铁罐 万支 4000 - 9 纸箱 万个 125 - 能源 10 电 万kW·h /a 新增10 - 依托现有工程供电系统 七. 劳动定员及工作制度 本项目厂区内现有工作人员30人，每天3班，每班8小时，年工作300天。 八. 项目实施期限 建设期拟定为3个月，自2018年9月—2018年11月。 九.公用工程及能源消耗量 （1）给水：本项目用水采用园区提供的自来水。本项目不新增用水，项目用水环节主要为员工生活用水。本项目用水量为0.9m3/d。用水指标及用水量见表5。项目给排水情况详见图1。 表5 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日用水量 年用水量 员工生活用水 30L/人·d，工作时间300天 30人 0.9m3/d 270m3/a （2）排水：项目污水主要为员工日常办公生活污水。生活污水产生量按使用量80%计算，则污水量为0.72m3/d。项目生活污水排入厂区污水处理站进行处理，处理后达标废水由罐车运往大城县城建环保污水处理有限公司进行处理。 （3）供电：项目用电由厂区附近供电网接入，年用电量为9万kW·h。 （4）取暖及生产用热：办公室冬季取暖采用空调解决，厂区不设锅炉等供暖设施。 （5）食宿：厂内不设职工食堂，员工大部分来源于当地村庄，食宿在家解决。 （6）消防：本项目各建筑按规范设置消火栓消防系统。本工程按规范设置移动式灭火器。室内外消火栓消防水量均为20L/S。火灾事故状态下，可以满足消防用水需要。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在权村镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、旺村镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村北入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 （2）地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层成水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是旺村、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一.行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二.工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、摩托车配件、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的摩托车配件专业市场。 2017年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2017年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 三.交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四.文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。 五. 大城县经济开发区气雾剂产业园介绍 大城县气雾剂产业园规划面积10平方公里，是气雾剂研发、生产、检测、销售基地。园区按照“高标准规划、高起点建设、高效能管理”原则，采取“政府主导、市场运作、企业经营”的方式，坚持走集约化、循环式、节约型、可持续发展的路子，全力打造国内先进的气雾剂产业园。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017年大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2.地表水环境 2017年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3.声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于大城县经济开发区气雾剂产业园。评价范围无饮用水水源保护区、珍惜动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域，主要环境敏感保护目标及保护级别见表6。 表6 本项目环境保护敏感目标及保护内容 环境要素 环境保护 目标 方位 距离 保护 对象 保护内容 大气环境质量 季村 西南 700m 居民 大气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 地下水环境质量 厂址周边地下水环境 — 厂址1km范围 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）区域环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。甲苯参照执行前苏联（1975）《居民区大气中有害物最大允许浓度》中标准，苯、二甲苯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中标准，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/ 1577-2012）中二级标准。标准见表7。 表7 环境空气质量标准 污染物名称 浓度限值 标准值出处 1小时平均/一次 24小时平均 PM2.5 － 75µg/m3 GB3095-2012二级 PM10 － 150µg/m3 SO2 500µg/m3 150µg/m3 NO2 200µg/m3 80µg/m3 非甲烷总烃 2.0mg/m3 - DB13/1577-2012二级 甲苯 0.6mg/m3 - 参照执行前苏联（1975）《居民区大气中有害物最大允许浓度》中标准 苯 0.8mg/m3 - 参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中标准 二甲苯 0.3mg/m3 - （2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。标准见表8。 表8 地下水质量标准 单位：mg/L 序 号 污染物名称 标准值 1 pH 6.5~8.5 2 总硬度(以CaCO3计) ≤450 3 氨氮 ≤0.2 4 细菌总数(个/mL) ≤100 5 氟化物 ≤1.0 6 总大肠菌群(个/L) ≤3.0 7 硝酸盐 ≤20 （3）区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准限值见表9。 表9 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 2类 60 50 混合区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气排放标准 生产工序非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯废气排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工行业标准要求。无组织排放非甲烷总烃企业边界浓度限值执行表2中其他企业标准要求。当非甲烷总烃去除效率达不到要求时，需执行表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。具体标准值见表10。 表10 废气排放标准 行业 污染物名称 排放浓度 最低去除效率 无组织排放监控浓度限值 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 有机化工行业 非甲烷总烃 80mg/m3 90% 2.0mg/m3 4.0mg/m3 苯 4mg/m3 - 0.1mg/m3 0.4 mg/m3 甲苯与 二甲苯 30mg/m3 - 0.6mg/m3 1.0 mg/m3 - 0.2mg/m3 1.2 mg/m3 2.废水排放标准 废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准及大城县城建环保污水处理有限公司进水水质标准要求。标准值见表11。 表11 水污染物排放标准 污染物 单位 标准值 标准来源 COD mg/L 500 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4三级标准 SS mg/L 400 氨氮 mg/L 45 COD mg/L 370 大城县城建环保污水处理有限公司进水水质标准 SS mg/L 190 氨氮 mg/L 40 3.噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，见表12。 表12 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 2类 60 50 混合区 4.固体废物 固体废弃物：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18596-2001）及2013年修改单中相关规定，生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修订)“第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。 廊坊强盛精细化工科技有限公司员工生活污水，经厂区污水处理站处理后，废水由罐车清运至大城县城建环保污水处理有限公司污水处理厂。 项目委托污水处理厂处理生活废水污染物总量控制指标按照《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准及大城县污水处理厂进水水质标准进行计算。污染物排放标准分别为COD370mg/L，氨氮40mg/L。各污染物计算结果如下： COD排放量计算：216m3/a×370mg/L =0.080t/a； 氨氮排放量计算：216m3/a×40mg/L =0.009t/a。 根据河北省环保厅总量处的最新要求，按污染物排放标准的标准值进行核算，核算结果作为污染物总量控制目标值。本项目污染物排放总量控制指标建议值为COD0.080t/a、氨氮0.009t/a、SO2 0t/a、NOx0t/a、VOCs0.116t/a。 |

# 建设项目工程分析

项目工艺流程及排污节点： 项目产品为工业清洗剂。本项目生产采用全自动灌装，生产工艺流程及排污节点示意见图2。 全自动灌装线具体工艺流程见下图： 工艺流程简述： 全自动灌装生产线具体工艺为：自动进行空罐理罐，灌装清洗剂，装阀门，抽真空，封口，充气，水浴（在50℃水中检验产品是否漏气），安装促动气，防盗帽，保护盖，喷码后即为成品。 主要污染物产生工序： 一、施工期的主要环境影响因素： 本项目使用已建成的现有厂房进行生产，不存在土建施工，不存在施工期污染问题。 二、营运期的主要环境影响因素： 1、大气污染源 本项目废气污染物主要为灌装工序产生有机废气。 2、水污染源 生活污水为职工生活产生的废水，主要污染物为COD、SS、氨氮。 3、噪声 本项目运营期噪声主要来源于加盖机、阀门机、灌装机、充气机等，声压级在80-85dB（A）。 4、固体废弃物 本项目生产固废主要来自于包装工序产生的废包箱年产生量0.2t/a，收集后外售处理。废活性炭年产生量0.5t/a，实验室尾液和清洗尾液年产生量1.5t/a，收集后交有资质单位处理。污水处理站污泥年产生量0.1t/a，收集后交当地环卫部门进行处理。 本项目职工定员为30人，本评价取0.5kg/人·d，年工作300天计算，生活垃圾产生量为4.5t/a，经收集后交当地环卫部门进行处理。 营运期排污节点见表13。 表13 主要排污节点一览表 污染物 类型 序号 排污节点 污染物 排放特征 去向 废气 G 生产工序 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 间断 周围环境 废水 — 生活污水 COD、SS、氨氮 间断 污水处理站处理后，废水清运至污水处理厂 — 生产废水 实验室废水、清洗尾液 间断 交有资质单位处理 噪声 N 生产加工设备 等效A声级 间断 周围环境 固废 S 生产加工工序 废包装箱 间断 收集后外售处理 — 职工生活 生活垃圾 间断 环卫部门清运 污水处理站 污泥 间断 生产工序 废活性炭 间断 交有资质单位处理

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 灌装工序 | 有组织 | 苯 | 0.18mg/m3，0.00648t/a | 0.018mg/m3，0.00065t/a |
|  |  |  | 甲苯 | 2.1mg/m3，0.0756t/a | 0.21mg/m3，0.0076t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 16.0mg/m3，0.576t/a | 1.60mg/m3，0.058t/a |
|  |  | 无组织 | 苯 | ﹤0.4mg/m3，0.00065t/a | ﹤0.4mg/m3，0.00065t/a |
|  |  |  | 甲苯 | ﹤2.4mg/m3，0.0076t/a | ﹤2.4mg/m3，0.0076t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | ﹤2.0mg/m3，0.0576t/a | ﹤2.0mg/m3，0.0576t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 300mg/L，0.065t/a 300mg/L，0.065t/a 10mg/L，0.0022t/a | 240mg/L，0.052t/a 120mg/L，0.026t/a 10mg/L，0.0022t/a |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾、污泥 | 4.5t/a | 0t/a |
|  | 生产工序 | 实验室尾液和清洗尾液 | 1.5t/a | 0t/a |
|  |  | 废活性炭 | 0.5t/a | 0t/a |
|  | 生产工序 | 废包装箱 | 0.2t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 加盖机、阀门机、灌装机、充气机等 | 噪声 | 80～85dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目使用已建成的现有厂房进行生产，不存在施工期，不存在施工期污染问题。项目不新增占地，不会对当地生态环境质量造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目使用已建成的现有厂房进行生产，施工期主要进行设备安装及调试，不存在土建施工，不存在施工期污染问题。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 本项目用水采用园区提供的自来水，用水量为1.0m3/d。厂区废水主要为员工生活污水，废水的产生量约为0.72m3/d，216m3/a，废水主要污染物浓度COD、SS、氨氮产生浓度分别约为COD300mg/L、SS300mg/L、氨氮10mg/L，产生量分别约为COD0.065t/a、SS0.065t/a、氨氮0.0022t/a。 本项目生活用水排入厂内污水处理站。废水产量较小，且为间歇性排放，水量变化较大，因此建设单位建设1套污水处理装置处理项目生活废水。污水处理设施处理工艺选择“絮凝沉淀+过滤”处理工艺，处理能力为6.0m3/d，运行状况为间歇运行。污水处理装置污水处理流程见图4。 图3 处理设施工艺流程示意图 工艺流程简述： 生活污水由提升泵输送至调节池，水量调节后，进入絮凝沉淀池进行沉淀处理，投加高效絮凝剂，可有效去除水中颗粒物，并使部分有机成分得到处理，降低污水中污染物浓度。絮凝沉淀后污水排入过滤池进行过滤，采用石英砂作为过滤介质，处理后污水由污水处理厂采用罐车清运。污泥池上清液返回接絮凝沉淀池，沉淀污泥委托市政环卫部门定期清运处理。 根据厂家提供的污水处理装置设计方案，进出水水质指标见表14。 表14 废水处理设施进出水水质指标 污染物 COD SS 氨氮 进水水质mg/L 300 300 10 处理效率 20% 60% 0% 出水水质mg/L 240 120 10 经污水处理装置处理后生活废水中主要污染物浓度约为COD240mg/L， SS120mg/L，氨氮10mg/L，生活废水污染物排放量为COD0.052t/a，SS0.026t/a，氨氮0.0022t/a。满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准及大城县城建环保污水处理有限公司进水水质标准，由污水处理厂采用罐车清运至大城县城建环保污水处理有限公司。 经一体化污水处理装置处理后生活废水中主要污染物浓度约为COD240mg/L， SS120mg/L，氨氮10mg/L， 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准及大城县城建环保污水处理有限公司进水水质要求，排入大城县城建环保污水处理有限公司污水处理厂进一步处理。 大城县城建环保污水处理有限公司分两期建设，总设计规模为4万m3/d，其中一期设计规模为2万m3/d。现一期工程已建成，日处理污水2万m3/d，主要收集处理县城区内污水。项目厂区生产工序排水不在大城县污水处理厂收水范围之内。根据项目建设单位与污水处理厂协议，产生的污水由污水处理厂定期采用罐车进行清运至大城县污水处理厂。因此，项目生活废水治理措施可行。 2、大气环境影响分析 （1）灌装工序废气 项目在灌装工序会产生非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯；非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯产生浓度类比廊坊乐万家联合家化有限公司现有工程监测报告，在灌装工序非甲烷总烃产生浓度范围为6～16mg/m3，取16mg/m3；苯产生浓度范围为0.06~0.18mg/m3，取0.18mg/m3；甲苯产生浓度范围为0.1~2.1mg/m3，取2.1mg/m3。项目在灌装工序设置集气罩。产生的废气经活性炭+光氧催化废气处理设施处理。1套引风机风量为10000m3/h，灌装机年运行300天，每天运行12h，根据计算废气的产生量为3600万m3/a，非甲烷总烃产生量为0.576t/a；苯产生量为0.00648t/a浓度为；甲苯产生量为0.0756t/a。 灌装工序废气通过管道引入活性炭+光氧催化废气处理设施处理后，通过1根15m排气筒排放。该装置有机废气去除率按90%计算，因此灌装工序废气排放情况为：非甲烷总烃排放量为0.058t/a，排放浓度1.6mg/m3；苯排放量为0.00065t/a，排放浓度0.018mg/m3，甲苯排放量0.0076t/a，排放浓度为0.21mg/m3。非甲烷总烃、苯和甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工行业大气污染物排放限值。 未被集气罩收集的按10%计，有机废气通过车间机械排风系统无组织排放，非甲烷总烃、苯、甲苯无组织排放量分别为：0.0576t/a、0.00065t/a、0.0076t/a。厂界非甲烷总烃、苯、甲苯排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他业企业边界大气污染物浓度限值。 （2）卫生防护距离计算： 本评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 卫生防护距离计算公式： 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3）； L—工业企业所需卫生防护距离（m）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据项目所在地年平均风速和大气污染源构成类别查取，具体数值取自GB/T13201—91中表5。 QC—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h），根据工程分析获取。 卫生防护距离计算参数及计算结果见表15。 表15 卫生防护距离计算参数及计算结果 位置 污染物 Cm mg/m3 源强特征 年平均风速 m/s 计算系数 卫生防护 距离（m） QC （kg/h） S (m2) r (m) A B C D 厂区 非甲烷总烃 2.0 0.016 1584 22.4 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.19 苯 2.4 0.00018 1584 22.4 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.0007 甲苯 0.3 0.0032 1584 22.4 3.5 700 0.021 1.85 0.84 0.27 本项目废气污染物无组织排放源所在的生产单元卫生防护距离计算结果为0.19m、0.0007m、0.27m，应设置50m卫生防护距离。因此，本项目卫生防护距离确定为50m，项目卫生防护距离内没有居民区、学校、医院等环境敏感目标。项目距离最近的居民点为西南侧700m的季村，评价要求政府部门在项目50m范围内，不得规划居民区、学校、医院等环境敏感目标。 综上，本项目废气治理措施是可行的，项目建设不会对当地环境质量造成明显的不利影响。 3、噪声影响分析 本项目运营期噪声主要来源于生产车间的加盖机、阀门机、灌装机、充气机等，声压级在80-85dB（A）。主要噪声设备及采取的降噪措施见表16。 表16 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号 主要噪声源 设备 台数 噪声级 （单机） 安装位置/降噪措施 频谱特性 原声级 降噪后 1 加盖机 2 85 60 室内/减振、隔声 低、中、高频 2 阀门机 2 80 55 室内/减振、隔声 低、中、高频 3 灌装机 4 80 55 室内/减振、隔声 低、中、高频 4 充气机 4 85 60 室内/减振、隔声 低、中、高频 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果 噪声源对各预测点的影响预测结果见表17。 表17 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源 预测点位 距离厂界，m 贡献值 标准值 昼间（夜间不生产） 69.0dB(A) 东厂界 200.0 23.0 60 西厂界 112.0 28.0 南厂界 100.0 29.0 北厂界 45.0 35.9 由上表可知，本项目厂区生产车间通过采用低噪声设备，对产噪设备进行隔声、减振等措施，主要设备置于车间内，厂房隔声。项目投产后设备运行噪声对厂界的噪声贡献值在23.0～35.9dB(A)，且项目夜间不生产，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 项目距离环境敏感保护目标西南侧季村居民点为700m，根据预测计算，对最近的居民点噪声贡献值均小于30dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，不会对其声环境敏感目标造成不利影响。 综上，本项目的噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界及声环境敏感点声环境质量产生明显不利影响。 4、固体废物对环境的影响分析 建设项目营运期产生的固体废物包括生产固废和生活垃圾。 （1）生产固废 本项目生产固废主要来自于包装工序产生的废包箱年产生量0.2t/a，收集后外售处理。废活性炭年产生量0.5t/a，实验室尾液和清洗尾液年产生量1.5t/a，收集后交有资质单位处理。污水处理站污泥年产生量0.1t/a，收集后交当地环卫部门进行处理。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来源于员工的日常生活，本项目职工定员为30人，本评价取0.5kg/人·d，年工作300天计算，生活垃圾产生量为4.5t/a，经收集后交当地环卫部门进行处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 5、清洁生产 （1）产业政策分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）中的限制和淘汰类别，不含该名录限制和淘汰类生产工艺和设备。根据《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发〔2015〕7号），本项目不属于河北省新增限制和淘汰类项目。因此，本项目建设符合国家相关产业政策要求。 （2）设备、产品先进性分析 项目生产线采用国内先进的生产设备，提高了生产效率，减少了废料量。 （3）工艺先进性分析 本项目生产工艺较为先进，不涉及高能耗，低产出的工艺。生产过程主要为物料的灌装，不发生化学反应。 （4）消耗能源、原材料分析 办公区冬季取暖采用空调提供。项目所有原材料均为外购，所用原料成品，通过加工，提高了产品附加值。 （5）污染物处置分析 本项目遵循“三同时”的原则，配备完善的废气、废水、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。 本项目通过在内部管理、生产工艺与设备选择注重先进性、原辅材料选用和管理、废物回收利用等几方面采取合理可行的清洁生产措施，从生产全过程控制污染，从而大大降低物耗、能耗、水耗，减少污染物的排放，通过对比同类生产企业，本项目的清洁生产水平处于国内先进水平。 6.总量控制 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划，“十三五”期间国家对COD、氨氮、SO2和NOX、四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 廊坊强盛精细化工科技有限公司员工生活污水，经厂区污水处理站处理后，废水由罐车清运至大城县城建环保污水处理有限公司。 项目委托污水处理厂处理生活污水污染物总量控制指标按照《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准及大城县污水处理厂进水水质标准进行计算。污染物排放标准分别为COD370mg/L，氨氮40mg/L。各污染物计算结果如下： COD排放量计算：216m3/a×370mg/L =0.080t/a； 氨氮排放量计算：216m3/a×40mg/L =0.009t/a。 根据河北省环保厅总量处的最新要求，按污染物排放标准的标准值进行核算，核算结果作为污染物总量控制目标值。本项目污染物排放总量控制指标建议值为COD0.080t/a、氨氮0.009t/a、SO2 0t/a、NOx0t/a、VOCs0.116t/a。 7.环境风险分析 国家环境保护总局2004年12月11日发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改建和技术改造项目进行环境风险评价。本次环境风险评价的目的在于分析、识别项目生产装置运行过程中及物料储存运输中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将潜在的风险危害程度降至最低。 7.1.物质危险性识别 表18 物质危险性标准 序号 介质名称 闪点℃ 引燃温度 爆炸极限% 危险类别 毒性作用数据 1 丙丁烷 -74 易燃气体,类别 1 加压气体 2 二甲醚 -41.4 350 3.4-27 易燃气体,类别 1 加压气体 LD50：无资料，LC50：308000 mg/m3(大鼠吸 入) 3 甲苯 4.4 535 1.2-7.0 易燃液体,类别 2 皮肤腐蚀/刺激, 类别 2 生殖毒性,类别 2 LD50：5000 mg/kg (大鼠 经口)； LC50： 20003mg/m38 小时（小鼠吸入） 4 甲醇 11 385 5.5-44.0 易燃液体,类别 2 急性毒性-经口, 类别 3* LD50：5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔 经皮) LC50：64000ppm 4小时(大鼠吸入) 5 二氯甲烷 / 615 12-19 皮肤腐蚀/刺激, 类别 2 严重眼损伤/眼 刺激,类别2A 致癌性,类别 2 LD50: 1600～ 2000mg/kg(大鼠经口) LC50: 56.2g/m3，8 小时 (小鼠吸入)；小鼠吸入 67.4g/m3×67 分钟，致死 6 乙醇 13 363 3.3-19 LD50：7060 mg/kg(兔经 口)；7430 mg/kg(兔经皮) LC50：37620 mg/m3，10 小时(大鼠吸入) 7.2.生产过程潜在危险性识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ/T169-2004）对该建设项目涉及到的危险化学品进行重大危险源辨识。 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目的重大危险源辨识结果 亦见下表。 表19 危险性物质名称及临界量 序号 危险化学品类别 最大储量（t） 临界储量（t） 是否构成重大危险源 1 丙丁烷 38 50 否 2 二甲醚 38 50 否 3 甲苯 36 500 否 4 甲醇 50 500 否 5 二氯甲烷 38 500 否 6 乙醇 35 500 否 本项目甲醇、乙醇为易燃易爆品，在储存和使用的过程中容易发生火灾事故，发生大型火灾事故时，火灾废气会对项目区域环境造成一定的影响。 7.3最大可信事故及源项 1.甲醇事故 案例：2012年09月13日上午9点多，大丰华曙药业有限公司投料车间，发生一起药物生产流程管道甲醇泄漏事故，没有造成人员伤亡和重大财产损失。当天公司在生产土霉素，车间里共有10多个人，甲醇车间一个工段“常压反应釜”下面的管道起火，导致管道破裂而发生甲醇泄漏。经核实甲醇泄漏量为250公斤。当地宣传部门通报称，因扑救及时，事故未造成人员伤亡和重大财产损失，也未污染周边环境。 案例：2013年2月25日10时20分左右，位于贵阳市麦架景宏工业园的柏丝特化工厂发生甲醇泄漏燃烧事故，事故地附近贵州师范大学白云校区学生在内的2万余人已全部疏散，受伤的5人均为化工厂职工。现场救援组在事发点周围没有检出大气中有有害气体。 从事故发生的原因来看，大多是人为原因导致的泄漏，泄漏的部位多是连接处的阀门。当发生较大的事故时容易发生燃烧爆炸，泄漏事故一般不会造成较大伤亡事故。同时，发现燃烧爆炸一般是伴随着泄漏之后发生的，泄漏引起火灾而引发爆炸，同时泄漏物质随爆炸而污染环境空气。 2.最大可信事故 从事故案例调查可知，本项目主要事故风险表现在甲醇、乙醇泄漏的燃烧爆炸发生火灾事故危害人员和财物安全。 7.4甲醇、乙醇采取的风险防范措施 本项目所用甲醇、乙醇储存于阴凉、通风仓间内，远离火种、热源。仓内温度不超过30℃，防止阳光直射，保持容器密封。储存间内的照明、通风等设备应采用防爆型，开关设在仓外。厂内配备了相应品种和数量的消防栓等消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 项目甲醇、乙醇储罐所在区附近无电气设备及其他火源，由员工定期检查罐体及阀门状况，防止甲醇、乙醇泄漏发生；罐区设置围堰，一旦发生泄漏，将在围堰内得到收集。同时罐区周围设置可燃气体浓度检测仪，发生泄漏将及时报警，厂区人员采取合理处置措施。综上，该项目甲醇储罐较为安全。 认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)等法律、法规，建立健全安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。加强对从业人员安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置危化品初期泄漏事故的技能，杜绝违规操作。 7.5环境风险影响预测与评估 风险发生的情况下泄漏、火灾爆炸等事故影响范围在储存区及厂区范围内。火灾发生时有害气体在短时间内会对周围最近村庄环境空气质量产生暂时性影响。从项目周围环境概况来看，本项目风险源（甲醇、乙醇储罐罐区）与最近敏感目标（西南侧季村）距离为700m，火灾发生时有害气体的浓度会得到有效的扩散与稀释，对周围环境敏感目标的影响较小。 7.6环境风险影响预测与评估 建设单位通过加强管理，提高安全意识，严格执行风险防范措施可降低事故发生概率。制订应急预案，事故发生时及时采取措施，可减少事故带来的环境风险影响。通过以上分析，本项目发生风险的可能性小，同时风险发生的情况下对周围环境的影响在环境可承受的范围内。 8、环保三同时验收一览表 本项目总投资1000万元，其中环保投资为40万元，占工程总投资的4.0%。具体投资情况见表20。 表20 环境保护“三同时”验收一览表 类别 防治对象 防治设施 投资 （万元） 验收指标 验收标准 废气 灌装工序 1套集气罩+活性炭吸附+光氧催化废气处理设施+ 1根15米排气筒 20 非甲烷总烃≤80mg/m3，苯≤4mg/m3，甲苯与二甲苯≤30mg/m3，生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值非甲烷总烃≤4.0mg/m3，苯≤0.4mg/m3，甲苯≤1.0mg/m3，二甲苯≤1.2mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业大气污染物排放限值，去除效率≥90%，当去除效率达不到要求时，需执行表3标准 厂界排放浓度 非甲烷总烃≤2.0mg/m3，苯≤0.1mg/m3，甲苯≤0.6mg/m3，二甲苯≤0.2mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它业企业边界大气污染物浓度限值 废水 生活污水 排入厂区污水处理厂处理，处理后交由大城县城建环保污水处理有限公司处理 10 COD≤370mg/L SS≤190mg/L 氨氮≤40mg/L 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准及大城县城建环保污水处理有限公司进水水质标准 实验室污水、实验室尾液、清洗尾液 收集后交有资质单位处理 不外排 不外排 噪声 各类生产设备等 合理布局、基础减振、建筑物隔声 5 2类： 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 固废 废包装箱 收集后外售处理 5 - 不会对环境造成二次污染 废活性炭 收集后交有资质单位处理 - 生活垃圾和污泥 统一收集并交当地环卫部门处理 - 总计 40

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 灌装工序 | 有组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 集气罩+活性炭+光氧催化废气治理设备+15m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 无组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 加强车间通排风 |  |
| 水 污 染 物 | 办公清洁污水 | COD SS 氨氮 | 排入厂区污水处理厂处理，处理后交由大城县城建环保污水处理有限公司处理 | 不外排 |
|  | 实验室废水和清洗废水 | - | 收集后交有资质单位处理 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾和污泥 | 委托环卫部门清运处理 | 不外排 |
|  | 生产工序 | 废活性炭 | 收集后交有资质单位处理 |  |
|  | 生产固废 | 废包装箱 | 收集后外售 |  |
| 噪 声 | 各类生产设备及风机等 | 合理布局、基础减振、建筑物隔声等 | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目使用已建成的现有厂房进行生产，不存在施工期，不存在施工期污染问题。项目不新增占地，不会对当地生态环境质量造成明显不利影响。 |

# 结论与建议

一、结论： （一）项目建设情况 （1）基本情况 项目名称：年灌装4000万支工业清洗剂项目 建设单位：廊坊强盛精细化工科技有限公司 建设规模：项目厂区总占地面积1584m2，建筑面积为1584m2。 工程投资和环保投资：本项目总投资1000万元，其中环保投资为40万元，占工程总投资的4.0%。 职工人数和工作制度：项目劳动定员30人。全年生产300天，每天3班生产，8小时制。 （2）项目选址 项目选址在大城县经济开发区气雾剂产业园。厂址中心地理坐标为东经116°35′06.01′′，北纬38°42′25.55′′。项目东侧为廊坊强盛密封材料有限公司厂房，西侧为廊坊乐万家联合家化有限公司工业清洗剂灌装车间，南侧为廊坊乐万家联合家化有限公司气雾剂灌装车间，北侧为厂区空地。廊坊强盛精细化工科技有限公司东侧为废弃砖厂，西侧为水坑，南侧为电缆厂，北侧为水坑。项目用地为工业用地，符合城乡规划要求，不存在新征土地问题。项目所在地交通发达，配套完善，地理位置优越。 （3）项目建设内容 主体工程：生产车间、办公室等； 辅助工程：供水、供电等辅助设施； 环保工程：废气处理设施、固废处置措施、隔声降噪装置等； 产品方案：年灌装4000万支工业清洗剂。 产业政策及技术政策：本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）中的限制和淘汰类别，不含该名录限制和淘汰类生产工艺和设备。根据《河北省人民政府办公厅 关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发〔2015〕7号），本项目不属于河北省新增限制和淘汰类项目。因此，本项目建设符合国家相关产业政策要求。 （4）项目衔接 给水：本项目用水采用园区提供的自来水。本项目不新增用水，项目用水环节主要为员工生活用水。本项目用水量为0.9m3/d。 排水：项目污水主要为员工日常办公生活污水。生活污水产生量按使用量80%计算，则污水量为0.72m3/d。项目生活污水排入厂区污水处理站进行处理，处理后达标废水运往大城县城建环保污水处理有限公司进行处理。 （3）供电：项目用电由厂区附近供电网接入，年用电量为9万kW·h。 （4）取暖：办公室冬季取暖采用空调解决，厂区不设锅炉等供暖设施。 （5）食宿：厂内不设职工食堂，员工大部分来源于当地村庄，食宿在家解决。 （6）消防：本项目各建筑按规范设置消火栓消防系统。本工程按规范设置移动式灭火器。室内外消火栓消防水量均为20L/S。火灾事故状态下，可以满足消防用水需要。 （二）环境现状和区域主要环境问题 （1）环境现状： 根据2017年7月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 区域环境空气质量引用2017月大城县《环境质量评价报告》中相关数据。 2017年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物五日平均浓度为0.0728mg/m3；SO2五日平均浓度为0.020mg/m3；NO2五日平均浓度为0.020mg/m3。空气污染指数1.68。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 子牙河水环境质量选取廊坊市环保局公布的廊坊市地面水水质监测报告中相关内容。子牙河小合闸断面水质属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。 3、声环境 （一）道路交通噪声 2017年城区监测噪声选取路长为2～4公里，点位选取东升大厦、新华书店、国税局、光大灯饰城作为道路噪声监测点，监测值范围为65.2～69.1dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （二）区域环境噪声 2017年大城县区域噪声监测大城县环保局采取网格和功能区相结合的方法将大城县城区按400m×400m网格面积设置了11个噪声监测点位，分别为泰安里、汽车配件厂、西关、第二小学、晨星里、司法局、商场、教育局、汽运公司、老干部局、沈大电缆公司。监测值范围为51.8～68.9dB(A)，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。 （三）采取的环保措施可行性 1.废水： 本项目用水采用园区提供的自来水，用水量为1.0m3/d。厂区废水主要为员工生活污水，废水的产生量约为0.72m3/d，216m3/a，废水主要污染物浓度COD、SS、氨氮产生浓度分别约为COD300mg/L、SS300mg/L、氨氮10mg/L，产生量分别约为COD0.065t/a、SS0.065t/a、氨氮0.0022t/a。 本项目生活用水排入厂内污水处理站。废水产量较小，且为间歇性排放，水量变化较大，因此建设单位建设1套污水处理装置处理项目生活污水。污水处理设施处理工艺选择“絮凝沉淀+过滤”处理工艺，处理能力为6.0m3/d，运行状况为间歇运行。经污水处理装置处理后生活废水中主要污染物浓度约为COD240mg/L，SS120mg/L，氨氮10mg/L，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准及大城县城建环保污水处理有限公司进水水质标准，由污水处理厂采用罐车清运至大城县城建环保污水处理有限公司。 经一体化污水处理装置处理后生活废水中主要污染物浓度约为COD240mg/L， SS120mg/L，氨氮10mg/L，生活废水污染物排放量为COD0.052t/a，SS0.026t/a，氨氮0.0022t/a。满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准及大城县城建环保污水处理有限公司进水水质要求，排入大城县城建环保污水处理有限公司污水处理厂进一步处理。 综上，本项目污水治理措施是可行的，项目污水不会对周边水环境质量造成明显不利影响。 2.废气 项目在灌装工序会产生非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯；非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯产生浓度类比廊坊强盛精细化工科技有限公司现有工程监测报告，在灌装工序非甲烷总烃产生浓度范围为6～16mg/m3，取16mg/m3；苯产生浓度范围为0.06~0.18mg/m3，取0.18mg/m3；甲苯产生浓度范围为0.1~2.1mg/m3，取2.1mg/m3。项目在灌装工序设置集气罩。产生的废气经活性炭+光氧催化废气处理设施处理。1套引风机风量为10000m3/h，灌装机年运行300天，每天运行12h，根据计算废气的产生量为3600万m3/a，非甲烷总烃产生量为0.576t/a；苯产生量为0.00648t/a浓度为；甲苯产生量为0.0756t/a。 灌装工序废气通过管道引入光氧催化废气处理设施处理，现企业新上活性炭吸附装置，废气经活性炭+光氧催化废气处理设施处理后，通过1根15m排气筒排放。该装置有机废气去除率按90%计算，因此灌装工序废气排放情况为：非甲烷总烃排放量为0.058t/a，排放浓度1.6mg/m3；苯排放量为0.00065t/a，排放浓度0.018mg/m3，甲苯排放量0.0076t/a，排放浓度为0.21mg/m3。非甲烷总烃、苯和甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工行业大气污染物排放限值。 未被集气罩收集的按10%计，有机废气通过车间机械排风系统无组织排放，非甲烷总烃、苯、甲苯无组织排放量分别为：0.0576t/a、0.00065t/a、0.0076t/a。厂界非甲烷总烃、苯、甲苯排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他业企业边界大气污染物浓度限值。 综上本项目治理措施可行，不会对周围空气质量产生明显不利影响。 3.噪声 本项目主要产噪设备均置于生产车间内，采用低噪声设备，基础减震，厂房隔声等措施。本工程投产后，其设备噪声对厂界的噪声贡献值在23.0～35.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 项目距离西南侧环境敏感保护目标季村居民点为700m，根据预测计算，对最近的居民点噪声贡献值均小于30dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，不会对其声环境敏感目标造成不利影响。 综上，本项目的噪声贡献值对厂界声环境的影响较小，不会对厂界及声环境敏感点声环境质量产生明显不利影响。 4.固体废弃物 本项目生产固废主要来自于包装工序产生的废包箱年产生量0.2t/a，收集后外售处理。废活性炭年产生量0.5t/a，实验室尾液和清洗尾液年产生量1.5t/a，收集后交有资质单位处理。污水处理站污泥年产生量0.1t/a，收集后交当地环卫部门进行处理。 生活垃圾主要来源于员工的日常生活，本项目职工定员为30人，本评价取0.5kg/人·d，年工作300天计算，生活垃圾产生量为4.5t/a，经收集后交当地环卫部门进行处理。 在建设方对固体废物安全存放统一处理处置的情况下，本项目固体废物去向明确，切实可行，不会对环境造成二次污染。 （四）污染物排放总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。 根据项目污染物排放实际情况，项目污染物总量控制指标为COD0.080t/a、氨氮0.009t/a、SO2 0t/a、NOx0t/a、VOCs0.116t/a。 （五）清洁生产分析 本项目生产采用了较先进的生产线设备，生产工艺成熟，生产过程不涉及有毒有害物质。本项目配备完善的废气、废水、噪声治理设施和固体废物综合利用措施，满足污染物达标排放的要求。因此本项目清洁生产水平处于国内先进水平。综上分析，从物耗、能耗、水耗等指标方面分析本项目满足清洁生产要求。 （六）项目可行性结论 综上所述，评价认为该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理，在满足本报告表提出的污染物防治措施的前提下，气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益，从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议: 1.建设单位要加强企业管理，对设备定期进行维护管理，保证正常运转。 2.为搞好环境保护工作，建设单位应设置专职环境保护管理人员，对建设工程环境保护工作进行监督和管理。 3.建设单位应加强场区内绿化、硬化、吸尘降噪，改善场区及周围生态环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反应行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

园区自来水

0.9m3/d

0.18m3/d

0.72m3/d

日常办公用水

0.72m3/d

罐车清运至污水处理厂

地埋式一体化污水处理站

0.9m3/d

图1   项目用水平衡示意图

配料

灌   装

安阀门

抽真空

封   口

保护盖

防盗帽

按促动器

水   浴

充   气

喷   码

成   品

空罐理罐

液化气

N 噪声

G 废气

N 噪声

图例： N噪声 S固废  G 废气

图2   生产工艺流程及排污节点示意图

罐车清运至大城县城建环保污水处理有限公司

过滤池

絮凝沉淀池

调节池

生活污水

污泥晾干外运

污泥池

上清液