# 建设项目环境影响报告表
（试  行）

项目名称： 年产3000公里（不包括6千伏以及以上（陆上用）干法交联电力电缆）电缆项目

建设单位（盖章）： 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

编制日期：2018年9月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000公里（不包括6千伏以及以上（陆上用）干法交联电力电缆）电缆项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
| 法人代表 | 郝国政 | 联系人 | 李经理 |
| 通讯地址 | 河北省大城县刘演马村北 |
| 联系电话 | 13931676246 | 传真 |  | 邮政编码 | 065900 |
| 建设地点 | 河北省大城县刘演马村北 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建( 技改□ | 行业类别 及代码 | C3831电线、电缆制造 |
| 占地面积 （平方米） | 18110 | 绿地面积 （平方米） | 900 |
| 总投资 （万元） | 3618 | 其中环保投资 （万元） | 80 | 环保投占 总投资比例 | 2.2% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 已投产 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 天津市电缆总厂橡塑电缆厂位于河北省大城县刘演马村北，是北方知名煤矿用电缆生产企业。公司2006年5月填报了《橡套电缆建设项目环境影响登记表》，2006年5月16日取得了大城县环境保护局的审批意见，并于2006年11月6日通过了大城县环保局竣工环境保护验收，于2017年7月3日取得了大城县环境保护局颁发的排污许可证，排污许可证许可排放量为：SO20t/a、NOX0t/a、COD0t/a、氨氮0t/a。天津市电缆总厂橡塑电缆厂为满足市场需求，扩大了生产规模，达到了年产3000公里电缆。目前实际建设情况与验收文件不符，属于批建不符。为此，大城县环境保护局对天津市电缆总厂橡塑电缆厂进行了行政处罚并责令改正违法行为（详见附件）。因此，需要对实际建设的年产3000公里（不包括6千伏以及以上（陆上用）干法交联电力电缆）电缆项目（下称“本项目”）重新进行建设项目环境影响评价。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订版）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第44号令)以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态保护部令第1号）中的有关规定，本项目建设应编制环境影响报告表。天津市电缆总厂橡塑电缆厂委托我单位承担该项目的环境影响报告表编制工作。我单位接受委托后，在通过现场踏勘、测量和资料收集的基础上编制完成了本报告表。上报大城县环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目管理提供参考依据。 二、原有工程项目概况 1、 项目名称：橡套电缆 2、建设单位：天津市电缆总厂橡塑电缆厂 3、 建设内容：原有工程总占地面积为3001.5平方米（合4.5亩），建设内容包括生产车间、办公室等。 4、 生产规模：橡套电缆14000米。 5、 生产天数和职工人数：原有工程设置劳动定员20人，年工作日300天，实行单班制，每班工作8小时。 6、 主要原辅材料及能源消耗 表1 原有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 类别 序号 名称 单位 年用量 备注 原辅料 1 铜丝 t/a 130 外购 2 天然胶 t/a 45 外购 能源 1 水 m3/a 10 村自来水 2 电 万kWh/a 5 当地供电网 7、 主要设备 原有工程主要生产设备见表2。 表2 原有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量(台、套) 1 密炼机 / 1 2 开炼机 / 1 3 挤橡机 / 2 4 成缆机 / 1 5 束丝机 / 1 8、 原有项目公用工程 （1）给排水：原有工程用水由当地供水管网供给，用水环节包括生活用水和生产用水，水质水量可满足项目用水需求。生产冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （2）供电：原有工程年耗电量5万kW·h，引自厂区附近变电站，可满足项目用电需求。 （3）供暖：原有工程生产用热采用电加热，冬季取暖采用空调。 9、 生产工艺 原有工程工艺及排污流程节点见下图： 10、 环保治理措施 原有工程环保治理措施见表3。 表3 原有工程环保措施一览表 项目 污染类别 污染工序 污染物 环保措施 环保 措施 废气 挤出工序 异味 车间通风 废水 生产用水 —— 循环使用，定期补充，不外排 生活污水 COD、氨氮 用于泼洒地面抑尘，不外排 固废 生产工序 废边角料及不合格品 回用于生产工序 办公生活 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 噪声 生产车间设备 噪声 厂房密闭、基础减振 改扩建后项目概况 1、项目基本情况 项目名称：年产3000公里（不包括6千伏以及以上（陆上用）干法交联电力电缆）电缆项目。 建设单位：天津市电缆总厂橡塑电缆厂 建设地点：大城县刘演马村北。 项目投资：本项目投资总额 3618万元，其中环保投资80万元，占总投资的2.2%。 2、项目产业政策及选址规划符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2013年第21号），本项目生产设备及内容均不属于其中鼓励、限制及淘汰类，视为允许类。项目已取得大城县发展改革局的说明（详见附件）。因此，本项目符合国家的产业政策。 本项目位于河北省大城县刘演马村北，项目东侧和北侧为乡村道路，南侧隔乡村道为刘演马村居民，西侧为废弃厂房。厂址中心地理坐标为东经116°33'36.15"，北纬 38°37'39.33"。用地性质为工业用地，已取得土地证，编号为大城国用（2009）第00028号。因此，本项目选址符合土地规划要求。项目所在地交通发达，配套完善，地理位置优越。项目所在地周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。项目地理位置见附图1，周围情况见附图2。 3、建设规模及内容 本项目总占地面积18110m2，建筑面积为11800m2。主要建构筑物见表4，项目工程组成见表5。 表4 主要建筑物一览表 序号 建筑名称 建筑结构 占地面积 m2 层数 建筑面积 m2 1 一车间 钢结构+砖混 3800 1 3800 2 二车间 砖混 600 1 600 3 三车间 砖混 600 1 600 4 四车间 砖混+钢结构 1000 1（局部三层） 1800 5 五车间 钢结构 1400 1 1400 6 六车间 砖混 600 1 600 7 原材料库 砖混 500 1 500 8 机修车间 砖混 200 1 200 9 办公楼 砖混 700 3 2100 10 配电室 砖混 150 1 150 11 门卫 砖混 50 1 50 12 绿化 / 900 / / 13 道路及空地 / 7610 / / 14 合计 18110 11800 表5 建设内容一览表 类别 工程名称 主要工程内容 主体 工程 一车间 绞束丝生产线4条；挤出生产线4条（导线绝缘和PVC护套）（合用一套有机废气处理装置和一根排气筒P1）. 二车间 1条装铠生产线，2条绞丝生产线。 三车间 成缆生产线1条。 四车间 CPE护套电缆生产线7条（两套有机废气处理装置和两根排气筒P3、P4）。 五车间 成缆生产线3条。 六车间 挤出生产线2条（导线绝缘和PVC护套）（合用一套有机废气处理装置和一根排气筒P2）。 锅炉房 1台4吨蒸汽锅炉（一个排气筒P5）。 辅助工程 办公楼 3层砖混，建筑面积2100m2，办公使用。 储运工程 原材料库 1层砖混，3个库房，用于原材料存储。 公用 工程 供水 由厂内自备水井供给。 排水 生活污水排入防渗旱厕定期清淘，用做农田有机肥料，不外排。 供电 由附近供电电网接入，厂区建有变压器及供配电设施。 供热 生产用热由天然气锅炉提供，年用天然气4万立方米，办公用房冬季夏季采用空调。 环保 工程 废水处理 生产无废水排放，生活污水排入旱厕定期清淘，用做农田有机肥料，不外排。 废气处理 绝缘和PVC护套挤出工序产生的有机废气采用采用光催化氧化和低温等离子有机废气治理设备处理，分别经4根15m高排气筒排放（P1、P2、P3、P4）。CPE护套交联工序锅炉天然气燃烧废气经1根8m排气筒排放（P5）。 噪声防治 选用低噪音设备、采取基础减振及厂房隔声等措施。 固废处理 废铜线、废电线电缆收集后外售处理，生活垃圾委托当地环卫部门处理。 4、生产规模及产品方案 本项目产品为专用电缆，产能为年产3000公里，产品类型有电力电缆、控制电缆、矿用电缆。产品及规模见表6。 表6 产品及规模一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 电力电缆 万m 10 2 控制电缆 万m 5 3 矿用电缆 万m 15 合计 万m 30 5、生产设备 本项目生产所用设备详见表7。 表7 生产设备一览表 序号 设备名称 型号规格 生产厂家 台数 一车间 1 编织机（新增） HGSB-16A 杭州三普机械有限公司 5 2 编织机（新增） HGSB-24A 杭州三普机械有限公司 1 3 束丝机（原有） JS-400 山西新绎新星电工机械厂 1 4 束丝机（新增） JS-400 山西新绎新星电工机械厂 6 5 打线机（新增） DX-500 杭州三普机械有限公司 3 6 笼绞机（新增） 12+18+24/500 上海电工机械厂 1 7 成缆机（新增） CLY1600-1250 河间市红旗电工机械厂 1 8 单绞机（新增） XDJ-1000 东莞市虎门镇怀德社区远丰工业园 1 9 打盘机（新增） 洪洋电器服务有限公司 1 10 管绞机（新增） 400型-12 上海电工机械厂 1 11 叉绞机（新增） 12+18+24/500 上海电工机械厂 1 12 成缆机（新增） 6+12+18/400 河间市沙洼机械厂 1 13 成缆机（新增） 12+18/500 河间合兴电工机械有限公司 1 14 火花机（新增） ST-25A 上海欧勤测控设备有限公司 1 15 塑料挤出机（新增） SJ-50 云成科技线缆机械有限公司 2 16 塑料挤出机（新增） SJ-150 河南驻马店机械厂 1 17 塑料挤出机（新增） SJ-50 虎门云成线缆机械机械分公司 1 18 高速对绞机（新增） XJ-500F 成都祥捷专用机械有限公司 1 19 立式绕包机（新增） HY-500 云成电工机械厂 2 二车间 1 管式绞线机（新增） JG-400 红旗电工机械厂 1 2 笼式绞线机（新增） 1+6+12/400 河间合兴电工机械有限公司 1 3 钢丝铠装机（新增） GLK-500-36 河间合兴电工机械有限公司 1 4 铜带绕包机（新增） JF-400 河间沙洼机械厂 1 三车间 1 笼式绞线机（新增） LJ-500 河间合兴电工机械有限公司 1 2 装铠机（新增） ZK-700 文安设备制造厂 1 3 绕包机（新增） JF-400 河间沙洼机械厂 1 四车间 1 装铠成缆机（原有） JC 3+1/1250 河间红旗电工机械厂 1 2 火花机（新增） ST-25A 上海欧勤测控设备有限公司 1 3 挤出机（新增） TJW-50 天津市电缆总厂电工机械厂 1 4 挤出机（新增） TJW-65 天津市电缆总厂电工机械厂 1 5 三层共挤出机（新增） TJW-150/90/70 天津市电缆总厂电工机械厂 1 6 挤出机（新增） TJW-70 天津市电缆总厂电工机械厂 1 7 挤出机（原有） TJW-90 天津市电缆总厂电工机械厂 1 8 挤出机（新增） TJW-90 天津市电缆总厂电工机械厂 1 9 挤出机（原有） TJW-120 天津市电缆总厂电工机械厂 1 10 锅炉（新增） WKS4-1.25-O 河北峻宇锅炉有限公司 1 五车间 1 喷码印字机（新增） JT-2 德国捷特尔公司 2 2 管式绞线机（新增） JG-500 河间中毅电工机械厂 2 3 成缆机（新增） JC 3+2/1250 河间合兴电工机械有限公司 1 4 高速编织机（新增） HDSB-24W 杭州三普机械有限公司 1 5 火花机（新增） ST-15A 上海欧勤测控设备有限公司 1 六车间 1 塑料挤出机（新增） SJ-90 河北省故城通用机械厂 1 2 塑料挤出机（新增） SJ-65 天津市电缆总厂电工机械厂 2 维修车间 1 车床（新增） C-618 大城农机厂 1 2 电钻（新增） ZXJ-7016 上海金峰机械厂 1 3 砂轮机（新增） 大城农机厂 1 6、原、辅材料消耗量 本项目主要原辅材料用量见表8，原辅料理化性质见表9。 表8 主要原辅材料及用量一览表 序号 原料名称 年消耗量 用途 1 铜丝 500t 电缆导线 2 聚氯乙烯塑料颗粒 150t 导线绝缘、电力电缆和控制电缆护套 3 氯化聚乙烯塑料颗粒 120t 炼制原料用于矿用电缆护套 7 钢丝（直径1.25mm） 10t 装铠 8 钢带(0.2mm厚) 10t 表9 主要原辅材料化学性质表 序号 原辅材料 名称 化学特性及用途 危害特性/毒性 1 聚氯乙烯 聚氯乙烯（又称聚氯乙烯PVC）是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂，是氯乙烯的均聚物。聚氯乙烯为无定形结构的白色粉末，支化度较小。工业生产的PVC分子量一般在5万～12万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；但对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。聚氯乙烯按照生产方式的不同，可分为高聚合度PVC树脂、交联PVC树脂和通用型PVC树脂。 无毒 2 氯化聚 乙烯 外观为白色粉末，无毒无味，具有优良的耐侯性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。韧性良好（在-30℃仍有柔韧性），与其它高分子材料具有良好的相容性，分解温度较高，分解产生HCl，HCL能催化CPE的脱氯反应。 氯化聚乙烯是由高密度聚乙烯（HDPE）经氯化取代反应制得的高分子材料。根据结构和用途不同,氯化聚乙烯可分为树脂型氯化聚乙烯(CPE)和弹性体型氯化聚乙烯(CM)两大类。热塑性树脂除了可以单独使用以外，还可以与聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS等树脂甚至聚氨酯（PU）共混使用。在工业中，CPE可作为高性能、高质量的特种树脂，也可以与乙丙橡胶（EPR）、丁基橡胶（IIR）、丁腈橡胶（NBR）、氯磺化聚乙烯（CSM）等其它橡胶共混使用。 主要用途：主要应用于电线电缆（煤矿用电缆、UL及VDE等标准中规定的电线），液压胶管，车用胶管，胶带，胶板，PVC型材管材改性，磁性材料，ABS改性 等等 无毒 7、总平面布置 本项目根据场地形状和生产工艺流程的要求，整个场区划分为生产区和办公生活区两个功能区。项目平面布置为：办公楼在厂区东北角，靠近东侧道路出入口；原材料库在东侧靠近出入口，方便来料卸车；其余大部分区域为生产区，成品直接出厂，本厂区不设置成品库房。详细平面布置情况见附图2。 8、生产定员及工作制度 本项目定员60人；每天1班，8小时工作制。年工作日为300天。 9、公用工程 （1）给水 本项目用水来源于厂内自备水井，项目用水有保障。 本项目生产用水主要是设备冷却水、产品检验用水和蒸汽锅炉用水。设备冷却水、电缆护套漏水检验用水和锅炉用水均循环使用，定期补充新水，不产生污水外排。循环冷却水系统补水量1m3/d，产品检验用水补水量为0.2m3/d，蒸汽锅炉补水1m3/d。 本项目不提供食宿，职工盥洗用水按30L/人·d计算，则盥洗用水量为1.8m3/d。 绿化用水：根据《河北省用水定额 第三部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016）中绿化用水按0.6m3/m2·a，则绿化用水量540m3/a，折合1.8m3/d（按300工作日）。 表10 项目用水量一览表 项目 用水标准 数量 日补水量（m3/d） 年用水量（m3/a） 循环冷却补新水 —— 300天/年 1 300 电缆护套漏水检验补水 —— 300天/年 0.2 60 锅炉补水 —— 300天/年 1 300 职工盥洗用水 40L/人·d 60人 1.8 540 绿化用水 0.6 m3/m2·a 900m2 1.8 540 合计 5.8 1740 （2）排水 本项目无生产废水产生，生活污水主要为职工盥洗废水，产生量少且水质简单，全部用于厂区泼洒抑尘，旱厕定期清淘后用作农肥，无废水外排。 （3）供电 本项目年用电量500万度，由附近高压电网接入厂区。 （4）食宿 本项目职工均为附近村民，不提供食宿。 （5）供热 本项目生产用热由1台4吨燃气锅炉提供蒸汽，年用天然气4万立方米。办公区冬季采暖及夏季制冷采用空调，车间冬季不供暖。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 天津市电缆总厂橡塑电缆厂位于河北省大城县刘演马村北，是北方知名煤矿用电缆生产企业。公司2006年5月填报了《橡套电缆建设项目环境影响登记表》，2006年5月16日取得了大城县环境保护局的审批意见，并于2006年11月6日通过了大城县环保局竣工环境保护验收。 原有工程对环境的污染主要是废水、废气、噪声、固废。废水为生活污水；废气主要为异味；噪声主要来源于生产设备运行噪声；项目固体废物主要为废边角料、不合格品和生活垃圾。 （1）废气 原有工程炼胶、挤绝缘和挤护套工序产生的异味废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。 （2）废水 原有工程生产用水为设备冷却用水，循环使用，定期进行补充，不外排；生活废水主要为职工盥洗废水，产生量较小且水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。厂内设防渗旱厕，定期清掏。 （3）噪声 原有工程噪声源主要为生产设备运行噪声，采取合理布局、选用低噪声设备、产噪设备置于室内、基础减振等措施减少噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 （4）固体废物 原有工程生产过程产生的废边角料及不合格品回用于生产；职工生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。 （5）污染物总量控制指标 根据原有工程环评文件，污染物排放总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

# 建设项目所在地自然环境与社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 大城县地处河北省的中部偏东，位于廊坊市南端，津保公路、廊泊公路贯穿东西南北。东与静海、青县毗邻，西、南与任丘、河间接壤，西、北与文安洼相连接。全县东西宽36.1公里，南北长43.8公里，全县总面积903.7平方公里，地理坐标在东经116°21′—116°46′，北纬38°28′—38°52′之间。县城东距青县界12.8公里，西北距文安县界10公里，西南距河间县界24公里，西距任丘市界19.7公里，东北距静海县界38公里。县城坐落在县域中部偏东北，是县人民政府所在地，其北至首都北京160公里，东北至天津95公里，西南至省会石家庄213公里。地处环渤海经济区一级发展轴北京—天津城市带上。 本项目位于河北省大城县刘演马村北，项目东侧和北侧为乡村道路，南侧隔乡村道为刘演马村居民，西侧为废弃厂房。厂址中心地理坐标为东经116°33'36.15"，北纬 38°37'39.33"。用地性质为工业用地，项目选址符合大城县土地利用总体规划，已取得土地证，编号为大城国用（2009）第00028号。因此，本项目选址符合土地规划要求。项目所在地交通发达，配套完善，地理位置优越。项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。 二、地形地貌 大城县地处黑龙港河、子牙河下游。其境内地形为洪水冲积平原，地面平坦，地貌为平地夹有河床、洼地，县境地势由西南向东北倾斜，坡降10000:1，海拔高度为3.6—10米。由县境东北端杨家口村向西经郝庄、大童子村，至大阜村为一条+3.1至10米，+5米的海拔等高线。等高线以北，地面高度均在海拔5米以下，最低仅有3米，属文安洼东南边沿。等高线以南，大部地域在5米以上。子牙河由河间市流入县境，自西南向东北流经董家房子、九高庄、留各庄、十里弯、南赵扶、姚马渡，在东辛庄北流往静海县。由于人工堤防作用，河床呈顺直微曲型。河道与臧屯凸起东侧之断裂带走向一致，位置也很接近。子牙河河床已下切到接近侵蚀基准面，县境全河床的侵蚀、切割已经十分微弱。河谷略低于地平面，表明地壳运动处于相对稳定时期。黑龙港河西支从县东南部流过，与子牙河大体成平行流向，河床属顺直微曲型。 由于地壳下沉运动和子牙河等河流历来多淤塞、泛滥，造成河流两岸地势偏高。境内从位敢村到邓家务村一带有3条长约25公里的古河道，古河道两侧二坡地也比较发育。密集的新河、故道，使整体平坦的大城境内密布准缓岗小低平地，小浅平洼等地貌。 三、气候与气象 大城县位于华北平原北部，为暖温带半湿润地区，属大陆性季风气候。四季分明。春季，光照充足，升温较快，风转东南，干燥少雨；夏季，日照量大，气温较高，多东南风，湿润多雨；秋季，气温下降，天气晴朗，日差较大，时有早霜；冬季，北风偏多，干燥寒冷，降水量小。年平均气温11.8℃，极端最低气温-23.6℃，极端最高气温41.2℃，常年降水量一般为597.9毫米，年平均日照时数为2771.8小时，年日照百分率62.5%，太阳辐射总量129.217千卡/cm2，历年平均风速3.5米/秒，极端最大风速28米/秒。年平均相对湿度64%，全年无霜期188天，大城县受季风的影响，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风。 四、水文及水文地质 （1）地表水 大城境内主要河流有子牙河、子牙新河、黑龙港河。 子牙河：子牙河河水经河间县北司徒乡，在留各庄镇董房子村西流入县境后，流经权村、留各庄镇、大广安乡、臧屯乡、平舒镇、南赵扶镇、留各庄镇9个乡镇，境内全长46.7公里。河套面积36.5平方公里，流域面积890平方公里，河床宽40至114米，深8米，两侧距163至2450米，为复式河道，系半地上河，汛期最大行洪量300秒立方米，蓄水量730万立方米，结冻期约70天。1965年前，为常年河，水运畅通，是大城县上达衡水下通天津的唯一水路通道。1967年，子牙新河开挖以后，上游为臧桥枢纽工程控制，加之连年干旱，下游蓄水枯竭。因此，河床干涸，水运中断。 子牙新河：子牙新河为1965年根治海河后开挖的。子牙新河从大城里坦镇南部东西方向穿过，境内流长4.6公里。深槽行洪能力600秒/立方米，为一条行洪河道，主要下泄上游滹、滏两河来水。 黑龙港河：黑龙港河位于大城县东南部，源于邯郸。流经邯郸、邢台、衡水、沧州、廊坊和天津6个地区。黑龙港河分东、中、西三支，流经大城境内的上游为西支，下游为主支。西支由河间经于远头村南入大城县境，在小李庄村东北出县境汇入黑龙港河主支。主支又由朱家村村北入大城县境，在小李庄村东北出县境流入静海县。黑龙港河在大城县境内流长为35.84公里，河道底宽15.0至30.0米。黑龙港河为季节性河流，从1965年根治海河后，上游汇入子牙新河，下游与北运河沿王镇店干渠沟通，每逢春秋两季能引水灌溉子牙河南部大部农田，该河蓄水量为260万立方米。 地下水 大城县地下水的分布，分为浅层淡水区，浅、中层咸水区，深层淡水区，超深层淡水区。 浅层淡水区：主要分布在中西部郑家村、位敢、大广安、大尚屯、等乡镇，淡水面积48l.3平方公里。埋深一般为5～10米，含水沙层厚度4～7米，矿化度0.8～1.99克/升。多年平均水位埋深2.0～3.5米，区内单位涌水量为3～12吨/小时·米。 浅、中层咸水区：主要分布在一是港河区小李庄—小流漂—樊庄—藏庄子—石疙瘩—里坦；二是留各庄区李零巨—阁里—大汪—留邻居；三是阜草区桃子、黄得务—阜草—南阜，东西杜；四是留各庄镇、王文区西子牙—次花—王文—大童子、城关—裴庄。浅层咸水面积422.4平方公里，地表以下2米和浅层淡水以下40至120米的土层内均为咸水，矿化度一般在2.5—5.0克/升，很少开采利用。 深层淡水层：全县在120—280米厚的土层中，普遍储有深层淡水，深层水位在30—48米，单井出水量为30—40吨/小时，单位涌水量10—15吨/小时·米，pH值在0.8—3.5左右，矿化度一般在0.5—1.0克/升，适宜农田灌溉。含氟量在2.0—3.0毫克/升，作为生活饮用水，必须经过处理或采取改水降氟的措施。 超深层淡水层：埋深在280—500米，出水量大，每小时在100至120吨，深井水位在25米。 地下水的主要补给来源是大气降水入渗，其补给量随年内季节性变化，在多年气象周期内，随降水丰枯而异，年际变化较大，多年平均一般占地下水总补给量的56%左右，其次是河渠坑塘引蓄入渗补给，地下水流向的总趋势自西北向东南，其方向与地面自然坡降相近，平均水力坡度为0.205‰，地下水动态属降水（径流）补给——开采蒸发消耗型。近年来，由于地下水的大量开采，地下水位降低，导致地表水、地下水有利转化。补给量的增加，潜水蒸发量减少，在一定范围内使地下水保持相对稳定。 五、土壤 大城县土壤以潮土和褐土为主，成土母质为洪积冲积物，虽经长期耕作已成耕作土壤，但耕层较浅，普遍缺磷。东南部低洼地带有粘土、黑土、红胶土，西部高地上和沿河两侧有壤土、河壤土、两合土，在城关及县东北部分分布有盐碱土。 六、生态环境 周围主要为工业、农田环境，野生动物已经基本绝迹，植物以人工种植的观赏树木和草本植物为主。只在低洼河和撂荒的重碱地，有野生植物自然组成的群落。人工植被有农田、果树、林地等类型；植物组成有小麦、玉米、棉花、苹果、梨等。 本区野生动物有獾、刺猬、兔、黄鼬、野鸭、蛇等，野生植物有蒲公英、马齿草、车前子等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、行政区划和人口构成 大城县现辖10个乡镇，394个行政村。总面积904平方公里，人口45万人。 二、工农业生产 大城物产资源丰富，全县耕地面积82万亩，盛产小麦、玉米、豆类等粮食作物，经济作物以棉花、花生、芝麻、向日葵为主，干鲜果品种类繁多，尤以天津鸭梨、金丝小枣最负盛名。煤炭、煤层气等自然资源十分丰富，初步探明，境内煤炭储量127亿吨以上，煤质优良，是理想的工来用煤，煤层气含量1405亿立方米，地热水可保证60℃以上，日出水量可达100吨，开发前景十分广阔。 大城县依靠毗邻京津的地理优势和众多关系，主动接受京津等大城市的辐射，深化改革，扩大开放，形成了特色鲜明的地方经济体系。保温建材、摩托车配件、食品、化工、有色金属加工、建筑、电缆、仿古家具已成为支柱行业，每个行业都具有相当规模。其中，保温建材行业建成了全国最大的保温建材基地，摩配行业形成了全国最大的摩托车配件专业市场，以澳力发、万利发食品为代表的大城食品享誉京津，雄居北方市场。 2016年，大城县经济、社会事业发展态势良好，步伐加快。到2016年底，主要经济指标平稳较快增长，财政收入达到11.78亿元，比2011年增长近一倍。园区建设：河北大城经济开发区获省批复，“一区多园”建设拉开框架。项目建设：全县建设亿元以上项目120个，争列省、市重点项目42个。“互联网+”建设：携手腾讯大燕网，启动“互联网＋”建设，成为全国首家践行“互联网+”的县城。电子商务蓬勃兴起，中国网库“腾计划”保温建材产业带上线启动。城市建设：市场化运作资金60多亿元，实施了主次干道改造、红木文化新区启动建设、城乡环卫一体化、集中供暖等工程，居民生活环境明显改善。新农村建设：农业设施逐步夯实，累计投资5.5亿元，实施了高标准农田改造等40多项重点工程，修建农田路网47公里，成功争列省级农业科技园区。打造出津保南线旅游精品线，农村垃圾清运纳入城乡环卫一体化。留各庄镇、南赵扶镇荣膺全国重点镇，田王文、薛王文、王纪庄、中赵扶、刘演马获评省级美丽乡村。 三、交通运输及通讯 交通基础设施建设进一步加强，运输能力稳步提升。邮电通信业迅速发展。 四、文教卫生 文化事业日益繁荣。年末全县共有民间艺术团体200个，图书馆藏书4万册，电视覆盖率达100%。教育事业健康蓬勃发展。教学条件得到进一步提高。年末全县普通中学在校生数33827人，比上年减少12.9%，小学在校生数35258人，比上年增加3.5%，学龄儿童入学率达100%。卫生事业平稳发展，医疗条件进一步改善。年末全县拥有卫生医疗机构19个，床位1092张，卫生技术人员2108人，全县集体、个体行医机构640个（有执照），行医人员1244人，基本保证了人民群众就医的需要。 通过现场调查，在评价范围内无珍贵动植物及文物保护单位。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 根据2016年7月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： 1、环境空气 2016年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 2、地表水环境 2016年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 3、声环境 本项目区域声环境为2类声环境功能区，区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目的特点及周围环境特征，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级。声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）表1中的1类区标准。距离本项目最近的保护目标为项目南侧距项目约20m的刘演马村。项目周围内无其他重点文物、自然保护区、风景名胜区和珍稀动植物资源等。地下水环境质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 表12 环境保护目标及保护级别一览表 环境对象 保护目标 相对方位 距离 功能 区划 保护级别 大气环境 声环境 刘演马村 南侧 120m(本项目南侧厂界距离村庄较近，但生产车间距离南侧厂界为100米) 居住区 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 《声环境质量标准》（GB3096—2008）表1中的2类区标准 张演马村 南侧 300m 毛演马村 西南侧 350m 毕演马中心小学 西南侧 200m 学校 水环境 厂址1km范围地下水 — 厂址 地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 区域环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/ 1577-2012）中二级标准。标准值见表13。 表13 环境空气质量标准 环境 要素 污染物名称 浓度限值 标准值出处 1小时平均/一次 24小时平均 常规 污染物 PM10 － 150µg/m3 GB3095-2012 SO2 500µg/m3 150µg/m3 NO2 200µg/m3 80µg/m3 特征污染物 非甲烷总烃 2.0mg/m3 — DB 13/ 1577-2012 2、地下水质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表14。 表14 地下水质量标准单位：mg/L，pH除外 序号 因子 标准值 1 pH值 6.5～8.5 2 总硬度 ≤450 3 硝酸盐氮 ≤20 4 硫酸盐 ≤250 5 氨氮 ≤0.5 6 亚硝酸盐氮 ≤1 7 氯化物 ≤250 8 氟化物 ≤1 3、声环境质量标准 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。标准值见表15。 表15 声环境质量标准单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 适用区域 2类 60 50 混合区 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 挤出工序废气氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值标准；非甲烷总烃执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业、表2其他企业和表3排放标准要求；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB113271-2014）表3大气污染物特别排放限值。 表16 大气污染物综合排放标准 污染物名称 标准级别 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒 限值 氯化氢 100mg/m3 15m 0.26kg/h 0.2mg/m3 表17 工业企业挥发性有机物排放控制标准 行业 污染物名称 最高允许排放浓度 企业边界浓度限值 生产车间 或生产设备边界 有机化工业 非甲烷总烃 80mg/m3， 最低去除效率不低于90% 2.0mg/m3 4.0mg/m3 表18 燃气锅炉大气污染物特别排放限值 序号 污染物名称 标准值 单位 1 颗粒物 20 mg/m3 2 二氧化硫 50 mg/m3 3 氮氧化物 150 mg/m3 2、噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)； 表19 工业企业厂界环境噪声排放标准 项目 昼间 夜间 标准级别 厂界 60dB(A) 50dB(A) 2类 固体废物执行标准 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016修正)“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”之规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx，VOCs。 本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a；SO2 0.027t/a、NOX 0.082t/a。VOCs 15.36 |

建设项目工程分析

项目工艺流程及排污节点 本项目主要产品为电缆，生产工艺流程及排污节点示意见图3。 电缆生产工艺流程简述： 1、铜丝绞合：以绞合单线绕绞线轴等角速度旋转和绞线均速前进运动实现，铜线可以绞制成各种不同规格截面以及不同种类的电线电缆的导线电芯。 2、挤出绝缘（最高温度不超过200℃）：即挤出绝缘层,绞线后通过加入PVC粒子（聚氯乙烯）等不导电物体将金属丝包裹起来，均匀挤包在导线电芯上，实现绝缘。挤塑过程中PVC会分解，产生少量氯化氢和非甲烷总烃废气。 3、火花测试：取一根单芯电线接入火花机，检查线路是否通畅。 4、成缆：成缆过程就是将若干根绝缘线芯按一定规则一定的绞向绞合在一起，组成多芯电缆的过程。 5、挤护套（最高温度不超过150℃）：成缆后加入护套料，通过挤出机将其挤出，护套厚度按国家标准要求挤出。该过程中加入护套料PVC（聚氯乙烯）或CPE（氯化聚乙烯），经过挤出机时产生少量氯化氢和非甲烷总烃气体。其中电力电缆和控制电缆护套使用PVC材料，矿用电缆护套使用CPE（氯化聚乙烯）颗粒。 6、挤出护套后交联：为了使压出的护套料性能符合电缆的要求，需要进行交联，使其内部线型结构的大分子交联成立体网状结构的大分子，从而使护套料的机械性能等发生根本性的改变，交联过程中需要蒸汽。蒸汽由厂内的天然气锅炉供给。 7、检验出厂：电缆加工完成后质量要求检验合格后由打盘机进行打盘，出厂。 主要污染物产生工序： 本项目已建成投产，不存在施工期，运营期主要污染物产生情况见表20。 表20 主要污染物产生情况一览表 污染物类型 排污节点 主要污染物 排放特点 废气 绝缘挤出工序和PVC护套挤出工序G1 氯化氢、非甲烷总烃 连续 CPE电缆护套挤出工序G2 氯化氢、非甲烷总烃 连续 蒸汽锅炉G3 烟尘、SO2、NOX 连续 噪声 各生产、辅助、环保设备运行产生的噪声 等效A声级 连续 固体废物 绞线、火花实验 废铜线、废单芯线 间断 挤出工序 废电缆 间断 质量检测 废电缆 间断 职工办公 生活垃圾 间断 废水 生活污水 COD、SS、氨氮 盥洗废水泼洒抑尘，旱厕定期清掏施肥

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 一车间 | P1 | 氯化氢 | 0.79mg/m3，0.038t/a | 0.79mg/m3，0.038t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.5mg/m3，0.03t/a | 0.75mg/m3，0.015t/a |
|  |  | 无组织 排放 | 氯化氢 | 0.004t/a | ≤0.2mg/m3，0.004t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.003t/a | ≤2.0mg/m3，0.003t/a |
|  | 六车间 | P2 | 氯化氢 | 0.79mg/m3，0.038t/a | 0.79mg/m3，0.038t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.5mg/m3，0.03t/a | 0.75mg/m3，0.015t/a |
|  |  | 无组织 排放 | 氯化氢 | 0.004t/a | ≤0.2mg/m3，0.004t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.003t/a | ≤2.0mg/m3，0.003t/a |
|  | 四车间 | P3 | 氯化氢 | 0.37mg/m3，0.0178t/a | 0.37mg/m3，0.0178t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.29mg/m3，0.014t/a | 0.145mg/m3，0.007t/a |
|  |  | P4 | 氯化氢 | 0.37mg/m3，0.0178t/a | 0.37mg/m3，0.0178t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.29mg/m3，0.014t/a | 0.145mg/m3，0.007t/a |
|  |  | 无组织 排放 | 氯化氢 | 0.0037t/a | ≤0.2mg/m3，0.0037t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0028t/a | ≤2.0mg/m3，0.0028t/a |
|  | 锅炉房 | P5 | 烟尘 | 17.6mg/m3，0.0096t/a | 17.6mg/m3，0.0096t/a |
|  |  |  | 二氧化硫 | 46.2mg/m3，0.0252t/a | 46.2mg/m3，0.0252t/a |
|  |  |  | 氮氧化物 | 135.2mg/m，0.0737t/a | 135.2mg/m3，0.0737t/a |
| 废水 污染物 | 生活废水 | COD、SS、氨氮 | 盥洗废水泼洒抑尘，旱厕定期清掏施肥 |
|  | 生产用水、锅炉用水 |  | 循环使用，不外排 |
| 固废 | 生产工序 | 废铜丝 | 0.2t/a | 0t/a |
|  |  | 废单芯线 | 0.5t/a | 0t/a |
|  |  | 废电缆线 | 0.3t/a | 0t/a |
|  | 办公 | 生活垃圾 | 9.0t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为电缆生产设备挤出机、成缆机等等产生的噪声。其噪声声级为70～85dB（A）。采取基础减振、厂房隔声等措施控制噪声，再经距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目占地为工业用地，施工期已结束，运营期不会对周围生态环境造成不利影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目已建成无施工期。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目生产用水主要是设备冷却水、产品检验用水和蒸汽锅炉用水。设备冷却水、电缆护套漏水检验用水和锅炉用水均循环使用，定期补充新水，无生产废水外排。本项目不设食堂、浴室，办公生活用水主要为职工盥洗用水，盥洗废水水量小且水质简单，全部用于厂区泼洒抑尘。厕所使用防渗旱厕，定期清淘后用作农肥。 （2）地下水环境影响分析 ①地下水污染途径 污染物从污染源进入地下水过经过路径为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据项目所处区域的地质情况，建设项目可能对地下水造成污染物途径主要有：旱厕废水渗漏，将对地下水造成污染。 ②污染防治措施 旱厕采取三合土铺底，再在上层铺设4-5cm厚的水泥进行硬化，使其渗透系数低于10-7cm/s。由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护的前提下，可避免污染地下水。 因此，本项目产生的废水不会对周围水环境造成影响。 2、大气环境影响分析 （1）废气污染源强 本项目废气主要包括绝缘材料挤出、护套挤出工序中挥发的氯化氢、非甲烷总烃废气以及燃气锅炉烟气。 根据物料的理化性质分析，本项目所用绝缘和护套主要原料为聚氯乙烯（PVC）和氯化聚乙烯（CPE）在加热、炼制、熔融和挤出过程中（在130-150℃左右）会发生分解，有少量氯化氢和有机废气挥发出来，有机废气以非甲烷总烃计。类比美国环境保护署办公室空气质量规划和标准测量策略组发表的《AP-42种排放因子的最终报告》，该报告介绍了橡塑制品在生产过程中有机废气排放系数的测试过程和测试结果， 其中包括过聚氯乙烯和氯化聚乙烯两类塑料制品有机废气排放系数的测试情况。该测试排放系数均为一次密炼得出的结果，见下表21。本项目绝缘和护套工艺所用原料，根据建设方提供的资料，年用量及用途见下表22。 表21 产污估算系数一览表（单位：t/t原料） 产污环节 污染物 文献 本项目拟采用系数 配料、投料 等过程 颗粒物 9.25×10-4 1.02×10-3（本项目现状投料过程属于人工操作，而文献中投料操作均为自动化，因此，本项目现状的粉尘产生量在取最大经验系数的基础上增加了10%，即本项目现状颗粒物产生系数=9.25×（1+10%）×10-4=1.02×10-3） 注塑挤出等烟气 非甲烷总烃 4.44×10-4 4.44×10-4 氯化氢 5.64×10-4 5.64×10-4 表22 本项目绝缘和护套工艺原料用量及生产情况一览表 主要原料 年用量 （t/a） 用途 污染因子 废气治理 设施 风机 风量 （m3/h） 废气排放筒 年有效工作时间 所在 车间 聚氯乙烯（PVC） 150 绝缘80t 护套70t 氯化氢 非甲烷 总烃 UV光解、低温等离子 20000 P1 2400 一 车间 UV光解、低温等离子 20000 P2 2400 六 车间 氯化聚乙烯（CPE） 120 护套120t 氯化氢 非甲烷 总烃 UV光解、低温等离子 20000 P3 2400 四 车间 UV光解、低温等离子 20000 P4 2400 根据《环境统计手册》及《环境影响评价指南》中相关资料介绍，每燃烧1×104m3，天然气污染物排放量为烟尘2.4kg、SO26.3kg、NOx18.42kg。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册中“热力生产和供应行业”中相关资料介绍，每燃烧1×104m3，产生工业废气量136259.17m3。根据产污估算系数，本项目各车间污染物产生排放情况见表23。

表23   本项目各车间污染物产生排放情况

| 车间 | 排气筒 编号 | 废气因子 | 产生量 （t/a） | 治理措施及处理效率 | 排放量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 年有效工作时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一车间 | P1 | 氯化氢 | 0.038 | 集气罩（90%）+ UV光解、低温等离子（50%） | 0.038 | 0.79 | 0.0158 | 2400 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.03 |  | 0.015 | 0.75 | 0.00625 |  |
|  | 无组织 | 氯化氢 | 0.004 | 车间通风 | 0.004 | ≤0.2 | 0.00167 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.003 |  | 0.003 | ≤2.0 | 0.00125 |  |
| 六车间 | P2 | 氯化氢 | 0.038 | 集气罩（90%）+ UV光解、低温等离子（50%） | 0.038 | 0.79 | 0.0158 | 2400 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.03 |  | 0.015 | 0.75 | 0.00625 |  |
|  | 无组织 | 氯化氢 | 0.004 | 车间通风 | 0.004 | ≤0.2 | 0.00167 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.003 |  | 0.003 | ≤2.0 | 0.00125 |  |
| 四车间 | P3 | 氯化氢 | 0.0178 | 集气罩（90%）+ UV光解、低温等离子（50%） | 0.0178 | 0.37 | 0.00741 | 2400 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.014 |  | 0.007 | 0.145 | 0.0029 |  |
|  | P4 | 氯化氢 | 0.0178 | 集气罩（90%）+ UV光解、低温等离子（50%） | 0.0178 | 0.37 | 0.00741 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.014 |  | 0.007 | 0.145 | 0.0029 |  |
|  | 无组织 | 氯化氢 | 0.0037 | 车间通风 | 0.0037 | ≤0.2 | 0.00154 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0028 |  | 0.0028 | ≤2.0 | 0.00116 |  |
| 锅炉房 | P5 | 烟尘 | 0.0096 | 直排 | 0.0096 | 17.6 | / | 间断运行，年用气4 万方 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.0252 |  | 0.0252 | 46.2 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.0737 |  | 0.0737 | 135.2 | / |  |

备注：①相同的车间或生产线处理量相同；

（2）废气达标分析 通过上述污染源强估算，本项目氯化氢有组织最大排放浓度为0.79mg/m3，氯化氢无组织厂界最高浓度小于0.2mg/m3 ，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放限值；非甲烷总烃有组织最大排放浓度为1.75mg/m3，无组织厂界最高浓度小于2.0mg/m3 ，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业和表2中其他企业要求；锅炉天然气燃烧废气污染物排放浓度为烟尘17.6mg/m3，SO2 46.2mg/m3，NOx 135.2mg/m3 ，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB113271-2014）表3中大气污染物特别排放限值。 综上所述，本项目废气不会对周围大气环境造成明显不利影响。 （3）防护距离 ①大气环境防护距离的计算 为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 环境保护部评估中心实验室制作并发布的大气环境防护距离标准计算程序(ver1.0)计算结果，本项目涉及主要面源污染物参数及计算结果见下表24： 表24 大气环境防护距离计算参数表 车间 污染因子 排放速率 （kg/h） 质量标准 （mg/m3） 污染源参数 计算 结果 高度（m） 面积（m2） 一车间 氯化氢 0.00167 0.015×3 12 3800 无超标点 非甲烷总烃 0.00125 2.0 无超标点 六车间 氯化氢 0.00167 0.015×3 8 600 无超标点 非甲烷总烃 0.00125 2.0 无超标点 四车间 氯化氢 0.00154 0.015×3 12 1000 无超标点 非甲烷总烃 0.00116 2.0 无超标点 由表24分析，本项目无组织排放污染物均不存在超标点，因此，本项目可不设大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 本工程无组织排放的污染因子主要为颗粒物、氯化氢和非甲烷总烃。根据《地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，对于生产工艺过程中产生的有害气体属无组织排放时，应在生产单元与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm ——标准浓度限值，mg/m3； Qc ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； L ——工业区所需卫生防护距离，m； r ——无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年平均风速及污染源构成类别有关，具体数值取自GBT13201-91中表5。 其源强特征、标准浓度限值、区域污染物气象特征等计算参数见表25。 表25 卫生防护距离计算参数表 车间 污染因子 排放速率 （kg/h） 质量标准 （mg/m3） 污染源参数 年平均风速 (m/s) 计算系数 卫生防护距离（m） 高度（m） 面积（m2） 一车间 氯化氢 0.00167 0.015×3 12 3800 3.5 A：470 B：0.021 C：1.85 D：0.84 1.004 非甲烷总烃 0.00125 2.0 0.008 六车间 氯化氢 0.00167 0.015×3 8 600 3.005 非甲烷总烃 0.00125 2.0 0.023 四车间 氯化氢 0.00154 0.015×3 12 1000 2.016 非甲烷总烃 0.00116 2.0 0.016 经计算，本项目各无组织排放污染物卫生防护距离结果为0.008m-3.05m。根据卫生防护距离提级规则，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，应提高一级。本项目有两种污染物，故卫生防护距离为100m。本项目南厂界距离刘演马村较近，但车间无组织面源距离南厂界为100m，所以能够满足卫生防护距离要求。为避免当地居民生活区环境空气受本项目影响，建议今后在本项目周围100m区域内不得建设永久性居住区、学校、医院和其它环境敏感设施。 综合分析，本项目运营期废气不会对厂区周边大气环境质量造成明显不利影响。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目主要噪声源为电缆生产设备挤出机、成缆机等运行产生的噪声，声压级为70～85dB（A）。本项目选用低噪声设备，并采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，噪声污染源及其源强情况详见表26。 表26 噪声产生及治理情况一览表 序号 设备名称 台数 声压级（dB（A）） 治理措施 1 编织机 8 75 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施 2 束丝机 6 70 3 打线机 3 70 4 绞线机 11 75 5 成缆机 4 75 6 打盘机 1 70 7 火花机 3 70 8 挤出机 14 75 9 绕包机 4 70 10 铠装机 3 75 11 锅炉 1 80 12 车床 2 80 13 电钻机 1 80 14 砂轮机 1 80 15 风机 8 85 （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法和模式进行预测。 ①噪声传播衰减模式： LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0) 式中：LA(r)―距声源r m处的A声级； LA(r0)―参考位置r0 m处的A声级； r —预测点距噪声源中心距离，m； r0 ―参考位置距声源中心距离，m。 ②声压级合成模式： 式中：Ln―n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li―各声源的A声级，dB(A)。 （3）预测结果分析 ①本项目噪声源到各评价点的距离见表27。 表27 噪声源到各评价点的距离 生产车间 治理后总噪声源强dB(A) 最近车间距厂界距离m 东 南 西 北 车间 ≤73.5 15 10 10 70 ②预测结果与评价 本项目噪声源对厂界的贡献声级及预测结果列于表28。 表28 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 贡献值 标准值 昼间 夜间 东厂界 53.5 60 50 南厂界 53.5 西厂界 44.9 北厂界 53.5 从上表可以看出，噪声源对厂界的贡献声级在44.9~53.5dB(A)之间，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 综合分析，本项目在运营期制备噪声值不高，采取相应的减噪措施后，噪声对周围环境的影响不大。 4、固体废物影响分析 本项目的固体废物包括一般工业固废以及生活垃圾。 表29 固废产生及处置情况 序号 污染物名称 污染物来源 污染物主要组成 产生量 （t/a） 性质 排放去向 1 废铜丝 铜丝检查工序 铜丝 0.2 一般固废 收集后外集中卖给废品回收站 2 废单芯线 单芯线的检查 塑料、铜丝 0.5 3 废电缆线 电缆质量检查 塑料、铜丝 0.3 4 生活垃圾 厂区员工 生活垃圾 9.0 生活垃圾 交由环卫部门 处理 本项目固废均得到合理处置，不外排，对外环境影响较小。 5、污染物排放总量 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 根据河北省环保厅总量处的最新要求，废水及废气污染物总量控制指标按污染物排放标准值进行核算，最终结果作为本项目污染物总量控制目标值。根据工程分析，本项目污染物排放总量计算情况见下表。 表30 项目污染物排放总量计算情况一览表 类别 项目 排放标准 废气排放量 污染物排放总量 废气 SO2 50 545036.68m3 0.027t/a NOX 150 0.082t/a VOCs 80 1.92×104万m3 15.36t/a 核算公式 废气污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/m3）排气量（m3/a）/109 根据上述计算，本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a；SO2 0.027t/a、NOX 0.082t/a、VOCs 15.36t/a。 6、环保投资及环保竣工“三同时”验收一览表 本项目总投资3618万元，其中环保投资80万，占总投资的2.2%。环保竣工“三同时”验收内容见表31。 表31 项目工程环保“三同时”验收一览表 类别 项目 环保设施 数量 验收指标 执行标准 投资额 （万元） 废气 挤出 废气 集气罩+光解等离子一体机+15m排气筒 4套 氯化氢≤80mg/m3 厂界氯化氢≤2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放限值 50 非甲烷总烃≤80mg/m3 最低去除效率不低于90%，厂界非甲烷总烃≤2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业和表2、表3中其他企业厂界浓度限值 锅炉废气 清洁能源+8m高排气筒 / 颗粒物≤20mg/m3 SO2≤50mg/m3 NOX≤150mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表3大气污染物特别排放限值 废水 生活 污水 防渗旱厕 2套 废水零排放 / 0.5 生产用水、锅炉用水 循环使用，不外排 / 噪声 生产 设备 基础减振 车间隔声 — 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 20 固废 废铜丝 收集后外售 — 不外排 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。 1.0 废单芯线 废电缆 生活 垃圾 环卫部门清运 — 不外排 生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正)“第三节生活垃圾污染环境的防治”规定 3.0 合计 80

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 拟采取的防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 一车间 | P1 | 氯化氢 | 集气罩+UV光解低温等离子装置 | 达标排放 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 无组织 排放 | 氯化氢 | 车间通风换气 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 六车间 | P2 | 氯化氢 | 集气罩+UV光解低温等离子装置 | 达标排放 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 无组织 排放 | 氯化氢 | 车间通风换气 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 四车间 | P3 | 氯化氢 | 集气罩+UV光解低温等离子装置 | 达标排放 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | P4 | 氯化氢 | 集气罩+UV光解低温等离子装置 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 无组织 排放 | 氯化氢 | 车间通风换气 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 锅炉房 | P5 | 烟尘 | 清洁能源，直接排放 | 达标排放 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
| 废水污 染物 | 生活废水 | COD、SS、氨氮 | 盥洗废水泼洒抑尘，旱厕定期清掏施肥 | 废水零排放 |
|  | 生产废水、锅炉用水 |  | 循环使用，不外排 |  |
| 固废 | 生产工序 | 废铜丝 | 收集后集中外售 | 不外排 |
|  |  | 废单芯线 |  |  |
|  |  | 废电缆线 |  |  |
|  | 办公 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运填埋 | 不外排 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为电缆生产设备挤出机、成缆机等等产生的噪声。其噪声声级为70～85dB（A）。采取基础减振、厂房隔声等措施控制噪声，再经距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 主要生态影响（不够时可加页）： 本项目占地为工业用地，施工期已结束，运营期不会对周围生态环境造成不利影响。 |

结论与建议

一、结论： （一）项目建设情况 （1）基本情况 项目名称：年产3000公里（不包括6千伏以及以上（陆上用）干法交联电力电缆）电缆项目 建设单位：天津市电缆总厂橡塑电缆厂 建设性质：已投产 建设规模：项目总占地面积为18110平方米, 项目年产电线电缆3000公里。 工程投资和环保投资：本项目总投资3618万元，其中环保投资估算约为80万元，占工程总投资的2.2%。 职工劳动定员：项目定员60人。 工作制度：每天1班，8小时工作制。年工作日为300天。 （2）产业政策和项目选址符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2013年第21号），本项目生产设备及内容均不属于其中鼓励、限制及淘汰类，视为允许类。项目已取得大城县发展改革局的说明（详见附件）。因此，本项目符合国家的产业政策。 本项目位于河北省大城县刘演马村北，项目东侧和北侧为乡村道路，南侧隔乡村道为刘演马村居民，西侧为废弃厂房。厂址中心地理坐标为东经116°33'36.15"，北纬 38°37'39.33"。用地性质为工业用地，项目选址符合大城县土地利用总体规划，已取得土地证，编号为大城国用（2009）第00028号。因此，本项目选址符合土地规划要求。项目所在地交通发达，配套完善，地理位置优越。项目所在地交通发达，地理位置优越，周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。 （二）环境现状和区域主要环境问题 根据2016年7月大城县《环境质量评价报告》，整理建设项目所在地环境质量现状及主要环境问题如下： （1）环境空气 2016年大城县县城区域内环境空气可吸入颗粒物日平均浓度为0.068mg/m3；SO2日平均浓度为0.016mg/m3；NO2日平均浓度为0.022mg/m3。空气污染指数1.66。主要污染物浓度稳定达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各项污染物浓度和污染指数均比去年有所下降，空气质量保持在较好的水平。 （2）地表水环境 2016年度对大城县子牙河南赵扶断面水质进行监测。子牙河南赵扶断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准，COD年平均浓度为38mg/L，达到目标考核要求(COD≤40mg/L)。 （3）声环境 本项目区域声环境为2类声环境功能区，区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 （三）环境影响分析结论 （1）水环境影响分析 本项目生产用水主要是设备冷却水、产品检验用水和蒸汽锅炉用水。设备冷却水、电缆护套漏水检验用水和锅炉用水均循环使用，定期补充新水，无生产废水外排。本项目不设食堂、浴室，职工盥洗废水产生量小且水质简单，排入防渗旱厕。厕所使用防渗旱厕，旱厕定期清淘后用作农肥。 综上所述，该项目的建设不会对水环境造成影响。 （2）大气环境影响分析 通过污染源强估算，本项目氯化氢有组织最大排放浓度为0.79mg/m3，氯化氢无组织厂界最高浓度小于0.2mg/m3 ，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放限值；非甲烷总烃有组织最大排放浓度为1.75mg/m3，无组织厂界最高浓度小于2.0mg/m3 ，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工业和表2 中其他企业要求；锅炉天然气燃烧废气污染物排放浓度为烟尘17.6mg/m3，SO2 46.2mg/m3，NOx 135.2mg/m3 ，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB113271-2014）表3中大气污染物特别排放限值。本项目无组织排放污染物均不存在超标点，本项目不设大气环境防护距离。经计算，本项目卫生防护距离为100m。本项目周边100m范围内无需特殊保护的环境敏感点，所以能够满足卫生防护距离要求。为避免当地居民生活区环境空气受本项目影响，建议今后在本项目周围100m区域内不得建设永久性居住区、学校、医院和其它环境敏感设施。 综上所述，本项目运营期废气不会对厂区周边大气环境质量造成明显不利影响。 （3）噪声影响分析 本项目主要噪声源为电缆生产设备挤出机、成缆机等运行产生的噪声，声压级为70～85dB（A）。本项目选用低噪声设备，并采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。噪声源对厂界的贡献声级在44.9~53.5dB(A)之间，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。根据上述厂界噪声预测结果，通过距离衰减，对居民区的噪声贡献影响很小。 综上所述，本项目在运营期制备噪声值不高，采取相应的减噪措施后，噪声对周围环境的影响不大。 （4）固体废物影响分析 本项目的固体废物包括一般工业固废以及生活垃圾。废铜线、废单芯线和废电缆均属于一般工业固废，收集后集中外售，生活垃圾委托当地环卫部门清运填埋。 综上所述，本项目固废均得到合理处置，不外排，对外环境影响较小。 （四）污染物排放总量控制指标 根据国家“十三五”污染物总量控制的有关规定，并结合本项目所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目的总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx和VOCs。 本项目污染物总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a；SO2 0.027t/a、NOX 0.082t/a；VOCs 15.36 t/a。 （五）项目可行性结论 综上所述，评价认为本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，平面布局合理；废气、噪声都能做到稳定达标排放，废水零排放，固体废物处置方法规范，去向明确，切实可行，符合要求，能够满足目前生产环保要求，不会对当地环境质量产生明显不利影响，具有较好的经济效益和社会效益；从环境保护角度分析该项目是可行的。 二、建议: （1）要求项目应设专职人员负责全厂的环保工作，保证全厂的各项环保措施正常运行。 （2）加强管理，提高全体职工的环保意识，节能降耗，防止废气外排影响周边环境。 （3）固废及时清运，严禁乱堆放及不及时清运而影响周边环境，严禁焚烧PE材料，避免人员过多接触。 （4）做好厂区绿化的管理，增加绿化面积，保证绿化植被的成活率。 （5）项目运营期间，建设单位应委托具有资质的单位对项目污染物排放情况进行定期监测，以保证项目污染物达标排放。 （6）项目运营期间，应积极主动配合环保、消防、环卫等相关部门监督检查。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反应行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

G、N、S

G、N、S

G、N、S

火花实验

挤绝缘

挤护套

包装

成缆

塑炼混炼

原料

硫化剂

铜线

图例：噪声N、废气G、固废S

图1  原有项目电缆工艺流程及排污节点图

0.36

1.44

盥洗用水

1.8

厂区泼洒抑尘

1.0

厂内自备水井

1.0

设备冷却用水

5.8

60

0.2

0.2

电缆护套漏水检验用水

5.0

1.0

1.0

锅炉用水

35

1.8

绿化用水

1.8

图2  项目水量平衡图  单位：m3/d

S3

G1(P1、P2)、N

铜丝

铜丝绞合

挤出绝缘

线芯绞合（成缆）

聚氯乙烯颗粒

火花测试

PVC护套挤出

聚氯乙烯颗粒

浸水试验

检测质量

打盘出厂

G2(P3、P4)、N

CPE护套挤出

交联

蒸汽锅炉

冷却

G1(P1，P2)、N

G3(P5)、N

N

S1、N

S2、N

图3   本项目生产工艺流程及排污节点示意图

图例：

G:废气

S:固废

N:噪声

W:废水

P:排气筒

氯化聚乙烯颗粒